## Slide 1
QUÁ TRÌNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Phát hành nội bộ
LG Display Co, . Ltd
Trung tâm kỹ thuật sản xuất-2009-T000

## Slide 2
Nguyên tắc nhân sự LG
Để LG trở thành nơi làm việc có thể phát huy toàn bộ năng lực và kỹ thuật xuất sắc của nhân viên, yêu cầu thực hiện như dưới đây.
1. Tôn trọng việc tự quản và sáng tạo của cá nhân
2. Xem trọng năng lực
3. Thưởng dựa trên hiệu suất
4. Tạo cơ hội công bằng
5. Lập trường
Giá trị cá nhân là khởi nguồn của việc sáng tạo giá trị.
Tôn trọng việc tự quản, xem trọng tính đa dạng và cá tính để mỗi cá nhân có thể phát huy toàn diện khả năng sáng tạo.
Năng lực là nguồn gốc tạo nên thành quả.
Triển khai hoạt động bồi dưỡng.mở rộng theo tiêu chuẩn năng lực cá nhân và thiết lập trình tự và điều kiện cần thiết để vận hành.
Thưởng dựa trên hiệu suất là trọng tâm tạo động lực.
Đánh giá công bằng hiệu suất thực tế và thưởng theo mức độ đóng góp từng tổ chức, từng cá nhân.
Tạo cơ hội công bằng là nền tảng của sự tin tưởng.
Tạo cơ hội công bằng tùy theo tư chất và năng lực của thành viên.
Lập trường là suy nghĩ cơ bản của việc vận hành tổ chức và nhân sự.
Xúc tiến nhất quán quyết định và hoạt động quan trọng liên quan đến nhân sự dựa trên lập trường.

## Slide 3
Hệ thống nhân sự LG Display
Nhiệt
huyết
Chuyên nghiệp
Team
work
Người LGD xây dựng teamwork dựa trên nền tảng quan tâm lẫn nhau và hướng tới trở thành chuyên gia tràn đầy nhiệt huyết.
Tinh thần chiến thắng thử thách
Nhiệt huyết với công việc và công ty
Tiến tới tính chuyên nghiệp cao nhất,
Sáng tạo, tạo nên thành quả
Thực hiện teamwork trên
tinh thần quan tâm lẫn nhau

## Slide 4
1. Điện-Điện tử căn bản
1. Khái niệm điện-điện tử
2. An toàn điện
3. Đo điện
4. Đo tín hiệu
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
2. Tụ điện
3. Cuộn cảm
4. Thiết bị chip
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện điện tử bán dẫn
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
3. Máy dò
Mục lục

## Slide 5
1. Điện- Điện tử căn bản
1. Khái niệm điện-điện tử
1-1. Nguyên tử và điện tử
1-2. Phóng xung điện hạt nhân
1-3. Mức năng lượng điện tử
1-4. Tìm hiểu về điện
1-5. Tiếp địa
1-6. Nhiễu
2. An toàn điện
2-1. Điện giật
2-2. Dò điện
2-3. Chập cháy điện
3. Đo điện
3-1. DVM
3-2. Clamp Meter
3-3. Mega Tester
4. Đo tín hiệu
4-1. Tìm hiểu về dạng pha
4-2. Oscilloscope
4-3. Function Generator

## Slide 6
1-1. Nguyên tử và electron (điện tử)
1. Khái niệm điện-điện tử
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
(1) Tính chất của vật chất
Nếu xem xét theo tính chất điện của vật chất, ta có thể chia ra thành 3 loại lớn như sau:
＊Vật dẫn điện(Conductor) : là các vật cho phép dòng điện chạy qua
＊Vật cách điện(Non-Conductor) : là các vật không cho phép dòng điện chạy qua
＊Vật bán dẫn (Semi-Conductor): là vật có độ dẫn điện ở mức trung gian so với vật dẫn điện và vật cách điện.
Loại | Tính chất | Ví dụ
Vật dẫn điện | Là vật mà bên trong vật ấy có chứa nhiều hạt electron tự do nên điện trở của dòng chảy điện thấp làm cho dòng điện lưu thông dễ dàng | Sắt, muối, axit, chất lỏng alkali, cơ thể người, đất vv..
Vật cách điện | Là vật mà bên trong vật ấy hầu như không chứa hạt electron tự do nên có điện trở lớn trong dòng chảy điện, khiến cho dòng điện gần như không thể chạy qua | Không khí khô, kính, ê-bo-nít, nhựa tổng hợp, praffin, mi ca, thủy tinh, cao su, gốm, plastic, lưu huỳnh vv..
Vật bán dẫn | Là vật mà khi bình thường không chứa các hạt electron tự do nhưng khi được cung cấp năng lượng từ bên ngoài thì các hạt electron bị giam trong hạt nhân nguyên tử sẽ thoát ra khỏi quỹ đạo quay của mình, tức là khi tăng lượng hạt electron tự do khiến cho dòng điện lưu thông dễ dàng hơn. | Đồng ô-xít, Serium(Se), germanium(Ge), sillicon(Si), kẽm mạ đỏ, đồng mạ đỏ
＊Các vật dẫn điện, cách điện hay còn gọi là dẫn nhiệt, cách nhiệt không phải là khái niệm tuyệt đối bởi khi các hạt electron(= điện tích, điện lưu) ở tại các vị trí nhất định thì chất đó là vật bán dẫn nhưng khi được kết hợp với các vật dẫn điện hay chịu tác động một lực điện quá lớn sẽ khiến cho vật đó dẫn điện(phá hủy tính cách điện) và trở thành vật dẫn điện.
Notes: 1. 도체, 부도체, 반도체의 전기적 특징
2. 자유전자의 양에 따른 물질의 특징 및 종류에 대해 설명

## Slide 7
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Cấu tạo nguyên tử
Tất cả vật chất đều được tạo ra từ tổ hợp các phân tử, nguyên tử cực kỳ nhỏ. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân nguyên tử và các hạt điện tích quay xung quanh nó. Hạt nhân nguyên tử có các hạt điện tích dương (+,Proton) và hạt trung tính(0,Neutron), khối lượng hạt nhân nguyên tử lớn hơn khối lượng điện tích và nằm ở trung tâm nguyên tử. Đường quay của hạt electron(điện tử) được gọi là quỹ đạo.
(3) Hạt nhân nguyên tử (Atomic Nucleus)
① Hạt nhân nguyên tử : được cấu tạo bởi các hạt điện tích dương và hạt trung tính. ② Khối lượng của hạt điện tích dương và hạt trung tính gần như bằng nhau, là hạt gấp khoảng 1840 lần hạt electron. ③ Là hợp thể của hạt điện tích dương và hạt trung tính, gọi tắt là hạt nhân. Lượng hạt điện tích dươngZ = lượng điện tích dương = Số hiệu nguyên tử=> Bằng lượng hạt electron (Lượng hạt điện tích dương là chính xác nhưng lượng hạt trung tính có thể hơn kém vài đơn vị)
④ Nguyên tố đồng vị (Isotope) : là các nguyên tố giống nhau nhưng nếu so sánh từng nguyên tử một, sẽ thấy lượng điện tích dương giống nhau nhưng khối lượng hạt nhân nguyên tử khác nhau.
Phần tử | Lượng điện tích | Khối lượng
Điện tích dương |  | 
Hạt trung tính |  | 
Hạt electron |  | 
1. Khái niệm điện-điện tử
Notes: 3. 원자는 원자핵과 전자로 구성되며, 원자핵은 중성자와 양성자로 구성된다.

## Slide 8
1. Điện-Điện tử cơ bản
(4) Hạt electron tự do(Free Electron)
① Dải hóa trị : Là các hạt electron nằm trên lớp ngoài cùng và nếu lực tác động từ hạt nhân nguyên tử quá nhỏ sẽ dễ bị ly tán.
② Lớp electron : các hạt electron tạo nên các quỹ đạo nhất định, quay xung quanh hạt nhân và được gọi là các lớp electron(Electron Shell). ＊Các lớp electron được quy ước là lớp K→lớp L→lớp M→lớp N→… tính từ hạt nhân. ＊Theo nguyên lý Pauli, lượng tử xuất hiện trên từng vòng của quỹ đạo là 2n2.
Tức, lượng tử lớp K = 2 X 1² = 2 hạt lượng tử lớp L = 2 X 2² = 8 hạt lượng tử lớp M = 2 X 3² = 18 hạt lượng tử lớp N = 2 X 4² = 32 hạt …
Ví dụ) Số hiệu nguyên tử CU là 29 tức là
hạt điện tích dương = 29, hạt electron =29 Lớp K = 2 hạt, lớp L = 8 hạt, lớp M = 18 hạt, lớp N = 1 hạt
③ Electron tự do : Là các electron(hóa trị) nằm ở lớp ngoài cùng
của nguyên tử, nếu chịu tác động một lực vừa đủ sẽ tách ra khỏi
hạt nhân nguyên tử. ④ Lượng điện tích của hạt electron e =-1.602189×10-19[C]
⑤ Khối lượng của hạt electron m0 =9.109534×10-31[kg]
1. Khái niệm điện-điện tử
< Cấu trúc nguyên tử đồng CU>
Hạt electron tự do
Hạt nhân
Lớp K
Lớp L
Lớp M
Lớp N
Hạt nhân nguyên tử
Electron tự do
Lớp N
Lớp M
Lớp L
Lớp K
Notes: 4. 원자의 최외각에 존재하는 전자를 가전자라 한다.
5. 원자핵 주위에 전자는 일정한 궤도를 따라 돌고있다. 이러한 궤도를 전자각이라 한다.
6. 자유전자란 가전자가 에너지를 얻어 원자의 구속으로부터 이탈된 전자이다.
7. 자유전자의 많고 적음에 따라 (+),(-)의 전기적

## Slide 9
1. Điện-Điện tử cơ bản
(5) Điện tích
Nếu hạt electron tách ra và di chuyển đến nguyên tử khác thì nguyên tử bị mất electron bị phá vỡ cân bằng điện bởi điện dương (+) và nguyên tử mang nhiều hạt electron sẽ mang điện âm (-).
Electron được nhận năng lượng(chẳng hạn như thông qua ma sát) và nếu năng lượng tăng thì hạt electron sẽ vượt ra khỏi từ trường và trở thành electron tự do. Các hạt electron tự do có thể di chuyển qua khoảng cách giữa các nguyên tử.
Điện sinh ra như vậy sẽ được gọi là điện tích.
Bằng cách này, nguyên tử bị mất hay nhận được electron làm thay đổi tính chất điện từ (0) thành (+) hoặc (-) được gọi là nhiễm điện và vật chất bị nhiễm điện được gọi là vật nhiễm điện.
1. Khái niệm điện-điện tử
＊1) Từ trường: Năng lượng hút kéo các electron của hạt nhân nguyên tử
＊1)
Hạt electron

## Slide 10
1-2. Phóng xung điện của hạt nhân
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
① Kích thích(excitation) : quỹ đạo điện từ nhận ánh sáng và nhiệt, theo đó năng lượng tăng bởi xung điện từ và dịch chuyển ra vòng xa hơn(vòng ngoài). ② I-ôn hóa(ionization)(Điện ly) : là việc các hạt electron quay trên quỹ đạo trong của nguyên tử bị biến thành các hạt eletron tự do do điện tích quay chịu tác động của một lực lớn hơn . ③ Phóng xung điện: bởi quỹ đạo điện từ sau kích thích bất ổn nên hạt electron luôn có quán tính muốn quay trở lại vòng trong, và khi đó nó phải phóng trả lại năng lượng kích thích đã nhận vào không gian.
④ Lượng tử ánh sáng(Proton) : hạt ánh sáng. Năng lượng W=hν[J], h=6.626176×10-34[J·s]
< Phóng xung điện hạt nhân>
h : hằng số Frank
ν : Tần số rung của ánh sáng
a) Kích thích và phóng xung
b) Phóng xung điện
Electron tự do
Ánh
sáng
Phản xạ ánh sáng
Điện li
Kích thích
Sự va chạm Electron
Phục hồi
Notes: 1. 여기란 궤도의 전자가 에너지를 얻어서 더 높은 궤도로 이동하는것. (에너지 준위 상승)
2. 이온화(전리)란 궤도의 전자가 에너지를 얻어서 자유전자가 되는것.
3. 전자기파 방사란 자유전자나 상위궤도의 전자가 궤도로 복귀하거나, 낮은 궤도로 떨어질때 에너지를 공간 방사(빛, 열)

## Slide 11
1-3. Hàng rào năng lượng electron
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
(1) Hàng rào năng lượng
① Hàng rào năng lượng thứ 1: là hàng rào thích hợp cần thiết cho electron thoát khỏi sự giam giữ của từ trường nguyên tử trên bề mặt nguyên tử trong kim loại.
② Hàng rào năng lượng thứ 2: là hàng rào mà tại đó, cho dù electron dẫn có bị thoát ra ngoài thì lực kéo tồn tại giữa các điện tích dương còn lại trong kim loại cũng sẽ tác động và kéo electron lại.
③ Dòng điện chạy trong kim loại: là chuyển động gia tốc theo hướng điện trường và ngược lại ở bên trong kim loại bởi các electron tự do thoát khỏi sự giam giữ của hạt nhân nguyên tử.
< Năng lượng cần để phóng electron>
＊2) Electron dẫn: là electron có khả năng chuyển động tự do trong nguyên tử kim loại
＊2)
Hàng rào năng lượng thứ 1
Hàng rào năng lượng thứ 2
Dải năng lượng
Vị trí electron thoát ra ngoài
Vị trí electron dẫn
Vị trí electron bị giam
Notes: 1. 제1장벽 : 원자의 구속부터 탈출하는데 필요한 에너지
2. 제2장벽 : 양전하의 정전력을 이탈하는데 필요한 에너지 → 전도전자
3. 페르미 준위 : 가전자의 에너지 준위. (최외각 전자의 에너지 높이)
4. 기저 준위 : K각 의 에너지 준위.

## Slide 12
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Hàng rào năng lượng electron
① Mức năng lượng(Energy Level) : năng lượng mang điện tích âm càng xa hạt nhân thì bậc càng lớn và các điện tích mang năng lượng ở giữa khoảng đó có mối quan hệ năng lượng tồn tại không liên tục.
② Năng lượng điện tử Wn= -13.58/n2[eV] (năng lượng mức thoát ra = 0)
③ Mức cơ bản(Mức nền) : là mức năng lượng thấp nhất trong các cấp bậc năng lượng. ④ Mức Fermi(Fermi level) : là mức năng lượng của điện tử tại dải hóa trị ở mức nhiệt độ tuyệt đối 0[。K] ◈ 0[℃] = 273[。K]
1. Khái niệm điện-điện tử
< Vị trí năng lượng>
< Mức năng lượng điện tử>
< Mức năng lượng vật chất>
Mức năng lượng
Electron
a) Chất dẫn điện
b) Chất bán dẫn
c) Chất cách điện
Electron
Hạt nhân
Tay giữ đai mài và xoay theo hướng mũi tên.
Xoay nhanh.
(Năng lượng lớn)
Xoay chậm.
(Năng lượng nhỏ)
Mức Fermi
Mức năng lượng [eV]
Mức nền

## Slide 13
1-4. Hiểu về điện
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
(1) Dụng ngữ cơ bản về điện
① Đoạn dây (斷線) : là đường bị cắt, là đoạn dây hay dây điện không cho dòng điện chạy qua.
▷ Motor Cable được cắt thành đoạn và không dịch chuyển được.
② Cách điện (絶緣) : <Điện>là việc đưa chất cách điện vào giữa chất dẫn điện làm cho dòng điện hay nhiệt không thể chạy qua.
▷ Nếu phá vỡ sự cách điện của Power Cable sẽ khiến bị điện giật.
③ Chập dây (合線) : là sự tiếp xúc của hai điểm trên mạch điện tử có điện trở bằng hoặc sấp sỉ bằng 0.≒ Đoạn mạch
▷ Chập dây điện suýt gây cháy.
④ Đoản mạch (短絡) : đoạn mạch, gần giống với Short.
▷ Cầu giao được nối với trung-đoản mạch bị tuột dây điện.
⑤ Tiếp địa (地絡) : là sự nối đất, thường được sử dụng khi nói đến tình trạng dòng điện bị dò rỉ.
▷ Phát sinh sự cố vỏ thiết bị bị cháy và dòng điện tiếp đất do dây điện(Power Cable) bị hở.
⑥ Close ⑦ Open ⑧ Short
Node

## Slide 14
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
(2) Mạch điện
Trong hình dưới đây, nếu đóng công tắc thì dòng điện sẽ chạy từ pin đến bóng đền làm bóng đèn sáng. Có thể coi đây
là cấu tạo của một mạch điện. Để cấu tạo nên mạch điện cần đáp ứng đủ hai điều kiện sau: mạch điện phải là mạch điện đóng(mạch kín) và phải có ít nhất một nguồn điện trong mạch kín(electric source). Nếu mạch điện không phải mạch điện kín thì dòng điện không thể lưu chuyển qua.
< Mạch điện >
Mạch điện trong hình bên là mạch điện biến đổi năng lượng điện thành năng lượng sáng. Tại đây, pin trở thành nguồn và bóng đèn tròn là phụ tải(load). Nguồn điện biến năng lượng điện thành năng lượng được cung cấp liên tục bởi pin, máy phát điện, tụ điện vv.. Tải của mạch điện là thiết bị có khả năng biến đổi năng lượng điện thành loại năng lượng khác và trong hình bên chính là bóng đèn tròn.
Có thể coi mô tơ là tải chuyển năng lượng thành dạng năng lượng truyền động hay máy sưởi(heater) là tải chuyển đổi năng lượng thành năng lượng nhiệt vv..
Nguồn
điện
Công tắc
Cực âm d
Tải
Cực dương a
Công tắc S
Bóng đèn tròn
Tải
Mạch điện
Notes: 1. 전원과 부하를 구분하고 전기회로의 기본 구성은 폐회로가 되어야 한다.
2. 물의 흐름과 전기의 흐름을 교재 내용 3가지로 설명(비교)
3. 전류를 초당 흐르는 전하의 양을 나타내고 전류의 기호(I)와 단위[A]에 대해 설명
4. 전기적인 높이를 전위라고 하고 각각의 전위의 차이를 전위차 또는 전압이라 한다.
전압의 기호는 E,V 단위는[V]를 사용한다.
5. 직류와 교류에 대해 그래프로 설명
교류에는

## Slide 15
1. Điện-Điện tử cơ bản
(3) Dòng nước và dòng điện
Xung quanh chúng ta rất dễ bắt gặp điện và nước, tính chất của điện và nước không hoàn toàn giống nhau nhưng nếu đem ví tính chất của điện với tính chất của dòng nước, do dễ nhìn thấy nên đặc tích của dòng điện cũng trở nên dễ hiểu
hơn.
Giống như áp lực nước càng cao càng chảy mạnh, điện áp cũng càng lớn càng chạy nhanh.
Giống như áp lực nước chảy từ nơi cao đến nơi thấp, điện áp cũng chạy từ nơi cao đến nơi thấp.
Giống như áp lực nước nếu ở hai điểm có độ cao bằng nhau thì nước đứng yên, điện áp cũng không chạy khi hai đầu có điện áp bằng nhau.
1. Khái niệm điện-điện tử
Mực nước A
Chênh lêch mực nước (thủy áp)
Mực nước B
Mực nước cao => Mực nước thấp
Hiệu điện thế

## Slide 16
1. Điện-Điện tử cơ bản
(4) Dòng điện và điện áp
① Dòng điện
Trong mạch điện, dòng điện có thể xem như dòng chảy của nước trong ống dẫn nước. Áp lực nước khiến nước di chuyển trong ống nước, còn trong mạch điện điện áp làm điện di chuyển, và sự di chuyển của điện như thế được gọi là dòng điện(electric current).
Cường độ dòng điện là lượng điện tích di chuyển trong 1 đơn vị thời gian[giây, hay sec], có đơn vị là Amper (ampere, ký hiệu [A]).
Giả sử, nếu một chất dẫn nào đó trong khoảng thời gian t [giây] di chuyển một lượng điện tích là Q (coulomb, ký hiệu [C]) thì ta có dòng điện I như sau:
I =Q/T [A]
Tức, nếu trong 1[giây] lượng điện tích di chuyển được là 1[C] thì cường độ dòng điện là 1[A].
Một điện tử có điện tích là 1.60219×10-19[C] . Trong 1 giây có thể di chuyển được 6.25×1018[đơn vị] điện tử.
1. Khái niệm điện-điện tử

## Slide 17
1. Điện-Điện tử cơ bản
② Điện áp
Nếu muốn dòng điện lưu thông trong chất dẫn điện, cần sự chênh lệch độ cao thấp của dòng điện giống như dòng nước chảy từ nơi cao đến nơi thấp. Độ cao thấp của dòng điện được gọi là điện thế(electric potential) và sự chênh lệch điện thế được gọi là hiệu điện thế(potential difference) hay là điện áp(electric voltage).
Lực tạo ra hiệu điện thế giữa cực âm và cực dương của dòng điện hay máy phát điện là lực điện động(electromotive force : e. m. f),có đơn vị là vôn(volt, ký hiệu V) giống như điện áp. 1[V] là điện áp cần để lưu chuyển điện dương từ nơi có điện áp thấp đến nơi có điện áp cao.
Nếu điện lượng Q[C] di chuyển chấn dẫn điện sau đó đảm nhận W[J], thì khi đó lực điện động E[V] được biểu thị như sau.
E=W/Q [V]
1. Khái niệm điện-điện tử
Điện thế cao
Điện thế thấp
electron
Dòng điện
Đường kim loại
Điện(thủy) thế cao
Điện(thủy) thế thấp
Điện thế (mực nước)
Dòng điện (dòng nước)
Mạch điện (mạch nước)

## Slide 18
1. Điện-Điện tử cơ bản
(5) Dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều
Nguồn điện được chia thành 2 loại là dòng điện một chiều(DC-Direct Current) và dòng điện xoay chiều(AC-Alternating Current). Dòng điện 1 chiều là dòng điện cung cấp năng lượng không đổi chiều và độ lớn theo thời gian. Dòng điện xoay chiều là nguồn điện đổi chiều và độ lớn theo chu kỳ có tính chất sóng sin. Dòng điện 1 chiều cung cấp điện áp cố định thời gian nên không tồn tại pha và tính phân cực không đổi. Nhưng do nguồn xoay chiều đổi giá trị điện áp thành chu kỳ cố định nên không có khái niệm (+) và (-). Thay vào đó, xuất hiện pha và chu kỳ pha.
1. Khái niệm điện-điện tử
Pha là khoảng cách tương đối của điểm tiêu chuẩn ngẫu nhiên, thông thường 1cycle là các góc được chia bởi 360o hay 2π. So với Emsin(ωt), Emsin(ωt+θ) có hiệu số pha khoảng θ.
Hàn Quốc có tần số sóng là 60[Hz], sóng 1 pha có tần số 180o, 3 pha là 120o. Vì trong sóng 3 pha xoay chiều vị trí cuộn dây đồng phát điện đạt 120o(2π/3radian) nên phát sinh điện áp 3 pha sóng và từng pha đạt hiệu số pha là120o.
Giá trị tức thời của điện áp xoay chiều được biểu thị là Emsinωt, vì Em sử dụng giá trị hiệu dụng (Erms) bằng giá trị lớn nhất ở đồng hồ đo nên nó là giá trị liên quan đến √2 lần của giá trị đo đồng hồ.
Dòng điện
Điện áp
Dòng điện
Điện áp
Hình a) Dòng thẳng
Hình b) Dòng mạch

## Slide 19
1-5. Tiếp địa
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
(1) Định nghĩa tiếp địa
Trái đất vật chất lớn nhất tồn tại xung quanh chúng ta có khối lượng cực lớn khoảng 707[μF], bởi khối lượng trái đất lớn như vậy nên sự tiếp đất của dòng điện chỉ gây biến đổi điện thế cực kỳ nhỏ, do đó tất cả các mạch điện hay thiết bị điện đều tiếp đất tại một khoảng đất rộng(mặt đất) và đây trở thành lý do tiếp đất.
Tiếp địa là việc sử dụng nhiều loại thiết bị điện, giàn hay chất dẫn để tiếp xúc điện hoàn toàn tại một khoảng đất rộng.
Tiếp địa theo tiếng anh Âu là Earthing và tiếng anh Mỹ là Grounding. Chính xác hơn, Earthing là lấy khoảng đất rộng(mặt đất) làm tiêu chuẩn điện áp còn Grounding là định nghĩa để chỉ tác động nhân tạo, các sự cố về mạch điện, thiết bị điện hay sự tiếp xúc dẫn với chất dẫn có dung tích tương đối lớn đảm nhận vai trò như khoảng đất lớn nên có thể sử dụng cả Earthing và Grounding.
< Ký hiệu tiếp địa IEC(Hội nghị tiêu chuẩn điện quốc tế) >
(a) earthing
(b) grounding
Notes: 1. 접지의 정의와 기호 설명
2. 접지란 여러 가지 전기 설비, 구조물을 도체를 이용하여 대지에 전기적으로 완전히
접속하는 것을 의미한다.
3. 접지전극이란 금속체와 대지를 접속하는 단자 역할을 하는 것임.
4. 접지도선및 접지선이란 접지전극과 접지를 연결하는 도선임.
5. 접지전류는 접지도선을 통하여 대지로 흘러 들어가는 전류를 의미함.
6. 접지저항은 접지전극과 대지와의 접속상태의 전기적저항을 말한다.
7. 접지의 목적은 기기보호및, 안전사고

## Slide 20
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Nguyên lý tiếp địa
Tiếp địa về cơ bản là sự tiếp xúc một đầu dòng điện xuống đất. Tức là, tiếp xúc điện với mặt đất của vật làm bằng sắt có tính dẫn điện và có điện thế bằng điện thế mặt đất hay nói cách khác là khiến hiệu điện thế có giá trị nhỏ nhất.
Điện cực tiếp đất(grounding electrode) là đầu đảm nhận
nhiệm vụ tiếp đất của vật kim loại, thường được sử dụng
cho chất dẫn được lắp đặt trong lòng đất.
Đường nối điện cực tiếp đất và thiết bị cần tiếp đất được
được gọi là dây tiếp đất hay đường tiếp đất (grounding
conductor).
Thêm vào đó, dây nối điện cực tiếp đất với cột thu lôi(phần
thu sét) được gọi là cột thu lôi hay dây dẫn ngầm(down
conductor). Và dòng điện đi vào đất thông qua dây tiếp địa
của thiết bị hay dụng cụ tiếp đất được gọi là dòng điện tiếp
đất(ground current).
Điện cực tiếp đất được nối trực tiếp xuống đất và thổ nhưỡng của đất bao gồm hạt thổ nhưỡng, nước và không khí vv..
Hạt thổ nhưỡng, nước, không khí hay thổ nhưỡng hỗn hợp có tính năng khác với điện cực tiếp đất được tạo thành bởi kim loại. Việc nối chính xác hai hoặc nhiều hơn hai vật có tính năng như vậy không phải việc dễ dàng. Mức độ của trạng thái điện cực tiếp đất được biểu hiện bằng cách sử dụng điện trở tiếp đất(ground resistance) bằng với chỉ tiêu định lượng.
1. Khái niệm điện-điện tử
< Cấu tạo tiếp địa>
Thiết bị cần tiếp địa
Dây tiếp địa
Điện
cực
tiếp
đất
Mặt đất

## Slide 21
1. Điện-Điện tử cơ bản
(3) Mục đích tiếp địa
Mục đích lắp đặt hệ thống tiếp địa không chỉ để đảm bảo an toàn tính mạng con người và động vật mà còn ngăn ngừa hư hại và vận hành an toàn máy kiểm soát điện, điện tử hay viễn thông. Và theo định nghĩa chuyên ngành, là sự tiếp đất của thiết bị điện.
Hệ thống tiếp địa đảm nhận hai mục đích như sau:
Thứ nhất, bằng cách đưa các hiện tượng đột biến như là sự cố xảy ra trong hệ thống điện hay dòng điện lỗi do nguyên nhân phát sinh từ môi trường bên ngoài như bị sét đánh tiếp đất một cách hiệu quả đã đóng góp vào việc bảo vệ thiết bị ngăn thủng điện môi. Với khả năng ức chế sự tăng điện thế tiếp địa tại các điểm tiếp đất khi vô vàn các điểm tiêu chuẩn có điện thế bằng '0', nó đóng góp vào việc phòng chống tai nạn về người và bảo vệ an toàn. Thứ hai, đươc dùng trong hệ thống tiếp địa đảm bảo, đặc biệt trong trường hợp nối đất trực tiếp do điện trở tiêu chuẩn cần thiết để tiếp đất với điện thế bằng '0‘ nên việc cung cấp điện thế tiêu chuẩn thông qua tiếp địa chuẩn có khả năng tạo thành hệ thống quy mô lớn của các thiết bị điện-điện tử.
Cho đến nay nói đến tiếp địa người ta thường nghĩ đến cháy nổ hay điện giật do shock điện hay gây thiệt hại cho vật chất, ảnh hưởng đến việc bảo vệ não và cơ thể người. Theo đó, đánh giá thiết kế tiếp địa phụ thuộc vào mức độ kết hợp của cực tiếp địa tức là mặt đất và điện trở thấp. Thế nhưng, do sự đa dạng hóa của thiết bị cao độ hóa thông tin thời gian gần đây mà mục đích và chủng loại cũng trở nên đa dạng nên nếu chỉ đánh giá dựa vào sự tiếp địa đơn giản với điện trở thấp thì không đủ để đạt kết quả. Đặc biệt, dựa vào tiếp địa, do nhiễu và xung là vấn đề lớn nên nếu muốn đảm bảo khả năng hoạt động bình thường của thiết bị cần hiểu rõ sự quan trọng của việc tiếp địa cũng như cần những có những biện pháp đa dạng cho việc tiếp địa độc lập của từng mạch điện và trạng thái kết hợp cực tiếp địa cũng là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Tóm lại, để đạt được mục đích như vậy, cần tạo ra những tiếp địa phù hợp và bảo vệ máy khỏi những xung điện từ.
1. Khái niệm điện-điện tử

## Slide 22
1. Điện-Điện tử cơ bản
(4) Điện trở tiếp đất
Điện trở tiếp đất là điện trở nối trực tiếp với thổ nhưỡng của đất. Thổ nhưỡng cụ thể hơn là hạt đất, nước, không khí. Tiếp địa được chia thành hai loại là tiếp địa qua kim loại và tiếp địa trực tiếp qua thổ nhưỡng, và nơi chắc chắn tồn tại điện trở được gọi là điện trở tiếp đất.
Nói ngắn gọn là「điện trở tiếp đất giữa mặt đất và điện cực nối đất」hay 「giá trị được chia ra từ sự tăng điện thế dòng điện cố định lưu thông trong khoảng tròn vừa đủ của cực tiếp địa của đối tượng đo bằng dòng điện mang tải」. Giá trị điện trở tiếp đất được xác định là tiêu chuẩn, quy luật tiêu chuẩn về an toàn điện và phải thích hợp với giá trị điện trở tiếp đất khi tiến hành tiếp địa của thiết bị điện. Điện trở tiếp đất có tính chất phức tạp hơn nhiều so với các loại điện trở cơ bản khác, do đó rất khó để tìm ra điện trở tiếp địa chính xác sau khi xuất hiện ảnh hưởng của nhân tố không xác định bên ngoài. Và về cơ bản, cho dù lắp đặt trên cùng một khoảng đất với độ lớn, hình thái điện cực tiếp đất tương đối giống nhau thì do giá trị điện trở cũng khác nhau. Điện trở tiếp đất được cấu tạo cụ thể như sau. (1) điểm tiếp địa, điện trở dẫn điện của điện cực tiếp đất (2) điện trở tiếp xúc giữa bề mặt điện cực và thổ nhưỡng tiếp xúc (3) điện trở của yếu tố đất xung quanh điện cực. Trong đó, (1) và (2) chiếm giá trị cực nhỏ dưới 10% và quan trọng nhất là (3) chính là tỷ lệ điện trở.
1. Khái niệm điện-điện tử
< Giá trị điện trở cách điện và ứng dụng thi công tiếp địa dựa theo phân loại máy tiếp địa >
Phân loại thiết bị | Thi công tiếp địa | Giá trị điện trở tiếp đất[Ω]
Dùng cho điện áp thấp dưới 400 [V] | Thi công tiếp địa loại 3 | Dưới 100
Dùng cho điện áp thấp trên 400 [V] | Thi công tiếp địa loại 3 đặc biệt | Dưới 10
Dùng cho cao áp hoặc cao áp đặc biệt | Thi công tiếp địa loại 1 | Dưới 10

## Slide 23
1. Điện-Điện tử cơ bản
(5) Đo điện trở tiếp địa
Dùng điện trở tiếp địa kế Clamp để đo.
Đo được khi đường không phải là đoạn cắt và
dùng thay cho quy tắc đo 3 điểm
1. Khái niệm điện-điện tử
<Nguyên tắc đo điện trở tiếp địa>
<Hình mạch điện>
＊3) Quy tắc 3 điểm: là phương pháp sử dụng máy đo điện trở tiếp địa 3 chân trong đó 1 chận đóng
ở tiếp địa, 1 chân đóng ở phía trước cách 10M, một chân đóng ở phía trước cách 20M và kết nối dây
đến đây, khởi động và đo giá trị điện trở tiếp điện.
＊3)

## Slide 24
1-6. Nhiễu(Noise)
1. Điện-Điện tử cơ bản
1. Khái niệm điện-điện tử
(1) Nhiễu(Noise) là?
Với ý nghĩa như trong hình vẽ là tạp âm hay tiếng ồn. Ở đây, là tín hiệu không lành mạnh ảnh hướng xấu tới mạch điện(phá hủy, hỏng hóc, sự cố) về sóng điện bằng sóng bất quy tắc. Tức là, tạp tín hiệu gây ảnh hướng đến tín hiệu chủ.
< Sóng nhiễu gây rối loạn sóng điện>
< Sóng nhiễu phá hủy máy>
< Sóng nhiễu gây nhiễu dữ liệu>
< Sóng nhiễu gián đoạn chương trình>
Ảnh hưởng
sóng nhiễu
Notes: 1. Noise란 전자파에 의한 불규칙한 파동및 잡신호를 말한다.
2. 노이즈의 발생 원인
- 우레서지란 낙뢰가 떨어졌을때의 대전류로 인하여 부근의 도체에 전자유도가 발생하여
일시적으로 대전압(우레 서지)이 발생하는 현상
- 정전기 노이즈란 정전기는 대부분 인체에 대전 된것이 기기에 접촉했을 때에 방전되며 이때의
방전전류가 기기의 케이스 등에 흘러 작용하는 현상
- 전압 변동 노이즈란 일반적으로 전원에서 대전류가 흐르면 전원전압

## Slide 25
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Nguyên nhân phát sinh sóng nhiễu(Noise)
① Nhiễu sét
Sét là nguyên nhân gây nhiễu lớn nhất theo độ lớn của lực(lực phá hủy). Khi sét đánh nó phóng ra một luồng điện lớn và truyền cảm ứng điện từ đến các chất dẫn gần đó, cụ thể là phát sinh điện áp lớn(đột biến do sét). Điện áp lớn ấy được truyền đến các thiết bị điện tử gây phá hủy linh kiện điện tử hay gây chuyển động không an toàn. Tức là, dù sét đã truyền qua cột thu lội nhưng luồng điện lớn vẫn chạy và gây phát sinh đột biến sét. Do điện của sét rất mạnh, nên khi đó sự thay đổi của từ trường mạnh được phát sinh có thể gây ra tác động cảm ứng điện từ lên các vật dẫn gần đó.
② Nhiễu tĩnh điện
Nhiễu tự nhiện ngoài nhiễu do sét ra còn có nhiễu do tĩnh điện.
Sự tĩnh điện phát sinh do đi lại trên sàn nhà hay đứng trên ghế cũng có thể gây hư hại cho thiết bị điện tử. Tĩnh điện chủ yếu biến cơ thể người thành luồn điện lớn và nếu tiếp xúc với máy móc gây phóng điện và khi đó luồng điện được phóng ra sẽ tác động chạy lên vỏ hay các bộ phận khác của máy trở thành nguyên nhân gây nhiễu.
1. Khái niệm điện-điện tử
Bắn tia lửa gây cháy nổ
Điện giật và thảm họa thứ cấp
Phá hủy IC, chất bán dẫn, gây lỗi vận hành máy hayg giảm khả năng ngăng tạp âm
Lỗi công đoạn phun sơn điện hay lắp chất bán dẫn
Gây dính bụi bẩn, ô nhiễm clean room vv..
Hiện tượng tĩnh điện
Hiện tượng vật lý
Phát sinh tĩnh điện

## Slide 26
1. Điện-Điện tử cơ bản
③ Nhiễu do biến đổi điện áp
Khi ngăn đá tủ lạnh khởi động khiến đèn trần tối trong một vài giây là hiện tượng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày. Về cơ bản, khi có dòng điện lớn chạy qua nguồn điện thì điện áp nguồn điện sẽ giảm xuống. Đó được gọi là điện trở trong của nguồn điện. Thế nhưng, trong trường hợp nhiều thiết bị điện tử hay mạch điện tử nối với cùng một nguồn điện và nếu dòng điện lớn chạy qua thiết bị nào đó thì điện áp nguồn của thiết bị dùng chung nguồn điện sẽ bị giảm nhanh trong một giây. Và hiện tượng này cũng được gọi là nhiễu.
Và ‘biến động điện áp nguồn điện’ cũng có nghĩa là nháy điện. Là hiện tượng mất đi 1 phần pha của dòng điện xoay chiều thường gặp.
Nếu không kiểm tra đầy đủ từng bộ phận của hệ thống điện trong thiết bị có sử dụng dòng điện lớn và thiết bị khác chắc chắn sẽ gây phát sinh vấn đề.
④ Nhiễu do bị chặn tín hiệu điện tử
Nếu đặt các thiết bị thu phát sóng ngay gần thiết bị điện thì sóng điện sẽ gây nhiễu(chặn sóng) thiết bị bên cạnh, sai lệch với mục đích ban đầu của nó.
Rất khó tìm ra nguyên nhân phát sinh chặn sóng. Có nhiều lý do làm tăng lỗi vận hành, dẫn nhập ngược hay setting thiết bị điện tử hoạt động bình thường ngoài hiện trường hay sử dụng sản phẩm khác. Đây là ví dụ ngắn gọn cho ta thấy việc làm rõ nguồn nhiễu do sóng chặn tín hiệu điện tử là rất khó.
1. Khái niệm điện-điện tử

## Slide 27
1. Điện-Điện tử cơ bản
⑥ Nhiễu chuyển mạch(switching noise)
Giống với phương pháp công tắc switch, khi tiếp điểm ON/OFF sẽ xuất hiện
một số nhiễu siêu nhỏ(micro). Phát sinh phóng điện nếu bổ sung điện áp
cao từ khoảng cách tiếp điểm khi tách ra để tiếp điểm OFF hay nối vào
để tiếp điểm ON. Khi sử dụng rơ-le điện tử để ON/OFF điện lực thì xung
quanh tiếp điểm sẽ phát sinh nhiễu. Và vào thời điểm tiếp điểm ON hay OFF
tiếp điểm sẽ rung nhỏ lặp lại với dòng điện 1t chiều. Hiện tượng này được gọi
là ‘chattering’ là chuyển động phức tạp. Nếu không xử lý tùy theo từng trường
hợp dẫn nhập bằng cách nhập tín hiệu thì dễ trở thành nguyên nhân
gây lỗi vận hành.
1. Khái niệm điện-điện tử
< Rung, nhiễu điểm tiếp điểm>

## Slide 28
2-1. Điện giật
2. An toàn điện
1. Điện-Điện tử cơ bản
2. An toàn điện
Điện giật là để chỉ hiện tượng cảm giác được luồng điện khi cơ thể người tiếp xúc
với điện, được chia thành các trạng thái từ chỉ là tê nhẹ đến mất mạng. Mức độ
điện áp càng lớn thì mức nguy hiểm do điện giật càng cao. Điện giật để chỉ điện
áp đi vào cơ thể người, chạy qua cơ bắp, nội tạng và gây chấn thương, đặc biệt
dòng điện chạy vào tim có thể gây chết người.
Cơ thể người có thể chịu được dòng điện tối đa là bao nhiêu?
Nếu cơ thể người chịu tác động của dòng điện 1 mili amper(mA) thì chỉ bị tê nhẹ. 5mA thấy đau, 10mA là mức không thể chịu đựng được. 20mA bị co cơ và nếu tay dính vào đường điện thì không thể tự rút ra. 50mA là mức tương đối nguy hiểm và 100mA sẽ gây tử vong. Khi đó sẽ làm rung tâm thất dẫn đến tử vong.
100mA là 1/10 của 1A. Cần 100 oát(W) để đèn trần sáng lên nhưng nó chỉ truyền đi 1A của dòng điện. Cho dù có đưa tay vào ổ cắm của bóng đèn tròn thì do trong cơ thể người chứa điện trở nên không bị điện giật. Da người có điện trở là 500∼5000 ôm(Ω). Dòng điện = (điện áp/điện trở) và theo định luật Ôm, cùng tính dòng điện khi nối điện áp từ pin 1.5V. Nếu điện trở dòng điện có giá trị thấp nhất là 500Ω thì giá trị dòng điện của pin là 1.5V/500Ω tức 3mA và chỉ gây tê tê.
Giá trị hiệu dụng của dòng điện | Thời gian vận hành | Phán ứng sinh học của cơ thể người(ví dụ)
5~30mA | Dưới 10 phút | Bắt đầu từ việc co cơ, không thể tự thoát ra khỏi nguồn điện.
30~50mA | Vài giây đến vài phút | Van tim hoạt động không bình thường, tăng huyết áp, gây co cơ mạnh.
50~100mA | Qua 1 chu kỳ mạch | Shock mạnh có thể gây rung tâm thất.
Quá 100mA | Qua 1 chu kỳ mạch | Bỏng nặng dẫn đến tử vong.
Notes: 1. 감전의 정의 설명
2. 감전시 전류 및 시간에 따른 인체의 생리적반응 설명
3. 전기감전 사고사례 설명
예) Bolt 체결 중 히타 전원단자에 접촉 감전
저압차단기 교체 작업 중 아크화상
전동기 접지저항 측정 중 감전

## Slide 29
1. Điện-Điện tử cơ bản
▣ Ví dụ 1về tai nạn điện giật [An toàn thi công điện Hàn Quốc]
Tai nạn điện giật thiệt mạng do chạm vào chân công tắc nguồn điện của máy sưởi khi lắp ốc.
Là tai nạn điện giật do nạn nhân định điều chỉnh lượng hàng ra của máy dệt nên đã dùng tay không vặn mỏ lết ống 18’ để điều chỉnh ốc và ngay dưới vị trí ốc là chân nguồn điện 220V của máy sưởi.
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do không tuân thủ quy tắc an toàn lao động là phải đeo găng tay và đi giày bảo hộ khi đã được đào tạo hay đào tạo an toàn lao động không đi đôi với thực tiễn. Cần đẩy mạnh đào tạo an toàn và thường xuyên kiểm tra quản lý an toàn lao động.
2. An toàn điện
<Ảnh hiện trường>
1
2
3
1. Nasa chỉnh số lượng
2. Phần tiếp xúc
3. Guiding roller

## Slide 30
1. Điện-Điện tử cơ bản
▣ Ví dụ 2 về điện giật gây thiệt mạng[An toàn thi công điện Hàn Quốc]
Bỏng hồ quang trong lúc thay aptomat ngắt dòng(MCCB)
Là sự cố phát sinh tia hồ quang trong lúc thực hiện thao tác thay aptomat ngắt dòng(MCCB 2P 30A) dùng cho việc đi dây bóng đèn bên trong tủ điện bằng aptomat chống rò (ELB 2P 30A) mà không ngắt nguồn điện và trong lúc thực hiện thao tác thay aptomat #2 và #1 của bóng đèn ở trạng thái vẫn có dòng điện chạy qua gây ra hiện tượng bắn tia điện vào aptomat động lực nằm cạnh dây điện của aptomat #1.
Nguồn điện chưa mở
- Với thao tác tiếp xúc hay tiếp cận mạch sạc, phải thực hiện khi không có dòng điện chạy qua hoặc phải ngắt điện các loại dây liên quan để phòng tránh nguy cơ điện giật hay chập điện.
Vấn đề nạn nhân không chú ý:
- Thay aptomat trong không gian chật hẹp gây nguy hiểm bắn tia hồ quang khiến cơ thể nạn nhân tiếp xúc với dòng điện gây chập điện và điện giật.
Nếu định thao tác gần mạch sạc hay máy móc tại những nơi dễ có nguy cơ chập điện, điện giật nhất định phải ngắt dòng điện rồi mới tiến hành thao tác.
Bằng việc thường xuyên tâp huấn phòng tránh trước các sự cố nguy hiểm hay xảy ra và giáo dục an toàn để đề phòng trước.
2. An toàn điện
Động lực
Đèn #1
Đèn #2
Tải tụ điện
Công tắc chính
Điểm xảy ra sự cố

## Slide 31
1. Điện-Điện tử cơ bản
▣ Ví dụ 3 về tai nạn điện giật[An toàn thi công điện Hàn Quốc]
Điện giật khi đo điện trở tiếp đất của động cơ
Để đo điện trở tiếp đất của vỏ ngoài động cơ đang chạy, sau khi cài đặt điện trở tiếp đất kế, trong lúc nạn nhân cố định vỏ ngoài động cơ bằng clip đã bị điện giật do chạm tay vào vỏ động cơ đang nạp điện( khi lớp cách điện mất đi).
Do không nhận biết được khi động cơ nạp điện thì vỏ ngoài bị mất đi lớp cách điện nên nạn nhân đã tiếp xúc tay không với vỏ máy đãn đến tai nạn điện giật nguy hiểm.
Nếu muốn đo điện trở tiếp đất của vỏ máy khi máy đang hoạt động
- Phải dùng trang bị bảo hộ(găng tay cách điện, giày cách điện vv..)
- Tìm hiểu rõ trạng thái lắp đặt của máy cũng như các yếu tố có thể
gây nguy hiểm xung quanh.
- Kiểm tra điện áp vỏ máy.
2. An toàn điện

## Slide 32
2-2. Rò điện(漏電, Electric Leakage)
1. Điện-Điện tử cơ bản
2. An toàn điện
(1) Rò điện là?
Là hiện tượng cách điện không hết khiến một phần dòng điện chạy ra ngoài và chạy vào vật dẫn xung quanh.
Nguyên nhân là do mất lớp cách điện của đường điện trong thiết bị điện cũ do bong vỏ ngoài đường điện hay bị ẩm.
(2) Tác hại của rò điện Nếu dòng điện rò rỉ và phần rò điện ấy tiếp xúc với vật mới có thể gây giật điện. Và giống như tin tức thời sự thường đưa, nếu để tiếp xúc với vật liệu dễ cháy sẽ gây ra hỏa hoạn lớn.
(3) Chống rò điện Cách chống rò điện tốt nhất là với những đường dây điện cũ mòn hay sử dụng, luôn luôn phải kiểm tra xem có bị tách lớp vỏ cách điện ra hay không. Và nếu là đường điện ngoài trời cần chú ý không để dính nước mưa, và với đường điện trong nhà như máy giặt, bình nước nóng thì không nên dùng nước để lau chùi. Hay không nên dùng nước để lau chùi tụ điện xung quanh bếp và tụ điện trong nhà vệ sinh. Nếu bẩn mà nhất định phải dùng nước để lau chùi cần sử dụng cách lau bằng khăn ướt. Và nếu sử dụng ở nơi có điện áp 220V nhất định phải lắp đặt cầu giao chống rò điện để nếu xảy ra rò điện thì dòng điện sẽ tự động bị chặn. Nếu muốn kiểm tra rò điện cần ngắt điện tất cả các thiết bị và đưa điện kế vào đo. Điện kế có thể phát hiện điểm rò điển.
Notes: 1. 누전은 절연 상태 불량으로 전기의 일부가 주변 도체에 흐르는 현상
2. 누전차단기 정의 및 핸들표시,각종 표시장치에 따라 확인 방법
3. 누전차단기와 배선용 차단기의 개념차이 설명

## Slide 33
1. Điện-Điện tử cơ bản
(4) Cầu giao chống rò điện(ELB) : ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
ELB(Earth Leakage circuit Breaker) khi phát sinh sự cố tiếp địa của thiết bị đèn và mạch điện bởi các bộ phận liên quan của bộ phận chống rò, mạch điện tử, bộ phận ngăn vv… được lắp chung một vỏ, căn cứ vào từ thông liên quan đến độ lớn của dòng điện tiếp đất sẽ phát sinh lực điện trên cuộn thứ cấp của máy biến áp và chốt pin sẽ biến thành vật có từ tính. Dòng điện phát sinh trong máy biến áp được tiếp nhận, khuyếch đại tại IC chuyên dụng, nếu đánh giá độ lớn mà vượt quá tiêu chuẩn nhất định sẽ khiến phát sinh nguồn ra, rơ le được kích hoạt(ON) sau đó dòng điện chạy qua cuộn nhả(trip coil) rồi khiến aptomat dòng rò nhảy.
Hơn nữa, do sự cố tiếp địa ảnh hưởng đến sinh mạng nên khi cần kiểm tra hoạt động của aptomat cần tạo mạch tiếp địa nhân tạo trong phần thân thiết bị test để chỉ cần nhấn nút test thì dòng điện sẽ được chạy qua và aptomat dòng rò sẽ kiểm tra chính xác hoạt động. Hiện nay, tất cả các aptomat dòng rò đều được gắn thiết bị test này.
2. An toàn điện
Nút kiểm tra
Màu xanh:bình thường
Màu đỏ: rò điện
Nếu bị rò, nút
vàng sẽ nổi lên
<Thiết bị biểu thị rò điện>
<Thiết bị dùng tay>
Phía nguồn
Phía phụ tải
Nút biểu thị rò
Nút biểu thị rò
Mở
Tắt
Over-current trip
Leakage trip

## Slide 34
1. Điện-Điện tử cơ bản
(5) ELCB và MCCB
① Thiết bị chống rò điện
- Là viết tắt của từ Earth Leakage Circuit Breaker, có thể gọi là ELB hay ELCB.
- Tự động ngắt khi có rò điện, chập dây hay quá tải, nhưng mục đích chính là chặn rò điện.
- Cũng có loại cầu giao chỉ để ngắt dòng điện rò.
＊ELB có màu xanh lục và màu xanh lam là cầu giao chỉ ngắt rò điện mà không ngắt tải.
② Aptomat khối
- Là viết tắt của từ Molded Case Circuit Breaker, có thể gọi là MCCB.
Cũng có thể là viết tắt của No Fuse Breaker là NFB.
- Ngắt tải, chập dây và mục đích chính là ngắt quá tải. Thường thì không bảo vệ được dòng rò.
- Là công tắc điện có nhiệm vụ đóng mở tải điện và khi dòng điện quá lớn và mạch hở, điều khiển thiết bị bên trong tự động ngắt khỏi mạch điện. Tức, là chức năng bảo vệ thiết bị điện bằng cách OFF nguồn điện khi xuất hiện dòng điện quá độ do chập dây hay quá tải.
2. An toàn điện

## Slide 35
2-3. Cháy điện
1. Điện-Điện tử cơ bản
2. An toàn điện
(1) Hiện trạng phát sinh cháy điện
KESCO(Hệ thống thống kê thiệt hại điện : http://www.kesco.net/ ) bảng biểu thị cháy điện trong nước năm 2008
Cục phòng chống thiên tai hỏa hoạn <Kết quả thống kê hiện tượng cháy nổ điện phát sinh tháng 7 năm 2009>
Người
Người
Người
1triệu won
Vụ
Vụ
Đơn vị
Năm trước
Chỉ tiêu
Số
Thước đo
Số
Tăng giảm
Tổng số vụ hỏa hoạn
Số vụ hỏa hoạn do điện
Số vụ hỏa hoạn do có yếu tố điện
Số nạn nhân
Số người thiệt mạng
Số người bị thương
Tổng số thiệt hại về tài sản
Tỷ lệ tăng giảm
Tình trạng
Không biến động
Giảm 5%
Quá 10%
Notes: 1. 전기 화재 통계 및 사고사례 설명
2.시퀀스 기기 및 단자 연결 시 주의 사항 설명
단자 Bolt 조임 미숙으로 전기화재 및 접촉불량 사고사례 설명

## Slide 36
1. Điện-Điện tử cơ bản
▣ Ví dụ về tai nạn cháy nổ điện[An toàn thi công điện Hàn Quốc]
Tai nạn tiếp địa trong lúc lắp bolt của aptomat
Nối máy hàn tại máy cắt dùng dây cáp (MCCB 2P 50A) bên trong bảng điện dùng cho việc vận hành và do đầu cốt của máy cắt dùng dây cáp bị hư hại nên phát sinh ra trạng thái tiếp xúc bất ổn. Hiểu đơn giản là khi thực hiện thao tác phải để mạch điện mở và để ở trạng thái ngắt điện, và khi dùng driver để vặn chân aptomat dùng cáp cũng là thời điểm chân đã bị hư hỏng tiếp xúc với mặt lưng bảng phân phối điện. Và là tai nạn bỏng mặt, tay, cổ tay do lửa bắt vào quần áo bảo hộ do bắn tia hồ quang sinh ra khi tiếp địa.
2. An toàn điện

## Slide 37
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Chú ý khi nối thiết bị squint và chân
① Mục đích
Dùng để ngăn chặn từ ngay từ khi chưa phát sinh lỗi của con người không nối bolt một cách hoàn chỉnh trên mặt tiếp xúc trên bề mặt tiếp xúc.
② Risk Point
Là nguyên nhân thiết bị Down hay gây cháy điện khi dòng điện quá mạnh hay nhiệt độ tăng cao do điện trở phần tiếp xúc tăng vọt hay có lỗi tiếp xúc do nối bolt không thích hợp vào chân.
③ Trung điểm Point
- Phải để dây điện đồng tiếp xúc hoàn toàn với aptomat của máy móc thiết bị và đảm bảo không để xảy ra cong vênh đáng lo ngại.
- Do điện năng tải càng lớn thì hiện tượng sụt giảm điện áp càng xảy ra nhiều và để ngăn ngừa tình trạng aptomat bị sụt điện cần kiểm tra theo chu kỳ 1 năm khoảng 1~2 lần aptomat được lắp của rơ le và sử dụng điện bằng dòng điện kín.
- Trong trường hợp cố định dây điện bằng đinh ốc, nếu đặt ở nơi có ảnh hưởng rung làm lỏng ốc, cần sử dụng các loại ốc đôi, loại có vòng đệm và ốc nới lỏng vv..
④ Ví dụ về lỗi tiếp xúc
2. An toàn điện
Nhiệt hóa lỗi tiếp xúc S
Nhiệt hóa lỗi tiếp xúc R

## Slide 38
1. Điện-Điện tử cơ bản
(1) Cấu tạo FLUKE 11/12 MULTIMETER
3. Đo điện
▶ DISPLAY
(AUTO RANGE)
Kỹ năng FLUKE 12 MODEL
3-1. DVM (Digital Volts Meter)
3. Đo điện
Notes: 1.실물 보고 Display & 조작부 설명
①AC,DC 전압 Mode 변경 설명
②다이오드 측정 Mode & 저항 측정 Mode 설명
2.Consol Box 이용하여 전압(AC,DC) 측정→AC 12V, DC 5V
3.M-4 이용하여 저항 및 콘덴서 측정

## Slide 39
1. Điện-Điện tử cơ bản
3. Đo điện
▶ Bộ phận vận hành(Operation)
(Nút chỉnh điện áp 1 chiều/điện áp
xoay chiều hay lưỡng điện/ điện trở)
※ Chức năng của Model FLUKE12
Chức năng biểu hiện giá trị max/min sau khi
đọc chỉ số biến động
Được dùng giống như chức năng Continuity và
có khả năng quan sát biến đổi Short/Open
※ Đo lượng điện dung của tụ điện

## Slide 40
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Đo điện áp(Measuring Voltage)
3. Đo điện
< Đo điện áp dòng điện 1 chiều>
Lắp Test Lead vào Jack.
Chuyển SLIDE SW vào giữa vị trí đo điện.
Test Lead Probecó vị trí ở Point được đo.
Đọc chỉ số đo hiện lên trên màn LCD.
< Đo điện áp dòng điện xoay chiều >
Lắp Test Lead vào Jack.
Chuyển SLIDE SW vào giữa vị trí đo điện và ấn “SELECT” SW.
Test Lead Probecó vị trí ở Point được đo.
Đọc chỉ số đo hiện lên trên màn LCD.
＊Hiện lên ký hiệu dòng điện 1 chiều trên màn LCD.
＊ Hiện lên ký hiệu dòng điện xoay chiều trên màn LCD.
※ Sử dụng DVM để đo điện áp AC / DC đầu ra Conson.

## Slide 41
1. Điện-Điện tử cơ bản
(3) Đo dòng điện
3. Đo điện
< Đo dòng điện>
Lắp Test Lead vào Jack.
Chuyển SLIDE SW vào giữa vị trí đo điện.
Chọn Level dòng điện theo cường độ dòng điện cần do.
Trường hợp không rõ cường độ dòng điện thì chọn từ cái lớn trước.
Ngắt mạch.
Nối hai đầu mạch điện vừa ngắt với Test Lead.
Đo dòng điện chạy qua.
＊Hiện lên ký hiệu dòng điện 1 chiều trên màn LCD.
A
※ Chú ý khi đo dòng điện
Mắc nối tiếp máy Test vào mạch điện khi đo dòng điện.
Cần chú ý nếu trong trường hợp không mắc như vậy mà mắc máy
Test bên trong mạch điện thì có thể sẽ gây hao tổn.
Mạch đóng
Tải
★ Hạn chế của máy đo dòng điện.

## Slide 42
3-2. Thước kẹp mét(Clamp Meter, thước kẹp hook)
1. Điện-Điện tử cơ bản
3. Đo điện
Có thể đo điện áp xoay chiều, 1 chiều, dòng điện 1 chiều, điện trở vv..bằng đồng hồ vạn năng, nhưng không thể đo dòng điện xoay chiều bằng đồng hồ vạn năng mà phải đo bằng đồng hồ hook có các kỹ năng giống đồng hồ vạn năng, không cần phải cắt dây điện mà chỉ cần vòng dây điện vào trong vòng tròn của kẹp là có thể đo dòng điện đang chạy và nó được gọi là máy đo.
■ Nguyên lý đo thước kẹp mét
Quấn dây điện vào thước kẹp và nó có chức năng như một loại máy biến áp. Thước kẹp tự nó đã là một lõi và nếu đưa dây điện có dòng điện chạy qua vào trong lõi ấy thì nó biến thành cuộn cảm thứ nhất và cuộn cảm thứ 2 cuộn cuộn cảm ở bên trong thước kẹp làm hiện lên màn hình theo tỷ lệ đó và đây chính là cách đo dòng điện xoay chiều.
Notes: 1.교류전류를 측정함.
:전선을 자르지 않고 Clamp Meter 원형에 넣어서 현재의 흐르는 전선의 전류를 측정 할 수 있는 계측기
2.Clamp Meter 사용방법
:케이블 중 1선을 클램프 안에 넣어서 측정

## Slide 43
1. Điện-Điện tử cơ bản
■ Phương pháp sử dụng thước kẹp mét
Phương pháp sử dụng thước kẹp mét là phương pháp đưa một sợi dây điện hay 1 sợi cáp vào trong vòng tròn của thước rồi kiểm tra lại xem vòng tròn đã khít chưa. Lưu ý không thể đo nếu đưa vào vòng tròn thước kẹp nhiều hơn 1 đường dây. Sau khi đó chọn RANGE phù hợp và có thể đọc được giá trị đo.
Nếu được mắc đúng RANGE thì thiết bị đo sẽ bắt đầu chạy từ giá trị đo lớn nhất đến giá trị đúng và nếu đọc giá trị đo đó thì sẽ tìm ra giá trị dòng điện[A].
3. Đo điện
Đo dòng DC – Đo trực tiếp
Đo dòng AC– Đo gián tiếp
Cách đo lỗi

## Slide 44
3-3. Mega Tester (Máy đo điện trở cách điện)
1. Điện-Điện tử cơ bản
3. Đo điện
(1) Điện trở cách điện
Điện trở cách điện mà một trong những phương pháp kiểm tra rò điện. Về cơ bản, là phương pháp kiểm tra xem có dòng điện chạy quay hay không có dòng điện chạy qua.
Điện trở cách điện đo được dòng điện 1 chiều, vì dòng điện 1 chiều là dòng điện có nguồn điện an toàn.(dòng điện xoay chiều có cực + , - lặp lại nên không an toàn)
Tham khảo) Điện trở tiếp đất và điện trở cách điện phải đối lập với nhau. Nghĩa là, điện trở tiếp địa càng thấp thì điện trở cách điện càng cao càng tốt.
(2) Phương pháp sử dụng máy đo điện trở cách điện
Là dụng cụ đo được sử dụng với mục đích đo điện trở cách điện. (Điểm khác biệt so với các dụng cụ đo điện trở thông thường? Đo điện trở của DC 500 ~ 1000V và hơn thế nữa)
■ Phương pháp đo điện trở cách điện
- Chỉnh Level ở vị trí“MΩ” .
- Đưa phần có hình như cái kẹp đến đường tiếp địa.
- Đưa vào nơi không có dây tiếp địa mà có thể dùng vòi nước hay khung xe làm đối tượng tiếp địa.
- Kiểm tra bằng cách nối que Test màu đỏ vào dây điện.
Khi Level chỉ đến MΩ nếu muốn đọc giá trị đo phải ấn vào (Power)
Do maga testing dùng cao áp 500V đến 1000V nên tiêu hao điện năng lớn.
(Chú ý)
Không được đo tại dây sống. (Nhất định phải OFF nguồn điện rồi mới đo)
Nguyên tắc cơ bản là trước khi test phải kiểm tra hai đầu!!!
(Kiểm tra xem chạm đầu test và đầu tiếp địa phải có giá trị bằng 0.)
Đọc số màu đen mà kim đồng hồ chỉ.
Chỉ số kim chỉ là 4MΩ
Đo điện trở cách điện
(Đo mega)
Notes: 1.절연 저항을 측정, 누설 여부를 확인하는 측정기

## Slide 45
4-1. Tìm hiểu về pha sóng
4. Đo tín hiệu
1. Điện-Điện tử cơ bản
4. Đo tín hiệu
(1) Pha sóng của dòng điện 1 chiều và dòng xoay chiều
ν
Điện áp
dòng
Thời gian
+
-
Dòng một chiều 直流 (direct current)
Dòng điện không đổi chiều và độ lớn
theo thời gian
Sóng sin(Sine Wave)
(定弦波)
Xung vuông(square wave)
(矩形波)·(方形波)
Dòng xoay chiều 交流 (alternating current)
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và giá trị biến đổi theo thời gian, những thay đổi này thường tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định.
Có chu kỳ và tần sóng
Biểu hiện độ lớn bằng giá trị tức thời, giá trị đỉnh, giá trị trung bình, giá trị hiệu dụng, giá trị đỉnh-đỉnh vv..
Notes: 1. 직류와 교류의 정의
- 직류 : 시간에 관계없이 방향과 크기가 일정.
- 교류 : 시간에 따라 주기적으로 변하는 전류 또는 전압.( 사인파,구형파 )
2. 주기와 주파수에 대한 설명
3. 순시값,피크값,평균값에 대한 설명
4. 파형의 판독
- 파형을 보면서 최대치,첨두치,실효치,평균치,주기,주파수 계산 방법 설명
- 실효값이란 교류전력과 동일한 일을 하는 직류 전력을 의미함.
( 사인파에서의 실효치 설명 :

## Slide 46
1. Điện-Điện tử cơ bản
(2) Chu kỳ và tần sóng(Period & Frequency)
Chu kỳ : là khoảng thời gian mà điện xoay chiều lặp lại vị trí cũ
Ký hiệu : T
Đơn vị : được tính bằng [s] seconds ‘giây’.
[ms], [μs]
Tần sóng : là số lần lặp lại trang thái cũ của dòng điện xoay chiều
trong một giây
Ký hiệu : f
Đơn vị : được tính bằng [Hz].
[kHz], [MHz], [GHz]
4. Đo tín hiệu
▷ Trong 1 giây chu kỳ sóng lặp lại 4 lần, là 4[Hz].
※ Liên hệ của chu kỳ và tần sóng

## Slide 47
1. Điện-Điện tử cơ bản
(3) Giá trị tức thời (instantaneous value)
Trong hình bên phải, sóng biến đổi theo thời gian có dạng
. Trong dòng điện xoay chiều v
cho ta biết giá trị tìm trong thời gian t đặc biệt, gọi là giá
tức thời
Độ lớn dòng xoay chiều được biểu thị là Vm.
Tốc độ của dòng xoay chiều được biểu thị là ωt. ※ ω = 2πf
Pha xoay chiều được biểu thị là Θ.
(4) Giá trị đỉnh(Peak Voltage), giá trị đỉnh – đỉnh(Peak to Peak Voltage)
Giá trị đỉnh : Giá trị lớn nhất(maximum value), là giá trị lớn
nhất trong giá trị tức thời
Ký hiệu : VP hay VM
Giá trị đỉnh – đỉnh: giá trị đỉnh, là khoảng cách giữa giá
trị dương lớn nhất với giá trị âm lớn nhất
Ký hiệu : VP_P
4. Đo tín hiệu
Vm
Θ
ωt

## Slide 48
1. Điện-Điện tử cơ bản
(5) Giá trị hiệu dụng (effective value)
RMS (Root-Mean-Square) Voltage
Ký hiệu : VRMS
Để biểu thị độ lớn của dòng xoay chiều ta có giá trị lớn nhất hay giá trị trung bình nhưng giá trị hiệu dụng(effective value) biểu thị bằng dòng 1 chiều mà hoạt động như dòng xoay chiều. Giá trị hiệu dụng là giá trị sinh ra dựa theo lượng điện năng xoay chiều. Tức, là giá trị biểu thị điện năng của dòng điện xoay chiều bằng dòng điện 1 chiều. Dụng cụ đo dòng điện xoay chiều gồm điện trở kế, điện kế hay điện năng kế vv...Và tất cả các loại dụng cụ đo này đều dùng để đo giá trị hiệu dụng. Theo đó, giá trị hiệu dụng là phương pháp biểu hiện cực kỳ quan trọng khi cần biết độ rộng của pha sóng xoay chiều.
Giá trị hiệu dụng của sóng sin
4. Đo tín hiệu
＊Hiện tại điện dân dụng chúng ta thường sử dụng là dòng điện có điện trở 220[V].
Tại đây, dòng điện 220[V] xuất hiện giá trị nào?
Độ lớn dòng xoay chiều mà chúng ta hay nhắc đến chính là giá trị hiệu dụng. Tức là dòng điện xoay chiều 220[V] chính là giá trị hiệu dụng 220[V].

## Slide 49
1. Điện-Điện tử cơ bản
(6) Giá trị trung bình (average value)
Average Voltage
Là giá trị trung bình của giá trị hiệu dụng trong một
chu kỳ.
Ký hiệu : VAVE
Giá trị trung bình của sóng sin
Do sóng pha có độ lớn hướng (+) và (-) đối xứng nên trung bình 1 chu kỳ là 0.
Theo đó, sóng sin có bình quân là ½ chu kỳ và được quy định là giá trị trung bình.
4. Đo tín hiệu
Giá trị tức thời
Giá trị trung bình
Độ lớn
Thời gian

## Slide 50
1. Điện-Điện tử cơ bản
(7) Giải mã sóng pha
4. Đo tín hiệu
CH1 1.00V
M 500μs
Time : giây[s]
Độ lớn : điện áp[v]
Độ lớn 1 ô
Chiều dài 1 ô
Giá trị max Vp= 1v * 3 ô = 3[V]
Giá trị đỉnh Vp_p= 1v * 6 ô = 6[V]
Giá trị hiệu dụng
= 0.707 * 3v = 2.12[V]
Giá trị trung bình
= 0.637 * 3v = 1.91[V]
Bước sóng : khoảng sóng trong 1 giây. [m]
Chu kỳ T = 500μs * 4 ô = 2,000[μs]
= 2[ms]
Tần sóng
＊ c là tốc độ ánh sáng

## Slide 51
4-2. Cách sử dụng dao động ký(Oscilloscope)
1. Điện-Điện tử cơ bản
4. Đo tín hiệu
(1) Kiểm tra chức năng
Chỉnh switch PROBE COMP đến 10X và nối PROBE với
chanel 1 trên dao động ký.
Nối đầu PROBE với dây lead tiêu chuẩn tại PROBE COMP
connector.
Ấn nút AUTOSET.
Xung vuông phải hiện lên màn hình của hai giá trị đỉnh
khoảng 5V/1kHz trong vòng vài giây.
(2) Tạo Probe tự động
Khi cần kiểm tra hình dạng pha sóng được biểu hiện khi kiểm tra chức năng trên cần điều chỉnh probe.
＊Chức năng TDS2024(200MHz) Model trong Oscilloscope của Tektronix
Tạo dư
Tạo thiếu
Tạo chuẩn
Notes: 1. Oscilloscope 기능확인 ( 프로브 연결 및 Auto Set 설명 )
2. 수동 프로브 보정 방법 설명
3. Oscilloscope 디스플레이 영역 설명
4. 수직 컨트롤 및 수평 컨트롤에 대한 사용 방법 설명
5. 메뉴 및 컨트롤 버튼에 대한 설명

## Slide 52
1. Điện-Điện tử cơ bản
(3) Ranh giới màn hình
4. Đo tín hiệu
1 : chế độ ghi lại
sample đỉnh trung bình
2 : Trạng thái trig
3 : Vị trí trig thẳng
4 : Biểu thị thời gian của lưới giữa.
5 : Hiển thị độ lớn xung trig hay xung H
6 : Điểm tiếp địa tiêu chuẩn của sóng được biểu thị
7 : Mũi tên con trỏ chỉ ngược hướng sóng
8 : Hệ số quy mô vuông góc của chanel
9 : Bw biểu thị giới hạn băng thông
10 : Điều chỉnh trục thời gian
11 : Cho thấy giá trị điều chỉnh trong trường hợp sử dụng
trục thời gian window.
12 : Nguồn trig sử dụng trong trig
13 : Loại trig
H
14 : Độ lớn xung trig hay xung H
15 : Hiển thị thông báo
16 : Tần sóng trig
Độ rộng xung, không có tính phân cực
Độ rộng xung, có tính phân cực
Video Trigger cho động cơ line
H trig giảm H
H trig tăng H

## Slide 53
1. Điện-Điện tử cơ bản
(4) Triggering
Trig bắt đầu với việc ghi lại dữ liệu cho máy dao động ký và xác định khi biểu hiện sóng pha. Nếu lắp chính xác trig thì nó sẽ biến màn hình không ổn định hay màn hình trống của máy dao động ký thành pha sóng có nghĩa.
Loại : có 3 loại trig là trig chữ H, trig video và trig xung.
Chế độ : được định nghĩa là phương pháp ghi dữ liệu khi máy dao động ký không nhận diện được điều kiện trig. Có chế độ tự động và chế độ thường. Nếu muốn thực hiện ghi lại theo một thứ tự duy nhất thì chọn SINGLE SEQ.
Coupling : Sử dụng option coupling trig xác định bộ phận nào truyền đến mạch trig. Nó giúp nhận được màn hình ổn định của sóng. Nếu muốn dùng coupling trig phải ấn vào nút trig trên bảng điều khiển sau đó chọn trig H hay trig xung và cuối cùng chọn option coupling.
4. Đo tín hiệu
Sóng có trig
Sóng không trig

## Slide 54
1. Điện-Điện tử cơ bản
(5) Singal capture
Nếu tín hiệu được đảm bảo thì máy dao động ký biến đổi và biểu thị tín hiệu dưới dạng kỹ thuật số.
Chế độ đảm bảo được định nghĩa là phương pháp kỹ thuật số hóa tín hiệu và việc điều chỉnh trục thời gian chịu ảnh hưởng của phạm vi thời gian đảm bảo và mức độ chi tiết.
Capture mode: capture mode bao gồm sample, phân tích đỉnh và số trung bình.
Sample – Để hình thành sóng pha, tín hiệu biểu thị rõ ràng tín hiệu của đại đa số các sampling với các khoảng cách bằng nhau. Thế nhưng, có thể phát sinh dạng bậc thang không mong muốn nếu không đảm bảo được biến động đột ngột của tín hiệu phát sinh trong khoảng sample. Trong trường hợp này cần phân tích đỉnh.
Phân tích đỉnh – Tìm giá trị thấp nhất và giá trị cao nhất của tín hiệu đầu vào trong mỗi sample và dùng giá trị đó để biểu thị pha sóng. Bằng cách này, máy dao động ký có thể giành được và biểu thị độ dài pha có thể bị sót trên sample mode. Và nhiễu cũng xuất hiện nhiều trên mode này.
Số trung bình – Đảm bảo được nhiều pha sóng và biểu thị pha sóng như kết quả trung bình sau. Nếu dùng mode này có thể giảm bớt tiếng ồn ngẫu nhiên.
4. Đo tín hiệu
<miền bậc thang theo thời gian>
Điểm được chọn làm sampling
Tần sóng thấp dạng pha răng cưa
Tần sóng cao thực

## Slide 55
1. Điện-Điện tử cơ bản
(6) Điều khiển trục tung
4. Đo tín hiệu
※ Vị trí tay cầm: sử dụng khi muốn di chuyển vị trí sóng màn hình lên trên/xuống dưới.
※ Điện áp tay cầm: đổi tỷ lệ trục tung. Tăng giảm độ lớn màn hình sóng theo chiều dọc.
Chỉ có thể thay đổi đơn giản độ lớn màn hình chứ không thể thay đổi điện áp của pha sóng.
＊GND coupling : dùng GND coupling và biểu thị pha sóng 0V. Ở bên trong thì chanel đầu vào được nối trên mức
tiêu chuẩn 0V.
＊Độ phân giải cài siêu nhỏ: tỷ lệ trục tung của giá trị đọc biểu thị sự cài đặt vạch điện áp thực khi cài đặt độ phân
giải chỉnh siêu nhỏ. Nếu cài chỉnh thường thì khi cài đặt điều khiển vạch điện áp không thể thay đổi tỷ lệ trục tung.
Option
Cài đặt
Chú thích
Coupling
Vạch điện áp
Probe
Đảo chiều
Sóng đổi chiều
Cho cả AC và DC của tín hiệu sóng vào DC chạy qua.
Tách tín hiệu sóng.
Chặn phần DC của sóng vào và giảm tín hiệu
dưới 10Hz
Dải băng giới hạn
Giới hạn độ rộng băng và giảm nhiễu màn hình.
Lọc tín hiệu, giảm nhiễu và tần sóng cao không mong muốn khác.
Chỉnh thường
Chỉnh siêu nhỏ
Chọn độ phân giải của vạch điện áp tay cầm.
Chỉnh thường được định nghĩa theo thứ tự 1-2-5. Chỉnh siêu nhỏ thay đổi ở mức độ nhỏ độ phân giải so với cài đặt ở mức chỉnh thường
Để có giá trị đọc chính xác phải thiết lập sao cho các loại Probe thống nhất với nhau.

## Slide 56
1. Điện-Điện tử cơ bản
(7) Điều khiển cầm tay
(8) Điều khiển trig
4. Đo tín hiệu
Sử dụng khi di chuyển sang trái phải vị trí của sóng trên màn hình.
Biến đổi quy mô trục hoành. Tăng giảm trái phải độ rộng
sóng pha. Chỉ có thể thay đổi đơn giản độ lớn màn hình
chứ không thể thay đổi giá trị trục thời gian của pha sóng.
TRIG MENU : biểu thị trig menu.
SET TO 50% : Mức độ trig điều chỉnh bằng điểm chỉ định giữa trục tung của khoảng cách đỉnh tín hiệu trig
FORCE TRIG : hoàn thành trên mọi tín hiệu trig phù hợp.
TRIG VIEW : khi bấm nút, sóng trig được hiển thị tại vị trí pha chanel.

## Slide 57
1. Điện-Điện tử cơ bản
(9) Menu và nút điều khiển
SAVE/RECALL : lưu giữ cài đặt và hình dạng pha sóng/Call menu
MEASURE : menu đo tự động
ACQUIRE : menu đảm bảo
DISPLAY : menu màn hình
CURSOR : menu con trỏ
UTILITY : menu tiện ích
Chỉnh giá trị cơ bản: được gọi là cài đặt trong công xưởng
4. Đo tín hiệu
AUTO SET : điều chỉnh bảng điều khiển tự động của máy dao động ký để
hiển thị màn hình hữu ích của tín hiệu đầu vào.
RUN/STOP : Liên tục ngắt hoặc giữ sóng.
＊Sử dụng chức năng Cursor
＊Sử dụng chức năng Measure
Tần sóng
Chu kỳ
Giá trị đỉnh
Thời gian tăng
Xung tăng

## Slide 58
4-3. Máy phát điện Function
1. Điện-Điện tử cơ bản
4. Đo tín hiệu
Điều chỉnh tần sóng
Điều chỉnh điện áp điện
Chọn pha
Phạm vi tần số sóng đi ra
☞ Sử dụng máy biến áp(Function Generator) và máy dao động ký(Oscilloscope) để đo theo tín hiệu băng tần.
Notes: 1. Function Generator의 기능 이해
2. Function Generator와 Oscilloscope를 이용하여 신호대역 별로 측정한다.
( 실습 예제 )

## Slide 59
1. Điện-Điện tử cơ bản
4. Đo tín hiệu
■ Thí nghiệm đo pha sóng máy phát điện
※ Hãy đo pha sóng 2[kHz] Vp_p 10[V] được tạo
ra bởi máy phát điện.
※ Hãy đo pha sóng 17[kHz] Vp_p 8[V] được
tạo ra từ máy phát điện.
※ Sử dụng chức năng MEASURE để đo giá trị đỉnh, giá trị hiệu dụng, giá trị max, chu kỳ, tần sóng.

## Slide 60
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
1-1. Chức năng của điện trở
1-2. Điện trở là gì?
1-3. Đặc điểm của điện trở
1-4. Đánh dấu và đọc điện trở
1-5. Điện trở cố định
1-6. Điện trở biến thiên
1-7. Định luật Ohm
1-8. Định luật Kirchhoff
2. Tụ điện
2-1. Chức năng của tụ điện
2-2. Mục đích chủ yếu của tụ điện
2-3. Ký hiệu và mục đích sử dụng
2-4. Chủng loại tụ điện
2-5. Tuổi thọ và chú ý về tụ điện
3. Cuộn cảm
3-1. Sơ lược cuộn cảm
3-2. Tính chất cuộn cảm
3-3. Ký hiệu và đơn vị
3-4. Chủng loại và mục đích sử dụng
3-5. Đo cuộn cảm và chú ý
4. Thiết bị chip
4-1. Chip Resistor (điện trở chip)
4-2. Chip Capacitor (tụ điện chip)
4-3. Chip Inductor (cuộn cảm chip)
Notes: 저항은 전류의 흐름을 제한하는 것으로 전기회로를 순조롭게 동작하도록 하는것(저항기)

## Slide 61
1-1. Chức năng của điện trở
1. Điện trở
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
LED( diode phát quang) cần điện áp 2V ở hai cực để phát ra ánh sáng. Nhưng trong hình(a) bên dưới, do thiếu điện áp vì 1pin chỉ có gí trị 1.5V nên đèn không sáng. Trong hình(b) sử dụng 2pin nối tiếp có điện áp(khoảng 3V) cao nên dòng điện chạy qua lớn gây hỏng LED. Và nếu nối LED và pin giống trong hình ( c), do độ lớn của điện trở phù hợp nên LED sáng, LED và pin không phải chịu tải quá mức nên hoạt động tốt. Điện trở có chức năng vận hành trôi chảy mạch điện bằng việc giới hạn dòng điện và là một trong những linh kiện không thể thiếu của một mạch điện.
Diode phát quang(luminescent diode) : còn được gọi là LED(light emitting diode). Là chất bán dẫn của cấu tạo tiếp hợp P-N. Là ánh sáng được tạo ra bằng sự kết hợp
giữa điện tử và lỗ trống điện tử(electron hole).
Không phát quang
Dòng điện lớn chạy qua
Trạng thái hoạt động không bình thường
Notes: 저항은 전류의 흐름을 제한하는 것으로 전기회로를 순조롭게 동작하도록 하는것(저항기)

## Slide 62
1-2. Điện trở là gì?
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Trong bất cứ vật chất nào đều có sự di chuyển của điện tử tự do và do điện tử (電子:Electron) mang điện nên hình thành dòng điện. Dựa vào số điện tử di chuyển trong một đơn vị thời gian tức là dòng điện, nếu trong vòng 1 giây di chuyển được 6.25×1018 điện tử ta có thể nói đó là dòng điện 1 Ampere và ký hiệu là 1[A].
Thế nhưng do các vật chất đều được cấu tạo bởi các hạt nhân nguyên tử nên cuối cùng các điện tử tự do này cũng bị hút vào những lỗ trống và bị cản trở. Điện trở (Resistance) ngăn sự di chuyển của các điện tử đó. Và dựa theo 4 yếu tố (loại vật chất, diện tích dây điện, độ dài dây điện, nhiệt độ) thì điện trở của vật chất trở nên khác nhau.
Do cấu tạo nguyên tử của từng loại vật chất là khác nhau nên sự di chuyển của các điện tử tự do trong lỗ trống điện tử là khác nhau. Do đó, cho dù có cùng số điện tử đi vào nhưng do số lỗ trống điện tử là khác nhau nên sau một đơn vị thời gian thì số điện tử đi qua trở nên khác nhau. Hơn nữa, cho dù cùng là một loại vật chất nhưng diện tích tiếp xúc càng lớn thì khoảng cách lỗ trống có thể di chuyển đến càng lớn. Dây dẫn càng dài thì thời gian lưu chuyển từ đầu này qua đầu kia càng dài, theo đó có thể phát sinh vấn đề. Và ta có công thức điện trở như sau:
(Điện trở) = (Hằng số loại vật chất) * (chiều dài) / (diện tích tiếp xúc)
Và hầu như khi nhiệt độ của vật chất tăng lên thì hạt nhân nguyên tử sẽ hoạt động linh hoạt hơn. Do đó, nếu hạt nhân nguyên tử chuyển động linh hoạt khi điện tử tự do đang di chuyển sẽ gây trở ngại cho sự di chuyển của điện tử tự do và do nguyên nhân này nên khi nhiệt độ điện trở dòng của vật thay thế tăng thì điện trở dòng cũng tăng theo.
Hạt nhân
Dòng điện
Notes: 1. 전자의 이동을 방해하는 성질을 저항이라한다
2. 저항의 단위Ω, 기호(A : Ampere)
3. 저항은 단면적이 클수록 작아지고, 길이가 길어질수록 커진다
- (물질의 저항)=(물질의 종류에 따르는 상수) X (길이) / (단면적)
4. 온도가 높아질수록 저항은 증가한다

## Slide 63
1-3. Đặc trưng của điện trở
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Khi điện tử tự do di chuyển trong chất dẫn thì một phần điện tử sẽ lao vào hạt nhân nguyên tử, một phần năng lượng chuyển động sẽ phát ra nhiệt và sáng. Nhiệt được sinh ra như thế được gọi là nhiệt Jul (Joule), độ lớn của nó tỉ lệ thuận với độ lớn của điện trở và bình phương điện năng.
(Nhiệt Jul) = (Điện năng bình phương) * (Điện trở)
Các vật liệu phát nhiệt từ điện như máy sưởi điện, bàn là điện, hay quạt sưởi điện vv… bản thân nó đã có điện trở và được được làm từ các vật liệu có thể chịu mức điện trở cao. Và các vật liệu cách điện này được sử dụng trong dây nicrom(dây hợp kim nikel và crom). Ví dụ như bóng đèn sợi dây tóc là một loại bóng đèn vừa tỏa nhiệt vừa phát sáng.
Dây tóc bóng đèn được làm từ vonfram, vừa không bị nhiệt hóa vừa chịu được nhiệt độ cao. Cũng như dây điện, được sử dụng vào mục đích truyền lượng điện lớn thì do nhiệt Jul càng nhỏ thì càng ít hao hụt nên thường sử dụng dây đồng hoặc dây aluminium.
Khi sử dụng điện trở điểm quang trọng chính là giá trị điện trở, công suất và chênh lệch giá trị điện trở. Công suất là điện năng tiêu thụ (W:wat) mà điện trở có thể chịu được, ta có công thức tìm điện năng bằng bình phương cường độ dòng điện (I2)×điện trở(R), nếu dùng vượt quá mức ấy sẽ phát sinh nhiệt trên điện trở dẫn đến cháy.
Trên mạch điện thường được sử dụng các loại 1/8W, 1/4W, 1/2W và thường được dùng trong audio, TV hay các thiết bị gia dụng. 1/8W hay 1/4W đủ cho mạch sóng(dòng điện nhỏ) của mạch điện nhưng do điện trở của mạch điện nguồn, điều khiển dòng điện của diode phát quang hay amp lực lớn có dòng điện lớn hơn so với suy nghĩ nên khi sử dụng công suất cần xem xét thật kỹ.
Notes: 1.줄열의 정의 및 공식 설명
-.도체내부에 자유전자가 이동할때일부전자는 원자 등과 부딪쳐서 운동에너지의 일부가 빛이나 열로써 방출되는데 이열을 줄열이라 한다.
-. J = I^2 * R [W] (단위 [W])
2. 저항체의 종류(백열전구의 필라 멘트)를 예를 들어 설명한다.
3. 송전선로의 전선은 줄열이 적은(손실이 적은) 구리나 알루미늄선을 사용한다.

## Slide 64
1-4. Biểu diễn và đọc điện trở
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Đơn gị giá trị điện trở là ohm(Ω), được đặt theo tên người phát minh ra nó Ohm. Ký hiệu điện trở là R, đơn vị điện trở được ký hiệu là Ω( Ohm:ôm). Mạch điện cũng được ký hiệu là
Thí dụ như có một đoạn dây dẫn có điện trở là 1Ω và có dòng điện 1A chạy qua thì điện áp giữa hai đầu dây là 1V. Và ta có 1000Ω = 1kΩ(kilo ohm), 1000kΩ = 1MΩ(mega ohm).
< Cách đọc bảng màu>
Màu | Số thứ 1 | Số thứ 2 | Số mũ | Chênh lệch | Ký hiệu sai số
Đen | 0 | 0 | 100 |  | 
Nâu | 1 | 1 | 101 | ±1% | F
Đỏ | 2 | 2 | 102 | ±2% | G
Cam | 3 | 3 | 103 |  | 
Vàng | 4 | 4 | 104 |  | D
Xanh lục | 5 | 5 | 105 | ±0.5% | C
Xanh lam | 6 | 6 | 106 | ±0.25% | B
Tím | 7 | 7 | 107 | ±0.1% | A
Xám | 8 | 8 | 108 | ±0.05% | 
Trắng | 9 | 9 | 109 |  | J
Gold |  |  | 10-1 | ±5% | K
Bạc |  |  | 10-2 | ±10% | M
Không màu |  |  |  | ±20% | 
Notes: 1. 저항 기호:R / 단위:Ohm(Ω) , 회로 기호를 설명한다.
2. 1[V]전압에 1[A]의 전류가 흐르는 경우를 1Ω 이라 한다.
3. 저항 색깔을 통해 저항의 크기를 확인 할수 있도록 설명한다.
-. 황색 , 자색 , 등색 , 금색일 경우 4 ,7, 1000 = 47 [KΩ] 이며, 오차는 ±5% 이내이다.
-. 4K7J일 경우 47 [KΩ] 이며, 오차는 ±5% 이내이다.
-. M03 실습 Kit를 이용하여 색깔로 저항의 크기를

## Slide 65
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Trên những điện trở tương đối lớn thì người ta ghi trực tiếp giá trị điện trở lên bề mặt điện trở nhưng với những điện trở nhỏ rất khó để hiển thị toàn bộ chỉ số thì người ta chọn cách đơn giản là hiển thi bằng màu sắc(Color Code).
Ngay cả khi giá trị điện trở được biểu thị cũng có thể xảy ra sự cố như số nhỏ quá bị xóa mất nên người ta biểu thị 「4.7KΩ±5%」là 「4K7J」. Phía cuối J có±5% là sai số(tham khảo hình bên dưới), giống với nó 「 2.2Ω±10%」 được biểu diễn là 「2R2K」. R là viết tắt của dấu chấm thập phân(dấu chấm tròn Round) là đơn vị phụ không có code sai số của 「K」 cuối cùng. Khi biểu hiện ký hiệu số, giả sử「472J」thì 47 là số hữu hạn, ở vị trí thứ ba số 2 là số mũ của 10 (thêm số 0 vào sau), cuối cùng chữ cái J là code sai số. Theo đó ta có 47×102=4,700Ω=4.7KΩ, sai số là±5%.
Với điện trở có độ chính xác cao, có cả trường hợp chữ số hữu hạn chiếm 3 hàng nên sẽ được ghi tổng cộng 4 chữ số. Ví dụ 「4701F」 thì trong số hữu hạn 470 xuất hiện 1 số 0 có nghĩa là 4,700Ω=4.7KΩ, sai số F Class=±1%. Khi biểu diễn ký hiệu số thường dùng cả số có gạch chân bên dưới nhưng đôi lúc có những loại sản phẩm không được gạch chân như vậy tức đó là loại cần được Tester.
Ví dụ) Màu vàng, tím, cam, gold
= 4 7 * 1000
= 47000 Ω = 47 KΩ (sai số ±5% )
Điện trở có độ chính xác cao có 3 dãy số hữu hạn và để biểu diễn bằng
bảng mã màu cần sử dụng 5 dải màu sắc. Khi đó 3 dải đầu chính là biểu
thị số hữu hạn, dải thứ 4 biểu thị cấp số nhân, dải thứ 5 biểu thị sai số.
Hẹp
Hẹp
Rộng
Rộng
Sai số
Cấp số nhân
Hàng trăm
Hàng chục
Hàng đơn vị
Sai số
Cấp số nhân
Hàng chục
Hàng đơn vị
Notes: 1.소형 탄소 피막 저항
-. Ceramic 탄송계의 저항체를 구워 붙이고, 여기에 나선형 홈을 파서 원하는 저항 값을 만든것
-. 가장 값싼 저항이며, 보통 Carbon 저항이라 부르며, 정밀한 용도로는 부적합하다.
2. 금속 피막 저항
-. Ceramic 봉에 금속피막을 증착 또는 소결하고, 이것에 선형 홈을 파서 원하는 저항 값을
만든것
-. 높은 정밀도를 얻을수가 있어, 정밀도가 필요한 일반 아날로그 회로에 사용 된다.
3.시멘트

## Slide 66
1-5. Điện trở cố định
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
(1) Điện trở màng than[Dạng sợi(塗裝型)]
Cấu tạo
Là điện trở các bon được nung dính chặt trên gậy ceramic, và tại đây rãnh home được khoét theo hình đường xoắn ốc tạo ra giá trị điện trở mong muốn. Nối cáp kim loại dính dây lead vào hai đầu, quét sơn bảo vệ (保護塗料) để cách điện.
Đặc điểm
Disk-Lead là loại điện trở cơ bản giá rẻ được sử dụng nhiều trong nước hiện nay, đa số dùng trong sản xuất, là loại điện trở các bon thông thường.
Chú ý
Hệ số nhiệt độ lớn. Do giá trị điện trở có sự thay đổi lớn theo nhiệt độ nên không thể áp dụng trong các mục đích cần độ chính xác cao. Và do có nhiễu nên không áp dụng trong mạch tiếp nhận tín hiệu sóng siêu nhỏ. Cho dù lực điện bình quân vừa đủ cũng dễ xảy ra việc phóng tia hồ quang xung cao áp trên mức điện áp định mức.
Tiêu chuẩn
P: 1/8W∼1/2W, R: hệ thống E24(1Ω∼10MΩ), T: ±5%(J), TCR: thường không được định nghĩa, Biểu diễn : color code(dải 4 màu)
Dụng đồ
Mạch điện tử thông thường
P : công suất , R : giá trị điện trở , T : sai số giá trị điện trở, TCR : hệ số nhiệt độ
Home
Màng than
Gậy ceramic
Đường lead
Sợi cách điện

## Slide 67
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Điện trở màng kim loại(Dạng sợi)
1. Điện trở
Cấu tạo
Là điện trở các bon được nung dính chặt trên gậy ceramic, và tại đây rãnh home được khoét theo hình đường xoắn ốc tạo ra giá trị điện trở mong muốn. Nối cáp kim loại dính dây lead vào hai đầu, bôi sơn bảo vệ (保護塗料) để cách điện.
Đặc điểm
Hệ số nhiệt độ nhỏ nên có thể đạt được độ chính xác cao. Thường có sai số ±1%, giá trị điện trở phong phú, giá cả tương đối rẻ.
Chú ý
Dù có hình dáng bên ngoài giống nhau thì tùy vào đánh dấu(maker) hay chủng loại thì chức năng cũng rất khác biệt nhau. Và hệ số nhiệt độ thay đổi dựa theo giá trị điện trở.
Tiêu chuẩn
P: 1/8W∼2W, R: hệ thống E24/E96(2Ω∼1MΩ), T: ±0.1%(B)∼2%(G), TCR: ±25∼300ppm/℃, Biểu diễn : Color Code(5dải màu), hoặc ký tự.
Dụng đồ
Dùng trong mạch Analog cơ bản, có độ chính xác cao
P : công suất , R : giá trị điện trở , T : sai số giá trị điện trở, TCR : hệ số nhiệt độ
Đường lead
Sợi cách điện
Home
Màng than
Ceramic truyền nhiệt, điện
Sơn trong
Notes: 1. 가변저항이란 저항을 가변 할수 있도록 만든 저항의 일종이다.
2. 저항체로는 탄소 피막계, 금속 피막계, 코일이 사용된다.
3. 회로상의 기호를 설명 한다.
4. 가변저항의 형태와 종류는 크게 볼륨 Type 과 반고정 Type이 있다

## Slide 68
2. Linh kiện điện tử thụ động
(3) Điện trở xi măng(CEMENT)
1. Điện trở
Cấu tạo
Là đơn vị của điện trở màng kim loại oxy hóa hay điện trở hình cuộn dây được bọc bởi xi măng(cement) của hệ thống sillicon trong vỏ bọc được tạo bởi ceramic
Đặc điểm
Có cấu tạo vỏ bọc từ xi măng không bắt nhiệt nên cho dù chịu nhiệt độ cao cũng không gây cháy, tính chống nhiệt cao nên lắp đặt dễ.
Chú ý
Dù có hình dạng bên ngoài khá giống nhau nhưng tùy theo điện trở sẽ mang những đặc trưng, khiếm khuyết riêng nên phải đọc kỹ catalog của maker. Lắp mạch cách khi lực điện cao.
Tiêu chuẩn
P: 1W∼20W, R: hệ thống E24(0.1Ω∼68KΩ) T: ±1%(F)∼10%(M), TCR: ±25∼500ppm/℃, Biểu diễn: bằng ký tự.
Dụng đồ
Dùng trong các loại mạch thường.
P : công suất , R : giá trị điện trở , T : sai số giá trị điện trở, TCR : hệ số nhiệt độ
Đường lead
Xi măng
Cảm biến ceramic
Vỏ bọc ceramic
Home
Điện trở

## Slide 69
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
(4) Điện trở SOLID
(5) Điện trở màng kim loại(màng mỏng;薄膜)
(6) Điện trở màng mỏng kim loại(金屬箔抵抗)
(7) Điện trở màng kim loại oxy hóa(金屬酸化物皮膜抵抗)
(8) Điện trở dây cuộn(捲線抵抗)
(9) Điện trở thắng(琺瑯抵抗)

## Slide 70
2. Linh kiện điện tử thụ động
(10) Đo điện trở
■ Đo điện trở sử dụng DVM
1. Điện trở
< Đo điện trở>
Lắp Test Lead tại Jack.
Slide SW chuyển sang bên phải vị trí
Đặt Test Lead Probe lên điểm đo.
Đọc giá trị đo trên màn LCD.
＊Tiếng và ký hiệu diode xuất hiện trên màn LCD.
Ấn chọn SELECT SW.
＊Đơn vị và ký hiệu điện trở xuất hiện trên màn LCD.
※ Dùng model thực nghiệm M-3 để đo điện trở.

## Slide 71
2. Linh kiện điện tử thụ động
■ Đo điện trở Analog Tester
1. Điện trở
Đưa nút chọn thang đo đến thang đo đo điện trở.
Que test màu đen đặt ở COM, que màu đỏ ở V,Ω,A.
Theo quy định, khi chập 2 đầu que thử lại thì kim phải chỉ ngay vạch 0 ohm, nếu không phải chỉnh nút 0 ohm đưa kim về vị trí 0 ohm.
Đưa vật cần đo tiếp xúc với hai đầu que thử và đọc giá trị điện trở hiển thị. Khi này, nhân chỉ số hướng dẫn với mức chỉ số hiển thị trên thang đo điện trở được chọn.
＊Tham khảo: nếu xoay vít theo hướng kim đồng hồ mà vẫn không đén thang đo ‘0’ thì
có thể tuổi thọ pin dùng trong máy đo đã hết nên cần thay pin 1.5V cho X1, X10, X1K và thay pin 9V cho X10K.
＊Chú ý: không đo tùy tiện các vật thể đo hay đo điện trở với bất cứ nguồn điện nào và nếu không đo thì cần phải tháo pin ra khỏi máy.
※ Nếu kim có vị trí ở thang đo có mật độ cao thì
dễ xảy ra sai số khi đọc giá trị!
Đổi thang đo phù hợp.
※ Thang đo dễ đọc.
< Setting về điểm “0” khi đo điện trở>
< Chọn phạm vi khi đo điện trở>
※ Dùng model thực nghiệm M-3 để đo điện trở.

## Slide 72
1-6. Điện trở khả biến
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Điện trở kháng giống với tên gọi của nó là loại điện trở có khả năng biến đổi. Xét về cấu tạo, vị trí điện trở có thể trượt để chuyển đổi vị trí và dựa vào vị trí dịch chuyển của nó mà mức điện trở cũng biến đổi theo. Được phân chia thành 3 loại thường được sử dụng như sau:
① Màng than : do có giá thành rẻ và đặc tính khá tốt nên được sử dụng rộng rãi nhưng do vỏ ngoài dần dần nhỏ đi và rụng ra nên dẫn đến phần lõi phía trong cũng bị rụng ra theo.
② Màng kim loại: có đăc tính tạp âm và cấu tạo trong vượt trội nên được sử dụng trong máy đo âm thanh nổi stereo.
③ Cuộn cảm: bằng việc sử dụng điện trở cuộn cảm ta có thể truyền được dòng điện lớn do điện trở tương đối nhỏ gần như bằng 0.
Ký hiệu mạch ray là
Hình dáng và chủng loại điện trở khả biến có dạng nút chỉnh volumn lớn và dạng điện trở bán cố định.
< Volumn >
< Điện trở bán cố định>
Notes: 가변 저항 핀 넘버 에 따른 저항치 설명

## Slide 73
1-7. Định luật Ohm
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Định luật Ohm định nghĩa mối quan hệ giữa suất điện động (E), cường độ dòng điện (I), điện trở mạch điện(R). Tức là, nó cho ta thấy rằng cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. Suất điện động là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mang ý nghĩa là điện áp(dòng điện), ký hiệu là “E”, đơn vị là V(Volt). Dòng điện chính là sự di chuyển của dòng điện tích và dòng di chuyển của những hạt điện tích tĩnh điện được quy ước là theo hướng +. Biểu diễn dòng lưu thông của điện trong một đơn vị thời gian(giây), được ký hiệu là “I” và có đơn vị là A(Ampere). Điện trở toàn phần của mạch được ký hiệu là “R”, được định nghĩa là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của vật liệu, có đơn vị là Ω (ohm). Thí dụ như có một đoạn dây dẫn có điện trở là 1Ω và có dòng điện 1A chạy qua thì điện áp giữa hai đầu dây là 1V. Định luật Ohm được biểu diễn bằng công thức như sau:
Mạch điện bên trái có điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp và được nối
với suất điện động của dòng điện tạo thành một mạch điện kín.
1. Đo cường độ dòng điện tại điện trở R1 và R2.
I [A] = V ( Điện áp đầu vào của mạch) / R1 + R2
2. Đo điện áp trên mỗi hai râu điện trở R1 và R2.
Điện áp trên 2 râu R1
V1 [V] = I (Cường độ dòng điện vào) x R1
Điện áp trên 2 râu R2
V2 [V] = I (Cường độ dòng điện vào) x R2
3. Đo cường độ toàn mạch điện và cường độ dòng điện chạy qua điện
trở R1 và R2.
I [A] = V (Điện áp đầu vào của mạch) / R1 + R2
Notes: 가변 저항 핀 넘버 에 따른 저항치 설명

## Slide 74
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Là định luật nói lên mối quan hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở bằng công thức. Tức là, cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở.
Cường độ dòng điện (I) = V/R Điện trở dây dẫn (R) = V/I Hiệu điện thế (V)= I*R
Ví dụ) Giá trị điện trở trong mạch dưới đây là bao nhiêu?
Ví dụ) Giá trị điện trong mạch dưới đây là bao nhiêu?
12V
I= 0.1A
R=?
10V
I = ?
R=100

## Slide 75
1-8. Định luật Kirchhoff
2. Linh kiện điện tử thụ động
1. Điện trở
Với định luật Kirchhoff, tại bất kỳ nút (ngã rẽ) nào trong một mạch điện, thì tổng cường độ dòng điện chạy đến nút phải bằng tổng cường độ dòng điện từ nút chạy đi. Tại một nút tiếp xúc với nhiều hơn một điện trở nhưng cuối cùng khi dòng điện chạy ra ngoài thì phải có tổng bằng cường độ dòng điện chạy đến nút.
I = I1 + I2
Notes: 전압 전류 의 특성을 설명
저항의 흐르는 전압은 직렬 연결시 걸리는 전압은 달라지며 병렬 연결시 동일
저항의 흐르는 전류는 직렬 연결 시 동일 하며 병렬 연결시 달라진다.

## Slide 76
2-1. Chức năng của tụ điện
2. Tụ điện (Condenser)
2. Linh kiện điện tử thụ động
2. Tụ điện (Condenser)
Chức năng của tụ điện được chia thành hai chức năng chính. Một là chức năng của một bình ắc quy, nơi lưu trữ và phát ra dòng điện. Và chức năng thứ hai là chức năng sử dụng tính chất không lưu thông dòng điện một chiều. Ở mạch có sử dụng chức năng của bình ắc quy, có mạch làm trơn(mạch nắn thẳng)của mạch nguồn, mạch Back-up của Micro Computer… và mạch Timer có sử dụng thời gian cần cho việc nạp và phóng điện của tụ điện... Hơn nữa ở mạch có sử dụng tính chất ngắt dòng điện một chiều có Filter chỉ lấy ra hay chỉ loại bỏ thành phần tần số đặc biệt và bắt buộc cần cho mạch phải cân nhắc đặc tính của tần số.
※ Tên gốc của tụ điện ?
Ở Mỹ, người ta gọi Capacitor bắt nguồn từ「Điện dung = capacity」. Ở Nhật Bản, người ta dịch 「 tụ điện 」 với ý nghĩa là việc tích tụ dòng điện và nó được gọi là「tụ điện(=condenser)」. Do đó Nhật Bản gọi tụ điện là Condenser còn Mỹ gọi tụ điện là Capacitor.
Notes: 1. 콘덴서 기능 : 전기를 저장하는 축전기로서의 기능, 직류를 통하지 않는 성질을 이용하는 기능
2. 축전지 기능 : 전원 회로,평활 회로 ,마이크로 컴퓨터 등의 백업 회로,콘덴서의 충방전에 필요한 시간을
이용한 타이머 회로
3. 직류차단 기능 : 특정주파수 성분 추출 또는 제거하는 필터 기능등.
4. 콘덴서의 본명은 캐패시터(Capacitor), Condeser 는 일본식 표현

## Slide 77
2. Linh kiện điện tử thụ động
Tụ điện có tác dụng tích trữ điện tại dòng điện một chiều nhưng đảm nhận chức năng là「điện trở」 có giá trị điện trở thay đổi dựa vào tần số ở dòng điện xoay chiều. Người ta gọi lượng được tích trữ là 「điện dung của tụ」hoặc 「điện dung」 đơn vị là F(fara). Tuy nhiên, 1F là một công suất vô cùng lớn nên người ta không sử dụng công suất lớn như vậy ở mạch điện tử. Bình thường hay sử dụng pF(Pico(10-12)fara) hoặc μF(micro(10-6)fara). Hơn nữa người ta gọi điện áp lớn nhất có thể ở đầu vào giữa các điện cực của tụ điện là 「điện áp định mức(điện áp chịu đựng)」，điều này có nghĩa, nếu tạo một điện áp lớn hơn mức trên thì tụ điện có thể bị hỏng.
2. Tụ điện (Condenser)
2-2. Mục đích sử dụng chính của tụ điện
Trong nhiều tín hiệu
Chỉ lấy ra tín hiệu tần số
Tạo thành cùng với điện trở
Tạo dòng điện một chiều
Dòng điện xoay chiều
Tạo thành Diode và mạch chỉnh lưu
Trong nhiều tín hiệu
Tạo thành cùng với điện trở
Chỉ lấy ra tín hiệu tần số cao
Pulse
Sử dụng thời gian nạp tụ điện
Tạo sự trì hoãn thời gian
Notes: 1. 직류에서는 전기저장
2. 교류에서는 주파수에 의하여 저항치가 변하는 저항으로서 기능
3. 저장된양을 정전 용량 또는 용량이라고 표현.(단위는 F(패럿))
4. 1F은 대단히 큰용량이므로 전자 회로에서는 통상 pF,uF을 이용한다.
5. 콘덴서의 전극간에 입력 가능한 최대 전압을 정격 내전압이라하며 이이상의 전압 인가시 콘덴서 파손위험.

## Slide 78
2. Linh kiện điện tử thụ động
(1) Điện dung của tụ (Electrostatic capacity)
Tụ điện là việc sử dụng hiện tượng tích điện trên phần giữa của hai tấm kim loại phẳng đặt song song với nhau bằng cách tạo điện áp lên hai tấm kim loại như hình vẽ bên.
「Điện dung của tụ」là chỉ số biểu hiện lượng năng lượng điện có thể tích trữ ở nơi đó. Điện dung của tụ tỉ lệ thuận với diện tích của tấm kim loại và tỉ lệ nghịch với khoảng cách của hai tấm kim loại.
(2) Hằng số điện môi (Dielectric Constant )
Thông thường phần giữa hai tấm điện cực của tụ điện được ngăn cách bằng các phương tiện như chất điện phân, sứ, tấm nhựa…Theo đó tụ điện được phân thành tụ điện hóa, tụ điện sứ... Những cái đó là yếu tố quyết định điện dung của tụ điện cùng với diện tích của điện cực giống nhau và độ dày của lớp cách điện giống nhau, theo đó hệ số cố định K được gọi là 「hằng số điện môi」.
C：Điện dung của tụ K：hệ số cố định (hằng số điện môi) S：Diện tích của điện cực d：Khoảng cách giữa hai bản điện cực(độ dày của lớp cách điện) F：Fara (đơn vị điện dung)
(3) Tang số hao tán điện môi (tan δ) (Dielectric loss tangent)
Điện dung của tụ điện có thể tìm theo công thức đã nói ở trên nhưng trên thực tế nó phát sinh tổn hao do độ phân cực điện và hằng số tự cảm của dây dẫn . Người ta gọi việc làm xuất hiện tỉ lệ tổn hao này là「tang số hao tán điện môi」được thể thiện bằng tỉ lệ phần trăm (%) và biểu hiện tỉ lệ tổn hao là Q.
2. Tụ điện (Condenser)
2-3. Thuật ngữ và ký hiệu của tụ điện
Notes: 1. 정전 용량 : 콘덴서에 저장할수 있는 에너지의 양을 표현하는 수치
2. 유전율
3. 유전손실 탄젠
4. 절연저항 : 콘덴서의 전극은 서로 분리 되어 있기때문에 이론적으로 전극간 저항값은 무한대
실제적으로는 약간의 유한 저항이 존재하면 이를 절연저항이라 한다.
5. 회로도 기호

## Slide 79
2. Linh kiện điện tử thụ động
(4) Điện trở cách điện(IR) (Insulation resistance)
Điện cực của tụ điện bị phân tách lẫn nhau nên theo lý thuyết giá trị điện trở giữa các điện cực là vô cùng nhiều và trên thực tế có rò rỉ nhẹ nên tồn tại điện trở hữu hạn ở giữa các điện cực. Người ta gọi giá trị điện trở này là 「điện trở cách điện」và thông thường được thể hiện theo đơn vị là MΩ.
(5) Kí hiệu trên sơ đồ mạch
Có nhiều loại tụ điện nhưng khi biểu hiện trên sơ đồ mạch thì người ta chủ yếu sử dụng 3 loại chính như sau．
2. Tụ điện (Condenser)
Kí hiệu sơ đồ mạch điện
Chức năng
Viết tắt
Tên gọi
Chuyên sử dụng cho mạch cộng hưởng loại nhỏ
C
Tụ điện
Chuyên sử dụng cho đường rẽ tần số cao đơn vị là μＦ
C
Tụ rẽ (Bypass Condenser)
Chuyên dùng cho đường rẽ tần số thấp hoặc mạch lọc điện nên cần chú ý đến tính phân cực và điện áp chịu đựng
C
Tụ điện hóa
XX pF
0.01
+
XX μＦ

## Slide 80
2. Linh kiện điện tử thụ động
(1) Tụ hóa (Electrolytic Capacitor)
2. Tụ điện (Condenser)
2-4. Các loại tụ điện
Điện dung
Chủ yếu có điện dung lớn nên sản xuất được điện dung tầm0.1[μF] ~ 4,700 [μF]. Điện dung được in trên bề mặt của tụ điện và phải kiểm tra hiệu điện thế sử dụng.
Dải tần số sử dụng
Được sử dụng ở tần số thấp của dải tần số âm thanh.
Chú ý khi sử dụng
Tụ hóa có cực dương(+), và cực âm(-). Chân dài là cực dương(+) và dây dẫn ngắn được biểu thị (-) là cực âm (-). Theo đó khi gài vào phải chú ý cực, nếu vượt quá điện áp sử dụng đã được quy định thì nó có thể bị nổ. Do đó hiện giờ phía trên đầu của tụ điện được đánh dấu X và được thiết kế theo dạng chống nổ để khi bị nổ được an toàn.
Tần số âm thanh(audio: audio frequency) : âm tần, tên gọi tắt của tần số thấp. Là sóng âm trong dải âm tần như nhạc, giọng nói của con người, tiếng của tự nhiên…
(thường là từ 30~16,000 Hz).
* Tần số thấp(low frequency) : Là sóng có tần số thấp. Phân loại dựa vào sóng điện từ, thường là dưới 10 kHz. Tương tự như tần số âm thanh.
Biểu thị cực (-)
Lon nhôm
Biểu thị điện dung
Đệm cao su
Dây dẫn
Notes: 1. 전해 콘덴서 : 극성이 있으며 저주파수에 사용(Power_60Hz,오디오 입력, 마이크,방송장비등…)
2. 전해 콘덴서 사용상 주의점은 극성에 주의 하며, 정격전압에 맞게 사용
3. 마일러 콘덴서 : 중주파수대에 사용
4. 마일러 콘덴서 용량 판독법 설명
5. 세라믹 콘덴서 : 고주파대역에서 사용 (AM,FM에서 주파수 선정,전자시 TV튜너에서 사용)
6. 탄탈 콘덴서 : 콘덴서중 극성과 내압이 있는 두가지중 한가지(정격전압,극성 있음)

## Slide 81
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Tụ Mylar (Mylar Capacitor)
2. Tụ điện (Condenser)
Điện dung
Là loại tụ điện có điện dung nhỏ hơn tụ hóa và điện dung đó vào khoảng0.001[μF] ~ 0.82[μF] .
Dải tần số sử dụng
Sử dụng ở dải tần số cao(dải tần số trung bình) hơn tụ hóa.
Hạng mục cần chú ý
Thông thường sử dụng ở mạch ghép hoặc mạch hằng số thời gian nhanh, và do là loại ôm nên hầu như không sử dụng ở tần số cao. Sự tổn hao chất điện môi là khá lớn nên nó không tốt khi sử dụng với dòng điện lớn.
1 0 4 K 100V
Giá trị điện dung Số nhân Dung sai Hiệu điện thế
10 X 10⁴ ±10[%] 100V = 100,000[pF] = 0.1[μF] ±10[%]
＊Thông thường dung sai sử dụng là J (±5%), K (±10%).
Dây dẫn
Khuôn Resin tổng hợp
Biểu thị điện dung và hiệu điện thế

## Slide 82
2. Linh kiện điện tử thụ động
(3) Tụ sứ(Ceramic Capacitor)
2. Tụ điện (Condenser)
Điện dung
Dải tần số sử dụng
Chủ yếu được sử dụng ở dải tần số cao. Tức được sử dụng ở mạch cộng hưởng tần số AM hoặc FM…và cũng được sử dụng ở nút điều chỉnh điện tử của tivi hoặc lựa chọn tần số.
Chú ý khi sử dụng
Tụ sứ được làm có chân được làm bằng chất liệu bạc và thân được làm bằng sứ dưới dạng miếng tròn mỏng nên khi mang vác cần phải chú ý. Nếu mở hai dây dẫn ra quá mức sẽ làm hỏng phần được đúc. Theo đó khi Forming dây dẫn của tụ sứ cần phải chú ý.
Tụ sứ là loại tụ được sử dụng trong phạm vi rộng rãi từ điện dung rất nhỏ đến điện dung lớn. Phạm vi của điện dung rất đa dạng, từ 1[pF] ~ 0.1[μF]. Công suất được in và hiệu điện thế hầu như thấp vào khoảng 25[V],50[V]… được bán trên thị trường với hiệu điện thế cao nhưng giá cả rất đắt. Cách giải mã điện dung giống với trường hợp của tụ Mylar..
< Đặc tính nhiệt độ theo màu >
Biểu thị
Màu
Nhiệt độ
Màu đen
Vàng
Xanh lá cây
Xanh da trời
Màu tím
Không màu
Dây dẫn
Thân tụ
Màu biểu thị đặc tính nhiệt độ

## Slide 83
2. Linh kiện điện tử thụ động
(4) Tụ điện Tantan(Tantal Capacitor)
Có cùng điện dung với tụ hóa nhưng do giá cả của tụ có
điện dung cao và tụ có hiệu điện thế cao thì đắt nên thường
không sử dụng. Khi sử dụng tụ tantan bắt buộc phải chú ý
đến cực của tụ(nổ). Dòng điện nạp vào và phóng ra
của tụ phải theo giá trị quy định một cách nghiêm ngặt.
Tuyệt đối tuân thủ hiệu điện thế của tụ. Nếu không
có thể bị phá hỏng do Short Mode. Hơn nữa Tantan kim loại dễ bị ô xi hóa, khi bị hỏng sẽ bốc cháy nên tốt nhất ngoài trường hợp thiết kế chuyên dụng một cách đặc biệt thì nên sử dụng như Pass Condenser của nguồn điện.
(5) Tụ Styrol(Styrol Capacitor)
Tu Styrol được sử dụng trong mạch liên hệ ngược có yêu cầu sự dao động một cách ổn định (ví dụ mạch dao động sóng răng cưa của mạch…).
Resin Styrol có phạm vi nhiệt độ sử dụng hẹp từ -10℃ ∼
+70℃, hơn nữa có nhược điểm là bị chảy ở nhiều loại dung
môi hữu cơ nên về cơ bản là không tự động gài/vệ sinh được.
Đối với khoảng tần số cao, sử dụng sản phẩm dạng ôm không
tự cảm có độ tự cảm ứng nhỏ. Chú ý khi điện dung lớn thì thân của tụ sẽ
to ra.
2. Tụ điện (Condenser)

## Slide 84
2. Linh kiện điện tử thụ động
(1) Đo điện dung bằng cách sử dụng DVM
2. Tụ điện (Condenser)
< Đo tụ điện >
Gắn Test Lead lên Jack.
Chuyển thanh trượt SW sang vị trí bên phải .
Để Test Lead Probe lên điểm đo.
Đọc giá trị đo hiển thị trên màn hình.
＊Trên màn hình sẽ xuất hiện âm thanh và kí hiệu Diode.
Nhấn nút SW kí hiệu tụ.
＊Trên màn hình sẽ xuất hiện đơn vị và ký hiệu của tụ.
2-5. Đo tụ điện
※ Sử dụng M-3 Module thực hành để đo.
Notes: 1.DVM 또는 LCR Meter로 사용하여 측정 실습

## Slide 85
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Đo tụ bằng Analog Tester
2. Tụ điện (Condenser)
Thứ tự đo
1. Chọn dãy “điện trở Ⅹ10K ”._ Ảnh 1
2. Đặt bút màu đen lên cực âm và bút màu đỏ lên cực dương như trong ảnh 2 kim sẽ chỉ giá trị đo một cách nhanh chóng sau đó từ từ ổn định lại, lúc này ta sẽ biết được máy đã trở lại trạng thái bình thường.
3. Nếu đổi bên của hai cực như ảnh 3 thì giá trị điện trở không hiện lên và cho dù có đo giống như hình số 2 mà giá trị đo không hiện lên thì được phán đoán là máy đã hỏng.(nếu không được phòng nổ thì hầu như sẽ không có lỗi.)
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
■ Lựa chọn dãy đo điện trở Ⅹ10K .

## Slide 86
2. Linh kiện điện tử thụ động
(3) Đo tụ bằng cách sử dụng Digital LCR Meter
2. Tụ điện (Condenser)
1. Đo giá trị điện trở
Biểu thị giá trị R (Resistance Value) thông thường và giá trị Q (Quality Factor) của máy đo điện trở.
2. Đo độ tự cảm Inductance Biểu thị giá trị L (Inductance Value) thông thường và giá trị Q (Quality Factor) của L.
3. Đo I Capacitance Biểu thị giá trị C (Capacitance Value) thông thường và giá trị R có bao gồm trong C.
4. Đo II Capacitance Biểu thị giá trị C (Capacitance Value) thông thường và giá trị D (Dissipation Factor) của C.

## Slide 87
3-1. Khái quát về cuộn cảm
3. Cuộn cảm (Coil)
2. Linh kiện điện tử thụ động
3. Cuộn cảm (Coil)
＊Cuộn cảm là vật cuốn dây đồng và thép cuộn theo hình xoắn ốc.
＊Trong mạch người ta biểu thị là .
＊Henry:H được sử dụng là đơn vị và nó thể hiện được mức độ đặc tính của cuộn cảm.
＊Nếu cuốn thép cuộn thì càng cuốn thì đặc tính của cuộn cảm càng mạnh và giá trị Henry cũng lớn hơn.
＊So với việc để lõi rỗng cho cuộn cảm thì việc cuốn lõi thép hoặc làm cô đặc bột thép rồi cuốn lên thì sẽ cho được giá trị Henry lớn hơn.
＊Cuộn Cảm có chứa đặc tính gọi là điện cảm (Inductance) trong đó có Hỗ cảm(Mutual Inductance) và Tự cảm (Self Inductance).
＊Hỗ cảm Là đặc tính nếu đặt một cuộn cảm có dòng điện chạy qua gần với một cuộn cảm khác, do có tác động điện cảm tương hỗ (Mutual Induction) nên ở cuộn cảm còn lại sẽ phát sinh điện áp xoay chiều. Mức độ của tác động điện cảm tương hỗ này người ta gọi chung là hỗ cảm (với đơn vị là Henry:H). Tiêu chuẩn của [H] là khi dòng điện đổi theo tỷ lệ (1A/s) của 1A mỗi giây lên một cuộn cảm nào đó thì nó sẽ dẫn sức điện động 1V lên cuộn cảm còn lại và người ta đặt hỗ cảm giữa hai cuộn cảm này là 1 Henry(H).
＊Tự cảm Trong trường hợp chỉ có một cuộn cảm duy nhất, sự biến thiên của từ thông do nó tự phát sinh cũng gây ảnh hưởng lên bản thân nó và người ta gọi sự ảnh hưởng này là tác động tự cảm và gọi chung mức độ của tác động đó là Tự cảm(Self Inductance).
Trong trường hợp này thì khi tỉ lệ biến đổi của dòng điện là 1A/s thì Tự cảm là 1H do phát sinh sức điện động 1V.
Notes: 1.코일은 선재를 나선 모양으로 감은것이며 단위는 헨리 (Henry:H) 로 표현한다
2.코일은 선재를 많이 감을수록, 코일 내부를 공심보다는 철심이나, 코어에 감는것이 헨리값이 커진다.
3. 상호 인덕턴스 - 두 코일간에 작용하는 인덕턴스
자기 인덕턴스 - 자신의 자속변화에 작용하는 인덕턴스
4. 1[H] - 전류의 변화율이 1A/s일때 1V의 기전력을 발생하는 경우의 인덕턴스
5. 전자유도 - 코일을 관통하는 자속을 변화 시킬때 기전력이 발

## Slide 88
2. Linh kiện điện tử thụ động
3. Cuộn cảm (Coil)
(1) Cảm ứng điện từ
① Cảm ứng điện từ : Là hiện tượng phát sinh lực điện động khi làm thay đổi(biến thiên) lượng từ thông xuyên qua cuộn cảm ② Lực điện động cảm ứng : Là lực điện động phát sinh do cảm ứng điện từ
■ Hướng của lực điện động cảm ứng ① Định luật Lenz : Sự biến thiên của từ thông quyết định phương hướng của lực điện động cảm ứng. Tức, lực điện động sinh ra theo hướng từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông là nguyên nhân đã sinh ra nó. ② Hướng của lực điện động cảm ứng: Lực điện động cảm ứng được sinh ra theo hướng làm giảm từ thông khi lượng từ thông đi qua cuộn cảm tăng và sinh ra theo hướng là tăng lượng tự thông khi lượng từ thông đi qua cuộn cảm giảm.
Thực nghiệm về cảm ứng điện từ
(a) Nam châm và cuộn cảm
(b) 2 cuộn cảm
Điện kế
Điện kế
Cuộn cảm số 2
Cuộn cảm số 1
Biến thiên của từ thông
Biến thiên của từ thông
Di chuyển của nam châm
Hướng của dòng điện
Hướng của dòng điện
Đóng mở của
công tắc
Khe của dây cuộn
Nam châm

## Slide 89
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Tự cảm
Tự cảm : Là hiện tượng nếu dòng điện chạy trên cuộn cảm thay đổi thì lượng từ thông trong cuộn cảm bị biến đổi(biến thiên) và tự cảm được lực điện động bên trong bản thân cuộn cảm.
3. Cuộn cảm (Coil)
Tự cảm suất và hướng của lực điện động cảm ứng
Lực điện động cảm ứng e phát sinh theo hướng chống lại sự biến đổi của dòng điện
Tăng từ thông
Giảm từ thông
Lực điện động
cảm ứng
Lực điện động cảm ứng
Dòng điện tăng
Dòng điện giảm
Từ thông theo hướng chống lại sự tăng của từ thông
Từ thông theo hướng chống lại sự giảm của từ thông

## Slide 90
2. Linh kiện điện tử thụ động
(3) Điện cảm tương hỗ (hỗ cảm)
Hỗ cảm : Là hiện tượng khi dòng điện của 1 cuộn cảm thay đổi thì phát sinh lực điện động cảm ứng ở cuộn cảm còn lại.
3. Cuộn cảm (Coil)
Điện cảm tương hỗ
Điện kế
Lực điện động cảm ứng
Phần tăng của dòng điện
Nếu làm tăng I1 thì lực điện động cảm ứng phát sinh ở cuộn cảm số 2
Từ thông nối với cuộn cảm số 2
Cuộn cảm số 2
Cuộn cảm số 1

## Slide 91
2. Linh kiện điện tử thụ động
(1) Đặc tính duy trì ổn định sự biến đổi của dòng điện
Là tính chất chặn dòng điện chạy qua khi dòng điện muốn chạy qua, và duy trì cho dòng điện chạy liên tục khi dòng điện giảm. Người ta gọi điều này là “Định luật Lenz".(dòng điện cảm ứng phát sinh trong mạch điện do tác động cảm ứng điện từ luôn luôn chạy theo hướng chống lại sự biến thiên của từ thông đã sinh ra nó). Người ta sử dụng tính chất này để sử dụng trong mạch làm trơn của điện nguồn nơi làm biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Trong trường hợp biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều bằng bộ nắn điện, nếu cứ để nguyên thì gọi là dòng mạch (dòng điện gợn sóng:Ripple), thành phần xoay chiều là nhiều dòng một chiều, nó sẽ trở thành trạng thái không phải là dòng điện một chiều hoàn toàn (khi chỉnh dòng sang dòng 1 chiều dương thì chỉ có thành phần điện áp âm mất đi) nhưng nếu sử dụng mạch làm trơn có tổ hợp của tụ điện và cuộn cảm thì khi đó cuộn cảm sẽ có chức năng tác động nhằm ngăn chặn sự biến đổi của dòng điện, còn điện áp đầu vào của tụ điện là 0V thì lúc đó sẽ phóng điện tích lũy nên tạo được dòng điện một chiều ổn định. Ở mạch làm trơn đơn giản, người ta sử dụng điện trở thay cho cuộn cảm, và chỉ sử dụng chức năng làm trơn của tụ điện. Phần lớn các bộ nắn nguồn điện tạo nguồn điện một chiều theo cách này.
3. Cuộn cảm (Coil)
3-2. Đặc tính của cuộn cảm
Mạch làm trơn
Even Circuit
AC
(dòng điện xoay chiều)
DC
(dòng điện một chiều)
Máy biến áp
Notes: 1.전류의 변화를 안정시키려는 성질
- AC/DC 변환하는 전원의 평활회로에 사용
2.상호유도 작용
- 전원 트랜스에 사용 (1,2차측 권수의 비율에 따라 2차측의 전압변화)
3.전자석의 성질
- 계전기 릴레이,스피커의 원리에 사용 (코일에 전류를 흘리면 자석이 된다)
4.공진하는 성질
- 코일과 콘덴서로 회로를 구성하여 특정 주파수의 교류 전류가 흐르지 않게 되거나
흐르기 쉽게 되거나 하는 성질 (Ex 필터회로 사용)

## Slide 92
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Tác động hỗ cảm
Nguyên lý được sử dụng ở máy biến áp (transformer) là dùng
tác động cảm suất tương hỗ của cuộn cảm . Tức khi để hai cuộn
cảm gần nhau nó sẽ truyền điện của một cuộn lên cuộn còn lại. Thiết bị tiêu biểu có sử dụng đặc tính này là máy biến áp, cuộn cảm
để cung cấp điện(đầu vào) là số 1, còn cuộn cảm nhận nhận điện(đầu ra)
là số 2. Điện áp của số 2 thay đổi dựa theo tỉ lệ của số cuộn(vòng) của
số 1 và số 2. Việc lấy dây trong cuộn dây của số 2(gọi là Tap) để tạo nhiều
điện áp được sử dụng rất nhiều.
(3) Đặc tính của nam châm điện
Nếu dòng điện chạy trên cuộn cảm nó sẽ trở thành nam châm. Nguyên lý hoạt động là khi dòng điện chạy qua rơ le (Relay)
nó sẽ kéo tấm thép sau đó đóng tiếp điểm công tắc được gắn lên tấm
thép đó, đặc tính nam châm điện này được sử dụng cho khóa tự động
(đóng mở) cửa lớn ra vào, chuông cửa trong gia đình. Nguyên lý của loa cũng
được áp dụng theo nguyên lý của nam châm điện này.
3. Cuộn cảm (Coil)
Máy biến áp
Tap
Số 1
Số 2

## Slide 93
2. Linh kiện điện tử thụ động
(4) Đặc tính gây cộng hưởng
Nếu mạch được cấu tạo bởi cuộn cảm và tụ điện, thì sẽ làm cho dòng điện xoay chiều của tần số đặc biệt không chạy hoặc chạy một cách dễ dàng. Để chỉ dẫn qua tần số đặc biệt nào đó mạch lọc được sử dụng sẽ sử dụng nguyên lý này để làm. Nút điều chỉnh lựa chọn kênh của đài cát-sét có sử dụng đặc tính này để chỉ lựa chọn tần số đặc biệt. Ở mạch cộng hưởng có mạch cộng hưởng nối tiếp được cấu tạo bởi cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp, và có mạch cộng hưởng song song được cấu tạo bởi cuộn cảm và tụ điện mắc song song.
(5) Chức năng chặn nhiễu nguồn điện
Cuộn cảm có chức năng là sử dụng chức năng làm ổn định sự thay đổi của dòng điện để ngăn nhiễu từ bên ngoài vào(thành phần tạp âm, dòng điện xoay chiều của thành phần tần số không có quy tắc) một cách hiệu quả.
3. Cuộn cảm (Coil)
Mạch cộng hưởng song song
Mạch cộng hưởng nối tiếp
Tần số cộng hưởng
Tần số cộng hưởng
Máy tạo dao động
Máy tạo dao động

## Slide 94
2. Linh kiện điện tử thụ động
① Ký hiệu được sử dụng trên sơ đồ mạch điện được biểu thị như hình dưới nhưng cũng có một vài hình dạng khác.
② Biểu thị công suất của cuộn cảm
3. Cuộn cảm (Coil)
3-3. Ký hiệu và đơn vị của cuộn cảm
Ký hiệu sơ đồ mạch điện
Ký hiệu viết tắt
Chức năng
Tên gọi
RFC
Cuộn cảm chuyên ngăn cao tần
Cuộn cảm lọc
Cuộn cảm kháng
(Choke coil)
L
Cuộn cảm FCZ
chuyên điều hưởng cao tần
Cuộn điều hưởng
(Tuning coil)
IFT
TR
Chuyên dùng để biến đổi điện áp của nguồn điện
Máy biến áp
Đơn vị hệ số
Cuộn cảm(H)
1(tiêu chuẩn)
H
×10-3
mH
μH
×10-6
Notes: 1.코일의 기호와 단위를 설명한다
(초크,동조,전원트랜스,코일용량 표시)

## Slide 95
2. Linh kiện điện tử thụ động
3. Cuộn cảm (Coil)
3-4. Chủng loại và mục đích sử dụng của cuộn cảm
Phân loại
Tên gọi
Chức năng và mục đích sử dụng
Cuộn cảm kháng
(Choke coil)
Dùng để tác động điện trở liên quan đến cao tần hoặc để làm giảm cao tần.
Mục đích sử dụng : Lọc cao tần
Cuộn điều hưởng
cao tần
IFT
Sử dụng bằng cách cho tiếp xúc song song cuộn cảm và tụ điện rồi điều hưởng đến tần số đặc biệt rồi lấy tín hiệu.
Mục đích sử dụng : Mạch điều hưởng củaTV hoặc đài
Bar antenna
Chuyên để điều hưởng nhưng là cái cài lõi vào bên trong, đặc biệt để dài ra và làm cho nó mang đặc tính giống như ăng ten nên được sử dụng như ăng ten của đài cát-sét cầm tay.
Coil inductor
Tiết lưu chuyên sử dụng cho nguồn điện
Cho dù ở tần số thấp đặc biệt làm cho xuất hiện điện trở lớn rồi sử dụng cho bộ lọc nhiễu nguồn hoặc bộ lọc của mạch làm trơn.
Máy biến áp
Biến áp nguồn
Là cái cuốn nhiều loại cuộn cảm lên cùng một lõi thép nên nó có chức năng thay đổi điện áp. Người ta sử dụng chức năng này để tăng hoặc giảm điện áp.
Biến áp nguồn chuyên đóng ngắt
Giống với máy biến áp chuyên sử dụng cho nguồn điện nhưng do có tần số cao nên đang sử dụng lõi nhỏ có hiệu suất tốt.
Biến áp chuyên dụng cho audio
Là biến áp chuyên sử dụng cho việc biến đổi trở kháng để giảm bớt sự tiêu hao của việc truyền tải trong trường hợp trở kháng khác nhiều do đèn mạch transistor nhưng hiện nay không được sử dụng nhiều do sự phát triển của mạch.
Notes: 1.코일의 특성에 따른 용도를 예로 설명한다

## Slide 96
2. Linh kiện điện tử thụ động
(1) Cuộn cảm kháng cao tần (RFC)
Là cuộn cảm chuyên lọc cao tần đơn giản.
Chủng loại nó có các kiểu dáng của cuộn cảm này rất
đa dạng như trong ảnh nhưng vì là cuộn cảm đơn giản
nên phạm vi công suất từ số μH đến sốｍH. Cũng có loại lõi rỗng dưới số μH nhưng thông thường
lõi được sử dụng．
(2) Cuộn điều hưởng cao tần
Là loại cuộn cảm được sử dụng với mục đích tạo hiệu
suất tốt khi truyền bằng mạch cao tần． Loại được sử dụng chủ yếu gọi là 「FCZ Coil」,
Và loại có vỏ bao ngoài như trong hình là cuộn cảm
FCZ Phía bên trái ảnh là loại được làm chuyên
cho những dao động điện có tần số đặc biệt. Ở cuộn cảm FCZ, có hai loại là loại có chiều cao 10mm và loại có chiều cao 7mm, cũng có cả loại cao 5mm nhưng do khó tìm nên không dễ để sử dụng.
3. Cuộn cảm(Coil)

## Slide 97
2. Linh kiện điện tử thụ động
(3) Cuộn điều hưởng trung tần（IFT)
Là loại cuộn cảm được gọi là IFT, nó giống với cuộn cảm FCZ
Ở chỗ có vỏ bọc bên ngoài．Khác nhau là tụ điện được dùng cho trung tần
điều hưởng ở 455KHz hoặc 10.7MH được tiếp xúc song song trước đó.
(4) Cuộn Bar Antenna
Là cuộn cảm điều hưởng của đài cát-sét cầm tay, có phần lõi
đặc biệt được làm to nên làm cho tín hiệu nhận tốt hơn．
Có nhiều loại theo kiểu dáng và kích cỡ nhưng thông thường
nó tiếp xúc song song với Variable Condenser và được cấu tạo
làm thay đổi được tần số điều hưởng nên có thể chọn được sóng
điện phát trên đài.
Trong ảnh là loại Bar antenna chuyên sử dụng cho đài AM.
(5) Cuộn cảm kháng chuyên dùng cho nguồn điện
Là loại cuộn cảm có tính tự cảm đủ trong dải tần số nguồn điện
và nó được làm bằng cách cuốn dây đồng quanh một lõi. Nó được sử dụng
như bộ lọc điện nguồn đầu vào hoặc bộ lọc đầu ra của nguồn điện ngắt mở． Hai cái ở bên trái là chuyên dùng để lọc nguồn điện, còn hai cái ở phía dưới
bên phải là cái tự chế tác chuyên dùng để điều hưởng cao tần nên gần đây
còn được sử dụng trong cao tần.
3. Cuộn cảm(Coil)

## Slide 98
2. Linh kiện điện tử thụ động
(6) Biến áp nguồn
Là cuộn cảm có tần số thấp và có công suất dòng điện lớn
nên có nhiều loại theo điện áp đầu ra và công suất dòng điện
Khi tạo nguồn điện DC từ nguồn điện AC, phần lớn phụ tùng
cần thiết hoặc thiết bị điện nguồn được bán trên thị trường
gần đây là nguồn điện đóng mở và phương thức sử dụng biến
áp nguồn loại to và nặng có xu thế đang giảm dần.
(7) Biến áp chuyên dụng cho Audio
Mạch của bộ khuếch đại Audio gần đây được cải tiến nhiều và hầu
như không được sử dụng. Mục đích sử dụng là được sử dụng vào việc
điều chỉnh trở kháng đầu ra của bộ khuếch đại tranzito và trở kháng
của loa.
3. Cuộn cảm(Coil)

## Slide 99
4-1. Điện trở chip (Chip Resistors)
4. Linh kiện chip
2. Linh kiện điện tử thụ động
4. Linh kiện chip
(1) Điện trở chip là gì?
Điện trở chip là điện trở rất nhỏ có thành phần chủ yếu
là chip sứ (gốm). Do phải dán phụ tùng lên PCB
(PCB hai mặt) rất nhỏ như điện thoại di động, máy nhắn
tin số, máy Audio cầm tay… nên thông thường việc sử
dụng điện trở loại Lead Type(Insert Type) là rất khó.
Vì vậy gần đây người ta hay sử dụng điện trở chip loại
nhỏ.
< Cấu tạo của điện trở chip >
< ARRAY TYPE >
Notes: 1. 매우 작은 저항으로 휴대용 기기에 많이 사용된다.
2. 여러 개의 저항은 묶어 놓은 Array Type이 존재한다.
3. 저항의 크기별로 TYPE이 결정된다.
4. 칩저항의 판독(예제를 내고 판독하기), 10옴 이하의 저항은 R이 사용된다.

## Slide 100
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Kích thước của điện trở chip
Điện trở chip là loại điện trở có dạng thanh sứ hình chữ nhật có các loại kích cỡ là 3.2[mm]*1.6[mm], 1.6[mm]*0.8[mm], 1[mm]*0.5[mm].
Và thường được gọi là loại 3216, 1680, 1005 .
4. Linh kiện chip
< Kích thước của điện trở chíp >
1 2 3
Phần hàn
Thanh sứ
Phần hàn
Giá trị điện trở
< Bề ngoài của điện trở chip >

## Slide 101
2. Linh kiện điện tử thụ động
(3) Giải mã điện trở chíp
4. Linh kiện chip
Biểu thị 3 số (E24, E12 series)
Biểu thị 4 số (E-48 series)
Số vị trí
Hình thức
Đọc giá trị
- Hai số bên trái là giá trị công suất
- Số cuối cùng là số mũ(số nhân)
- Example: 103
Left 2 digits: 10
Last 1 digit: 3
103 = 10×10³Ω
= 10000Ω=10kΩ
Ba số bên trái là giá trị công suất
Số cuối cùng là số mũ (số nhân)
- Example: 1002
Left 3 digits: 100
Last 1 digit: 2
1002= 100×10²Ω
= 10000Ω=10kΩ
- Khi biểu thị giá trị điện trở dưới 10Ω thì sử dụng “R”.
ex) 7R5 = 7.5Ω
- 0603, 1005 type: No marking.
Khác

## Slide 102
4-2. Tụ chíp (Chip Capacitor)
2. Linh kiện điện tử thụ động
4. Linh kiện chip
(1) Tụ chíp sứ (gốm)
Bề ngoài : Tụ chíp sứ có hình dáng giống với điện trở chíp
nhưng điện dung của tụ không được biểu thị.
b. Công suất : Tụ chíp sứ có giá trị của phạm vi
rộng giống với công suất của loại hình đĩa thường.
Tuy nhiên nếu nhìn bên ngoài giá trị công suất
không được biểu thị mà nó phân theo màu
của thân sứ. Theo đó nếu hai loại tụ sứ trở lên
bị trộn lẫn với nhau thì việc phân biệt và lựa chọn
rất khó và tùy trường hợp có trường hợp phải
từ bỏ hẳn ý định sử dụng.
c. Chú ý : Khác với điện trở chíp, tụ chíp có đặc điểm dễ bị gãy ở phần xoắn yếu. Theo đó nếu làm biến dạng lên PCB thì thanh sứ của tụ chíp sẽ bị nứt hoặc gãy do đó sẽ gây lỗi cho mạch.
< Bề ngoài của tụ chíp sứ >
Phần hàn
Thanh sứ
Phần hàn
Notes: 1. 세라믹 칩콘덴서는 칩저항과 동일한 외형을 가지고 있고 용량값이 표기되어 있지 않다
2. 용량값이 표기되어 있지 않아 혼합시 구분이 어렵다
3. 비틀림에도 쉽게 부러지는 특성이 있어 취급/납땜시 주의 필요
4. 탄탈칩 콘덴서의 특징,외형,용량 설명(간략하게)

## Slide 103
2. Linh kiện điện tử thụ động
(2) Tụ chíp tantan
a. Đặc tính : Tụ tan tan là loại được làm dưới hình dạng con chíp, nó giống với tụ hóa có cực (+)(-) và không dễ bị biến đổi hình dạng.
b. Bề ngoài : Chủ yếu là màu đen và được biểu thị cực (-).
Loại này kiểu dáng của phụ tùng là dưới dạng cọn chíp nhưng kích cỡ sẽ thay đổi theo công suất(dung lượng). Tức công suất càng lớn thì kích cỡ của tụ chíp tantan càng lớn.
c. Công suất : Giống với công suất của tụ hóa và tụ tantan, cách biểu thị cũng giống nhưng trong đó cũng làm tụ có công cuất thấp.
4. Linh kiện chip
< Cấu tạo của tụ chip tantan[NEC] >
Chân hàn
Biểu thị cưc (-)
Biểu thị công suất
Chân hàn
0.33[μF]
10[V]
< Bề ngoài của tụ chíp tantan >

## Slide 104
4-3. Cảm điện chíp (Chip Inductor)
2. Linh kiện điện tử thụ động
4. Linh kiện chip
Chuyên sử dụng để loại bỏ nhiễu sóng điện từ của các thiết bị kỹ thuật số và để thích nghi trở kháng(thích nghi liên hợp- Impedance Matching) cho thiết bị thông tin di động nhờ có phụ tùng loại dán bề mặt được làm bằng cách cán mỏng hoặc in chất từ, chất điện môi và điện cực bên trong.
Mục đích sử dụng chính
- Sử dụng để hạn chế nhiễu cao tần
- Mạch cộng hưởng & Impedance Matching
- Máy thông tin di động
- PC và các máy móc xung quanh, hhp, pager, clp, dbs. ..
< Bề ngoài của cảm điện(coil) chíp >
Notes: 1. 디지털 기기의 전자파 노이즈 제거 및 이동기기의 임피던스 매칭용으로 사용됨
2. 용량이 표기되어 있지 않고 외형이 저항,콘덴서와 유사하여 혼합시 구분이 어려움

## Slide 105
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn
1-1. Diode
1-2. Zerner diode
1-3. NPN Transistor
1-4. PNP Transistor
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
2-1. SCR
2-2. TRIAC
2-3. SSR
3. Máy dò
3-1. LED
3-2. Photo Diode
3-3. Photo Transistor
3-4. Thermistor
3-5. Cặp nhiệt điện
3-6. Sensor
3-7. Các hạng mục cần chú ý khi sử dụng Sensor
3-8 Thực hành với Fiber Sensor
Notes: <형명의 표시법>
반도체 소자의 형명 표시법 ① 숫자 S ② 문자 ③ 숫자 ④ 문자
①의 숫자 : 반도체의 접합면수
(0 : 광트랜지스터, 광다이오드, 1 : 각종 다이오드, 정류기, 2 : 트랜지스터, 전기장 효과 트랜지스터, 사이리스터, 단접합 트랜지스터, 3 : 전기장 효과 트랜지스터로 게이트가 2개 나온 것).
S는 반도체(Semiconductor)의 머리 문자.
②의 문자 : A,B,C,D 등 9개의 문자
(A : pnp형의 고주파용, B : pnp형의 저주파형, C : npn형의 고주파형, D : npn형의 저주파용, F : pnpn사이리스터, G : npnp 사이리스터, H : 단접합 트랜지스터, J : p채널 전기장 효과 트랜지스터, K : n채널 전기장 효과 트랜지스터)
③의 숫자 : 등록 순서에 따른 번호. 11부터 시작.
④의 문자 : 보통은 붙지 않으나, 특히 개량품이 생길 경우에 A, B, …, J까지의 알파벳 문자를 붙여 개량 부품임을 나타냄.
예) 2SC316A → npn형의 개량형 고주파용 트랜지스터

## Slide 106
1-1. Diode (Diode Characteristic)
1. Linh kiện bán dẫn
(1) Đặc tính của Diode
Diode bán dẫn là loại diode cho dòng điện đi qua theo một hướng tốt nhưng hầu như lại không thể cho dòng điện đi qua theo hướng ngược lại. Điều này là bởi vì điện trở theo chiều xuôi thấp, ngược lại điện trở theo chiều ngược lại vô cùng cao. Hầu như tất cả các diode bán dẫn đều có đặc tính một chiều.
Dòng xuôi(dòng điện thuận)
Khi kết nối cực – với n và nối cực + với p của bộ chỉnh lưu chuyển tiếp pn giống như ảnh 5-1(a) thì điện áp thuận (forward voltage) hoặc Bias thuận được kết nối. Lúc này, dòng điện lớn tức dòng điện thuận(forward current) sẽ chạy thông qua Diode. Và do lỗ trống(hole) của p sẽ chạy qua n, điện tử của n sẽ chạy qua p một cách linh hoạt làm cho dòng điện lớn I chạy từ p sang n.
1. Linh kiện bán dẫn
3. Linh kiện điện tử chủ động
Ảnh 5-1 Bộ chỉnh lưu chuyển tiếp đặt điện áp thuận và điện áp ngược
Notes: 1. 다이오드란?
-. P형 반도체와 N형 반도체의 접합이다.
2. P형 반도체와 N형 반도체
<P형 반도체>
- 4족 원소인 규소(Si), 게르마늄(Ge) 결정에 실리콘이나 게르마늄에 인듐(In),
알루미늄(Al) 등의 3가 원소를 소량 첨가 하면, 인듐은 전자가 3개로 부족하기
때문에 정공(양공, 전자가 빈자리,hole)이 생김
<N형 반도체>
- 4가인 게르마늄(Ge)이나 실리콘(Si)의 결정에 극소량의 5가인 인(P),비소(As),
안티몬(Sb)을 소량 첨가하면, 비소는 전자를 5개 갖고 있으나,실리콘은 4개이므로
비소의 원자 1개는 자유전자가 되어, 결정 내에서 쉅게 움직인다.
-. P형과 N형 반도체의 접합부에는 공핍층이 형성되어 있다.
○ : 정공 ● : 전자

## Slide 107
3. Linh kiện điện tử chủ động
Dòng ngược(dòng điện ngược)
Khi để điện áp bên ngoài lên bộ chỉnh lưu chuyển tiếp pn và cực + lên n, cực – lên p giống như ảnh 5-1(b) thì điện áp ngược (reverse voltage) hoặc Bias ngược được kết nối. Lúc này dòng điện rất nhỏ tức dòng điện bão hòa ngược (reverse saturation current) chạy từ n sang p thông qua diode. Dòng điện này dễ đạt được giá trị cao nhất ở điện áp ngược thấp và dù tăng điện áp ngược thì dòng điện này cũng không thay đổi nên gọi nó là dòng điện bão hòa ngược (Is).
Công thức dòng điện của Diode
Ở ảnh 5-2(b) ta có thể thấy dòng điện ở diode Si khoảng trên 0.7V, diode Ge khoảng trên 0.2 V tăng một cách nhanh chóng. Điện áp này người ta gọi là điện áp cutin của diode hay điện áp ngưỡng (threshold voltage).
1. Linh kiện bán dẫn
Ảnh 5-2 Đặc tính v-i thuận chiều của bộ chỉnh lưu chuyển tiếp thường
Dòng điện xuôi chiều
Dòng điện ngược chiều
Notes: 다이오드 순방향,역방향 일때의 전압 측정 실험을 실시한다.
다이오드 도통 Test를 해 본다. (Test 예 공유)
4.다이오드 순방향과 역방향의 설명
- 공핍층 : 반도체의 p-n 접합 부근에 다수 반송파를 갖지 않는 영역. p형 반도체와 n형 반도체를 접합시키면 접합이 이루어지는 순간 p-n
접합 부근에서 이온층이 형성되고,접합의 양쪽 영역에는 어떠한 전도 전자나 정공(hole)도 존재하지 않는 층이 생기며, 이 층 양쪽 끝에는 전위 장벽이 형성된다.
Si 다이오드 약 0.7V, Ge 다이오드 약0.2V이상에서 전류가 급격히 증가함을 볼수 있음 이전압을 다이오드의 Cutin 전압 또는 문턱전압(threshold voltage)

## Slide 108
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn
[ Thực nghiệm CIRCUIT- 1 của KIT thực hành M-5 mạch dòng 1 chiều]
Nếu ở hai phía của diode (Si ) điện áp được kết nối theo chiều thuận từ 0.6[V] ~ 0.7[V] trở lên thì diode dẫn điện và dòng điện sẽ được chạy qua.
Lúc này dù liên tục tăng điện áp đầu vào thì điện áp ở hai phía của diode vẫn được cố định và tất cả điện áp của phần tăng lên sẽ bị chặn ở điện trở.
R
D2
(Si)
+
Khi điện áp đầu vào của mạch thấp và điện áp ở hai phía diode dưới 0.5 [V] theo chiều thuận thì diode không dẫn điện do đó dòng điện hầu như không chạy qua.
Dưới 0.5 [V]
R
D2
(Si)
+
0.7 [V]
5[V]
R
D2
(Si)
+
5[V]
5 [V]
Nếu điện áp ở hai phía của diode được đặt theo chiều ngược thì diode không dẫn điện và dòng điện không chạy qua.
Thế nhưng nếu diode đạt đến điện áp trên sức chịu đựng thì dòng điện sẽ chạy theo chiều ngược và diode bị mất đi chức năng vốn có của nó.
4.3 [V]
Notes: 5. 다이오드 특성 그래프 설명
- 문턱 전압 : 순방향 접속 시 일정 전압(Ge:0.2, Si:0.7V) 이상이 가해지면 전류가
급격히 증가하는 데 이 때의 전압
- 항복 전압 : 역방향으로 전압 인가 시 해당 다이오드가 견딜 수 없는 전압이
가해져 고장이 발생되는 전압
4. DVM을 이용한 다이오드 양불 판정 Test 진행
- 교재의 회로도를 보고 설명 및 Test 진행한다.
- 아날로그 테스터기 이용 시 옴 레인지의 ×1K나 ×10의 레인지에서 Test 한다.
레인지 오기입 시 다이오드 고장의 위험 있음

## Slide 109
3. Linh kiện điện tử chủ động
(2) Đo diode
1. Linh kiện bán dẫn
Thứ tự giống với test dẫn điện.
Khi đo Diode theo chiều thuận thì điện áp sẽ được biểu thị khoảng 0.6[v] và có âm thanh phát ra.(ảnh A)
Khi đo Diode theo chiều ngược thì không có âm thanh phát ra giống như cái bị mở và màn hình máy đo cũng không thay đổi.(ảnh B)
Nếu không đo Diode thì giống với test dẫn điện thường.(ảnh C)
Nhấn vào nút và có thể mở/tắt âm thanh.
※Ứng dụng Diode Test để phán đoán LED và TR ở tình trạng tốt/không tốt, và có thể kiểm tra cực.

## Slide 110
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn
Đặt dây test màu đen lên –COM , và dây test màu đỏ lên V,Ω,A .
Để công tắc chọn dãy lên X1K(0~150㎂) hoặc X10(0~15㎃) của dãy ôm.
Cho tiếp xúc kim của dây test màu đen lên cực + của diode, kim của dây test màu đỏ lên cực – của diode và đọc dòng điện thuận(IF) của diode ở bẳng vạch IF, IR.
＊Tham khảo: Nếu chỉ thị gần với giá trị chỉ thị cao nhất thì là hàng đạt tiêu chuẩn.
Cho tiếp xúc kim của dây test màu đỏ lên cực + của diode, kim của dây test màu đen lên cực – của diode và đọc dòng điện thuận (IF) của diode ở bẳng vạch IF, IR.
＊Tham khảo: Nếu kim đồng hồ gần với vạch 0 ở bên trái thì là hàng đạt tiêu chuẩn.
Khi giải mã dòng xuôi(dòng điện thuận)(IF) nếu đọc đồng thời giá trị VF của bảng vạch có thể biết ngay điện áp chiều thuận của Diode thí nghiệm. ＊Tham khảo: Thông thường diode Ge là 0.1~0.2[V], và diode Si là 0.5~0.8[V]
■ Đo Diode và LED
※ Học thuộc sự khác nhau của màu cây kim phân cực của DVM và Analog Tester.
※ Ứng dụng Diode Test để phát hiện LED và TR đạt tiêu chuẩn hay không, và hãy thử check cực!

## Slide 111
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn
[Thực hành đổi từ AC → DC có sử dụng diode, condenser, coil]
Thứ tự làm
Sử dụng 1 cái diode ở nguồn điện AC12 và thử đo pha sóng bằng máy hiện sóng cấu thành mạch chỉnh lưu (đo 1)
→ Để đo mạch chỉnh lưu nửa sóng, ngắt dây(điểm đo 1) mạch làm trơn LC và đo thử bằng máy hiện sóng
2. Tạo mạch làm trơn LC và đo bằng máy hiện sóng xem DC có xuất hiện hay không. (đo 2)
→Khi tạo mạch làm trơn, sau khi chỉ kết nối 1 condenser thì đo bằng máy hiện sóng, đo và so sánh 2 condenser.
L
+
+
AC12[V]
1N4001
100㎌/25[V]
100㎌/25[V]
Đo 1
Đo 2

## Slide 112
1-2. Diode Zener
(1) Đặc tính của diode zener
Diode zener ngoài việc sử dụng giới hạn chảy quy ước(điện áp) ngược chiều thì nó tương tự với các diode thông thường. Theo đó trong quá trình chế tạo, giới hạn chảy quy ước ngược chiều này được điều chỉnh rất cẩn thận, và điện áp zener kiểu này có thể nhận được giá trị nào đó trong khoảng từ 2~3V đến 200V. Ảnh 5-4(a) thể hiện đặc tuyến của diode zener về dòng điện và điện áp thích hợp. IZK là dòng điện ngược chiều nhỏ nhất khi diode hoạt động trong miền đánh thủng, còn IZM là dòng điện ngược chiều lớn nhất mà diode không vượt quá và có thể chịu đựng được định mức điện. Ở giữa IZK và IZM, độ dốc của đặc tuyến được biết đến là ZZ trở kháng zener. Có thể tìm độ dốc của đặc tuyến bằng cách chia lượng biến đổi theo trục ngang và lượng biến đổi theo trục vuông góc. Sự thay đổi của điện áp, dòng điện hoặc các biến số khác được thể hiện bằng ký tự hy lạp Δ (delta). Do đó độ dốc của đặc tuyến thể hiện trên ảnh là ΔV / Δ I .
1. Linh kiện bán dẫn
3. Linh kiện điện tử chủ động
Đặc tuyến của diode zener
Mạch có sử dụng đặc tuyến zener
Ảnh 5-4 Đặc tuyến của diode zener
Notes: 1.제너다이오드 - 순방향은 일반 다이오드 특성과 같고 역방향일때는 규격전압을
넘으면서 제너효과에 의해서 규격전압으로 유지됨.
- 역방향 항복영역을 동작에 활용
- 전류가 급격히 변화되어도 전압은 거의 일정하게 유지
- 제너 전압은 2~3V로 부터 200V 까지 얻을수 있음
2. 제너다이오드 특성곡선을 이해시킨다
- Izk : 다이오드가 항복영역 내에서 동작할 때의 최소 역방향 전류
- Izm : 다이오드가 정격전력을 초과하지 않고 견딜 수 있는 최대역방향전류
- Zz(제너임피던스) : Izk ↔ Izm 사이에 곡선의 기울기

## Slide 113
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Sau khi điều chỉnh điện áp đầu vào sang 6V, thay đổi trở kháng tải giống như bảng 5-3 rồi đo điện áp được mắc vào điện trở có giá trị 1K và ghi chép lại.
2. Tạo mạch điện giống như ảnh 5-5 (b).
3. Để nguyên điện áp đầu vào là 6V, thay đổi trở kháng tải theo như bảng 5-3 và đo điện áp được mắc vào điện trở có giá trị 1K rồi ghi chép lại.
4. Điều chỉnh điện áp đầu vào sang 8V, 10V, 12V, 14V, 16V và thực hiện việc thực hành còn lại.
1. Linh kiện bán dẫn
< Bảng 5-3 >
 | Tải 1kΩ |  | Tải 220Ω | 
 | D1 | D2 | D1 | D2
6V |  |  |  | 
8V |  |  |  | 
10V |  |  |  | 
12V |  |  |  | 
14V |  |  |  | 
16V |  |  |  | 
Ảnh 5-5
Notes: 3.M-5 Kit 2번 회로를 활용하여 제너다이오드 전압 측정

## Slide 114
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn
[ Giải thích bổ sung thực hành CIRCUIT- 2 của KIT thực tập M-5 mạch dòng 1 chiều ]
Khi cho tiếp xúc diode zener với điện áp nguồn điện lên mạch theo chiều thuận thì diode zener không thực hiện được chức năng vốn có của nó mà lúc này nó lại có vai trò giống với các loại diode thường khác. Tức ở hai đầu của diode zener sẽ có điện áp 0.6[V] ~ 0.7[V].
R
+
ZD
(6.2V)
12[V]
5.8 [V]
6.2 [V]
Zener Diode ( Diode ổn áp ) : Để tiếp xúc diode zener theo hướng ngược chiều của mạch điện và cho nguồn điện đi qua thì điện áp nhất định được mắc vào hai đầu của diode zener. Lấy điện ở hai đầu của diode zener để cung cấp điện nguồn cho mạch điện khác.
R
+
ZD
(6.2V)
12[V]
11.3 [V]
0.7 [V]
R
+
ZD
(9.1V)
12[V]
2.9 [V]
9.1 [V]
Kích cỡ điện áp không đổi của diode zener rất đa dạng từ2[V] ~ trên 200[V].

## Slide 115
3. Linh kiện điện tử chủ động
(1) Ký hiệu Diode
Diode có rất nhiều loại và phương pháp biểu hiện trên sơ đồ mạch điện cũng được biểu hiện khác nhau tùy theo chủng loại.
1. Linh kiện bán dẫn
1-3. Ký hiệu, tên gọi và chức năng theo chủng loại của Diode
Ký hiệu mạch điện
Ký hiệu
viết tắt
Tên gọi
Chức năng
Ｄ
Diode thông dụng Diode PIN
Chuyên dùng chỉnh lưu, đóng ngắt, dò sóng
ＺＤ
Diode Zener
Diode dùng cho điện áp không đổi
ＳＤ
Schottky Diode
Chuyên dùng để đóng ngắt cao tần
ＶＤ
VARICAP
Diode công suất khả biến Chuyên dùng để điều hưởng cao tần
ＤＢ
Bridge Diode
Chuyên dùng cho dòng điện nguồn
ＬＥＤ
Diode phát quang
Diode dùng để biểu thị
Notes: 1. 다이오드 기호 설명한다
- 교재활용
2. 다이오드의 종류 설명한다
- 범용 다이오드 : 검파, 정류, 스위칭 , 순방향 전압강하 : 0.6V~0.7V
- 쇼트키 베어리 다이오드 : 고속 스위칭 , 순방향 전압강하 : 0.2V
- Pin 다이오드 : 고속 스위칭, 고주파 회로 스위칭, PN접합이 특수한 구조
- 제너다이오드 : 정전압 회로, 기준전압 用, 역방향 전류 제어
3. 전원 정류용 다이오드(브리지 다이오드)
- 일정한 방향으로 전류를 흐르게 하는 특성을 이용하여 교류를 직류로 변환함(정류)
- 브리지 방식 정류용 : 4개 다이오드를 브리지 접속/일체화
- 대형 브리지 : 발열대비 방열기 필요함.

## Slide 116
3. Linh kiện điện tử chủ động
(2) Các loại Diode
① Diode sử dụng cho tín hiệu nhỏ
1) Diode thông thường
Là diode cơ bản nhất, được phân loại thành diode gecmani và diode silicon theo linh kiện.
Mục đích sử dụng chủ yếu là dò sóng, chỉnh lưu, đóng mở… thông thường sụt áp (sự giảm điện thế) chiều thuận từ
0.6 V – 0.7 V.
2) Diode Schottky Barrier
Tốc độ đóng mở cực lớn, nên được sử dụng cho đóng mở tốc độ cao hoặc máy trộn có sóng cực ngắn. Có đặc điểm là sụt áp chiều thuận thấp khoảng 0.2 V .
1. Linh kiện bán dẫn
Diode gecmani thông dụng
Diode gecmani thông dụng
Diode silicon thông dụng
Diode Schottky Barrier
Diode Zener
Diode Zener

## Slide 117
3. Linh kiện điện tử chủ động
3) Diode PIN
Là Diode có cấu tạo tiếp nối PN đặc biệt, đặc biệt nó thể hiện được đặc tính đóng mở tốc độ cao nên nó được sử dụng trong đóng mở mạch cao tần..
2) Diode zener
Những Diode thông thường không có dòng điện chạy qua theo chiều ngược nhưng diode zener có đặc tính là nếu có một điện áp nhất định nào đó trở lên thì nó sẽ có dòng điện ngược chiều chạy rất nhanh.
Được sử dụng trong mạch điện áp không đổi hoặc điện áp tiêu chuẩn.
② Diode chuyên chỉnh lưu nguồn điện
1. Linh kiện bán dẫn
Sử dụng đặc tính làm cho dòng điện chạy theo một hướng nhất định để đổi từ dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều.（người ta gọi cái này là tác dụng chỉnh lưu）Do kích cỡ của phần tiếp nối lớn hơn theo kích cỡ của dòng điện cho phép nên đối với dòng điện lớn thì dùng loại to, và với loại để chỉnh lưu theo phương thức Bridge thì cho tiếp xúc Bridge 4 cái diode rồi nhất thể hóa và sử dụng. Đối với loại cho dòng điện lớn nó bị tỏa nhiệt nên cần sử dụng thiết bị chống tỏa nhiệt.

## Slide 118
1-5. Transistor NPN
(1) Đặc tính của Transistor NPN
Transistor được làm bằng cách tạo hai phần tiếp nối bán dẫn kề nhau. Transistor npn được cấu tạo bằng lớp n và lớp p giống như ảnh 5-6(a). Người ta gọi một cực của lớp n là cực thu hay cực góp(collector), và cực n khác là cực phát (emitter), lớp p ở giữa gọi là cực gốc (base). Mũi tên ở ảnh 5-6 (b) của cực phát đổi hướng tùy theo việc transistor là loại kết nối npn hay pnp. Cũng giống như ở Diode phần phía trước của mũi tên thể hiện hướng của dòng điện giữa cực phát và cực gốc.
Khi cực phát của transistor trở thành cực chung giữa đầu vào và đầu ra thì gọi là cấu tạo emitter chung (common emitter ; CE), cực thu thành cực đầu ra còn cực gốc thành cực đầu vào. Độ lợi dòng điện xuôi chiều CE là đặc tính transistor quan trọng nhất, biểu thị bằng β hoặc hFE . Ở đây độ lợi dòng điện xuôi chiều CE 1 chiều biểu thị bằng hFE và được định nghĩa như sau.
1. Linh kiện bán dẫn
3. Linh kiện điện tử chủ động
Ảnh 5-6 Cấu tạo và ký hiệu của transistor npn
Cực gốc(base)
Cực gốc(base)
Cực phát(emitter)
Cực thu(collector)
Cực phát (emitter)
Cực thu (collector)
(a) cấu tạo npn
(b) Ký hiệu npn
Notes: 1.Transistor 동작 원리
-. B 와 E사이에 0.7 [V] 이상의 순바어스를 시키면 E → B 로 전자가 흐른다.
-. B로 층이 앏아 B로 흘러가는 전자는 제한적이며, B로 흘러간 전자가 C로 흘러
트랜지스터가 동작 하게 된다.
-.전류의 방향을 보면 IE = IB +IC 가 된다(키로히 호프의 법칙)
-. NPN Transistor 전류 이득 hfe(출력/입력)
hfe = β = IC/IB

## Slide 119
3. Linh kiện điện tử chủ động
(2) Sự hoạt động của Transistor NPN
Thông thường linh kiện điện tử chủ động có sử dụng tác động dẫn điện ở tiếp giáp PN của chất bán dẫn để tạo tác động khuếch đại gọi là Transistor.
Nếu cho điện áp VEB xuôi chiều lên phần giữa của cực B(base) và cực E(emitter) ở ảnh dưới, và cho điện áp VCB lên phần giữa của cực B và cực C thì do điện thế của cực B về cực E cao nên các điện tử ở cực E vượt qua mặt tiếp giáp giữa cực E và cực B để chạy sang phía cực B. Trong trường hợp này, lỗ trống của cực B di chuyển sang cực E nhưng với nồng độ thấp nên do đó không thể tạo thành dòng điện.
1. Linh kiện bán dẫn
N
N
P
E
B
C
( NPN )
P
P
N
E
B
C
( PNP )
: Lỗ trống
: Điện tử
EBB
ECC
E
C
B
IB
IE
IC
VEB = -EBB
VCB
N
P
N
Dải dẫn
VO : Điện áp hàng rào
-EBB

## Slide 120
3. Linh kiện điện tử chủ động
Những điện tử chạy sang cực B kết hợp với các lỗ trống rồi cũng có những cái biến mất ( khoảng 0.5 – 5 % ) , nhưng lớp bán dẫn ở cực B cực kì mỏng nên phần lớn ( khoảng 95 – 99.5 % ) di chuyển sang cực C dựa vào sự khuếch tán ( Diffusion ) , và đạt được gia tốc đi đến cực C tùy theo tác động Drift dưới tác dụng của VCB sau đó có tạo thành dòng điện IC ở cực C.
Số điện tử nhỏ khoảng 0.5 – 5 % như đã nói ở trên được trung hòa với lỗ trống ở trong cực B nhưng cũng bằng số điện tử đó được bổ sung ở EBB nên dòng điện chạy qua và nó tạo thành dòng IB của cực B. Theo đó dòng điện ở cực E IE được tính như sau.
IE = IC + IB (A)
1. Linh kiện bán dẫn
IE = IC + IB
IB
IC
VB phải cao hơn VE
khoảng trên 0.7[V]
< Chức năng đóng mở của transistor>
Notes: 2. 트랜지스터의 기능
- 스위칭 기능
- 증폭 기능 : 입력대비 출력 상태로 정의함
hfe=IC/IB 라는 입력대비 출력의 전류 이득이 얻어진다
이미터 전류 IE=IC+IB
3.NPN Transistor 측정(TR의 영역 찾기 실습)
- DVM 측정모드를 다이오드 측정에 높고 +극(적색)을 한쪽 단자에 고정하고 측정했을때 양쪽 모두 약 0.7V 나오는 곳의 기준이 베이스 단자이다.
- Base단자를 기준으로 DVM 측정모드를 저항 측정으로 높고 측정 후 약 0.2~0.4MΩ 정도 높게 나오는 곳이 이미터이다.

## Slide 121
3. Linh kiện điện tử chủ động
(2) Đo Transistor NPN
① Nắm bắt các chủng loại TR.
Loại 2SA××× PNP chuyên cho cao tần
Loại 2SB××× PNP chuyên cho hạ tần
Loại 2SC××× NPN chuyên cho cao tần
Loại 2SD××× NPN chuyên cho hạ tần
② Đặt thanh Test màu đen (-) lên cực E, và tìm cực B bằng
thanh Test màu đỏ (+).
③ Nếu điện áp đặc biệt Diode giữa E-B được biểu thị trên DVM
vào khoảng 0.5 ~ 0.7[V] thì xem như TR đạt tiêu chuẩn.
1. Linh kiện bán dẫn
E
C
B
Ký hiệu mạch điện của Transistor loại NPN
B
E
C
So sánh với kết nối Diode

## Slide 122
(3) Thực hành tạo Sensor NPN TR
1. Thực hành kỹ năng đóng mở (tạo 0V) của NPN TR thông qua mạch điện sau.
5V
R=180
PB2
10V
R=330
※ Sensor loại NPN
- Tải đặt lên màu nâu (+V) và màu đen(OUT).
- Khi Sensor ở trạng thái On thì 0V được tạo
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn

## Slide 123
1-5. Transistor PNP
(1) Đặc tính của PNP
Transistor pnp được cấu tạo bởi hai lớp p và n như ảnh 5-10(a). Người ta gọi một cực của lớp p là cực thu hay cực góp (collector), cực khác của lớp p là cực phát (emitter), và cực của lớp n ở giữa là cực gốc (base). Ảnh 5-10(b) thể hiện ký hiệu đó .
1. Linh kiện bán dẫn
3. Linh kiện điện tử chủ động
Độ lợi dòng điện của cực gốc chung
Ảnh 5-10 Cấu tạo và ký hiệu của transistor pnp
(a) Cấu tạo pnp
(b) Ký hiệu pnp
Cực phát(emitter)
Cực gốc(base)
Cực gốc(base)
Cực thu (collector)
Cực phát (emitter)
Cực thu (collector)
Ảnh 5-11 Kết nối dây Transistor cực gốc chung (common base)
Notes: 1. PNP 트랜지스터의 특징
- 좌/우가 P형이며, 중앙이 N형으로 형성된 물질로 P의한영역을 콜렉터 또다른 영역을 이미터 중앙을 베이스로 부른다.
- 스위칭 과 도전 작용을 이용하여 증폭 작용을 하도록 사용
2. PNP 트랜지스터의 동작 조건
- 베이스측으로 0.7v이하 전압이 인가되어야 이미터에서 콜렉터로 전류가 흐르게 된다.
3. TR의 종류
2SAxxx PNP 타입의 고주파용
2SBxxx PNP 타입의 저주파용
2SCxxx NPN 타입의 고주파용
2SDxxx NPN 타입의 저주파용
4. 양불 확인 방법 (실습)
-E-B 다이오드 전압이 0.5v~0.7v 양품

## Slide 124
3. Linh kiện điện tử chủ động
(2) Sự hoạt động của Transistor PNP
1. Linh kiện bán dẫn
VB phải thấp hơn VE
khoảng trên 0.7[V]
E
C
B
< Chức năng đóng mở của Transistor>

## Slide 125
(3) Thực hành tạo Sensor PNP TR
1. Thực hành kỹ năng đóng mở (tạo +5V) của PNP TR thông qua việc thực hành sau.
5V
PB2
R3 330
R1 1K
R2
180
※ Sensor loại PNP
- Phụ tải để lên màu đen (OUT) và màu xanh(GND).
- Khi Sensor On tạo được +V
A1266
3. Linh kiện điện tử chủ động
1. Linh kiện bán dẫn

## Slide 126
3. Linh kiện điện tử chủ động
(4) Đo Transistor PNP
① Nắm bắt chủng loại TR.
Loại 2SA××× PNP chuyên cho cao tần
Loại 2SB××× PNP chuyên cho hạ tần
Loại 2SC××× NPN chuyên cho cao tần
Loại 2SD××× NPN chuyên cho hạ tần
② Đặt thanh Test màu đỏ (+) lên cực E, tìm cực B bằng
thanh test màu đen (-).
③ Nếu điện áp đặc biệt Diode giữa E-B 0.5 ~ 0.7[V] được
biểu thị trên DVM thì TR đạt tiêu chuẩn.
1. Linh kiện bán dẫn
E
C
B
Ký hiệu mạch điện của Transistor loại PNP
B
C
E
So sánh kết nối Diode

## Slide 127
■ Hiện vật Transistor và mục đích sử dụng
1. Linh kiện bán dẫn
3. Linh kiện điện tử chủ động
① Transistor sử dụng cho tín hiệu nhỏ
② Loại Transistor chuyên sử dụng cho dòng điện lớn
Là Transistor được sử dụng khi sử dụng dòng điện tương đối nhỏ ( dưới 300 m A ).
Tùy theo kiểu dáng mà có tên riêng từ trái qua gọi là SST , T0 – 92 ,
TO –18, cái này tên ngoại hình.
Là loại transistor được sử dụng cho dòng điện lớn.
Tên ngoại hình được gọi từ trái qua TO – 92 , TO – 220 , TO – 3.

## Slide 128
2-1. SCR
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
Để giảm điện trở bên trong của trạng thái ON
Ở TR đóng ở thông thường thì ta phải tăng nồng độ nước
không tinh khiết, mà nếu vậy thì điện áp ngược của cực C
sẽ thấp đi. Để khắc phục điều này, người ra đã tìm ra SCR
(silicon controlled rectifier) là phần tử đóng mở chuyên
sử dụng cho điện áp ngược cao, dòng điện cao, nó có
cấu tạo 4 lớp và 3 cực giống như ảnh 5-22(a).
Cái này còn gọi là thyristor. SCR này phải cho một dòng
kiểu xung lớn cỡ nào đi qua cổng(gate) thì mới có thể tạo
được dòng điện xuôi chiều từ anode đến cathode
(công tắc ON).
Để giải thích hoạt động của SCR, thì ta sẽ thử suy nghĩ
theo cách tách 2 lớp ở giữa thành nửa rồi để cho pnp TR
và npn TR tiếp xúc như ảnh 5-22(b).
⊙ Nếu cổng(Gate) tiếp đất thì Q1 ngắt, lúc này ICI = IB2 = ICO1 turn ON Q2 rất nhỏ.
Tức là khi VGK = 0 thì SCR OFF.
⊙ Nếu cho điện áp + (thường là xung) lớn đủ lên cổng(Gate) thì Q1 sẽ turn ON, IC1 = IB2 sẽ turn ON Q2 ,
IC2 = IB1 turn ON Q1 thêm nữa. Tức, trong vòng Q1 , Q2 sự phục hồi(regeneration)
sẽ xảy ra và 2 TR này được turn ON. Ngay từ khi điện áp được đặt lên cổng, người ta gọi thời gian cho đến khi SCR ON là thời gian turn ON SCR và thường là từ 0.1 ~ 1 μs .
⊙ Trước hết nếu SCR turn ON dù ta gỡ bỏ điện áp ở cổng(Gate) thì trạng thái ON vẫn sẽ được suy trì. Nếu định turn OFF SCR thì phải chuyển điện áp của anode về 0 hoặc -. Thời gian turn OFF là từ 1 ~ 30 μs.
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
3. Linh kiện điện tử chủ động
Ảnh 5-22 Cấu tạo và mạch tương đương của SCR
Notes: 1. SCR의 기호 설명
- 사이리스터라고도 함
- 4층 구조 와 3개의 단자를 갖는다(Anode,Gate,Cathode)
- 고역전압, 대전력용 스위칭 소자로 개발
- 등가 회로로 해석 시 NPN과 PNP TR 2개를 연결 해 놓은 회로가 된다.
2. SCR의 구조 및 등가 회로
-.SCR을 등가적으로 보면 PNP,NPN 두개의 TR을 붙여놓은 형태이다.
3. SCR의 동작 원리
-. 먼저 Q1 을 동작 시키기 위에 G와 K 사이에 순바이어스를 걸어주면 Q1 Trurn On
-. Q1 Turn ON되면 Q1의 콜렉터가 LOW가 되면서 PNP TR인 Q2가 ON이 되면서
Q2의 콜렉터로 +전류가 흐릅니다
-. Q1과 Q2 Turn ON 되면 A → K 로 전류가 흐른다.(정궤환)
-. 이때 Gate에 인가된 전원을 제거하여도 Q1,Q2는 Turn-On을 유지한다.
4. SCR의 Turn_Off
-. A 의 전압을 "0' Or "-" 로 구동
-. 전원을 제거한다.
5. 사이리스터의 장 단점
장점
가. 고전압 대전류의 제어가 용이하다.
나. 제어이득이 높고, 게이트 신호가 소멸하여도 온 상태를 유지할 수 있다.
다. 수명은 반영구적으로 신뢰성이 높다. 또 써지 전압 전류에도 강하다.
라. 소형, 경량으로 기기나 장치에의 설치가 용이하다.
단점
가. 반도체소자는 고장나면 전문가의 도움이 필요하다.
나. 반도체 소자의 급격한 발전으로 부품의 조달이 어려울 수 있다.
다. 온도와 습도에 민감하여 주위온도, 배기, 환기 등의 세심한 배려가 필요하다

## Slide 129
2-2. TRIAC
TRIAC là công tắc xoay chiều 3 cực có chức năng gần giống với 2 SCR được tiếp xúc song song ngược, cái tên đó bắt nguồn từ ý nghĩa là điều khiển điện xoay chiều(AC) bằng 3 cực(Triode).
Đặc tính điện của nó giống với SSS nhưng, ở TRIAC có cổng (Gate) và nó có đặc tính là tín hiệu cổng(Gate) của cực nào đi chăng nữa (cực +, -) thì nó cũng khởi động(Trigger) được nên mạch điều khiển đơn giản và số phụ tùng cũng tốn ít. Do đó có thể gọi là linh kiện phù hợp hơn với điện xoay chiều. Ảnh 19-5 là cấu tạo của TRIAC. Khi dòng điện chay từ T2 → T1 thì dòng điện chạy theo công tắc pnpn là mũi tên ① , khi dòng điện chạy từ T1 → T2 thì dòng điện chạy theo công tắc pnpn là mũi tên ②. Ở cổng(Gate) sẽ phức tạp một chút nhưng được thiết kế để có thể khởi động(Trigger) dù ở Gate Bias nào đi chăng nữa.
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
3. Linh kiện điện tử chủ động
Ảnh 19-5 Cấu tạo của TRIAC
(a) Cấu tạo
(a) Ký hiệu
Notes: 1.TRIAC 란?
- 역병렬로 접속된 2개의 SCR 과 거의 같은 기능을 가진 3단자 교류 스위칭 소자
그 이름은 3극으로 교류전력을 제어한다는 의미에서 유래
2.TRIAC 특성
- SCR 의 구조에 역방향 바이어스 기능이 추가 되었으므로 SCR 과 다르게 교류 전원
인가시에도 자동 Tun Off 되지 않고 연속된 전류 흐름이 가능함 단 Gate 전류 인가시
에 한함 (SCR 구조에서 역방향 바이어스時 자동 Turn Off 되므로 연속 Turn On 시
Gate 신호 인가 필요)
제어 회로가 간단하고 부품수도 적게 든다.
3.4가지 형태의 트리거 형태가 있으며 각각 트리거의 감도 차이가 있다.
→p.133 그림참조
4. TRIAC는 SCR을 역방향으로 2개를 이용한 것으로 양방향을 전원을 제어 할수 있어
교류 전원을 제어하는데 적합하다. gate의 turn on시간을 60hz 사인파의 각도에 맞
추어 적당한 시간후에 on을 시켜줌으로써 전력제어를 하는 것입니다.
A파형이 들어오는 사인파이고, B,D,F가 GATE에 가해주는 PULSE 신호입니다.
B와 같이 사인파 앞부분에서 신호를 주면 출력신호는 C와 같이 거의 다나오지만
D와 F처럼 시간을 조금 지연시켜 on시호를 주면 출력신호는 E,G처럼 조금만 나오
므로 전력이 줄어들게 되는 것이죠.

## Slide 130
3. Linh kiện điện tử chủ động
■ Trigger Mode của TRIAC
TRIAC có 4 loại Trigger như ảnh trên và mỗi loại Trigger có độ cảm khác nhau. Độ cảm của Trigger Mode 1+ và Mode 3- tốt nên hai loại này được sử dụng chủ yếu như điều kiện hoạt động. Ngược lại 1- Mode và 3- Mode có độ cảm kém nên không phù hợp để sử dụng.
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
Tải
T2
T1
G
Dòng điện
Tải
T2
T1
G
Dòng điện
Tải
T2
T1
G
Dòng điện
Tải
T2
T1
G
Dòng điện
1+ Mode( T2: + , G: + )
1- Mode( T2: + , G: - )
3+ Mode( T2: - , G: +)
3- Mode( T2: - , G: -)
Độ cảm(nhạy) cao
Độ cảm(nhạy) trung bình
Độ cảm(nhạy kém
Độ cảm(nhạy) cao

## Slide 131
2-3. SSR (Solid State Relay)
Là linh kiện rơ le không tiếp điểm, ON trong khi tín hiệu đầu vào được truyền và OFF khi tín hiệu đầu vào mất đi.
(1) Đặc tính
① Ít ồn
Trong những mạch điều khiển, nếu có yếu tố có tiếp điểm cơ khí thì sẽ phát ra tia lửa và tiếng lách tách theo sự ON-OFF của công tắc, theo đó sinh ra nhiều tiếng ồn(noise).
SSR là loại không công tắc nên chịu ảnh hưởng của tiếng ồn ít.
② Không tiếng
Đối với những rơ le điện tử có tiếp điểm nó được cho tiếp xúc cơ khí nên khi ON-OFF bắt buộc phát ra âm thanh tuy nhiên, SSR không có công tắc nên không phát ra tiếng.
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
3. Linh kiện điện tử chủ động
Notes: 1.SSR 이란?
- 입력 신호가 인가 되는 동안 출력이 ON 되고 입력 신호 Off 時 출력 Off 되는 소자
(무접점 릴레이 소자)
2.SSR 의 특징
- 저잡음: 제어회로에 기계적 접점을 가지는 요소가 없으므로 스파크의 채터링 발생무
- 무소음: 무접점 릴레이
- 내진동성: 무접점 릴레이
- 고기능: 스위칭이 빠르고 위상제어 가능
- 고신뢰성: 무접점으로 기계적 마모와 몰딩으로 되어 있어 먼지등에 강함
3.사용상 주의 사항
- 출력단자간 1~1.5 [Vrms] 정도의 ON 전압이 발생하며 이에 따른 전력손실이 발열
로 나타남
- 출력 Off 시에도 미세한 누설전류가 흐른다
4. SSR 의 측정방법에 대해 습득한다
-.SSR 측정방법
①입력 부에 극성에 맞게 전원을 인가
②출력 부가 서로 도통이 되었는지 측정[도통이 되어야 정상]
③입력 부에 전원을 인가하지 않은 상태에서 출력부의 도통 상태 Check[도통이 안되
어야 정상]
④정상 연결 상태에서 전류 공급 시 클램프 메타를 이용하여 출력부 전류 Check
[전압은 측정되나 전류가 흐르지 않는 경우도 있으므로 전류 측정 필요]

## Slide 132
3. Linh kiện điện tử chủ động
③ Tính chống rung
Do là phương thức tiếp xúc điểm điện tử không tiếp điểm(không công tắc) nên vững với những rung lắc, không phát sinh lỗi vận hành do rung lắc.
④ Chức năng cao
Đóng mở nhanh, có thể điều khiển pha.
⑤ Độ tin cậy cao
Không có lửa cháy do mài mòn của tiếp điểm(công tắc), được phủ kín toàn bộ bằng Resin nên sử dụng tốt trong cả những môi trường mang tính nguy hiểm như có nhiều bụi bẩn hoặc khí đốt.
(2) Hạng mục cần chú ý khi sử dụng
① Tỏa nhiệt
Phát sinh điện áp ON vào khoảng 1.0~1.5[Vrms ở giữa cực đầu ra theo đó tổn hao điện phát sinh theo sự tỏa nhiệt của phần tử.
Cần có đối sách cho sự tỏa nhiệt theo lượng tổn hao điện.
② Dòng rò
Dù ở trạng thái OFF thì vẫn có dòng điện rò rỉ rất nhỏ chạy qua ở phía đầu ra.
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện

## Slide 133
3. Linh kiện điện tử chủ động
(3) Đo SSR
2. Linh kiện kiểm soát nguồn điện
▶ Phương pháp đo SSR như sau.
Cho nguồn điện phù hợp với cực của phần đầu vào.
Đo xem phần đầu ra đã dẫn điện chưa.
Check trạng thái dẫn điện của phần đầu ra khi để phần đầu vào ở trạng thái không có nguồn điện.
Dùng Clamp-meter để check xem dòng điện có chạy qua phần đầu ra khi cung cấp dòng điện ở trạng thái kết nối bình thường.
Khi test như thường kì khi cho dòng điện đi qua phần đầu vào thì phần đầu ra phải dẫn điện được.
Hơn nữa nếu không cho dòng điện đi qua phần đầu vào thì ở phần đầu ra phải không dẫn điện được.
Khi kết nối bình thường sẽ đo được điện áp nhưng cũng có trường hợp dòng điện không chạy qua nên bắt buộc phải đo dòng điện.
Kết quả đo

## Slide 134
3-1. LED (Light Emitting Diode)
3. Máy dò
(1) Đặc tính của ánh sáng
*Dựa vào thuyết lượng tử để giải thích thì ánh sáng được biết đến là chùm không liên tục của năng lượng gọi là quang tử(lượng tử ánh sáng)(Photon: phân tử ánh sáng). Lượng năng lượng mà quang tử có thay đổi theo tần số của ánh sáng và được biểu hiện như sau.
Ở đây ε là năng lượng, f là tần số, và h là hằng số Plăng và giá trị đó là 6.624×10-34 [j·s] .
Qua công thức trên ta có thể biết được năng lượng ánh sáng có liên quan trực tiếp đến tần số. Tần số tăng thì năng lượng cũng tăng, và ngược lại. Ánh sáng thường thể hiện bước sóng hơn là tần số, chiều dài bước sóng λ được biểu hiện như sau.
Ở đây c là tốc độ ánh sáng (3×108 m/s). Khi c là m/s và f là Hz thì λ là m. Tuy nhiên, ăngstrom (Å) là đơn vị của bước sóng được sử dụng phổ biến hơn. 1Å là 1×10-10 m. Bước sóng của ánh sáng quyết định màu sắc của ánh sáng trong khoảng có thể nhìn thấy được và quyết định là tia hồng ngoại hay tia cực tím ở ngoài khoảng có thể nhìn thấy được giống như ảnh 18-1. Tức là, ta có thể biết ánh sáng trắng được hợp thành tần số của vô số dải bước sóng.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
*Thuyết lượng tử : Là lý thuyết nói rằng việc hấp thụ hay bức xạ nhiệt của vật chất không diễn ra liên tục, mà diễn ra theo hình thức của số nguyên của đơn vị(năng lượng) không liên tục tỷ lệ với tần suất đối ứng với mỗi cái
Notes: 1. 빛은 광자라고 부르는 에너지의 불연속적 다발로 이루어져 있다.
' ε = hf '
2. 파장 λ = C/F 이며 이때 C=광속= 3*10^8[m/s] 이다.
3. 빛 에너지의 파장 스펙트럼 설명한다.
4. 발광 다이오드
-. 전기에너지에 의해 빛을 방출하는 발광 소자
-. LED는 순 방향 바이어스로 사용
5. LED 기본 동작
-. PN 접합 양단에 순방향 바이어스를 인가
-. N형 전자가 P형 영역으로 주입 / 주입된 전자는 정공과 재결합
-. 전도대의 자유전자는 가전자대의 정공보다 에너지 준위가 높기 때문에 재 결합
할때 에너지 방출한다. 이러한 발광을 전기 발광이라 함
-. LED의 재료는 갈륨비소, 갈륨 비소인 등을 사용한다.
6. LED의 구분
-. Infraed Led Chip(적외선 발광 LED)
(TV 리모컨, 광학 스위치, IR RAN, 무선 디지털 데이터 통신)
-.Visible LED Chip(일반적 LED)
(조명,신호등, 전광판
7. 발광 다이오드 특징
-.발광효율이 높고, 저전류, 고출력
-.직 교류 어떤것이든 동작 가능
-.소형 경량, 장수명, 소비전력이 작다.
8. LED 극성 구분
-. Lead 가 길며 (+) Or 한면이 면취 되어 있는 부분이 (-) 이다.

## Slide 135
3. Linh kiện điện tử chủ động
Ở nguồn quang nào có bao gồm các phần tử quang điện tử cũng phát ra ánh sáng vượt quá phạm vi giới hạn của bước sóng. Khi vẽ lượng năng lượng trên biểu đồ về bước sóng(hoặc tần số) thì ta gọi đó là phổ phát xạ (Emission Spectrum).
Phần tử quang điện tử nào đã được hoạt tính dựa vào ánh sáng chứ không phải phát quang cũng chỉ phản ứng ở trong khoảng nhất định của bước sóng. Người ta gọi đặc tính này là phản ứng phổ (Spectrum Response).
Lượng ánh sáng phát ra từ nguồn quang thường được đo bằng Lumen. Cường độ chiếu sáng là lượng Lumen rơi trên diện tích đơn vị, thường biểu hiện bằng Lumen trên mét vuông(lm/m²), Foot-Candle, fc hoặc, oát trên mét vuông(W/m2). 1fc là 1 Candle trên mét vuông và có thể được biểu hiện bằng đơn vị chung khác như sau.
(2) Diode phát quang(LED)
LED (Light-Emitting Diode) là phần tử phát quang phát ra tia sáng dựa vào năng lượng điện. Tức, Diode Photo hấp thụ năng lượng ánh sáng rồi sinh ra dòng điện ngược chiều tuy nhiên về bản chất LED hoạt động hoàn toàn trái ngược lại với điều đó.. Hơn nữa, diode photo sử dụng bằng Bias ngược nhưng LED sử dụng bằng Bias thuận, điểm này phải hết sức lưu ý.
3. Máy dò
Tia tử ngoại
Tia hồng ngoại
Khoảng nhìn thấy được
Ảnh 18-1 Quang phổ bước sóng của năng lượng ánh sáng

## Slide 136
3. Linh kiện điện tử chủ động
Sự hoạt động cơ bản của LED như sau. Nếu đặt Bias thuận chiều lên hai đầu tiếp hợp pn giống như ở ảnh 18-2 (a), thì điện tử ở khoảng n sẽ đi về phía khoảng p. Những điện tử đã đi về phía khoảng p kết hợp lại (Recombination) với các lỗ trống, lúc này các điện tử tự do ở dải dẫn có mức năng lượng cao hơn các lỗ trống của dải hóa trị nên khi kết hợp lại năng lượng liên quan đến chênh lệch mức đó được phát ra bằng ánh sáng. Quá trình này gọi là phát quang điện (Electro-Luminescence) và do dải bước sóng phát quang thay đổi theo chất liệu bán dẫn nên có thể nhận được ánh sáng có màu sắc khác.(do khác Eg) Chất liệu bán dẫn được sử dụng ở LED có GaAs(Gallium Arsenide : phát quang tia hồng ngoại), GaAsP(Gallium Arsenide Phosphide : phát quang màu hồng hoặc màu vàng), GaP(Gallium Phosphide : phát quang màu hồng hoặc màu xanh lá cây). Si và Ge về bản chất là * vật chất sản sinh ra nhiệt, khả năng sản sinh ra ánh sáng thấp nên không được sử dụng làm chất liệu LED. (Khi điện tử và lỗ trống kết hợp với nhau, năng lượng liên quan đến sự chênh lệch mức năng lượng bị tiêu hao chủ yếu do nhiệt.)
Cường độ chiếu sáng được phát ra về dòng điện xuôi chiều gần như đối chiếu giống với ảnh 18-2 (b).
3. Máy dò
*Vật chất sản sinh nhiệt : chia thành phản ứng tỏa nhiệt lớn và phản ứng hấp thụ nhiệt, là phản ứng của vật chất mà năng lượng được chuyển đổi thành nhiệt khi đạt được tác động hóa học hoặc tác động điện
Ảnh 18-2 Nguyên lý và đặc tính của LED
(a) Phát quang điện ở LED
(b) Cường độ ánh sáng đầu ra điển hình về dòng điện xuôi chiều
Dải dẫn
Dải hóa trị
Năng lượng quang
Kết hợp lại
(c) Nguyên lý phát quang mang tính khái niệm
Kết hợp lại

## Slide 137
3. Linh kiện điện tử chủ động
LED(Light Emitting Diode) là linh kiện bán dẫn, diode phát quang phát ra ánh sáng nên nó một loại chất bán dẫn sử dụng đặc tính của chất bán dẫn hợp chất giống với GaAs hoặc Gap rồi biến đổi tín hiệu điện thành tia hồng ngoại và tia sáng để truyền tín hiệu.
Được sử dụng ở bảng điện tử của các loại sản phẩm điện tử và bảng để dụng cụ… bằng màu phát quang đa dạng như đỏ, xanh lá cây, xanh lam, vàng, cam... Ở bảng điện tử, người ta tổ hợp 3 đường LED màu đỏ, màu xanh lá cây, và màu xanh lam có độ chói cao sau đó nó có thể biểu hiện Natural Color, vượt trội hơn CRT, FDT về tất cả mọi mặt như tốc độ xử lý, tiêu hao điện năng, tuổi thọ… và có ưu điểm có có thể tạo màn hình với chi phí rẻ.
3. Máy dò
( Ký hiệu mạch điện )
A
K
1. Chip 2. Lead frame 3. Gold wire 4. lens 5. Anode (+) 6. Cathode(-)
( Cấu tạo bên trong )

## Slide 138
3. Linh kiện điện tử chủ động
※ LED được chia làm hai loại lớn là IRED và VLED.
Infrared LED chip(LED phát quang tia hồng ngoại)
Mang nghĩa là IRED(Infrared Emitting Diode) Chip. Loại chíp này được gia công và sử dụng ở Module điều khiển ti vi, công tắc quang học, IR LAN, thông tin dữ liệu kỹ thuật số không dây.
Visible LED chip(LED được sử dụng thông thường)
Mang nghĩa là VLED(Visible Light Emitting Diode) Chip và được chế tạo ra màu đỏ, xanh lá cây, da cam... Loại chíp này được lắp ráp(LED) bằng Lamp và sử dụng để biểu thị các loại sản phẩm điện tử hoặc sử dụng như nguồn quang của đèn tín hiệu và đèn bảng điện tử.
※ Diode phát quang có chứa những đặc tính sau.
- Hiệu suất phát quang cao, có thể nhận được đầu ra cao ở dòng điện thấp - Tốc độ nhận tín hiệu nhanh, có thể điều chỉnh sóng dựa vào cao tần vận hành xung - Có thể thay đổi một cách dễ dàng đầu ra của quang sang điều khiển dòng điện - Có thể hoạt động bằng dòng điện nào cũng được(1 chiều, xoay chiều) - Nhỏ và gọn nhẹ, tuổi thọ dài - Điện năng tiêu hao ít
3. Máy dò

## Slide 139
3. Linh kiện điện tử chủ động
(3) Đo LED
Hãy sử dụng LED của mạch 1 M-18 Module thực hành và DVM và Analog Tester để kiểm tra hoạt động và xác định cực.
3. Máy dò
+
-
-
-
① Trong trường hợp là cấp A thì nếu Lead dài thì là cực +.
② Trong số LED Body đầu tròn có phần có một mặt bị cắt dẹt. Phía này chính là cực – .
Ảnh 18-5 Thực hành đặc biệt về LED (1)
Ảnh 18-6 Thực hành đặc biệt về LED (2)
Vàng
Đỏ

## Slide 140
3-2. Diode quang điện(Photo Diode)
Diode quang điện là linh kiện tiếp hợp pn bán dẫn được giới hạn khoảng hoạt động là khoảng Bias ngược. Ký hiệu mạch của diode quang điện được biểu thị ở ảnh 18-3. Dòng điện bão hòa ngược của Diode là dựa vào *hạt dẫn thiểu số được phát sinh do nhiệt nên thường bị giới hạn bởi mấy [A] tuy nhiện nếu chiếu ánh sáng lên mặt tiếp hợp thì hạt dẫn thiểu số sẽ tăng nhờ có năng lượng quang, sau đó xuất hiện sự tăng của dòng điện. Khi không chiếu sáng thì dòng điện xuất hiện gọi là dòng điện tối (dark). Diode quang điện nếu so sánh với Photo transistor thì nó có nhược điểm là độ cảm quang thấp hơn tuy nhiên mặt khác nó có những ưu điểm sau.
(1) Tính đường thẳng của ánh sáng tới và dòng điện đầu ra tốt.
(2) Tốc độ phản hồi nhanh.
(3) Sự phân tán của đầu ra nhỏ.
(4) Biến động đầu ra theo sự thay đổi nhiệt độ xung quanh ít
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
* Hạt dẫn thiểu số : Hạt dẫn là điện tử hoặc lỗ trống, còn thiểu số là hạt có lượng di động ít.
Ảnh 18-3 Mạch điện và ký hiệu của diode quang điện
Ảnh 18-4 Mạch tương đương và đường cong đặc biệt của diode quang điện
(a) Ký hiệu mạch điện
(b) Dòng điện quang
(a) Mạch cơ bản
(b) Mạch tương đương
(c) Điểm thao tác
Điện trở tải
Độ sáng
Ánh sáng tới
Dòng điện tối
Dòng quang điện
Tiếp hợp pn
2 cực tiếp hợp pn
Notes: 단점
1. 광다이오드는 포토트랜지스터 대비 광 감도가 낮다
장점
1. 입사광량과 출력전류의 직선성이 양호하다.
2.응답속도가 빠르다
3. 출력의 분산이 적다.
4. 주위온도의 변화에 따른 출력변동이 적다.

## Slide 141
3-3. Quang transistor bán dẫn (Photo Transistor)
(1) Đặc tính của Photo Transistor
Nếu soi ánh sáng lên phần tiếp hợp pn thì điện tử và lỗ trống sinh ra do năng lượng của ánh sáng được đưa ra mạch bên ngoài. Nếu điện tử và lỗ trống sinh ra dựa vào ánh sáng tới thì dòng điện ngược sẽ tăng lên, và nhận được dòng điện đầu ra đối ứng với ánh sáng tới, người ta gọi cái này là dòng điện quang.
Photo Transistor có linh kiện 2 cực của tiếp hợp pn và linh kiện 3 cực của tiếp hợp npn, gần đây người ta chủ yếu sử dụng Photo Transistor tiếp hợp npn có tác dụng khuếch đại. Và Photo Transistor có silicon và germani tuy nhiên, ở những điểm về độ cảm, tính an toàn,… Photo Transistor silicon được sử dụng nhiều hơn.
Chúng ta nhìn thấy cấu tạo của Photo Transistor silicon npn như ở ảnh 18-7. Nếu là Transistor thường thì cần điện cực Base nhưng nếu là Photo Transistor ánh sáng đã thay cho dòng điện Base nên có nhiều cái không có điện cực.
Độ cảm quang của Photo Transistor khi có bước sóng khoảng 8000Å ở gần thì sẽ đạt được hiệu suất cao nhất nên diode phát quang GaAs hoặc đèn vônfarm tiến hành thay đổi năng lượng ánh sáng có hiệu suất tốt nhất. Hơn nữa, tính phản hồi tốt nên được sử dụng nhiều vào việc đóng mở tốc độ cao.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Ảnh 18-7 Cấu tạo của Photo transistor
Ảnh 18-8 Đặc tính ứng đáp của Photo transistor
Collector
Ánh sáng
Màng Si02
Lens
emitter
(Base)
Điện trở tải R
Thời gian
Pulse của ánh sáng đầu vào
Notes: 1. 광트랜지스터의 기호,실물을 보여주고 빛의 양에 따른 저항의 변화를 DVM을 이용
하여 직접 측정하는 실습을 한다.
2. 포터커플러의 기호와 간단한 회로도(입력과 출력에 서로 다른 DC전압)를 그려서
동작 및 특성 설명
- 동작:입력단에 전원이 인가되면 LED과 발광하여 광트랜지스터의 이미터,컬렉터
단이 Close되어 출력단의 신호 또는 전원이 도통된다.
- 특성 : 빛을 이용한 소자가 가지는 특성에 대해 전반적으로 설명(Noise,응답속도
입출력단의 독립성 등)
3. 포터커플러의 마킹된 문자의 의미 : PC817,PC827,PC847 등(포터커플러 1set,2set,4set)
4. PC817의 데이터쉬트(카달로그)를 그려놓고 입출력 단자의 배선 방법에 대해 설명
5. 포터커플러 실물을 가지고 2인 1조로 측정하는 실습을 한다.(교재 147P)

## Slide 142
3. Linh kiện điện tử chủ động
(2) Ký hiệu và nguyên lý của Photo Transistor
Photo TR là quang transistor có dòng điện collector của TR được điều khiển dựa vào ánh sáng.
3. Máy dò
Ánh
sáng
C
E
( Ký hiệu Photo TR loại NPN )
N
P
N
C
E
+
Nếu chiếu ánh sáng lên bộ phận Base của Photo TR như hình bên trái thì điện tử ở phần tiếp hợp PN nhận năng lượng ánh sáng và đẩy tốc độ nhanh lên nên nó ngắt những liên kết chung và tách ra khỏi quỹ đạo rồi trở thành điện tử tự do, làm cho sinh ra số lỗ trống tương ứng ngay tại vị trí đó, lúc này do nó cung cấp điện áp từ ngoài nên lỗ trống bị hút về phía – còn điện tử bị hút về + khiến dòng điện chạy qua.
Lúc này, nếu chiếu sáng nhiều hơn thì số điện tử tương ứng với đó sẽ chạy và làm tăng thêm dòng điện.

## Slide 143
3. Linh kiện điện tử chủ động
(3) Photo Coupler
Photo Coupler là linh kiện bao gồm diode phát quang và Photo TR đối diện nhau.
Được sử dụng với mục đích truyền tín hiệu với các thiết bị bên ngoài như PC , PLC...
Tín hiệu điện từ thiết bị bên ngoài nếu được tạo lên Diode phát quang thì nó sẽ biến thành ánh sáng và Photo TR làm nhiệm vụ đọc tín hiệu đã được biến đổi thành ánh sáng đó và biến nó thành tín hiệu điện, lúc này tín hiệu sẽ được truyền đến PC và PLC….
Đặc tính của Photo Coupler
1. Giữa đầu vào và đầu ra được ngắt điện một cách hoàn toàn, do đó toàn bộ hiệu điện thế được sử dụng vào việc truyền tín hiệu giữa hai mạch khác.
2. Việc truyền tín hiệu là theo một hướng nên không có ảnh hưởng gì tới đầu vào từ đầu ra.
3. Giao diện với các phần tử logic dễ và tốc độ phản hồi nhanh.
4. Là loại hạng nhẹ và nhỏ nên có thể tăng mật độ đóng gói.
5. Tuổi thọ có tính bán vĩnh cửu nên có độ tin cậy cao.
6. Sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu nên không gây tiếng ồn.
3. Máy dò
A
K
E
C
( Ký hiệu trên mạch )
(b) Cấu thành của Photo Coupler
(a) Cấu tạo của Photo Coupler
Collector (C)
Emitter (E)
Kính
Kathode (K)
Anode (A)
Phần
Tử
Phát
Quang
Phần
Tử
Thu
Quang
Đầu vào
Đầu ra

## Slide 144
3. Linh kiện điện tử chủ động
(4) Đo Photo Coupler
3. Máy dò
PC817
PC827
■ Sắp đặt bề ngoài và Pin
① Chọn 2 người một đội Test và chuẩn bị 2 máy đo.
② 1 người đo điện trở giữa E-C của Photo Transistor bằng Mode đo điện trở. (thường đo được số MΩ)
③ 1 người đo phía LED bằng Mode đo Diode.
(Khi xuôi chiều thường đo được 1.4V)
④ Khi đi xuôi chiều giá trị điện trở Photo Transistor
mà thấp dưới đơn vị kΩ là bình thường.
4n33

## Slide 145
(4) Thực hành với Photo Coupler
180[Ω]
+5[V]
+12[V]
Buzzer (DC12V)
PC827
PB2
(Tiếp điểm A)
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 146
3-4. Thermistor
Là linh kiện có đặc điểm giá trị điện trở theo nhiệt độ. Được phân loại thành:
Nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm là NTC(negative temperature coefficient thermistor),
Nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở tăng là PTC(positive temperature coefficient thermistor),
Giá trị điện trở đột biến ở nhiệt độ đặc biệt nào đó là CTR(critical temperature resistor).
(1) Đặc điểm của Thermistor
① Hệ số nhiệt độ điện trở về nhiệt độ lớn nên việc đo
nhiệt độ nhỏ và chính xác tốt.
② Cấu tạo đơn giản nên có thể làm nhỏ đi.
③ Do là loại không tiếp điểm(không công tắc) nên độ
tin cậy cao, biến đổi ít.
④ Không bị ảnh hưởng bởi áp lực, chính bản thân nó và
Factor khác.
⑤ Có tính vượt trội về việc sản xuất đại trà, có thể cung cấp
với số lượng lớn với giá thành ổn định.
⑥ Độ bền cơ khí và tính gia công vượt trội.
(2) Mục đích sử dụng của Thermistor
Thermistor được sử dụng ở tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nhiệt độ nên nó được sử dụng ở những thiết bị đo nhiệt độ và điều chỉnh nhiệt độ đặc biệt được sử dụng rộng rãi như dụng cụ nấu nướng(bếp từ, nồi cơm điện…), máy điều hòa không khí, máy lạnh/máy sưởi, đồ dùng văn phòng(máy phô tô, máy in…), phụ tùng điện trường của xe ô tô, máy móc dịch vụ, thiết bị bảo vệ sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp, máy móc nôngㆍcôngㆍngư nghiệp, thiết bị y tế,
thiết bị lý hóa học, thiết bị kiểm tra, máy đo thông thường…
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Notes: 1.Thermistor..?
온도에 따른 저장값 특성을 가진 소자
(반도체의 도전율이 주위 온도 변화에 민감한 것을 이용한 전자회로용 소자(素子))
NTC : 온도가 높아지면 저항값이 감소하는 부저항 온도계수의 특성
PTC : 온도가 높아지면 저항값이 증가하는 특수한 서미스터로서 정저항 온도계수를 가진 정특성
CTR : 어떤 온도에서 저항값이 급변하는 것
2.특성
- 온도에대한 저항 온도 계수가 커서 미소 온도 및 정밀 측정이 양호
- 구조가 간단하여 소형화가 가능
- 무접점이므로 신뢰성이 높고 경시 변화가 적다 (경시 변화 : 시간이 지날수록 오차가 적다)
- 압력,자기,기타 Factor에 대해 둔감.
- 양산성이 우수, 안정한 가격으로 대량 공급이 가능
- 기계적 강도와 가공성이 우수
3. 용도
조리용(전자렌지,전기 밥솥 등), 공조기, 냉/난방기, 사무기기(복사기,프린트 등) 자동차전장 부픔, 상업, 서비스 용 기기.....

## Slide 147
3. Linh kiện điện tử chủ động
(3) Đo Thermistor
3. Máy dò
※ DSC 103 Thermistor (3Φ)
- DSC : Tên nhà sản xuất
- 103 : Công suất
- Chủng loại : NTC(Small Size Disc Thermistor)
- Đầu vào : từ 20℃ 10[kΩ]
- Nhiệt độ sử dụng cao nhất : 120℃
- Ứng dụng
. Theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa
. Hệ thống điện tử điều khiển tự động
. Bổ sung nhiệt độ cho mạch điện và máy biến áp
① Kiểm tra Spec của Thermistor định đo.
② Đo giá trị điện trở rồi so sánh với giá trị Spec ở môi trường đo.
③ Thông thường Thermistor mà là Fail thì nó sẽ xuất hiện một cách vô hạn hoặc
ngắn.

## Slide 148
3-5. Cặp nhiệt điện
Là sản phẩm cảm biến nhiệt độ có thể cảm nhận một cách nhanh nhạy nhất chỉ số của sự thay đổi nhiệt độ ở tất cả các lĩnh vực lấy nguồn nhiệt làm cơ sở
Là Thermocouple (T/C), nếu cho tiếp xúc điện hai cực của hai loại chất dẫn kim loại khác nhau sau đó cho chênh lệch nhiệt độ lên hai cực này thì dòng điện sẽ chạy trong mạch(hiệu quả Zee back).
Bằng cách duy trì nhiệt độ một đầu(tiếp điểm tiêu chuẩn) thành nhiệt độ nhất định(theo nguyên tắc là 0℃) và đo chỉ số của sức nhiệt điện động chúng ta có thể biết được nhiệt độ của cực đầu kia(tiếp điểm đo nhiệt độ).
Theo đó nếu duy trì một cách nhất định nhiệt độ tiếp điểm tiêu chuẩn ta có thể biết được nhiệt độ của tiếp điểm đo dựa vào sức điện động này và lúc này người ta gọi dây kim loại này là cặp nhiệt điện.
(1) Đặc điểm của cặp nhiệt điện
① Phản hồi nhanh, sai số do sự trễ thời gian (Time lag) tương đối ít.
② Nếu lựa chọn cặp nhiệt điện phù hợp thì có thể đo được cả phạm vi nhiệt độ từ 0℃～2500℃.
③ Do sử dụng sức nhiệt điện động để kiểm tra nhiệt độ nên dễ xử lý thông tin như chỉ thị, điều chỉnh, khuếch đại, chế tạo và biến đổi...
④ Độ bền cơ khí cao ngay cả ở nhiệt độ cao, tính chống rỉ mạnh và độ an toàn cao.
⑤ Có thể đo nhiệt độ ở cả những vị trí đặc biệt hoặc những địa điểm nhỏ hẹp.
(2) Hạng mục chú ý
Để đo nhiệt độ một cách chính xác thì việc lựa chọn cặp nhiệt điện phù hợp theo địa điểm và mục đích sử dụng là vô cùng quan trọng.
Cần chú ý đến cả những việc lựa chọn hộp bảo quản,cấu tạo và phương pháp gắn, vị trí gắn..trong điều kiện phải chịu nhiệt, chống ăn mòn, chống địa chấn.
Đặc biệt khi sử dụng trong môi trường khí có tính ăn mòn phải loại bỏ những yếu tố như hỏng hóc của hộp bảo vệ hay những phần gắn không phù hợp… thì mới có thể chế tạo và chỉ thị một cách chính xác.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Notes: 1. 원칙적으로 기준접점은 0도를 기준으로 하나 현장에서는 실온이 기준이다.
2.기준접점을 기준으로 열기전력의 수치를 측정함으로써 측온접점의 온도를 안다.
3.열전대의 종류는 7종이 있으며, 현장에서 J,K 열전대를 가장 많이 사용하고 특히 K 열전대가 리니어 형태의 변화량을 보이므로 사용하기는 가장 좋다.

## Slide 149
3-6. Phân loại cảm biến
(1) Các loại cảm biến
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Cảm biến quang
Cảm biến quang là quang tín hiệu từ phần truyền ánh sáng như tia sáng nhìn thấy được, tia hồng ngoại… được phóng và theo phương thức kiểm tra ánh sáng được phản chiếu lên vật thể kiểm tra tại phần thu quang(loại phản chiếu) hoặc kiểm tra sự biến đổi của lượng quang đã được chắn(loại trong, loại phản chiếu hồi quy) sau đó nhận tín hiệu đầu ra
Có loại cảm biến quang, cảm biến sợi, cảm biến laze… theo phương thức sử dụng.
Cảm biến không tiếp xúc
Là máy phân tích theo phương thức không tiếp xúc để nhận biết có hay không vật thể đối tượng được phân tích khi để gần với vật thể phân tích chứ không phải phân tích dựa vào tiếp xúc cơ khí như micro switch hoặc Limit switch
Có loại từ tính có sử dụng nam châm, loại dao động cao tần, loại cảm biến điện dung…
Cảm biến áp suất
Là loại biến đổi sự biến hóa của không khí thành tín hiệu điện thông qua linh kiện cảm áp có ở bên trong
Khi vượt quá giá trị áp suất đã được cài đặt trước đó, bằng cách tạo tín hiệu điện cảm biến áp suất này được sử dụng trong việc xác nhận hấp thụ, thử độ rò, quản lý áp suất cung…
Cảm biến khác
Cảm biến lưu lượng: Là loại cảm biến đo lượng dòng chảy như nước, khí, …
Cảm biến nhiệt độ: Là cảm biến đo nhiệt độ, có hai loại là tiếp xúc và không tiếp xúc
Hệ thống thị giác: Là hệ thống sử dụng tín hiệu video xuất hiện trên camera
Notes: (1) Sensor 출력 회로
주요 센서의 출력회로 구분설명(교재 그림 참조)
Light On : 발광에서 나온빛이 수광으로 들어 갔을때 사전 설정된 수준 이상의
광량이 검출되면 센서 헤드가 ON신호를 출력하는 모드(교안 예제 그림 참조)
Dark On : 발광에서 나온빛이 수광으로 들어 가고 있을때 사전 설정된 수준 이상의
광량이 차단되면 센서 헤드가 ON신호를 출력하는 모드(교안 예제 그림 참조)
※ Light on 과의 반대 개념으로 설명
Analog 출력 : 입광에 따라 출력 전압 또는 전류의 변동이 있음.
NPN형 Sensor : 부하는 갈색(+V)과 흑색 Out 에 위치,Sensor On시 0V 출력
PNP형 Sensor : 부하는 흑색(Out)과 청색(GND)에 위치 , Sensor On시 +V 출력

## Slide 150
(2) Các loại Photo Sensor nhỏ
Tên gọi | Photo Coupler | Photointerrupter | Photo·Microsensor |  | 
 |  |  | Loại hình móng ngựa(Loại trong) | Loại phản chiếu | Loại phản chiếu hồi quy
Bề ngoài |  |  |  |  | 
Sử dụng | Dùng để dán PCB |  | Dùng để đỡ phần ngoài(connector cable) |  | 
Nguồn điện sử dụng | Thông thường trong giới hạn Máy số 1 : 6V, máy số 2 : 35V. |  | DC12~24, DC5~24[V] Theo Spec theo chủng loại. |  | 
Mạch bên trong |  |  |  |  | 
A
K
E
C
＊Loại NPN
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 151
(3) Cảm biến quang
Phân biệt các loại cảm biến thường được sử dụng nhiều nhất trong thiết bị là loại trong suốt, loại phản chiếu hồi quy và loại phản chiếu khuếch tán
Chủng loại | Khái quát | Ưu điểm | Nhược điểm
Loại trong suốt | Phân tích dựa vào việc vật thể ngăn chùm tia sáng ở giữa máy phát/thu quang đặt đối diện. | Khoảng cách phân tích dài. Độ chính xác trong phân tích cao Có thể phân tích được những vật thể nhỏ Có thể phân tích mà không liên quan đến hình dạng, màu sắc và chất liệu của vật thể (vật không trong suốt) Mạnh đối với những ô nhiễm của thấu kính Nếu ở giữa máy phát và thu quang thì dù có đi qua đâu cũng có thể phân tích | Không gian lắp đặt rộng (So sánh loại gương phản chiếu và loại phản chiếu) Chi phí đi dây lớn. (So sánh loại gương phản chiếu và loại phản chiếu) Không diễn ra sự tách sóng đồng bộ nên dễ nhận ánh sáng khác (phát sinh sự can thiệp lẫn nhau) Cần điều chỉnh trục quang
Loại phản chiếu hồi quy | Là loại gắn bộ lọc sáng phân cực lên máy phát quang và nhận quang, có thể phân tích được cả vật thể có mặt kính | Có thể phân tích cả vật thể có mặt kính Dễ điều chỉnh trục quang Chỉ cần đi dây một phía So với loại trong suốt thì không gian lắp đặt ít(nhỏ). Có thể phân tích mà không liên quan đến hình dạng, màu sắc và chất liệu của vật thể (vật không trong suốt) Nếu ở giữa cảm biến và gương phản chiếu thì dù có đi qua đâu cũng có thể phân tích | Cần gương phản chiếu chuyên dụng. Khoảng cách phân tích ngắn so với loại trong suốt (Có ở cùng một sê ri sản phẩm)
Loại phản chiếu khuếch tán | Chiếu sáng lên vật thể và nhận lại ánh sáng phản chiếu từ vật thể để phân tích. | Không cần điều chỉnh trục quang Không gian lắp đặt nhỏ Chỉ cần đi dây một phía Mạnh đối với những biến động trước sau của vật thể Khoảng phân tích rộng | Khoảng cách phân tích ngắn (Chuẩn bị sản phẩm có cùng sê ri) Có thể phát sinh hiện tượng khoảng cách phân tích ngắn đi, có thể không phân tích được, phân tích không ổn định, độ chính xác giảm… theo hình dạng, màu sắc, trạng thái bề mặt và chất liệu của vật Có trường hợp phân tích cả những vật thể xung quanh và vật thể bối cảnh
★Loại có bộ lọc sáng phân cực
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Sensor
Khoảng phân tích
Gương phản chiếu
Sensor
Máy phát quang
Máy thu quang

## Slide 152
(4) Cảm biến không tiếp xúc
① Loại dao động cao tần(từ trường)
② Loại cảm biến điện dung(Điện trường)
Vật
Thể
Phân
tích
Cuộn cảm phân tích
(Dao động cao tần)
Linh kiện đóng mở (Tr.SCR…)
Độ tự cảm của cuộn cảm thay đổi do vật thể phân tích, thông qua hiện tượng này mà đây là loại được sử dụng nhiều nhất để phân tích việc phát tín hiệu từ mạch phát tín hiệu đang mở hay dừng
Chỉ có thể phân tích kim loại và vật thể tiêu chuẩn là thép.
Chú ý với vật phi kim loại thì khoảng cách phân tích ngắn hơn Spec
Nếu nguồn điện được cung cấp lên cảm biến thì trái đất sẽ bị điện khí hóa sang điện tích – còn điện cực của cảm biến sẽ sang điện tích +, trong khi đó điện trường sẽ được hình thành. Nếu vật thể được đưa lại gần với cảm biến thì vật thể sẽ nhận được sự cảm ứng tĩnh điện , xuất hiện hiện tượng phân cực phát sinh điện tích - ở điện cực của cảm biến và điện tích + tại trái đất.
Thông qua hiện tượng này mà người ta phân tích việc phát tín hiệu từ mạch phát tín hiệu đang mở hay dừng.
Chú ý là có thể hoạt động ở bất cứ vật chất nào trừ thể khí
Vật
Thể
Phân
tích
(Dao động cao tần)
Linh kiện đóng mở (Tr.SCR…)
Cx
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 153
3-7. Hạng mục cần chú ý khi sử dụng cảm biến
(1) Mạch đầu ra của cảm biến
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Analog Output
Analog Output
Cường độ ánh sáng tới
Ít
Nhiều
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Tiếp điểm rơ le
Dòng điện đầu ra analog
Điện áp đầu ra analog
ON/OFF Output
Đầu ra không
tiếp điểm
Đầu ra có
tiếp điểm
ON/OFF Output
Mạch đầu ra của cảm biến chính
Cường độ ánh sáng tới
Ít
Nhiều
NPN transistor-Open collector
PNP transistor-Open collector
DC two wire way

## Slide 154
■ Đặc tính của các mạch đầu ra
 | NPN Transistor (Open collector) | PNPTransistor (Open collector) | DC two wire way | Tiếp điểm rơ le
Đặc tính | Bao gồm có rơ le, có khả năng tiếp xúc với phần lớn máy móc mạch thẳng như PLC, TTL Là loại Output sử dụng transistor nên khác với Output tiếp điểm cơ khí có tuổi thọ, nó có thể sử dụng bán vĩnh cửu Phản hồi nhanh | Là phương thức Output đang được sử dụng ở châu âu Là loại Output sử dụng transistor nên khác với Output tiếp điểm cơ khí có tuổi thọ, nó có thể sử dụng bán vĩnh cửu Phản hồi nhanh | Tiết kiệm đi dây Dòng điện tiêu hao thấp Là loại Output sử dụng transistor nên khác với Output tiếp điểm cơ khí có tuổi thọ, nó có thể sử dụng bán vĩnh cửu Phản hồi nhanh | Có thể tiếp xúc với tất cả các phía phía tải xoay chiều hay tải 1 chiều Công suất đóng mở lớn Có tuổi thọ ở rơ le
※ Cảm biến loại NPN
- Tải được đặt ở màu nâu(+V) và màu đen (OUT)
- Khi Sensor On đầu ra 0V
※ Cảm biến loại PNP
- Tải được đặt ở màu đen(OUT) và màu xanh(GND).
- Khi Sensor On đầu ra +V
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Đèn biểu thị
ánh sáng tới
(màu đỏ)
Đèn biểu thị
sự ổn định
(màu xanh lá)
Đèn biểu thị
ánh sáng tới
(màu đỏ)
Đèn biểu thị
sự ổn định
(màu xanh lá)
Mạch chính
công tắc
quang điện
Mạch chính
công tắc
quang điện
Tải
(Relay)
Tải
(Relay)
Màu nâu
Màu nâu
Màu đen
Màu đen
Màu xanh lam
Màu xanh lam
Lớn nhất 100mA
Lớn nhất 100mA

## Slide 155
(2) Phương thức nối dây cảm biến
X00
X08
X09
X0A
PLC IN Card
+ OUT
- 0V
X00
X08
X09
X0A
PLC IN Card
OUT
- 0V
+ 24V
▣ DC two wire way
▣ DC three wire way (Loại NPN)
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Màu nâu
Màu xanh
Màu nâu
Màu xanh
Màu đen
Dòng 1 chiều loại 2 dây
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
Màu nâu
Màu đen
Màu xanh
Mạch bên trong PLC
PR18-5DN
(Loại Output NPN)
Nâu
Xanh
Mạch bên trong PLC
Notes: (2)Sensor 결선 방식
직류 2선식,직류 3선식(NPN),직류 4선식,직류 5선식 그림 참조 설명
Analog 전류 출력 Type
Analog 전압 출력 Type
(3) Sensor 교체시 주의사항
1.결선주의 : 갈색은 +V, 청색은 GND, 흑색은 Out(출력) 이며 국제 표준
2.출력 회로에 따른 결선 주의:NPN,PNP에 따라 부하의 위치가 달라진다.
3.반사형과 회귀 반사형 차이 차이 : 반사형과 회귀 반사형은 Sensor Body 만 보았을때 유의차가 없어 보인다.
그러나 회귀반사형은 반사판과 한 Set 임.
4.범용 반사형과 편광 필터형 회귀 반사 Sensor
일반 범용 회귀 반사형센서는 반사율이 낮은 검출 물체를 대상으로하며 경면체는 검출 못함.
그러나 편광 필터형의 경우 반사판이 코너 큐브형으로서 경면체 검출이 가능하므로 주의 해야 한다(오작동 주의)
5. 근접 센서의 경우 검출 물체의 재질,크기,두께에 주의
대부분의 근접센서가 표준검출물체를 철로 하고 있으므로 비철금속일 경우 검출거리의 차일가 크므로 주의 해야 한다.
특히 정전 용량형 근접 센서는 유기물 까지 모두 검출 하므로 특히 주의 가 필요하다.
6. 근접 센선 Shield 과 Non shield type 의 경우 측면에서도 검출이 되므로 취부및 감지 여부에 주의 해야한다.(그림 참조)
ex)응차 거리 설명

## Slide 156
X00
X08
X09
X0A
PLC IN Card
Dây Option
▣ DC four wire way
X00
X08
X09
X0A
PLC IN Card
Dây Option
Dây Option
Dây Option
▣ DC five wire way
※. Dây Option : Là dây Control output 2, đầu ra tự chuẩn đoán, thiết lập độ cảm bên ngoài..
nên khác nh au theo từng nhà sản xuất và từng loại cảm biến.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
(Nâu) +V
(Đen) Control Output
(Trắng)
(Xanh) 0V
(Nâu) +V
(Hồng)
(Da cam)
(Đen) Control Output
(Trắng)
(Xanh) 0V
Mạch bên trong PLC
Mạch bên trong PLC

## Slide 157
I＋
I－
V＋
V－
ANALOG OUT “mA”
ANALOG OUT “V”
Q68ADI
Q68ADV
Dây Option
Dây Option
CH1
CH1
▣ Analog current output Type
▣ Analog Voltage output Type
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
(Nâu) +V
(Nâu) +V
(Đen) Control Output
(Đen) Control Output
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
(Trắng)
(Trắng)
(Xanh) 0V
(Xanh) 0V

## Slide 158
(3) Các hạng mục cần chú ý khi thay thế cảm biến
① Chú ý khi kết nối dây
Màu nâu là +V, màu xanh là GND, màu đen là OUT, và đây là tiêu chuẩn quốc tế.
② Chú ý khi kết nối dây theo mạch đầu ra(output)
Vị trí của phụ tải thay đổi theo loại mạch đầu ra là NPN / PNP.
Hơn nữa, phải chú ý rằng ngoài màu nâu/đen/xanh thì màu của dây là Option Line nên khác nhau theo Maker và Series.
③ Loại phản chiếu và phản chiếu hồi quy
Loại phản chiếu và phản chiếu hồi quy nếu chỉ nhìn thân của cảm biến thì sẽ không thấy được sự khác nhau.
Tuy nhiên phải lưu ý loại phản chiếu hồi quy bắt buộc là một SET với tấm phản chiếu.
④ Cảm biến phản chiếu hồi quy thường và cảm biến phản chiếu hồi quy loại lọc sáng phân cực
Cảm biến phản chiếu hồi quy thường dùng cho đối tượng là vật thể có tỉ lệ phản chiếu thấp, và không phân tích được vật thể có mặt kính.
Tuy nhiên phải chú ý đối với loại có bộ lọc sáng phân cực thì tấm phản chiếu là loại corner-cube nên có thể phân tích được vật thể có mặt kính.
⑤ Chú ý về chất liệu, kích cỡ, độ dày của vật thể nếu là cảm biến không tiếp xúc
Phần lớn cảm biến không tiếp xúc phân tích vật thể tiêu chuẩn làm bằng sắt(Fe) nên nếu là vật thể phi kim loại thì phải chú ý chênh lệch khoảng cách phân tích lớn. Đặc biệt cảm biến không tiếp xúc điện dung phân tích cả chất hữu cơ nên cần đặc biệt chú ý.
⑥ Cảm biến không tiếp xúc loại Shield Type và Non shield Type
Nếu là Non Shield Type thì có thể phân tích cả mặt cạnh nên cần
chú ý khi gắn và có cảm biến hay không.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 159
(1) Nguyên lý
Hệ số khúc xạ được cấu thành từ tâm và vỏ bọc quang (Cladding) khác nhau, tia quang phản chiếu lặp lại lên tường của vật liệu bao phủ và di chuyển thông qua tâm.
Tia quang đi qua sợi quang mà không có tổn hao lượng quang được phân tán theo góc khoảng 60 độ và được phát quang lên vật thể đối tượng.
(2) Đặc tính
▶ Điều kiện lắp đặt đa dạng.
Sợi quang dẻo và mềm nên có thể sử dụng được ở cả những không gian nhỏ giữa các máy móc.
▶ Phân tích vật thể loại nhỏ
Bề mặt phát quang của đầu cảm biến phân tích một cách ổn định vật thể đối tượng loại nhỏ
▶ Hoạt động ổn định cả ở những môi trường xấu
Do sợi quang không dẫn điện nên có thể sử dụng cả ở những môi trường dễ cháy nổ và không chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn điện
▶ Tính chịu nhiệt
Hoạt động ổn định ở cả những môi trường có nhiệt độ cao
3-8. Thực hành với cảm biến Fiber
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Sợi quang
Tâm (hệ số khúc xạ cao)
Vỏ bọc quang (hệ số khúc xạ thấp)

## Slide 160
(3) Cách sử dụng
▶ Gắn FIBER UNIT
Kéo và mở đòn bẩy rời cho đến khi Fiber unit dừng lại
đẩy và đặt vào sau đó đóng đòn bẩy rời.
- Khi nối Fiber unit có đường kính nhỏ
1. Nối adapter lên fiber unit.
2. Kéo và đặt adapter hoàn toàn vào lỗ gắn amplifier(bộ khuếch đại) rồi đóng đòn bẩy gắn lại.
- Khi nối fiber unit trục đồng loại phản chiếu lên amplifier 1. Nối fiber lõi đơn lên phần phát quang.
2. Nối fiber lõi kép lên phần thu quang.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Bộ phận phát sáng
Bộ phận thu sáng
Lõi đơn
Nhiều lõi

## Slide 161
▶ Cách sử dụng cutter (máy cắt)
Sử dụng khi cắt fiber unit với độ dài mong muốn.
1. Đưa Fiber unit vào trong lỗ máy cắt với độ dài mong muốn.
2. Dập Blade 1 lần và cắt fiber.
▶ Hạng mục chú ý
1. Khi đang cắt mà Blade dừng lại sẽ sinh ra gấp khúc trên mặt cắt nên khoảng cách phân tích sẽ ngắn lại.
2. Không được dùng lỗ cắt trên 1 lần.
▶ Cách sử dụng Splitter
Sử dụng khi mài phần chóp sau khi cắt fiber unit.
1. Cầm đầu của splitter lên đến khi fiber unit nhô ra khoảng 40mm
thì lắp vào theo hướng ngược lại của mũi tên.
2. Nhấn mạnh đầu của splitter.
3. Nắm và kéo fiber unit từ splitter theo hướng mũi tên.
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 162
Thực hành cấu thành cảm biến trong suốt
[Quá trình thực hành]
Phân tích Spec có trong cataloge như đặc điểm/quy cách…của E3Z-T61Photoelectric Switch.
Phân tích đặc điểm hoạt động mạch đầu ra ở cataloge và để điện áp nguông là Consol DC12[V] sau đó cấu thành mạch cảm biến Sensor. Lúc này tải sử dụng Buzzer chuyên dùng cho DC12[V].
Để khoảng cách phân tích với độ rộng của vai trong vòng 300mm rồi kiểm tra khoảng cách trễ.
Khi thiết lập D/On, L/On, phân tích đặc điểm hoạt động.
 | Sensor OUT [V] | Rọi quang/Chắn quang | Hoạt động Buzzer
D/On | / | Rọi quang/Chắn quang | /
L/On | / | Rọi quang/Chắn quang | /
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 163
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 164
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 165
Thực hành cấu thành cảm biến phản chiếu hồi quy
[Quá trình thực hành
Phân tích Spec có trong cataloge như đặc điểm/quy cách…của E3S-R11 Photoelectric Switch.
Phân tích đặc điểm hoạt động mạch đầu ra ở cataloge và để điện áp nguông là Consol DC12[V] sau đó cấu thành mạch cảm biến Sensor. Lúc này tải sử dụng Buzzer chuyên dùng cho DC12[V].
Để khoảng cách phân tích với độ rộng của vai trong vòng 300mm rồi kiểm tra khoảng cách trễ.
Khi thiết lập D/On, L/On, phân tích đặc điểm hoạt động.
 | Sensor OUT [V] | Rọi quang/Chắn quang | Hoạt động Buzzer
D/On | / | Rọi quang/Chắn quang | /
L/On | / | Rọi quang/Chắn quang | /
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 166
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 167
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 168
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 169
Thực hành cấu thành cảm biến Digital Fiber
[Quá trình thực hành]
Phân tích Spec có trong cataloge như đặc điểm/quy cách…của cảm biến Digital Fiber E3X-DA11-N.
Phân tích đặc điểm hoạt động mạch đầu ra ở cataloge và để điện áp nguông là Consol DC12[V] sau đó cấu thành mạch cảm biến Sensor. Lúc này tải sử dụng Buzzer chuyên dùng cho DC12[V].
Để khoảng cách phân tích với độ rộng của vai trong vòng 300mm rồi kiểm tra khoảng cách trễ.
Khi thiết lập D/On, L/On, phân tích đặc điểm hoạt động.
 | Sensor OUT [V] | Rọi quang/Chắn quang | Hoạt động Buzzer
D/On | / | Rọi quang/Chắn quang | /
L/On | / | Rọi quang/Chắn quang | /
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động

## Slide 170
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 171
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 172
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 173
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 174
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 175
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 176
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 177
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 178
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 179
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 180
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 181
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 182
[Quá trình thực hiện]
Phân tích Spec có trong cataloge như chủng loại, đặc điểm/quy cách…của E2K-X8ME1.
Phân tích đặc điểm hoạt động mạch đầu ra ở cataloge và để điện áp nguông là Consol DC12[V] sau đó cấu thành mạch cảm biến Sensor. Lúc này tải sử dụng Buzzer chuyên dùng cho DC12[V].
Kiểm tra khoảng cách phân tích và khoảng cách trễ.
Kiểm tra xem loại E2K-X8ME1 Output Type là gì và kiểm tra sự hoạt động của Buzzer khi On/Off điện áp đầu ra và cảm biến.
Output Type | Sensor OUT [V] | On/Off cảm biến | Hoạt động Buzzer
 |  | On | 
 |  | Off | 
▣ Thực hành cấu thành cảm biến không tiếp xúc điện dung Omron E2K-X8ME1
Thực hành cấu thành cảm biến không tiếp xúc điện dung
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 183
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 184
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 185
3. Linh kiện điện tử chủ động
3. Máy dò

## Slide 186
ANALOG “mA”
ANALOG “V”
CH1
CH1
Q64AD
Q64AD
Dây Option
Dây Option
▣ Analog current output Type
▣ Analog voltage output Type
3. Máy dò
3. Linh kiện điện tử chủ động
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
Thiết bị điện
nguồn 24VDC
(Nâu) +V
(Nâu) +V
(Đen) Control Output
(Đen) Control Output
(Xanh) 0V
(Xanh) 0V
(Trắng)
(Trắng)

## Slide 187
Phụ lục
Tên | Tiểu sử | Thành tích | Đơn vị
Thales | 636-546B.C. | Người đi tiên phong trong lĩnh vực điện-điện tử | 
Gillbert,W. | 1544-1603 | Xác định được trái đất là một nam châm vĩ đại | [Gb]
Newton,l | 1642-1727 | Công thức hóa quy luật vận động và định luật trọng lực | [N]
Franklin,B. | 1706-1790 | Phát kiến ra quy luật bảo toàn năng lượng | 
Coulomb,C.A | 1736-1806 | Đo lực điện và lực từ tính | [C]
Watt,J. | 1736-1819 | Khai thác ứng dụng năng lượng hơi nước | [W]
Gauss,K.F. | 1771-1855 | Phát biểu định lý phân kỳ của từ thông | [G]
Volta,A. | 1745-1827 | Phát minh ra pin volta | [V]
Oersted,H.C | 1777-1851 | Phát kiến ra việc dòng điện sản sinh ra từ trường | [Oe]
Ampere,A.M. | 1775-1836 | Phát minh ra điện từ | [A]
Henry,J. | 1797-1878 | Thí nghiệm cảm ứng điện, phát minh ra máy điện báo và thiết bị trung gian | [H]
Ohm,G.S. | 1787-1854 | Xây dựng lên định luật Ohm | [Ω]
Faraday,M. | 1791-1867 | Chứng minh được từ trường sinh ra dòng điện | [F]
Weber,W.E. | 1804-1891 | Người tiên phong nghiên cứu về từ trường trái đất | [Wb]
Joule,J.P. | 1818-1889 | Chứng minh được nhiệt tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện | [J]
Maxwell,J.C. | 1831-1879 | Xây dựng lý thuyết cơ bản về điện từ học | [Mx]
Heinrich Hertz | 1857-1894 | Thực nghiệm truyền phát sóng radio | [Hz]
Marconi,G. | 1874-1937 | Truyền tín hiệu sóng radio vượt qua Đại Tây Dương | 
Edison,T.A. | 1847-1931 | Phát minh ra bóng đèn tròn, xây dựng nhà máy phát điện đầu tiên trên thế giới | 
Tesla.N. | 1857-1943 | Phát triển hệ thống và động cơ truyền tải dòng xoay chiều , phát minh ra động cơ cảm ứng từ trường quay | [T]
Einstein,A. | 1879-1955 | Phát triển phương trình Maxwell bằng thuyết tương đối | 
Phụ lục 1. Lịch sử điện

## Slide 188
Phụ lục
Phụ lục 2. Ký hiệu và đơn vị
Các đơn vị sử dụng trong kỹ thuật điện: Hệ thống đơn vị MKS (được gọi là hệ thống đơn vị tiêu chuẩn quốc tế(SI))
Hệ thống đơn vị MKS là hệ thống đơn vị bao gồm
Meter, Kilogram, Second(giây).
Sức chứa của tụ điện được tính bằng đơn vị điện farad[F].
Lượng tự cảm có ký hiệu là [H](Henry), từ thông là [Wb]weber,
điện áp [V](volt), cường độ dòng điện [A]ampere, lực [N](Newton).
Đại lượng vật lý
Đại lượng vật lý
Chiều dài
Trọng lượng
Thời gian
Lực
Điện tích
Cường độ dòng điện
Điện thế
Điện trường
Mật độ từ thông
Hệ thống đơn vị MKS
Đơn vị
Hệ thống đơn vị MKS
Đơn vị
Điện lượng
Điện ra
Năng lượng
Điện trở
Từ thông
Mật độ từ thông
Từ trường
Nhiệt độ
Độ tự cảm

## Slide 189
Phụ lục
Phụ lục 3. Tiếp đầu ngữ hệ thập phân
Ổ cứng máy tính sử dụng dung lượng 13[GB], dung lượng bộ nhớ(RAM) 64[MB], điện trở dùng trên linh kiện điện tử 1.5[kΩ],
dung lượng tĩnh điện của tụ điện [μF] và trọng lượng dùng [kg]. Hiện nay người ta bán cả ổ cứng ở cấp terabyte [TB].
Giá trị số
Viết tắt
Cách đọc
Tiếp đầu ngữ
Từ gốc

## Slide 190
190
Analog Tester
(1) Cấu tạo Analog Tester
Số | Tên gọi | Mục đích sử dụng
1 | Thang đọc Ohm | Đo/đọc giá trị điện trở
2 | Đọc AC&DC | Đo/đọc AC&DC
3 | Thang đọc AC | Đo và đọc AC&DC
4 | Setting về 0 | Setting đến 0 để có kết quả đo chính xác
5 | Chọn điện áp DC | Thang đo điện áp DC
6 | Power OFF | Power OFF
7 | Chọn điện áp AC | Thang đo điện áp AC
8 | Housing đo TR | Housing chèn TR
9 | Vạch đo TR | Vạch đo TR
10 | Chân Jack "-” | Đặt chân “-" vào để đo
11 | DC 10A Jack | Dùng khi đo DC 10A(Max)
12 | Lựa chọn Buzzer | Đo đoản dây / đoản mạch
13 | Chân Jack "+" | Đặt chân "+" để đo
14 | Vạch chọn điện trở | Thang đo điện trở
15 | Chọn DC 10A | Thang đo khi sử dụng mục 11 bên trên
16 | Vạch chọn cường độ dòng điện | Thang đo cường độ dòng điện
Phụ lục
Notes: 190
아날로그 테스터기는 부록!!

## Slide 191
191
■ Chú ý khi thực hiện thao tác đo
Khi đo điện áp cao phải tuân thủ các quy tắc an toàn của đồng hồ đo
Trước khi đo phải kiểm tra xem kim có chỉ vào giá trị “0” hay không
Trước khi đo phải kiểm tra xem thang đo và que thử có nằm ở vị trí hợp lý hay không
Nếu không rõ vị trí đo phải đo từ thang đo có giá trị lớn nhất trở lại
Sau khi hoàn thành thao tác đo cần ngắt nguồn điện và chuyển thang đo về vị trí Off
■ Setting về điểm “0”
▶ Sự quan trọng của việc Setting về điểm “0”
- Nếu không Setting thì giá chị đo không có độ tin cậy.
- Nếu xảy ra sai sót khi đọc giá trị đo có thể dẫn đến việc mạch chế tác
bị ngừng hoạt động.
- Có thể đạt được giá trị đo chính xác hơn.
- Đảm bảo an toàn trong những công việc nguy hiểm.
(Đo AC)
Điểm “0”
trước khi đo
※ Trước khi đo mà kim chỉ không nằm ở vị trí “0” thì có thể lấy tô vít xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ để chỉnh lại.
! Chú ý : nếu quay quá nhiều kim sẽ bị rời ra và không thể chỉnh được nữa.
Phụ lục
Notes: 191

## Slide 192
192
(2) Đo điện áp Analog Tester
Đặt que thử màu đen ở vị trí –COM , que màu đỏ ở vị trí V,Ω,A.
Cho đầu que thử tiếp xúc với vật cần đo.
Cấp nguồn điện cho thiết bị cần đo.
Lúc này nếu kim chỉ dưới vạch 0 thì ngắt nguồn điện của vật đo sau đó đổi đầu que thử và đo tiếp. Đọc chỉ số xuất hiện trên vạch đo dòng điện một chiều màu đen của thang đo.
Đọc trực tiếp vạch đo phù hợp của thang đo trên khoảng thang đo của 10,50,250. 2.5 là kết quả của vạch đo 250 chia cho 100, 1000 là 10 vạch đo nhân với 100.
■ Đo điện áp dòng điện một chiều
Thứ tự thực hiện giống khi đo dòng điện một chiều.
Khi đọc chỉ số đo phải đọc chỉ số hiển thị trên vạch đo dành cho AC.
Cho đầu que thử tiếp xúc với vật cần đo.
Cấp nguồn điện cho thiết bị cần đo.
Đọc chỉ số xuất hiện trên thang đo màu đỏ dành cho dòng điện xoay chiều.
■ Đo điện áp dòng điện xoay chiều
※ Để đo AC12V, AC24V, DC+5V, DC-5V, DC12V Consol đầu ra cần xem xét và đọc giá trị của đầu que thử máy Tester.
Phụ lục
Notes: 192

## Slide 193
193
(3) Đo cường độ dòng điện Analog Tester
Đặt que thử đen vào –COM, que màu đỏ ở V,Ω,A.
Đưa nút chọn thang đo đến thang đo dòng điện.
Ngắt điện và mắc nối tiếp vật đo.
■ Đo dòng điện một chiều
★ Không được nối song song! (Phát sinh Short)
★ Phải là mạch mắc nối tiếp!
Que thử màu đen đặt ở –COM, màu đỏ đặt vở vị trí DC10A.
Chỉnh thang đo đến 10A. Thực hiện như cách đo dòng diện 1 chiều, xoay chiều thấp hơn.
■ Đo DC 10A
※ Sử dụng thực nghiệm modul M-1 để thử đo dòng điện 1 chiều.
Phụ lục
Notes: 193

## Slide 194
QUÁ TRÌNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
발행부서 : LG Display 생산기술센터
발행부수 : 00부 <초판> 2015. 00. 00
발행일자 : 2015. 00. 00
※ 이 책의 일부 또는 전부를 허가 없이 임의로 복제하는 것을 금합니다.