## Slide 1
Quá trình cơ bản về linh kiện máy
Lưu hành nội bộ
LG Display Co, . Ltd
Trung tâm kỹ thuật sản xuất-2009-T000

## Slide 2
Nguyên tắc nhân sự LG
Để LG trở thành nơi làm việc có thể phát huy toàn bộ năng lực và kỹ thuật xuất sắc của nhân viên, yêu cầu thực hiện như dưới đây.
1. Tôn trọng việc tự quản và sáng tạo của cá nhân
2. Xem trọng năng lực
3. Thưởng dựa trên hiệu suất
4. Tạo cơ hội công bằng
5. Lập trường
Giá trị cá nhân là khởi nguồn của việc sáng tạo giá trị.
Tôn trọng việc tự quản, xem trọng tính đa dạng và cá tính để mỗi cá nhân có thể phát huy toàn diện khả năng sáng tạo.
Năng lực là nguồn gốc tạo nên thành quả.
Triển khai hoạt động bồi dưỡng.mở rộng theo tiêu chuẩn năng lực cá nhân và thiết lập trình tự và điều kiện cần thiết để vận hành.
Thưởng dựa trên hiệu suất là trọng tâm tạo động lực.
Đánh giá công bằng hiệu suất thực tế và thưởng theo mức độ đóng góp từng tổ chức, từng cá nhân.
Tạo cơ hội công bằng là nền tảng của sự tin tưởng.
Tạo cơ hội công bằng tùy theo tư chất và năng lực của thành viên.
Lập trường là suy nghĩ cơ bản của việc vận hành tổ chức và nhân sự.
Xúc tiến nhất quán quyết định và hoạt động quan trọng liên quan đến nhân sự dựa trên lập trường.

## Slide 3
Hệ thống nhân sự LG Display
Nhiệt
huyết
Chuyên nghiệp
Team
work
Người LGD xây dựng teamwork dựa trên nền tảng quan tâm lẫn nhau và hướng tới trở thành chuyên gia tràn đầy nhiệt huyết.
Tinh thần chiến thắng thử thách
Nhiệt huyết với công việc và công ty
Tiến tới tính chuyên nghiệp cao nhất,
Sáng tạo, tạo nên thành quả
Thực hiện teamwork trên
tinh thần quan tâm lẫn nhau

## Slide 4
Mục lục
1. Máy móc và linh kiện trục
2. Linh kiện nối
3. Bộ phận truyền động
4. Yếu tố chuyển động thẳng
5. Bôi trơn
6. Vẽ kỹ thuật
7. Công cụ

## Slide 5: ▶▶1. 기계 및 축계요소
1. Máy móc và linh kiện trục
1. Máy móc
1-1. Tiêu chuẩn công nghiệp
1-2. Định nghĩa máy
1-3. Sự tiếp xúc của chi tiết máy
1-4. Sự cấu tạo của trang thiết bị
1-5. Động cơ
2. Trục (Shaft)
2-1. Sơ lược về trục
2-2. Phân loại trục
2-3. Vật liệu trục và mục đích sử dụng
2-4. Lắp trục
2-5. Hạng mục cần chú ý khi cung ứng trục
3. Trục nối
3-1. Phân loại trục nối
3-2. Các loại Coupling
4. Bearing
4-1. Tóm tắt về vòng bi
4-2. Vòng bi tròn
4-3. Vòng bi lăn
4-4. Hạng mục chú ý khi cung ứng vòng bi

## Slide 6: 1. Máy móc
1-1. Tiêu chuẩn công nghiệp
1. Máy móc
(1) Tiêu chuẩn công nghiệp của các quốc gia
Tiêu chuẩn công nghiệp bắt đầu bằng việc quy định những chỉ số đinh ốc tiêu chuẩn của Whitworth người Anh quốc (năm 1841) để tiện cho việc sản xuất hay sử dụng sản phẩm công nghiệp. Theo đó, để thuận lợi trong việc vận hành công nghiệp và giữ vững công nghệ, các tiêu chuẩn liên quan như là chủng loại, hình dạng, chất liệu, phương pháp thực hiện vv.. của sản phẩm công nghiệp được quy tắc hóa trong ngành công nghiệp ở mỗi quốc gia và trở thành tiêu chuẩn quốc gia, sau đó các tiêu chuẩn này lại được phát triển thống nhất hóa theo tính chất quốc tế.
1. Máy móc và linh kiện trục
Tiêu chuẩn công nghiệp Anh
BS (British Standard)
Tiêu chuẩn công nghiệp Đức
DIN (Deutsche Industrie Normen)
Tiêu chuẩn công nghiệp Thụy Điển
VSM (Normen des Vereins Schweizerischer Machinenindustrieller)
Tiêu chuẩn công nghiệp Mỹ
ANSI (American National Standards Institute)
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật
JIS (Japanese Industrial Standards)
Tiêu chuẩn quốc tế
ISO (International Organization for Standardization)_ngoại trừ thiết bị về điện
Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc
KS (Korea Indusyrial Standards)
Tên quốc gia
Ký hiệu tiêu chuẩn
< Tiêu chuẩn công nghiệp chính của các quốc gia>
Notes: 표준 규격에는 국제적인 단체나 기관에서 정한 것과 세계 각국에서 정한 것이 있습니다. 세계 각국의 표준 규격 대부분은 국제적인 단체나 기관에서 정한 것을 그대로 적용하는 경우가 많습니다
http://www.chip1stop.com/web/KOR/ko/tutorialContents.do?page=091

## Slide 7
(2) Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc (KS : Korean Industrial standards)
Lĩnh vực | Phân loại trung
Cơ bản (A) | Cơ bản/Quản lý chất phóng xạ/Hướng dẫn viên du lịch/Khoa học nhân loại/Quản lý an toàn/Văn hóa/Hệ thống xã hội vv..
Máy móc (B) | Máy móc thường/Linh kiện máy/Công cụ/Máy công cụ/Máy móc dụng cụ đo lường kiểm toánㆍMáy móc vật lý/Máy móc cơ bản/Máy móc công nghiệp/Máy móc nông nghiệp /Máy nhiệtㆍMáy ga /Thống kêㆍĐo lường/Công nghiệp tự động hóa vv..
Điện (C) | Điện tử điện lạnh cơ bản/Linh kiện dùng trong Đo lườngㆍThí nghiệm/Nguyên liệu Điện tửㆍĐiện lạnh/Dây điệnㆍCápㆍVật dụng dẫn điện/Linh kiện điện tử/Linh kiện ứng dụng điện tử/Điện tửㆍĐiện lạnhㆍLinh kiện viễn thông/Bóng điệnㆍThiết bị chiếu sáng/Đường điệnㆍThiết bị điện/Mạch điệnㆍMàn hình vv..
Kim loại (D) | Mạ thường/Nguyên liệu gốc/Thép/Tôi thépㆍsắt/sản phẩm làm từ đồng/thép nóng chảy/Chế phẩm loại 2/Phương thức gia công/Phân tích vv..
Khoán sản (E) | Khoáng sản thường/Khai thác/Bảo vệ/Khoáng vật/Vận chuyển vv..
Xây dựng (F) | Xây dựng thông thường/Thực nghiệmㆍKiểm traㆍĐo lường/Vật liệu/Thi công vv..
Sản phẩm thường (G) | Vật phẩm thường dùng/Đồ gia dụngㆍĐồ trang trí nội thất/Vật dụngㆍĐồ dùng văn phòng/Đồ dùng gia đình/LaserㆍDụng cụ thể thao/Nhạc cụ vv..
Thực phẩm (H) | Thực phẩm thông thường/Thực phẩm chế biến từ nông sản/Vật phẩm chế biến từ gia súc/Vật phẩm chế biến từ thủy sản vv..
Môi trường (I) | Môi trường thông thường/Đánh giá môi trường/Không khí/Nước/Thổ nhưỡng/Nước thải/Tiếng ồn/Mùi hôi thối/Môi trường nước biển vv..
Sinh học (J) | Sinh họ cơ bản/Quá trình sinh học/Nhiên liệu Hóa sinhㆍNhiên liệu sinh học/Công nghệ vi sinh/Kiểm định sinh họcㆍThông tin vv..
Dệt may (K) | Dệt may thông thường/Quần áo/ChỉㆍSản phẩm đanㆍdệt/Máy đanㆍdệt/Chế phẩm dùng trong công nghiệp dệt may vv..
Gốm sứ (L) | Gốm/Kính/Đồ nung/GốmㆍVật phẩm làm từ đất sét/Xi măng/Chất bào mòn/Gốm làm bằng máy/Gốm làm bằng điện/Nguồn nguyên liệu vv..
Hóa học (M) | Hóa cơ bản/Công nghẹ dược phẩm/Cao suㆍDa/Dầu mỡㆍDầu mỏ/PlasticㆍNguyên liệu ảnh/Thuốc nhuộmㆍThuốc nổ/Màu vẽㆍMực vẽ/GiấyㆍBột giấy/Thuốc thử/Mỹ phẩm vv..
Y tế (P) | Y tế cơ bản/Dụng cụ y tế cơ bản/Trang thiết bị y tế/Vật liệu y tế/Dụng cụ y tếㆍAn toàn vệ sinh/Thiết bị tái sử dụngㆍThiết bị liên quanㆍSản phẩm dành cho người cao tuổi/Thiết bị y tế điện tử vv..
Quản lý chất lượng (Q) | Quản lý chất lượng cơ bản/Quản lý công xưởng/Chức năng kiểm tra/Chứng nhận hệ thống/Đánh giá hơp lý/Thống kê ứng dụng vv..
Vận tải máy móc (R) | Máy móc vận tải thường/Phương thức kiểm tra thí nghiệm/Phụ kiện chung/Xe đạp/Động cơㆍLinh kiện/Khung xeㆍAn toàn/Lắp đặtㆍđo lường điện tử điện lạnh/Máy sửa chữa/Đường sắt/xe hai bánh vv..
Dịch vụ (S) | Dịch vụ cơ bản/Công nghiệp dịch vụ/Tư vấn tiêu dùng vv..
Lưu thông hàng hóa (T) | Lưu thông cơ bản/Đóng gói/Bảo quảnㆍBốc dỡ/Vận chuyển/Thông tin về lưu thông vv..
Hàng hải (V) | Hàng hải/Thân tàu/Thiết bị/Thiết bị điện tử/Thiết bịㆍĐộng cơ hàng hải vv..
Vũ trụ hàng không (W) | Vũ trụ hàng không/Linh kiện tiêu chuẩn/Thân máy bayㆍNhiên liệu/Cơ quan phát triển hàng không/Thiết bị điện tử hàng không/Thiết bị hỗ trợ mặt đất vv..
Thông tin(X) | Thông tin cơ bản/Ứng dụng thông tin kỹ thuật(IT)/Tệp văn bảnㆍBảo hộ hóaㆍNhận biết tự động/SoftwareㆍComputer Graphic/NetworkingㆍTiếp cận tín hiệu IT /Máy tín hiệu thông tinㆍThiết bị lưu data/Văn kiện điện tửㆍGiao dịch điện tử vv..
Dựa vào sự đánh giá theo quy chuẩn công nghiệp của hội đồng thẩm định và được sự thông qua của người đứng đầu viện tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia của Hàn Quốc được viết tắt là KS. Được chia làm 21 ngành từ ngành cơ bản(A) đến ngành công nghệ thông tin(X).
1. Máy móc
1. Máy móc và linh kiện trục
http://www.standard.go.kr (KS:Trung tâm kiểm định quốc gia)
Notes: http://www.standard.go.kr(KS:국가표준인증종합센터) →국가표준 →KS 검색 →표준번호 검색입력(ex:KSB0401 → 치수 공차 및 끼워 맞춤)

## Slide 8: 1. Máy móc
(1) Máy và chi tiết máy
Máy(machine)là ?
-Là cách gọi của vật được tạo ra để làm tăng hoặc thay thế lực tác
động của con người hoặc động vật trong chuyển động mang tính chất vật lý.
Theo F.Rup(Đức,năm 1875) nếu đáp ứng đủ 3 điều yêu cầu sau sẽ được gọi là máy trong
kỹ thuật:
Dựa vào ngoại lực để tạo thành tổ hợp các vật thể có sự đối kháng nhau.
Các vật sau khi tổ hợp lại với nhau sẽ được vận hành thử nghiệm định sẵn.
Chuyển đổi cung cấp năng lượng hữu hạn.
Chi tiết máy(mechanism)là ?
- Là thành phần cấu tạo giúp cho máy có thể chuyển động mang tính vật lý.
Nghiên cứu về chi tiết máy bao gồm cả chuyển động của máy (kinematics of machine)
khi máy chạy không bình thường.
Bộ phận cấu thành(Linh kiện : CAM, Crank, Ốc, Hộp số vv..),
Tức linh kiện máy(machine-element).
1. Máy móc và linh kiện trục
1-2. Định nghĩa máy
(a)Đồ chơi chuyển động(Máy)
(b)Đòn bẩy Crank
[Đặc điểm của máy và chi tiết máy]

## Slide 9
1. Máy móc và linh kiện trục
(1) Hệ thống phân loại trang thiết bị
- Dựa theo tiêu chuẩn phân loại mặc định của trang thiết bị, các bộ phận thay thế và phụ tùng được chia lại thành các chủng loại và hạng mục như sau.
1-2. Định nghĩa máy
*Hệ thống phân loại của công xưởng
Hệ thống phân loại trang thiết bị
Nội dung quản lý trang thiết bị

## Slide 10: 1. Máy móc
(1) Mặt cắt
Mặt tiếp xúc của từ 2 chi tiết máy trở lên được gọi là mặt cắt.
Mặt cắt trượt : là mặt có chuyển động trên mặt tiếp xúc hay còn gọi mặt chuyển động trượt. Giống như sự tiếp xúc mặt trong của pít tông và xi lanh.
Mặt cắt xoay : là mặt tiếp xúc có chuyển động xoay của 2 chi tiết máy.
Cắt xoắn ốc: là mặt tiếp xúc có khả năng chuyển động xoay và thẳng đồng thời giống như ốc và đai ốc.
Cắt tròn : là mặt tiếp xúc có khả năng xoay tròn của 2 linh kiện máy. Giống như cơ chế hoạt động của gương chiếu hậu ô tô.
(2) Đường·Điểm cắt
Là sự tiếp xúc không phải về mặt, mà là về đường hoặc điểm của các linh kiện máy.
1. Máy móc và linh kiện trục
1-3. Tiếp xúc của chi tiết máy
(a) Mặt cắt trượt
(b) Mặt cắt xoay
(c) Măt cắt xoắn ốc
(d) Mặt cắt tròn
(a) Đường tiếp xúc
(b) Điểm tiếp xúc

## Slide 11
Sử dụng Pump chân không để tạo ra môi trường chân không phù hợp cho công đoạn và điều chỉnh áp lực Pump để quản lý áp lực của công đoạn
Hút kính chân không bằng cách đặt Pin phía
trên/dưới
Tìm hiểu về nhận định Mark và thực nghiệm
Glass Align
Camera
UVW_ Stage
Chamber
Pin
Vacuum
Hình thành môi trường chân không trong
Chamber để hút GLS hoặc tiến hành công
đoạn Process
Chuyển động Glass bằng giá trị định sẵn ở Camera và thực nghiệm Align.
1. Máy móc và linh kiện trục
1-4. Cấu tạo thiết bị
[Thiết bị Chamber]
*Chân không: Môi trường không tồn tại bụi bẩn

## Slide 12: 1. Máy móc
1. Máy móc và linh kiện trục
[P/S] CPU X Y
NET
/10
Xác định
vị trí
[MASTER]
=OPERATION=
TOUCH PANEL
[Local]
Tiến hiệu đầu ra
SOL V/V , LAMP
RELAY,TIMER,MC vv..
[Cầu giao]
Tín hiệu đầu vào
SENSOR,S/W,TOUCH SCREEN vv..
[Thiết bị khác]
R S T E
SERVO MOTOR
BRAKE
ENCODER
-LIMINT HOME
+LIMIT
MC TIMER RELAY
[INDUCTION MOTOR]
[SPEED
CONTROLLER]
[Cung cấp AIR]
[SERVO AMP / DRIVE]
[Cấu tạo cơ bản]
1-4. Cấu tạo thiết bị

## Slide 13: 1. Máy móc
(1) Bộ truyền động điện(Actuator)là ?
Trái với sensor, bộ truyền động điện là bộ đổi điện biến đổi (lưu lượng, điện lưu, năng lượng điện vv..) bằng ứng lực và li độ có tính động cơ.
Có thể nói ngắn gọn rằng, ngày nay robot đang dần thay thế bàn tay lao động của con người.
Bộ truyền đồng điện được sử dụng trong FA(Máy tự động công xưởng),OA(Máy tự động văn phòng).
Được sử dụng trong động cơ máy điều khiển Digital và Analog.
Bộ truyền động điện được chế tạo chủ yếu phục vụ kết nối máy tính dùng trong công nghiệp.
Cơ bản có thể chia thành các loại sau: Air Cylinder, Stepping Motor, DC Servo Motor, AC Servo Motor,
Induction(tự cảm ứng) Motor vv..
1. Máy móc và linh kiện trục
1-5. Bộ truyền động điện
*TRANSDUCER : Bộ đổi điện
Phân loại
Nguồn động lực
Máy phân tích
Sản phẩm ứng dụng
Điện áp
Encoder
Điện lưu
DC Generator
Robot, Kiểm soát số liệu,
Máy FA
Điện áp
Encoder
DC Servo
Tần sóng
Điện áp
Pha
Stepping
AC Servo
Robot, Kiểm soát số liệu,
Máy FA
Robot, Kiểm soát số liệu,
Máy văn phòng
Air Cylinder
Không khí
Cylinder Sensor
Áp lực
Máy FA, Robot đơn giản
<Phân loại>
Đặc điểm
Hình thành và kiểm soát dễ dàng với số
lượng nhỏ, tiết kiệm
Sử dụng khi chuyển động với tốc độ cao
trên một quãng dài với một điểm
định vị(Tốc độ cao/mô men xoắn cao)
Sử dụng khi chuyển động với tốc độ thấp
Trên một quãng ngắn với một điểm định
vị (Tốc độ thấp/mô men xoắn cao)

## Slide 14
(2) Phân loại bộ truyền động điện
Dựa theo tác động của nguồn động lực, có thể chia thành chuyển động điện, chuyển động dẫn điện và chuyển động nén khí; chúng ta có bảng so sánh đặc điểm như sau:
ㆍTruyền điện động : hoạt động chủ yếu dựa vào mô tơ giống như DC motor, AC motor hay stepping motor, kết hợp và sử dụng Gear để tạo ra các mô men xoắn theo cách thông thường.
ㆍTruyền động nén dầu: được sử dụng khi cần một lực lớn, hoạt động do dòng chảy chính giống với dòng chảy vào máy nén, dòng chảy vào Monitor và làm hệ thống hoạt động một cách trôi chảy hơn so với cách dùng điện.
ㆍTruyền động nén khí: có cấu tạo giống với truyền động nén dầu, nhưng được dùng khi cần chuyển động linh hoạt hoặc nơi dễ xảy ra cháy nổ, khó cố định vị trí, có giá rẻ hơn và bị hạn chế khi sử dụng.
1-5. Bộ truyền động điện
 | Truyền điện động | Truyền động nén dầu | Truyền động nén khí
Cấu tạo | Đơn giản | Phức tạp | Phức tạp
Giá tiền | Thấp | Cao | Khá cao
Truyền tín hiệu | Nhỏ | Lớn | Cao
Độ sạch | Sạch | Ô nhiễm | Ô nhiễm
Tính an toàn | Tải yếu Còn lại mạnh | Sinh nhiệt lớn Tải mạnh | Tải rất mạnh Không sinh nhiệt
Hồi đáp | Bình thường(quán tính thấp- Cải tiến tương hỗ) | Tốt (mô men xoắn- Chi phí quán tính lớn) | Xấu
Khác | Độ chính xác cao | Chuyển động cao | Độ chính xác thấp
 | Độ đàn hồi cao | Có tạp âm | Độ đàn hồi thấp
 | Quản lý dễ | Cần Maintenance | Quản lý dễ
 | Thiết kế dễ | Cần diện tích rộng để cài đặt | 
 | Chuyển động chậm |  | 
<Đặc điểm của nguồn động lực>

## Slide 15: 2. Trục (Shaft)
2-1. Sơ lược về trục
2. Trục (Shaft)
(1) Định nghĩa trục
Là linh kiện máy có hình trụ, là trục truyền động lực từ các chuyển động quay hoặc chuyển động thẳng đứng lặp lại.
Thông thường sẽ sử dụng trục đặc (中實丸軸) nhưng khi đường kính trục quá lớn hay cần loại trục nhẹ, người ta sẽ sử dụng trục rỗng (中空丸軸).
Trục sẽ được lắp các gear, belt, pulley, sprocit vv..ở giữa thanh trục để quay truyền động lực vào máy.
(2) Hình dạng quay của các trục cố định
Phân loại theo lực tác động hoặc phân loại theo hình dạng.
1. Máy móc và linh kiện trục
Belt
Ròng rọc
Trục
Trục
Gear
Trục
Xích
Sprocket

## Slide 16: 2. Trục (Shaft)
1. Máy móc và linh kiện trục
2-2. Phân loại trục
Phân loại theo mục đích sử dụng
Phân loại theo hình dạng
Trục(축)
Trục xe(Axle)
Trục thẳng(Liner)
Trục truyền động(Transmission)
Cần trục(Spindle)
Trục Crank(Crank)
Trục Flexible( Flexible )
Trục chính(arbor)
Phân loại theo cấu trúc mặt cắt
Trục đặc
(Solid Shaft)
Trục rỗng
(Hollow Shaft)
Trục cạnh
Gối trục(Journal)

## Slide 17: 2. Trục (Shaft)
(1) Phân loại theo mục đích sử dụng
1) Trục xe(Axle)
Trục cố định và chỉ bánh xe quay, chủ yếu sử dụng trong chế tạo tàu hỏa, hai bánh trước ô tô, trục Herb xe đạp vv..
1. Máy móc và linh kiện trục
Trục cố định
- Là trục có bánh quay, trục cố định cả khi có tác động của ngoại lực.
Trục quay
-Là trục quay khi bánh quay.
Đai ốc
Herb
Trục Herb
Trục Herb của xe đạp
Động cơ

## Slide 18: 2. Trục (Shaft)
2) Trục truyền động (Transmission)
Trục và vật thể quay được cố định và cùng quay khi có tác động của lực và moment xoay để trở thành trục truyền động lực, giống như trục sau xe ô tô, trục propeller.
3) Spindle
Quay tốc độ cao khoảng10000 rpm(số vòng quay trong 1 phút)
Trục chuyển động đặc biệt, chiều dài trục ngắn hơn đường kính trục.
Biến hóa lượng cực nhỏ, hình thái và chỉ số chính xác.
Đồng thời có thể bẻ cong và bẻ ngược.
Trục chính của máy và trục tua pin.
1. Máy móc và linh kiện trục
Trục chính
Truc trung gian
máy
Trục truyền động
Trục dây
Be
l
t

## Slide 19: 2. 축 (Shaft)
4) Arbor
Là trục của máy công cụ, chủ yếu là trục máy khoan, trục máy tiện(心軸) ·trục máy cắt. Độ chính xác của trục có ảnh hưởng đến độ chính xác của vật được chế tạo ra nên cần phải quan tâm đến cả độ mài mòn bên trong(耐磨耗性).
5) Journal
Nếu trục được hỗ trợ bằng vòng bi Bearing thì trục phụ được hỗ trợ được gọi là Journal.
Các loại trục Journal: tải trọng tác động theo chiều thẳng đứng vào trọng tâm trục gọi là trục Caro Journal, lực tác động theo hướng trục gọi là trục Pivot Journal, trục chuyển động tự do Journal tròn.
1. Máy móc và linh kiện trục
Journal cuối
Journal trung gian
Joural trụ tròn
Pivot Journal
Journal lưỡi dao
Journal tròn

## Slide 20: 2. Trục (Shaft)
(2) Phân loại trục theo hình dạng
1) Trục thẳng(straight shaft)
Trục là một đường thẳng, thường được sử dụng.
Trục sử dụng vào mục đích biến đổi tác động của chuyển động xoay và quay.
2) Trục khuỷu Crank(crank shaft)
Là trục biến chuyển động thẳng hai chiều thành chuyển động xoay.
Động cơ đốt trong dạng Piston, trục của máy nén khí hai chiều.
3) Trục trụ mềm( Flexible shaft-trục dẻo)
Là trục được gắn khuỷu lớn có thể chuyển động tự do hay để giảm va đập mạnh.
Là trục kể cả khi đổi hướng trục cũng chỉ tạo ra dịch chuyển nhỏ của Torque bởi trục chuyển động có cường độ vặn lớn, cường độ cong nhỏ.
Cuộn dây thép lại thành 4~10 lớp, tạo thành các cuộn, coupling nhỏ hoặc cuộn hình trụ có thể uốn nắn tự do nên có thể tạo ra vô vàn kiểu liên kết trục.
Dùng cho trục của máy đếm vòng quay, có tính linh động tại trục truyền động giống như trường hợp tác động đá mài
của máy nghiền tại nơi bất kỳ.
1. Máy móc và linh kiện trục
[Cuộn tròn hoặc cuộn dẹt]
[Các chủng loại trục dẻo]
Pitton
Đường nối
Trục crank
Trục bình hành

## Slide 21: 2. Trục (Shaft)
(3) Phân loại trục theo mặt cắt
Trục đặc(Solid Shaft) : là trục cứng rắn từ trong đến ngoài, là một khối đặc, sử dụng với mục đích thông thường.
Trục rỗng(Hollow Shaft) : là trục rỗng phía trong, sử dụng trong trường hợp đường kính trục quá lớn hay phải đáp ứng yêu cầu trọng lượng thấp.
Trục cạnh(Square Shaft, Hexagonal Shaft) : là trục mà mặt cắt có 3, 4 cạnh vv..
1. Máy móc và linh kiện trục
[Trục đặc]
[Trục rỗng]
[Trục cạnh]

## Slide 22: 2. Trục (Shaft)
Quá trình sản xuất vật liệu mạ sắt
- Quá trình chế tạo các loại sắt thép tiêu chuẩn phải trải qua các công đoạn từ tách quặng, luyện sắt, luyện thép, đến lăn cán tạo hình.
(2) Vật liệu trục
Độ bền thấp, độ mềm đa dạng 0.1~0.4%C thép các-bon, low alloy steel.
Ni, Ni-Cr, Cr-Mo vv..ở trục có tải trọng cao và tần suất quay cao thép Ni, thép Ni-Cr, thép Cr-Mo vv..
Trục có độ lớn thông thường có thể sử dụng thép thường hoặc thép đã qua cán nhiệt.
Nếu trục có đường kính lớn hơn 100[mm] có thể chế tạo bằng cách rèn.
Trục chuyển động dùng trong nhà xưởng, trục quay tần xuất thấp→ Dùng để cường hóa bề mặt dựa theo mức độ cần thiết của thanh sắt lạnh bằng thép các-bon.
Phần Journal của vòng bi tương hỗ cần tính mài mòn trong → sử dụng khi cường hóa tần suất cao, hoặc nung cường hóa bề mặt ngoài.
1. Máy móc và linh kiện trục
2-3. Vật liệu trục và mục đích sử dụng
Loại thường : Gia công bằng cách kéo kim loại qua Die Hole để co ngắn một đầu.
Cán nhiệt : Gia công bằng cách đưa qua Roll (quay đồng tốc nhưng trái chiều) một đôi có lỗ nhỏ hơn so với độ dày của nguyên liệu kim loại được gia công.
Nung : Là phương pháp tiếp các bon vào sắt để tăng hàm lượng các bon của sắt (thép cứng mặt ngoài,thép mềm mặt trong).
Nguyên liệu
Sắt tấm
Trụ sắt
Sắt hình
Vôi
Khí
Phế liệu sắt
Quặng sắt
Đá vôi
Than cốc
Lò luyện kim
Gang
Sát thỏi
Trước luyện

## Slide 23
(2) Đặc tính và mục đích sử dụng
1.Thép dùng trong cấu tạo máy(C) - Thép đóng vai trò quan trọng nhất trong việc cấu tạo nên máy móc, việc tăng hàm lượng
các bon tác động đến việc tăng độ cứng, độ bền hay là giảm tỷ lệ giãn dài, tỷ lệ co lại của thép.
2.Thép Crom(Cr) – Được đúc để tăng độ cứng và tăng tính chống ăn mòn, tính chịu nhiệt.
3.Thép Niken(Ni) – Do phải chịu tác động ăn mòn cao nên được chế tạo bằng nguyên liệu hợp kim hay được bọc một lớp vỏ mạ
bên ngoài để tạo thành hợp kim với Crom gọi là thép chống rỉ.
4.Thép Molybdeum(Mo) – Được sử dụng để tạo nên nòng súng hoặc các bộ phân máy yêu cầu nhẹ, độ bền cao và tính chịu nhiệt cao.
Độ bền kéo căng: Sức chịu lực của vật liệu.
Độ cứng: Độ cứng của bề mặt ngoài(cứng).
Độ bền: Độ bền của toàn bộ vật chất.
Tỷ lệ giãn dài: là độ giãn dài của vật liệu khi thực hiện thí nghiệm làm giãn dài, được tính bằng phần trăm.
Vật liệu
Ký hiệu
Mục đích
Độ bền kéo căng
Thép cacbon dùng trong chế tạo máy
Thép Crom
Niken Crom
Thép Niken Crom chống rỉ
Thép Crom chống rỉ
Trục nhỏ, Trục motor
Trục xe, Trục thường
Trục Crank, Trục thường
Trục Cam, Pitton Pin
Trục Cam, Trục Spline
Trục thường loại vừa và lớn
Trục nhỏ, Pitton Pin
Trục Crank, Trục Cam, Trục Propeller, Trục thường
Trục nhỏ, Trục vừa
Trục thường
Pitton Pin
Trục thường, Pitton Pin
Trục Crank, Trục xe, các loại trục
Trục lớn
Trục Crank, Trục lớn, Pitton Pin

## Slide 24: 2. Trục (Shaft)
(1) Lắp trục
Là quan hệ phát sinh chỉ số chênh lệch so với chỉ số trước khi nối hai bộ phận máy với nhau và phát sinh khoảng trống hoặc khoảng nới rộng.
(2) Phân loại trục lắp
Lắp lỏng(A~H): do số đo của lỗ lớn hơn số đo của trục nên lắp vào thường sinh ra khoảng trống.
Lắp khít(J~N): có thể xuất hiện khoảng trống hoặc khoảng bị dão.
Ấn vào(P~Z): do số đo của trục lớn hơn số đo của lỗ nên khi lắp vào sẽ bị xuất hiện khoảng bị dão.
(3) Công thức dung sai
Dung sai (Tolerance) = chỉ số sai số cho phép lớn nhất – chỉ số sai số cho phép nhỏ nhất
Chỉ số sai số cho phép lớn nhất(maximum limit of size) sai số cho phép lớn nhất so với sai số thật.
Chỉ số sai số cho phép nhỏ nhất(minimum limit of size) sai số cho phép nhỏ nhất so với sai số thật.
1. Máy móc và linh kiện trục
2-4. Lắp trục
Trục
Lỗ
Trục
Lỗ
*Khoảng trống: là khoảng cách giữa lỗ và trục khi lắp trục nhỏ hơn lỗ
*Khoảng nới rộng: là khoảng cách giữa lỗ và trục khi lắp trục to hơn lỗ.
[Khoảng trống]
[Khoảng nới rộng]

## Slide 25: 2. Trục (Shaft)
Tranh tác động một tải trọng lớn lên trục hoành.
- Có thể gây phát sinh cong vênh khi di chuyển hoặc bảo quản.
Không bảo quản tại nơi bị rung, lắc.
Không bảo quản tại nơi có nhiệt độ biến đổi nhanh.
Bề mặt ngoài có khả năng bị ăn mòn, gỉ sét.
- Không bảo quản ở nơi có độ ẩm cao.
- Không được để hở ga hoặc bị ăn mòn.
- Tránh bảo quản ở nơi tồn tại chất lỏng có tính axit.
Cần chú ý đến việc bị lõm hay gỉ sét, ăn mòn của bộ phận Journal.
Sử dụng vật dụng trợ giúp thích hợp khi tháo vòng bi. Tránh thay bằng các vật dụng có sẵn mà phải sử dụng các vật dụng thích hợp.
1. Máy móc và linh kiện trục
2-5. Hạng mục chú ý về trục

## Slide 26
3-1. Trục nối
3. Trục nối
3. Trục nối
1. Máy móc và linh kiện trục
- Là chi tiết máy có sự kết hợp của trục và trục và chủ yếu truyền động lực quay.
1) Khoản mục cần chú ý khi thiết kế trục nối
- Độ lớn của lực truyền động
- Phương sai(偏差) của trọng tâm trục
- Tốc độ quay của trục
2) Phân loại Coupling
Rigid coupling
Flexible coupling
Oldhams coupling
Universal coupling
Khi đường trục cắt nhau
Khi đường trục song song
Khi đường trục đồng nhất
Coupling trụ tròn
Flange coupling
Dạng flexible
Dạng bánh răng
Dạng xích
Khác

## Slide 27: 3. Trục nối
(1) Coupling cố định(Fixed Coupling)
Là loại Coupling sử dụng ốc(bolt) hoặc khóa(key) để kết nối hai trục thành một khối.
1)Coupling trụ tròn(Cylindrical Coupling)/ Muff coupling
Ⅰ) Loại Key Insert
Là loại coupling được cấu tạo đơn giản bằng cách cố định hai trục trong một ống trụ và giữ bằng key, sử dụng làm trục nối có đường kính nhỏ và trục máy chịu tác động truyền lực nhỏ.
Ⅱ) Coupling trụ tròn: - Clip coupling(Friciton slip coupling)
Vòng ngoài được cấu tạo bằng hai tấm thép đúc có hình bán nguyệt dùng để che phủ chỗ nối hai trục với nhau thông qua một lỗ có vách ngăn, gõ và kéo căng để đóng vào hai đầu ring thép mềm, coupling có torque nhỏ, tác động rung yếu, nhưng dễ dàng tháo rời.
1. Máy móc và linh kiện trục
3-3. Phân loại Coupling
Key
Coupling
Thiết bị an toàn
ⓐ Trạng thái lắp đặt
ⓑ Mặt cắt
Taper
Thép mềm : hàm lượng các bon thấp, thép các bon yếu
Đúc sắt : Được tạo ra từ nguyên liệu gang dùng để nung thép (銑鐵), sắt có hàm lượng cacbon trên 1,7% được nung nóng chảy ở nhiệt độ gần 1.150 ℃ và phải đạt đủ lượng cacbon từ 3.0∼3.6%.
Taper

## Slide 28: 3. Trục nối
- Clamp Coupling
Là loại coupling có hai trục bán nguyệt bằng thép đúc hoặc gang đúc được gắn chặt với nhau bằng bolt, hai trục được nối với nhau bằng key chung và dễ dàng tháo lắp. Được sử dụng cho trục có dường kính nhỏ hớn 200mm.
2) Seller’s Coupling
Là loại muff coupling cải tiến, mặt ngoài hình tròn và bên trong có một lỗ tròn. Mặt ngoài được gắn 3 bolt dài và sau đó được cố định bằng feather key.
1. Máy móc và linh kiện trục
ⓐ Hợp nhất
ⓑ Tách rời

## Slide 29: 3. Trục nối
2) Flange Coupling
Coupling được cố định bằng key được gắn flange ở cuối hai trục và nối với nhau bằng reamer bolt.
1. Máy móc và linh kiện trục
(a) Flange Coupling
(c ) Serration Coupling
(b) Unity of flange coupling
60 °
Reamer bolt
[Hình 1-21 Phân loại và cấu tạo của Flange Coupling]

## Slide 30: 3. 축 이음
(2) Flexible Coupling
Là coupling được sử dụng cao su, da, spind dây sắt để giảm tác động rung của truyền động của torque, hay khi khó hợp nhất trọng tâm hai trục.
1. Máy móc và linh kiện trục
Vỏ
Flange
Vỏ
Flange
ⓐ Tác động theo chiều ngang
ⓑ Tác động theo chiều dọc
[Phân loại và cấu tạo của Flexible Coupling]
(a) Gear Coupling
(b) Chain Coupling
(c) Grid flexible coupling

## Slide 31
ⓐ Coupling cao su nén
ⓑ Coupling cao su đơn truyền
①
② Doăng cao su
③
Busi cao su
Flange
Coupling bolt
Đai ốc
Hướng trục nhận
Hướng trục quay
Tua bin impeller
Pump impeller
[Phân loại và cấu tạo flexible coupling]
(d) Coupling lốp cao su
(e) Flange flexble coupling
(f) Fluid coupling
① Doăng cao su
3. Trục nối
1. Máy móc và linh kiện trục

## Slide 32: 3. Trục nối
(3) Oldham’s Coupling
Hai trục song song với nhau, được sử dụng khi khoảng cách giữa hai trục là rất nhỏ
→ không thích hợp khi quay ở tốc độ cao
(4) Universal Coupling
Là trục cắt nhau tại trung điểm của hai đường trục
với một góc độ nào đó, mà tại đó hai trục có thể quay
tự do.
1. Máy móc và linh kiện trục
(a) Hợp nhất
(b) Tách rời
Tấm chính
①
②
③
Trục truyền động
Trục nhận động

## Slide 33: 4. Bearing
4-1. Sơ lược về Bearing
4. Bearing
(1) Đặc điểm của rolling bearing
Torque ma sát lúc khởi động nhỏ, không có sự khác biệt lớn giữa mô men xoắn ma sát lúc khởi động và ma sát lúc vận hành.
Có thể thay đổi tương thích phù hợp theo tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế.
Xung quanh vòn bi có cấu tạo đơn giản, dễ dàng cho việc sửa chữa, kiểm tra.
Ở điều kiện thường, có thể nhận tải trọng của radial ổ bi và ổ chặn(thrust bearing) một cách độc lập.
Dễ dàng sử dụng trong điều kiện nhiệt cao và nhiệt thấp.
Do được bổ sung tải trước nên có thể tăng độ bền cho bearing.
(2) Phân loại hướng tải trọng
Radial bearing, thrust bearing, vòng bi tổng hợp.
1. Máy móc và linh kiện trục
Sức nặng của SHAFT
Sức nặng của FAN
AIR FLOW
AIR FLOW
REACTION THRUST
(LOAD ONSHAFT tải trọng trục)
Tải trọng BELT
BEARING
A
BEARING
B

## Slide 34
(a) Radial bearing(hướng kính)
Dùng khi trục chịu tác động của tải trọng theo hướng thẳng đứng
- Được dùng trong các bearing phổ biến đặt ở giữa để kết nối các trục và được
cấu tạo cơ bản bằng bi tại vòng trong và vòng ngoài để đỡ tải trọng trục.
(b) Thrust bearing (hướng dọc trục)
Dùng khi trục chịu tác động của tải trọng theo hướng dọc trục
-Là vòng tròn có tâm chạy qua đường trục, dùng trong máy ly tâm và bộ phận
quay sử dụng trục vuông góc.
(c) Vòng bi tổng hợp
Dùng khi trục chịu tác động đồng thời của cả tải trọng theo hướng dọc trục và hướng
thẳng.
- Vòng bi có hình nón, hay còn được gọi là ổ côn(taper bearing).
Chịu tải trọng cả hướng dọc trục và hướng vuông góc với trục, do tải trọng có thể bị
lệch nên dùng con lăn sẽ tốt hơn dùng bi.
4. Bearing
1. Máy móc và linh kiện trục
Radial bearing
Thrust bearing
Bearing tổng hợp

## Slide 35: 4. Bearing
(4) Định nghĩa Bearing
Là linh kiện có chức năng cố định trục của máy đang quay tại vị trí nhất định, vừa nâng đỡ trọng lượng trục và tải trọng tác động lên trục vừa làm trục quay.
(5) Cấu tạo của Bearing
1. Máy móc và linh kiện trục
<Bearing sử dụng sức gió>
< Bearing loại nhỏ>
<Các loại Bearing>

## Slide 36: 4. Bearing
1. Máy móc và linh kiện trục
Tham khảo. Đặt tên, số hiệu cho Bearing roller
Hệ thống
ký hiệu bearing
Số hiệu đường
kính trong
Số hiệu cạnh
tiếp xúc
Chỉ số
trong
Seal
Độ chính
xác
Tổ hợp
bearing
Khoảng trống
bên trong radial
Hình dáng
giàn con lăn
Ký hiệu cơ bản
Ký hiệu phụ
62
C2
P6
Độ chính xác( 6 cấp )
Ký hiệu Clearance
( nhỏ hơn so với cấp thông thường)
Số hiệu ký hiệu(deep groove ball bearing)
62 00 | 10
62 01 | 12
62 02 | 15
62 03 | 17
62 04 | 04*5
62 96 | 96*5
62 8 | 8
Cách đọc chỉ số trong của bearing
Chỉ số trong lớn hơn 500mm = Chỉ số trong bằng số đo toàn bộ
Số hiệu ký hiệu bearing= Hình thái bearing+ Ký hiệu chỉ số
Số hiệu ký hiệu chỉ số= số hiệu chiều dài+số hiệu đường kính(có trường hợp số hiệu chiều dài được rút gọn lại)
Ví dụ : 628 05
1:Bi của ổ tự định hướng, 2:Roller của ổ tự định hướng, 3:Taper roller bearing4:Double deep groove ball bearing
5: Double angular ball bearing, 6 : Deep groove ball bearing,7: Single angular ball bearing
Số hiệu đường kính trong
( Đường kính trong : 40㎜ = 8 × 5㎜)
08

## Slide 37: 4. Bearing
(5) Phân loại Bearing theo yếu tố truyền động
1. Máy móc và linh kiện trục
Radial Ball Bearing
Vòng bi(Ball Bearing)
Ổ đũa(Roller Bearing)
Rolling Bearing
Thrust Ball Bearing
Radial Roller Bearing
Thrust Roller Bearing
Tiết diện | Tên gọi
 | Single row deep groove ball bearing
 | Single row angular contact ball bearing
 | Duplex angular contact ball bearing
 | Four-point contact ball bearing
 | Double row angular contact ball bearing
 | Self-aligning ball bearing
 | Ball bearing for rolling bearing unit
Tiết diện | Tên gọi
 | Single direction thrust ball bearing
 | Double direction angular contact thrust ball bearing
 | High-speed duplex angular contact ball bearing(for axial loads)
Tiết diện | Tên gọi
 | Single row cylindrical roller bearing
 | Double row cylindrical roller bearing
 | Needle roller bearing
 | Single row tapered roller bearing
 | Double row tapered roller bearing
 | Spherical roller bearing
Tiết diện | Tên gọi
 | Cylindrical roller thrust bearing
 | Needle roller thrust bearing
 | Tapered roller thrust bearing
 | Spherical roller thrust bearing

## Slide 38: 4. Bearing
(1) Vòng bi một rãnh sâu(Single row deep groove ball bearing)
Là hình thái đại diện cho Rolling Bearing và có mục đích sử dụng rộng.
Vòng trong và vòng ngoài hộp bị được khoét rãnh, được cấu tạo là
hình cung có bán kính lớn hơn một chút so với bán kính của ball truyền động.
Có thể chịu được tác động theo hai hướng, hướng trục hoặc bất cứ hướng nào
trừ hướng nghiêng.
Mô men xoắn ma sát nhỏ nên phù hợp sử dụng với yêu cầu tốc độ quay cao,
tiếng ồn nhỏ, rung thấp.
Ngoài hình thái mở, có thể đóng gói bằng Shield hoặc Seal cao su.
Thường được sử dụng làm Press Retainer của tấm thép dày.
(2) Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc một dãy( Angular ball bearing )
Bearing có tính chuẩn xác cao và tốc độ quay lớn.
So với loại tiêu chuẩn vòng bi một rãnh sâu thì có khả năng chịu tải cao hơn.
Có thể chịu tải trong theo hướng dọc trục.
Thường gọi độ tiếp cận:15°, 30°,45°.
Góc tiếp xúc càng lớn thì càng đỡ được tải trọng theo hướng trục lớn.
Góc tiếp xúc càng nhỏ càng có lợi thế khi quay với tốc độ nhanh.
Gắn ký hiệu tùy theo cách gọi góc tiếp cận.
1. Máy móc và linh kiện trục
4-2. Ball Bearing

## Slide 39: 4. Bearing
① Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc một dãy ghép cặp đôi
Từ 2 Radial Bearing trở lên kết hợp với nhau tạo thành một cụm gọi là tổ hợp Bearing.
Thông thường, tổ hợp nhiều Angular ball bearing hoặc Tapered roller bearing.
Phân loại
Dạng DB – Nối mặt lưng với mặt lưng
(Chịu được tải trọng theo hướng nghiêng và hai hướng trục)
Dạng DF – Nối mặt ngoài với mặt ngoài
(Chịu được tải trọng theo hướng nghiêng và hai hướng trục)
Dạng DT – Tổ hợp song song cùng chiều
(Chịu tải trọng lớn của một bên trục)
< Cấu tạo Duplex row angular contact ball bearing >
1. Máy móc và linh kiện trục
<Bearing tổ hợp>
Cách cài đặt

## Slide 40: 4. Bearing
② Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc hai dãy(Double row angular contact ball bearing)
Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc hai dãy là loại vòng bi được kết hợp của hai
vòng bi đỡ chặn tiếp xúc một dãy có mặt lưng vòng ngoài tương ứng, từng vòng
trong và vòng ngoài tạo thành một thể thống nhất..
Hướng dọc trục(Thrust) tác động từ hai phía có chức năng tải.
(3) Vòng bi magneto(Magneto ball bearing)
So với vòng trong của vòng bi một rãnh sâu thì đa số nông hơn và không có chỗ nhô lên,
có cấu tạo vòng ngoài tách rời có chỉ số trong của vòng ngoài có cấu tạo chỉ
một bên có chỗ nhô lên.
Do có thể tháo rời vòng ngoài vòng bi nên rất tiện lợi cho việc kết nối.
Thông thường cứ hai chiếc tạo thành một cặp.
Số đo trong vòng bi từ 4~20mm, là loại vòng bi nhỏ.
Chủ yếu sử dụng trong máy phát điện xoay chiều loại nhỏ(magneto), gyro vv..
Thường sử dụng trong hợp kim của đồng Press Retainer.
1. Máy móc và linh kiện trục

## Slide 41: 4. Bearing
(4) Vòng bi 4 điểm tiếp xúc(Four-point contact ball bearing)
Được chia làm 2 phần tại trọng tâm trục bằng mặt phẳng vuông góc.
Là vòng bi đỡ chặn tiếp xúc một dãy của hình thức tách rời vòng trong và
vòng ngoài.
Tiếp góc của ball có khả năng tải tải trọng Radial, tải trọng Axial về hai hướng với
vòng trong vòng ngoài là 35°.
Tổ hợp mặt ngoài hoặc mặt lưng của 1 vòng bi, có thể thay thế bằng vòng bi đỡ chặn
tiếp xúc.
Thường được dùng trong máy chế tạo hợp kim đồng Retainer.
(5) Vòng bi cầu tự lựa hai dãy(Self-aligning ball bearing)
Vòng trong có 2 đường rãnh, đường rãnh của vòng ngoài có dạng mặt cầu. Bằng cách thống
nhất trọng tâm cong của mặt cầu và trọng tâm vòng bi trong, bi và retainer giúp cho
vòng ngoài đạt tính ly tâm thích hợp.
Điều chỉnh tự động vòng xoắn của trọng tâm trục được sinh ra khi có sai số hoặc lỗi dính
hỏng vv..của trục và thân và housing.
Góc độ cho phép1.5~3° (Cao nhất là 4°)
Có bi trong lô côn vòng trong và được lắp đặt trong bộ chuyển đổi.
1. Máy móc và linh kiện trục

## Slide 42: 4. Bearing
(1) Ổ bi đũa một rãnh(Single row cylindrical roller bearing)
Là trạng thái ổ bi có giàn con lăn trụ tiếp điểm với rãnh.
Chịu tải trọng lớn chủ yếu theo hướng kính.
Do có lực ma sát thấp giữa vật chuyển động và đỉnh giàn lăn nên thích hợp cho tốc độ quay nhanh.
Có thể tách rời vòng trong và vòng ngoài.
Sử dụng cho ổ đũa trụ có dạng vòng trong hoặc vòng ngoài không có đỉnh nhô lên cần
di chuyển tự do theo hướng dọc trục
Vòng trong, vòng ngoài đều có đỉnh nhô lên, và ổ đũa trụ có một đỉnh nhô lên có thể chịu tải
ở mức độ nào đó theo một hướng là hướng trục.
Ổ dũa trục hai dãy có khả năng chịu tải trọng cao theo hướng kính, thường được sử dụng làm
trục chính máy công cụ.
(2) Ổ đũa kim(Needle roller bearing)
Ổ đũa kim có chiều dài gấp 3~10 lần khi trải ra và có nhiều con lăn nhỏ.
Ổ có số đo vòng ngoài nhỏ hơn so với đường kính nội tiếp của con lăn, chịu tải lớn theo hướng kính.
Ổ đũa kim bao gồ cá loại ổ dạng Shell có vòng ngoài được cấu tạo từ hỗn hợp sắt cứng đặc biệt,
ổ bi có giàn con lặn dạng Solid, Cage & Roller, Cam Follower vv..
Tùy theo cách kết hợp giữa vòng ngoài và retainer sẽ hình thành các loại khác nhau.
Retainer kết hợp trong ổ bi chủ yếu sử dụng cho Press Retainer.
1. Máy móc và linh kiện trục
4-3. Ổ đũa (Roller Bearing)

## Slide 43: 4. Bearing
(3) Ổ đũa côn một dải(Single row tapered roller bearing)
Phần lõi có con lăn hình nón làm vật chuyển động, nhận chỉ dẫn từ đỉnh nhô lên của vòng trong.
Có khả năng chịu tải đồng thời của tải trọng hướng kính và hướng lực.
Giống với vòng bi đỡ chặn tiếp xúc, thường được sử dụng theo cặp. Tại đây, tùy theo sự điều
chỉnh khoảng cách vòng trong với vòng trong hoặc vòng ngoài với vòng ngoài theo hướng dọc
trục có thể tạo thành phần trong Clearance phù hợp.
Do là dạng tách rời nên có thể lắp đặt vòng trong và vòng ngoài một cách độc lập.
Tùy theo độ lớn nhỏ của góc tiếp xúc có thể chia thành các dạng bearing góc nghiêng thường,
nghiêng dốc vừa hay dốc lớn, và tùy theo số vòng con lăn là vòng đôi hay vòng bốn của ổ dũa
côn.
(4) Ổ bi tang trống tự lựa (Spherical roller bearing)
Là ổ bi được đặt con lăn có dạng trụ gỗ giữa hai dải con lăn vòng trong và mặt cầu vòng ngoài.
Trọng tâm cong của vòng ngoài mặt tiếp xúc đồng nhất với trọng trâm trục có tính ly tâm
giống với nguyên lý với vòng bi cầu tự lựa hai dãy.
Trong trường hợp trục hoặc housing bị cong vênh, hay không đồng nhất được trong tâm trục
thì được thiết lập tự động không thêm bất cứ lực nào lên vòng bi.
Vòng bi tang trống tự động có thể chịu tải theo hướng kính và hướng hai trục, do khả năng
chịu tải tương đối lớn của Radial nên phù hợp với khả năng chịu tải trọng trung và shock
tải trọng.
Góc độ cho phép từ1~2.5°
1. Máy móc và linh kiện trục
Cấu tạo
Khớp mặt sau(DB) (back to back)
Khớp mặt trước(DF) (face to face)
Khớp song song(DT) (tandern)

## Slide 44: 4. Bearing
(1) Vòng bi dũa chặn nhất hướng(Single direction thrust ball bearing)
Để ball có thể chuyển động, được thiết lập bằng home có dạnh washer của giàn con
lăn và ball.
Mặt trong thiết lập giàn con lăn trên trục, mặt ngoài thiết lập giàn con lăn trên housing.
Dùng để lắp đặt làm tâm giàn con lăn của trục ở vòng bi đôi.
(2) Vòng bi dũa chặn đẳng hướng(Double direction thrust ball bearing)
Vòng bi chặn đơn có thể chịu tải theo một hướng dọc trục và vòng đôi có thể
chịu tải theo hai hướng dọc trục.
Để giảm nhẹ sai lệch khi lắp đặt, có dạng vòng bi chặn được gắn washer vào vòng ngoài.
Vòng bi nhỏ chủ yếu được sử dụng cho Press Retainer, vòng bi lớn được sử dụng trong
retainer của máy chế tạo kim loại tổng hợp.
(3) (Spherical roller thrust bearing)
Là loại ổ bi chặn có con lăn trụ được đặt lệch.
Do mặt ngoài có cấu tạo hình cầu nên tạo ra tính ly tâm.
Thrust có khả năng tải tương đối lớn và thêm tải trọng hướng trục thì đa số có thể chịu tải
theo hướng nghiêng.
Dùng cho tấm cứng Press Retainer của Retainer, máy chế tạo hợp kim đồng Retainer.
1. Máy móc và linh kiện trục
4-4. Thrust Bearing
<Hộp côn>

## Slide 45: 4. Bearing
Do con lăn vòng bi là chi tiết cần độ chính xác cao nên yêu cầu phải cẩn trọng khi tiếp nhận.
Cho dù sử dụng vòng bi có tính năng cao , nhưng nếu tiếp nhận không đúng cách cũng không thể nhận được đúng tính năng mong đợi.
■ Chú ý khi tiếp nhận vòng bi.
Vòng bi và xung quanh phải sạch sẽ.
Cho dù là bụi nhỏ mắt thường ko thể nhìn thấy, nhưng cũng có thể gây tác động xấu đến vòng bi.
Bearing và xung quanh phải sạch sẽ để đảm bảo không có bụi lọt vào.
Tiến hành tiếp nhận một cách cẩn thận.
Cần phải đặc biệt chú ý khi tiếp nhận, nếu tác động quá mạnh lên vòng bi có thể gây ra xước hoặc rỗ. Nặng có thể dẫn đến vỡ hoặc rời ra.
Sử dụng dụng cụ tiếp nhận phù hợp. Tránh dùng những dụng cụ có sẵn, cần dùng những dụng cụ phù hợp.
Chú ý vòng bi bị gỉ.
Khi tiếp nhận vòng bi, cần phải chú ý làm sạch tay bởi mồ hôi tay có thể làm vòng bi bị gỉ.
Nếu có thể thì nên dùng găng tay bảo hộ. Và cần chú ý đến việc vòng bi bị gỉ do khí ăn mòn.
1. Máy móc và linh kiện trục
4-5. Hạng mục chú ý khi tiếp nhận vòng bi

## Slide 46: ▶▶2. 결합요소
2. Linh kiện nối
1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
1-1. Sơ lược về đinh ốc
1-2. Phân loại đinh ốc
1-3. Phân loại Nut
1-4. Tên gọi của đinh ốc
1-5. Thứ tự lắp đinh ốc
1-6. Cách chống long ốc
2. Pin
2-1. Đặc điểm các loại Pin
3. Key
3-1. Đặc điểm các loại Key

## Slide 47: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
1-1 Tóm tắt về đinh ốc
(1) Hiểu biết về ốc
Dưới đây là hình chuồn chuồn gỗ có ứng dụng nguyên lý xoáy ốc(a). Nếu dùng tay phải kéo tấm gỗ xoắn, chuồn chuồn gỗ sẽ
quay do tác động quay của đoạn gỗ xoắn. Bên phải là hình trụ Cam. Khi trụ Cam quay sẽ làm mẩu gỗ phía trên chuyển động
theo theo đường thẳng. Đinh ốc(screw) cũng là một loại Cam.
(a)Chuồn chuồn gỗ có ứng dụng
nguyên lý đinh ốc(xoáy ốc)
(b)Trụ Cam
[Hình 2-4 Linh kiện sử dụng nguyên lý đinh ốc]
2. Linh kiện nối
1. Đinh ốc (Bolt, Nut)

## Slide 48: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
(2)Đinh ốc là gì?
Dựa theo hướng xoắn của đường xoắn ốc trên đinh ốc phân ra thành đinh ốc phải và đinh ốc trái, đinh ốc
phải chiếm chủ yếu. Và đinh ốc có một đường xoắn gọi là đinh ốc một xoắn, đinh ốc có từ hai đường xoắn
trở lên gọi là đinh ốc hai xoắn, ba xoắn vv..và có tên gọi tổng thể là đinh ốc đa xoắn.
(a)Đinh ốc xoắn đôi
(b)Mặt nghiêng của đinh ốc
(C)Tên gọi các bộ phận đinh ốc
2. Linh kiện nối
Rãnh
pitch
Số đo vòng ngoài
Cạnh rãnh
Các bộ phận của đinh ốc

## Slide 49: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
(3) Tên gọi các bộ phận đinh ốc
(a)수나사
(b)암나사
[ Tên gọi các bộ phận đinh ốc]
1) Pitch: khoảng cách giữa hai đỉnh xoắn liên tiếp của đinh ốc.
2) Lead: khoảng cách dịch chuyển được khi xoay đinh ốc một vòng.
3) Đường kính ngoài: là đường kính của trục giả định tiếp xúc với đỉnh rãnh của đinh ốc, hoặc là đường kính của trục giả định
tiếp xúc ở dưới rãnh của ốc cái.
4) Đường kính danh nghĩa: đường kính ngoài của ốc đực(đinh ốc), ốc cái(đai ốc) là đường kính ngoài của ốc đực
vừa với ốc cái.
5) Đường kính vòng chân: là đường kính của trục giả định tiếp xúc với chân ốc, hoặc là đường kính của trục giả
định tiếp xúc với đỉnh rãnh của ốc cái.
6) Sườn ốc(flank): mặt nối đỉnh ốc và chân ốc
7) Đỉnh ốc: là mặt nối hai bên sườn ốc của đỉnh ốc.
8) Chân ốc: là mặt nối hai bên sườn ốc của thân thân ốc.
9) Chiều cao sườn ốc: là khoảng cách giữa đường thẳng nối các đỉnh ốc với đường thẳng nối chân ốc
(Đường kính ngoài- Đường kính vòng chân)
Góc độ ốc
a
Đường kính trong
Đường kính ngoài
pitch
2. Linh kiện nối
Đường kính trong
Đường kính vòng chân
Đinh
Đai ốc
Góc rãnh
Pitch
Mặt rãnh
Chiều cao đỉnh
Rãnh
Đỉnh ốc

## Slide 50: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
50
(4) Đinh ốc đa xoắn
Đinh ốc thường thường có một đường xoắn được gọi là ốc một xoắn(single thread screw) được sử dụng
khá phổ biến, ốc có từ 2 xoắn trở lên khi có độ lệch pha là 180° hoặc 120° ở mặt cắt của đường xoắn
và cột trụ được gọi là ốc xoắn đôi(double screw thread) và ốc xoắn ba(triple screw thread).
Do ốc đa xoắn có số vòng xoắn nhỏ nên dễ vặn vào và mở ra, nhưng dễ mở ra cũng là điểm hạn chế.
[Hình 2-7 Đinh ốc một xoắn và đinh ốc đa xoắn]
1/2p
p
11/2p
p
2p
3p
2. Linh kiện nối

## Slide 51: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
Phân loại bolt
Đinh ốc tròn
Đinh ốc nối
Đinh ốc metric
Đinh ốc chuyển động
Đinh ốc bốn cạnh
Đinh ốc unified
Đinh ốc hình thang
Đinh ốc ống
Đinh ốc răng cưa
Đinh ốc Knuckle
Ball Screw
2. Linh kiện nối
(5) Phân loại đinh ốc

## Slide 52: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
: Chủ yếu là ốc có dạng ba cạnh được sử dụng trong chi tiết máy, đo lường, ốc dùng để điều chỉnh..
Ốc metric(metric thread , M thread) : góc độ ốc là 60°, đường kính và pitch đo bằng mm, bao gồm ốc thường
(cease Thad)và ốc dẹt(fine thread).
Ốc unified(unified thread) : góc độ ốc là 60°, đường kính biểu thị bằng inch, số vòng xoắn xuất hiện trên một inch(25.4mm) gọi là pitch. Có ốc unified thường(UNC) và ốc unified dẹt(UNF).
Ốc ống(pipe thread) : góc độ ốc là 55°, số vòng xoắn xuất hiện trên một inch(25.4mm) gọi là pitch.
Ốc thường chủ yếu dùng 1/16 taper trên mối nối pipe, ốc ống trụ( PT: taper pipe thread) thường được dùng trong
mục đích che chắn, ốc ống bình hành (PF : parallel pipe thread) dùng trong việc lắp đặt máy.
Ốc tròn(round thread) : có thể gọi là knuckle thread, là loại ốc có góc đinh ốc là 30° phần cuối và dưới có hình
tròn, thường được dùng trong bộ phận chịu va đập mạnh, ốc bóng đèn, ốc lắp ở nơi nhiều bụi, cát hay trong máy
kéo tại công trường xây dựng.
2) Đinh ốc nối động
Đinh ốc vuông(square screw thread) : là loại ốc thích hợp cho việc truyền tải có tải trọng lớn theo hướng
dọc trục, hay khi tải trọng hương lực không đồng nhất hoặc tải trọng xen kẽ.
Đinh ốc thang(trapezoidal screw thread) : còn được gọi là đinh ốc tiêu chuẩn(acme screw thread),ốc có
góc 30°tính theo mét, 29°tính theo inch. Là ốc truyền thrust.
Đinh ốc răng cưa(buttress screw thread) : giống với máy ép sử dụng khi chiều áp lực đồng nhất.
Đinh ốc knuckle(knuckle thread) : ốc tròn, là ốc hình tròn, là ốc có đỉnh xoắn ốc và rãnh hình tròn, được
sử dụng trong bóng đèn, nơi dễ bị lọt bụi hoặc cát vv...
Ball screw : ball screw là loại lead screw) sử dụng ball.
Đai ốc (nut) được cấu tạo giúp ball có thể quay liên tục, giúp đai ốc quay liên tục từ điểm cuối bên này
đến điểm cuối bên kia.
1) Đinh ốc nối
2. Linh kiện nối
1-2. Phân loại đinh ốc

## Slide 53: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
Có cấu tạo 6 cạnh, 4 cạnh, tròn, bằng cách gắn bolt vào lỗ trên thân nut ta có thể kết nối các sản phẩm.
(Nut)
Flange Nut 6 cạnh
Nut 6 cạnh loại 1
Nut 6 cạnh loại 2,3
Nut 6 cạnh loại 4
Conical Washer
Cap Nut 6 cạnh
Nylon Nut
Castle Nut
Slot Nut
U Nut
Nut vuông
(1)
2. Linh kiện nối
1-3. Phân loại Nut
Đai ốc hàn
Là sản phẩm có gắn sẵn keo hàn nhô ra, được hàn để cố định đai ốc.
(Weld Nut)
Nut hàn 4 cạnh
Nut hàn vuông
Nut hàn 6 cạnh
Nut pilot 6 cạnh
Eye Nut
Là sản phẩm mà đai ốc có lỗ, đinh ốc được lắp xuyên qua lỗ, hay để vật có thể xuyên qua lỗ,
phải cần đến sự hỗ trợ của dây hoặc xích.
(2)
(3)
Đai ốc

## Slide 54: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
Trái 2xoắn M 50 ×3 - 2 : Ốc metric dẹt Trái 2 xoắn(M 50×3) cấp 2(đường kính ngoài 50mm, pitch3mm)
Trái M 10 - 2/1 : Ốc metric thường Trái 1 xoắn(M 10 ) có đai ốc cấp 2, đinh cấp 1
№ 4-40 UNC - 2A : Ốc unified thường Phải 1 xoắn(№. 4-40 UNC) cấp 2A
G ½ A : Ốc trụ song song(G ½) cấp A
Hướng xoắn
Số xoắn đinh ốc
Tên đinh ốc
Cấp đinh ốc
※ Trong trường hợp khắc tên sản phẩm, có thể khắc được cả ký hiệu như“ L2N M30 × 3 – 2”
★Đinh ốc unified: được sử dụng hai hoặc nhiều chiếc, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để nối các chi tiết máy thì được gọi là loại dùng để nối chi tiết máy.
Bắt đầu từ trước thế chiến thứ hai, để đẩy mạnh khả năng tương tích của ốc, ba nước Mỹ, Anh và Canada đi thỏa thuận về đinh ốc. Sau đó, đã có kết luận vào
năm 1945 và đến năm 1949 đinh ốc unified đã có mặt trên thì trường.
No.4-40 UNC-2A: Ốc phải, 1xoắn, loại unified thường(đường kính ngoài 2.845㎜, pitch 25.4/40=0.6350㎜), cấp 2A.
2. Linh kiện nối
1-4. Tên gọi của ốc

## Slide 55: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
Loại
Có
chỉ
số
I
S
O
Không
chỉ số
ISO
Chủng loại đinh ốc
Ốc dẹt thường(2)
Ốc metric thường(1)
Ký hiệu biểu thị
chủng loại
Ốc nhỏ
Ốc unified thường
Ốc unified dẹt
Ốc hình thang 30°
Ốc trụ côn
Đinh ốc côn
Đai ốc côn
Đinh ốc bình hành(3)
Ví dụ
Tiêu chuẩn
liên quan
Đinh ốc trụ côn bình hành
Ốc trụ côn
Ốc metric thang
Đinh ốc côn
(1) Trong số đinh ốc metric thường, M1.9, N2.3, M2.6 không tuân theo chỉ số ISO.
(2) Khi ốc cần độ chính xác cao người ta dùng ( ) và thêm ký tự vào sau pitch.
(3) Đai ốc bình hành Rp chỉ sử dụng cho đinh ốc côn R.
(4) Đai ốc bình hành Rs chỉ sử dụng cho đinh ốc côn PT.
(5) Trong ký hiệu ốc trụ, PT, PS, PF thể hiện tiêu chuẩn cũ.
M
M 8
M 8 × 1
KS B 0201
KS B 0204
S
S05
KS B 0228
UNC
UNF
3/8 - UNC
№.8-36UNF
KS B 0203
KS B 0206
Tr
Tr 10 × 2
KS B 0229
R
Re
Rp
R 3/4
Re 3/4
Rp 3/4
KS B 0222
G
G 1/2
KS B 0221
Ốc hình thang 29°
Đinh ốc bình hành(4)
Ốc trụ bình hành
TM
TW
PT
PS
PF
TM 18
TW 20
PT 7 (5)
PS 7 (5)
PF 7 (5)
KS B 0227
KS B 0226
KS B 0222
KS B 0221
<Bảng 2-1 Tên gọi và cách biểu thị của đinh ốc>
2. Linh kiện nối

## Slide 56: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
<Bảng 2-2 Bảng chỉ số ốc metric>
2. Linh kiện nối
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Pitch
Pitch
Ốc thường
Ốc dẹt
Ốc thường
Ốc dẹt
Đặc biệt
Ốc
Đường kính mũi khoan
Tên
Pitch

## Slide 57: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
(1) Chú ý chung khi lắp
Không sử dụng để nối phần tay cầm với pipe vv..
Tránh gõ gây va chạm mạnh với mặt sườn phần tay cầm bằng búa hay pipe vv..
Gắn sâu đai ốc, đinh một cách chắc chắn.
Nếu cho lực quá mạnh, Wrench có thể bị lệch. Chú ý tránh trơn trượt.
Không sử dụng búa để thay thế phần đầu.
(2) Trình tự lắp bolt trên tấm mỏng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trình tự lắp bolt trên tấm mỏng của thiết bị (loại bao thiết bị).
Bolt trên tấm được gắn bắt đầu từ giữa phần trên cùng, tiếp đến là bên trái, bên phải rồi xuống phần dưới cùng.
Sau cùng, để chắn chắn người ta vặn lại từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái một lần.
※ Nếu lắp ốc không có thứ tự sẽ gây hiện tượng cong vênh có thể ảnh hưởng đến sự an toàn.
2. Linh kiện nối
1-5. Thứ tự lắp ốc

## Slide 58: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
(3) Ví dụ về cách lắp trên mặt tấm tròn
1
2
3
4
5
6
7
8
Công đoạn lắp bolt theo thứ tự bằng cách thay thế trục trái trên mặt phẳng của chi tiết có hình tròn dày.
Đầu tiên gắn tạm ốc từ vị trí 1~8 sau đó vặn lại một lần bằng lực xoắn tiêu
chuẩn.
Sau cùng để chắc chắn, vặn lại ốc một lần từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái.
※ Khi gắn tạm ốc cần chú ý nếu lắp bằng lực xoắn tiêu chuẩn do tải trọng tác
động lên bolt là khác nhau có thể gây lắp không chính xác.
(4) Ví dụ về gắn thẳng trên sản phẩm có trọng lượng hình tròn hoặc vuông
※
1
2
3
4
5
6
7
8
Nếu sử dụng shoulder bolt giống như hình bên, cần lắp ở vị trí 1.
Sau khi xác định vị trí, tiến hành gắn tạm từ vị trí 2~8 giống hình bên.
Sau khi gắn tạm, gắn lại từ 2~8 bằng torque chuẩn.
Sau khi gắn toàn bộ bằng lực xoắn, tháo shoulder bolt ở vị trí số 1 và
thay bằng bolt thường và vặn lại toàn bộ bolt một lần bằng lực xoắn
chuẩn.
※ Pin được sử dụng nhiều để lắp sản phẩm có trọng lượng hoặc cần
độ chính xác cao. Được lắp theo thứ tự từ 1 ~ 8(nhất định phải lắp từ
trên xuống).
※ Shoulder Bolt
2. Linh kiện nối

## Slide 59: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
Khi lắp trên ốc vít kẹp, sử dụng lực ma sát sinh ra trên mặt được gắn ốc và ốc có pitch hợp lý để chống long ốc.
Thế nhưng khi bị rung lắc hay va đập mạnh, áp lực tiếp xúc bị giảm trong giây lát thì ma sát gần như trở về
không. Và nếu thường xuyên xảy ra hiện tượng này sẽ dẫn đến nguyên nhân ốc bị long. Cùng xem các cách
chống long ốc như sau:
1) Sử dụng washer chống long ốc
Spring washer được sử dụng phổ biến, nhưng việc tái sử dụng vòng đệm này, gây ra hư hại đến mặt kẹp bên trái,
mòn phần vênh của ốc ,hay là giảm độ đàn hồi dẫn đến làm giảm hiệu quả chống long ốc, không thích hợp cho
tốc độ quay cao và rung mạnh.
[ spring washer]
Phần cắt
(1)Phương pháp spring washer(vòng đệm vênh)
2. Linh kiện nối
1-6. Chống long ốc

## Slide 60: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
[Loại washer đính]
Có thể coi vòng đệm răng là vòng đệm có số phần cắt nhiều hơn. Việc tái sử dụng vòng đệm có thể gây hư hại phần vênh hay mặt kẹp bên trái khiến giảm hiệu quả chống long ốc nên cần kiểm tra kỹ lưỡng để kịp thời thay thế sản phẩm mới. Do đó, mật độ tách được sử dụng nhiều trong các loại sản phẩm điện cỡ nhỏ hoặc thiết bị điện gia dụng.
(a) Răng trong
(b) Răng ngoài
(c) Răng trong ngoài
(d) Hình đĩa
(2) Phương pháp dùng vòng đệm răng
2. Linh kiện nối

## Slide 61: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
61
(3) Các loại washer chống long ốc
Spring Washer(vòng đệm vênh)
Washer phẳng
Washer vuông thẳng
Taper Washer
Spring Washer đĩa
Washer sóng
Washer răng trong
Washer răng trong ngoài
Washer răng ngoài
Washer đĩa răng ngoài
Washer bánh răng zigzag ngoài
Washer bánh răng zigzag trong
Whirling Washer
Nord Lock Washer
2. Linh kiện nối
Notes: 61

## Slide 62: 1. Đinh ốc (Bolt, Nut)
Vặn vừa đủ hai đai ốc giống như hình dưới, sau đó dùng cờ lê vặn lại đai ốc phía trên và khi đó dù đai ốc phía dưới
có bị hơi lỏng thì do hai đai ốc tự giữ nhau nên dù vặn bolt bằng một lực yếu cũng không làm mất áp lực tiếp xúc
của ốc. Và đai ốc phía dưới được gọi là đai khóa (lock nut). Tải trọng vốn có của ốc tác động vào đai ốc trên, và đai
ốc trên có độ dày giống với đai ốc thường.
[Hình 2-15 Chống long ốc bằng lock nut]
Nut cố
định
Phương pháp sai
Cố định
quay ngược 15°~20°
Nut
Bolt
1) Phương pháp chống long đai ốc
2. Linh kiện nối

## Slide 63: 2. Pin
2. Chốt(Pin)
Do phương pháp lắp đặt đơn giản khi chịu tại trọng nhỏ lên chốt mở hay gear vv..nên được sử dụng rộng rãi làm key.
Được chia thành các loại chốt bình hành, chốt côn và chốt hãm.
Được sử dụng để đóng mở duy trì vị trí nhất định của hai chi tiết hoặc để dùng trong que nối.
Thường bằng 1/50 của taper, có loại bị tách ở phần cuối và loại không tách ở phần cuối.
ℓ
ℓ
dp
dp
Taper 1/50
ℓ
d
★ Ví dụ ứng dụng chốt bình hành
-Dùng để nối xích xe đạp.
★ Ví dụ ứng dụng chốt côn
Dùng trong khớp nối petal xe đạp hay trong khớp nối crank.
(1) Chốt bình hành(parallel pin)
(2) Trốt côn(taper pin)
2. Linh kiện nối
1-1. Đặc điểm các loại chốt

## Slide 64: 2. Pin
D
ℓ
d1
d
★ Chốt hãm (split pin)
- Dùng để cố định ốc sau khi nối bolt với nut.
Sau khi khoan lỗ trên bolt, gắn chốt pin và tách hai đầu chốt pin ra.
Là loại chốt chống lỏng ví dụ như chóng dão ốc và đai ốc, hoặc ngăn không cho chi tiết gắn trên trục bị long ra, bằng cách sau khi đóng chốt vào thì tách phần cuối của một đầu chốt ra làm hai.
Mối nối knuckle pin có cấu tạo một lỗ nhỏ đặt chốt nối ở gậy, có thể kết các chuyển động riêng của hai đầu gậy. Được sử dụng rộng rãi làm thanh kéo của máy hay dụng cụ truyền động lực ô tô(e).
d1
ℓ
ℓ
d
(3) Chốt hãm(split pin)
(4) Knuckle pin
2. Linh kiện nối

## Slide 65: 2. Pin
30°
15°
L
L
a
a
a
d1
d1
d2
s
< Ø8mm
≥Ø8mm
[ spring pin]
[Ví dụ về các ứng dụng chốt]
★ spring pin
-Sử dụng để chống long bolt, nut và trong phần nối của bản lề.
Nhẹ hơn so với pin thẳng.
Spring pin được gắn vào lỗ nhỏ hơn đường kính ngoài, sping dùng để kết hợp các bộ phận máy móc (d)
(5) Spring pin
2. Linh kiện nối

## Slide 66: 3. Khóa
3. Key
Khóa là đối tượng dùng để cố định gear, ròng rọc, bánh định tốc, coupling, chân côn vv..vừa chống dịch chuyển
vừa truyền lực quay. Chủ yếu truyền lực bằng cách tác dụng trực diện lên mặt cắt chứa trục và khóa. Nguyên
liệu khóa được tạo ra từ thép cacbon loại 8(SM45C) và thép cacbon rèn loại 5(SF55).
★ SM45C : thép cacbon dùng để cấu tạo máy, được quy ước tùy theo cách xử lý nhiệt(chuẩn hóa, nung, tôi, ram). ★ Lực truyền động: là nếu tác động một lực đôi theo hai hướng song song trái nhau vào mặt cắt nào đó của vật thì mặt đó trở nên trượt và truyền động, còn được gọi là sự biến dạng trượt(shear).
Khi đó, việc chịu tác động được gọi là truyền động, lực chịu tác động của lực tác động như thế được gọi là lực truyền động.
★ Tác động chêm(nêm): Vật mà ở đầu và cuối có góc độ nhỏ, mặt cắt có dạng chữ V được cắt gọt từ gỗ hoặc sắt được gọi là cái chêm(nêm), dùng để tách ra từ gỗ hoặc đá hay đỡ vật có trọng lượng lớn
hay sử dụng khi cần nối chắc chắn, sử dụng nguyên lý mặt phẳng nghiêng của động lực học.
2. Linh kiện nối
1-1. Đặc điểm của từng loại khóa
(1) Khóa trượt(sliding key)
Có thể gọi là then lăng trụ(feather key), khóa cố định mấu lồi hoặc trục, bằng cách
tạo rãnh khóa(key home) dài trên trục có thể di chuyển mấu lồi theo hướng dọc trục.
Do trong lúc nhận tải mà cần bôi trơn, phải tác động một lực vừa phải vào áp mặt sườn
và dùng spline để truyền mô men xoắn lớn.(g)
(2) Khóa chìm(sunk key)
Được gọi là khóa chìm, cả trên trục và trên mấu lồi đều được tạo rãnh khóa ,
khóa có hình vuông hoặc hình chữ nhật, là loại khóa cơ bản nhất.
Là khóa có mặt trên dưới song song gọi là khóa bình hành(parallel key),
chỉ có mặt dưới có khóa côn (taper key) được đính nghiêng.
Để đóng vào khóa côn, có loại khóa gắn đầu (gib taper key) là loại khóa được
gắn thêm đầu.
Dựa theo độ khớp chính xác của khóa và rãnh khóa trên khóa bình hành, người
ta chia ra làm loại 1 và loại 2, loại 1 là loại có độ chính xác cao, loại 2 là loại có
độ chính xác tương đối, thích hợp dùng ở nơi cần độ chính xác và độ bền thấp.
Cạnh dài của khóa có các hình dáng: vuông, tròn một đầu, tròn hai đầu, nhọn vv..
chủ yếu có dạng hình tròn hoặc hình vuông.(h)
(g)Khóa trượt
(h)Khóa chìm

## Slide 67: 3. Key
(d)Chốt bán nguyệt
(4) Key bán nguyệt (woodruff key)
Là dạng khóa hình bán nguyệt thường dùng trên các trục nhỏ(60mm trở xuống).
Do home sâu nên làm giảm độ bền của trục.
Áp dụng cho trục côn của xe ô tô hay máy chế tạo vv..
Do độ dốc(tiếp xúc) tự động tiến hành tại mấu lồi của rãnh khóa(key home) nên dễ dàng lắp đặt và sửa chữa(d).
(c)Chốt tròn
(3) Key tròn(round key)
Cũng có thể gọi là khóa chốt(pin key), sau khi nối khít trục, đục một lỗ và tra khóa vào, cài đặt đơn giản dễ dàng.
Key này không dùng torque cắt mà dùng để cố định chuyển động của mấu lồi, theo hướng dọc trục.
Chốt côn(1/50) được sử dụng trên chốt. (c)
2. Linh kiện nối

## Slide 68: ▶▶3. 전동요소
3. Bộ phận truyền động
1. Bánh răng gear
1-1. Sơ lược về bánh răng
1-2. Hạng mục chú ý khi xử lý bánh răng
2. Máy giảm tốc
2-1. Sơ lược về máy giảm tốc
2-2. Máy giảm tốc bánh răng đa hệ
2-3. Máy giảm tốc bánh răng worm
2-4. Máy giảm tốc bánh răng hành tinh
2-5. Ổ đĩa harmonic
2-6. Máy giảm tốc bánh răng cycloid
2-7. Hạng mục chú ý khi xử lý máy giảm tốc
3. Đai belt
3-1. Sơ lược về chuyển động Belt
3-2. Sơ lược về Timing Belt
3-3. Phân loại và mục đích sử dụng Timing Belt
3-4. Tìm hiểu về thật ngữ timing Belt
3-5. Hạng mục xử lý khi xử lýTiming Belt
4. Xích chain
4-1. Đặc điểm của Chain
4-2. Phân loại Chain

## Slide 69: 1. Gear
(1) Bánh răng là
Là việc lắp đặt hai hay nhiều bộ phận trên trục với mục đích quay hoặc truyền động.
Bánh răng(Gear, 齒車) là bộ phận máy truyền động lực bằng cách khớp các răng (齒) theo thứ tự, nhỏ hơn khoảng cách giữa
hai trục, có tỷ lệ vận tốc quay chính xác và truyền động lực quay lớn được sử dụng trên phạm vi rộng từ máy đo cho đến bánh
răng giảm tốc của máy có mã lực lớn.
★ Mã lực [馬力, horse power) :là đơn vị đo động lực(動力) hoặc công suất. Hay còn được gọi là sức ngựa, bắt nguồn từ việc đo công suất hoạt động trong một đơn vị thời gian(1phút) của một con ngựa.
Ngoài mã lực, đơn vị đo động lực còn có wat(W) và kilo wat(kW).
Mã lực chủ yếu được dùng để đánh giá tỷ lệ năng lượng, tua pin vv..hay tỷ lệ hấp thụ truyền động máy. Sự khác biệt giữa torque và mã lực là khi nói đến torque là nói đến chuyển động quay còn nói đến
mã lực là nói đến lượng công việc làm được khi dùng lực quay đó. Tóm lại, torque là sức và mã lực là lượng công việc.
Ưu điểm
① Truyền động lực hay động lực quay chính xác
② Truyện động bằng tỷ lệ tốc độ vòng quay(角速度比) chính xác
③ Kết cấu đơn giản
④ Tiêu hao điện năng thấp
⑤ Tuổi thọ cao
1-1. Sơ lược về bánh răng(gear)
1. Gear
3. Bộ phận truyền động
● Định nghĩa trong tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc(KS B 0102)
- Bánh răng(bánh răng lớn) : là loại bánh răng khớp có nhiều răng
- Pinion(bánh răng nhỏ) : là loại bánh răng khớp có ít răng
- Bánh răng truyền động(driver, driving gear) : là bánh răng khớp gắn trên trục truyền động
- Bánh răng nhận động(follower, driven gera) : là bánh răng khớp gắn trên trục nhận động
KSB0102

## Slide 70: 1. Gear
3. 3. Bộ phận truyền động
(2) Tên gọi các bộ phận bánh răng

## Slide 71: 1. Gear
71
3. Bộ phận truyền động
(2) Tên gọi các bộ phận bánh răng
Gear 구동
Chân răng
Đỉnh răng
Đường pitch
Mặt ngoài
Độ rộng răng
Đường tròn đỉnh răng
Đường pitch
Đường chân răng
Chiều cao đỉnh răng
Chiều cao chân răng
Tổng chiều cao răng
Chiều cao có ích
Chiều cao đỉnh răng
Chiều cao chân răng
Điểm pitch
Khoảng giữa răng
Khoảng giữa răng

## Slide 72: 1. Gear
3. Bộ phận truyền động
Trục song song
Gear
Trục giao nhau
Trục so le
(3) Phân loại bánh răng
Tên | Image |  | Tên | Image |  | Tên | Image
Bánh răng trụ (Spur Gear) |  |  | Bánh răng côn thẳng (Straight Bevel Gear) |  |  | Bánh răng xoắn (Screw Gear) | 
Bánh răng thẳng khớp trong (Internal Gear) |  |  | Bánh răng nón răng cong (Spiral Bevel Gear) |  |  | Bánh răng động trục vít (Worm Gear) | 
Bánh răng nghiêng (Helical Gear) |  |  |  |  |  | Bánh răng vít hypoid (Hypoid Gear) | 
Bánh răng và thanh răng (Rack ) |  |  |  |  |  | Bánh răng helicon (Helicon Gear) | 

## Slide 73: 1. Gear
3. Bộ phận truyền động
(1) Bánh răng trụ ( Spur Gear )
Răng của bánh răng trụ song song với trục, ăn khớp với nhau theo hướng bên ngoài.
Là loại bánh răng cơ bản, dùng để truyền động lực tại nơi bằng phẳng.
Hướng quay của hai trục ngược nhau.
(2) Bánh răng thẳng khớp trong (Internal Gear)
Giống với bánh răng trụ, bánh răng nằm trên hai trục song song nhưng một có bánh răng ăn khớp trong và một có bánh răng ăn khớp ngoài.
Dùng để truyền động lực tại nơi bằng phẳng
Khác với bánh răng trụ là có cùng hướng quay và có tỷ lệ giảm tốc của bánh răng lớn.
Là bánh răng nằm song song, hai bánh răng ăn khớp với nhau có trọng tâm trục song song với nhau.
Do có các răng nhô lên trên khối trụ nên thường được gọi là bánh răng trụ (Cylindrical gear.
Nếu các răng nhô lên bên ngoài thì gọi là bánh răng ngoài(External gear), nhô lên bên trong gọi là bánh răng trong(Internal gear).
1-2. Bánh răng trục đứng

## Slide 74: 1. Gear
(3) Bánh răng nghiêng (Helical Gear)
Di chuyển từng chút một vị trí của răng để ngăn việc ăn khớp đồng thời đường răng của bánh răng trụ, nhóm các bánh răng trụ được gọi là bánh răng bậc thang(stepped gear)
Là loại bánh răng bậc thang có từng nấc rất mỏng, đường răng bị bẻ cong thành đường xoắn cong.
Do đường răng là một đường xoắn cong nên giúp cho bánh răng này ăn khớp mềm mại hơn loại bánh răng trụ, các bánh răng ăn khớp trơn tru và không gây tiếng ồn.
Do đường tiếp xúc dài hơn bánh răng trụ nên giúp truyền đi một lực lớn hơn.
So với bánh răng trụ, bánh răng nghiêng phát sinh lực tải đẩy (推力, Thrust load) ở hướng trọng tâm trục nên cần chú ý khi lựa chọn bearing.
Với mục đích làm mất đi lực tải đẩy trên bánh răng nghiêng thường, người ta lắp thêm hai bánh răng nghiêng vào hướng xoắn, hay sử dụng bánh răng nghiêng đôi.
(4) Bánh răng và thanh răng (Rack )
Là loại bánh răng biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng.
Dùng cùng với bánh răng nhỏ(Pinion).
Và ngược lại cũng có thể biến chuyển động thẳng thành chuyển động quay.
3. Bộ phận truyền động

## Slide 75: 1. Gear
(1) Bánh răng côn thẳng (Straight Bevel Gear)
Sử dụng trong trường hợp hai trục cắt nhau trên mặt một mặt phẳng bằng cách tỉa răng trên mặt trụ.
Được sử dụng rộng rãi với mục đích truyền động của hai trục giao nhau ở một góc độ nào đó.
Trường hợp vuông góc xảy ra nhiều.
Là bánh răng có đường răng đồng nhất trên mặt trụ tròn pitch.
Bánh răng côn thẳng có bánh răng ăn khớp với nhau chuyển động từ trên xuống dưới.
Là loại bánh răng dễ chế tạo và tốn ít chi phí lắp đặt trong số các loại bánh răng côn.
Đặc biệt, bánh răng côn có số bánh răng nhỏ và bánh răng có số răng bằng nh며 được gọi là bánh răng côn đỉnh vuông (Miter gear).
Là bánh răng gắn trên hai trục giao nhau.
Là loại bánh răng côn với đường răng có dạng đường xoắn ốc.
Do đường ăn khớp của một lần tiếp xúc là lớn nên tạo ra chuyển động mềm mại hơn so với bánh răng côn thẳng.
Đặc biệt, có thể giảm thiểu rung hay tiếng ồn khi chuyển động khớp với tốc độ lớn. Đường xoắn của bánh răng nón răng cong có dạng giống hình bên.
(2) Bánh răng nón răng cong(Spiral bevel gear)
3. Bộ phận truyền động
1-3. Bánh răng trục giao nhau

## Slide 76: 1. Gear
Khi trục của hai bánh răng trục so le không cắt nhau, không song song thì được gọi là bánh răng trục so le.
Bánh răng nhỏ của bánh răng trục vít động có hình dạng gần giống với đinh ốc.
Được chế tạo bằng công cụ cắt gọt có hình dạng giống với bánh răng nhỏ của bánh răng động trục vít, được gọi là bánh vít(worm wheel).
Răng của bánh vít có hình dạng bị uốn cong, đuôi răng dày hơn thân răng.
Bánh răng động trục vít có tỷ lệ giảm tốc lớn hơn so với bánh răng xoắn.
Có nhược điểm là hiệu số bánh răng thấp.
Bánh răng động trục vít thường được sử dụng trong máy của thang máy hay tòa nhà
đỗ xe, hoặc dùng trong table để làm quay công cụ máy.
(1) Bánh răng xoắn(Crossed helical gear)
(2) Bánh răng động trục vít(Cylindrical worm gear)
Là bánh răng tạo ra để hai trục của bánh răng xoắn không song song, không giao nhau.
Ưu điểm lớn nhất của loại bánh răng này là dễ dàng lắp đặt và góc trục trung tâm và khoảng cách giữa hai trục không mẫn cảm với sự thay đổi.
Giá thành thấp cũng là một trong những ưu điểm của loại này.
Có thể tạo giống với cách thức chế tạo bánh răng nghiêng .
Nhược điểm của bánh răng xoắn là do các răng ăn khớp với nhau bằng các tiếp điểm nên khi chịu một tải trọng lớn hớn tải trọng cho phép, khiến các điểm tiếp xúc biến thành đường tiếp xúc và trở thành nguyên nhân mài mòn bánh răng.
3. Bộ phận truyền động
1-4. Bánh răng trục so le

## Slide 77: 1. Gear
Bánh răng nhỏ có hình xoắn ốc được gắn trên thanh sắt trụ.
Bánh răng được đục bằng trụ vít có hình dạng giống với bánh răng nhỏ, và có hình đường xoắn ốc tương đối .
Bánh răng piroid và bánh răng helicon ngoại trừ bánh răng nhỏ của bánh răng spiroid có dạng hình trụ ra thì những phần còn lại đều giống nhau.
(4) Bánh răng helicon(Helicon gear)
3. Bộ phận truyền động
Có hình dạng giống nhưng khác về vị trí so với bánh răng côn.
Bánh răng nhỏ và trục giữa bánh răng vừa không giao nhau vừa so le nhau.
Chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô để truyền động tĩnh.
(3) Bánh răng vít hypoid(Hypoid gear)

## Slide 78: 1. Gear
78
3. Bộ phận truyền động
(1) Răng hình vi sai(cycloid)
Được sử dụng trong máy móc, đồng hồ, là đường lăn của một điểm trên cuộn tròn vẽ ra trên pitch one.
Đặc điểm : Slip nhỏ(Ma sát lợi)
Áp lực góc (tại mỗi vị trí) là biến đổi.
Do được tạo ra từ các đường tròn hỗn
hợp nên chế tác khó.
Phần đuôi có độ bền kém.
1-5. Các loại hình dáng cong của bánh răng
[Đường lăn của răng hình cycloid]
Pitch one
Cyloid ngoài
Cyloid trong

## Slide 79: 1. Gear
79
3. Bộ phận truyền động
(2) Răng hình involute
Được sử dụng trong truyền động thường, là đường lăn được vẽ ra của điểm khi vừa căng dây cuộn vừa gỡ điểm đó ra
trên đường tròn gốc(Base Circle) .
Đặc điểm : Dễ dàng chế tạo.(duy nhất một đường cong)
Góc độ lớn.
Áp lực góc ổn định.
[Nguyên lý hoạt động của bánh răng involute]
[Đường lăn của bánh răng involute]
구동
Pitch one
Đường tròn gốc
Pitch one
Đường tròn gốc
Đường tròn gốc
Pitch one

## Slide 80: 1. Gear
80
3. Bộ phận truyền động
(3) So sánh răng Cycloid và răng Involute
Loại / Tính chất | Răng cycloid (cycloid tooth) | Răng involute (involute tooth)
Áp lực góc | Biến đổi | Cố định
Tỷ lệ trượt | Cố định | Biến đổi lớn, Tỷ lệ trượt trên điểm pitch bằng 0
Ma sát | Đồng nhất | Không đồng nhất (phát sinh biến đổi của bánh răng)
Dụng cụ cắt | Phải nối với đường cong cycloid, cần nhiều dụng cụ cắt tùy theo con lăn tròn. | Do có dạng đường thẳng(hình thang) nên chế tạo dễ và có giá cả thấp
Cách chế tạo | Cho dù là khoảng trống nhưng cũng yêu cầu độ chính xác cực cao. Dùng duy nhất, không thể thay đổi công cụ chế tạo. | Cho phép sai số nhỏ ở khoảng trống. Cho phép dùng nhiều hay thay đổi công cụ chế tạo.
Khoảng cách tâm | Phải chính xác | Cho phép sai số nhỏ
Mức độ lắp đặt | Khó | Dễ
Under cut | Không phát sinh | Phát sinh
Độ tương thích | One pitch và còn lăn tròn phải tương thích với nhau | Áp lực và modul phải tương thích với nhau
Mục đích sử dụng | Máy móc có tính chính xác cao (đồng hồ, các loại máy đo) | Trong truyền động hay trong các mục đích thông thường khác
★ 전위절삭 : là phương pháp đặt trụ pitch tiêu chuẩn của công cụ ở một vị trí chính là vị trí trụ pitch tiêu chuẩn của bánh răng bị cắt để cắt cắt bánh răng.
★ Under cut : đường cong involute không tồn tại bên trong vòng tròn gốc nên răng được khoan vào tận phần trong vòng gốc,
là hiện tượng một phần đường cong involute bị ăn mòn khi bánh răng chuyển động ăn khớp với nhau.

## Slide 81: 1. Gear
Nếu muốn điều chỉnh khi các bánh răng có độ lớn nhỏ khác nhau phải tránh bôi sơn chống rỉ lên bánh răng lớn.
- Nếu bôi sơn trống rỉ lên bánh răng lớn trong quá trình lắp bánh răng thì bánh răng lớn sẽ có nhiều cách tiếp xúc trong một lần quay.
- Nhất định phải bôi sơn trống rỉ lên bánh răng nhỏ và xem xét lại bánh răng lớn.
Tránh làm cho khe hở cạnh răng(Backlash) của bánh răng bằng không.
- Nếu số đo khe hở cạnh răng(Backlash) hợp lý sẽ giảm rung, tiếng ồn và tăng tuổi thọ bánh răng.
① Cho phép sai số nhất định khi chế tạo bánh răng.
② Cho phép biến dạng bánh răng nhất định do quá tải.
③ Cho phép sai số nhất định khi chế tạo hộp bi.
④ Cần thiết trong màng lọc dầu.
Nếu muốn làm cho khe hở cạnh răng(Backlash) của bánh răng bằng không mà không đáp ứng được những điều khiện này sẽ gây nóng dính vào nhau.
Thông thường Backlash có khoảng từ 0.03~0.05M (M=Module).
-Vị trí đo là lấy 5~6 điểm tiêu biểu trên tâm bánh răng và lấy số đo trung bình làm số đo.
⦁ Mục đích sử dụng backlash
1. Chênh lệch giữa hình dạng răng và pitch
2. Sai lệch khi lắp đặt
3. Bánh răng nở ra do phát sinh nhiệt.
4. Giúp cho việc lọc dầu.
5. Dùng để bảo vệ, giảm sự biến dạng khoảng giữa của trục lắp bánh răng do trọng lực.
*Nóng dính : là hiện tượng các vật kim loại bị dính vào nhau do phát sinh nhiệt(cháy).
*Backlash : là khoảng cách bị rộng ra giữa các răng khi ăn khớp.
*Module : là giá trị biểu thị bằng đơn vị mm của số pi (π) chia cho pitch mặt gốc. (Thể hiện độ lớn của răng.)
Ngoài ra, độ lớn của răng còn được biểu thị bằng CP(Circular pitch), DP(Diametral pitch) vv..
3. Bộ phận truyền động
1-6. Chú ý khi xử lý bánh răng

## Slide 82: 2. Máy giảm tốc
Là loại máy sử dụng bánh răng để biến đổi tốc độ, làm giảm vòng quay của nguồn truyền động chính(chủ yếu là mô tơ) bằng số vòng quay cần thiết và nhận được mô men xoắn(torque, lực) cao hơn.
(1) Máy giảm tốc là
3. Bộ phận truyền động
2-1 Tóm tắt về máy giảm tốc
2. Máy giảm tốc

## Slide 83: 2. Máy giảm tốc
83
Hình dạng nhỏ nhưng truyền được lực lớn.
Không sinh ra trơn trượt, tỷ lệ giảm tốc rất cố định.
Có cấu tạo trong.
Tỷ lệ giảm tốc được chọn lọc một cách rộng rãi.
(2) Đặc điểm của máy giảm tốc
(3) Các loại máy giảm tốc
2 trục song song: máy giảm tốc bánh răng nghiêng
2 trục giao nhau tại một điểm: máy giảm tốc bánh răng côn
2 trục so le với nhau: máy giảm tốc bánh răng động trục vít
Ổ đĩa harmonic: với các ưu điểm tỷ lệ giảm tốc cao, phân khối nhỏ, backlash nhỏ, độ định vị và quay cao, lượng mô men xoắn lớn, hiệu suất cao, chuyển động tĩnh vv..nên được sử dụng rộng rãi.
3. Bộ phận truyền động
2. Máy giảm tốc

## Slide 84: 2. Máy giảm tốc
(a) Cấu tạo máy giảm tốc bánh răng trụ loại nhỏ
(b) Cấu tạo máy giảm tốc bánh răng kẹp trục vít
(c) Cấu tạo ổ đĩa harmonic
3. Bộ phận truyền động
(4) Cấu tạo máy giảm tốc

## Slide 85: 2. Máy giảm tốc
(5) Phân loại máy giảm tốc
Theo hình dạng
Phân loại máy giảm tốc
Bánh răng mô tơ
Geared Motor
Theo hướng
Trục đồng tâm
Coaxial Shafts
Cách gắn
Nằm ngang
Foot mounting
Theo hình dáng trục
Trục đặc
Solid Shafts
Bánh răng khác(Nối)
Bevel và Helical
Máy giảm tốc độc lập
Speed Reducer
Trục bình hành
Parallel Shafts
Vuông góc
Flange mounting
Trục rỗng
Hollow Shafts
Helical và Worm
Motorized speed Reducer
Trục giao nhau vuông góc
Right angle Shafts
Trục rỗng
Shaft mounting
Worm và wormwheel
Worm và Planetary
Helical và Planetary
Bevel và Planetary
3. Bộ phận truyền động

## Slide 86: 2. Máy giảm tốc
Tùy theo cách lắp đặt các loại bánh răng mà chia ra thành bevel và helical, helical và worm, worm và wormwheel, helical và planetary , bevel và planetary, worm và planetary, và được gọi là máy giảm tốc hỗn hợp.
1) Phân loại dựa vào hình dạng
Máy truyền động và máy giảm tốc được gắn lại thành một thể thống nhất.(Geared Motor)
Máy giảm tốc độc lập không có máy truyền động.(Speed Reducer)
Là máy giảm tốc(Motorized speed Reducer) bao gồm cả máy truyền động liên kết bằng Coupling, V-Pulley vv..trên Bed.
2) Phân loại theo hướng đối tượng trục tốc độ cao hay thấp
Trục đồng tâm(Coaxial Shafts): có trong máy giảm tốc Planetary(bánh răng hành tinh)và Cyclo, sử dụng
bánh răng helical, power bằng trục đồng tâm.
Trục bình hành(Parallel Shafts): máy giảm tốc cơ bản cấu tạo từ helical gear.
Trục giao nhau vuông góc(Right angle Shafts): có trong máy giảm tốc bevel, worm.
3) Phân loại theo cách gắn
Foot mounting : phương pháp gắn máy giảm tốc nằm ngang.
Flange mounting: phương pháp gắn máy giảm tốc nằm vuông góc.
Shaft mounting: phương pháp gắn trục rỗng.
4) Phân loại theo hình thái trục
Trục đặc(Solid Shafts)
Trục rỗng(Hollow Shafts)
5) Khác
3. Bộ phận truyền động

## Slide 87: 2. Máy giảm tốc
(6) Các loại máy giảm tốc(Giới thiệu các loại tiêu biểu)
① Máy giảm tốc bánh răng đa hệ
[Các loại máy giảm tốc]
② Máy giảm tốc bánh răng worm
③Máy giảm tốc bánh răng hành tinh
④ Máy giảm tốc CYCLO
⑤ Máy giảm tốc có bánh răng đàn hồi(đĩa harmonic)
Máy giảm tốc bánh răng đa hệ
Máy giảm tốc bánh răng worm
Máy giảm tốc bánh răng hành tinh
Máy giảm tốc CYCLO
Máy giảm tốc có bánh răng đàn hồi(đĩa harmonic)
3. Bộ phận truyền động

## Slide 88: 2. Máy giảm tốc
Sử dụng bánh răng trụ(spur gear) hoặc bánh răng nghiêng(herical gear), khi muốn đạt tỷ lệ giảm tốc lớn hơn 10 : 1,phải
dùng bánh răng ray hỗn hợp(compound gear train) là loại bánh răng ray sử dụng từ một bánh răng trở lên để truyền động.
Được chia thành hai loại: song song hoặc nối tiếp-song song, khác với cách liên kết nối tiếp của bánh răng ray thường.
Trục vào lực
Trục ra lực
[Bánh răng ray đơn(hỗn hợp)]
(2) Ứng dụng máy giảm tốc bánh răng đa hệ
Được ứng dụng vào làm máy giảm tốc nhỏ, chủ yếu trong sản xuất.
Lực truyền đầu ra của mô tơ được sử dụng tương đối nhiều trong các ứng dụng cần truyền lực đầu ra thấp.
Là phương pháp giảm tốc trong trường hợp trục truyền động và trục nhận động nằm trên đường trùng nhau hoặc song song.
Bánh răng mô tơ phát động vv..
2-2 Máy giảm tốc bánh răng đa hệ
(1) Đặc điểm
Là loại máy giảm tốc thường được sử dụng
rộng rãi nhất.
Có thể chế tạo máy giảm tốc dùng cho hiệu
suất, mức độ cố định, tải cố định.
Có thể quay nhanh hay định tốc.
Trong trường hợp sử dụng bevel thì trở thành
trục giao nhau vuông góc.
3. Bộ phận truyền động

## Slide 89: 2. Máy giảm tốc
① Case(Housing) ② Output Cover
③ Worm Gear Wheel ④ Output Shaft
⑤ Input Shaft(Worm Shaft)
⑥ Input Cover ⑦ Ball Bearing
⑧ Ball Bearing ⑨ Oil seal
⑩ Head Bolt ⑪ Oil Gauge
⑫ Oil Filter Plog ⑬ Oil Seal
⑭ Drain Plog
Máy giảm tốc bánh răng worm
(2) Ứng dụng
Được sử dụng nhiều trong sản xuất, chủ yếu là các máy giảm tốc loại lớn và loại trung.
Lực truyền đầu ra của mô tơ được ứng dụng trong hàng chục oát(wat) và hàng trăm mã lực.
Khi kết hợp bằng động cơ 1 thì thì đạt được tỷ lệ giảm tốc từ 1/10~1/60, khi kết hợp bằng động cơ 2 thì thì đạt được tỷ lệ giảm tốc từ 1/100~1/1200 và nếu sử dụng để kết hợp với máy biến tốc vô thì thì sẽ đạt được tỉ lệ giảm tốc lớn hơn.
2-3 Máy giảm tốc bánh răng worm
Máy giảm tốc bánh răng worm có tính năng vượt trội hơn hẳn so với các loại bánh răng khác do có cấu tạo bởi truyền động compact tại điểm nhận được sự giảm tốc hóa do trục truyền động và trục nhận động giao nhau bằng 2 chi tiết cơ bản.
(1) Đặc điểm
Do có cấu tạo đơn giản nên có tính kinh tế cao, tiếng ồn, rung khi
chuyển động thấp.
Chịu tải trọng lớn, do có cấu tạo trục giao nhau vuông góc nên
có thể truyềnㆍnhận lực theo cả hai hướng.
Đạt tỷ lệ giảm tốc lớn trong máy giảm tốc 1 thì.
Khi tỷ lệ giảm tốc lớn, Self Locking được kích hoạt để ngăn chặn
đảo ngược.
Mô men quán tính đạt hiệu quả tốt khi thực hiện chuyển động tần
số thấp, hay khi dừng lại.
Tỷ lệ giảm tốc lớn, hiệu suất xấu và phát nhiệt lớn.
Cần vận hành một cách phù hợp.
3. Bộ phận truyền động

## Slide 90: 2. Máy giảm tốc
[Máy giảm tốc bánh răng hành tinh]
Đắt.
Lắp đặt(sửa chữa) khó.
Nguyên lý hoạt động phức tạp.
(3) Nhược điểm
Kích thước(size) nhỏ và nhẹ.(compact & light in weight)
Chắc chắn và tuổi thọ cao.(long life)
Trục quay của mô tơ và trục quay của hành tinh là đồng nhất thì có thể dùng vào ứng dụng tạo liên kết của mô tơ. (concentric center)
Hiệu suất truyền Energy cao.(high efficiency)
Do có cấu tạo vỏ ngoài khép kín nên ngăn chặn được bụi bẩn từ bên ngoài.
(2) Ưu điểm
Bằng cách tác động quay lên trục bánh răng mặt trời(sun gear) nằm trong bánh răng trong(internal gear) được cố định,
thì bánh răng hành tinh sẽ quay để giảm tốc.
(1) Nguyên lý
Là máy giảm tốc được cấu tạo bởi bánh răng trong (internal gear), bánh răng mặt trời (sun gear) và 3 bánh răng hành tinh.
3. Bộ phận truyền động
2-4 Máy giảm tốc bánh răng hành tinh

## Slide 91: 2. Máy giảm tốc
2-5 Đĩa Harmonic
: Có các ưu điểm tỷ lệ giảm tốc cao, nhỏ/nhẹ, backlash nhỏ, mức độ quyết định vị trí và mức độ quay cao, lượng
mô men xoắn lớn, hiệu suất cao, vận hành tĩnh vv..được sử dụng rộng rãi.
(1) Đặc điểm của đĩa Harmonic
Tỷ lệ giảm tốc cao
Nhỏ/nhẹ
Backlash nhỏ
Mức độ quyết định vị trí và mức độ
quay cao
Lượng mô men xoắn lớn
Hiệu suất cao
Vận hành tĩnh
3 phụ kiện đồng thời được chồng lên
Máy phát sóng
(wave generator)
▶ Phần đầu vào
Rãnh then cong
(flexspline)
▶ Phần giảm tốc
Rãnh then tròn
(circularspline)
▶ Phần truyền động
[Cấu tạo và tên gọi của đĩaHarmonic]
3. Bộ phận truyền động
구동

## Slide 92: 2. Máy giảm tốc
2-6 Máy giảm tốc CYCLO
(2) Cấu tạo
Tại trục truyền lực đầu vào, mô men xoắn chạy qua cam lệch tâm và vòng bi lăn sau đó làm tấm tròn quay chuyển động.
Quay tấm cong bên trong vỏ bọc bánh răng ring.
Trên vỏ bọc bánh răng ring,bằng nguyên lý quay của chốt cố định và răng của tấm tròn quay tiếp xúc, trục truyền động
đầu ra sẽ quay theo hướng ngược lại.(khi quay một vòng thì tấm tròn quay sẽ quay được một pitch)
Tùy theo vòng bi con lăn và chốt được gắn và chuyển động thế nào trên lỗ bên trong tấm tròn quay, trục truyền lực đầu ra sẽ vừa quay vừa đạt đến số vòng quay giảm tốc.
Máy giảm tốc có ứng dụng đường chạy cong cycloid ->Giải thích ở trang sau
[Máy giảm tốc cyclo]
(1) Nguyên lý
Trục truyền lực đầu vào được nối với cam lệch tâm(Phần nối với mô tơ), bearing và seal.
Tấm cong.
Trục tuyền lực ra được nối với vòng bi(Bearing).
(3) Đặc điểm
Nhỏ, nhẹ, tiếng ồn, rung thấp.
Đạt được tỷ lệ giảm tốc cao ở thì thứ nhất.
Hiệu suất cao hơn máy giảm tốc bánh răng worm, nhưng hiệu suất nhỏ hơn so với bánh răng helical (hay bánh răng hành tinh).
Cần lắp đặt đặc biệt.
Trục truyền vàoㆍra lực đồng tâm.
Ngoại trừ tỷ lệ giảm tốc tiêu chuẩn, thì dụng cụ vv..cũng trở thành trở ngại khiến cho việc biến đổi trở nên khó khăn.
Trong trường hợp mã lực nhỏ, sức cạnh tranh lớn hơn so với máy giảm tốc khác, mã lực càng lớn thì sức cạnh tranh càng giảm đến không.
3. Bộ phận truyền động
구동

## Slide 93: 2. Máy giảm tốc
93
2-7 Máy giảm tốc RV
Là máy giảm tốc sử dụng phương pháp giảm tốc plano centric có tính kiểm soát và độ chính xác cao.
3. Bộ phận truyền động
[Các bộ phận và tên gọi của máy giảm tốc RV]
[Động cơ giảm tốc RV]
(1) Đặc điểm
Nhỏ, nhẹ(Với đặc điểm có số ăn khớp đồng thời cao)
Độ bền cao
Chịu được quá tải lớn
Backlash nhỏ
Truyền động quay rung thấp
Khả năng gia tốc tốt(Quán tính nhỏ)
Mức độ chính xác về vị trí
[Thiết bị động cơ giảm tốc 2 thì]
Do tốc độ quay của bánh răng RV chậm lại nên có độ rung thấp.
Do phần nối trực tiếp của mô tơ(input gear) nhỏ nên có quán tính nhỏ..
Web
Notes: 93

## Slide 94: 2. Máy giảm tốc
94
2-7 Động cơ giảm tốc RV
3. Bộ phận truyền động
(2) Nguyên lý hoạt động
1) Mô tơ phụ quay từ bánh răng đầu vào(input gear) đến bánh răng trụ(spur gear), phần bảo vệ răng của input gear và spur gear được giảm tốc.(Hình1)
2) Trục crank được nối trực tiếp và có cùng tần số quay với bánh răng trụ.
3) Hai bánh răng RV được gắn vào thông qua ổ đũa kim trên phần lệch tâm của trục crank.(Hình2)
(2 bánh răng RV để giữ backlash)
4) Trục crank quay và 2 bánh răng RV cũng vận hành lệch tâm (truyền động crank) trên phần lệch tâm.
5) Mặt khác, trên rãnh chốt của mặt trong vỏ bọc(case), chốt có nhiều hơn 1 răng so với số răng của bánh răng RV và được sắp xếp pitch giống nhau .(Hình3)
6) Trục crank quay được 1 vòng thì bánh răng RV vừa tiếp xúc tại chốt vừa quay được 1 vòng lệch tâm(truyền động crank).
Tóm lại, từng răng một của bánh răng RV quay trên hướng quay và hướng ngược lại của trục crank.
7) Thông qua cách quay qua trục crank, bằng cách truyền lực ra trên trục truyền lực(shalf), số vòng quay của trục crank có thể làm giảm số vòng quay .
8) Tổng tỷ lệ giảm tốc bằng tỷ lệ giảm tốc phần 1 cộng tỷ lệ giảm tốc phần hai.
[Hình1]Phần giảm tốc thứ nhất
[Hình2] Phần trục crank
[Hình3] Phần giảm tốc thứ hai
Notes: 94

## Slide 95: 2. Máy giảm tốc
2-7 Chú ý khi xử lý máy giảm tốc
Khi lắp ròng rọc(pulley) hay bánh răng trên trục, không được dùng lực quá mạnh.
- Bearing trong của máy giảm tốc có thể xuất hiện sự mài mòn.
- Trục truyền lực đầu vào hay trục truyền lực đầu ra có thể bị cong vênh.
Tránh va đập mạnh khi di chuyển .
- Phần cố định bằng bolt hay xảy ra nứt vỡ hỏng hóc ( hàng đặt).
Tránh sử dụng ở những nơi có nhiệt độ cao.
- Oil mặt trong bị oxy hóa sẽ chóng mài mòn.
Mặt ngoài có thể bị rỉ sét.
- Tránh bảo quản ở nơi có độ ẩm cao.
- Tránh bảo quản ở nơi bị rò rỉ ga.
- Tránh bảo quản ở nơi có chứa các chất axit.
Thông số kỹ thuật của máy giảm tốc phải được cài đặt cho các tải hợp lý.
3. Bộ phận truyền động

## Slide 96: 3. Belt
Khi có sự truyền động lực và khi khoảng cách giữa trục truyền động và trục nhận động nhỏ, truyền lực theo sự tiếp xúc với bánh ma sát của bánh răng hay khi khoảng cách giữa các trục lớn, độ lớn của bánh ma sát càng lớn thì động lực truyền càng không thích hợp. Trong trường hợp này, cần gắn bánh lên hai trục, và vặn đai belt, dây hoặc xích vv..lên trên bánh để truyền lực một cách gián tiếp. Được gọi là truyền động gián tiếp hay bánh răng hộp số cuộn(Wrapping Transmission Gear).
[Cấu tạo thiết bị truyền động gián tiếp]
Ví dụ về truyền động gián tiếp(xích)
(a)Đai phẳng
(b)Đai chữ V
(c)Đai định giờ
(d)Dây xích
3. Bộ phận truyền động
3-1 Sơ lược về truyền động của đai Belt
3. Đai Belt

## Slide 97: 3. Belt
Đai belt chuyển động phẳng có dạng dây da, dây vải, dây cao su, sắt vv..được mắc vào ròng rọc của đai belt được gắn trên trục truyền động và trục nhận động để truyền động lực cho bằng ma sát của mặt tiếp xúc đai belt và ròng ròc. Hiện nay, người ta sử dụng phổ biến đai belt cao su, bằng lực ma sát có thể sinh ra trượt ở một mức độ nào đó. Và dựa theo cách đó, ta nhận được tỷ lệ quay nhất định của bánh răng.
[Phương pháp nối bằng đai phẳng]
(a)Nối bằng chất kết dính vĩnh viễn
(b)Nối bằng da
(c)Nối alligator
(d)Đai thắt(belt lacing)
45°
25
3. Bộ phận truyền động
(1) Tóm lược đai Belt phẳng

## Slide 98: 3. Belt
Đai belt hình chữ V là thiết bị truyền động quay bằng lực ma sát với tác động chêm sau khi gắn dây belt cao su hình thang vào rãnh của ròng rọc belt hình chữ V.
Dựa theo vòng ròng rọc belt, khi cong xuống thì phía bên trong của đai belt chữ V thu hẹp lại và khi độ dốc của đai belt lớn thì đai belt càng dính chặt nên có thể đạt được lực ma sát lớn hơn.
Đai belt chữ V có ma sát lớn với ròng rọc belt thì góc tiếp xúc sẽ nhỏ nhưng sự trượt nhỏ, thuận tiện cho khoảng cách trục ngắn và tỷ lệ tốc độ cao.
1) Ưu điểm
Lực ma sát và tính mềm dẻo của cao su lớn, ít trượt.
Có thể lắp đặt tại nơi chật hẹp, chuyển động tĩnh và rung lắc ít.
Hiệu suất truyền đạt 96~99%, do sức căng yếu chịu tải của bánh răng nhỏ.
Chủ yếu được sử dụng trong ròng rọc có đường kính nhỏ.
Không cần lo lắng belt bị tuột ra ngoài.
Dùng tính lực căng tương đối nhỏ nhưng khả năng truyền tải lớn.
2) Nhược điểm
Độ dài của belt không thể thay đổi và chỉ sử dụng được khi quay cùng hướng.
Tại điểm nối, không thể dùng tính lực căng tương đối nhỏ nhưng khả năng truyền tải lớn.
★ Tính dẻo dai : Là tính phản ứng với các kích thích từ bên ngoài, tùy theo nguồn tác động (刺戟源) và hướng tác động, tác động đồng hướng, định hướng ngược hướng (指向性), chuyển động cong (屈曲運動). Hướng cong là hướng kích thích và tính hướng kích thích song song (正常).
★ Tính lực căng : Là khả năng nén của lực ấn, chủ yếu là hướng của lực hấp dẫn, tức lực tác động từ trên xuống dưới. Giống như trò chơi kéo co, tính lực căng là lực kéo sợi dây thừng về hai phía, giống như lực cắt của hai lưỡi kéo. Và cũng giống như swing trong bóng chày, vắt khăn là lực quay, vặn các mô men xoắn.
a
b
Sợi gia cường
Lõi
Sợi nén
Da đệm
40°
3. Bộ phận truyền động
(2) Sơ lược về đai Belt hình chữ V

## Slide 99: 3. Belt
Timing belt có hình giống với hình vẽ dưới đây, để loại bỏ sự trượt trên đai belt, người ta gắn thêm răng vào mặt tiếp xúc và là đai belt ghép, có truyền động ăn khớp và truyền động gỡ khớp.
Có động cơ truyền động tốc độ cao và tải trọng thấp, được dùng trong các máy tự động loại nhỏ như máy văn phòng, máy bán hàng tự động, máy chế biến thực phẩm vv..hay trong truyền động trục cam và trục crank của động cơ ô tô. So với các loại đai belt khác thì có các ưu điểm sau đây:
Chuyển động bằng sự ăn khớp bánh răng của đai belt và ròng rọc, hầu như không bị trượt và biến đổi tốc độ.
So với bánh răng hay xích chain thì không gây tiếng ồn.
Chạy êm ở cả tốc độ cao và thấp.
So với đai belt hình chữ V thì tính dẻo dai thấp nên
chỉ dùng cho ròng rọc có đường kính nhỏ.
Nhẹ, tốc độ tăng tốc cao.
[Timing belt]
Chủng loại đai belt timing cơ bản
Có 6 loại: MXL, XL, L, HL, XH, XXH.
Các loại đai belt timing cường lực PX
Có 5 loại: P2M, P3M, P5M, P8M, P14M.
3. Bộ phận truyền động
3-2 Sơ lược về timing Belt

## Slide 100: 3. Belt
Timing Belt được cấu tạo với 4 chi tiết, tùy theo cấu tạo sẽ có các đặc trưng và nguyên liệu như sau:
1) Sợi gia cường: Có độ cứng cao, tỷ lệ giãn thấp, linh hoạt(dai) chủ yếu sử dụng Glass Fiber Cord, Steel, SUS, Kevlar.
2) Răng(齒) cao su : sử dụng chủ yếu uretan và loại cao su có độ bền cắt cứng, chịu nhiệt, chống mài mòn.
3) Vải bạt mặt dưới: sử dụng Nylon dai có tính chịu nhiệt, chịu dầu, chống mài mòn để duy trì phần ma sát của Belt và Pulley.
4) Cao su bọc ngoài (cover): để bảo vệ các sợi gia cường và khi quay mặt lưng, tránh hao mòn lực ma sát..
[ Nguyên lý và cấu tạo Timing Belt]
(1) Cấu tạo và nguyên liệu
3. Bộ phận truyền động
Cao su bọc ngoài
Sợi gia cường
Vải bạt dưới
Răng cao su

## Slide 101: 3. Belt
1) Truyền động chính xác, không trượt(slip)
Với sự ăn khớp mượt mà và chính xác của răng belt(齒) và rãnh của ròng rọc, không gây ra trượt(slip) hay biến đổi tốc độ.
Và bằng tỷ lệ giãn thấp, cực tiểu hóa back-lash, đạt hiểu quả truyền động chính xác hơn xích chain và bánh răng gear.
2) Bảo quản sửa chữa đơn giản
Timing belt không cần máy cấp dầu và do không yêu cầu điều chỉnh lực kéo sau khi quay khởi động với belt không giãn nở
nên dễ dàng bảo quản sửa chữa trong không gian chật hẹp .
3) Thiết kế nhỏ gọn
Độ bền cao và nhẹ, không những mỏng mà còn linh hoạt(dai), được thiết kế khoảng cách giữa đường ròng rọc và trục ngắn,
nên có thể tối giản hóa không gian lắp đặt.
4) Không yêu cầu lực kéo khởi động cao, hiệu suất cao
Do timing belt không phải là chuyển động ma sát nên không cần lực kéo đầu vào lớn và nó có thể điều chỉnh tải trọng trục
nhỏ lại nên có thể cực tiểu hóa tải vòng bi và đạt được hiệu suất cao bằng cách ngăn tiêu hao nhiệt do ma sát.
5) Truyền tải trên phạm vi rộng
Timing belt được sử dụng rộng rãi từ làm belt của máy cạo râu loại nhỏ cho đến máy nghiền, máy kéo hàng trăm KW, hay
trong cả máy ép loại lớn.
6) Nhẹ, tiếng ồn thấp
Mỗi mã lực đều có khả năng thiết kế nhẹ hơn nên thích hợp trong các thiết bị cầm tay, tốc độ cao và có tiếng ồn thấp khi
quay với tốc độ cao.
3. Bộ phận truyền động
(2) Đặc điểm của Timing Belt

## Slide 102: 3. Belt
Tải trọng thường tập trung tại phần đỉnh răng belt hình thang của timing belt thường nên nếu răng có hình tròn sẽ giúp phân tán mô men xoắn lên toàn bộ bề mặt răng, và là loại belt được cải tiến để thích hợp với cả các mô men xoắn cao. (b)
Hình dạng răng của belt và ròng rọc gần như giống nhau, làm cho belt và ròng rọc ăn khớp nhau mượt mà để phát huy được khả năng truyền động cao.
Tại backlash nhỏ nhất, tính năng truyền động chính xác trên mô men xoắn cao đạt được hiệu quả giảm tiếng ồn, độ tin cậy và tuổi thọ cao.(c)
(a)
(b)
(c)
(CTB : Classical Timing Belt)
(HTD : High Torque Drive)
[Quá trình hình thành và hình dáng răng
Timing Belt]
1) Hình dạng ban đầu của timing Belt (Power Grip Timing Belt)
Ban đầu, răng có hình thang, không cần dầu bôi trơn và có độ chính xác cao,
được sử dụng để truyền lực nhỏ.
Có ưu điểm là tính đồng bộ cao hơn các loại belt khác, có hiệu quả giảm tiếng ồn
tốt hơn so với các yếu tố truyền động khác. (a)
2) Răng tròn(Power Grip HTD Belt)
3) Hình dáng răng tròn cải tiến(Power Grip GT Belt)
3. Bộ phận truyền động
(3) Quá trình hình thành Timing Belt

## Slide 103: 3. Belt
4) Power grip GT2(MR2)
- Là loại HTD cải tiến tính năng hơn, Power grip GT lý tưởng
khi cần tốc độ quay cao, thiết kế nhỏ gọn, yêu cầu vị trí chính xác.
5) Poly chain GT2
- Sợi kevlar có độ bền hơn sắt được sử dụng trong poly uretan rezin.
Do đó, so với dạng power grip GT2 hay HTD timing belt loại cũ nên
bộ phận truyền động được tối giản đến hơn 33% độ lớn.
- Mặc dù belt và ròng rọc giảm kích thước đi khoảng 60% thì độ
bền vẫn tăng lên gấp 4 lần.
- Tuổi thọ lớn gấp 5 lần so với xích chain, là loại belt không cần
bảo quản, quản lý, tiết kiệm hơn 5% so với chi phí quản lý của timing
belt loại cũ.
3. Bộ phận truyền động

## Slide 104: 3. Belt
Thông số |  | TYPE | Khác
Cao su | Timing Belt | MXL(2.032), XL(5.08), L(9.525) | Phát minh năm 1945, là mẫu timing belt đầu tiên.
 |  | H(12.7), XH(22.225) , XXH(31.75) | 
 | Siêu mô men xoắn | S1.5M, S2M, S3M/DS3M, S4.5M, | 
 |  | S5M/DS5M, S8M/DS8M, S14M/DS14M | 
 | Mô men xoắn megar | MTS8M, MTS14M | 
 | Đai belt HTD | 3M, 5M, 8M, 14M | Cải cách năm1970, truyền 高 mô men xoắn, Hiện thực hóa thu hẹp không gian
 | Đai belt GT | 1GT, 1.5GT, 2GT, | Đầu năm 1993 HTD tính năng cao, thích hợp hóa cao,
 |  | 3GT, 5GT, 8YU | Pitch mm
 | EV series | EV8YU, EV14M | Tăng lượng sản phẩm mới, 8YU,14M
 |  |  | Bằng Belt cao su, dung lượng cao
 | Xích ròng rọc | 8MGT2, 14MGT | Dung lượng làm tăng con lăn xích dùng trong siêu mô men xoắn
 | GT2Belt |  | Từ năm 00 được đổi thành GT2
 | Belt hai mặt | DMXL, DXL, DL, DHDSTPD, DHTD, DGT | 
Uretan | Timing Belt | T80, XL, LT5/DT5, T10/DT10 | 
 | OpenTimingBelt | XL, L, H, XH, HTD, STPD, | 
 |  | RPPT5/AT5, T10/AT10, T20/AT20 | 
 | Super Torque | S2M, S3M, S8M, S14M | 
(1) Phân loại theo nguyên liệu
3. Bộ phận truyền động
3-3 Chủng loại và ứng dụng timing Belt

## Slide 105: 3. Belt
(2) Phân loại theo mô men xoắn của Timing Belt
1) Loại cơ bản
2) Loại đĩa mô men xoắn cao(HTD)
3) Loại ổ siêu mô men xoắn(STD)
4) Loại T và loại AT
Được sử dụng rộng rãi 1)Kích cỡ: MXL, XL, L, H, XH, XXH 2)Hình dạng răng : có dạng hình thang, đơn vị pitch là inch
High Torque truyền động và tĩnh 1)Quy cách: 3M, 5M, 8M, 14M, 20M 2)Hình dạng răng: có dạng hình cung, đơn vị pitch là mét
Mô men xoắn truyền động cao và tiếng ồn siêu nhỏ. 1)Quy cách: S2M, S3M, S5M, S8M, S14 2)Hình dạng răng: có hình cung cân hơn so với HTD, đơn vị là mét
Nguyên liệu uretan, có tính chịu dầu, chống ăn mòn, chống ma sát tốt 1)Quy cách: T2, T2.5, T5, T10, T20, / AT5, AT10, AT20 2)Hình dạng răng: có dạng hình thang, đơn vị pitch là mét
3. Bộ phận truyền động

## Slide 106: 3. Belt
(4) Phân loại timing Belt theo hình dạng bên ngoài và mục đích sử dụng
1) Hole Timing Belt
2) Rough Top Timing Belt
3) Belt có rãnh mặt trên
4) Open End Timing Belt
Là chế phẩm được tạo lỗ thuận tiện cho việc hút và dính các
công cụ.
Mặt trên belt được thiết kế có dạng nhám gồ ghề.
Mặt trên belt có đêm(cushion) nên có thể sử dụng trong belt
vận hành.
Khoan rãnh chạy theo hướng chiều dài ở mặt trên belt, dùng để kéo căng pipe hay cáp vv..
Là loại timing belt giống như được cắt ra từ Endless Belt.
Dùng để quay xác định vị trí một vòng Long Stroke hay đóng mở cửa tự động bằng vật nối có đuôi được nối bằng mối nối dạng hộp vv..
3. Bộ phận truyền động

## Slide 107: 3. Belt
Dụng ngữ | Ký hiệu | Định nghĩa | Hình
Pitch của răng | Pa | Là khoảng cách giữa hai răng liên tiếp trên trục tại một mặt của đai bị được tạo bởi lực đo quy định. | 
Pitch của đường |  | Là chiều dài cố định, đồng nhất khi belt bị uốn cong xuống hay vuông góc. | 
Khoảng cách pitch của belt | Lp | Chiều dài của đường pitch của belt | 
Chiều rộng | bs | Chỉ số ngang của mặt lưng belt | 
Chiều cao | Hs/Hd | Tổng chiều cao của một hay hai mặt belt | 
Răng belt |  | Là yếu tố được đẩy vào theo chiều ngang từ chân răng belt có hình dạng răng phù hợp để ăn khớp với rãnh Belt Pulley. | 
Đường đỉnh răng |  | Đường nối đỉnh răng belt | 
3. Bộ phận truyền động
3-4 Tìm hiểu về dụng ngữ timing Belt

## Slide 108: 3. Belt
Dụng ngữ | Ký hiệu | Định nghĩa | Hình
Đường chân răng |  | Đường nối các chân răng của belt. | 
Chiều cao răng | ht | Khoảng cách đường đỉnh răng và đường chân răng. | 
Sườn răng |  | Là mặt hạn định khoảng cách giữa chiều rộng răng belt, bán kính đỉnh răng và bán kính chân răng. | 
Mặt răng tác động |  | Là mặt răng belt tiếp xúc với mặt răng rãnh pulley khi truyền động lực với pulley | 
Mặt răng bị động |  | Mặt đối diện với mặt răng tác động. | 
Bán kính cuối răng | ra | Là bán kính đường cong nối mặt răng với đường đỉnh răng. | 
Bán kính chân răng | rr | Là bán kính đường cong nối mặt răng và đường chân răng. | 
3. Bộ phận truyền động

## Slide 109: 3. Belt
Dụng ngữ | Ký hiệu | Định nghĩa | Hình
Chiều rộng chân răng | S | Là khoảng cách giữa mặt răng và đường chân răng theo lý thuyết điểm của đường giao nhau khi belt là đường thẳng. | 
Góc độ răng | β | Số đo góc của răng belt | 
3. Bộ phận truyền động

## Slide 110: 3. Belt
◎
X
◎
X
△
◎
◎
Xích cuộn
◎
○
X
Tải trọng vòng bi
X
◎
◎
Bôi trơn
○
△
X
Tốc độ thấp,
tải trung
△
◎
○
Tốc độ nhanh, tải thấp
Không gian lắp đặt
X
○
◎
Tính chống va đập, rung, ồn
◎
◎
△
Hiệu suất truyền động
◎
◎
X
Tính đồng bộ
Bánh răng
Timing belt
Belt chữ V
Phân loại
[Chú thích] ◎ : rất tốt, ○ : tốt, △ : không tốt, X : xấu
3. Bộ phận truyền động
** So sánh các đặc trưng yếu tố chuyển động**

## Slide 111: 3. Belt
Do belt dùng vật liệu dai là sợi thủy tinh (Glass fiber) nên tránh
gập nhỏ, nhọn belt gây hư hại vật liệu dai làm giảm tuổi thọ belt.
Nếu belt bị gập nhọn vượt quá giới hạn cho phép, phải tránh để
lại dấu trên thành tròn hay ròng rọc
Khi đổi belt và ròng rọc cần phải sử dụng cùng loại. Nếu dùng
loại khác sẽ làm giảm tuổi thọ sản phẩm.
Bảo quản tại nơi có nhiệt độ từ -10℃ ~ +40 ℃, độ ẩm thấp, tránh
tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Khi vận hành hay cuộn belt và ròng rọc nặng, sử dụng trang thiết bị hợp lý để có thể lắp đặt dễ dàng hơn .
Với mục tiêu an toàn, cần che chắn cả belt, ròng rọc và vật quay tránh bị cuộn tóc, găng tay, quần áo vào khi máy đang chạy. Và phải chú ý đến cả các bộ phận của belt và ròng rọc bị bắn ra ngoài.
Chỉ thao tác khi đã tắt công tắc(switch) và belt, ròng rọc đã dừng quay hẳn.
Khi chạy máy sau khi tháo rời belt, phải cố định các bộ phận rồi mới thao tác.
Tránh để xảy ra việc công tác tự động mở.
Không thiêu hủy đai belt hỏng(gây phát sinh khí độc).
[Giới hạn cho phép gập belt nhỏ nhất]
3. Bộ phận truyền động
3-5 Hạng mục chú ý khi xử lý Timing Belt

## Slide 112: 4 Chain
Ring nối
Ring chốt
Chốt
Busi
Con lăn
Tấm con lăn ring
Con lăn ring
Chốt nối
Tấm chốt ring
Pitch
(a) Xích con lăn ring nối
(b) Offset ring
Do không có sự trượt nên tốc độ được duy trì, không làm giảm tải vòng bi.
Do không cần sức kéo khởi động nên khi dừng lại cũng không cần tác động lực kéo.
Độ dài xích chain có thể co giãn và có thể quay đồng thời nhiều trục.
Khả năng chịu dầu, chịu nhiệt, chịu độ ẩm lớn.
Có thể truyền động lực lớn, hiệu suất trên 95%.
Có thể tiếp nhận va đập mạnh ở một mức độ nào đó do có tính đàn hồi của xích.
Dễ bảo quản và sửa chữa, tuổi thọ cao.
(1) Cấu tạo và đặc điểm của xích
Truyền động xích chain sử dụng xích thay cho đai belt để chuyển động đồng thời đai belt và bánh răng,
truyền động lực ăn khớp vào bánh xích (sprocket) của bánh răng.
[ Tên gọi và cấu tạo của xích]
3. Bộ phận truyền động
4-1 Đặc điểm của xích chain

## Slide 113: 4 Chain
(1) Xích con lăn thường
(2) Xích con lăn đính
3. Bộ phận truyền động
4-2 Các loại xích chain
(3) Xích con lăn bên
(side roller chain)

## Slide 114: 4 Chain
(4) Xích con lăn đỉnh
(top roller chain)
3. Bộ phận truyền động
(5) Xích băng truyền
(conveyor chain)

## Slide 115: ▶▶4. 직동요소
4. Yếu tố chuyển động thẳng
1. Phương thức dẫn động thẳng
1-1. Các loại phương thức dẫn
2. LM Guide
2-1. Khái quát về LM Guide
2-2. Chủng loại và đặc điểm của LM Guide
2-3. Hạng mục cần chú ý với LM Guide
3. Linear Bush
3-1. Khái quát về Linear Bush
3-2. Chủng loại và đặc điểm của Linear Bush
3-3. Hạng mục cần chú ý với Linear Bush
4. Ball Spline
4-1. Khái quát về Ball Spline
4-2. Chủng loại và đặc điểm của Ball Spline
4-3. Hạng mục cần chú ý với Ball Spline
5. Ball Screw
5-1. Khái quát về Ball Screw
5-2. Chủng loại và đặc điểm của Ball Screw
5-3. Hạng mục cần chú ý với Ball Screw

## Slide 116: 1. Phương thức dẫn động thẳng
- Là phương thức dẫn mà mặt dẫn vừa chuyển động trượt vừa tiến hành dẫn
- Hệ số ma sát 0.15~0.3 lớn nên hiệu suất của máy giảm
- Sự khác nhau giữa ma sát động và ma sát tĩnh lớn nên phát sinh sự tiến gián đoạn(Stick slip) và mức độ quyết định vị trí hoặc tính thích ứng bị kém đi
- Tốc độ thấp và cần tiếp nhiên liệu bắt buộc
1-1. Chủng loại của phương thức dẫn
(1) Phương thức dẫn trượt
- Do Ball đang tiếp xúc điểm trên trục đã qua xử lý nhiệt của vòng tròn nên hệ số ma sát ít.
- Do Ball đang tiếp xúc điểm nên tải trọng cho phép nhỏ do đó được sử dụng ở bên vận tải nhẹ
- Giá trị cho phép của khe hở hướng tâm nhỏ nên mức độ lắp giáp được yêu cầu nghiêm ngặt.
- Khi vận chuyển dễ bị hư hỏng nếu va đập và tính thích ứng về chuyển động nhanh kém..
(2) Phương thức và chủng loại dẫn động lăn
*Ma sát động: Ma sát ở trạng thái chuyển động
*Ma sát tĩnh: Ma sát ở trạng thái tĩnh
*Tính mô phỏng: Là mức độ chuyển động theo
*Khe hở hướng tâm: Khe hở theo hướng quay
4. Yếu tố chuyển động thẳng
1 Phương thức dẫn động thẳng
(1) Ổ trục tuyến tính (Linear Bush)
- Có nhiều loại hình thức tiến hành chuyển động lăn có yếu tố cán tiếp xúc điểm trên mặt dẫn
LM Shaft
Retainer
Vỏ ngoài
Ball
Seal

## Slide 117: ▶▶4. 직동요소
4. Yếu tố chuyển động thẳng
(Tham khảo). Sự khác nhau giữa chuyển động trượt và chuyển động lăn
Tiêu chuẩn của việc dễ chuyển động
Lực kéo: Lớn
Lực kéo: Nhỏ
Cân nặng
Cân nặng
Lực kéo = Cân nặng
Sự dễ chuyển động
Ma sát
Hệ số ma sát

## Slide 118
Chức năng | Dẫn lăn | Dẫn trượt
Lực ma sát | ·Hệ số ma sát dưới 0.01. ·Chênh lệch giữa ma sát động và tĩnh nhỏ. | ·Ma sát lớn. ·Chênh lệch giữa ma sát động và tĩnh lớn.
Mức độ quyết định vị trí | ·Việc chạy không tải(Lost motion) nhỏ. ·Hiện tượng Stick slip nhỏ. ·Sự quyết định vị trí của đơn vị cực nhỏ dễ. | ·Việc chạy không tải(Lost motion) lớn. ·Khi chạy tốc độ thấp Stick slip lớn. ·Quyết định vị trí của đơn vị cực nhỏ khó.
Tuổi thọ | ·Có thể dự đoán tuổi thọ. | ·Khó dự đoán tuổi thọ.
Độ bền khi dừng | ·Bình thường là cao. ·Không có khe hở do tải trọng ban đầu(Preload) ·Dự đoán độ bền dễ. | ·Độ bền chỉ cao đối với tải trọng theo hướng nhất định. ·Có khe hở. ·Dự đoán độ bền khó.
Tốc độ | ·Có thể sử dụng rộng rãi từ từ tốc độ thấp đến cao. | ·Tốc độ ban đầu thấp, không sử dụng được ở tốc độ cao.
Bảo trì bảo dưỡng, độ tin cậy | ·Có thể sử dụng lâu dài bằng việc bảo trì bảo dưỡng đơn giản. | ·Hiện tượng giảm mức độ do nhiệt của mặt dẫn lớn.
So sánh đặc tính của dẫn lăn và dẫn trượt
■ So sánh giữa dẫn lăn và dẫn trượt
4. Yếu tố chuyển động thẳng
(Tham khảo).
Ví dụ về dẫn lăn
Ví dụ về dẫn trượt
Bàn
Bàn
Ball screw
Ball screw
Linear Guide
Miếng bịt đồng bằng keo tổng hợp

## Slide 119: 1. Phương thức dẫn động thẳng
(4) Phương thức dẫn dựa vào LM guide
*Sự tiến gián đoạn(Stick slip): Khi di chuyển không thể chuyển động nhẹ nhàng và là động tác dừng – trượt – dừng – trượt.
*Sự truyền Torque: Sự truyền lực cần thiết khi định di chuyển vật thể
*Mômen: Lực để quay một vật thể quanh trọng tâm là một điểm nào đó. Độ lớn của mômen được tính bằng lực x khoảng cách, thông thường quay phải là (+), quay trái là (-).
(5) Phương thức dẫn dựa vào Ball Spline
Hệ số ma sát là 0.002~0.005, do chỉ được 1/50 của dẫn trượt nên tiết kiệm được chi phí vận hành.
Rãnh trượt của LM Guide được gia công theo bán kính đồng nhất với rãnh của vòng bi, tải trọng cho phép lớn , cho tải trọng ban đầu(Preload) phù hợp nên có thể tạo nên độ bền cao.
Không có Stick slip và hầu như không có Lost motion.
Do năng lực điều chỉnh tự động nên có thể giảm sai sót của bộ phận gắn.
Có thể duy trì mức độ trong thời gian dài.
Có rãnh và số răng chẵn 4, 6, 8, 10, 16, 20
Là hệ thống chuyển động vừa chuyển động thẳng nhẹ nhàng vừa có thể truyền được Torque lớn.
Là cấu tạo có thể cho tải trọng ban đầu(Preload).
Là thay thế của Linear Bush nên có thể thiết kế nhỏ gọn.
Khi tải trọng phần nhô ra(overhang) và mô men tác động cũng có thể sử dụng
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 120: 1. Phương thức dẫn động thẳng
(7) Phương thức dẫn dựa vào Ball Screw
*Khối cầu bằng kim loại: bi sắt
*Backlash: Khe hở. Nếu giống với kích cỡ của bánh răng thì sẽ bị gắn chặt vào nhau cản trở sự hoạt động nên khe hở tồn tại. Vì thế khi bánh răng quay, nếu một mặt bị dính vào thì mặt đối diện bị tách ra và khe hở này gọi là Backlash.
Do đặt vào giữa rãnh của trục đinh vít và đai ốc khối cầu bằng kim loại và truyền qua ma sát lăn nên hiệu suất cao
Có thể làm Backlash cực nhỏ và có thể thực hiện độ chuẩn xác và độ bền cao
So với ma sát trượt thì lực kháng lăn nhỏ nên có thể dịch chuyển và điều chỉnh trong phạm vi rất nhỏ rất nhỏ
So với ma sát trượt thì có tuổi thọ cao hơn
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 121: 1. Phương thức dẫn động thẳng
LM guide
Ball Screw
Linear Bushing
Ball Spline
Chức năng chính
Đường thẳng → Đường thẳng
Đường tròn → Đường thẳng
Đường thẳng → Đường thẳng
Đường thẳng → Đường thẳng
Đặc tính
Được áp dụng rộng rãi trên hướng song song, hướng chéo, hướng nghiêng mà cần sự giảm tối đa của ma sát
Được áp dụng rộng rãi trên những bộ phận vừa chuyển từ chuyển động tròn thành chuyển động thẳng nhờ mô tơ vừa giảm tối đa ma sát
Chủ yếu áp dụng trên
hướng chéo mà cần sự
giảm tối đa của ma sát, khả năng giảm sai lệch của lực xoắn tốt.
Chủ yếu áp dụng trên
hướng chéo mà cần sự
giảm tối đa của ma sát.
Phụ
tùng
chính
Trục tiêu chuẩn
LM Rail
Trục chạy
LM block
Yếu tố truyền động
Ball (tiếp xúc điểm)
Phụ phẩm
ngăn bụi bẩn
Bịt(Seal)
(end, side, inner)
Screw Shaft
Ball Screw Nut
Bịt khuất khúc
(labyrinth seal)
Ball (tiếp xúc điểm)
Ball (tiếp xúc điểm)
Ball (tiếp xúc điểm)
Spline Shaft
Vỏ ngoài
Bịt(Seal)
LM Shaft
Vỏ ngoài
Bịt(seal)
Ảnh
(8) Đặc tính theo phương thức dẫn
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 122: 2. LM Guide
(1) Cấu tạo của LM Guide (Loại HSR tiêu chuẩn quốc tế)
Ball chuyển động trên mặt đã được gia công mài kỹ ở LM Rail và LM Block, giúp tuần hoàn nhiệt của Ball dựa vào End Plate được lắp trên LM Block
Dù có tháo LM Block, do Ball được đỡ bởi Base Plate nên không bị rơi ra ngoài
Để đạt được tải trọng tiêu chuẩn đồng nhất về 4 hướng(hướng tâm, hướng ngược tâm, hướng bên) tác động lên LM Block, các Ball được đặt với góc tiếp xúc là 45° nên có thể sử dụng ở tất cả các tư thế
Do tải trọng ban đầu(Preload) được hoạt động một cách cân bằng nên nó vừa duy trì hệ số ma sát thấp nhất định vừa có thể tăng độ bền của 4 hướng
Do chiều cao mặt cắt thấp, hơn nữa LM Block được thiết kế với độ bền cao nên giữ cho việc truyền động thẳng được ổn định.
Sử dụng ở nơi có tác động tương hỗ với các bộ phận truyền động thẳng như một dụng cụ máy của phụ tùng máy.
Là thiết bị dẫn truyền động thẳng giúp cho Ball ở bên trong Block có thể chuyển động tuần hoàn không giới hạn đạt hiệu suất .
2-1. Khái quát về LM Guide
2. LM Guide
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Mặt cắt
LM Block
Lỗ tra mỡ
(Grease nipple)
End Seal
LM Rail
End Plate
Inner Seal (option)
Ball
Side Seal
Base plate
Base plate

## Slide 123: 2. LM Guide
(2) So sánh các loại LM Guide
[ Loại bi có chốt]
Ball Retainer Type
[ Loại bi súng]
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Phát sinh tiếng ồn khi va chạm giữa các bi
Không có tiếng ồn khi va chạm giữa các bi
Ma sát lẫn nhau
Tiếng ồn khi va chạm
Tiếp xúc kim loại chỉ phát sinh ở khu vực tải nên có thể giảm tối đa tiếng ồn kim loại

## Slide 124: 2. LM Guide
Ball Retainer Type
Ball Guide
LM Guide
Loại bi súng (총 Ball Type)
Roller Guide
Roller Retainer Type
Type | Tên gọi
Tiêu chuẩn | Loại SHS
 | Loại SSR
 | Loại SNR
 | Loại SNS
Khổ rộng | Loại SHW
Miniature | Loại SRS
Cross | Loại SCR
Type | Tên gọi
Tiêu chuẩn | Loại HSR
 | Loại SR
 | Loại NSR-TBC
 | Loại NR
 | Loại NRS
Khổ rộng | Loại HRW
Miniature | Loại RSR
 | Loại RSR-Z
 | Loại RSH
 | Loại RSH-Z
Cross | Loại CSR
 | Loại MX
Type | Tên gọi
Tiêu chuẩn | Loại SRG
 | Loại SRN
Khổ rộng | Loại SRW
Type | Tên gọi
Môi trường đặc biệt | Loại HSR-M1
 | Loại HSR-M2
 | Loại SR-M1
 | Loại RSR-M1
R Guide | Loại HCR
Đường cong thẳng | Loại HMG
Tách rời | Loại HR
 | Loại GSR
 | Loại CSR-R
JR | Loại JR
(3) Phân loại LM Guide
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 125: 2. LM Guide
(1) Ball Retainer Type LM Guide
(2) Loại bi súng LM Guide
Tuổi thọ dài, thực hiện bảo dưỡng miễn phí lâu dài
Độ dao động thấp, tiếng ồn nhỏ, chất lượng âm thanh tốt
Độ nhanh tối ưu
Hoạt động mềm mại ở tất cả các hướng gắn
Mỏng, thiết kế gọn gàng, tải trọng hướng tâm lớn
Vượt trội về mức độ di chuyển trên mặt phẳng
Vượt trội về khả năng giảm sai sót khi gắn
Tiêu chuẩn hóa loại thép không rỉ
Mỏng, thiết kế gọn gàng, tải trọng hướng tâm lớn
Vượt trội khi di chuyển song song
Vượt trội về khả năng giảm sai sót khi gắn
Tiêu chuẩn hóa loại thép không rỉ
Loại M1 của nhiệt độ sử dụng tối đa ở 150℃
2-2. Chủng loại và đặc điểm của LM Guide
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Phân loại
Hình thức
Ball Retainer Type LM Guide
Phân loại
Hình thức
Loại bi súng
LM Guide

## Slide 126: 2. LM Guide
(3) Ball Retainer Type LM Guide – tải trọng lớn, có tính bền cao
(4) Loại bi súng LM Guide – Sử dụng cho gắn mặt cạnh
Tuổi thọ dài, thực hiện bảo dưỡng miễn phí lâu dài
Độ dao động thấp, tiếng ồn nhỏ, chất lượng âm thanh tốt
Độ nhanh tối ưu
Hoạt động mềm mại ở tất cả các hướng gắn
Tải trọng lớn, tính bền cao
Thiết kế chỉ số chuẩn với loại HSR tiêu chuẩn quốc tế trên thực tế
Vượt trội về khả năng giảm sai sót khi gắn
Do có lỗ gắn ở trên bề mặt của LM Block nên khi sử dụng đối xứng hai trục, dễ gắn bằng tay và giảm độ cao gắn
Tải trọng lớn, tính bền cao
Vượt trội về khả năng giảm sai sót khi gắn
Tiêu chuẩn hóa loại thép không rỉ
Loại M1 của nhiệt độ sử dụng tối đa ở150℃
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Phân loại
Phân loại
Hình thức
Hình thức
Ball Retainer Type LM Guide – tải trọng lớn, tính bền cao
Loại bi súng
LM Guide – loại gắn mặt cạnh

## Slide 127: 2. LM Guide
(1) Khâu tiếp nhận
Thông thường khi vận chuyển vật có trọng lượng 20kg trở lên, để không gây ra tổn thương hoặc hỏng hóc thường phải có hai người trở lên hoặc sử dụng các dụng cụ vận chuyển.
Không được phân tách các bộ phận một cách tạm thời. Vì nó trở thành nguyên nhân của sự xâm nhập các tạp chất hoặc tổn hại đến chức năng của sản phẩm.
Nếu làm nghiêng LM Block hoặc LM Rail, nó có thể bị rơi do tải trọng của chính bản thân nó.
Nếu làm rơi hoặc gây va chạm lên LM Guide có thể làm hỏng thiết bị. Và nếu gây va chạm lên sản phẩm, dù sản phẩm không có dấu hiệu bất thường gì nhưng có thể gây hỏng hóc chức năng.
Phải ngăn sự xâm nhập của các tạp chất như bụi bẩn, mạt sắt. Vì nó trở thành nguyên nhân gây hỏng hóc chức năng và hỏng các phụ tùng tuần hoàn bi.
Thông thường không được sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ trên 80℃
Khi các tạp chất như bụi bẩn mạt sắt dính vào, phải rửa bằng dầu hỏa trắng sau đó đóng kín chất bôi trơn.
Trong trường hợp sử dụng LM Guide ngược, nếu End Plate bị hỏng do sự cố hoặc nguyên nhân khác bi (ball, roller) sẽ bị rơi và LM Block sẽ bị trượt khỏi LM Rail. Vì thế cần xử lý lắp thêm công cụ an toàn chống trượt khi sử dụng như trên.
Đối với những khu vực thường hay bị rung, lắc hoặc các môi trường mang tính đặc thù như phòng sạch, chân không, có nhiệt độ cao · thấp phải sử dụng sản phẩm phù hợp với đặc tính.
(2) Bôi trơn
Trước khi sử dụng sản phẩm, phải loại bỏ hoàn toàn chất chống rỉ và niêm phong chất bôi trơn.
Không được sử dụng lẫn các chất bôi trơn có đặc tính vật lý khác nhau.
Đối với những khu vực thường hay bị rung, lắc hoặc các môi trường mang tính đặc thù như phòng sạch, chân không, có nhiệt
độ cao · thấp phải sử dụng chất bôi trơn mang đặc tính hợp với những môi trường trên chứ không phải chất bôi trơn thường.
Do khoảng cách bôi trơn có thể thay đổi theo điều kiện nên sau khi phân tích kĩ càng mới quyết định chu kỳ bôi trơn.
(3) Bảo quản
Nếu có thể không được mở bao, tránh những nơi có nhiệt độ cao, thấp, ẩm thấp và phải bảo quản theo trạng thái nằm ngang.
2-3. Hạng mục cần chú ý với LM Guide
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 128: 2. LM Guide
(4) Hạng mục gắn/tháo
Khi lắp Guide, nếu có thể thì không nên tháo LM Block từ LM Rail
Trong trường hợp chỉ có thể tháo Plate Cover Type hoặc LM Block ở công đoạn lắp ráp, bắt buộc phải sử dụng dụng cụ gắn/tháo
Nếu gắn LM Block mà không sử dụng dụng cụ gắn/tháo, bộ phận truyền động có thể bị rơi khỏi LM Block do ô nhiễm từ các tạp chất, đồng thời có thể gây hư hại đến phụ tùng bên trong hoặc bị nghiêng
Nếu gắn LM Block không có một phần của bộ phận truyền động có thể gây ra hỏng hóc sớm cho LM Block.
Khi sử dụng dụng cụ gắn/tháo, không được để nghiêng dụng cụ mà phải căn và gắn hai mặt cuối của LM Rail.
Dụng cụ gắn/tháo không được bao gồm trong LM Guide theo tiêu chuẩn (THK).
4. Yếu tố chuyển động thẳng
LM Rail
LM Block
Công cụ gắn/ tháo
(chất liệu: ABS Resin)
Công cụ gắn/ tháo

## Slide 129: 2. LM Guide
(5) Sử dụng C Cap
Nếu lỗ gắn LM Rail của LM Guide bị tắc bởi mạt sắt hoặc tạp chất, thì bụi bẩn tạp chất đó cũng có thể đi vào bên trong của LM Block. Vấn đề tạp chất xâm nhập này có thể ngăn chặn bằng cách bịt lỗ gắn LM Rail bằng Cap chuyên dụng
C Cap chuyên dụng cho việc gắn LM Rail được làm bởi nhựa(resin) tổng hợp, đặc biệt vượt trội về tính chịu dầu và tính chống mài mòn nên độ bền của nó rất tốt.
C Cap áp dụng cho các kích cỡ khác được sản xuất theo tiêu chuẩn về Bolt bịt lỗ sáu cạnh từ M3 đến M22.
Để dán Cap chuyên dụng vào lỗ gắn, cần đặt lên Cap dụng cụ kim loại phẳng như hình vẽ rồi đóng cho đến khi bằng và khít với phần trên của LM Rail
Khi dán Cap chuyên dụng cho lỗ gắn của LM Rail, không tháo LM Block khỏi LM Rail.
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Plastic Hammer
(Búa nhựa)
Kim loại tấm

## Slide 130: 3. Linear Bush
(1) Định nghĩa Linear Bush
(2) Cấu tạo của Linear Bush
Linear Bush kết hợp với LM Shaft tròn, vì Ball phụ tải và LM Shaft
tiếp xúc điểm qua hệ thống truyền động thẳng chuyển động thẳng
không giới hạn nên tải trọng cho phép tuy nhỏ nhưng nhận được sự chuyển
động ở mức độ cao do điện trở ma sát là nhỏ nhất.
Do Ball trực tiếp chuyển động bề mặt nên khi chế tạo LM Shaft của Linear Bush cần cân nhắc về chỉ số của Shaft và độ cứng, độ nhám bề mặt
(3) LM Shaft
[ LM Shaft tiêu chuẩn ]
[ LM Shaft gia công đặc biệt ]
3-1. Khái quát về Linear Bush
4. Yếu tố chuyển động thẳng
LM Shaft
Retainer
Bao ngoài
Ball
Seal
Key home
Key home
Screw
Tap for supporting
Tap
Gia công bậc

## Slide 131: 3. Linear Bush
(1) Linear Bush tiêu chuẩn
(2) Linear Bush mở
Số đo ngoài của Linear bush là dạng hình trụ mức độ cao nhất nên được sử dụng rộng rãi.
Có hai Series khác dòng ở Linear bush
▶ Loại LM
- Được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản
▶ Loại LM-MG
- Series thép không rỉ của loại LM
▶ Loại LME
- Được sử dụng rộng rãi tại châu Âu
(3) Loại Linear Bush điều chỉnh Clearance
Do phần Ball của vỏ ngoài được thiết kế mở (50° ~80°) nên để tránh cong cho LM Shaft có thể sử dụng LM Shaft như một giá đỡ .
Có thể điều chỉnh Clearance dễ dàng
▶ Loại LM-OP/LME-OP
▶ Loại LM-MG-OP
Có chỉ số đồng nhất với loại tiêu chuẩn, và do mở theo hướng LM Shaft ở vỏ ngoài, với việc lắp và sử dụng ở Housing – nơi có thể điều chỉnh số đo bên trong trong nên nó có tác dụng giúp điều chỉnh Clearance ở giữa LM Shaft và Housing một cách dễ dàng.
▶ Loại LM-AJ/LME-AJ
▶ Loại LM-MG-AJ
3-2. Chủng loại và đặc điểm của Linear Bush
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 132: 3. Linear Bush
(4) Long Type Linear Bush
(5) Linear Bush loại Flange ( hình tròn )
(6) Linear Bush loại Flange ( hình vuông )
Retainer loại tiêu chuẩn được lắp 2 cái nên rất phù hợp với nơi mà Moment bị chịu tải và có thể giảm được số thợ lắp đặt.
▶ Loại LM-L…………Loại tiêu chuẩn
Nut và Flange của Linear bush loại tiêu chuẩn được cấu tạo để gắn ngay vào Housing thông qua Bolt nên rất dễ lắp đặt.
▶ Loại LMF ……………Loại tiêu chuẩn
▶ Loại LMF-M…………Stainless Type
Là loại lắp Flange của loại LMF ở 4 điểm trên một mặt phẳng nên so với loại Flange hình tròn thì chiều cao trung tâm thấp hơn và có thể thiết kế gọn gàng.
▶ Loại LMK ……………Loại tiêu chuẩn
▶ Loại LMK-M…………Stainless Type
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 133: 3. Linear Bush
(1) Khâu tiếp nhận
(2) Bôi trơn
(3) Chú ý khi sử dụng
(4) Bảo quản
Nếu phụ tùng bị phân tách thì bụi có thể bay vào hệ thống hoặc sẽ gây cản trở việc lắp đặt phụ tùng nên lưu ý không tự ý tháo sản phẩm.
Nếu làm rơi hoặc gây va chạm Linear bush có thể gây hỏng hóc sản phẩm. Hơn nữa nếu gây va chạm lên Bush sản phẩm trông vẫn bình thường nhưng cũng có thể gây hỏng hóc sản phẩm.
Trước khi sử dụng sản phẩm, phải loại bỏ hoàn toàn chất chống rỉ và bôi chất bôi trơn.
Không sử dụng lẫn chất bôi trơn có các đặc tính vật lý khác nhau.
Đối với những khu vực thường hay bị rung, lắc hoặc các môi trường mang tính đặc thù như chân không, có nhiệt độ cao · thấp không thể dùng chất bôi trơn thường.
Đối với các trường hợp định dùng loại chất bôi trơn đặc biệt, cần kiểm tra và tìm hiểu kỹ, đầy đủ.
Nếu tạp chất xâm nhập vào trong sản phẩm thì có thể gây hỏng hóc lên phần quay của Ball hoặc làm giảm chức măng của sản phẩm. Vì thế phải ngăn không cho các tạp chất như bụi bẩn, mạt kim loại xâm nhập vào sản phẩm.
Không sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ trên 80℃.
Trong trường hợp các tạp chất như bụi bẩn, mạt kim loại bị dính vào sản phẩm, cần rửa lại sản phẩm qua dầu trắng sau đó niêm phong chất bôi trơn lại.
Đối với những khu vực thường hay bị rung, lắc hoặc các môi trường mang tính đặc thù như phòng sạch, chân không, có nhiệt độ cao · thấp, phải kiểm tra kỹ càng sau đó mới sử dụng.
Khi bảo quản Linear bush, sau khi niêm phong cần tránh bảo quản nơi có nhiệt độ cao hoặc thấp, nơi có độ ẩm cao.
3-3. Các hạng mục cần chú ý với Linear Bush
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 134: 4. Ball Spline
Là hệ thống truyền động vừa chuyển động thẳng mềm mại vừa truyền Torque.
Là cấu tạo có thể cho tải trọng ban đầu.
Là phần thay thế của Linear Bush nên có thể thiết kế gọn
Có thể sử dụng cả khi tải trọng của phần nhô ra (overhang), mô men tác động.
(1) Đặc điểm của Ball Spline
(2) Cấu tạo và tên gọi
[Cấu tạo và tên gọi của Ball Spline]
4. Ball Spline
4-1. Khái quát về Ball Spline
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Seal
Ball
Vỏ ngoài
Retainer
Spline shaft
Snap ring

## Slide 135: 4. Ball Spline
(3) Phân loại theo Torque
(4) Rotary Ball Spline
High torque
Medium torque
[Phân loại Torque]
[Rotary Ball Spline]
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Retainer
Spline Shaft
Retainer
Seal
Ball
Vòng ngoài
Seal
Vỏ ngoài Spline
Flanged outer ring

## Slide 136: 4. Ball Spline
(5) Phân loại theo hình dạng răng
[Involute]
[Straight-sided Spline]
[Serrasion]
1) Involute spline
2) Straight-sided spline
3) Serrasion
Do gia công mặt răng của Spline là đường cong xoắn ốc nên độ chuẩn xác cao, có thể truyền lực quay tốt và phù hợp với việc truyền động lực lớn. Và nếu gia công bằng máy phay lăn thì bề mặt sẽ trơn trượt mà không cần gọt rũa lại.
Thường gọi là Spline và số răng là 6, 8, 10 cái, và phía đầu răng được làm theo hình tứ giác. Cái này được phát triển từ việc có thể cảm nhận được tính quan trọng của Sliding key vừa mạnh lại vừa nhẹ và bền đối với các bộ phận của xe, là loại điện động chủ yếu được sử dụng trong máy công cụ.
Serrasion là cái được tạo nên khi cắt rất nhiều răng nhỏ hình tam giác theo hình dạng của đinh ốc với khoảng cách giống với khoảng cách giữa trục tròn hoặc trục chóp và Boss.
Do răng của trục và Boss có độ cao thấp, số răng nhiều nên cường độ của áp lực bên (hông) lớn, Serrasion có thể truyền lực quay lớn hơn so với Spline Shaft có cùng đường kính. Được sử dụng rộng rãi trong việc cố định vô lăng ô tô, nút vặn to nhỏ của radio, và lắp ráp trục.
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 137: 4. Ball Spline
4-2. Chủng loại và đặc điểm của Ball Spline
Loại LBS Ball Spline ống tròn
Là loại gọn nhất được đóng và sử dụng trong trường hợp truyền Torque qua kiểu dáng ống tròn đường kính ngoài của ống ngoài thẳng. Ống ngoài được gia công chống đạn.
Loại LBST Ball Spline ống tròn
Là loại tải trọng nặng có ống ngoài được làm dài bằng với đường kính của loại LBS. Là nơi không có space nên phù hợp nhất khi tải Torque lớn hoặc tải Overhung hoặc mô ment bị tắc.
Loại LBF Ball Spline Flange
Là loại Bolt ở Housing sử dụng Flange có thể cố định nên lắp ráp đơn giản. Phù hợp nhất với những nơi dễ biến đổi hình dáng nếu gia công Key Home ở Housing hoặc nơi có độ rộng hẹp.
Loại LBR Ball Spline Flange
Phù hợp nhất với những nơi nhận mô men cùng với tay rô bốt sử dụng trong công nghiệp do nó đã tạo Flange ở phần trung tâm của loại LBST dùng tải trọng nặng.
Loại LBH Ball Spline vuông
Ống ngoài có tính bền, không cần gia công Housing vẫn có thể lắp nguyên trạng vào máy nên nó nhỏ gọn, và trở thành phần dẫn thẳng có độ bền cao.
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 138: 4. Ball Spline
4-3. Các hạng mục cần chú ý với Ball Spline
Không tháo hay phân tách tạm thời các bộ phận của sản phẩm. Vì nó sẽ bị bụi bẩn xâm nhập hoặc gây hỏng hóc chức năng của sản phẩm.
Nếu làm nghiêng ống ngoài Spline và trục Spline sản phẩm có thể bị rơi do chính trọng lượng của bản thân nó nên cần phải chú ý.
Không được làm rơi hoặc gây va chạm Ball Spline. Vì nó sẽ gây hỏng hóc cho sản phẩm. Hơn nữa nếu tạo một lực va chạm với sản phẩm dù mắt thường không nhìn thấy hỏng hóc nhưng cũng có thể hỏng chức năng của nó.
Cần phải chú ý không để các tạp chất như bụi, mạt kim loại xâm nhập vào trong sản phẩm. Vì nó sẽ gây hỏng hóc cho phụ tùng tuần hoàn Ball hoặc hỏng hóc về chức năng sản phẩm
Bình thường không sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ trên 80℃.
Nếu tạp chất như bụi và mạt sắt dính vào sản phẩm, phải rửa sạch bằng dầu trắng sau đó niêm phong chất bôi trơn
Đối với những khu vực thường hay bị rung, lắc hoặc các môi trường mang tính đặc thù như phòng sạch, chân không, có nhiệt độ cao · thấp, phải sử dụng sản phẩm hợp với đặc tính.
(1) Tiếp nhận
(2) Bôi trơn
Trước khi sử dụng sản phẩm phải lau sạch chất chống rỉ và niêm phong chất bôi trơn.
Không được sử dụng lẫn các chất bôi trơn khác đặc tính vật lý.
Đối với những khu vực thường hay bị rung, lắc hoặc các môi trường mang tính đặc thù như phòng sạch, chân không, có nhiệt độ cao · thấp, phải sử dụng chất bôi trơn có đặc tính hợp với môi trường đó chứ không phải loại chất bôi trơn thông thường.
Chu kỳ bôi trơn khác nhau tùy theo điều kiện nên sau khi phân tích kĩ càng mới quyết định chu kỳ bôi trơn đó.
(3) Bảo quản
Nếu có thể không được mở, tránh nơi có nhiệt độ cao, thấp và nơi ẩm ướt, bảo quản ở trạng thái bằng phẳng.
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 139: 5. Ball Screw
(2) Cấu tạo và tên gọi của Ball Screw phương thức Reteurn Pipe
Tấm nén ống
Return Pipe
윤활장치
Wiper ring
윤활장치
나사축
볼리테이너
볼나사 너트
볼
[Ảnh 4-24 Phương thức Reteurn Pipe và cấu tạo và tên gọi của Ball Screw]
(1) Định nghĩa Ball Screw
Đối với Ball Screw, đây là loại Screw chuyên để truyền động lực đặt vào giữa rãnh của trục đinh vít và rãnh của Nut khối cầu kim loại rồi biến ma sát trượt sang chuyển động tròn, sau đó giảm bớt ma sát truyền và giảm lượng mài mòn, làm tăng độ chính xác và tuổi thọ.
- Sử dụng tính đàn hồi của Ball và có thể loại bỏ Backlash
- Sử dụng rộng rãi trong thiết bị chuẩn xác
- Cấu tạo phức tạp khác với đinh ốc trượt, độ chính xác có thể khác dựa vào độ chính xác mài của trục đinh vít và độ chính xác mài đường kính trong của Nut, mức độ của Ball.
5. Ball Screw
5-1. Khái quát về Ball Screw
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Trục đinh vít
Ball
Ball Reteainer
Ball Screw nut
Thiết bị bôi trơn
Thiết bị bôi trơn

## Slide 140: 5. Ball Screw
Ball circulating method
Ball Screw
Preload Type
Lead & Đường kính trục
Phương thức chế tạo
Return Pipe Type
Deflectors Type
End Cap Type
Double Nut Type
Offset Preload Type
Static Pressure Preload Type
Simple Lead Type
High Lead Type
Miniature Type
Rolling Ball Screw
Grinding Ball Screw
(3) Phân loại Ball Screw
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 141: 5. Ball Screw
1) Return Pipe Type
1) Phân loại theo Ball circulating Type
Return Pipe Type
Deflectors Type
End Cap Type
2) Phân loại theo Preload Type
One's regular position Preload Type  ① Double Nut Type, ② Offset Preload Type,
Static Pressure Preload Type
3) Phân loại theo Lead và Đường kính trục : ① Simple Lead, ② High Lead, ③ Miniature
4) Phân loại theo phương thức chế tạo: ① Rolling Ball Screw, ② Precison(Prinding) Ball Screw
5-2. Chủng loại và đặc điểm của Ball Screw
Là loại Nut phổ biến nhất có sử dụng Return Pipe cho việc tuần hoàn Ball.
Dựa vào Return Pipe, Ball được dẫn thông qua ống rồi trở lại vị trí ban đầu và làm cho chuyển động liên tục không giới hạn.
(2) Phân loại theo Ball circulating Type
(1) Phân loại một cách tổng thể
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Trục đinh ốc
Labyrinth Seal
Return Pipe
Ball Screw nut
Key
Ball
Ball Screw nut
Ví dụ về cấu tạo của Return Pipe Nut
Tấm nén ống
Simple Rate

## Slide 142: 5. Ball Screw
2) Deflectors Type
Là loại Nut phù hợp nhất với việc di chuyển với tốc độ cao.
Ball được dẫn dựa vào End Cap và đi qua lỗ ống của Nut rồi trở lại vị trí ban đầu. Chuyển động này liên tục không giới hạn.
Là loại High-lead Nut.
Diflector
Là loại Nut nhỏ gọn nhất.
Hướng di chuyển của Ball thay đổi theo Deflectors,
Đi qua hình cung của trục đinh vít rồi trở lại vị trí ban đầu. Chuyển động này liên tục không giới hạn.
3) End Cap Type
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Lỗ cấp dầu
Trục đinh ốc
Ball Screw nut
Ball
Ví dụ về cấu tạo đơn giản của Nut
Labyrinth Seal
Trục đinh ốc
Ball
Lỗ cấp dầu
End Cap
Ball Screw nut
End Cap
Ví dụ về cấu tạo của High-Lead Nut

## Slide 143: 5. Ball Screw
1) One's regular position Preload Type
(3) Phân loại theo Preload Type
Spacer được gắn vào giữa hai cái Nut và cung cấp tải trọng ban đầu
Double Nut Type
4. Yếu tố chuyển động thẳng
(3.5 ~ 4.5) Pitch + Preload
Spacer

## Slide 144: 5. Ball Screw
2) Offset Preload Type
Nhỏ gọn hơn Double Nut Type, không sử dụng Spacer, thay đổi Home Pitch của Nut rồi cung cấp Preload
Cấu tạo Spring được lắp ở trung tâm của Nut nên đổi Home Pitch từ giữa rồi tạo Preload.
3) Static Pressure Preload Type
4. Yếu tố chuyển động thẳng
Loại SBN
Loại BIF
Loại DIK
Loại JPF
0.5 Pitch + Preload
4 Pitch + Preload
Phần Spring

## Slide 145: 5. Ball Screw
Ở Rolling Ball Screw, thay vì trục mài được sử dụng ở Precison Ball Screw, nó là loại Screw di chuyển có giá thành thấp được mài đặc biệt trục đinh vít và bề mặt với mức độ cao.
Mặt tiếp động của Ball Screw Nut đã được mài và chuyển động nhẹ nhàng với Clearance phương trục nhỏ hơn Rolled Ball Screw hiện tại.
Hơn nữa các chủng loại đa dạng được cung cấp theo tiêu chuẩn nên có thể chọn sản phẩm phù hợp nhất với mục đích sử dụng.
Precison Ball Screw tiêu chuẩn hóa Screw Shaft và Ball Screw Nut đã gia công mài ở mức độ cao theo nhiều chủng loại để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất theo mục đích sử dụng.
Nhỏ gọn và chuyển động nhẹ nhàng, khi quay với tốc độ cao cũng chỉ phát ra âm thanh nhỏ, có độ bền cao.
2) Ball Screw thường (Rolling)
1) Precison(Grinding) Ball Screw
*Clearance : Dung sai. lượng biến động
(4) Phân loại theo phương thức chế tạo
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 146: 5. Ball Screw
Nếu tháo và phân tách phụ tùng, bụi bẩn có thể xâm nhập vào bên trong hệ thống hoặc có thể làm giảm độ gắn của phụ tùng. Vì thế không tháo dỡ hay phân tách sản phẩm.
Nếu làm nghiêng trục và Nut của Ball Screw thì sản phẩm có thể bị rơi do trọng lượng của bản thân nó vì vậy cần phải chú ý.
Nếu làm rơi hoặc gây va chạm lên Ball Screw, có thể gây hỏng hóc đối với bộ phận tuần hoàn Ball dẫn đến hỏng hóc về chức năng của sản phẩm.
Hơn nữa nếu gây va chạm lên sản phẩm, dù không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể gây hỏng hóc chức năng.
Khi bảo quản Ball Screw phải để sản phẩm vào trong bao, tránh những nơi nhiệt độ cao hoặc thấp, nơi ẩm ướt, và phải bảo quản theo phương nằm ngang.
Khi Ball bị rơi ra ngoài, phải chú ý để không làm mất Ball. Để tự giải quyết mà nếu lắp Ball, Ball sẽ bị xáo trộn do kích cỡ của Ball vô cùng nhỏ dẫn đến kết quả rất tiêu cực.
5-3. Hạng mục cần chú ý với Ball Screw
4. Yếu tố chuyển động thẳng

## Slide 147: ▶▶5. 윤활
5. Bôi trơn
1. Phân loại, mục đích và quy cách bôi trơn
1-1. Phân loại
1-2. Mục đích
1-3. Quy cách liên quan đến bôi trơn
2. Quản lý, lựa chọn bôi trơn; Bôi trơn bằng mỡ và dầu
2-1. Quản lý bôi trơn
2-2. Lựa chọn chất bôi trơn
2-3. Bôi trơn bằng mỡ và dầu
3. Mỡ của công ty
3-1. Mỡ của công ty

## Slide 148: 1. Phân loại, mục đích, quy cách của dầu bôi trơn
1) Dầu bôi trơn là gì?
– Dầu bôi trơn có chứa trên 90% chất bôi trơn, phần lớn dầu bôi trơn là dầu mỏ(dầu khoáng).
Dầu bôi trơn dạng lỏng phải mang những đặc tính thông thường sau
① Có độ dính đủ cần trong trạng thái sử dụng.
② Có tính dầu có thể chịu được ở trạng thái bôi trơn có giới hạn.
③ Tính bền ô xi hóa và nhiệt cao, mang tính trơ hóa học có thể, sạch mà đồng chất.
(1) Dầu mỏ (dầu khoáng)
- Phân ra thành 3 loại lớn là Paraffin, Naphthene và dầu hỗn hợp theo Dầu gốc. Đặc tính thông thường như sau
(2) Dầu béo
- Dầu béo là dầu thực vật và động vật, được sử dụng như nguyên liệu cho dầu hỗn hợp và mỡ, đồng thời cũng được sử dụng với mục đích là dầu động cơ máy bay và đầu làm nguội(dầu cắt gọt).
(3) Dầu hỗn hợp(Compounded Lubricating Oil)
- Thêm dầu béo vào dầu mỏ(dầu khoáng) rồi sử dụng cho mục đích là dầu làm nguội(dầu cắt gọt)và dầu máy(Spindle oil).
(4) Dầu tổng hợp(Synthetic milk)
- Là loại dầu bôi trơn(dầu nhờn) được tổng hợp hóa học từ rất nhiều loại nguyên liệu theo mục đích sử dụng.
 | Naphthene | Paraffin
Điểm chảy | Thấp | Cao
Chỉ số về độ dính | Thấp | Cao
Tỷ trọng | Lớn | Nhỏ
Điểm bốc cháy | Thấp | Cao
Cặn lắng các bon | Ít | Nhiều
Điểm Aniline | Thấp | Cao
Tính bền ô xi hóa | Thấp | Cao
1-1. Phân loại bôi trơn
Dầu bôi trơn hiện tại đang sử dụng có rất nhiều loại nhưng thông thường được phân loại theo hình dạng dầu dạng lỏng, mỡ nửa lỏng nửa đặc, và dạng đặc.
1. Phân loại, mục đích, quy cách của dầu bôi trơn
5. Bôi trơn

## Slide 149: 1. Phân loại, mục đích, quy cách của dầu bôi trơn
5. Bôi trơn
Tham khảo. Phân loại dầu bôi trơn từ dầu thô
Tháp chưng cất
Dầu thô
Dầu hỏa
Dầu nhờn thường
Hỗn hợp
Chất xúc tác
Chất xúc tác
Hỗn hợp
Dầu nhờn tổng hợp
Tổng hợp
Khí êtilen
Khí đốt
Nhựa đường
Dầu Diezel hạng nhẹ (dầu Diezel)
Dầu Diezel hạng nặng (dầu nặng)
Dầu gốc khoáng
Khí và các phân đoạn nhẹ

## Slide 150: 1. Phân loại, mục đích, quy cách của dầu bôi trơn
Nhằm bôi trơn đúng thời kỳ, đúng địa điểm với lượng phù hợp, giảm ma sát và sự mài mòn máy, duy trì trạng thái vận hành tốt nhất đồng thời đóng góp vào việc nâng cao khả năng sản xuất và khả năng kinh tế thông qua việc thực hiện bôi trơn đúng, ngăn việc hỏng hóc và giảm tính năng thiết bị, để tạo sự vận hành trơn tru hoàn hảo cho thiết bị máy móc.
Bôi trơn là việc hai vật thể chuyển động tương đối, khi tiếp xúc với nhau ở mặt tiếp xúc phát sinh hiện tượng vật lý gọi là ma sát, thông qua việc cung cấp chất bôi trơn (thể lỏng, thể rắn, thể khí) lên phần ma sát này bằng phương pháp phù hợp và giảm điện trở ma sát để vừa làm cho máy móc hoạt động trơn tru vừa giảm sự mài mòn máy móc.
1) Mục đích bôi trơn
2) Định nghĩa bôi trơn
3) Tác động bôi trơn
Với mục đích lớn nhất là bôi trơn giúp giảm ma sát phát sinh ở bộ phận chuyển động của máy móc, tăng hiệu suất máy móc đồng thời giảm sự tiêu hao và hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của máy.
<So sánh trạng thái bôi trơn và lực ma sát >
※Bôi trơn thủy động: Bôi trơn màng dày hay bôi trơn hoàn toàn, trạng thái bôi trơn tốt nhất.
※Bôi trơn ngoại biên: Bôi trơn màng chắn hay bôi trơn không hoàn toàn , khi độ dính của dầu giảm làm tốc độ chuyển động chậm hoặc khi lượng dầu không đủ độ dày của màng lọc dầu bị mỏng đi. Việc bôi trơn dựa vào màng phân tử mỏng dính trên bề mặt ma sát.
(1) Tác dụng giảm mài mòn
1-2. Mục đích bôi trơn
5. Bôi trơn
Trạng thái
Không bôi trơn
So sánh lực ma sát
10 lần
> 10 lần
Tiêu chuẩn
Bôi trơn ngoại biên
Bôi trơn thủy động

## Slide 151: 1. Phân loại, mục đích, quy cách của dầu bôi trơn
(2) Tác dụng làm lạnh
Là việc hấp thụ nhiệt phát sinh do ma sát, nhiệt được truyền bên ngoài, hoặc nhiệt phát sinh khi gia công kim loại…và xả ra bên ngoài, là một trong những chức năng vô cùng quan trọng đối với các động cơ đốt trong đặc biệt là dầu cắt gọt kim loại.
(3) Tác dụng phân tán áp lực (tải trọng)
Là tác dụng ngăn sự tiêu hao cục bộ bằng việc phân tán rộng rãi áp suất đè lên phần bôi trơn. Đặc biệt nó có tính chất vô cùng quan trọng khi tải trọng rung và tải trọng va chạm tác động nhiều.
(4) Tác dụng niêm phong
Là tác dụng giúp đóng kín bộ phận hoạt động của máy móc giúp ngăn sự rò rỉ áp suất hoặc dầu trong xi lanh. Và là tác dụng ngăn sự hút các tạp chất như nước hoặc bụi giúp tăng chức năng của lực cấu thành màng lọc dầu, chỉ số độ dính, độ dính dầu bôi trơn.
(5) Tác dụng chống mài mòn
Là tác dụng ngăn sự phát sinh rỉ trên bề mặt bôi trơn do ô xi, hơi nước hoặc nơi có tính ăn mòn trong không khí.
(6) Tác dụng làm sạch
Là tác dụng làm sạch tạp chất(các bua do quá trình đốt cháy, bụi mài kim loại) sinh ra trên bộ phận bôi trơn ra khỏi bề mặt bôi trơn.
5. Bôi trơn

## Slide 152: 1. Phân loại, mục đích, quy cách của dầu bôi trơn
(1) Quy cách liên quan đến các sản phẩm dầu khí cầ cho việc quản lý bôi trơn
Tên gọi
Ký hiệu quy cách
Tên quốc gia và cơ quan
Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế
Hiệp hội mỡ bôi trơn Mỹ
Hiệp hội các nhà sản xuất bánh răng Mỹ
Hiệp hội kỹ thuật xe ô tô Mỹ
Hiệp hội dầu khí Mỹ
Hiệp hội thí nghiệm vật liệu Mỹ
Quy cách bộ quốc phòng Mỹ
Quy cách hàng không vũ trụ Mỹ
Quy cách công nghiệp Hàn Quốc
Quy cách công nghiệp Đức
Quy cách công nghiệp Nhật Bản
Hiệp hội quy cách Canada
International Organization for Standardization
National Lubricating Grease Instituts
American Gear Manufacturers Association
Society Automotive Engineers
American Petroem Institute
American Society for TEsting and Materials
Military Specificating and Standards
National Aero Space Standards
korean industrial standards
Deutsche industrial normen
japaness industrial standards
Canadian Standards Association
ISO
NLGI
AGMA
SAE
API
ASTM
MIL
NAS
KS
DIN
JIS
CSA
<Tên gọi của cơ quan sản phẩm dầu khí theo quốc gia >
1-3. Quy cách liên quan đến bôi trơn
5. Bôi trơn

## Slide 153: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
1) Hạng mục thông thường trong việc tiếp nhận dầu bôi trơn
- Tiếp nhận và bảo quản theo đề nghị của đơn vị cung cấp là sự quản lý đúng đắn.
- Hiện nay có những nhà thầu cung cấp quy tắc liên quan đến an toàn và bảo vệ sức khỏe (MSDS : Material Safety Data Sheets) của các phẩm được sản xuất và bán tại nhà cung cấp.
- Phần lớn các sản phẩm dầu(mỡ) bôi trơn không gây hại nhiều đến sức khỏe và vệ sinh nhưng phải chú ý xung quang để không bị dính lên da hoặc mắt.
- Cần chú ý xung quanh không để hơi dầu hoặc sương dầu đi vào cơ thể thông qua đường khí quản và thực quản.
- Nếu để tiếp xúc nhiều liên tục với dầu mỏ (dầu khoáng) dùng để tinh chế dầu khí có thể dẫn đến bệnh về da.
- Khi tiếp nhận và vận chuyển dầu khoáng phải tuân thủ quy tắc đề phòng cơ bản được ghi rõ trên sản phẩm.
2) Cơ sở về quản lý bôi trơn (5 適 )
適油(Dầu phù hợp) : Lựa chọn chất bôi trơn phù hợp với máy móc.
適量(Lượng phù hợp) : Quyết định liều lượng phù hợp.
適期(Thời kì phù hợp) : Cấp dầu vào đúng thời kì.
適所(Địa điểm phù hợp) : Cấp dầu vào phần (yếu tố) ma sát phù hợp.
適法(Phương pháp phù hợp) : Phương pháp cung cấp phù hợp.
Dầu khoáng: Dầu khoáng là loại dầu mà khoan dầu thô sau đó lấy ra xăng, dầu hỏa, và dầu nhẹ… phần còn lại lấy ra dầu có độ dính cao để sử dụng như dầu bôi trơn. Sương dầu(MIST): những hạt dạng lỏng trong số những tiểu thể trôi nổi trong không khí.
5. Bôi trơn
2. Quản lý, lựa chọn bôi trơn; Bôi trơn mỡ và dầu
2-1. Quản lý bôi trơn

## Slide 154: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
1) Lực chọn chất bôi trơn thông thường
2) Yếu tố lựa chọn
Việc lựa chọn chất bôi trơn phù hợp cần cho phần bôi trơn là bước đầu tiên vô cùng quan trọng trong việc quản lý bôi trơn.
Thông thường khi lựa chọn dầu bôi trơn các hạng mục cần phải chú ý là độ nhớt, độ bền nhiệt và độ bền ô xi hóa, tính tương thích, tính bào mòn, tính bắt lửa, tính độc hại, dễ mua, giá cả,...
Trong số những chức năng của bôi trơn thì tác dụng giảm sự mài mòn là tác dụng vô cùng lớn nên khi lựa chọn dầu bôi trơn, việc lựa chọn độ nhớt phù hợp nhất là điều vô cùng quan trọng.
Độ nhớt (độ dính) (viscosity)
Độ bền (độ ổn định)(stability)
Độ bền nhiệt (thermal stability)
Độ bền ô xi hóa (oxidation stability)
Khả năng tương thích(tính tương thích)(compatibility)
Tính bào mòn(corrosion)
Tính bắt lửa(flammability)
5. Bôi trơn
2-2. Lựa chọn chất bôi trơn

## Slide 155: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
Do mỡ dễ mang vác, có thể đơn giản hóa thiết kế của thiết bị đóng kín nên được sử dụng nhiều nhất trong việc bôi trơn vòng bi xoắn. Phương pháp bôi trơn mỡ có phương pháp sử dụng vòng bi kín(seal, shield type) có đổ mỡ từ trước và vòng bi hở, đổ lượng mỡ phù hợp vào bên trong của Housing và vòng bi rồi cấp nhiên liệu bổ sung hoặc đổi theo chu kỳ.
2) Thành phần của mỡ
Mỡ là chất được duy trì dầu bôi trơn (dầu cơ bản) như dầu khoáng và dầu tổng hợp… bằng chất làm cô đặc rồi thêm các loai chất xúc tác vào.
Tính năng của mỡ được quyết định dựa vào sự phối hợp giữa các loại dầu cơ bản, chất làm cô đặc, chất xúc tác. Chủng loại và đặc tính của mỡ thường dù là cùng một chủng loại nhưng nó có tính năng khác nhau rất lớn theo từng nhà cung cấp nên khi lựa chọn mỡ cần kiểm tra dữ liệu về thành phần của nhà cung cấp mỡ đó.
1) Đặc tính của bôi trơn mỡ
(1) Dầu cơ bản
Trong dầu cơ bản của mỡ dầu tổng hợp như dầu khoáng hoặc dầu D-ester được sử dụng. Tính năng bôi trơn của mỡ chủ yếu được quyết định theo tính năng bôi trơn của dầu cơ bản. Thông thường mỡ của dầu cơ bản có độ nhớt thấp thì vượt trội ở đặc tính nhiệt độ thấp và tính năng cao, còn mỡ có bao gồm dầu cơ bản có độ nhớt cao vượt trội về nhiệt độ cao và tải trọng cao.
2-3. Bôi trơn mỡ và dầu
5. Bôi trơn

## Slide 156: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
(2) Chất làm cô đặc
Chất làm cô đặc là chất được phân tán hỗn hợp trong dầu cơ bản nhằm duy trì mỡ ở trạng thái nửa lỏng nửa đặc. Trong chất làm cô đặc, ngoài xà phòng kim loại như Lithium, Natrium, Calcium… còn có loại chất cô đặc không xà phòng được cấu tạo bằng các nguyên liệu chất vô cơ như Silicagel(chất khử ẩm), Bentonit… và nguyên liệu chất hữu cơ như Urea(Các ba mít), Flow Carbon,…. Các đặc tính của mỡ như nhiệt độ giới hạn sử dụng, tính ổn định máy móc, tính bền… chủ yếu được quyết định dựa vào chất làm cô đặc. Thông thường mỡ của xà phòng Natrium có tính bền kém. Chất làm cô đặc không xà phòng như Benton, Urea… vượt trội về đặc tính nhiệt cao.
(3) Chất xúc tác
Để tăng tính năng mỡ được bao gồm các loại chất phụ gia. Ví dụ chất chống ô xi hóa, chất phụ gia chống mòn, chất
chống rỉ, chất chống ăn mòn…. Đối với vòng bi có tải trọng cao hoặc nhận tải trọng va chạm thì hay dùng loại mỡ có
chất phụ gia chống mòn.
Đối với mục đích sử dụng là nhiệt độ sử dụng cao, không cấp nhiên liệu trong thời gian dài thì sử dụng loại mỡ có
chất chống ô xi hóa.
(4) Độ nhớt của mỡ
Độ nhớt càng có trị số theo chỉ tiêu xuất hiện độ cứng hoặc tính linh động của mỡ càng lớn thì càng mềm mại. Độ
nhớt được quyết định theo lượng chất làm cô đặc và mức độ của dầu cơ bản. Đối với bôi trơn vòng bi xoắn thì thường
sử dụng NLGI kí hiệu độ nhớt mà 1,2,3. Bảng sau thể hiện mối quan hệ thông thường về độ nhớt và mục đích sử dụng.
<Độ nhớt của mỡ>
5. Bôi trơn
NLGI
Số độ nhớt
JIS [ASTM]
Độ nhớt trộn 60 lần
Mục đích sử dụng
Mục đích sử dụng đặc biệt
Dùng thông thường, dùng nhiệt độ cao
Dùng thông thường, dùng vòng bi loại niêm phong
Dùng đổ mỡ và quét
Dùng đổ mỡ và quét

## Slide 157: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
• Loại xuất hàng … Hộp hình quả dứa
• Dung lượng hộp
* Bảng tham khảo mỡ AFA, mỡ AFE, mỡ AFC, LM Oil.
2) Cấu tạo tên gọi của mỡ tiêu chuẩn
Dung lượng mỡ
Mỡ AFA
Mỡ AFB
Mỡ AFC
Mỡ AFE
400g
0
0
0
70g
0
0
0
0
0
1) Hỗn hợp mỡ
Nếu trộn mỡ có chủng loại khác nhau, vì tính chất và trạng thái của mỡ bị biến đổi như độ nhớt thay đổi(mềm mại
hơn), nhiệt độ sử dụng cho phép thấp đi…nên theo nguyên tắc ngoài mỡ của cùng một nhà sản xuất thì không được trộn
lẫn. Trong trường hợp không thể tránh được việc trộn các loại mỡ lẫn nhau dù ít thì cũng phải lựa chọn các loại mỡ có
chất làm cô đặc cùng chủng loại và dầu cơ bản tương tự nhau.
<Bảng 5-4 Lựa chọn dung lượng mỡ>
*Về dung tích không gian ngoại trừ trục của phần trong Bearing Housing và vòng bi 1/2~2/3 (Khi là vòng quay dưới 50% của số vòng quay cho phép) 1/3~1/2 (Khi là vòng quay trên 50% của số vòng quay cho phép)
5. Bôi trơn
AFC + 400
Dung lượng hộp (400g/70g)
Chủng loại mỡ
(Mỡ AFA)
(Mỡ AFB)
(Mỡ AFC)

## Slide 158: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
(1) Mỡ có độ dao động thấp So với mỡ chân không sử dụng độ dao động thấp từ trước đến nay thì do lượng dao động thấp nên rất phù hợp trong việc sử dụng trong phòng sạch như chất bán dẫn và các thiết bị liên quan tinh thể lỏng.
(2) Mỡ có tuổi thọ dài Khác với mỡ máy xà phòng kim loại thường, tính
bền ô xi hóa rất vượt trội do đó có thể dùng trong thời gian dài.
Giảm gánh nặng về bảo trì bảo dưỡng.
(3) Có thể bôi trơn trong phạm vi rộng với nhiệt độ
-40℃∼+200℃.
(4) Tính bền hóa học vượt trội. Tính bền hóa học như tính bền hóa chất, tính chống
bức xạ…vượt trội.
3) Mỡ AFE
1) Đặc tính
Mỡ AFE là loại mỡ sử dụng ở môi trường sạch lấy Urea là chất làm cô đặc, lấy dầu gốc khoáng làm dầu tổng hợp cao cấp và có đặc tính về độ dao động thấp vô cùng vượt trội.
Grease사용 종류:NSK, Alvarnia, Krytox,RT-15,VAC3, Logenest, NPC Photolub, BARRIERTA IS/V,등
5. Bôi trơn
Vẻ bề ngoài
Chất làm cô đặc
Dầu gốc khoáng
Độ nhớt pha trộn
Điểm sương
Sự tách dầu
Độ bền ô xi hóa
Chống rỉ ổ bi
Độ nhớt động của dầu gốc khoáng
Phạm vi nhiệt độ sử dụng
Dầu tổng hợp
Urea
Màu nâu sáng
Hạng mục thí nghiệm
Giá trị đại biểu

## Slide 159: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
1) Phân loại bôi trơn
Phương pháp ngâm dầu: Là phương pháp bôi trơn thông thường được sử dụng nhiều trong trường hợp của vòng quay tốc độ thấp và trung bình.
Phương pháp tra dầu nhỏ giọt: Sử dụng nhiều trong Ball Bearing loại nhỏ có tốc độ cao.
Phương pháp tra dầu phân tán: Là phương pháp bôi trơn vòng bi dựa vào việc phân tán bằng cách cho quay bánh răng hoặc Rotor Ring ở xung quanh mà không phải ngâm trực tiếp vòng bi vào dầu.
Phương pháp tra dầu tuần hoàn: Sử dụng nhiều trong điều kiện sử dụng quay tốc độ cao mà cần thực hiện làm lạnh vòng bi bằng dầu.
Phương pháp tra dầu phun tia: Sử dụng rộng rãi trong vòng bi quay tốc độ cao bằng cách phun dầu bôi trơn bằng một áp suất nhất định thông qua một hay nhiều đầu phun để bôi trơn cho phần trong của vòng bi.
Phương pháp tra dầu phun: Phương pháp tạo dầu bôi trơn trong không khí thành trạng thái sương rồi phun lên vòng bi
Phương pháp tra khí dầu: Là phương pháp bôi trơn phun lượng nhỏ dầu bôi trơn theo từng hồi bằng Piston định lượng rồi rút dầu bôi trơn trong khí nén dựa vào van hỗn hợp và cung cấp lên vòng bi theo từng dòng liên tục.
2) Bôi trơn dầu
5. Bôi trơn

## Slide 160: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
3) Loại vòng bi và độ nhớt cần thiết của dầu bôi trơn
Paper Roller Bearing Self-Aligning Roller Bearing
Ball Bearing, Cylindrical Roller Bearing
Loại vòng bi
Độ nhớt động khi vận hành
Trên 13㎟/s
Trên 20㎟/s
Trên 32㎟/s
Thrust Self-Aligning Roller Bearing
<Độ nhớt của dầu bôi trơn theo loại vòng bi>
Phù hợp với mục đích sử dụng tốc độ cao hoặc nhiệt độ cao hơn là bôi trơn mỡ. Bôi trơn dầu là phù hợp trong trường hợp cần xả nhiệt ra bên ngoài. Việc lựa chọn dầu bôi trơn có độ nhớt phù hợp với nhiệt độ vận hành của vòng bi rất quan trọng. Tốc độ vòng quay nhanh bao nhiêu thì sử dụng loại dầu có độ nhớt thấp bấy nhiêu. Tải trọng lớn bao nhiêu thì sử dụng dầu bôi trơn có độ nhớt cao bấy nhiêu. Việc lựa chọn dầu bôi trơn được thực hiện dựa trên nhiệt độ, độ nhớt và vòng bi.
※(1)Độ nhớt động: Lượng chia độ nhớt theo mật độ.
2) Đặc điểm
5. Bôi trơn

## Slide 161: 2. Quản lý, lựa chọn, sự hỏng chất bôi trơn
Dầu bôi trơn (oil)
Mỡ (grease)
Cần tra dầu liên tục dù là loại nào(ngâm,phun,bọt nước,tuần hoàn)
Có thể không hoạt động trong thời gian dài
Lượng dầu cần nhiều
Có thể bôi trơn với số lượng nhỏ
Hệ thống bôi trơn phức tạp, quy mô lớn
Hệ thống bôi trơn đơn giản
Thiết bị bịt kín phức tạp
Có thể bịt kín đơn giản bằng mỡ
Có thể liên tục loại bỏ tạp chất(lọc, ly tâm)
Không thể loại bỏ tạp chất
Có thể sử dụng vòng quay tốc độ cao
Có giới hạn về tốc độ cao
Tính năng làm mát lớn
Không có khả năng làm mát
Khi trữ lâu dài thì tính chống rỉ kém đi
Dính lên xung quanh nên có thể chống rỉ lâu dài
Hiệu quả của chất phụ gia tốt
Nồng độ cần thiết của chất phụ gia tăng lên
Tốc độ di chuyển của vật lớn
Không đóng cặn nên sử dụng dễ
<So sánh bôi trơn mỡ và dầu>
Có hai cách bôi trơn vòng bi cơ bản là bôi trơn bằng dầu và bôi trơn bằng mỡ, nhưng do mỗi cách đều có đặc tính
khác nhau nên cần lựa chọn phương pháp bôi trơn phù hợp với chức năng yêu cầu.
Trong trường hợp thiết bị được sử dụng ở phòng sạch, để tối thiểu hóa độ bắn của dầu thì phải sử dụng mỡ và trong
số các loại mỡ cũng phải lựa chọn và sử dụng loại mỡ có độ dao động thấp.
1)So sánh bôi trơn mỡ và dầu
5. Bôi trơn

## Slide 162: 3. Mỡ của công ty
(1) Mục đích sử dụng theo chủng loại Grease
 | Loại mỡ | Maker | Mục đích sử dụng chính | Nơi sử dụng chính | Ghi chú
1 | LG2 | NSK | Chuyên sử dụng cho phần chuyển động quay | Chung | 
2 | Nytol 5300 | - | Chuyên dụng cho Daihen Vaccum Robot | Chân không | 
3 | Uniflor_8921s | NYE | Chuyên dụng cho Brooks Vaccum Robot | Chân không | 
4 | RT15 | ULVAC | DE Vaccum Chamber | Chân không | 
5 | Vac3 | FOMBLIM | Vaccum Sealing用 | Chân không | 
6 | Photolub | NPC | Stage phần chuyển động xoay_Nikon | Photo | 
7 | 로게네스토라무다(A-74) | STAMINA | Stage phần chuyển động xoay_Canon | Photo,C/F | 
8 | SO-4F | SOWESCO-OLATHE,KS | Phần chuyển động xoay Oven | Photo,C/F | 
9 | z-300 | ULVAC | Vaccum Pad部 | C/F | 
10 | Per Fluorinated | FOMBLIM | Chuyên dùng chân không máy đổ tinh thể lỏng | Cell | 
11 | AFE | THK | Chuyên sử dụng cho phần chuyển động quay | Cell, thiết bị kiểm tra, FA | 
12 | MPG (NL GL#2) | Wynn's | Bánh răng PI Máy in Rack | Cell | 
13 | MOLYWHITE | Yaskawa | Bánh răng giảm tốc ở phần khớpATM | Thống nhất ATM | 
14 | ALVANIA EP 2 | Shell | Yaskawa Harmonic | Thống nhất ATM | 
3-1. Mỡ của công ty
5. Bôi trơn

## Slide 163: 3. Mỡ của công ty
(2) Tình hình sử dụng theo công xưởng
No | Loại mỡ | Mục đích sử dụng chính | Maker | Công xưởng sử dụng |  |  |  |  | Ghi chú
 |  |  |  | P1 | P23 | P45 | P6 | P6E | 
1 | LG2-80G | Chuyên sử dụng cho phần chuyển động quay | NSK | ● | ● | ● | ● | ● | Chung
2 | AFE-70 | Chuyên sử dụng cho phần chuyển động quay | THK | ● | ● | ● | ● | ● | Chung
3 | MOLYWHITERENO.00 | Yaskawa Robot | Shell | ● | ● | ● | ● | ● | Chung
4 | AFF-70 | Sankyo robot LM Guide | THK | ● | ● | ● | ● | ● | Chung
5 | AFE-400 | X,Y,Z THETR Shaft Ball Screw | THK | ● | ● | ● | ● | ● | Chung
6 | AFF-400 | Yaskawa Robot | THK | ● | ● | ● | ● | ● | Chung
7 | 50901 | Máy in PI | WYNN'S |  | ● | ● | ● | ● | Chung
8 | AFC-70 |  |  |  |  |  |  |  | Gumi Module
9 | AFE-CA |  |  |  |  |  |  |  | Gumi Module
10 | AEF-70 | P6E Cell | THK |  |  |  |  | ● | 
11 | ALVANIAEP2 | Sử dụng chung cho ATM Robot | Shell | ● |  | ● | ● | ● | 
12 | KRYTOX GPL-206(57g) | Sử dụng cho sửa chữa P23 DE Vacuum Robot | DUPONT |  | ● |  | ● |  | 
13 | AFCG-180-CA |  |  |  |  |  |  |  | Gumi Module
14 | VIGOGREASE16kg | Sử dụng cho sửa chữa Vacuum Robot | Nabtesco |  |  | ● | ● |  | Đội kỹ thuật
15 | TG120/CG2 | Thiết bị Photo TOK | HAMAMATSU |  |  | ● | ● |  | 
16 | L-200 | Sử dụng cho sửa chữa Sankyo Vacuum Robot | DAIKIN |  |  |  | ● | ● | 
17 | VAC3 | Thiết bị chân không O-Ring | FOMBLIM | ● | ● | ● | ● | ● | Vaccum O-Ring
18 | Z-300 | VACUUM PAD用 | ULVAC | ● | ● |  |  |  | Chân không
19 | GRM60 | Thiết bị chân không, Sử dụng cho sửa chữa Vacuum Robot | FOMBLIM | ● | ● | ● | ● | ● | Chân không
20 | RT-15 | DE Vaccum Chamber | ULVAC | ● | ● | ● |  |  | Chân không
21 | UNIFLOR8921S | Brooks Robot | Nye(美) |  |  | ● | ● |  | Đội kỹ thuật
Total |  |  |  | 11 loại | 11 loại | 14 loại | 16 loại | 12 loại | 
5. Bôi trơn

## Slide 164: 3. Mỡ của công ty
5. Bôi trơn
Nhiệt độ nóng chảy: -40~200 ℃
Độ nhớt hỗn hợp: 280(2)
Độ dao động thấp, tuổi thọ dài, bền hóa học
Nhiệt độ nóng chảy: -40~120 ℃
Độ nhớt hỗn hợp: 315(1)
Độ dao động thấp, bền ô xi hóa, bền hóa học
Nhiệt độ nóng chảy: 70℃ trở xuống
Độ nhớt hỗn hợp: 207(3.5)
Độ dao động thấp, bền chống rỉ, tuổi thọ dài
Nhiệt độ nóng chảy: 120℃ trở xuống
Độ nhớt hỗn hợp: 209(3.5)
Độ dao động thấp, bền chống rỉ, tuổi thọ dài
Nhiệt độ nóng chảy: 193℃ trở xuống
Độ nhớt hỗn hợp: 415(00)
Tính lưu động, bền nhiệt, tính chịu nước
Nhiệt độ nóng chảy: -23~200℃
Độ nhớt hỗn hợp: 265~295(2)
Chống rỉ, tuổi thọ dài
Đặc tính chủ yếu
Thành phần
Ảnh
Dầu gốc: Dầu tổng hợp
Chất làm cô đặc: Urea
Dầu gốc: Dầu tổng hợp
Chất làm cô đặc: Xà phòng Lithium
Dầu gốc: Dầu khoáng+Dầu Hydrocacbon tổng hợp
Chất làm cô đặc: Xà phòng Lithium
Dầu gốc: Dầu Hydrocacbon tổng hợp
Chất làm cô đặc: Urea
Dầu gốc: Dầu khoáng+Dầu Hydrocacbon tổng hợp
Chất làm cô đặc: Xà phòng Lithium
Dầu gốc: Dầu tổng hợp
Chất làm cô đặc: Lithium
Thông số kỹ thuật của mỡ

## Slide 165: 3. Mỡ của công ty
5. Bôi trơn
Ảnh
Thành phần
Đặc tính chủ yếu
Thông số kỹ thuật của mỡ
Nhiệt độ nóng chảy: -40~200 ℃
Độ nhớt hỗn hợp: 280
Độ dao động thấp, tuổi thọ dài, bền hóa học
Nhiệt độ nóng chảy: -40~120 ℃
Độ nhớt hỗn hợp: 315
Độ dao động thấp, bền ô xi hóa, bền hóa học
Nhiệt độ nóng chảy: 70 ℃ trở xuống
Độ nhớt hỗn hợp: 207
Độ dao động thấp, Torque thấp, Độ bền cao
Nhiệt độ nóng chảy: 120 ℃ trở xuống
Độ nhớt hỗn hợp: 209
Độ dao động thấp, bền chống rỉ, tuổi thọ dài
Nhiệt độ nóng chảy: 193 ℃ trở xuống
Độ nhớt hỗn hợp: 415
Tính lưu động, bền nhiệt, bền chịu nước
Nhiệt độ nóng chảy: -23~200 ℃
Độ nhớt hỗn hợp: 265~295
Chống rỉ, tuổi thọ dài
Dầu gốc: Dầu tổng hợp
Chất làm đặc: Urea
Dầu gốc: Dầu tổng hợp
Chất làm đặc: xà phòng Litium
Dầu gốc: Dầu khoáng+Dầu hydrocarbon tổng hợp
Chất làm đặc: xà phòng Lithium
Dầu gốc: Dầu Hydrocacbon tổng hợp
Chất làm cô đặc: Urea
Dầu gốc: Dầu khoáng+Dầu Hydrocacbon tổng hợp
Chất làm cô đặc: Xà phòng Lithium
Dầu gốc: Dầu tổng hợp
Chất làm cô đặc: Lithium

## Slide 166: 3. Mỡ của công ty
5. Bôi trơn

## Slide 167: ▶▶6. 제도
6. Vẽ kỹ thuật
Định nghĩa về vẽ kỹ thuật
và vẽ kỹ thuật máy
1-1. Định nghĩa về vẽ kỹ thuật
1-2. Định nghĩa về vẽ kỹ thuật máy
2. Điều kiện của bản vẽ
2-1. Điều kiện cơ bản về bản vẽ
2-2. Kích cỡ giấy khổ A
2-3. Mẫu bản vẽ
2-4. Tỉ lệ
3. Tìm hiểu về dung sai
3-1. Dung sai là gì
4. Phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ 3
4-1. Phương pháp chiếu góc đầu tiên
4-2. Phương pháp chiếu góc thứ ba
5. Các loại đường kẻ và mục đích sử dụng của đường kẻ

## Slide 168: 1. Định nghĩa và quy cách của vẽ kỹ thuật
1-1. Định nghĩa về bản vẽ kỹ thuật
1-2. Định nghĩa về vẽ kỹ thuật máy
Vẽ kỹ thuật(Mechanical drawing) là việc cơ bản nhất trong việc chế tạo máy móc trong lĩnh vực cơ khí .
Là quá trình sử dụng đường kẻ, tin nhắn, ký hiệu… theo quy tắc nhất định rồi điều chỉnh hình dáng, cấu tạo, kích cỡ, chất liệu và phương pháp gia công… của sản phẩm cần chế tạo theo quy cách vẽ kỹ thuật rồi vẽ bản vẽ một cách chính xác và đơn giản mà rõ ràng để truyền đạt một cách chính xác hạng mục yêu cầu của người thiết kế đến người chế tạo máy.
Vẽ kỹ thuật biểu hiện bằng hình minh họa bản vẽ thông thường và phương pháp AutoCAD.
Là loại đồ thị sử dụng các ký hiệu và đường kẻ biểu thị trên mặt phẳng để biểu hiện sáng kiến .
Bản vẽ là việc biểu thị đồ vật thực tế bằng đồ thị, và việc vẽ bản vẽ gọi là vẽ kỹ thuật (drawing).
1. Định nghĩa về vẽ kỹ thuật và vẽ kỹ thuật máy
6. Vẽ kỹ thuật

## Slide 169: 2. Điều kiện của bản vẽ
2-1. Điều kiện cơ bản của bản vẽ
Để đạt được mục đích của vẽ kỹ thuật thì bản vẽ phải làm thỏa mãn những điều kiện sau.
Phải bao gồm toàn bộ thông tin về hình vẽ minh họa của đồ vật cùng với vị trí, kích cỡ · hình dáng, tư thế cần thiết, và tùy theo sự cần thiết thì phải bao gồm các thông tin về bề mặt, chất liệu, phương pháp gia công…
Phải có nghĩa mang tính biểu hiện một cách chính xác để không gây ra những phân tích mơ hồ.
Xét về khía cạnh giao lưu giữa các lĩnh vực kỹ thuật thì nếu có thể bản vẽ phải có tính chính xác và tính phổ biến trên một lĩnh vực rộng.
Xét về khía cạnh giao lưu quốc tế giữa kỹ thuật và thương mại thì bản vẽ phải mang tính quốc tế.
Để việc sao chép và bảo tồn, tra cứu, sử dụng bản vẽ bao gồm quay(chụp) Microfilm thì phải chuẩn bị nội dung và mẫu.
2 Điều kiện của bản vẽ
6. Vẽ kỹ thuật
210 X 297
A4
297 X 420
A3
10
10
420 X 594
A2
594 X 841
A1
50
20
20
841 X 1189
A0
Khi chỉnh
Khi không chỉnh
d ( nhỏ nhất )
c
Chỉ số
a X b
Tên gọi
Kích cỡ khổ A ( đơn vị : ㎜ )
2-2. Kích cỡ giấy khổ A (Bảng kích cỡ của giấy khổ A phổ biến)

## Slide 170: 2. Điều kiện của bản vẽ
2-3. Mẫu bản vẽ
Phác thảo bản vẽ
Ô phụ tùng
Tỉ lệ
Ô tiêu đề
Số
No.
Chất liệu
MATRIAL
Số lượng
Q'TY
Quy cách
DIMENSION
Ghi chú
REMARKS
Cách hiếu
PROJECTION
Bộ phận
TEAM/PART
Ngày
DWG.DATE
Công ty
COMPANY
LG.Philips LCD
Tên
DESCRIPTION
Tên bản vẽ
TITLE
Số bản vẽ
DWG.No.
Người thiết kế
DESIGNER
Tỉ lệ
SCALE
Vạch trung tâm
Vạch trung tâm
[Ảnh 6-1] Mẫu cấu tạo bản vẽ
6. Vẽ kỹ thuật

## Slide 171: 2. Điều kiện của bản vẽ
- Khi kích cỡ của vật không vừa với kích cỡ của giấy bản vẽ thì phải giảm hoặc tăng kích cỡ của vật đó rồi biểu hiện.
Lúc này tỉ lệ của vẽ kỹ thuật KS được áp dụng trong bản vẽ như sau.
6. Vẽ kỹ thuật
2-4. Tỉ lệ
1) Biểu thị theo tỉ lệ A:B. Ở đây A thể hiện chiều dài ứng trong hình minh họa đã vẽ, B thể hiện chiều dài thực tế của vật.
2) Tỉ lệ tuân theo bảng 6.2.
3) Tỉ lệ được điền vào ô tiêu đề của bản vẽ. Trong trường hợp cùng một bản vẽ nhưng sử dụng tỉ lệ khác, ghi vào ngay bên cạnh của hình đó nếu cần thiết.
4) Trong trường hợp không ghi rõ tỉ lệ, phải ghi rõ mục đích sử dụng vào chỗ thích hợp (trong bản vẽ)hình minh họa không.
5) Không biểu thị tỉ lệ trong trường hợp nghi ngờ nhìn nhầm về tỉ lệ đó.
[Ảnh 6-2] Các loại tỉ lệ và giải thích, phương pháp biểu thị tỉ lệ
Loại tỉ lệ
Giải thích
Biểu thị
Tỉ lệ thực tế(Full Scale)
Tỉ lệ thu nhỏ(Contraction Scale)
Tỉ lệ phóng to(Enlarged)
Ảnh giống với thực tế
Ảnh nhỏ hơn so với thực tế
Ảnh to hơn so với thực tế
Ảnh không có liên quan gì đến chỉ số

## Slide 172: 3. Tìm hiểu về dung sai
172
6. Vẽ kỹ thuật
3-1. Dung sai là gì
Là sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất được quy định theo giá trị tiêu chuẩn nào đó
Việc lắp chặt hay lắp lỏng được yêu cầu tùy theo mục đích sử dụng của phụ tùng.
Khi lắp trục và lỗ trục, tùy vào việc lắp chặt hay lắp lỏng ảnh hưởng lớn đến tính năng của máy móc.
Lắp ráp là việc lắp vào một khoảng trống có kích thước phù hợp, kích thước được ghi trên bản thiết kế là kích thước được quyết định dựa vào việc tính toán thiết kế. Cái này gọi là kích thước(số đo) danh nghĩa.
Trên thực tế việc kích thước được hoàn thành sau khi gia công máy móc và kích thước danh nghĩa giống nhau là rất khó nên người ta định ra kích thước lớn nhất và nhỏ nhất được cho phép trên thực tế về kích thước danh nghĩa đó. Kích thước sau khi gia công và chỉnh sửa mà nằm ở giữa kích thước lớn nhất và nhỏ nhất, tức ở trong dung sai thì việc chế tác trở nên dễ dàng.
Dung sai khác nhau theo cách lắp và công cụ để kiểm tra đồ vật đã được gia cố có ở trong phạm vi của dung sai hay không gọi là Đồng hồ đo giới hạn.
3. Tìm hiểu về dung sai
[Ảnh 6-3] Các loại dung sai và giải thích về dung sai
Phân loại dung sai
Dung sai kích thước
Dung sai hình dáng
Dung sai tư thế
Dung sai vị trí
Dung sai lắc
Giải thích về dung sai
Phạm vi ứng dụng
Two-dimensional regulations
Three-dimensional regulations
Three-dimensional regulations
Three-dimensional regulations
Sự chuyển động theo quán tính của hình thể phức hợp dung sai hình dáng và dung sai vị trí
Chiều dài, chiều cao, chiều dày , đường kính
Chiều dài, chiều cao, chiều dày , đường kính
1, Độ thẳng, sơ đồ mặt bằng, độ không tròn, tính chất hình trụ,
độ phác thảo
2, Ứng dụng trên các hình thể đơn độc
1, Độ vuông góc, độ bình hành, độ nghiêng, độ phác thảo
2, Ứng dụng trên các hình thể liên quan
1, Mức độ vi trí, tính đối xứng, tính đồng tâm
2, Ứng dụng trên các hình thể kích cỡ có đường trục hoặc mặt trung tâm

## Slide 173: 4. Phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ 3
173
6. Vẽ kỹ thuật
4-1. Phương pháp chiếu góc thứ nhất
Khi chia một không gian thành 4 phần theo hai mặt phẳng vuông góc, thì không gian ở phía trên của bên phải gọi là góc thứ nhất hay góc tọa độ(góc phần tư) thứ nhất, lấy góc thứ nhất làm tiêu chuẩn thì góc thứ hai, góc thứ ba, góc thứ 4 được xác định theo phương ngược chiều kim đồng hồ.
Phương pháp chiếu góc thứ nhất là phương pháp đặt vật thể ở góc thứ nhất và chiếu vuông góc giống như Ảnh 6-4.
Ps. Theo đó vật thể được đặt giữa mắt và mặt phẳng tọa độ. Nếu quay để được các mặt phẳng như mặt phẳng nằm ngang, mặt phẳng bên, hình chiếu đứng thì hình chiếu từ bên phải được đặt ở bên trái của hình chiếu chính, hình chiếu từ phía trên được đặt ở phía dưới hình chiếu chính giống như (b).
4. Phương pháp chiếu góc đầu tiên và góc thứ ba
4-2. Phương pháp chiếu góc thứ ba
Phương pháp chiếu góc thứ ba là phương pháp đặt vật thể như (a) của ảnh 5-5 và chiếu vuông góc.
Theo đó mặt phẳng tọa độ được đặt giữa mắt và vật thể. Nếu quay để được các mặt phẳng như mặt phẳng nằm ngang, mặt phẳng bên và hình chiếu đừng thì hình chiếu từ phía trên được đặt ở phía trên của hình chiếu chính, hình chiếu từ bên phải được đặt ở bên phải của hình chiếu chính như hình (b).
Cái này gọi là phương pháp chiếu góc thứ ba.
ps. So với phương pháp chiếu góc thứ nhất thì phương pháp chiếu góc thứ ba dễ hiểu hơn, dễ biểu thị kích thước, sử dụng bản vẽ phối cảnh phụ trợ nên dù là vật thể phức tạp cũng có thể thể hiện dễ dàng và chính xác được.
Quy cách công nghiệp của Hàn Quốc(KS) theo nguyên tắc quy định sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba cho vẽ kỹ thuật máy.
[Ảnh 6-4] Phương pháp chiếu góc đầu tiên
[Ảnh 6-5] Phương pháp chiếu góc thứ ba
Hình chiếu từ bên phải
Hình chiếu chính
Hình chiếu từ phía trên
(a)
(b)
(a)
(b)
Hình chiếu chính
Hình chiếu từ
bên phải
Hình chiếu từ phía trên
Hình chiếu
từ phía trên
Phương pháp chiếu góc thứ nhất
Phương pháp chiếu góc thứ ba
Hình chiếu
từ phía trên
Hình chiếu chính
Hình chiếu từ bên phải
Hình chiếu từ bên phải
Mặt nằm ngang
Mặt nằm dọc
Mặt cạnh
Mặt nằm ngang
Mặt nằm dọc
Mặt nằm ngang

## Slide 174: 5. Các loại đường kẻ và mục đích sử dụng
Tên gọi theo mục đích sử dụng | Ví dụ | Chủng loại và độ dày | Mục đích sử dụng
Đường viền nhìn thấy (Visible outline) |  | Đường thật 03~0.8mm | Đường thể hiện hình dạng nhìn thấy của bộ phận vật thể
Đường ẩn (đường giấu) (Hidden line) |  | Là đường gấp khúc có độ dày bằng ½ hoặc 1 đường viền nhìn thấy | Đường thể hiện hình dạng không nhìn thấy của bộ phận vật thể
Đường cắt phẳng (Cutting Plane line) |  | Có hai đầu của phần phần cắt là đường nét đậm(dày), ở giữa là, phần giữa là đường xích | Là đường biểu thị vị trí cắt khi vẽ mặt cắt
Đường ảo (Imaginary line, Fictitious outline) |  | Là đường xích 1 chấm có độ dày dưới 0.2mm, đặc biệt khi cần phân biệt rõ đường xích 1 chấm thì sử dụng đường xích 2 chấm có độ dày tương tự. | 1. Đường biểu thị phần ở mặt trước của vật thể được vẽ. 2. Đường thể hiện một phần của vật thể ở vị trí khác với thực tế 3. Đường thể hiện phần liền kề tham khảo 4. Đường thể hiện hình dáng trước hoặc sau khi gia công 5. Đường thể hiện hai phần của vật thể khác loại trên cùng một bức tranh 6. Đường biểu thị hình mặt cắt của bộ phận đó bằng cách quay 90˚ trong hình minh họa 7. Đường biểu thị vị trí hoạt động của bộ phận chuyển động
(1) Chủng loại và độ dày theo mục đích sử dụng đường kẻ
5, Các loại đường kẻ và mục đích sử dụng của đường kẻ
6. Vẽ kỹ thuật

## Slide 175: 5. Các loại đường kẻ và mục đích sử dụng
(2) Chủng loại và độ dày theo mục đích sử dụng đường kẻ
Tên gọi theo mục đích sử dụng | Ví dụ | Chủng loại và độ dày | Mục đích sử dụng
Đường đứt (Break line) |  | Là đường tự do không có quy tắc, sử dụng đường liền đậm và không dùng thước để vẽ. | Đường thể hiện ranh giới của phần thiếu sót hoặc mặt cắt bộ phận hoặc là đường rút gọn phần ở giữa
Đường biểu thị xử lý bề mặt |  | Là đường xích có độ dày giống với độ dày đường liền đậm. | Đường biểu thị phần xử lý của vật thể
Đường trung tâm (Center line) |  | Đường xích 1 chấm có độ dày dưới 0.2mm, dài hơn đường ảo và đường cắt. Có thể sử dụng đường liền đậm có cùng độ dày. | 1. Đường biểu thị trung tâm của hình vẽ minh họa 2. Đường đối xứng của hình vẽ minh họa
Đường chia (Pitch line) |  | Đường xích 1 chấm có độ dày dưới 0.2mm | Sử dụng ở đường quỹ đạo bước răng ghi trên răng của xích,…
Đường kích thước (Dimension line) |  | Đường nét liền có độ dày dưới 0.2mm | Đường được sử dụng để ghi kích thước của vật thể
Đường dây nối dài (Extension line, Projection line) |  | Đường nét liền có độ dày dưới 0.2mm | Đường rút từ hình vẽ minh họa để vạch đường kích thước
Đường chỉ thị (Leader line) |  | Đường nét liền có độ dày dưới 0.2mm | Đường rút ra từ hình vẽ minh họa để nhập kích thước hoặc các loại kí hiệu, hạng mục chỉ thị
6. Vẽ kỹ thuật
Đường ghi kích thước

## Slide 176: ▶▶7. 공구
7. Công cụ
1. Thao tác an toàn công cụ cầm tay
1-1. Thao tác an toàn công cụ cầm tay
1-2. Công cụ bảo hộ
1-3. Quy tắc an toàn
1-4. Hạng mục nghiêm cấm
2. Công cụ chính
2-1. Hammer
2-2. Spanner & Wrench
2-3. Screw Driver
2-4. Khoan điện loại sạc
2-5. Khoan điện
2-6. Mũi khoan và khác
2-7. Cưa sắt (cưa tay cắt sắt)
2-8. Plier
2-9. Vise
2-10. Clamp
2-11. Easy Stripper
2-12. Công cụ khác
3. Tìm hiểu về máy đo đạc
3-1. Khái quát về đo đạc
3-2. Thước cặp có du xích (vernier calipers)
3-3. Thước đo chiều cao (height gauge)
3-4. Thuật ngữ đo đạc
4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ

## Slide 177: 1. Thao tác an toàn công cụ cầm tay
1-1. Thao tác an toàn với công cụ cầm tay
Những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn khi sử dụng công cụ cầm tay
- Sử dụng dụng cụ không phù hợp,
- Sử dụng dụng cụ không thành thục,
- Dùng lực quá mức cho phép khiến công cụ gây tổn thương đến bộ phận của cơ thể,
- Công cụ và các mảnh vỡ của nguyên liệu bay tứ tung gây tổn thương đến người khác.
Là dụng cụ sử dụng với mục đích bảo vệ sức khỏe của người lao động khi làm việc.
- Khẩu trang chống bụi - Bịt tai
- Quần áo bảo hộ - Giày an toàn
- Kính bảo hộ - Quần áo chống nhiệt
- Mũ bảo hộ - Găng tay đặc biệt · Tạp dề · Quần áo bảo hộ
Dụng cụ cầm tay là đồ vật được nhân viên thao tác trực tiếp cầm trên tay và thao tác nên khi làm không cẩn thận sẽ gây bị thương không chỉ bản thân mà đến cả các đồng nghiệp xung quanh.
1-2. Công cụ bảo hộ (保護具)
1 Thao tác an toàn công cụ cầm tay
7. Công cụ

## Slide 178: 1. Thao tác an toàn công cụ cầm tay
- Khi sử dụng công cụ phải sử dụng với tư thế đúng.
Đối với những công cụ có phần đầu sắc nhọn bắt buộc phải có đồ bọc ngoài
hoặc cho vào trong bao rồi mới bảo quản hoặc di chuyển.
Với những công cụ sắc bắt buộc phải cho vào túi đựng công cụ cầm tay
rồi mới di chuyển.
- Đối với tất cả các loại công cụ phải sử dụng đúng với mục đích của công cụ đó.
- Khi bị dính dầu mỡ lên tay hoặc lên công cụ phải lau thật sạch rồi mới được làm việc.
- Sử dụng công cụ bảo hộ phù hợp với công việc khi sử dụng công cụ cầm tay.
- Tạo lực một cách từ từ khi sử dụng công cụ.
- Lau sạch công cụ trước và sau khi sử dụng, kiểm tra xem có khiếm khuyết gì không, nếu có phải thay hoặc xử lý ngay.
- Thực hiện đào tạo thao tác an toàn trước khi thao tác với công cụ cầm tay.
- Luôn luôn đặt công cụ cầm tay vào hộp công cụ ở trạng thái tốt để bảo quản.
- Luôn luôn đặt công cụ ở những địa điểm nhất định.
- Phải sử dụng công cụ có chất lượng tốt.
- Khi sử dụng công cụ cầm tay để thao tác với điện thì phải sử dụng công cụ cách điện.
- Đối với những địa điểm làm việc dễ cháy nổ, suy nghĩ đối sách cho việc phát sinh ra tia lửa và sử dụng những công cụ phù hợp để làm việc.
- Nếu quản lý sai công cụ công cụ không chỉ bị giảm tuổi thọ mà còn dễ gây tai nạn.
- Chỉ định người quản lý công cụ và tiến hành kiểm tra định kỳ, loại bỏ những yếu tố nguy hiểm.
1-3. Quy tắc an toàn
[Thao tác an toàn]
7. Công cụ

## Slide 179: 1. Thao tác an toàn công cụ cầm tay
- Không sử dụng những công cụ có khiếm khuyết.
- Không đeo các loại găng tay có kích cỡ lớn và không thoải mái khi sử dụng.
- Không tung/ném công cụ khi đưa cho người khác. Tung/ném công cụ mà gây lỗi sẽ gây tổn thương đến chân hoặc tay nên không đượng làm những hành động có tính nguy hiểm này.
Không đặt công cụ lên những nơi dễ bị rơi như máy móc, chất liệu, giàn giáo/giá đỡ, lan can.
- Không cho công cụ vào túi và di chuyển khi di chuyển công cụ sắc ngọn để làm việc trên cao.
- Không sử dụng công cụ quá tải trọng và quá chỉ số cho phép, không làm giảm độ bền của công cụ hiện tại. (không được thay đổi hình dạng hoặc sửa chữa công cụ.)
Đối với các công cụ có tay cầm như các loại cờ lê tuyệt đối không được đẩy và sử dụng
- Không dùng lực quá mạnh khi sử dụng công cụ cầm tay.
- Tuyệt đối không sử dụng những đồ thay cho những công cụ vốn có.
(Đặc biệt không được sử dụng hammer thay cho spanner và wrench.)
1-4. Hạng mục nghiêm cấm
7. Công cụ

## Slide 180: 2. Công cụ chính
Búa (hammer) : Chủng loại đa dạng theo từng chất liệu và kiểu dáng
- Búa cầm tay hợp kim đồng Berili chuyên dụng chống nổ (a)
(nonsparking berylium copper alloy tools-hand hammers : KS E 4911)
• Được sử dụng ở những nơi dễ cháy nổ do tia lửa như khai thác mỏ, công xưởng.
• Kích thước danh nghĩa theo cân nặng (đơn vị: Pound) Ví dụ) Búa cầm tay hợp kim đồng Berili 3 pound
- Búa sắt cầm tay (hand hammers : KS B 3015)
• Làm bằng chất liệu thép SM55C. (Nếu không có chỉ thị riêng thì coi như búa sắt .)
• Phân thành loại búa một đầu và búa hai đầu theo kiểu dáng.
• Kích thước danh nghĩa tính theo cân nặng. (đơn vị: Pound)
• Quy cách được biểu thị theo tên gọi, kiểu dáng và kích thước danh nghĩa.
Ví dụ) Búa hai đầu 3 Pound
(2) Phân loại theo chất liệu khác
- Búa cao su (rubber hammer) (b)
• Kích thước danh nghĩa theo cân nặng (đơn vị: Pound)
- Búa chì (leaden hammer) (c)
- Búa nhựa(plastic hammer)
• Không gây hỏng hóc đến vật và chỉ có thể thay đầu.
• Kích thước danh nghĩa của đầu thay được tính theo đường kính.
• Đầu búa được làm bằng gang hoặc hợp kim nhẹ.
- Búa nhựa đổng hợp (shockless hammer) (d)
• Khi gõ không bị bật lại và không gây mệt.
- Khác(hình thức)
• Có rất nhiều loại búa như joiner hammer, hammer with puller.
[Các loại búa]
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
* SM 55C : Trong các loại thép các bon chuyên dùng cho cấu tạo máy thì là loại thép các bon cao
* Berili : Là kim loại màu bạc, mềm ở nhiệt độ thường nhưng mềm/dẻo ở nhiệt độ cao.
2-1. Hammer
2. Công cụ chính
7. Công cụ

## Slide 181: 2. Công cụ chính
2-2. Cờ lê/mỏ lết (spanner / wrench )
Là công cụ sử dụng khi vặn đầu đinh ốc hoặc đai ốc…, tên gọi thường bị sử dụng lẫn lộn với nhau.
(Chủ yếu Spanner được dùng ở Anh, còn wrench được dùng ở Mỹ)
(1) Spanner (open ended spanners : KS B 3005)
• Được phân thành loại tròn và loại mỏng sắc theo hình dạng của phần đầu
• Được phân thành loại 1 miệng(1 phía) và 2 miệng(2 phía) theo số lượng miệng
• Được phân thành loại cấp độ thường(N) và loại cấp độ mạnh(H) theo độ bền
Ví dụ) Spanner tròn 8x10 2 miệng cấp độ mạnh
(2) Monkey spanner – Mỏ lết răng (adjustable angle wrenches : KS B 3006)
• Loại điều chỉnh đóng mở cằm
• Phân thành rèn mở và rèn cằm dưới theo phương pháp gia công
• Phân thành loại 15 độ và 23 độ theo độ nghiêng của cằm
• Được phân thành loại cấp độ thường(N) và loại cấp độ mạnh(H) theo độ bền
Ví dụ) Monkey spanner 200㎜ 23 độ loại cấp độ thường rèn cằm dưới
(3) Kìm cặp ống (pipe wrenches : KS B 3012)
• Kìm cặp ống cấp độ thường(N) và loại cấp độ mạnh(H) • Kích thước danh nghĩa là toàn bộ chiều dài khi cặp vào ống to nhất có thể cặp.
• Được quy đinh tới 200~1200 ㎜ trong quy cách KS • Đối với những ống thép có đường kính ngoài lớn sử dụng kìm cặp ống xích. (KS B 3017) Ví dụ) Kìm cặp ống 32x300 ㎜ cấp độ thường
* Rèn : Là việc dùng búa thay đổi cấu tạo sắt khi sắt ở nhiệt độ cao (trên 721℃) và làm cho sắt cứng hơn
Opset wrench (KS B 3014)
Socket wrench (KS B 3007)
Ratchet handle (KS B 3024)
Extension bar(KS B 3023)
7. Công cụ

## Slide 182: 2. Công cụ chính
2-3. Tua vít (screw drivers)
Là công cụ sử dụng để vặn/xoay ốc và đinh ốc nhỏ… có thể phân loại theo hình thức đầu chữ thập (＋) và đầu dẹt (－) (nếu không có chỉ định riêng coi như là đầu dẹt (－)).
(1) Tua vít đầu chữ thập (＋) (screw drivers for cross recessed head xcrews : KS B 3009)
• Độ dài của tua vít là độ dài của toàn bộ thân tua vít trừ phần tay cầm.
• Quy cách được biểu thị theo số, chủng loại và cấp độ. Ví dụ) Tua vít chữ thập số 1 loại thường cấp độ mạnh
(2) Chìa vặn vít (screw drivers : KS B 3011) (a)
(3) Khác
• Tua vít làm bằng hợp kim đồng Berili chống nổ được sử dụng ở những nơi dễ gây cháy nổ do tia lửa (KS E 4915)
• Torque driver, tua vít 6 cạnh (b), ball point driver, Box driver (c), tua vít tự động(e), tua vít xoay(f), tua vít đổi đầu(g), tua vít nhỏ chuyên dùng cho đồng hồ (h)
(a)
(b)
(g)
(e)
(c)
(h)
(f)
[Các loại tua vít]
7. Công cụ

## Slide 183: 2. Công cụ chính
(1) Quy tắc sử dụng thông thường
• Trước khi sử dụng bắt buộc phải kiểm tra xem có đang ở trạng thái an toàn hay không.
• Không được cho người khác sử dụng ngoài những người đã được chỉ định.
• Dọn dẹp sạch sẽ và chỉ dùng cho những công việc cần thiết.
• Khi bị hỏng lập tức sửa ngay để không xảy ra
trường hợp làm việc không an toàn.
(2) Các loại khoan sạc điện
• Tua vít sạc điện
• Máy khoan sạc điện
Giống với chức năng của tua vít, nó có thể điều chỉnh tốc độ, quay thuận/ngược chiều, khoan. • Máy khoan đập (máy khoan kiểu xung động – impact drill)
Ngoài những chức năng mà máy khoan sạc điện có ra, còn có chức năng đập (búa) nên có thể khoan được bê tông.
- Các loại đầu máy khoan
• Loại đầu máy khoan không khóa (Keyless Chuck)
• Đầu máy khoan thường
- Chức năng Torque là gì?
2-4. Khoan điện loại sạc
[Cấu tạo của máy khoan điện sạc và tên gọi]
7. Công cụ
Đầu máy khoan không khóa
Công tắc
Đầu máy khoan thường
Khớp ly hợp điều chỉnh Torque
Nút quay thuận/ngược chiều

## Slide 184: 2. Công cụ chính
2-5. Khoan điện
Khoan là loại công cụ dùng để khoan lỗ nên theo việc nó có thể khoan được bê tông hay không nó sẽ khác nh au nhiều, và dù có khoan được
thì theo việc nó có rung hay không cũng có nhiều khác biệt.
- Nút thay đổi chế độ đập/bình thường(nút chuyển đổi chức năng)
Là nút chuyển đổi chức năng cho máy khoan khi thực hiện khoan thường và khi thực hiện khoan xung động (khoan đập). - Khi khoan bê tông, sử dụng chức năng đập và đập vào bê tông như búa nên mũi khoan dễ đi vào hơn và nó ngăn chặn việc dễ hỏng hóc do lượng nhiệt lớn ở đầu mũi khoan.
- Đầu máy khoan
- Nút thay đổi trái•phải (nút thay đổi thuận•ngược)
- Nút điều chỉnh tốc độ
- Công tắc : Tốc độ sẽ nhanh lên hoặc chậm xuống theo mức độ kéo.
- Chuck handle : Là dụng cụ dùng để lắp(cố định) hay tháo mũi khoan ở đầu máy khoan.
[Cấu tạo và tên gọi của khoan điện]
* Khoan : Đục lỗ
7. Công cụ
Chuck handle
Công tắc
Nút điều chỉnh tốc độ
Nút thay đổi trái/phải
Đầu máy khoan
Nút thay đổi chế độ đập/bình thường

## Slide 185: 2. Công cụ chính
2-6. Mũi khoan và khác
(a) Mũi khoan thường (b) Mũi khoan cường độ cao (c) Mũi khoan bê tông (d) Mũi khoan gỗ (e) Mũi khoan tua vít
(f) Dao khoét lỗ (high speed steel)
Dao khoét lỗ các bua (carbide
tipped hole cutters)
Dao khoét lỗ dài
(h) Thiết bị trộn
(i) Đá mài/khoan
(g) Dụng cụ sắt lỗ tròn
(circle cutter)
(j) Chổi
(k) Cưa cắt lỗ ổ khóa
(l) Shaft wheel (bánh xe)
[Các công cụ sử dụng khi làm việc với khoan]
7. Công cụ

## Slide 186: 2. Công cụ chính
2-7 Phương pháp thao tác cưa sắt
(b) razor saw
(c) Cưa dây(coping saw)
(d) Cưa điện
(a) Cưa tay cắt sắt (hack saw)
[Cưa(saw)]
[Thao tác với cưa sắt]
- Lựa chọn lưỡi cưa chính xác phù hợp với chủng loại của vật liệu.
- Lưỡi cưa có răng cưa hướng về phía trước là lưỡi cưa an toàn.
- Cố định lưỡi cưa sau đó để bàn máy cưa ngay ngắn để tạo được đường thẳng khi cưa.
- Dùng sức đẩy cưa liên tục và đều đặn.
- Sử dụng toàn bộ chiều dài của cưa khi cưa.
- Sử dụng dầu máy có nồng độ thấp bôi lên lưỡi cưa để lưỡi cưa không bị nóng và gẫy.
- Phải cố định khi cắt chỗ gấp khúc mỏng và bằng.
- Bảo quản lưỡi cưa ở trạng thái sạch sẽ bôi qua dầu.
- Khi đẩy cưa cần phải dùng lực để đẩy.
7. Công cụ

## Slide 187: 2. Công cụ chính
- Kìm thường (slip joint pliers : KS B 3004) Ví dụ) Kìm 150㎜
- Kìm mũi dài (long nose pliers) Ví dụ) Kìm mũi dài 180 ㎜
- Kìm xiết chặt ốc (vice grip pliers) : Được cấu tạo theo dạng đòn khuỷu (Toggle type) nên không cần tốn
nhiều sức vẫn có thể đóng mở dễ dàng bằng 1 tay. Ví dụ) Kìm xiết chặt ốc 250 ㎜
- Kìm mũi tròn (round nose pliers : KS B 3029) Ví dụ) Kìm mũi tròn cấp độ thường 150㎜
- Các loại kìm khác
• Kìm hợp kim đồng Berili phòng cháy nổ (KS E 4919) : Sử dụng ở nơi có nguy cơ cháy nổ cao do tia lửa điện
• Kìm bơm nước(KS B 4919) : Sử dụng khi thi công đường ống nước hoặc ống Gas…
• Group Joint Pliers: Là kìm đa tác dụng do vừa là kìm bơm nước, vừa có công dụng khác
• Kìm cắt(cutting nipper : KS B 3018) : Dùng để cắt các loại dây đồng
• Gọng kìm(cutting pliers : KS B 3001) : Dùng để cắt dây đồng hoặc dây thép
• Kìm khuỷu chữ Z (Z bend plier)
[Kìm]
[Kìm khuỷu chữ Z]
[ Kìm xiết chặt ốc ]
2-8. Kìm (Pliers)
7. Công cụ

## Slide 188: 2. Công cụ chính
- Lắp đặt dụng cụ kẹp một cách vững chãi. Đặt đinh ốc vào tất cả những lỗ trên bàn kẹp. Sử dụng đệm lò xo bên trong đai ốc.
- Gắn dụng cụ kẹp sao cho đầu kẹp tiến lên phía trước so với góc của bàn thao tác. (Việc này nhằm mục đích lắp đồ vật gia công dài lên dụng cụ kẹp mà không bị cản trở bởi góc bàn thao tác.)
- Sử dụng dụng cụ kẹp có kích cỡ đủ để có thể cố định và không làm biến dạng đồ vật gia công.
- Để tránh bị rung, lắc thì phải cố định đồ vật gia công gần với dụng cụ kẹp.
- Lau sạch và bôi dầu tất cả các phần đinh ốc và bộ phận chuyển động. Bảo quản để thiết bị không bám bụi bẩn.
- Sử dụng tấm bảo vệ góc ở dụng cụ kẹp để không làm hỏng đồ vật gia công.
- Thay tấm bảo vệ đã bị mài mòn và có tay cầm bị uốn cong.
- Không cố bẻ cong thanh nặng trên dụng cụ kẹp nhẹ.
- Không dùng lực quá mạnh lên chỗ gấp khúc của dụng cụ kẹp.
- Không sử dụng đầu kẹp của dụng cụ kẹp bằng cữ chặn (anvil).
- Không đập bằng búa mạnh lên tay cầm để siết vượt quá lực của tay.
- Ở trên dụng cụ kẹp dù bị mòn hoặc vỡ một chút thì cũng không được sử dụng.
- Không sửa dụng cụ kẹp bằng cách hàn hoặc hàn chì.
(a) Mỏ cặp máy
(b) Dụng cụ kẹp
(c) Dụng cụ kẹp dạng bàn
[Dụng cụ kẹp]
* Cữ chặn : Là cái đế khi thao tác kim loại tấm đặt lên vật liệu cần cao tác và gia công bằng các gõ búa
Cữ chặn (anvil)
2-9. Dụng cụ kẹp/bàn kẹp (vise)
7. Công cụ

## Slide 189: 2. Công cụ chính
- Tùy theo công việc mà lựa chọn kích cỡ và loại Clamps có phương pháp cố định và các hạng mục dưới đây phù hợp với đặc tính.
- Lựa chọn Bu lông siết
• Cường độ và cân nặng
• Chiều dài của phạm vi có hiệu lực (dễ điều chỉnh)
• Gắn bề mặt (nguyên liệu và kích cỡ sử dụng)
- Trước khi sử dụng để cho quay tự do đến cuối của bộ phận đinh vít.
- Để không gây hỏng hóc đến đồ vật gia công thì phải sử dụng miếng đệm ở cái kẹp hình chữ C.
- Khi làm xong lập tức tháo kẹp.
(Kẹp chỉ được sử dụng để cố định đồ vật gia công cho vững chãi.)
- Nên bảo quản kẹp hình chữ C trên giá hơn là để trong ngăn kéo tủ.
- Không sử dụng kẹp có khung bị cong hay trụ đỡ bị vênh.
- Khi vặn kẹp không sử dụng cờ lên mỏ lết, ống, búa, kìm.
(Chỉ sử dụng cờ lê mỏ lết đối với những kẹp được thiết kế đặc biệt chuyên dùng cờ lê mỏ lết.)
- Không nâng bằng kẹp chữ C. (Sử dụng kẹp nâng đặc biệt.)
- Tuy nhiên đối với những bộ phận có cổ to không sử dụng kẹp to đặc biệt mà sử dụng kẹp có cổ sâu.
- Không sử dụng kẹp hình chữ C để lắp giàn giáo thi công/làm việc.
[Kẹp và cách lắp đặt]
2-10. Bu lông siết/cái kẹp(clamps)
7. Công cụ

## Slide 190: 2. Công cụ chính
2-11. Kìm tuốt dây điện (easy stripper)
- Là công cụ 2 trong một có thể đảm nhận thao tác của kìm tuốt dây và kìm ép dây.
- Là kìm công cụ đa kĩ năng có thể dễ dàng tuốt, cắt, ép dây điện có độ dày dưới 2.0㎜ sử dụng nhiều trong việc đi đường dây điện thông thường trong gia đình.
- Ngoài việc đi đường dây điện trong gia đình, loại kìm này còn có thể sử dụng một cách có hiệu suất đối với việc đi đường dây điện cho xe ô tô, thiết bị hạng nặng, các loại sản phẩm về điện….
- Vượt trội về tính năng nhanh và tiện dụng trong việc lắp đặt đường dây, hiệu quả công việc cao với giá thành rẻ.
[Ví dụ về sử dụng kìm tuốt dây điện]
7. Công cụ
Tuốt dây điện
Cắt dây điện
Ép đầu nối

## Slide 191: 2. Công cụ chính
■ Dao X-ACTO (X-ACTO knife sets) (a)
■ Dies handle) (b) / Dies (c)
■ Tap handle (d) / Taps (e)
■ Dao khoét (reamer) (f)
■ Cái giũa (files) (g)
■ Bàn vạch dấu/bàn nguội (surface plate) (h)
[Công cụ khác(1)]
2-12 Công cụ khác
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(h)
(g)
7. Công cụ

## Slide 192: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
3.Tìm hiểu về máy đo đạc
7. Công cụ
3-1. Khái quát về đo đạc
(3) Mục tiêu của đo đạc
Chúng ta không thể hiểu một cách đầy đủ về kỹ thuật đo đạc chỉ bằng lý thuyết mà thông qua thực nghiệm thì mới có được nền tảng vững chắc. Cùng với đó việc tìm hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ khoa học kỹ thuật với thực nghiệm (đo đạc) và lý thuyết là việc không thể sao nhãng dù ở lĩnh vực nào chăng nữa. Mục tiêu của việc thực nghiệm về đo đạc là không chỉ hiểu một cách chính xác hơn những kiến thức được học ở phần lý thuyết cơ bản thông qua việc đo đạc trực tiếp mà còn để rèn luyện một cách thành thạo cách sử dụng máy đo đạc, phương pháp đo nền tảng và ứng dụng, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp viết báo cáo…, và rèn luyện thành thạo công việc thực tế có thể áp dụng vào kỹ thuật sản xuất trong giới công nghiệp phát triển.
(1) Đo đạc là gì
Là việc biểu thị kích cỡ chính xác về các bộ phận của một phụ tùng bằng giá trị số và đơn vị đo, và là việc kiểm tra công việc phán định xem đồ vật đã được gia công theo kích cỡ yêu cầu hay chưa.
(2) Đo chính xác là gì
Là việc kiểm tra hoặc đo đạc khi đang gia công hoặc sau khi gia công kích cỡ, kiểu dáng, bề mặt, độ nhám...
Đối tượng đo đạc chính có chiều dài, góc độ và kiểu dáng nhưng đo chiều dài là chủ yếu.
- Phương pháp đo trực tiếp(đo tuyệt đối) là đo kích thước trực tiếp dựa trên tiêu chuẩn có sẵn trong máy đo.
Phương pháp đo so sánh đối chiếu là phương pháp tìm kích thước của vật không được đo sau khi đo sai lệch thông qua tiêu
chuẩn của thiết bị đo được chuẩn bị riêng.
(4) Phân loại đo đạc

## Slide 193: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
③ Hạng mục cần chú ý khi đo
- Khi đo và quan sát thì cần chú í kỹ càng và nỗ lực tối đa để có thể nhận được một kết quả đo chính xác.
- Đối với những máy đo có thước vécnê khi sử dụng cần điều tra xem một vạch của thước véc nê chia 1 vạch của thước thường thành mấy phần rồi mới đọc chỉ số vạch một cách chính xác.
- Khi đo bằng thước tỉ lệ (Scale) theo nguyên tắc bắt buộc phải đọc bằng mắt(Eye Measurement) đến 1/10 của vạch nhỏ nhất.
- Ở máy đo Micrometer người ta không điều chỉnh điểm 0 mà khi đo cần điều chỉnh dữ liệu đã đo được.
- Khi đọc dữ liệu đo bằng mắt (Eye Measurement) tùy theo vị trí của mắt mà giá trị đo bị khác đi do ảnh hưởng của thị sai (Parallax).
Vì thế phải chú ý để loại bỏ thị sai một cách đầy đủ.
- Do tính tái hiện của dữ liệu đo vô cùng quan trọng nên cần lặp đi lặp lại phép đo đó.
① Chuẩn bị trước khi đo
- Trước khi đo cần nắm rõ mục đích đo, nguyên lý hoạt động… của máy đo và vật được đo và phải có đầy đủ các điều kiện cần thiết về đo đạc.
- Việc lên ý tưởng về kiểu dáng của vật được đo và phương pháp đo trước khi thực hiện đo là việc làm đúng đắn.
② Hạng mục cần chú ý khi sử dụng máy đo(thiết bị đo)
- Khi mang vác di chuyển máy đo trước đó cần tham khảo sách hướng dẫn, Catalogue về cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và nắm rõ toàn bộ các hạng mục về máy đo rồi mới sử dụng.
- Càng là loại máy đo chính xác thì độ nhạy của máy càng cao nên cần điều chỉnh một cách từ từ chính xác, khi đã điều chỉnh xong hoàn toàn rồi mới sử dụng.
- Cần hết lòng trong việc sử dụng máy đo.
(5) Hạng mục cần chú ý khi đo
7. Công cụ

## Slide 194: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
④ Sổ ghi chép đo đạc
- Chuẩn bị giấy ghi chép phù hợp và ghi chép các hạng mục cần thiết trong quá trình đo.
- Tiêu đề, ngày thực hiện, thời gian, địa điểm, tên người cùng đo, điều kiện môi trường của địa điểm đo(nhiệt độ phòng, độ ẩm…), điều kiện thời tiết(thời thiết, khí áp…)
- Tên đơn vị sản xuất mát đo, độ chính xác, thông số kỹ thuật, Model,…
- Dữ liệu đo, công thức tính, thứ tự tính toán
- Những hạng mục ghi chép vào sổ ghi chép đo đạc như hạng mục liên quan trong quá trình đo, điểm nghi vấn, cảm nhận, hạng mục cải tiến… sẽ được sử dụng như là tài liệu nền tảng cho việc viết báo cáo.
⑤ Dọn dẹp chỉnh lý sau khi đo
Sau khi việc đo đạc kết thúc, kiểm tra, dọn dẹp và chỉnh lý một cách kĩ càng xem máy đo và các công cụ đo đã sử dụng có vấn đề gì hay không.
Nếu máy đo và dụng cụ đo bị hỏng hóc hay có vấn đề gì phải sửa chữa bảo dưỡng ngay để không gây trở ngại cho những lần đo sau.
※ Khi kích thước đo và kích thước mẫu nằm trên một đường thẳng thì kết quả đo đạt độ chính xác
cao nhất.  Nguyên lí Abbe
7. Công cụ

## Slide 195: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
(6) Tìm hiểu về đơn vị
2) Tiền tố SI
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y
Đêxi
Xenti
Mili
Micrô
Nanô
Picô
Femtô
Atô
Zeptô
yóctô
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
yôta
Zêta
êxa
pêta
Têra
Giga
Mêga
Kilô
Héctô
đêca
1024
1021
1015
1015
1012
109
106
103
102
101
Kí hiệu
Tiền tố
10n(nhân tố)
Kí hiệu
Tiền tố
10n(nhân tố)
1) Đơn vị cơ bản SI và đơn vị phụ
㎭
㏛
Radian (radian)
Steradian (steradian)
Góc phẳng (plane angle)
Góc khối (solid angle)
Đơn vị phụ
m
㎏
s
A
K
㏖
㏅
Mét (meter)
Ki lô gam (kilogram)
Giây (second)
Am pe (Ampere)
Kelvin (Kelvin)
Mole (mole)
Candela (candela)
Chiều dài (length)
Khối lượng (mass)
Thời gian (time)
Dòng điện (electric current)
Nhiệt độ (temperature)
Lượng chất (substance)
Độ sáng (luminous intensity)
Đơn vị cơ bản
Kí hiệu
Tên gọi
Đại lượng (quantity)
Phân loại
7. Công cụ

## Slide 196: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
3) Đơn vị đo chiều dài
Đơn vị | Kí hiệu | Đổi |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ㎞ | m | dm | ㎝ | ㎜ | ㎛ | ㎚ | Å | pm
Ki lô mét | ㎞ | 1 | 103 | 104 | 105 | 106 | 109 | 1012 | 1013 | 1015
Mét | m | 10-3 | 1 | 10 | 102 | 103 | 106 | 109 | 1010 | 1012
Đề xi mét | dm | 10-4 | 10-1 | 1 | 10 | 102 | 105 | 108 | 109 | 1011
Xen ti mét | ㎝ | 10-5 | 10-2 | 10-1 | 1 | 10 | 104 | 107 | 108 | 1010
Mi li mét | ㎜ | 10-6 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 1 | 103 | 106 | 107 | 109
Mi crô mét | ㎛ (µ) | 10-9 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 1 | 103 | 104 | 106
Na nô mét | ㎚ (mµ) | 10-12 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-3 | 1 | 10 | 103
Angstrom | Å | 10-13 | 10-10 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-4 | 10-1 | 1 | 102
Pi cô mét | pm | 10-15 | 10-12 | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 10-2 | 1
7. Công cụ

## Slide 197: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
4) So sánh mức độ đo thông thường của máy đo chiều dài
[Ảnh 3-22 So sánh mức độ đo theo từng loại máy đo]
7. Công cụ
Thước kẻ
Thước véc nê
Micrô mét
Dial Gauge
Gauge Block
Máy đo so sánh độ phóng đại cao
Dụng cụ đo giao thoa sóng ánh sáng

## Slide 198: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
Thước bằng thép chống rỉ
- Do là thước sử dụng khi đo chiều dài hoặc vạch dấu nên chủ yếu được làm bằng thép không rỉ.
- Tuy đơn giản nhưng phải chú ý sai lệch đến từ thị sai rồi mới đo.
- Giữ thói quen đọc vạch(chỉ số) theo phương thẳng đứng khi đo.
3-2. Thước kẹp (vernier calipers)
(1) Đặc điểm
- Là loại thước đo chiều dài thông dụng 2 trong 1 được hợp từ thước đo phạm vi và thước đo độ rộng(trọng tâm) có thể đo vòng ngoài và vòng trong, cũng như chiều sâu của vật...
- Là loại thước đo được sử dụng rất rộng rãi ở nơi gia công vật liệu máy.
- Lựa chọn thước kẹp Vernier theo mức độ và kiểu dáng vật đo được yêu cầu.
- Thước kẹp loại M được sử dụng nhiều nhất, loại này có thước phụ là loại tiêu chuẩn và ngoài vỏ đo vòng ngoài còn có mỏ đo vòng trong, và thước đo chiều sâu.
- Trong thước kẹp loại M thì có loại M1 không thể di chuyển thước phụ với cự li nhỏ, loại M2 có thể di chuyển với cự li nhỏ tùy theo trường hợp.
7. Công cụ
(1) Analog Vernier Calipers
(2) Thước kẹp điện tử
Vít giữ
Thước chính
Đo độ sâu của lỗ
Vật được đo
Thanh đo độ sâu
Vật được đo
Vật được đo
Mặt đo
Mỏ đo đường kính ngoài
Đo đường kính trong
Thước phụ
Mỏ sắt

## Slide 199: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
(2) Nguyên lý đo
Loại thước kẹp được sử dụng nhiều nhất là loại có du xích (thước phụ) chia thành n độ chia nhỏ đều nhau sao cho n độ này đúng bằng n-1 độ chia của thước chính(thước milimet).
- Thước cặp 1/20 đo được kích thước chính xác tới 0.05㎜.
- Thước cặp 1/50 đo được kích thước chính xác tới 0.02㎜.
<Thước chính>
<Thước phụ>
(3) Cách đọc trị số đo
- Trị số đo của ảnh (b)  124.0+16ⅹ = 124.80㎜
1
20
1
20
- Trị số đo của ảnh (c)  145.0+1ⅹ = 145.05㎜
(4) Phương pháp kiểm tra vạch 0
- Lau sạch mặt đo và kiểm tra xem có vết nứt(xước, rạn) nào không.
- Điều chỉnh vít giữ(vít di chuyển thanh trượt) theo áp lực phù hợp.
- Kiểm tra xem vạch 0 của thước chính và thước phụ có đồng nhất với nhau không khi mặt đo ở trạng thái khít,
và kiểm tra xem có tia sáng nào phát ra từ khe hở nào ở hai mặt đo đó không.
7. Công cụ
(b) Vạch
(c) Vạch
(c) Đo vòng ngoài

## Slide 200: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
7. Công cụ
- Đọc giá trị đo -
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇

## Slide 201: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
(5) Hạng mục cần chú ý trước khi sử dụng
6) Hạng mục cần chú ý trong khi sử dụng
- Lau sạch mặt đo, mặt thanh trượt và vạch...
- Bắt buộc kiểm tra việc điều chỉnh vạch 0 có chính xác hay không. (nếu có sai lệch phải điều chỉnh và sửa chữa ngay.)
- Khi cầm mặt đo theo hướng có ánh sáng và quan sát, nếu có ánh sáng xuyên qua thì thường có thể phán đoán rằng có khoảng cách tầm 3~5㎛.
- Do thước kẹp không phải là cấu tạo theo nguyên lý Abbe nên việc đo từ phía trong của mỏ chuyên đo vòng ngoài là tốt giống như [ảnh 3-25].
- Do thước kẹp loại M có phần cuối của mặt đo vòng ngoài mỏng nên dễ bị mài mòn do đó việc đo từ phía trong sẽ tốt hơn.
- Đối với mặt đo vòng ngoài, vòng trong và chiều sâu, phải tạo một tiếp xúc thật chính xác lên vật được đo thì sai lệch mới nhỏ.
Đối với việc đo mặt trong, đặc biệt là đo đường kính vòng trong, khi đo giá trị lớn nhất của rãnh bên trong thì để giá trị nhỏ nhất là giá trị đo được.
Bình thường không tạo lực đo ngoài mức cần thiết
do không có thiết bị áp suất tĩnh.
[Vị trí đo theo nguyên lý Abbe]
[Vị trí đo theo nguyên lý Abbe]
7. Công cụ
Không tốt
Tốt
Sai
Đúng
Đúng
Đúng
Sai
Sai

## Slide 202: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
(7) Hạng mục cần chú ý sau khi sử dụng
Khi đo vòng trong bằng loại M đặc biệt khi đo lỗ nhỏ, sẽ có một chút sai lệch về phần cấu tạo.
Sai lệch về cấu tạo khi đo lỗ nhỏ: không đo được giá trị d0 thực tế mà đo được d1, nên độ dày t1, t2 của mặt đo vòng trong và khe hở C sẽ cho ảnh hưởng rất lớn. Sai lệch của giá trị t1 + t2 + C = B trong khoảng 0.3~0.7㎜ được tính bằng 0.1㎜.
Không dùng thước đo vật đang quay. Nếu nguy hiểm cũng có thể làm mòn mặt đo.
Đối với thước kẹp lớn thì đo theo tư thế nhất định là tốt nhất. Khi đo theo phương nằm ngang hoặc thẳng đứng sẽ phát sinh sai lệch.
Đọc giá trị ở phương thẳng đứng để có thể giảm một cách tối
đa thị sai của giá trị đo.
[Đo vòng trong của lỗ]
[Sai lệch khi đo vòng trong]
Lau sạch các mặt đo và phần vạch giá trị đo, bôi dầu bôi trơn dành cho thiết bị đo lên phần thanh trượt .
Bảo quản thước kẹp to ở trong hộp để thước chính không bị cong, vênh.
- Kiểm tra các bộ phận của thước, nếu có hỏng hóc hoặc vấn đề gì cần kiểm tra và sửa chữa.
7. Công cụ
Đúng
Sai

## Slide 203: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
- Là máy mà Vernier Calipers đã hợp nhất thước đo tỉ lệ và đo độ rộng làm một và có đính vạch đo thước phụ(du xích), thang số theo phương thẳng đứng, và có gắn bộ vạch dấu bề mặt. Cấu tạo là thước chính Vernier Calipers được gắn trên một thân thẳng đứng cố định, phương pháp sử dụng và phương pháp đọc giá trị đo gần như giống với thước kẹp Vernier(thước cặp), có thanh trượt di chuyển lên xuống theo thước chính. Trên thanh trượt có gắn mỏ và trên mỏ đó có mũi lấy dấu và kẹp mũi lấy dấu tạo thành một bộ thống nhất.
(1) Đặc điểm
- Máy đo chiều cao được sử dụng khi đo chiều cao bằng cách đặt phụ tùng lớn, phụ tùng có kiểu dáng phức tạp… lên bàn vạch dấu, lấy theo tiêu chuẩn mặt bàn vạch dấu rồi đo và sử dụng khi vạch dấu bằng phần đầu của mũi lấy dấu.
- Cấu tạo cơ bản của máy đo chiều cao gồm có thang số, bệ đứng(bàn đo), và bộ vạch dấu bề mặt.
3-3. Máy đo chiều cao (height gauge)
(2) Chủng loại
■ Máy đo chiều cao HM
Vững chắc, thích hợp với việc vạch dấu, thanh trượt đi vào bên trong, và là loại thước đo tương đối dài.
■ Máy đo chiều cao HB
Nhẹ nên phù hợp với đo đạc, thanh trượt là là dạng hộp nên có thể điều chỉnh thước.
Mặt dưới của mũi lấy dấu không thể xuống tới vạch 0 của mặt dưới bệ đứng(bàn đo).
■ Máy đo chiều cao HT
Là loại tiêu chuẩn nên được sử dụng nhiều nhất, đặc điểm là có thể di chuyển thước chính, thước chính đi vào từ bên trong khe hở nên có thể di chuyển thước chính nhờ thiết bị di chuyển. Hơn nữa loại máy này có gắn thấu kính phóng to để đọc giá trị được chính xác.
7. Công cụ

## Slide 204: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
■ Các loại máy đo chiều cao khác
Có loại máy đo chiều cao hiển thị đồng hồ biểu thị giá trị bằng cách sử dụng mặt (đồng hồ), máy đo chiều cao điện tử có thể đọc giá trị theo phương thức điện tử, và máy đo chiều cao tọa độ 1 chiều là máy đo có gắn Linear Scale lên thân máy có thể đo chiều cao một cách chính xác mà không có số đo cuối.
(3) Nguyên lý đo
- Thông thường thước phụ chia 50 phần vạch 49㎜ thước chính
- Giá trị đo tối thiểu là 0.02㎜.
- Cách đọc giá trị đo giống với thước kẹp Vernier.
(4) Điểm cần chú ý khi sử dụng
- Trước khi sử dụng và tiến hành đo trên bàn vạch dấu có bề mặt tốt, phải lau sạch mặt bàn vạch dấu, mặt đo của máy đo chiều cao và mặt dưới của bệ đứng(bàn đo).
- Trước khi đo, để mặt dưới của mũi lấy dấu chạm vào phía trên của bàn vạch dấu sau đó điều chỉnh về vạch 0.
- Máy đo chiều cao không phải là cấu tạo dựa theo nguyên lý Abbe nên việc sử dụng mũi lấy dấu dài trên mức cần thiết là không tốt.
- Để giảm thị sai, đọc giá trị đo ở vị trí nằm ngang của điểm đồng nhất giữa vạch của thước chính và thước phụ.
- Mặt dùng để vạch dấu phải được gia công một cách sạch sẽ, vặn đinh ốc cố định mũi lấy dấu sao cho vừa đủ.
- Do phần đầu của mũi lấy dấu được làm bằng hợp kim cứng nên phải chú ý không gây tổn thương đến đầu mũi lấy dấu hoặc lên thân thể người đo.
* Hợp kim cứng : Là loại hợp kim có độ cứng cao được làm sau khi tán nhỏ bột các bua của kim loại
7. Công cụ

## Slide 205: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
(5) Cách đọc giá trị đo
- Giá trị nhỏ nhất của máy đo chiều cao có hai loại là 0.05, 0.02㎜,
thường thì loại 0.02㎜ được sử dụng nhiều.
- Phương pháp đọc giá trị đo giống với cách đọc giá trị đo của thước Vernier, trước hết đọc giá trị mà vạch 0 của thước phụ chỉ thị vạch của thước chính theo đơn vị 1㎜, sau đó đọc vạch của thước phụ khi vạch của thước chính và thước phụ trùng nhau.
- Giá trị của thước chính như trong ảnh dưới đây là ?? ㎜,
Giá trị của thước phụ (49phần) ? ⅹ = ?? ㎜
Giá trị đọc được = ? + ? = ? ㎜.
1
50
[Cách đọc giá trị đo (3)]
[Máy đo chiều cao (loại Vernier)]
Vị trí vạch của thước chính và thước phụ
trùng nhau
Vạch của thước chính
7. Công cụ
Bệ đứng (bàn đo)
Mặt tiêu chuẩn của bệ đứng
Núm vặn (điều chỉnh)
Cột
Vạch đo của thước chính
Thanh trượt
Vạch đo của thước phụ
Núm vặn (điều chỉnh)
Kẹp của mũi lấy dấu
Cằm
Mũi lấy dấu
Mặt đo của mũi lấy dấu
Mặt tiêu chuẩn

## Slide 206: 3. Tìm hiểu về máy đo đạc
3-4. Thuật ngữ đo đạc
1. Thuật ngữ đo đạc(measuring wording)
1) Khoảng thang đo (tối thiểu) (scale interval)
- Là lượng đo được của 1 vạch đo.
- Là mức độ đo sinh học và tâm lý học nên chiều dài của đường vạch từ 0.7~2.5mm là tốt nhất.
(Có thể đọc 1/10 của 1 vạch đo bằng cách ngắm bằng mắt1).
2) Giá trị thực (tin cậy)(truth value)
Là giá trị (thực tế thì không thể tìm theo giá trị mang tính quan niệm) tìm thấy thông qua việc đo đạc.
3) Giá trị đo(measuring numerical value)
Là giá trị thực của lượng được đo.
4) Giá trị trung bình (average numerical value)
Là giá trị khi cộng tất cả các giá trị đo vào rồi chia cho số lần đo, tức là giá trị trung bình toán học của giá trị đo.
5) Chêch lệch cho phép (permission difference)
Là chênh lệch giữa giá trị tiêu chuẩn và giá trị giới hạn cho phép về giá trị tiêu chuẩn đó.
6) Dung sai(tolerance)
- Là chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được quy định.
- Sử dụng giống nghĩa với chênh lệch cho phép.
7. Công cụ

## Slide 207: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Loại công cụ
Tên gọi
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
- Sử dụng khi vặn đinh ốc có rãnh lục giác trên phần đầu
Lục giác, bộ L
Dùng để vặn đinh ốc
Mỏ lết điều chỉnh,
monkey
Ví dụ) Kích cỡ miệng * tổng chiều dài
Cờ lê hai đầu hở
(Open Ended Spanners)
Dùng để vặn Bolt,Nut có tứ giác, lục giác
- Hai đầu là hai kích cỡ khác nhau và đều mở, rất tiện trong việc sử dụng để lắp và tháo Bolt,Nut.
Megane Spanner
Ví dụ) 7*8,
Lỗ tổng chiều dài
Cờ lê 1 đầu hở 1 tròn
(Combination
Wrenches)
Combi spanner
1 đầu tròn-tổng chiều dài
Để vặn đinh ốc và đai ốc đầu lục giác
- Cả hai đầu có cùng kích cỡ, một đầu mở, đầu đối diện là 12 cạnh có thể sử dụng một cách tiện lợi tuy theo mục đích sử dụng.
Cờ lê hai đầu tròn
(Offset Wrenches)
Cờ lê hai đầu tròn – tổng chiều dài
Hai đầu có kích cỡ hơn kém nhau một size và tất cả đều là 12 cạnh và phần đầu của hai phía uốn khúc, dễ vặn đinh ốc và đai ốc vào phần rãnh sâu.
Cờ lê
(1 đầu tròn, tổng chiều dài)
Để vặn đinh ốc và đai ốc đầu lục giác
- Cả hai đầu có cùng kích cỡ, một đầu mở, đầu đối diện là chìa vặn kiểu ống lồng nên dễ vặn đinh ốc và đai ốc.
Mỏ lết thường
(Adjustable Angle
Wrenches)
Cờ lê bánh răng
(Gear Wrench)
Bộ chìa lục giác L
Để vặn đinh ốc và đai ốc đầu lục giác
-Chủ yếu sử dụng khi vặn và tháo Bolt,Nut có đầu lục giác và có thể điều chỉnh theo kích cỡ phần đầu của mỏ lết.
7. Công cụ
4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ

## Slide 208: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Khóa ống chìm
(socket wrenches)
- Sử dụng khi tháo lắp Bearing ở đầu trục hay Ball Screw.
Dùng để vặn Bearing Nut
Chìa móc
(Hook Spanner)
-
T-wrenchs
(T-Type Wrenches)
Được sử dụng khi tháo lắp Snap Ring
- Có hai loại, loại sử dụng cho vòng trong và loại sử dụng cho vòng ngoài
Tháo/lắp Snap Ring ở trục và lỗ
Kìm móc
(Snap Ring Pliers)
Loại công cụ
Tên gọi
Box(set)
- Dùng khi tháo/lắp Bolt và Nut
Khóa vòng
(Box Wrenches )
(Insert Coil Handle)
(Inserting Tools)
Dùng để vặn Socket Bolt
- Sử dụng để vặn hoặc tháo ở những chỗ vặn nhỏ, hẹp và sâu
Được sử dụng khi vặn Nasa và Socket Bolt, được trang bị rất nhiều kích cỡ trong hộp.
Insert Coil Handle
Là tay cầm chuyên để lắp Insert Coil ở trên vật liệu có tính mềm ở kim loại thường như nhôm, kim loại đúc…
T-wrench
Megane wrench set
Snap Pliers
7. Công cụ

## Slide 209: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
- Sử dụng khi vặn Bolt,Nut; tùy vào sự điều chỉnh mà một phía bị khóa và có thể vặn còn một phía ở trạng thái Free nên rất tiện khi làm việc.
Đồ gá/lắp
Attachments
Ratchet Handle, đồ gá(cần siết hai chiều,)
Dùng để vặn Bolt, Nut lục giác và Socket Bolt
Tẩu đuôi chuột
(Ratchet Wrenched)
Dùng để vặn Bolt,Nut lục giác
Cần siết
Cái tháo bánh răng
(Gear pullers)
Puli
Kìm vặn đai ốc
Kìm vặn tổ hợp
Được sử dụng để vặn đai ốc khi thi công đường ống nước và đường ống gas, có thể điều chỉnh kích cỡ của phần được cặp và sử dụng.
Kìm
(Slip Joint Pliers)
Được sử dụng để cặp/kẹp đồ vật bị xoắn hoặc bị cong như dây thép… có thể điều chỉnh phạm vi cặp/kẹp và sử dụng theo kích cỡ.
Kìm có răng khóa
(Locking pliers)
Vise clip
Được sử dụng khi làm việc với đinh ốc, Nut, làm việc với đường ống, công việc cố định, quay hoặc uốn cong… thanh thép hoặc tấm thép…
Chủ yếu sử dụng khi nhổ/tháo bánh răng, timing pulli Bearing.
Có loại 2 chân và 3 chân.
Loại công cụ
Tên gọi
- - Sử dụng khi vặn Bolt,Nut; tùy vào sự điều chỉnh mà một phía bị khóa và có thể vặn còn một phía ở trạng thái Free nên rất tiện khi làm việc.
Chiều dài toàn bộ kìm
Kìm máy bơm nước
(Water Pump Pliers)
7. Công cụ

## Slide 210: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Bộ tua vít
(Driver set)
-
Tua vít đồng hồ
(Precision Screw
Driver)
-
Là công cụ sử dụng khi gắn hoặc tháo phụ tùng có phần gắn có rãnh dạng +,-
Tuốc nơ vít tổ hợp (tua vít)
(Screw Drivers)
-
Là công cụ sử dụng khi vặn hoặc tháo đinh ốc loại nhỏ ở bên trong phụ tùng có dạng +,-
Bộ tua vít
Được trang bị nhiều vít +/- má ê tô bên trong và được sử dụng khi lắp hoặc tháo đai ốc
- Có sự khác nhau ở độ bền theo chất liệu của mũi khoan.
Bộ mũi khoan
(Drills)
Máy khoan
(Độ dày)
Sử dụng khi khoan lỗ trên gỗ hoặc kim loại
TAP
(Ordinary Hand
Taps)
Loại công cụ
Tên gọi
Mũi dùi(khoét) trọng tâm tự động
Sử dụng để biểu thị trọng tâm của điểm gia công khi khoan.
Mũi khoét trọng tâm
Tua vít+,-
(Chiều dài tổng thể)
Tap
(Vòng ngoài đinh ốc/pitch)
Là máy khoan, sau khi gia công lỗ, thì làm 1 lần Tap, 2 lần Tap, 3 lần Tap rồi làm đai ốc.
7. Công cụ

## Slide 211: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Counter sink
Tap Handle
T-Tap Handle
Screw Exerted
Tory
Tap Handle một tay
Back tap
Máy vát mép
Loại công cụ
Tên gọi
Counter bore
Hole CAW
Là công cụ tháo khi phần đầu của Bolt bị hỏng
-Khoan lỗ trên phần hỏng hóc của Bolt bằng máy khoan sau đó gắn công cụ này vào và xoay ngược chiều kim đồng hồ.
Được dùng khi Tapping.
Sử dụng khi Tapping, khi làm việc bằng Box handle rất tiện và dễ.
Là công cụ dùng để gọt/giũa miệng lỗ sau khi thực hiện khoan trên sản phẩm gia công hoặc phụ tùng
Sử dụng khi gia công vị trí cho Bulong đầu chìm
Là công cụ dùng để đục/khoan lỗ cho Bolt trên phụ tùng lắp đặt, nó được quy cách hóa theo kích cỡ của Bolt.
Là công cụ sử dụng khi khoan lỗ cho các loại công tắc hoặc cho việc gắn Lamp lên tấm thép mỏng như Cover hoặc tủ điều khiển
Hole caw
Tap Handle 2 tay
7. Công cụ
Đục/khoan điểm tròn

## Slide 212: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Bộ giũa- Set
(set Files)
Súng bắn hơi
(Air guns)
Đá dầu/đá mài tưới dầu
(Oil stone)
Đá
Sử dụng khi tháo/lắp vị trí không đạt yêu cầu trong trường hợp phát sinh vết rạn/khe hở trên vật liệu
Búa
(Hemmer)
Loại công cụ
Tên gọi
Máy khoan sạc điện
(Cordless Drill)
Khoan điện
(Electric Drill)
Là công cụ theo bộ được sử dụng cho việc mài giũa bằng tay bề mặt hoặc góc cạnh của vật.
Giũa
Là công cụ được sử dụng khi mài giũa một cách chi tiết bề mặt của vật gia công và dùng để tạo kiểu dáng cho sản phẩm
Sử dụng khí để loại bỏ/vệ sinh tạp chất bụi bẩn ở vật gia công hoặc phụ tùng
Là công cụ sử dụng khi khoan hoặc đục lỗ trên vật được chế tác, có thể quay theo cả hai chiều thuận, ngược và là loại sạc điện nên có thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi.
Dùng khi khoan lỗ trên phụ tùng hoặc vật được gia công
Súng bắn hơi
(Uretan, búa cao su, Colk)
Máy khoan sạc điện
(đường kính lớn nhất có thể khoan)
Khoan điện
(dụng cụ cắt/gọt/đục có thể lắp
Đường kính lớn nhất)
7. Công cụ

## Slide 213: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Kìm
(Nipper)
(cutting Pliers)
Kìm mũi dài
(Long Nose pliers)
Kìm tuốt bằng tay
(Hand stripper)
Kìm bấm chốt nối
Kìm bấm đầu cosse
(Terminal Crimping Tool)
Kìm tuốt tự động
(Auto Stripper)
Loại công cụ
Tên gọi
Là công cụ để cắt hoặc là bóc vỏ dây đồng hoặc dây thép, được sử dụng khi đi đường dây điện.
Là công cụ sử dụng khi gắp hoặc cắt phụ tùng
Là công cụ tuốt vỏ dây điện được sử dụng theo kích thước của dây nên rất tiện lợi. Sử dụng nhiều khi đi đường dây điện.
Là công cụ sử dụng khi tuốt vỏ hoặc cắt dây điện
Là công cụ sử dụng khi ngậm và bấm đầu cốt lên phần đầu của dây điện
Là công cụ sử dụng khi ngậm và bấm Connector Pin lên phần đầu dây điện.
Kìm
(tổng chiều dài)
Kìm mũi dài
(Tổng chiều dài)
Kìm tuốt tự động
Kìm tuốt
Kìm bấm đầu cosse
Kìm bấm
7. Công cụ

## Slide 214: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Dụng cụ cắt ống
(Pipe Cutters)
Dụng cụ cắt
Loại công cụ
Tên gọi
Bộ dụng cụ cắt ống
(Pipe Cuter Set)
Dụng cụ cắt ống PVP
(PVP Cutter)
Mỏ lết ống
(Pipe Wrenches)
Là công cụ được sử dụng chủ yếu khi thi công ống nước, ống gas và các loại đường ống khác. Sử dụng bằng cách quay đinh ốc điều chỉnh ở phần đầu để điều chỉnh độ rộng.
Là công cụ cắt ống đồng hoặc ống thép
Bộ cắt ống
Công cụ cắt ống PVC
Công cụ cắt ống PVC
Máy cắt ống đồng hoặc ống thép
Máy cắt ống
(Số được biểu thị riêng)
Máy cắt ống
(Số được biểu thị riêng)
Mỏ lết ống
(Tổng chiều dài khi ngậm ống to nhất có thể ngậm)
Kìm cắt cạnh
(Side cutting
pliers)
Sử dụng cắt loại dây đồng, dây thép
(Sử dụng với nhiều mục đích khác nhau)
Kìm cắt cạnh
Ê tô để bàn
(Bench vices)
Là công cụ được gắn lên bàn thao tác và có vai trò ngậm vật được gia công khi gọt giũa hay lắp giáp đồ vật đó
Kẹp
(Kích cỡ của miệng có hàm kẹp)
7. Công cụ

## Slide 215: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Máy test đa năng
(Digital Insolation
Tester)
Thước thăm dò
(Feeler galhge)
(Liner Shim)
Thước đo độ dày
Thước đo độ hở
Loại công cụ
Tên gọi
Thước vuông
(Precision Square)
Kẹp chữ C
C-Type Clamps
Nhổ chốt
Sử dụng chủ yếu khi đo điện áp, dòng điện, điện trở
Công cụ cố định hai phụ tùng
Sử dụng khi kiểm tra độ vuông của phụ tùng gia công
hay phụ tùng lắp ráp
Công cụ sử dụng khi nhổ Pin ở Connector
Là chốt định vị được sử dụng khi điều chỉnh vị trí khi lắp đặt 2 phụ tùng nào đó.
Để bù đắp cho chỉ số(kích cỡ) trong trường hợp không thể làm thỏa mãn dung sai lắp đặt 2 phụ tùng trở lên.
Là công cụ đo kheo hở hẹp
Là những tấm thép mỏng được đặt chồng lên nhau
thành một bộ
(0.05 ~2.0mm theo đơn vị 0.05)
Thước đo độ dày
(Thickness gauge)
Thước thăm dò
Máy test
Thước vuông
Kẹp chữ C
Dụng cụ nhổ chốt
7. Công cụ

## Slide 216: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thước kẹp hiển thị đồng hồ
(Dial Calipersa)
Thước kẹp điện tử
(Digimatic Calipersa)
Thước kẹp Vernier
(Vernier Calipers)
Máy đo chiều cao điện tử
(Digimatic
Height Gauges)
Máy đo vòng ngoài
Digimatic
Micrometers
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Máy đo vòng ngoài
Outside
Micrometers
Loại công cụ
Tên gọi
Vernier/vernier caliper (tổng chiều dài)
Là công cụ đo kích thước vòng trong, vòng ngoài của phụ tùng có đơn vị nhỏ nhất có thể đo là 0.05mm. Khi đo tùy theo góc nhìn vạch đo mà có thể phát sinh sai số.
Là công cụ đo kích thước vòng trong, vòng ngoài của phụ tùng có đơn vị nhỏ nhất có thể đo là 0.01mm.
Là công cụ đo kích thước vòng trong, vòng ngoài của phụ tùng được biểu thị bằng điện tử, có thể đo tới đơn vị nhỏ nhất là 0.01mm và hầu như không phát sinh sai số theo góc nhìn.
Là công cụ đo kích thước vòng ngoài của phụ tùng có đơn vị nhỏ nhất có thể đo là 0.01mm. Khi đo tùy theo góc nhìn vạch đo mà có thể phát sinh sai số.
Là công cụ đo kích thước vòng ngoài của phụ tùng, được biểu thị bằng điện tử, có thể đo tới đơn vị Microm nhỏ nhất, không phát sinh sai số theo góc nhìn.
Là công cụ điện tử sử dụng khi vạch đường kích thước gia công lên bề mặt của sản phẩm gia công hoặc khi kiểm tra độ lệch hướng lẫn nha u khi đo độ song song và bằng phảng của phụ tùng. Kích thước được biểu thị nên có thể đo đến đơn vị Microm nhỏ nhất.
Dial Vernier
/vernier caliper
(tổng chiều dài)
Digital Vernier
/ vernier caliper (tổng chiều dài)
Outside Micro
Digital micro
Thước đo chiều cao
kỹ thuật số
7. Công cụ

## Slide 217: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Thuật ngữ/quy
cách tại hiện trường
Mục đích sử dụng
Insert coil Taps
Inside
micrometers
Loại công cụ
Tên gọi
Dụng cụ tháo ống
xoắn ruột gà
(Extracting Tools)
Mỏ kẹp ống
(Pipe vise)
Dụng cụ đo độ nghiêng
(Level)
Là loại Tap có vòng ngoài lớn hơn Tap thông thường và là Tap chuyên dùng cho Coil nên nó là công cụ mài sử dụng trong insert
Công cụ sử dụng để cố định ống
Dụng cụ sử dụng khi tháo ống xoắn ruột gà bị lắp lệch
Dụng cụ có thể kiểm tra được độ nghiêng
Inside Micro
(Bên trong
phần đo lớn nhất)
Insert Tap
Dụng cụ tháo ống lót
Mỏ kẹp ống
Level
(Tổng chiều dài)
Là công cụ đo kích thước vòng trong của phụ tùng có thể đo giá trị nhỏ nhất tới 0.01mm, và do có sai số theo góc nhìn nên cần luyện đọc giá trị đo .
Là vật dùng để làm cứng giúp cho việc vặn đinh ốc cứng lên vật liệu cơ bản có tính mềm yếu như kim loại nhẹ(nhôm, magie, đồng), đồ đúc, nhựa, gỗ… - Tính chống ăn mòn, tính chịu nhiệt, tính chống mài mòn tốt, đặc biệt có hiệu quả chống long do rung lắc, hoặc va chạm rất vượt trội.
Ống xoắn ruột gà
Ống xoắn ruột gà
(Coil Insert)
7. Công cụ

## Slide 218: 4. Chủng loại và mục đích sử dụng của công cụ
Chủng loại
Số sản phẩm
Mục đích sử dụng
Tím
Xanh lam
Đỏ
Xanh lá cây
Đỏ
Đỏ
Màu
222
243
262
272
277
290
Sử dụng cho đinh ốc nhỏ có độ bền thấp
Sử dụng vào bộ phận có thể tháo thủ công
Sử dụng cho ốc bị dính dầu có độ bền trung-cao
Sử dụng đến độ dày M20
Phần đinh ốc cố định vĩnh cửu có độ bền cao
Sử dụng ở phần đinh ốc chuyên cố định có tính thẩm thấu với độ bền cao
Tính thẩm thấu cao nên được dùng cho phần sắt rạn, phần hàn nối, phần dẻo thấp
Dùng trong Bolt và thanh chống có tính dẻo cao
Dễ bị phân hủy khi có tác động nhiệt
Dùng trong cố định ốc chịu nhiệt cao
7. Công cụ

## Slide 219
Quá trình cơ bản về linh kiện máy
발행부서 : LG Display 생산기술센터
발행부수 : 00부 <초판> 2009. 00. 00
발행일자 : 2014. 00. 00
※ 이 책의 일부 또는 전부를 허가 없이 임의로 복제하는 것을 금합니다.