## Slide 1
[ Đánh giá WS1 – Điện tử điện cơ ]
1. Giải thích nào không đúng về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: Cấu thành bởi hạt proton và hạt neutron.
② Khối lượng của hạt proton và hạt neutron gần như giống nhau và gấp khoảng 1.840 lần khối lượng hạt electron.
③ Số điện tích hạt nhân Z = Số điện tích dương = Số nguyên tử => Đồng nhất với số electron.
④ Số proton và số neutron có thể có một vài giá trị.
4. Nếu số nguyên tử của Titan là 22 thì số electron của góc N trong số electron của mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
① 0 ② 10
③ 12 ④ 2
10. Khi nút kiểm tra màu xanh dương hoặc xanh lá cây của cầu dao chống dò điện (ELB) không hoạt động thì đó là hiện tượng gì?
① Rò rỉ điện ② Chập điện
③ Tiếp địa ④ Quá tải
8. Khi bị điện giật, chỉ số dòng điện “làm sốc mạnh nhưng có thể gây rung thất” trong các phản ứng sinh lý của cơ thể là gì?
① 5~30mA ② 30~50mA
③ 50~100mA ④ Trên 100mA
11. Đâu không phải là mục đích của việc tiếp địa?
① Phòng ngừa thương tích cho người (điện giật)
② Bảo vệ thiết bị
③ Bảo vệ thiết bị khi điện áp tăng vọt
④ Cung cấp tiêu chuẩn của điện áp nguồn
2. Yếu tố nào không phải là yếu tố quyết định điện trở của vật chất?
① Hằng số theo chủng loại của vật chất
② Chiều dài
③ Mặt cắt ngang
④ Cân nặng
6. Trong công tác nối đất, điện trở nối đất của công tác nối đất loại 3 đặc biệt là bao nhiêu?
① Dưới 100 Ohm
② Dưới 10 Ohm
③ Dưới 1 Ohm
④ Dưới 1000 Ohm
5. Giá trị đo được khi đo điện áp ổ cắm bằng đồng hồ đo điện (DVM) là gì?
① Giá trị tối đa
② Giá trị hiệu dụng
③ Giá trị tức thời
④ Giá trị trung bình
12. Thiết bị nào dùng để đo điện trở cách điện khi dòng điện rò rỉ?
① Máy đo điện trở cách điện(Mega tester)
② Đồng hồ kẹp
③ Đồng hồ đo điện (DVM)
④ Đồng hồ đo LCR
9. Trong cảm biến quang, bộ lọc phân cực được chèn vào là gì?
① Loại phản xạ hồi quy
② Loại điện dung
③ Loại truyền qua
④ Loại phản xạ khuếch tán
13. Trong các chức năng của Oscilloscope, chức năng nào tương ứng với hình vẽ dưới đây?
① Aliasing (Hiệu ứng răng cưa)
② Coupling (Khớp nối)
③ Trigger
④ MEASURE
7. Hiện tượng giống như hình trong quá trình nhiễu là gì?
① Sụt áp
② Chattering
③ Tăng áp do sét
④ Nhảy nút
14. Điện trở dưới đây là gì? “Được phủ một lớp nhựa không cháy vì vậy không bắt lửa ngay ở nhiệt độ cao và dễ dàng lắp đặt nhờ khả năng cách điện tốt”.
① Điện trở màng kim loại ② Điện trở sứ xi măng
③ Điện trở cacbon loại nhỏ ④ Điện trở rắn
3. Điện áp được mắc ở Ⓐ-Ⓑ trong hình dưới là bao nhiêu?
① 0[V]
② 4.3[V]
③ 5[V]
④ 0,7[V]
R
D(Si)
5[V]
Ⓐ
Ⓑ
R
D(Si)
15. Vật liệu trở kháng nào không được sử dụng trong biến trở?
① Màng cacbon
② Màng kim loại
③ Dây cuốn
④ Màng gốm sứ
Phóng điện nhiễu
Phóng điện nhiễu
Chattering
Chattering

## Slide 2
19. C trong hình sau tương ứng với hiện tượng gì?
① Phục hồi
② Phóng bức xạ điện từ
③ Điện ly
④ Kích thích
16. Tụ điện nào được sử dụng như bình ngưng dòng của nguồn điện?
① Tụ Tantalum
② Tụ điện Styrene
③ Tụ gốm
④ Tụ điện điện phân
17. Mạch nào không thể tạo nên bởi tụ điện?
① Mạch lọc điện (Smoothing circuit)
② Mạch trễ thời gian
③ Mạch Filter
④ Mạch điện áp không đổi
18. Hiện tượng lực điện động xảy ra khi thay đổi từ thông đi qua cuộn dây là gì?
① Hiện tượng tự cảm
② Cảm ứng điện từ
③ Suất điện động cảm ứng
④ Định luật Lenz
20. Giá trị Vrms của dạng sóng có giá trị đỉnh đến đỉnh là 10 V, 500 Hz là bao nhiêu?
① 3,5 V
② 5,3V
③ 7,07V
④ 0,7V
[ Đánh giá WS1 – Điện tử điện cơ ]
A
B
C
Phản xạ ánh sáng
Va chạm điện tử
Electron tự do

## Slide 3
[Đánh giá WS2 – Điện- Điện tử]
1. Nếu số hiệu nguyên tử của Germanium (Ge) là 32 thì số electron trong mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
① K = 3
② L = 9
③ M = 16
④ N = 4
4. Giải thích dưới đây mô tả hiện tượng gì? [Các electron của quỹ đạo nhận năng lượng mạnh hơn nên các electron quỹ đạo trong nguyên tử trở thành electron tự do]
① Sự kích thích ② Điện ly
③ Phóng bức xạ điện từ ④ Quang tử
10. Hiện tượng nào làm xuất hiện suất điện động khi thay đổi từ thông đi qua cuộn dây?
① Cảm ứng điện từ ② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz ④ Chiều của suất điện động cảm ứng
8. Khi Mylar Capacitor có kích cỡ là 203K thì dung lượng là bao nhiêu?
① 200.000㎊ ② 2.000.000㎊
③ 0,02㎌ ④ 2㎊
11. Loại cuộn dây nào được sử dụng trong bộ lọc tần số cao?
① Variable
② FCZ
③ RFC
④ IFT
2. Đâu là giải thích đúng về [Điện tích]?
① Tính chất điện thay đổi từ 0 thành +, –
② Vật nhiễm điện
③ Electron ra khỏi vùng cấm, năng lượng tăng lên
④ Điện sinh ra do các eletron tự do chuyển động giữa các nguyên tử
6. Đâu không phải là chế độ thu nhận sóng của máy hiện sóng?
① Trigger
② Peak
③ Average
④ Sample
5. Chu kỳ (T) của dạng sóng 3V/500Hz là bao nhiêu?
① 0,5 ms
② 2 ms
③ 500 ms
④ 1,5 s
12. Thiết bị nào dùng để đo điện trở cách điện khi dòng điện bị rò rỉ?
① Máy đo điện trở
② Đồng hồ kẹp
③ Đồng hồ đo điện (DVM)
④ Đồng hồ đo LCR
9. Tụ điện dưới đây thuộc chủng loại gì? [Dùng để phản hồi mạch điện yêu cầu dao động ổn định]
① Tantal
② Ceramic
③ Styrol
④ Mylar
13. TR [C1815] thuộc loại nào dưới đây?
① NPN dùng cho tần số cao
② NPN dùng cho tần số thấp
③ PNP dùng cho tần số cao
④ PNP dùng cho tần số thấp
7. Khi mã màu điện trở màng kim loại có màu nâu, màu xanh lá, màu đen, màu nâu, màu bạc thì sai số là bao nhiêu?
① 5%
② 10%
③ 15%
④ 20%
14. Loại linh kiện nào được mô tảdưới đây? [Điều khiển dòng điện xoay chiều bằng 3 cực]
① Diode ② SCR
③ Transistor ④ Triac
15. Đặc điểm nào sai khi nói về SSR?
① Độ tin cậy cao
② Dòng điện rò rỉ
③ Tính chống thấm cao
④ Tính năng cao
3. Điện áp được mắc ở Ⓐ–Ⓑ trong hình dưới là bao nhiêu?
① 0[V]
② 3[V]
③ 6[V]
④ 9[V]
R
D(Si)
6V
9[V]
Ⓐ
Ⓑ
R
D(Si)
6V

## Slide 4
19. Trong số các AD Card dùng để kết nối với cảm biến đầu ra Analog, loại nào được dùng sử dụng chung điện áp, dòng điện?
① Q64AD
② Q64ADV
③ Q68ADI
④ Q68ADV
16. Đâu không phải là đặc tính của điện trở nhiệt?
① Hệ số nhiệt điện trở về nhiệt độ nhỏ nên tốt cho nhiệt độ thấp và thuận tiện cho việc đo đạc
② Cấu trúc đơn giản và có thể thu nhỏ lại
③ Độ bền cơ học và khả năng gia công ưu việt
④ Không nhạy với áp suất, từ trường và các yếu tố khác
17. Chủng loại của cảm biến quang điện loại nhỏ dùng để gắn PCB là gì?
① Loại phản xạ micro
② Loại phản xạ hồi quy
③ Loại móng ngựa
④ Photo Interrupter
18. Loại cảm biến quang điện nào tương ứng với nội dung dưới đây? [Không cần điều chỉnh trục quang học, không gian lắp đặt nhỏ, chỉ cần đi dây dẫn ở một phía]
① Loại truyền qua
② Photo coupler (Phần tử cách ly quang)
③ Loại phản xạ hồi quy
④ Loại phản xạ khuếch tán
20. Đặc điểm nào đúng khi nói về Photo Coupler?
① Được sử dụng để truyền tín hiệu giữa hai mạch điện có cùng hiệu điện thế
② Vì tín hiệu truyền theo cả hai hướng nên ảnh hưởng tới đầu vào từ đầu ra là rất ít
③ Dễ dàng giao tiếp với yếu tố logic và tốc độ phản hồi nhanh
④ Do kích thước nhỏ và nhẹ nên có thể giảm thấp mật độ gắn
[Đánh giá WS2 – Điện- Điện tử]
1. Nhôm ( Al ) có số proton là 13, nguyên tử khối là 27 vậy lớp
Electron tự do ngoài cùng là bao nhiêu electron?
① 1 electron ② 2 electron
③ 3 electron ④ 4 electron
2. Trong các chất sau, đâu không phải là chất cách điện ?
① praffin ② lưu huỳnh ③ serium ④ plastic

## Slide 5
1. Điều nào không đúng với giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: Cấu thành bởi hạt proton và hạt neutron.
② Khối lượng của hạt proton và hạt neutron gần như giống nhau và gấp khoảng 1.840 lần khối lượng hạt electron.
③ Số proton Z = Số điện tích = Số hiệu nguyên tử => Đồng nhất với số electron
④ Số lượng proton là không đổi, nhưng số lượng neutron có thể có một số giá trị.
2. Điện năng sinh ra khi các electron tự do chuyển động giữa các nguyên tử là gì?
① Hóa trị
② Ion hóa
③ Điện tích
④ Vỏ điện tử
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, hiện tượng biến mất 1 sóng điện xoay chiều thông thường là gì?
① Chattering
② Giảm điện áp tức thời
③ Phát ra tia điện
④ Mất điện tức thời
4. Giá trị điện áp trung bình của một dạng sóng có giá trị đỉnh đến đỉnh là 20V là bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy dao động ký?
① Mẫu
② Peak
③ Average
④ Pulse
6. Loại điện trở nào được mô tả tiếp theo?
[Bởi vì nó được làm bằng nhựa không cháy, không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao và rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt đa dạng]
① Điện trở cố định màng carbon nhỏ
② Điện trở màng kim loại
③ Điện trở xi măng
④ Điện trở cuộn dây
7. Đâu không phải là loại biến trở của trở kháng khả biến?
① Hệ thống màng carbon
② Hệ thống màng kim loại
③ Hệ thống màng phủ gốm
④ Coil (Cuộn dây)
8. Tụ điện nào được sử dụng cho mạch ghép (General coupling circuit) hoặc mạch hằng số thời gian (time constant)?
① Tụ điện phân
② Tụ Mylar
③ Tụ gốm
④ Tụ điện Tantalum
9. Suất điện động xảy ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi Hiện tượng đó được gọi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Cảm ứng điện động
③ Định luật Lenz (Len xơ)
④ Độ tự cảm
10. Cuộn dây (coil) có các tụ điện được nối song song là loại gì?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm dùng cho nguồn điện
11. Những loại thiết bị nào là điện áp ngược lớn, chuyển đổi công suất lớn và đơn hướng?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Đâu không phải là đặc trưng của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không gây ra âm thanh
③ Có tính năng cao
④ Chịu nhiệt
13. Đáp án nào phù hợp với cấu tạo của Photo Coupler?
① LED + Diode
② LED + Photo Diode
③ Light Emitting Diode + Photo TR
④ Light Emitting Diode + Photo Diode
14. Trong số các loại nhiệt điện trở, loại nào có giá trị điện trở giảm khi nhiệt độ tăng?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
[Đánh giá WS3 – Điện- Điện tử]

## Slide 6
15. Trong các loại cảm biến quang điện siêu nhỏ, loại nào dùng để gắn vào PCB?
① Cảm biến quang chữ U ② Cảm biến phản xạ gương
③ Cảm biến phản xạ ④ Cảm biến ảnh gián đoạn (Photo Interrupter)
16. Loại AD Card nào phải nối dây nhảy jumper giữa I + và V + khi kết nối cảm biến đầu ra dòng điện tương tự?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin của Ge Diode là bao nhiêu?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điểm nào không đúng với phương pháp tắt SCR đang trong trạng thái bật?
① Chuyển điện áp anode về âm (-)
② Tắt điện áp anode
③ Chuyển điện áp anode đến dương (+)
④ Chuyển điện áp anode về 0
19. Điện áp của phần Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4,3V
④ 5V
20. Điện áp của phần Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9,1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9,1V)
12[V]
Ⓐ
[Đánh giá WS3 – Điện- Điện tử]
※ Nhìn vào kết quả dao động kí dưới đây và trả lời câu hỏi bên
dưới ( 6 )
6. Giá trị trung bình là bao nhiêu ?
① 4.242[V] ② 3.822[V] ③ 4.2[V] ④ 3.8[V]
CH1 2.00V
M 250μs
10. Hãy tìm điện dung của tụ Mylar ?
① 425 [ nF] ② 0.42 [ μF ] ③ 42 [ pF ] ④ 4.2 [ μF ]
2. Trong các chất sau, đâu không phải là chất cách điện ?
① praffin ② lưu huỳnh ③ serium ④ plastic
3. phần tử nào được sử dụng với mục đích truyền tín hiệu với thiết bị bên ngoài như máy tính, PLC … bằng cách để diode phát quang và photo TR đối mặt nhau rồi phần tử hóa?
① Phototransistor ② diode quang điện
③ Photocoupler ④ SCR
4. Trong mạch làm trơn( chỉnh lưu ) biến đổi dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều, người ta sử dụng linh kiện nào để lấy điện áp 0V DC ?
① Quộn cảm
② Tụ điện
③ diode chỉnh lưu
④ điện trở
5. Themistor là linh kiện có đặc điểm giá trị điện trở theo nhiệt độ. Được phân loại nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm là gì???
① NTC ② PTC ③ TCR ④ TSC
7. Ở mạch dưới đây.
Điện áp của R là bao nhiêu ?
① 0.7 V ② 9.1 V
③ 11.3 V ④ 2.9 V
R
+
ZD
(9.1V)
12[V]
9. Giá trị được được hiển thị ở điện trở Chip bên dưới .
Giá trị điện trở là bao nhiêu ? ( )
① 106 Ω ② 106 kΩ
③ 10 kΩ ④ 10 MΩ
106
8. Nếu Ic= 1[mA], Ib=30 [μA] thì Ie [mA] bằng bao nhiêu ?
① 29 [mA]
② 31 [mA]
③ 1.003 [mA]
④ 1.03 [mA]
1. Nhôm ( Al ) có số proton là 13, nguyên tử khối là 27 vậy lớp
Electron tự do ngoài cùng là bao nhiêu electron?
① 1 electron ② 2 electron
③ 3 electron ④ 4 electron
IE
IB
IC
[ 425 k 100V ]

## Slide 7
Bộ phận : ID : Tên :
Điện điện tử cơ bản A
9. Tần số của kết quả máy hiện sóng dưới đây là bao nhiêu?
① 100[Hz] ② 1[KHz] ③ 10[KHz] ④ 1[MHz]
CH1 2.00V
M 250μs
10. Hãy tìm điện dung của tụ Mylar ?
① 473 [ pF] ② 0.47[ μF ] ③ 47 [ nF ] ④ 4.7 [ μF ]
2. Chọn đáp án đúng cho khái niệm dưới đây?
Là vật mà bên trong vật ấy hầu như không chứa hạt electron tự do nên có điện trở lớn khiến cho dòng điện gần như không thể chạy qua
① sillicon(Si) ② Sắt ③ Serium(Se) ④ plastic
3. phần tử nào được sử dụng với mục đích truyền tín hiệu với thiết bị bên ngoài như máy tính, PLC … bằng cách để diode phát quang và photo TR đối mặt nhau rồi phần tử hóa?
① Phototransistor ② Photocoupler
③ diode quang điện ④ SCR
4. Chọn đáp án đúng cho khái niệm dưới đây?
Là hiện tượng khi dòng điện của 1 cuộn cảm thay đổi thì phát sinh lực điện động cảm ứng ở cuộn cảm còn lại.
① Cảm ứng điện từ ② Tự cảm
③ Hỗ cảm ④ Điện từ cảm ứng
5. Trong công tác nối đất, điện trở nối đất của công tác nối đất loại 3 đặc biệt là bao nhiêu?
① Dưới 100 Ohm
② Dưới 10 Ohm
③ Dưới 1 Ohm
④ Dưới 1000 Ohm
7. Ở mạch dưới đây.
Điện áp của R là bao nhiêu ?
① 0.7 V ② 9.1 V
③ 11.3 V ④ 2.9 V
R
+
ZD
(9.1V)
12[V]
8. Chọn đáp ký hiệu đúng của Thyristor (SCR)?
K K A A
G G G G
A A K K
① ② ③ ④
1. Sắt (Fe) có số proton là 26, nguyên tử khối là 56 vậy lớp
Electron tự do ngoài cùng là bao nhiêu electron?
① 16 electron ② 18 electron
③ 26 electron ④ 28 electron
[ 473K 100V ]
6. Giá trị được được hiển thị ở điện trở Chip bên dưới .
Giá trị điện trở là bao nhiêu ? ( )
① 104 Ω ② 104 kΩ
③ 100 kΩ ④ 10 MΩ
104

## Slide 8
1. Điều nào không đúng với cách giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: gồm proton và nơtron
② Các proton và neutron có khối lượng gần như bằng nhau, và các electron
Các hạt lớn hơn khoảng 1840 lần
③ Số proton Z = số điện tích = số hiệu nguyên tử => giống số electron
④ Số proton không đổi, nhưng số nơtron có một số giá trị.
Có thể
2. Điện năng do các êlectron tự do chuyển động giữa các nguyên tử tạo ra
Đó là những gì được gọi là?
① Thiết bị gia dụng
② Ion hóa
③ điện tích
④ Góc điện tử
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, số lượng sóng từ 1 sóng điện xoay chiều thương mại
Sự biến mất là gì?
① Luyên thuyên
② Giảm điện áp tức thời
③ sấm sét
④ Mất điện tức thời
4. Vave của dạng sóng có giá trị đỉnh-đỉnh là 20V là bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy hiện sóng?
① Mẫu
② Đỉnh
③ trung bình
④ Xung
6. Loại điện trở nào được mô tả tiếp theo?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao. Nó rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt phong phú]
① Cổng cố định màng carbon nhỏ
② Chống phim kim loại
③ Chống xi măng
④ Chống quanh co
7. Đâu không phải là loại biến trở của biến trở?
① Hệ thống màng carbon
② Hệ thống phim kim loại
③ Hệ thống phủ gốm
④ cuộn dây
8. Những tụ điện nào được sử dụng trong mạch ghép chung hoặc mạch không đổi thời gian?
① Tụ điện
② Tụ điện Mylar
③ Tụ gốm
④ Tụ tantali
9. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi.
Hiện tượng được gọi là gì?
① cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
10. Tụ điện mắc song song trước sau là loại cuộn dây nào?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm cho nguồn điện
11. Loại thiết bị điện áp ngược cao, chuyển mạch công suất cao, thiết bị một chiều là gì?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Điều gì không phải là đặc điểm của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không ồn ào
③ Chức năng cao
④ Khả năng chịu nhiệt
13. Thành phần phù hợp của Photo Coupler là gì?
① LED + Diode
② LED + Diode hình ảnh
③ Điốt phát sáng + Ảnh TR
④ Diode phát sáng + Diode ảnh
14. Trong số các loại nhiệt điện trở, khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm.
Đi kiểu gì?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
15. Trong số các loại cảm biến quang điện loại nhỏ, loại nào là lắp PCB?
① Kiểu móng ngựa ② Kiểu phản chiếu ngược
③ Loại phản xạ ④ Bộ ngắt ảnh
[Đánh giá WS4 – Điện- Điện tử]

## Slide 9
16. Khi kết nối cảm biến đầu ra dòng điện tương tự, các
jumper I + và V + phải được
Bạn sử dụng loại thẻ AD nào?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin của Diode Ge là gì?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điều gì sai với phương pháp tắt SCR đã bật?
① Điều khiển điện áp cực dương đến-
② Tắt điện áp cực dương bằng công tắc
③ Điều khiển điện áp cực dương đến +
④ Đưa điện áp cực dương về 0
19. Hiệu điện thế của Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4.3V
④ 5V
20. Hiệu điện thế của Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Ⓐ
[Đánh giá WS4 – Điện- Điện tử]

## Slide 10
※ 전기전자 : 1번 ~ 20번
1. Điều nào không đúng với cách giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: gồm proton và nơtron
② Các proton và neutron có khối lượng gần như bằng nhau, và các electron
Các hạt lớn hơn khoảng 1840 lần
③ Số proton Z = số điện tích = số hiệu nguyên tử => giống số electron
④ Số proton không đổi, nhưng số nơtron có một số giá trị.
Có thể
2. Điện năng do các êlectron tự do chuyển động giữa các nguyên tử tạo ra
Đó là những gì được gọi là?
① Thiết bị gia dụng
② Ion hóa
③ Điện tích
④ Góc điện tử
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, số lượng sóng từ 1 sóng điện xoay chiều thương mại
Sự biến mất là gì?
① Luyên thuyên ② Giảm điện áp tức thời
③ sấm sét ④ Mất điện tức thời
4. Vave của dạng sóng có giá trị đỉnh-đỉnh là 20V là
bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy hiện
sóng?
① Mẫu
② Đỉnh
③ trung bình
④ Xung
6. Loại điện trở nào được mô tả tiếp theo?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao.
Nó rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt phong phú]
① Cổng cố định màng carbon nhỏ
② Chống phim kim loại
③ Chống xi măng
④ Chống quanh co
7. Đâu không phải là loại biến trở của biến trở?
① Hệ thống màng carbon
② Hệ thống phim kim loại
③ Hệ thống phủ gốm
④ cuộn dây
8. Những tụ điện nào được sử dụng trong mạch ghép chung hoặc mạch không đổi thời gian?
① Tụ điện
② Tụ điện Mylar
③ Tụ gốm
④ Tụ tantali
9. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi.
Hiện tượng được gọi là gì?
① cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
10. Tụ điện mắc song song trước sau là loại cuộn dây nào?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm cho nguồn điện
11. Loại thiết bị điện áp ngược cao, chuyển mạch công suất cao, thiết bị một chiều là gì?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Điều gì không phải là đặc điểm của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không ồn ào
③ Chức năng cao
④ Khả năng chịu nhiệt
13. Thành phần phù hợp của Photo Coupler là gì?
① LED + Diode
② LED + Diode hình ảnh
③ Điốt phát sáng + Ảnh TR
④ Diode phát sáng + Diode ảnh
14. Trong số các loại nhiệt điện trở, khi nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở giảm.
Đi kiểu gì?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
15. Trong số các loại cảm biến quang điện loại nhỏ,
loại nào là lắp PCB?
① Kiểu móng ngựa ② Kiểu phản chiếu ngược
③ Loại phản xạ ④ Bộ ngắt ảnh
[Đánh giá WS5 – Điện- Điện tử]

## Slide 11
16. Khi kết nối cảm biến đầu ra dòng điện tương tự, các jumper I + và V + phải được
Bạn sử dụng loại thẻ AD nào?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin của Diode Ge là gì?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điều gì sai với phương pháp tắt SCR đã bật?
① Điều khiển điện áp cực dương đến-
② Tắt điện áp cực dương bằng công tắc
③ Điều khiển điện áp cực dương đến +
④ Đưa điện áp cực dương về 0
19. Hiệu điện thế của Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4.3V
④ 5V
20. Hiệu điện thế của Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Ⓐ
[Đánh giá WS5 – Điện- Điện tử]

## Slide 12
1. Giải thích tiếp theo là gì?
[Các electron ở quỹ đạo ngoài cùng của nguyên tử
Tốc độ yếu. ]
① Điện tử tự do
② Điện tử gia dụng
③ hạt nhân nguyên tử
④ Bệ hạ
2. Điều nào không đúng với số êlectron trong quý đạo điện tử?
① Góc M = 18
② góc K = 4
③ góc N = 32
④ Góc L = 8
3. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Năng lượng được tăng lên để trở thành một cấp độ cao hơn]
① Kích thích
② photon
③ ion hóa
④ Truyền giáo
4. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60㎐ là bao nhiêu?
① 90
② 120
③ 180
④ 240
5. Dòng điện gây ra co giật mạnh trong điện giật là gì?
① 5 ~ 30
② 30 ~ 50
③ 50 ~ 100
④ Hơn 100
6. Vrms ở giá trị đỉnh đến đỉnh là 10V là bao nhiêu?
① 7,07
② 6,37
③ 3.535
④ 3,185
7. Đâu không phải là chế độ thu nhận tín hiệu của máy hiện sóng?
① Đỉnh
② Trung bình
③ xung
④ Mẫu
8. Khi mã màu của điện trở là [Đỏ Đỏ Nâu Bạc]
Giá trị là gì?
① 220Ω
② 330Ω
③ 2200Ω
④ 3300Ω
9. Điện trở nào được sử dụng cho các mạch tương tự nói chung yêu cầu độ chính xác?
① Khả năng chống màng kim loại (loại sơn)
② Chống xi măng
③ Chống màng kim loại (màng mỏng)
④ Khả năng chống màng carbon nhỏ
10. Trường hợp nào sau đây không phải của đoạn mạch sử dụng chức năng của tụ điện?
① Làm trơn mạch
② Mạch chỉnh lưu
③ Mạch hẹn giờ
④ Mạch lọc
11. Tụ điện nào sau đây được dùng ở dải tần cao?
① Tụ điện Mylar
② Tụ gốm
③ Tụ Tantal
④ Tụ điện Styrol
12. Nêu việc xác định chiều của suất điện động cảm ứng bằng sự thay đổi từ thông?
Làm đi?
① cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
13. Loại cuộn dây nào có tụ điện mắc song song trước?
① FCZ
② FFC
③ RFC
④ IFT
14. Điện áp ngưỡng thuận của diode Zener 6.2V / Si là bao nhiêu?
Là nó?
① 0,2V
② 0,7V
③ 5,8V
④ 6.2V
15. Dòng hoạt động của bóng bán dẫn tín hiệu nhỏ là gì?
① Dưới 100㎃
② 200㎃ trở xuống
③ 300㎃ trở xuống
④ 400㎃ trở xuống
16. Điều gì không phải là đặc điểm của Photo Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Đầu vào và đầu ra được cách điện
③ Có độ tin cậy cao
④ Chống rung
※ 전기전자 : 1번 ~ 20번
[Đánh giá WS6 – Điện- Điện tử]

## Slide 13
17. Đâu không phải là đặc điểm của Nhiệt điện trở?
① Do hệ số nhiệt độ điện trở nhỏ so với nhiệt độ,
Đo lường chính xác là tốt
② Cấu trúc đơn giản cho phép thu nhỏ
③ Sản xuất hàng loạt tuyệt vời, cho phép cung cấp hàng loạt với giá ổn định
Làm
④ áp suất. Không nhạy cảm với bản thân và các yếu tố khác
18. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 0,2V
③ 0,7V
④ 4,8V
19. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau đây là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 11,3V
20. Tần số của dạng sóng tiếp theo là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1khz
R
D
(Ge)
5[V]
R
ZD
(9.1V)
12[V]
CH1 2.00V
M 500μs
[Đánh giá WS6 – Điện- Điện tử]
Đề | Đáp án
1 | 2
2 | 2
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 3
8 | 1
9 | 1
10 | 2
11 | 2
12 | 3
13 | 4
14 | 2
15 | 3
16 | 4
17 | 1
18 | 4
19 | 4
20 | 3

## Slide 14
1. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Khi electron nhận được năng lượng và năng lượng tăng lên, vùng cấm là
Các êlectron tự do và êlectron tự do chuyển động giữa các nguyên tử
Nó được thực hiện. Điện năng được tạo ra theo cách này được gọi là (). ]
① Daejeon
② Toàn bộ
③ điện tích
④ Điện tử tự do
2. Điều nào không đúng với số êlectron trong góc của êlectron?
① Góc M = 16
② góc K = 2
③ góc N = 32
④ Góc L = 8
3. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Các electron quỹ đạo trong nguyên tử trở thành các electron tự do. ]
① photon
Tôi ở đây
③ ion hóa
④ Truyền giáo
4. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60㎐ là bao nhiêu?
① 90 ② 120 ③ 180 ④ 240
5. Loại nhiễu như trong hình là gì?
① Tĩnh điện
② Biến động điện áp
③ Sự lan truyền giao thoa
④ Chuyển mạch
6. Loại nút kiểm tra ELCB cho bảo vệ chống rò rỉ đất là gì?
① màu vàng
② xanh lam
③ đen
④ đỏ
7. Vave ở giá trị đỉnh đến đỉnh là 10V là bao nhiêu?
① 7,07 ② 6,37 ③ 3.535 ④ 3,185
8. Khi mã màu của điện trở là [Đỏ Đỏ Nâu Bạc]
thì sai số là gì?
① 5%
② 10%
③ 15%
④ 20%
9. Sự phản kháng của lời giải thích tiếp theo là gì?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao.
Không có lớp cách nhiệt và giàu chất cách nhiệt. ]
① Khả năng chống màng kim loại (loại sơn)
② Chống xi măng
③ Chống màng kim loại (màng mỏng)
④ Khả năng chống màng carbon nhỏ
10. Trường hợp nào sau đây không phải là điện trở
của biến trở?
① Màng carbon
② Phim kim loại
③ cuộn dây
④ silicone
11. Tụ điện nào sau đây có cực tính?
① Tụ điện Mylar
② Tụ gốm
③ Tụ Tantal
④ Tụ điện Styrol
12. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn
dây bị thay đổi.
Hiện tượng được gọi là gì?
① cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
13. Loại cuộn dây nào có tụ điện mắc song song
trước?
① FCZ ② IFT
③ RFC ④ FFC
14. Điện áp ngưỡng thuận của diode Zener 9.1V / Si
là bao nhiêu?
① 0,2V ② 0,7V
③ 2,9V ④ 9.1V
15. Các loại NPN tần số thấp TR?
① A XXX
② B XXX
③ C XXX
④ D XXX
16. Điều gì không phải là đặc điểm của Photo
Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Truyền tín hiệu là hai chiều
③ Có độ tin cậy cao
④ Chống ồn
※ 전기전자 : 1번 ~ 20번
[Đánh giá WS7 – Điện- Điện tử]

## Slide 15
17. Nếu tăng nhiệt độ giữa các nhiệt điện trở thì giá trị điện trở tăng.
Loại nào?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ RTS
18. Hiệu điện thế đặt trên điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 0,2V
③ 0,7V
④ 4.3V
19. Hiệu điện thế đặt trên điện trở trong đoạn mạch sau
đây là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 2,9V
④ 12V
20. Tần số của dạng sóng tiếp theo là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1khz
CH1 2.00V
M 1000μs
R
D
(Ge)
5[V]
R
ZD
(9.1V)
12[V]
[Đánh giá WS7 – Điện- Điện tử]