## Slide 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

## Slide 2
[ Điện - điện tử ]
Trang 03
※ Điện - điện tử: Câu 1 ~ Câu 20
1. Trong những nội dung dưới đây, đâu là nội dung giải
thích sai về tụ điện?
A. Điện dung tỷ lệ thuận với khoảng cách của hai tấm kim
loại
B. Mylar conderser được sử dụng chủ yếu ở dải tần số
trung bình.
C. Styrol condenser được sử dụng ở feedback của mạch
dao động
D. Điện trở cách điện của condenser (tụ điện) thông
thường được biểu thị bằng đơn vị MΩ.
3. Điều gì không phải là nội dung cần chú ý khi sử dụng SSR (Solid State Relay)?
A. Cần có biện pháp cách nhiệt do tổn thất điện năng
B. Phải chú ý sự rò rỉ điện nhỏ dù ngay cả khi phần xuất
ở trạng thái OFF.
C. Chú ý bố trí đường dây nhập và xuất
D. Nghiêm cấm sử dụng ở nơi có khí ga có thể phát nổ
4. Nội dung nào sai khi nói về tính chất của coil (cuộn dây)?
A Tính chất giúp làm ổn định sự biến thiên của dòng điện
B Tác động hỗ cảm
C Tính chất khuếch đại
D Tính chất của nam châm điện
5. Điện áp tăng nhanh ở khoảng 0,7V đối với điốt Si và k
hoảng 0,2V đối với điốt Ge. Điện áp này được gọi là gì?
A Threshold voltage
B Breakdown voltage
C Reverse voltage
D Reference voltage
6. Chu kì điện áp [T] là 2[ms]. Tần số là bao nhiêu?
A 100[Hz] B 300[Hz]
C 500[Hz] D 700[Hz]
R
+
ZD (Si)
(5.7V)
10[V]
7. Điện áp của điện trở (R) trong mạch điện dưới đây là
bao nhiêu?
A 4.3[V]
B 5.7[V]
C 9.3[V]
D 10[V]
9. Cái nào khác với những cái còn lại?
A Số proton B Số neutron
C Số hiệu nguyên tử D Số electron
10. Khi số hiệu nguyên tử đồng (Cu) là 30 thì số electron của lớp N là bao nhiêu?
A Lớp N =2
B Lớp N =4
C Lớp N =8
D Lớp N =16
11. Trong số các loại tụ điện, loại nào dùng ở dải tần
cao và dùng trong mạch chỉnh tần như AM, FM?
A Tụ điện B Tu Mylar
C Tụ gốm D Tụ tantan
12. Chức năng nào của tụ điện được sử dụng trong
mạch filter?
A Nạp điện
B Phóng điện
C Không thông qua dòng điện xoay chiều
D Không thông qua dòng điện một chiều
13. Đâu không phải mục đích sử dụng của condenser?
A Cấu tạo diode và mạch chỉnh lưu
B Sử dụng thời gian sạc cấu thành mạch trì hoãn thời gian
C Cấu hình mạch Filter bằng cấu hình cùng điện trở
D Cấu hình cùng cuộn cảm để cấu thành mạch khuyếch đại
03
14. Yếu tố nào không khải là yếu tố quyết định điện trở của vật liệu ?
Vật chất
Trọng Lượng
Nhiệt độ
Diện tích mặt cắt ngang
2. Đáp án nào sai khi nói về đặc tính của cuộn cảm ?
Đặc tính duy trì ổn định sự biến đổi dòng điện
Đặc tính khuyếch đại
Tác động cảm ứng tương hỗ
Đặc tính của nam châm điện
8. Chọn đáp án đúng khi nói về đặc tính của thiết bị điện có bởi kí hiệu dưới đây ?
Có thể điều khiển dòng điện xả bằng dòng điện cổng
Sau khi cấp dòng điện vào cổng, ngay cả khi dòng điện cổng bị cắt vẫn duy trì trạng thái dẫn
Có đặc tính hiệu ứng điện trường
Khi dòng điện cổng bị ngắt dòng điện cực dương bị ngắt
G
A
K

## Slide 3
Trang 04
[ Điện - điện tử ]
16. Trong số các loại nhiệt điện trở, loại nhiệt điện trở
nào giảm điện trở khi nhiệt độ tăng?
A NTC B PTC
C PPT D CTR
17. Đáp án nào sau đây là kết hợp của Photo Coupler.
A Photo Resistor + Photo Transistor
B Light Emitting Diode + Photo Transistor
C Photo Diode + Photo LED
D Photo Inductor + Photo Transistor
19. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc tính của cặp nhiệt điện ?
A Phản hồi nhanh và tương đối ít lỗi do thời gian
B Nhiệt độ được phát hiện bằng cách sử dụng nhiệt điện
C Độ bền cơ học cao, chống ăn mòn mạnh và an toàn
ngay cả ở nhiệt độ cao
D Hệ số nhiệt độ điện trở lớn có thể đo chính xác cùng nhiệt độ nhỏ
18. Chủng loại nào của TR biểu hiện hình thức dưới đây?
※ 2SDxxx
A NPN tần số cao B PNP tần số thấp
C Loại NPN cho tần số thấp D PNP tần số cao
20. Diode có cấu tạo tiếp nối PN đặc biệt, thể hiện được đặc tính đóng mở tốc độ cao nên nó được sử dụng trong đóng mở mạch cao tần cao. Đó là Diode nào ?
Diode schottky barrier
Diode zener
Diode để chỉnh lưu nguồn điện
Diode pin
15. Điện trở nào sử dụng tại mạch điện Analog thông thường cần thiết cho độ chính xác cao ?
Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
Điện trở xi măng cement
Điện trở màng kim loại (màng vỏ bọc)
Điện trở màng cacbon nhỏ

## Slide 4
[ PLC ]
※ PLC : câu 21 ~ câu 40
21. Menu nào có thể kiểm tra card đang sử dụng ở
chương trình GPPW có hoạt động bình thường hay
không?
A Chẩn đoán PLC B System monitor
C Chẩn đoán Network D Chẩn đoán Ethernet
22. Dưới đây là giải thích về SET/RST. Hãy chọn câu có nội dung đúng.
A Nếu điều kiện nhập của mệnh lệnh SET là OFF thì
xuất cũng sẽ là OFF.
B Nếu điều kiện nhập của mệnh lệnh SET là ON thì khi
xuất chỉ ON trên 1SCAN
C Nếu điều kiện nhập của mệnh lệnh RST là OFF thì khi
xuất chỉ ON trên 1SCAN.
D Sau khi điều kiện nhập của mệnh lệnh SET trở thành
ON thì xuất sẽ duy trì trạng thái ON.
23. Cái nào có tốc độ phản hồi chậm nhất khi ON/OFF
trong số những cái sau?
A Relay B SSR C TR D Photo Coupler
28. Giải thích nào là giải thích sai khi nói về cấu tạo của
PLC?
A Bộ nguồn – Cung cấp nguồn điện đi các bộ phận
B Thiết bị xung quanh – Ghi chép lại các chương trình ở
bộ nhớ trong PLC
C Bộ nhập – Limit sensor, Solenoid Valve
D Bộ xuất – Magnetic Switch, Lamp
29. Khi lập trình PLC Ladder thì điều gì là viết để mô tả về nội dung đặc biệt của Ladder?
A Biên tập comment B Biên tập note
C Parameter D Biên tập statement
30. Cái nào không thể lưu trữ trên Drive “0”?
A File register B Program
C Parameter D Device
31. Chương trình nào được sử dụng khi không cần thiết
phải thực hiện quét mỗi lần?
A Chương trình thực thi ban đầu
B Chương trình thực thi Scan
C Chương trình thực thi tốc độ cao
D Chương trình chu kì cố định
32. Cấu tạo của KIT giống mô tả bên dưới.
① Hãy tìm phạm vi in/out của card trống
A Y90~YCF B YA0~YDF
C YB0~YEF D Y100~Y13F
33. Trong số các thông số PLC, hạng mục nào không thể
được thiết lập để tiếp tục / dừng hoạt động trong trường
hợp có lỗi trong cài đặt PLC RAS?
A Lỗi kết hợp Unit I/O B Lỗi cháy cầu chì
C Lỗi tính toán D Lỗi thẻ đặc biệt
34.Giải thích đúng về Counter?
A Nếu tín hiệu đầu Count được Off sẽ được Reset lại
B Nếu có tín hiệu đầu vào dù có Count Up thì nó cũng
Count.
C Sau khi Count Up, trạng thái tiếp điểm hoặc giá trị hiện
tại không thay đổi cho đến khi lệnh RST được thực hiện.
D Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi Count Up, giá
trị hiện tại của Count sẽ được duy trì..
Unit nguồn điện
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
Q62DA
Q62AD
①
24. Thẻ QX40 đầu vào kĩ thuật số được gắn vào khe cắm Basic PLC. Ý nghĩa số ‘0’ trong thẻ QX40 ?
A. Mode đầu vào C. Điện áp đầu vào
B. Điểm số chiếm hữu D. Mode đặc biệt
25. Điều gì giải thích sai về bản điều khiển PLC ?
Không tiếp điểm ( độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, điều khiển tốc độ cao )
Khó mở rộng hệ thống
Duy trì độ tin cậy cao, dễ bảo trì
Tính năng thu nhỏ
26. Vai trò của việc truyền tín hiệu Bit từ thiết bị bên ngoài đến phần tính toán của CPU là gì ?
A. Unit đầu vào Analog C. Unit đầu ra Digital
Unit đầu vào Digital D. Unit đầu ra Analog
27. Tuổi thọ của Q6BAT battery ở điều kiện dưới đây là bao nhiêu ? (Trường hợp kết nối với Mode CPU và hoạt động liên tục)
A. 7 năm B. 8 năm
C. 9 năm D. 10 năm

## Slide 5
[ PLC ]
35. Mạch điện nào hoạt động giống với mạch điện dưới đây?
A B
C D
36. Điều gì không thể thực hiện trong cài đặt Parameter
PLC?
A Thay đổi ngẫu nhiên số điểm phân bổ vị trí trống
B Cài đặt sử dụng nhiều chương trình hay không
C Cài đặt khu vực chốt thiết bị
D Chèn/thay đổi Comment
37. Phát biểu nào sau đây về PLS là đúng?
A Nếu điều kiện đầu vào là ON, thiết bị được chỉ định sẽ
ON, và trạng thái ON được duy trì ngay cả khi điều kiện
đầu vào là OFF.
B Khi điều kiện đầu vào là ON → OFF, divice chỉ định ON
quét 1 lần.
C Khi điều kiện đầu vào là OFF → ON , divice chỉ định ON
quét 1 lần.
D Khi điều kiện đầu vào là OFF → ON , divice chỉ định ON
38.Câu nào giải thích đúng về Timer?
A Hoạt động ngay cả khi giá trị cài đặt của Timer là “0”.
B Timer gồm 4 step mệnh lệnh. (tiếp điểm của Timer là 2
Step)
C Gía trị cài đặt củaTimer chỉ có thể cài đặt trực tiếp.
D Gía trị cài đặt của Timer là K1~K32768.
39. Nếu ON X0 điều kiện đầu vào giống bên dưới thì nhận
được kết quả đầu ra Y76 . Lệnh gì sẽ được điền vào (A)?
A RST B PLF
C PLS D SET
40. Chuyển đổi hệ nhị phân 0000 0000 1110 1010 sang hệ thập lục phân.
A EA B 167
C 359 D E10
Đầu vào (X0)
Đầu ra (Y76)
X0
M1
T16
Y76
( A )
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
Thời gian cài đặt
(10 s)
SET
M0
RST
M0
X1
X0
M0
X0
X1
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
M0
X0
X1
M0
M0
M0

## Slide 6
[ Khí nén ]
※ Khí nén : câu 41 ~ câu 60
43. Đâu không phải là tính năng của bộ giảm thanh khí nén ?
A Hiệu ứng tiếng ồn lớn
B Không bị biến dạng do shock khí thải hoặc rung động
C Lực cản xả phải lớn và không ảnh hưởng đến chuyển động
D Phải có hình dạng nhỏ gọn để dễ dàng gắn vào van điện từ.
46. Điều gì không phải là đặc tính của van ống?
A Lực vận hành của van nhỏ
B Phù hợp việc ứng dụng áp suất cao và van tự động
C Cấu trúc đơn giản và dễ chế tác độ chính xác cao
D Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh
49. Van điều khiển bằng áp suất ngoài thay cho lò xo điều chỉnh của van giảm áp là gì?
A Van giảm áp tác động trực tiếp
B Van giảm áp pilot bên trong chính xác
C Van giảm áp pilot bên trong
D Van giảm áp pilot bên ngoài
45. Phương pháp làm mát nào áp dụng đối với loại hình kích thước lớn/trung của máy nén piston ?
A Làm mát bằng nước B Đóng băng
C Làm mát bằng không khí D Phương pháp hút
48. Điều gì sai khi nói về nhược điểm của công nghệ khí nén ?
A Không có lực đàn hồi
B Khó kiểm soát độ chính xác
C Hiệu quả kém
D Không thể nhận lực lớn
47. Thiết bị chuyền khí nén có kết cấu tạo lực quay bằng cách biến đổi tốc độ và năng lượng áp suất thành chuyển động quay bằng cách gắn khí nén vào cánh gạt ô tô?
A Motor gear B Motor piston
C Motor tuabin D Motor cánh gạt
44. Điều gì khác khi giải thích về mạch khí nén Meter in, Meter out?
A Khi mặt buồng ngược ở trạng thái tự do ngay lập tức áp suất khí nén tăng lên .
B Áp suất trong buồng chuyển tiếp ở trạng thái chảy tự do nên ngay lập tức giảm xuống áp suất khí quyển.
C Do khả năng nén của không khí nên khó tránh khỏi khởi động nhanh của piston
D Do chênh lệch áp suất giữa buồng tiến và buồng lùi gây ra Piston chuyển động tương đối đều nhờ lực đẩy.
51. Điều gì khác khi giải thích về hoạt động của van điện từ?
A Không dễ hỏng
B Tiếng ồn và lượng phát sinh nhiệt van nhỏ
C Thời gian chuyển đổi của van nhanh
D Tiêu thụ điện thấp
41. Thiết bị khí nén hút chân không nào dựa theo nguyên tắc Ventury?
A Swich áp lực B Ejector
C Pad D Van điện tử
42. Khi vượt quá giá trị cài đặt áp lực không khí bên trong mạch điện van nào dưới đây sẽ duy trì áp lực không khí bên trong khi xả khí ?
A B
C D
50. Nhìn vào kí hiệu van điều khiển hướng bên dưới và chọn tên gọi không đúng?
A Loại chuyển động gián tiếp
B Vận hành thủ công
C Vị trí ban đầu van
D Tín hiệu điện
vận hành thủ công
vị trí khởi tạo van
loại chuyển động gián tiếp
tín hiệu điện
Trang 07

## Slide 7
[ Khí nén ]
59. Chọn phương án đúng về giải thích tính năng nổi bật của rơ le ?
[Ví dụ] Khi nhập công suất tiêu thụ của cuộn rơ le tại tiếp điểm đầu ra dòng điện có thể cấp lên đến vài chục lần
A Tính năng ghi nhớ B Tính năng phân nhánh
C Tính năng khuyếch đại D Tính năng thay đổi
60. Mạch điều khiển khí nén của Van trì hoãn thời gian ON là ký hiệu nào dưới đây ?
A
B
C
D
58. Chọn đáp án biểu hiện không đúng về Point, kí hiệu và cấu trúc bên trong Van điều khiển phương hướng ?
A B
C D
P
R
A
Z
2
1
3
12
2
12
P
A
R
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
Z
P
R
A
Trang 08
52. Thiết bị nào không phải là thiết bị thường
được sử dụng với Ejector ?
A. Công tắc áp lực B. Van điện tử
C. Filter D. Sensor tiếp cận
55. Điều gì sai khi giải thích về kí hiệu dưới đây ?
Là van có công tắc điều khiển bằng tay
Là van mang đặc tính bộ nhớ
Là van hoạt động trực tiếp
Là van điện tử 2 vị trí 5 cửa
54. Đâu không phải là đặc tính của máy nén Screw nén không khí sử dụng nguyên lí thay đổi tối ưu ?
Tiếng ồn tần số thấp và dễ dàng loại bỏ
Không rung và không cần Tank Air lớn
Có thể tạo ra áp suất lớn và khả năng quay tốc độ cao
Bên trong máy nén có ít nhiễu loạn nên không cần bôi trơn
53. Định luật nào trong đó thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau mà vẫn giữ cho áp suất không khí không đổi ?
A. Định luật Pascal B. Định luật Charles-Boyle
C. Định luật Boyle D. Định luật Chales
56. Xem xét về cấu trúc của xi lanh khí nén bộ phận nào sử dụng với mục đích ngăn rò rỉ dầu bên trong và tránh thâm nhập dị vật từ bên ngoài ?
A. Buồng piston B Scrapping ring
C. Vòng làm kín D. Rod cover
57 Chọn đáp án sai về phương thức làm khô của Air Dryer ?
Air Dryer làm mát bằng nước
Air Dryer hấp thụ
Air Dryer Làm mát bằng khí gas
Air Dryer hút ẩm
Notes: 7

## Slide 8
68. Tên gọi điền vào chỗ trống trong cấu tạo Timing Belt dưới đây?
A Hanging body B Bottom canvas
C Cover cao su D Răng cao su
69. Trong bu lông đa ren, bu lông 2 ren sẽ bị lệch khi
mang hiệu số pha là bao nhiêu độ ở trên cùng một mặt
cắt?
A 180 độ B 60 độ
C 90 độ D 120 độ
70. A là gì trong cấu tạo hamonic driver sau đây ?
A Flexspline B Circular spline
C Wave generator D Wormspline
72. Điều gì không đúng khi sử dụng vòng bi (bearing)?
A Vòng bi và môi trường xung quanh phải sạch sẽ.
B Không đeo găng tay
C Chú ý rỉ sét của vòng bi
D Sử dụng dụng cụ phù hợp
[ Linh kiện máy]
A
※ Linh kiện máy: số 61 ~ số 80
61. Câu nào sai khi giải thích về kỹ thuật của máy ?
Dựa vào ngoại lực để tạo thành tổ hợp các vật thể có sự đối kháng nhau.
Các vật sau khi tổ hợp lại với nhau sẽ được vận hành thử nghiệm định sẵn
Là trang bị cho phép sự chuyển động phù hợp với mục đích
Chuyển đổi năng lượng được cung cấp bằng thực hiện công việc hiệu quả
62. Yếu tố phân loại của trục và khoảng cách là ?
Phân loại theo chất liệu vật liệu
Phân loại theo công dụng
Phân loại theo hình dạng
Phân loại theo hình dạng bản vẽ
65. Chọn đáp án không đúng khi giải thích về Bearing số 62 08 C2 P6 ?
Là Bearing tự sắp xếp (self-aligning)
Đường kính trong là 40mm
C2 là kí hiệu Clearance
Mức độ chính xác cấp 6
67. Vật nào dưới đây là đinh ốc (vít) dùng để ghép nối ?
A. Vít vuông B. Vít răng cưa
C. Vít knuckle D. Vít unified
64. Coupling được sử dụng trong trường hợp cắt ngang trục là gì ?
A. Universal coupling B. Coupling Oldham
C. Coupling hình trụ D. Coupling Flange
63. Tên gọi của Ball spline trong hình dưới đây ?
Involute
Serration
Straight-sided spline
Toothed spline
66. Pin nào được sử dụng để gắn kết bản lề và tránh nới lỏng của bu lông và đai ốc ?
A. Pin song song B. Pin taper
C. Pin tách D. Pin spring
71. Trong các chủng loại Gear dưới đây gear nào không thuộc trục song song ?
Rack gear
Internal gear
Worm gear
Helicon gear
Notes: 8

## Slide 9
73. Khi hai hoặc nhiều loại dòng chồng lên nhau ở
cùng một vị trí, thứ tự nào nên được hiển thị trước?
A Đường đồng mức  Đường ẩn  Đường cắt 
Đường trung tâm  Đường trung tâm nặng
B Đường đồng mức  Đường cắt Đường ẩn 
đường trọng tâm  Đường trọng tâm nặng
C Đường đồng mức  Đường cắt  Đường
trọng tâm  Đường ẩn  Đường trọng tâm nặng
D Đường đồng mức  Đường trung tâm 
Đường cắt  Đường ẩn  Đường trung tâm nặng
74. Chọn đáp án sai khi so sánh giữa dầu bôi trơn
và mỡ?
A Mỡ có thể bôi trơn bằng một lượng nhỏ so với
dầu
B Mỡ có thể dễ dàng loại bỏ dị vật so với dầu
C Mỡ có giới hạn tốc độ cao so với dầu
D Mỡ có khả năng bôi trơn lâu hơn so với dầu
75. Đâu không khải là yếu tố của thành phần mỡ?
A Dầu cơ bản
B Dầu cô đặc
C Dầu nhớt
D Chất chống ẩm
76. Bản vẽ kỹ thuật việc vẽ lớn hơn so với vật
thực tế là gì?
A 1:1 B 1:2
C 200:1 D 50:50
77. Câu nào sai khi giải thích về kỹ thuật của máy ?
A Dựa vào ngoại lực để tạo thành tổ hợp các vật
thể có sự đối kháng nhau.
B Là trang bị cho phép sự chuyển động phù hợp
với mục đích
C Các vật sau khi tổ hợp lại với nhau sẽ được vận
hành thử nghiệm định sẵn
D Chuyển đổi năng lượng được cung cấp bằng
thực hiện công việc hiệu quả
[ Linh Kiện máy ]
78. Gía trị đo bằng thước varrier dưới đây là bao nhiêu?
A 16.35mm B 2.35mm
C 0.35mm D 16.5mm
79. Tên gọi linh kiện dưới đây là gì ?
A Khớp nối Muff (Muff Coupling)
B Khớp nối Seller’s (Seller’s Coupling)
C Khớp nối mặt bích (Flange Coupling)
D Khớp nối kẹp (Clamp Coupling)
80. Tên của công cụ dưới đây?
A Chuỗi hình tam giác
B Đục hình tam giác
C Máy tháo ren chèn
D Chốt rút
Notes: 9

## Slide 10
[ Điện- Điện tử]
※ Điện- Điện tử : câu 1 ~ câu 20
1. Đáp án nào không phải đặc tính của Photo Coupler?
A. Tốc độ phản hồi nhanh
B. Đầu vào và đầu ra được cách điện
C. Độ tin cậy cao
D. Dao động mạnh
2. Điều gì không phải đặc tính của Thermistor?
A. Hệ số nhiệt độ của điện trở nhỏ do đó nhiệt độ vi mô và đo lường chính xác
B. Cấu trúc đơn giản cho phép thu nhỏ
C. Vượt trội trong sản xuất đại trà, cho phép cung cấp hàng loạt với giá cả ổn định
D. Không nhạy cảm với áp suất ,từ tính và yếu tố khác
3. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60Hz?
A. 90
B. 120
C. 180
D. 240
4. Đâu không phải là hạng mục cần chú ý khi sử dụng SSR(Solid State Relay) ?
A. Cấm sử dụng tại nơi có chất Gas dễ gây cháy nổ
B. Dù ở trạng thái OFF vẫn có dòng điện rò rỉ rất nhỏ chạy qua phía đầu ra
C. Chú ý về đường dây đầu ra và đầu vào
D. Cần có đối sách cho tỏa nhiệt theo lượng tổn hao điện.
5. Yếu tố nào không khải là yếu tố quyết định điện trở của vật liệu?
A. Không đổi theo loại chất
B. Chiều dài
C. Trọng lượng
D. Diện tích mặt cắt ngang
6. Chọn cái khác trong đáp án sau?
A. Số nơtron
B. Số proton
C. Số hiệu nguyên tử
D. Số eletron
7. Đi ốt Si khoảng 0.7V.Đi ốt Ge khoảng 0.2 V trở lên thì dòng điện tăng nhanh.Điện áp này gọi là gì?
A. Điện ápquy phục B. Điện áp ngưỡng
C. Điện áp ngược hướng D. Điện áp tiêu chuẩn
8. Hình thức cảm biến chiếu ánh sáng vào đối tượng phát hiện và nhận ánh sáng phản xạ từ đối tượng phát hiện là gì?
A. Loại hình thông qua B. Loại phản xạ hồi quy
C. Loại dao động tần số cao D. Loại phản xạ khuyếch tán
9. Diode có cấu tạo tiếp nối PN đặc biệt nó thể hiện được đặc tính đóng mở tốc độ cao nên nó được sử dụng trong đóng mở mạch cao tần cao.Diode?
A. Diode schottky barrier
B. Diode zener
C. Diode PIN
D. Diode để chỉnh lưu nguồn điện
100Ω
+
ZD(Si)
(6.2V)
12[V]
10. Điện áp chạy qua điện trở R trong đoạn mạch dưới đây là bao nhiêu ?
12 [V]
11.3 [V]
0 [V]
6.2 [V]

## Slide 11
[ Điện- Điện tử]
11. Nếu số hiệu nguyên tử của titan là 22 thì số electron trong N của các electron trên mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
A. 0 B 10
C. 12 D. 2
12. Hiện tượng nhiễu giống với hình dưới đây gọi là gì?
A. Giảm điện áp
B. Chattering
C. Sấm sét
D. Bowing
14. Khi điện giật phản ứng sinh lí cơ thể con người nhận sốc mạnh nhưng giá trị dòng điện có thể gây rung thất là bao nhiêu?
A. 5~30mA B. 30~50mA
C. 50~100mA D. Qúa100mA
15. Đáp án nào sai khi giải thích về cấu tạo nguyên tử dưới đây?
A. Hạt nhân nguyên tử: được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron.
B. Khối lượng của một proton và một nơtron là bằng nhau, và hạt bằng 1840 lần electron.
C. Số proton Z = điện tích dương = số hiệu nguyên tử => bằng số electron.
D. Số proton và neutron có thể có một số giá trị
17. Trong số các chức năng của Oscilloscope chức năng nào biểu diễn như hình vẽ?
A. Eliasing
B. Coupling
C. Trigger
D. MEASURE
18. Hiện tượng sinh ra suất điện động khi từ thông đi qua cuộn cảm gọi là gì?
A. Tự cảm
B. Cảm ứng điện từ
C. Suất điện động cảm ứng
D. Định luật Lenz’s
Khái niêm đúng về mối quan hệ giữa V,I,R
A. I giảm khi R tăng
B. V tăng khi R giảm
C. I giảm khi R giảm
D. V tăng khi I giảm
20. Trường hợp nào sau đây không phải là đoạn mạch sử dụng chức năng của tụ điện ?
A. Mạch điện Smoothing
B. Mạch điện Kirchhoff
C. Mạch điện Timer
D. Mạch điện Filter
16. Tần số hình sin dưới đây là bao nhiêu ?
200 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
CH1 2.00V
M 500μs
13. Đáp án khác về số lượng eletron trên quỹ đạo theo nguyên lí Pauli ?
Lớp K=2
Lớp L=8
Lớp M=17
Lớp N=32

## Slide 12
[ PLC ]
※ PLC: câu 21 ~ câu 40
21. Hãy đổi F14 hệ 16 thành hệ nhị phân .
A.1110 0001 0100 B. 1010 1001 0110
C.1111 0001 0100 D. 1111 1110 1011
22. Khi viết PLC Ladder cần soạn cái gì để giải thích device ?
A. Chỉnh sửa coment
B. Chỉnh sửa note
C. Chỉnh sửa báo cáo
D. Parameter
23. Khi lệnh MC OFF giải thích nào đúng về kết quả liên kết giữa MCR và MC?
A. Duy trì giá trị hiện tại của TIMER 100ms,10ms
B. Gía trị COUNT tích lũy TIMER xóa về “0”
C. Mệnh lệnh OUT duy trì tại trạng thái đó
D. Mệnh lệnh SET, RST, SFT duy trì tại trạng thái đó
25. Những đại lượng vật lí thay đổi tiên tục như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp lực, lưu lượng, tốc độ được gọi là gì ?
A. Giá trị digital B. Giá trị Analog
C. Giá trị digital/analog D. Giá trị analog/ digital
26. Chọn nút có thể khởi tạo được Data đã được lưu trong latch (1) Parameter → Device ?
A. Reset B. L.CLR
C. Dip Switch D. Stop Switch
27. Điều gì đúng khi giải thích về đầu ra DEVICE "Y"?
A. Nó là DEVICE lưu trữ/xuất DATA truyền
kết quả tính toán đến thiết bị đầu ra được kết
nối với UNIT đầu ra PLC
B. Lưu trữ kết quả được tạo trong quá trình
hoạt động của chương trình Main tại vùng đầu
ra.
C. Y không có khả năng sử dụng bởi tiếp điểm tại PROGRAM
D. Khi sử dụng bằng Relay M bên trong thì Y có tính năng duy trì sự mất điện
28. Unit điều khiển vận hành tăng giảm tốc, duy trì tốc độ của motor là gì ?
A. Unit quyết định vị trí B. Count Unit tốc độ cao
C. Unit chuyển đổi AD D. Unit chuyển đổi DA
※Nhìn mạch điện dưới đây và trả lời câu hỏi
29. X1 mà ON thì giá trị hiện tại của Count trước khi RST Count là bao nhiêu?
A. K4 B. K5 C. K6 D. K7
X0
Y40
C0
X0
( Y40 )
X1
X1
C0
RST
C0
30. Dữ liệu nào không phải Word Device?
A. D B. T C. R D. S
24. Điều gì giải thích sai về COUNT ?
COUNT sẽ đếm khi tín hiệu đầu vào được ON
Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi COUNT UP, giá trị hiện tại sẽ thay đổi thành 0
Sau khi COUNT UP, trạng thái tiếp điểm hoặc giá trị hiện tại không thay đổi cho đến khi lệnh RST được thực thi
Dù có COUNT UP khi có tín hiệu đầu vào sẽ COUNT

## Slide 13
[ PLC ]
31. Đâu không phải là tín hiệu đầu vào Analog ?
A. Số lần quay motor B. Nhiệt độ
C. Lưu lượng D. Điện áp
32. Vấn đề nào không thể thực hiện trong việc cài đặt PLC Parameter?
A. Test Device
B. Cài đặt nhiều chương trình
C. Thay đổi điểm Device(DEV.Point)
D. Thiết lập sử dụng tệp đăng kí
33. Nhập tại A là lệnh gì nếu X0 điều kiện đầu vào ON để nhận kết quả đầu ra là Y76?
A. RST B. FLC C. PLS D. PLF
Nhập (X0)
Xuất (Y76)
X0
M1
T16
Y76
( A )
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
Thời gian thiết lập
(10s)
34. Chọn câu sai khi giải thích về bảng điều khiển PLC?
A. Không tiếp điểm (độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, điều khiển tốc độ cao)
B. Khó có thể mở rộng system
C. Dễ dàng sửa chữa, bảo trì độ tin cậy cao
D. Có tính năng thu nhỏ
35. Thẻ QX40 đầu vào kĩ thuật số được lắp vào khe cắm basic PLC ."0“ Có ý nghĩa gì trong QX40 ?
A. Số lượng sở hữu B. Điện áp đầu vào
C. Module đầu vào D. Module đặc biệt
36. Cái nào sau đây là relay bên trong dùng cho Data Link?
A. Z B. M C. B D. W
* Từ cấu thành của bộ KIT dưới đây .Hãy trả lời các câu hỏi.
37. Address cuối cùng tại dấu chấm hỏi ( ? ) trog cấu tạo của PLC trên ?
A. 14F B. 13F C. 12F D. 10F
UNIT nguồn điện
CPU
QX42
QX41
QY42
QY42
Slot
trống
Q64
AD
QX42
( ? )
38. Chọn đáp án đúng với điều kiện dưới đây.
Chuyển đổi số thập lục phân A37 thành BCD (số thập phân được mã hóa nhị phân).
Ví dụ) [BCD HA37 D0]
A. 0011 0100 0011 1010 B. 0000 1001 0011 0111
C. 0010 0110 0001 0101 D. 0001 1100 0110 0110
39. Nơi đặt thời gian quét tối đa. Nếu thời gian quét Run muộn hơn thời gian này, thì sẽ xảy ra Lỗi PLC.Tính năng
này gọi là gì?
A. Quét liên tục B Tính năng tự chuẩn đoán
C. Watchdog Timer D System monitoring
40. Tuổi thọ của Q6BAT battery ở điều kiện dưới đây là bao nhiêu? (Trường hợp kết nối với Mode CPU và hoạt động liên tục)
A. 7 năm B. 8 năm
C. 9 năm D. 10 năm

## Slide 14
[ Khí nén ]
※ Khí nén : câu 41 ~ câu 60
41. Chọn đáp án sai về phương thức làm khô của Air Dryer ?
A. Air Dryer làm mát bằng nước
B. Air Dryer hấp thụ
C. Air Dryer loại làm mát
D. Air Dryer hút ẩm
42. Định luật nào trong đó thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau mà vẫn giữ cho áp suất không khí không đổi?
A. Định luật Pascal B. Định luật Charles-Boyle
C. Định luật Chales D. Định luật Boyle
43. Xi lanh nào có ưu điểm là giảm thiểu diện tích lắp đặt và có đặc tính dừng trung gian vì giá trị lực đẩy tiến lên/lùi như nhau?
A. B.
C. D.
46. Chọn đáp án biểu hiện không đúng về Point, kí hiệu và cấu trúc bên trong Van điều khiển phương hướng ?
A. B.
C. D.
P
R
A
Z
2
1
3
12
2
12
P
A
R
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
Z
P
R
A
44. Dưới đây đâu là Van Double Check được sử dụng khi hoạt động độc lập trên hai vị trí điều khiển ?
A. B.
C. D.
45. Chọn ra cái khác về loại phương thức hoạt động của Van thay đổi hướng ?
A. B.
C. D.
47. Khi vượt quá giá trị cài đặt áp lực không khí bên trong mạch điện van nào dưới đây sẽ duy trì áp lực không khí bên trong khi xả khí ?
A. B.
C. D.
48. Thiết bị chuyền khí nén có kết cấu tạo lực quay bằng cách biến đổi tốc độ và năng lượng áp suất thành chuyển động quay bằng cách gắn khí nén vào cánh gạt ô tô ?
A. Motor gear B. Motor piston
C. Motor tuabin D. Motor cánh gạt

## Slide 15
[ Khí nén ]
49. Điều gì không phải là loại hình dòng chảy tại vị trí trung lập của Van 5/3 Way?
A. Loại all port block B. Loại tiếp xúc PAB
C. Loại tiếp xúc ABT D. Loại tiếp xúc ABR
50. Van nào điều chỉnh lò xo bằng tay,mở van-> không khí đi vào 1 lần, tác động lên áp suất khi đối ứng với lực lò xo điều chỉnh ở diaphragm và kiểm soát một phần đường đi của chất lỏng nhằm duy trì cân bằng giữa lực lò xo điều chỉnh và áp suất khí lần 2 ?
A Van giảm áp tác động trực tiếp B Van relief
C. Van tuần tự D. Van xả nhanh
51. Chọn đáp án không phải là đơn vị của áp lực?
A.1013 bar B.760 mmH2g
C.1.033 Kgf/㎠ D. 0.1013 Pa
52. Máy tạo chân không khí nén nào không
thích hợp để sử dụng với Ejector ??
A. Công tắc áp lực B. Van điện tử
C. Fiter D.Sensor tiếp cận
53. Điều gì sai khi nói về nhược điểm của công nghệ khí nén ?
A. Không có lực đàn hồi
B. Khó kiểm soát độ chính xác
C. Hiệu quả kém
D. Không thể nhận lực lớn
54. Điều gì không phải là đặc tính của van ống ?
A Lực vận hành của van nhỏ
B Phù hợp việc ứng dụng áp suất cao và van tự động
C Cấu trúc đơn giản và dễ chế tác độ chính xác cao
D Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh
55. Xem xét về cấu trúc của xi lanh khí nén bộ phận nào sử dụng với mục đích ngăn rò rỉ dầu bên trong và tránh thâm nhập dị vật từ bên ngoài?
A. Buồng piston B. Rod cover
C. Vòng làm kín D. Scrapping ring
56. Đơn vị của áp suất 1,03kgf / ㎠ bằng 1,01 Bar. Nếu khi chuyển đổi sang Pascal (Pa), đơn vị đúng là?
A. 0.1MPa B. 1.03Pa
C. 1.03KPa D. 10KPa
57. Đâu không phải là đặc tính của máy nén Screw nén không khí sử dụng nguyên lí thay đổi tối ưu?
A. Tiếng ồn tần số thấp và dễ dàng loại bỏ
B. Có thể tạo ra áp suất lớn và khả năng quay tốc độ cao
C. Không rung và không cần Tank
D. Bên trong máy nén có ít nhiễu loạn nên
không cần bôi trơn.
58. Van nào có chức năng cho khí nén đi qua ở một vị trí điều khiển và ngắt nó ở vị trí điều khiển khác ?
A Van 3 point 2 vị trí B Van chặn
C Van hai áp suất D Van 2 point hai vị trí
59. Đâu không phải là hình thức của công tắc quang điện?
A Loại cảm ứng B Loại thông qua
C Loại gương phản xạ D Loại phản xạ trực tiếp
60. Thiết bị khí nén hút chân không nào dựa theo nguyên tắc Ventury?
A. Swich áp lực B. Ejector
C. Pad D. Van điện tử

## Slide 16
[ Máy]
※ máy : câu 61 ~ câu 80
62. Trục được hỗ trợ bởi Bearing thì phần trục được hỗ trợ gọi là gì ?
A. Spindle B. Flexible
C. Journal D. Retainer
63. Trong phương pháp tổ hợp của Angular ball Bearing tổ hợp nào sử dụng trong trường hợp trọng tải lớn theo hướng dọc trục ?
A. Loại hình DB
B. Loại hình DF
C. Loại hình DH
D. Loại hình DT
65. Nhìn vào kí hiệu ốc vít theo “L2N M30 × 3 – 3 ” khoảng cách 1 Lead là?
A. 9mm
B. 6mm
C. 60mm
D. 30mm
67. Đâu không phải ưu điểm của máy giảm tốc Gear hành tinh ?
A Size nhỏ và nhẹ
B Chắc chắn và tuổi thọ cao
C Hiệu suất truyền tải Energy cao
D 3 phần nằm trên một trục
68. Trong 4 thành phần Timing Belt mô tả sau nói lên điều gì ?
“Bảo vệ các sợi gia cường và tránh mài mòn do ma sát của khởi động mặt sau ”
A Răng cao su B Vải bạt mặt dưới
C Cover cao su D Power cao su
69. Trong hình thức luân chuyển Ball của Ball Screw loại Nut phù hợp nhất để truyền với tốc độ cao ?
A Phương thức Pipe return
B Phương thức làm lệch hướng
C Phương thức áp suất tĩnh
D Phương thức Cap End
70 .Flange đường kính nhỏ trong loại hình dán Flange của Linear Bush ?
A B
C D
71. Chọn phương án sai khi nói về đặc tính Timing Belt ?
Động cơ chính xác không có Slip
Tiếng ồn thấp
Dung lượng phụ tải lớn
Yêu cầu lực căng ban đầu cao
64. Yếu tố phân loại của trục và khoảng cách là ?
Phân loại theo chất liệu vật liệu
Phân loại theo công dụng
Phân loại theo hình dạng
Phân loại theo hình dạng bản vẽ
66.Đâu không phải là đặc tính Ball Screw ?
Khả năng chống lăn cao
Có thể giảm thiểu backlash
Hiệu quả cao do chuyển động bằng ma sát lăn
Tuổi thọ cao hơn so với ma sát trượt
61.Câu nào sai khi nói về đặc tính LM Guide ?
Xuất hiện hiện tượng stick slip ( trượt thanh) mà không bị mất chuyển động roast
Có thể tạo ra độ cứng cao bằng cách đặt tải trước
Khả năng duy trì trong thời gian dài
Hệ số ma sát thấp sẽ tiết kiệm chi phí vận hành máy

## Slide 17
[ Máy]
75. Góc tiếp xúc của các Ball loại hình HSR tiêu chuẩn quốc tế LM Guide là bao nhiêu?
A 45° B 35° C 25° D 15°
77. Chọn phương án sai khi nói về đặc tính Timing Belt?
A Động cơ chính xác không có Slip
B Yêu cầu lực căng ban đầu cao
C Dung lượng phụ tải lớn
D Tiếng ồn thấp
79. Tên của công cụ dưới đây?
A Legal Snap Pllier B Hand stripper
C Inserting tool D Pipe Cuter Set
80. Giá trị đo của thước cặp vernier được biểu
thị bằng dấu ▼ trong hình là bao nhiêu?
A 30.30 ㎜
B 31.30 ㎜
C 30.05 ㎜
D 31.05 ㎜
▼
▼
72. Tên gọi (1) hình bên dưới là gì ?
A Thread
B Mountain peak
C Peach
D Lead
73. Một bánh răng biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng nó ăn khớp với bánh răng cưa, ngược lại có thể biến chuyển động thẳng thành chuyển động quay .Đó là loại bánh răng gì?
A Rack gear
B Double helical gear
C Worm
D Spiral bevel gear
( 1 )
74. Chọn đáp án đúng về đặc tính của Ball Spline ?
Không thể sử dụng trong trường hợp đang Moment
Không có khả năng truyền tải mô-men xoắn
Không thể sử dụng trong trường hợp trọng tải Overhang
Là cấu trúc có thể tải trước
76. Đâu không phải là yếu tố trong 3 thành
phần Grease (mỡ bôi trơn) ?
Chất cô đặc
Chất phụ gia
Chất chống rỉ sét
Dầu gốc
78. Phương thức nào Ball Screw nhỏ gọn hơn Double Nut Type, không sử dụng Spacer, thay đổi Home Pitch của Nut rồi cung cấp Pre-load ?
Phương thức Double nut
Phương thức Deflector
Phương thức Offset
Phương thức áp suất tĩnh