## Slide 1
1Bộ phận : ID : Tên :
점 수
Máy
5. Hãy chọn đáp án đúng với giải thích về Coupling?
“ Chủ yếu sử dụng đường kính trục dưới 200mm.”
① Seller Coupling ② Clamp coupling
③ Gear Coupling ④ Flange coupling
8. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của gear?
① Truyền lực hoặc xoay chắc chắn.
② Cấu trúc khá đơn giản
③ Tuổi thọ cao
④ Truyền tải bằng chi phí vận hành chính xác
9. Dưới đây là nội dung giải thích về cái gì?
‘là thiết bị thay đổi tốc độ sử dụng Gear, có thể nhận được lực lớn đồng thời giảm được số lần quay của phần động cơ thành số lần quay mong muốn
① Gear ② Bộ giảm tốc ③ Belt ④ Chain
3. Key được gọi là key chìm, được gia công ở cả trục và Bose,
có mặt cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật gọi là ?
① Key ma sát (saddle key) ② Key thường ( Sunk key)
③ Key phẳng (Flat key) ④ key trơn
16. Chọn đáp án không phải là thiết bị đo?
① Vernier calipers ② Micrometer
③ Gap Gauge ④ Thước cặp đo chiều cao ( Height gauge)
7. Kích thước của tờ A3 trong khổ giấy A là bao nhiêu?
① 210 * 297 ② 841 * 1189
③ 420 * 594 ④ 297 * 420
6.Cái nào không liên quan đến đối sách chống long của đinh ốc?
① Vòng đệm vênh(Spring washer) ② Power lock
③ Vòng đệm răng ④ Lock nut
13. Tên gọi của bánh răng cho trục so le có hình dạng như sau?
① Helical Gear
② Double Helical Gear
③ Worm gear
④ Rack Gear
4. Tên gọi của đai ốc được biểu thị là L2N M30 × 3 – 1
Vậy khoảng cách một vòng xoáy là bao nhiêu?
① 3 mm ② 4 mm ③ 2mm ④ 6mm
17. Nếu chia một vạch của thước chính quả Vernier Calipers ra 50 lần thì được bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
2. Chọn đáp án không phải là phân loại hình dạng của trục ?
① Trục tuyến tính (Liner)
② Trục truyền động (Transmission)
③ Trục Crack (Crank)
④ Trục dẻo ( Flexible )
12. Phụ tùng nào sau đây giúp Ball không bị rơi ra ngay cả khi
tháo bỏ LM Block?
① Base Plate ② End Plate
③ Side Seal ④ Inner Seal
1. Đâu không phải đặc trưng của máy giảm tốc?
① Loại nhỏ có khả năng truyền tải lớn
② Không bị trơn trượt nên tỷ lệ giảm tốc ổn định.
③ Tỷ lệ gia tốc và giảm tốc lựa chọn trong phạm vi rộng
④ Bền.
15. Gear có nhiều răng gọi là Gear, gear có số răng ít gọi là gì?
① Gear Motor ② Gear dẫn động
③ Rack Gear ④ Pinion
10.Tên của A trong hình dưới đây?
① Accelerator (phần gia tốc)
② Wave Generator (Phần Input)
③ Circular Spline (Phần truyền động)
④ Flexspline (phần giảm tốc)
11. Chọn đáp án không phải là 5 yếu tố cơ bản quản lí bôi trơn?
① Dầu phù hợp ② Khu vực phù hợp
③ Lượng phù hợp ④ Nhiệt độ phù hợp
14.Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Screw theo phương thức tải trọng đặt trước ( Preloaded)?
① Double Nut Type
② Deflectors Type
③ Offset Preload Type)
④ Static Pressure Preload Type ( Loại tải trước áp suất tĩnh)
18. Tên gọi của công cụ sau là ?
① Thước đo level ② Gap Gauge
③ Thickness gauge ④ Counterbore
20. Trường hợp 2 trục giao nhau thì sử dụng Gear gì?
① Straight Bevel Gear ② Spur Gear
③ Worm Gear ④ Screw Gear
19. Giá trị đo của thước kẹp đo độ cao ( height Gauge) là
① 70.48 ㎜
② 46.48 ㎜
③ 70.44 ㎜
④ 46.44 ㎜

## Slide 2
1Bộ phận : ID : Tên :
점 수
번호 | 정답
1 | 3
2 | 2
3 | 2
4 | 4
5 | 2
6 | 2
7 | 4
8 | 4
9 | 2
10 | 4
번호 | 정답
11 | 4
12 | 1
13 | 3
14 | 2
15 | 4
16 | 3
17 | 2
18 | 3
19 | 2
20 | 1
Máy

## Slide 3
2Bộ phận : ID : Tên :
점 수
3. Chọn đáp án không phải là phân loại hình dạng của trục ?
① Trục tuyến tính (Liner) ② Trục Crack (Crank)
③ Trục truyền động (Transmission) ④ Trục dẻo ( Flexible )
5. Hãy chọn đáp án đúng với giải thích về Coupling?
“ Chủ yếu sử dụng đường kính trục dưới 200mm.”
① Seller Coupling ② Gear Coupling
③ Clamp coupling ④ Flange coupling
1. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của gear?
① Truyền lực hoặc xoay chắc chắn.
② Cấu trúc khá đơn giản
③ Tuổi thọ cao
④ Truyền tải bằng chi phí vận hành chính xác
9. Dưới đây là nội dung giải thích về cái gì?
‘là thiết bị thay đổi tốc độ sử dụng Gear, có thể nhận được lực lớn đồng thời giảm được số lần quay của phần động cơ thành số lần quay mong muốn
① Gear ② Bộ giảm tốc ③ Belt ④ Chain
2. Key được gọi là key chìm, được gia công ở cả trục và Bose,
có mặt cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật gọi là ?
① Key ma sát (saddle key) ② Key trơn
③ Key phẳng (Flat key) ④ Key thường ( Sunk key)
14.Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Screw theo phương thức tải trọng đặt trước ( Preloaded)?
① Deflectors Type
② Double Nut Type
③ Offset Preload Type)
④ Static Pressure Preload Type ( Loại tải trước áp suất tĩnh)
16. Chọn đáp án không phải là thiết bị đo?
① Gap Gauge ② Micrometer
③ Vrnier calipers ④ Thước cặp đo chiều cao ( Height gauge)
6.Cái nào không liên quan đến đối sách chống long của đinh ốc?
① Vòng đệm vênh(Spring washer) ② Power lock
③ Vòng đệm răng ④ Lock nut
13. Tên gọi của bánh răng cho trục so le có hình dạng như sau?
① Helical Gear
② Double Helical Gear
③ Rack Gear
④ Worm gear
17. Nếu chia một vạch của thước chính quả Vernier Calipers ra 20 lần thì được bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
7. Biểu hiện đúng về Size theo đơn vị là?
① ㎚ < ㎜ < ㎝ < m < dm
② ㎚ < ㎜ < ㎝ < m < ㎛
③ ㎚ < ㎛ < ㎝ < ㎜ < Å
④ ㎛ < ㎜ < ㎝ < dm < m
4. Phụ tùng nào sau đây giúp Ball không bị rơi ra ngay cả khi
tháo bỏ LM Block?
① Base Plate ② End Plate
③ Side Seal ④ Inner Seal
12. Tên gọi của đai ốc được biểu thị là L1N M30 × 3 – 2
Vậy khoảng cách một vòng xoáy là bao nhiêu?
① 3 mm ② 4 mm ③ 2mm ④ 6mm
8. Đâu không phải đặc trưng của máy giảm tốc?
① Loại nhỏ có khả năng truyền tải lớn
② Không bị trơn trượt nên tỷ lệ giảm tốc ổn định.
③ Tỷ lệ gia tốc và giảm tốc lựa chọn trong phạm vi rộng
④ Bền.
15. Gear có nhiều răng gọi là Gear, gear có số răng ít gọi là gì?
① Pinion ② Gear dẫn động
③ Rack Gear ④ Gear Motor
10. Giá trị đo của thước kẹp đo độ cao ( height Gauge) là
① 70.48 ㎜
② 46.44 ㎜
③ 70.44 ㎜
④ 46.48 ㎜
11. Chọn đáp án không phải là 5 yếu tố cơ bản quản lí bôi trơn?
① Dầu phù hợp ② Khu vực phù hợp
③ Lượng phù hợp ④ Nhiệt độ phù hợp
18. Tên gọi của công cụ trong ảnh dưới đây là gì?
① Dũa tam giác ② Lưỡi đục tam giác
③ Tháo Coil ④ Nhổ Pin
19. Đây là ảnh Harmonic Driver, tên gọi của A là gì?
① Wave Generator (phần đầu vào)
② Flex spline (phần giảm tốc)
③ Circular Spline(phần khởi động)
④ Flex spline (phần gia tốc)
20. Trường hợp 2 trục giao nhau thì sử dụng Gear gì?
① Straight Bevel Gear ② Spur Gear
③ Worm Gear ④ Screw Gear
Máy

## Slide 4
2Bộ phận : ID : Tên :
점 수
번호 | 정답
1 | 4
2 | 4
3 | 3
4 | 1
5 | 3
6 | 2
7 | 4
8 | 3
9 | 2
10 | 4
번호 | 정답
11 | 4
12 | 1
13 | 4
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 4
18 | 3
19 | 2
20 | 1
Máy

## Slide 5
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
1. Chọn đáp án không đúng với giải thích về cơ khí ?
① Nhận cung cấp năng lượng để làm việc có hiệu quả.
② Thành phần của nó vận động giới hạn.
③ Được gọi là động học cơ học.
④ Được cấu trúc bởi tổ hợp các thành phần không bị biến dạng dù có tác động từ ngoại lực bên ngoài
2. Trục có chiều dài ngắn hơn so với đường kính là trục?
① Trục tuyến tính ② Trục góc ③ trục chính ④ trục vòng rỗng
3. Chọn đáp án không phải là phân loại hình dạng của trục ?
① Trục tuyến tính (Liner)
② Trục Crack (Crank)
③ Trục truyền động (Transmission)
④ Trục dẻo ( Flexible )
4. Dưới đây là nội dung nói về cái gì?
- Chênh lệch kích thước khi lắp vào khi lỗ nhỏ và trục lớn
① khe hở
② clearance
③ can thiệp
④ Lắp vừa cưỡng chế
5. Hãy chọn đáp án đúng với giải thích về Coupling?
“ Chủ yếu sử dụng đường kính trục dưới 200mm.”
① Seller Coupling ② Clamp coupling
③ Gear Coupling ④ flange coupling
6. Chọn loại bearing có phạm vi sử dụng lớn, là hình thức tiêu biểu nhất trong số các Rolling Bearing, có bán kính đường cong home của quỹ đạo của vòng trong và vòng ngoài lớn hơn bán kính của Ball truyền động một chút?
① Ball Bearing home sâu ② ổ bi đỡ chặn ( angular brearing)
③ Ổ bi chặn ( thrust bearing) ④ Vòng bi góc tự canh
7. Có một loại ốc gọi là “M6*1” .
Sau khi gắn đai ốc vào trục và cho xoay vòng, thì đai ốc sẽ di chuyển được mấy mm?
① 0.5mm
② 1mm
③ 3mm
④ 6mm
8. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của gear?
① Truyền lực hoặc xoay chắc chắn.
② Cấu trúc khác đơn giản
③ Tuổi thọ cao
④ Truyền tải bằng chi phí vận hành chính xác
9. Dưới đây là nội dung giải thích về cái gì?
‘là thiết bị thay đổi tốc độ sử dụng Gear, có thể nhận được lực lớn đồng thời giảm được số lần quay của phần động cơ thành số lần quay mong muốn
① Gear ② Bộ giảm tốc ③ Belt ④ Chain
10.Tên của A trong hình dưới đây?
① Flexspline (phần giảm tốc)
② Wave Generator (Phần Input)
③ Circular Spline (Phần truyền động)
④ accelerator (phần gia tốc)
11. Chọn đáp án không phải là mục đích sử dụng của bộ giảm tốc đa bánh răng?
① Được sản xuxuaaschinsh cho các bộ giảm tốc lớn, và đang được sử dụng nhiều
② Output của Motor đang được sử dụng nhiều trong ứng dụng công suất tương đối thấp
③ là phương pháp giảm tốc được áp dụng trong trường hợp trục dẫn động và trục truyền động là một đường thẳng hoặc song song.
④ Như motor gear dùng để vận chuyển
12. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của V Belt?
① Có thể lắp đặt được ở cả những nơi hẹp, vận hành yên tĩnh và ít shock
② Hiệu suất truyền động khoảng 96~99%, lực kéo nhỏ nên tải trọng lên bearing nhỏ.
③ Có thể sử dụng ở cả pully có đường kính tương đối nhỏ.
④ Hầu như không có trơn trợt và thay đổi tốc độ.
13. Chọn loại răng của Timing Belt mà mang lại thành công hiệu quả backlash tối thiểu, giảm tiếng ồn, độ tin cậy cao và tuổi thọ dài?
① ②
③ ④
14. Chọn đáp án không được sử dụng như một vật liệu chịu bền kéo của Timing Belt ?
① PTFE ② Loại SUS ③ Glass Fiber Cord ④ Kevlar
15. Giải thích nào sau đây không đúng với LM Guide?
① Hệ số ma sát là 0.002~0.005 nên giảm chi phí vận hành máy
② Do Home của ball được gia công bán kính bằng với home của Bearing ball nên có thể tạo tải trước ( preload) .
③ Không bị dính vị trượt, hầu như không bị chạy không tải.
④ Có thể thiết kế Compact bằng cách thay thế bush linear
16. Tên gọi của phần A ở hình sau là gì ?
① C cap
② Ống ngoài
③ End Plate
④ Plate đỡ
A
17. Type nào tạo sao tải trọng định mức giống nhau cho cả 4 hướng trong cấu trúc của LM Guide?
① HSR ② SR ③ SRG ④ SRW
Máy

## Slide 6
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
18. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của bôi trơn dầu?
① Phù hợp với sử dụng nhiệt độ thấp hoặc tốc độ thấp hơn là bôi trơn bằng mỡ.
② Bôi trơn bằng dầu là thích hợp trong trường hợp cần thoát nhiệt ra bên ngoài.
③ Cần phải sử dụng dầu có độ nhớt thấp đúng với tốc độ quay.
④ Cần phải sử dụng dầu bôi trơn có độ lớn cao tùy theo tải trọng.
20. Chọn đáp án biểu thị đúng thứ tự ưu tiên của dây ?
① Dây bên ngoài  dây ẩn dây cắt  dây tâm  dây tâm trọng lượng
② Dây bên ngoài  dây cắt  dây ẩn  dây tâm  무게중심선
③ Dây bên ngoài  dây ẩn  dây tâm  dây cắt  dây tâm trọng lượng
④ dây ẩn  Dây bên ngoài  dây cắt  dây tâm  dây tâm trọng lượng
19. Chọn đáp án không đúng với mục đích của việc bôi trơn?
① Giảm ma sát và mài mòn ② xả nhiệt ma sát
③ Tăng tuổi thọ của Bearing ④ ngăn phân tán
Máy

## Slide 7
번호 | 정답
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
5 | 2
6 | 1
7 | 1
8 | 4
9 | 2
10 | 1
번호 | 정답
11 | 1
12 | 4
13 | 4
14 | 1
15 | 4
16 | 4
17 | 1
18 | 1
19 | 4
20 | 1
Máy

## Slide 8
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Chọn đáp án không phải là giải thích về cơ khí?
① Được gọi là bộ môn nghiên cứu về chuyển động bất thường của máy móc.
② Được gọi là chuyển động học của máy móc.
③ Gọi thành phần máy móc là các thành phần cơ khí.
④ Nhận cung cấp năng lượng là làm công việc có hiệu quả.
2. Chọn đáp án không phải phân loại theo hình dạng mặt cắt ?
① Trục tuyến tính ② Trục vòng trung tâm
③ Trục vòng rỗng ④ Trục góc
3.Loại Bearing ở hình sau là?
① Bearing home ball sâu
② Vòng bi cầu tiếng xúc góc ( Angular balll bearing
③ Vòng vi chặn (Thrust ball bearing
④ Vòng bi cầu rãnh sâu ( Deep Groove ball bearing
4. Chọn đáp án không phải là flexible Coupling?
① Loại Gear ② muff coupling
③ Loại Chain ④ Coupling cao su
5. tên của ‘a’ dưới đây có ý nghĩa gì ? ( )
① Hướng quấn của ren
② Số hàng ren
③ Cấp của ốc
④ Tên gọi của ốc
(a)
6. Chọn đáp án không phải là yếu tốc chống lỏng ốc?
① Sử dụng Spring washer.
② Sử dụng washer hãm có răng.
③ Sử dụng Lock Nut.
④ Sử dụng washer bảo hiểm ( tongue washer) .
7. Chọn giải thích đúng về Gear dưới đây?
“ Là Gear có hai trục tâm của helical gear không song song với nhau và không giao nhau”
① Rack gear ② Gear phẳng ③ gear trong ④ gear ốc
8. Hình dưới đây là loại gear nào?
① Spiral bevel gear
② Zero bevel gear
③ Right Angle Bevel Gears
④ Crown Bevel Gear
9. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của Timing Belt?
① KHông cần thiết bị cấp dầu.
② Là cấu trúc được tối thiểu hóa của BACK-LASH và độ giãn thấp
③ Có thể giảm tối đa không gian lắp đạt
④ Cần có lực căng ban đầu cao.
10. Chọn đáp án không phải là đặc tính Bushing Linear?
① Được xử lí nhiều hình cầu, ball tiếp xúc điểm lên trục nên hệ số ma sát thấp.
② Do ball tiếp xúc điểm nên tải trọng cho phép nhỏ, được sử dụng trong các cấu trúc vaanh chuyển trọng lượng nhẹ.
③ Giá trị cho phép của khe hở đường kính nhỏ, yêu cầu mức độ lắp ráp nghiêm ngặt.
④ Bền với shock khi di chuyển, tính phù hợp với vận chuyển tốc độ cao tốt
11. Dưới đây là giải nghĩa về một thuật ngữ thể hiện đặc tính của LM Block. Hãy chọn đáp án đúng điền vào ( )?
Tải trọng bên trong được cho trước vào phần truyền động với mục đích để nâng cao tính mạnh cho LM Block và loại bỏ khe hở được gọi là ( ).
① Bố tròn ② tính mạnh ③ Backlash ④ Preloaded
12. “A” ở hình dưới đây gọi là gì?
① Phần kết nối
② Phần KEY
③ Phần SPRING
④ Phần chốt
A
13.Chọn đáp án không phải là đặc điểm của bôi trơn dầu?
① Phù hợp với sử dụng nhiệt độ thấp hoặc tốc độ thấp hơn là bôi trơn bằng mỡ.
② Bôi trơn bằng dầu là thích hợp trong trường hợp cần thoát nhiệt ra bên ngoài.
③ Cần phải sử dụng dầu có độ nhớt thấp đúng với tốc độ quay.
④ Cần phải sử dụng dầu bôi trơn có độ lớn cao tùy theo tải trọng.
14. Nếu chia một vạch của thước chính quả Vernier Calipers ra 50 lần thì được bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
15. Chọn hình có ác sử dụng Hammer( búa) đúng?
① ②
③ ④
Máy

## Slide 9
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
16. Chọn đáp án biểu thị phần xử lí bề mặt của vật thể?
①
②
③
④
17. Nếu chia một vạch của thước chính quả Vernier Calipers ra 50 lần thì được bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
19. Chọn đáp án không phải là một loại quy cách?
① Quy cách trong công ty ② Quy cách nhà nước
③ Quy cách xã hội ④ Quy cách quốc tế
20. Dưới đây là hình của BALL SCREW.
Tấm nhấn pipe cố đính return pipe và return pipe, là một yếu tố làm BALL xoay linh hoạt hơn là số mấy?
① 2,1 ② 1, 4
③ 2,5 ④ 2,6
1
3
4
5
6
2
7
8
18. Chọn đáp án không phải là điều kiện mà chất bôi trơn phải có?
① cường độ màng dầu phải mạnh ② Khả năng chống mòn nhỏ
③ Ma sát ít
④ Dù bị thay nhiều lần nhưng chủ đạo không thay đổi lớn
Máy

## Slide 10
번호 | 정답
1 | 4
2 | 1
3 | 2
4 | 2
5 | 3
6 | 4
7 | 4
8 | 1
9 | 4
10 | 4
번호 | 정답
11 | 4
12 | 3
13 | 1
14 | 2
15 | 3
16 | 3
17 | 4
18 | 2
19 | 3
20 | 1
Máy

## Slide 11
소속 : 사번 : 이름 :
1. Tên của Bearing trong hình là?
① Vòng bi cầu tự lựa ( Self-aligning Ball bearing)
② Vòng bi côn (taper roller bearing)
③ Vòng bi chặn hai hướng (Double Thrust ball bearin)g
④ Vòng bị chặn tự điều chỉnh (Thrust self-aligning ball bearing)
2. Key được gọi là key chìm, được gia công ở cả trục và Bose, có mặt cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật gọi là ?
① Key ma sát (saddle key) ② Key thường ( Sunk key)
③ Key phẳng (Flat key) ④ key trơn
3. Hình bên dưới là?
① Xoắn ốc (involute) ② Spline dạng góc
③ Răng cưa ( serrateed) ④ rãnh then thân khai ( involute spline)
4. Gear có nhiều răng gọi là Gear, gear có số răng ít gọi là gì?
① Pinion ② Gear dẫn động
③ Rack Gear ④ Gear Motor
5. Chọn đáp án sai về Harmonic Driver?
① Tỷ lệ giảm tốc cao ② Backlash nhỏ
③ Vận hành yên tĩnh ④ Hai part trên cùng trục
6. Chọn đáo án không đúng với tên gọi và cấu trúc của Harmonic driver ?
① Máy tạo sóng (Wave Generator) = phần Input
② Flexspline = Phần giảm tốc
③ Circular Spline= phần truyền động
④ Flexible Spline= phần input
16. Chọn đáp án không phải là thiết bị đo?
① vernier calipers ② Micrometer
③ Gap Gauge ④ Thước cặp đo chiều cao ( Height gauge)
12. Chọn đáp án đúng với giải thích dưới đây ?
① LM Guide ② Ball Screw
③ Ball Spline ④ Linear Bushing
Có thể làm giảm tối thiểu Backlash nên có thể thực hiện mật độ cố định, cường độ cao, lực cản lăn nhỏ hơn so với ma sát trơn nên có thể di chuyển, điều chỉnh nhỏ
13. Yếu tố cơ khí có tính năng chính khác với khái niệm phương thức Guide ?
① LM Guide ② Ball Screw
③ Linear Bushing ④ Ball Spline
18. Chọn đáp án không phải là đặc tính của Linear Bushing ?
① Ball hình cầu được xử lí nhiệt, tiếp xúc điểm với trục nên hệ số ma sát thấp.
② Ball tiếp xúc điểm với trục nên tải trọng cho phép nhỏ, được sử dụng để truyền tải cân nặng nhẹ .
③ Do giá trị cho phép của khe hở đường kính nhỏ nên yêu cầu mức độ lắp ráp khắt khe.
④ Chịu tốt va chạm khi di chuyển và có tính bám tốt khi di chuyển tốc độ cao
17. Chọn đáp án không đúng với giải thích về tháo và lắp LM Guide?
① KHi lắp Guide, nếu có thể thì đừng tháo LM Block ra khỏi LM Guide
② KHi sử dụng jig tháo/ lắp, không được nghiêng Jig mà phải điều chỉnh vào đúng mép hai bên LM Guide
③ Jig tháo lắp được bao gồm trong gói LM Guide theo tiêu chuẩn.
④ Nếu lắp LM Block một phần không có phần chuyền động, sẽ có thể trở thành nguyên nhân hư hại LM Block ban đầu.
15. Chọn đáp án không phải là phần loại Ball Spline theo trạng thái răng?
① Then hoa thân khai (involute spline) ② Spline dạng góc
③ Đường răng cưa ④ Spline răng ngoài
14.Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Screw theo phương thức tải trọng đặt trước ( Preloaded)?
① Double Nut Type
② Deflectors Type
③ Offset Preload Type)
④ Static Pressure Preload Type ( Loại tải trước áp suất tĩnh)
7. Kích thước của tờ A3 trong khổ giấy A là bao nhiêu?
① 210 * 297 ② 841 * 1189
③ 420 * 594 ④ 297 * 420
19. Chọn đáp án không phải là phân loại theo cách vẽ bản vẽ?
① bản vẽ bút chì ② bản vẽ mực
③ bản vẽ màu ④ bản vẽ giải thích
20. Chọn đáp án không phải là cấu trúc của bản vẽ?
① Ô chú thích ② Ô Part thành phần
③ Mark trung tâm ④ Thước đo
8. Chọn đáp án xa nhất với mục đích của bôi trơn?
① Hiệu quả làm cứng bề mặt
② Hiệu quả ngăn dị vật xâm nhập
③ Hiệu của làm mát phần ma sát
④ Hiệu quả ngăn ăn mòn
11. Chọn đáp án không phải là 5 yếu tố cơ bản quản lí bôi trơn 윤활 관리의 기초 5 適이 아닌 것은?
① 適油(적유) ② 適輸(적수)
③ 適期(적기) ④ 適法(적법)
10. Loại mỡ được dùng chủ yếu trong Clean Room, có đặc tính dao động thấp là gì?
① AFA ② AFB ③ AFC ④ AFE
9. Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Screw theo lead và đường kính trục
① Lead chuẩn ② lead trung bình
③ Lead lớn ④ Miniature
점 수
Máy

## Slide 12
번호 | 정답
1 | 1
2 | 2
3 | 2
4 | 1
5 | 2
6 | 4
7 | 4
8 | 1
9 | 2
10 | 4
번호 | 정답
11 | 2
12 | 2
13 | 2
14 | 2
15 | 4
16 | 3
17 | 3
18 | 4
19 | 4
20 | 1
Máy
Notes: 12

## Slide 13
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Chọn đáp án không phải là yếu tố chọn và lắp chốt nối trục
① Dễ tháo dỡ phần cố định lắp ráp
② Khỏe trước rung lắc
③ Phải khớp hoàn toàn với Center
④ Phải là loại lớn
2.Tên gọi của Coupling dưới đây là gì?
※ Hai trục song song với nhau, khớp nối trục được sử dụng trong trường hợp khoảng cách giữa hai trục khá ngắn
① Flexible Coupling
② Flange Coupling)
③ Universal Coupling
④ Oldham’s Coupling
3. Tên gọi của một loại ốc được kí hiệu là L2N M30 × 3 – 2
Khoảng cách 1 Lead là ?
① 3 mm ② 4 mm ③ 2mm ④ 6mm
4. Dưới đây là giải thích về phương thức Guide nào?
① Type guide trơn ② Linear Bushing
③ Ball Spline ④ Ball Screw
- Do Ball tiếp xúc điểm nên tải trọng cho phép nhỏ, được sử dụng để vận chuyển trọng lượng nhẹ.
- Do giá trị cho phép của khe hở đường kính nhỏ nên yêu cầu mức độ lắp ráp khắt khe
5. Hãy chọn tên gọi của bộ giảm tốc ở hình dưới đây
① Bộ giảm tốc
② Bộ giảm tốc trục vít
③ Bộ giảm tốc bánh răng hành tinh
④ Bộ giảm tốc CYCLO
6. Chọn phương thức Guide sử dụng đệm kín khuất khúc ( Labyrinth seal) như một part để chống dị vật ?
① ②
④
7. Giá trị đo của thước kẹp đo độ cao ( height Gauge) là
① 70.48 ㎜
② 46.48 ㎜
③ 70.44 ㎜
④ 46.44 ㎜
8. Dưới đây là hình vẽ về tiếp nối của phần cơ khí
Tên của loại tiếp nối trong hình là gì ?
① Tiếp nối đường
② Tiếp nối xoay
③ Tiếp nối điểm ( tiếp xúc điểm)
④ Tiếp nối mặt
9. Chọn loại Nut có Lead dài và thích hợp nhất để di chuyển tốc độ cao trong số các cách xoay của Ball Screw Ball?
① Deflectors Type. ② End Cap Type
③ Return Pipe Type ④ Double Nut Type
10. Loại đường được sử dụng trong vẽ kĩ thuật ở hình dưới là ?
① Đường tâm ② Đường ẩn
③ Đường cắt lìa ④ Đường ảo
Máy
Notes: 13

## Slide 14
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
11. Tên gọi của công cụ sau là ?
① Thickness gauge ② Gap Gauge
③ Thước đo level ④ Counterbore
12. Tên gọi của ốc trong hình là gì?
① Screw dùng cho gỗ
② Screw liên kết
③ Tapping Screw
④ Screw dùng cho gỗ ép
13. Chọn giải thích đúng về Gear trong ảnh dưới đây?
① Size nhỏ và nhẹ.(compact & light in weight)
② Cấu trúc đơn giản và thường bị ô nhiễm bên ngoài
③ Giá rẻ
④ Tên của gear là Gear đa tầng.
15. Trong số các loại LM Guide, đây là loại theo tiêu chuẩn thế giới, có ball truyền động lên bốn mặt truyền động được gia công cắt chính xác ở LM Rail và LM Block, sử dụng hình thức tuần hoàn nhiệt Ball dựa vào End Plate được lắp ráp ở LM Block. Chọn đáp án đúng?
① HSR Type
② SSR Type
③ HSH Type
④ RSR Type
16. Chọn đáp án không nằm trong những linh kiện cấu trúc của phương thức Return Pipe của Ball Screw?
① Tấm nhấn pipe ② Shim Plate
③ Bộ làm lệch (Deflector) ④ Lynbyrith Seal (đệm kín khuất khúc)
17. Trong số những công cụ đo, thì cái nào để đo khi muốn kiểm tra sai số tương hộ khi đo độ bằng phẳng, bình hành của linh kiện cần độ chính xác hoặc đường chỉ số gia công ở bề mặt hàng gia công?
① Vise ② Height Gauge
③ Thước Steel ④ Mực nước
14. Trong số các phương pháp tổ hợp Bearing đỡ chặn (Angular ball Bearing), chọn cấu trúc được sử dụng trong trường hợp một phía có tải trọng của trục lớn ?
① DB type
② DF type
③ DH type
④ DT type
18. Câu nào sai kh giải thích kỹ thuật về máy?
① Hình thành bằng tổ hợp vật thể không biến dạng dù có tăng cường lực bên ngoài dự kiến
② Những vật thể này vận động hạn chế.
③ Nhận cungcaaps năng lực và làm việc có hiệu quả.
④ Máy móc là thiết bị di chuyển đúng với mục đích
19. Chủ yếu là gia công tấm kim loại (sheet metal) rồi chế tạo,
Và là sản phẩm được sử dụng với mục đích lắp vào sản phẩm khó tạo vít do độ dày vật liêu cơ bản mỏng
① nut tay ② nut tấm lò xo
③ nut liên kết ④ nut đinh tán
20. Trường hợp 2 trục giao nhau thì sử dụng Gear gì?
① Gear phẳng ② Gear tiếp xúc trong
③ Gear vít ④ Gear vát thẳng
Máy
Notes: 14

## Slide 15
번호 | 정답
1 | 4
2 | 4
3 | 4
4 | 2
5 | 3
6 | 3
7 | 2
8 | 2
9 | 2
10 | 3
번호 | 정답
11 | 1
12 | 2
13 | 1
14 | 4
15 | 1
16 | 3
17 | 2
18 | 4
19 | 2
20 | 4
Máy
Notes: 15

## Slide 16
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Truyền tải chuyển động thích hợp sau khi nhận tải trọng lớn từ hướng trục, và khi nhận được tải trọng luân phiên từ hướng tải trọng không nhất định thì vít nào hoạt động hiệu quả?
① Vít tứ giác ② Vít răng ③ Vít Knuckles ④ Vít hình thang
2. Trong số chủng loại máy khởi động, chủ thể động lực nào được ghép đôi sai?
① DC Servo ② AC Servo ③ Stepping ④ Air Cylinder
3. Phạm vi sử dụng theo đường kính tên gọi của vít dưới ảnh là?
① Góc vít
② Pitch
③ Đường kính sườn
④ Đường kính ngoài
①
②
③
④
4. Trong số Gear được lồng vào nhau rồi quay thì Gear có nhiều răng được gọi là Gear lớn hoặc là Gear, vậy còn Gear có ít răng thì quy định gọi là gì?
① Pinion
② Gear khởi động (Driving Gear)
③ Gear bị động (Follower Gear)
④ Gear giảm tốc
6. Trong phân loại trục thì đâu không phải là cái phân loại dựa vào hình dạng?
① Trục thẳng (Liner)
② Trục Crank
③ Trục truyền động (transmission)
④ Trục Flexible
5. Tên gọi của công cụ trong ảnh dưới đây là gì?
① Dũa tam giác
② Lưỡi đục tam giác
③ Tháo Coil
④ Nhổ Pin
7. Phương thức áp lực dự phòng của Ball Screw được giải thích tại ảnh sau là gì?
① Phương thức Deflector ② Phương thức Douple Nut
③ Phương thức áp suất tĩnh ④ Phương thức Offset
8. Trục nào phải chính xác, chiều dài ngắn hơn so với đường kính và xoay cao tốc mức độ RPM 10,000?
① Trục bánh xe ② Trục truyền động
③ Trục Flexible ④ Spindle
9. Độ lệch pha giữa vít nhiều hàng và vít ba hàng là bao nhiêu độ?
① 150 ˚ ② 130 ˚ ③ 120 ˚ ④ 180 ˚
10. 머프 커플링을 개량한 것으로, 바깥면이 원뿔형인
주철제 안통 2개를 양쪽에 원뿔형인 주철제 바깥
동에 끼워 3개의 긴 볼트로 결합한 후 두 축에 페더
키로 고정시키는 커플링
Đây là Coupling maff được cải tiến, một coupling cố định hai trục bằng Feather key sau khi lắp hai trụ ngoài hình nón vào một trụ ngoài bằng gang hình nón ở cả hai mặt bằng ba con ốc dài.
① Seller coupling ② Clamp coupling
③ Flange coupling ④ Flexible coupling
11. Câu nào sai trong số phân loại Bolt?
① Vít nối ② Vít Meter
③ Vít Unifi ˚ ④ Vít tứ giác
Máy
Notes: 16

## Slide 17
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
15. Ảnh bên dưới là loại HSR tiêu chuẩn quốc tế của LM Guide
Góc tiếp xúc của từng hàng Ball là bao nhiêu?
① 15˚ ② 45˚
③ 25˚ ④ 35˚
12. Tên gọi của công cụ sau là gì?
① Counter Bore ② Insert Tab
③ Mũi khoan ④ Counter Sinking
13. Tên gọi phương thức tuần hoàn Ball Screw Ball trong ảnh sau?
① Phương thức Return Pipe
② Phương thức Deflector
③ Phương thức Under Cap
④ Phương thức Douple Nut
14. Biểu hiện đúng về Size theo đơn vị là?
① ㎚ < ㎜ < ㎝ < m < dm
② ㎚ < ㎜ < ㎝ < m < ㎛
③ ㎚ < ㎛ < ㎝ < ㎜ < Å
④ ㎛ < ㎜ < ㎝ < dm < m
20. Yếu tố lựa chọn dầu bôi trơn nào không đúng?
① Độ nhớt ② Tính ăn mòn
③ Tính thích hợp ④ Tính gia nhiệt
17. Đây là ảnh Harmonic Driver, tên gọi của A là gì?
① Wave Generator (phần đầu vào)
② Flex spline (phần giảm tốc)
③ Circular Spline(phần khởi động)
④ Flex spline (phần gia tốc)
18. Hãy nhìn tên của vít sau và chọn câu giải thích sai
[ L2N M30 ×3-2” ]
① Vít 2 hàng bên trái
② Vít thường
③ Vít mỏng
④ Đường kính ngoài của vít là 30mm
19. Chủng loại của Ball Spline như ảnh sau là gì?
① Loại Ball Spline LBH vuông
② Loại Ball Spline LBS xi lanh
③ Loại Ball Spline LBF flange
④ Loại Ball Spline LBR flange
16. Nội dung ô trống ở cấu tạo Timing Belt sau đây là gì?
① Sợi gia cường ② Vải bạt mặt dưới
③ Cao su Cover ④ Cao su răng
Máy
Notes: 17

## Slide 18
번호 | 정답
1 | 1
2 | 1
3 | 2
4 | 1
5 | 3
6 | 3
7 | 2
8 | 4
9 | 3
10 | 1
번호 | 정답
11 | 4
12 | 1
13 | 2
14 | 4
15 | 2
16 | 1
17 | 2
18 | 2
19 | 4
20 | 4
Máy
Notes: 18

## Slide 19
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Thứ tự ưu tiên nào biểu thị không đúng?
① Đường bao thấy  Đường bao khuất  Đường mặt cắt  Đường tâm  Đường tâm trọng lực
② Đường bao thấy  Đường mặt cắt  Đường bao khuất  Đường tâm  Đường tâm trọng lực
③ Đường bao thấy  Đường bao khuất  Đường tâm  Đường mặt cắt  Đường tâm trọng lực
④ Đường bao khuất  Đường bao thấy  Đường mặt cắt  Đường tâm  Đường tâm trọng lực
2. Đây là giải thích về Coupling. Hãy chọn câu đúng?
“ Đường kính trục chủ yếu được sử dụng 200mm trở xuống .”
① Seller Coupling ② Clamp Coupling
③ Gear Coupling ④ Flange Coupling
3. Câu nào không đúng khi giải thích về LM Guide?
① Hệ số ma sát là 0.002~0.005 nên giảm chi phí vận hành máy
② Home vòng bi được gia công thay đổi đồng nhất với Home của Bearing nên có thể cho áp suất dự phòng.
③ Không có Stick Slip và hầu như không có Lost Motion.
④ Có thể thiết kế nhỏ gọn theo sự thay thế Linear Bush.
4. Chủng loại Bearing trong ảnh sau là?
① Home Ball Bearing sâu
② Angular Ball Bearing
③ Thrust Ball Bearing
④ Ball Bearing lõi
5. Đây là giải thích về thuật ngữ đặc tính của LM Block. Thuật ngữ nào đúng để điền vào chỗ trống?
( ) là tải bên trong được truyền động trước với mục đích như loại bỏ Clear suns và tăng độ cứng của LM Block.
① Radial ② Độ cứng ③ Backlash ④ Áp suất dự phòng
6. Nếu trên thanh cố định của thước kẹp 1 vạch được chia 50 thì sẽ là bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
7. Đâu không phải đặc tính Linear Bushing?
① Hệ số ma sát nhỏ do Ball đang tiếp xúc điểm ở trục được xử lí nhiệt vòng tròn.
② Do Ball tiếp xúc điển nên tải cho phép nhỏ, vậy nên được sử dụng ở bộ phận vận chuyển nhỏ, nhẹ.
③ Do giá trị cho phép của Radial Clearance nhỏ nên mức độ lắp ráp yêu cầu rất khắc khe.
④ Khi vận chuyển thì va đập mạnh và khả năng theo dõi tốc độ vận chuyển cao tốc tốt
8. Trong số phân loại Ball Screw, đâu không phải là phân loại theo phương thức áp suất dự phòng?
① Double Nut Type
② Deflectors Type
③ Offset Preload Type
④ Static Pressure Preload Type
9. Trong số chủng loại của bản vẽ thì đâu không phải là bản vẽ được phân loại dựa vào cách vẽ?
① Bút chì ② Mực ③ Tô màu ④ Giải thích
10. Tên gọi của Bearing trong ảnh là gì?
① Ball bearing tự động liên kết
② taper roller bearing
③ Ball bearing lực đẩy kép
④ Ball bearing lực đẩy tự động sắp xếp
11. Phương thức hướng dẫn được giải thích sau là gì?
① LM Guide ② Ball Screw
③ Ball Spline ④ Linear Bushing
Do có thể tối thiểu hóa Backlash nên có khả năng thực hiện với độ cứng cao, độ chính xác cao và lực cản lăn nhỏ so với ma sát trượt nên có thể chuyển động tốt và điều chỉnh tốt
12. Câu nào không đúng khi giải thích về tháo và lắp LM Guide?
① Khi lắp ráp Guide, nếu có thể thì đừng tách LM Block từ LM Rail
② Khi sử dụng Jig tháo/lắp, không để nghiêng Jig mà phải khớp với hai mặt cuối của LM Rail
③ Jig tháo/lắp được bao gồm ở Package LM Guide theo tiêu chuẩn.
④ Nếu lắp LM Block không có một phần truyền động thì có thể sẽ là nguyên nhân gây tổn hai LM Block sớm.
13. Bearing nào được sử dụng khi nhận tải theo hướng trục và
không sử dụng khi nhận tải theo hướng góc phải của trục?
(Sử dụng ở nơi áp dụng tải lực đẩy)
14. Đâu không phải là đặc tính của máy giảm tốc Worm Gear?
① Cấu tạo đơn giản, có tính kinh tế và khi vận hành thì ít tiếng ồn, chấn động.
② Tỷ lệ giảm tốc lớn, hiệu suất tốt, không phát nhiệt.
③ Tải va đập mạnh, có thể vận hành 2 trục trực giao in * output.
④ Có thể nhận được tỷ lệ giảm tốc rộng tại giảm tốc bậc 1.
15. Đây là giải thích về Key. Hãy chọn câu đúng
“ Gọi là Key an toàn và chỉ đặt vào phía Boss”
① Key phẳng ② Serration ③ Sunk Key ④ Saddle Key
16. Hãy chọn câu đúng khi giải thích về Key?
“Cũng gọi là Pin Key, gắn vào Boss khớp với trục sau đó đóng Key vào lỗ thì thao tác đơn giản và dễ dàng”
① Pin Key ② Key vòng ③ Sunk Key ④ Key tiếp tuyến
17. Đây là nói về gì?
- Lỗ nhỏ, trục to nên khi gắn vào sẽ có chỉ số chênh lệch
① Gap
② Clearance
③ Chốt
④ Gắn kết ép buộc
Máy

## Slide 20
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
18.Cái nào không đúng phương pháp biểu thị với tên gọi vít?
① Vít Taper đực: R
② Vít Taper cái: Re
③ Vít Meter nhỏ:S
④ Vít Meter thường:M
19. 윤활 관리의 기초 5 適이 아닌 것은?
① 適油(적유) ② 適輸(적수)
③ 適期(적기) ④ 適法(적법)
19. 윤활 관리의 기초 5 適이 아닌 것은?
① 適油(적유) ② 適輸(적수)
③ 適期(적기) ④ 適法(적법)
20. Tên gọi công cụ trong ảnh là?
① Heliset Handle
② Hook Spanner
③ Ratchet Handle
④ Tab Handle
Hai câu này có tiếng Trung em
hog biết ^^
Máy
Notes: 20

## Slide 21
번호 | 정답
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 2
5 | 4
6 | 2
7 | 4
8 | 2
9 | 4
10 | 1
번호 | 정답
11 | 2
12 | 3
13 | 4
14 | 2
15 | 4
16 | 2
17 | 3
18 | 3
19 | 2
20 | 1
Máy
Notes: 21

## Slide 22
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Ở trong bản vẽ thì đường nào không vẽ là “đường nét liền có độ dày 0.2mm trở xuống?
① Đường chỉ thị ② Đường chỉ số phụ
③ Đường chỉ số ④ Đường Pitch
3. Câu nào không đúng khi giải thích về Needle roller bearing?
① Needle Roller Bearing có đường kính nhỏ 3~10 lần và có nhiều Roller dài.
② So với đường kính tiếp xúc bên trong Roller thì đường đính Bearing nhỏ nên có khả năng tải xuyên tâm tương đối lớn.
③ Ở Needle Roller Bearing thì vòng ngoài được làm bằng pin hợp kim đặc biệt Bearing loại Shell và loại Solid vòng quay quỹ đạo gia công cơ khí, Bearing loại Cage & Roller, Cam Follower bỏ vòng quay quỹ đạo v.v...
④ Chủ yếu là Press Retainer thép tấm và Retainer gia công cơ khí hợp kim đồng được sử dụng, nhưng một phần nào đó cũng sử dụng Retainer đúc Polyamide
5. Tên gọi vít và ảnh minh họa không khớp nhau?
6. Có ren trên cả 2 mặt toàn bộ, một mặt là trên vật liệu cơ bản. Đặt vật결합물 nên trên phần nhô ra và cố định bằng Nut. Đặt 결합물vào giữa và cố định bằng Nut cả hai bên.Hỏi sản phẩm ốc vít mô tả ở trên là loại nào?
① ChildBolt ② Shoulder Bolt
③ StudBolt ④ TanBolt
7. Đâu không phải là đặc tính của Key nửa mặt trăng (woodruff key)?
① Key có hình dạng nửa mặt trăng nên bình thường sử dụng ở trục nhỏ (60㎜ trở xuống).
② Do độ sâu của Home nên làm giảm cường độ trục.
③ Độ nghiêng (tiếp xúc) của Boss Key về Home là tự động nên dễ gia công và điều chỉnh.
④ Lực truyền tải của Key có tác dụng theo hướng tiếp tuyến của trục nên có thể truyền tải được lực lớn.
8. Đâu không phải đặc trưng của máy giảm tốc?
① Loại nhỏ có khả năng truyền tải lớn
② KHông bị trơn trượt nên tỷ lệ giảm tốc ổn định.
③ Tỷ lệ gia giảm tốc lựa chọn trong phạm vi rộng
④ Bền.
9. Đâu không phải đặc trưng của Worm Gear?
① Tải trọng va đập lớn, trục trực giao cho phép cả trục đầu vào/ra.
② Có thể đạt được tỷ lệ giảm tốc rộng ở giảm tốc bậc 1.
③ Đầu ra Motor đang được sử dụng theo kiểu đầu ra tương đối thấp
④ Cần vận hành ban đầu thích hợp.
10. A tương ứng trong ảnh sau là gì?
① Flex Plane
② Phần giảm tốc
③ Phần khởi động
④ Wave Generator
11.Giải thích nào không đúng về Timing Belt?
① Vì belt với pulley trượt chuyển động cắn lẫn nhau nên hầu như không có sự thay đổi về tốc độ.
② không có tiếng ồn so gears hoặc chains.
③ Cơ bản thì có 6 loại timing belts là MXL, XL, L, HL, HLL, XH
④ loại timing belts PX lực mạnh thì gồm có 5 loại là P2M, P3M, P5M, P8M, P14M
12. Ký hiệu khoảng cách Belt pitch là gì ?
① Pa ② Lp ③ ht ④ bs
13. Cái nào không phải đặc chưng của linear bushing?
① Vì ball tiếp xúc với trục hình tròn được xử lý nhiệt nên hệ số ma sát thấp
② Vì ball tiếp xúc với điểm nên tải trọng cho pháp nhỏ nên được sử dụng làm conveyance.
③ Vì Strictly required có khe hở xuyên tâm nhỏ nên yêu cầu độ chính xác của phần lắp ráp phải nghiêm ngặt Strictly required.
④ Chịu tác động mạnh trong quá trình vận chuyển return thì khả năng theo dõi tốt và chuyển động với tốc độ cao.
2. Hãy chọn câu đúng khi giải thích về Coupling sau?
“Coupling mà gắn Flange vào cuối hai trục rồi cố định bằng Key và kết hợp bằng Reamer Bolt.”
① Seller Coupling ② Clamp Coupling
③ Gear Coupling ④ Flange Coupling
①
②
③
④
Vít tam giác
Vít tứ giác
Vít hình thang
Vít tròn
A
4. Chủng loại Bearing trong ảnh sau là?
① Thrust Roller Bearing tự động sắp xếp
② Taper Roller Bearing
③ Douple Thrust Ball Bearing
④ Thrust Bearing hình cầu
Máy

## Slide 23
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
18. Sau đây ý kiến nào sai không đúng về phương pháp đánh dấu và tên ốc vít?
① Taper male thread: R
② Taper female thread: Re
③ Metric fine thread:M
④ parallel thread for pipe:R
19. Sau đây ý kiến nào không được phân loại theo mục đích dử dụng của bản vẽ
① bản vẽ kế hoạch ② bản vẽ chế tác
③ bản vẽ thuyết minh giải thích ④ bản vẽ bố trí
20. Trong bố cục của bản vẽ thì cái vị trí được vẽ hoặc nằm trong cấu hình sau tiêu đề bên phải đó là cái gì?
① 척도
② mark trung tâm
③ 부품란
④ phác thảo bản vẽ
15. Chọn đáp án nào giải thích sai về Ball Retainer Type LM Guide?
① tuổi thọ cao, thực hiện Maintenance Free lâu dài
② ít tạo ra bụi, tiếng ồn thấp, chất lượng âm thanh ③ chuyển dộng tròn có dộ chính xác cao và không bị rung
④ chuyển động trượt theo mọi hướng được lắp đặt
16. Chọn đáp án nào giải thích sai vềlubrication(dầu nhớt)?
① Trước khi sử dụng sản phẩm thì lubrication phải được bơm đầy và phải loại bỏ hoàn toàn anti-rust oil.
② Sử dụng lubrication với các đặc tính vật lý khác nhau.
③ Sử dụng lubrication là chất bôi trơn có đặc tính phù hợp với các môi trường đặc biệt.Đối với loại dầu nhớt cơ bản thông thường được sử dụng trong môi trường đặc biệt như môi trường nhiệt độ cao và thấp, nơi có sự rung động thường xuyên như clean room,chân không.
④ Chọn chu kỳ lubrication bôi trơn sau khi phân tích một cách tỉ mỷ thì lubrication phụ thuộc vào điều kiện là khoảng thời gian bôi
17.Sau đây ý kiến nào sai không đúng về hoạt động của chất lubrication trong hệ thống Direct acting system?
① Làm giảm ma sát của từng bộ phận chuyển động, chống dính và ít bị mài mòn hơn
② Tạo màng dầu trên bè mặt đám mâ
③ Làm giảm lực tác dộng lên bề mặt và làm tăng và kéo dài tuổi thọ
④ Phủ lên bề mặt một lớp màng dầu để loại bỏ rỉ sét
14. Phương pháp biến đổi chuyển động quay thành chuyển động thẳng là cái gì ?
① LM guide ② ball screw
③ Linear bushing④ Ball spline
Máy
Notes: 23

## Slide 24
번호 | 정답
1 | 4
2 | 4
3 | 4
4 | 1
5 | 1
6 | 3
7 | 4
8 | 3
9 | 3
10 | 3
번호 | 정답
11 | 3
12 | 2
13 | 4
14 | 2
15 | 3
16 | 2
17 | 4
18 | 4
19 | 4
20 | 3
Máy
Notes: 24

## Slide 25
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1.Sau đây ý kiến nào không đúng về giải thích trục vật liệu?
① Thép hợp kim thấp,thép cacbon 0.1~0.4%C với độ bền thấp, độ dẻo cao.
②Các lọa thép Ni,thép Ni-Cr, thép Cr-Mo,..vv có trục tải thấp và tốc độ quay thấp
③ Đối với trục có kích thước lớn thông thường thì sử dụng thép cán nóng hoặc thép kéo.
④ Nếu đường kính trên 100[mm] thì vật liệu được chế tác bàng cách rèn
3.Những gì không phù hợp với mô tả của rolling bearing?
① Độ cứng của bearing có thể được tăng lên bằng cách đặt tải trước.
② Radial bearing: Dùng khi nhận tải trọng theo phương vuông góc với trục.
③ Thrust bearing:Dùng khi nhận tải trọng theo phương vuông góc với trục.
④ Synthetic bearing: Được sử dụng khi đồng thời nhận tải trọng theo hướng trục và theo hướng trục và góc vuông
5. Tiêu chuẩn ISO các loại và ký hiệu của vít là gì?
① Tapered Female Thread for Pipe (4)- PT
② Taper male thread for pipe-R
③ Parallel thread for pipe -PF
④ 30 degree trapezoidal screw-TM
6. Tên bánh răng của loại vòng đệm dưới hình sau ?
① Loại bánh răng bên trong
② Loại bánh răng bên ngoài
③ Loại bánh răng bên trong và bên ngoài
④ Loại bánh răng tấm
8. “ Trong số các bánh răng trục song song, một bánh răng biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng, hoặc cùng với thanh răng và cùng biến chuyển động thẳng thành chuyển động quay “ Tên của thiết bị vừa được mô tả đố là gì? ① 내접기어 (Internal Gear)
② 더불 헬리컬기어 (Herringbone Gear)
③ 랙기어 (Rack )
④ 평기어 ( Spur Gear )
9. Điều gì không phải là đặc chưng của bộ giảm tốc?
① Nó nhỏ và có công suất truyền lớn.
② Không xảy ra hiện tượng trượt nên tỉ số khử rất không đổi.
③ Nó bền.
④ Được cung cấp với tỷ lệ vận tốc góc
10.Sau đây ý kiến nào giải thích về Gear handling?
① Để điều chỉnh khi kích thước bánh răng khác nhau, không sơn một đốm sáng trên bánh răng lớn hơn
② Zero Backlash của Gear
③ Được biết đơn vị Backlash là 0.03~0.05M
④ Vị trí đo Backlash được đo ở 5~6 vị trí trung tâm bánh răng và giá trị bình quân được sử dụng.
11. Sau đây cái nào mô tả không đúng về hộp giảm tốc hành trình?
① size nhỏ và nhẹ.(compact & light in weight)
② Tuổi thọ bền và lâu dài.(long life)
③ giá thấp ,bảo trì dễ
④ Nó được niêm phong và bảo quản khỏi bị ô nhiễm bởi các chất lạ.
12. Timing Belt bao gồm 4 thành phần và điều gì không phù hợp với đặc tính và vật liệu của từng thành phần?
① Thân kéo: được sử dụng chủ yếu dây sợi thủy tinh, thép, SUS, Kevlar với độ bền cao, độ giãn dài thấp và tính linh hoạt tuyệt vời .
② Cao su răng: Sử dụng cao su tổng hợp và uretan có độ bền cắt, chịu nhiệt và chống mài mòn tuyệt vời.
③ Bạt bên dưới: Bảo vệ phần ma sát của dây đai và ròng rọc, sử dụng vải nylon có độ bền cao có khả năng chịu nhiệt, chống mài mòn và chống dầu..
④Cao su Cover: bảo vệ tấm bạt bên dưới và chống mài mòn do ma sát trong trường hợp dẫn động cầu sau.
13.Cái nào là Open End Timing Belt?
①
2.Sau đây ý kiến nào giải thích không phù hợp ?
①Mối quan hệ được tạo ra bởi dung sai kích thước trước khi hai bộ phận được lắp vào nhau được gọi là sự ăn khớp, và nó có một khe hở thích hợp hoặc khe hở buộc chặt.
② Khớp lỏng (A đến H): Luôn khớp với một khe hở, trong đó kích thước nhỏ nhất của lỗ lớn hơn kích thước lớn nhất của trục.
③ Phù hợp trung gian (J ~ N): Có một số khoảng trống và một số là các chốt.
④ Phù hợp cưỡng bức (P ~ Z): Luôn khớp với một khe hở, trong đó kích thước tối thiểu của trục lớn hơn kích thước lớn nhất của lỗ.
4. Điều gì không đúng với mô tả về angular ball bearing kết hợp?
① Một Bearing trong đó hai hoặc nhiều Radial Bearing được kết hợp để tạo thành một cặp được gọi là Bearing kết hợp.
② Thông thường, có nhiều sự kết hợp giữa Angular ball bearing và Tapered roller bearing.
③ Gõ tổ hợp DF-Front để khớp với mặt trước của vòng ngoài
(Tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục theo cả hai phương))
④ Kết hợp song song kiểu DB theo cùng một hướng
(Khi tải trọng dọc trục theo một phương lớn)
7. “Nó còn được gọi là Saddle key, và nó được lắp vào bằng cách tạo rãnh then hoa (độ dốc 1/100) chỉ ở mặt trục mà không xử lý ở mặt trục.” Loại key được mô tả ở trên là gì?
① Saddle key ② Pyeong key
③ round key ④ half moon key
②
③
④
Máy

## Slide 26
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
19. Máy đo nhịp tim (height gauge) là thông qua phần mô tả sau: “Nó nhẹ và phù hợp cho việc đo lường, thanh trượt có hình hộp và có thể điều chỉnh độ cao. Phần dưới cùng của Scriber không thể đi xuống phần dưới cùng của base (0 điểm)“?
① HM type height gauge ② HB type height gauge
③ HT type height gauge ④ Dial type height gauge
20. Để siết bearing nut-Ball screw hoặc vít đầu trục dụng cụ nào được sử dụng để tháo và lắp ráp Bearing Nut?
① lục lăng Box ②Snapring pliers
③ lục lăng Skates ④ Cờ lê Hook
15. Phương án nào sau đây sai ở phương pháp hướng trượt?
① Hiệu suất cơ học thấp vì hệ số ma sát lớn từ 0,15 đến 0,3.
② Tiến hành trượt bề mặt dẫn hướng
③ Khi viên bi tiếp xúc với trục tròn được nhiệt luyện nên hệ số ma sát nhỏ.
④ Cần tiếp nhiên liệu tốc độ thấp và cưỡng chế
16. Phương án nào sau đây giải thích sai phương pháp hưỡng dẫn của Ball Screw?
① Hiệu quả cao do một viên bi thép được lắp vào giữa rãnh của trục Ball Screw và đai ốc và truyền qua ma sát lăn.
② Có thể nhận ra độ chính xác cao và độ cứng cao vì có thể giảm thiểu Backlash.
③ Có thể hấp thụ lỗi trong phần lắp đặt do có khả năng điều chỉnh tự động.
④ Tuổi thọ cao hơn ma sát trượt.
17. Khi lắp nhiều máy vào một nhà máy, bản vẽ chỉ rõ vị trí của từng máy như thế nào?
① Bản vẽ công đoạn ② Bản vẽ bộ phận
③ Bản vẽ cơ bản ④ Bản vẽ bố cục
14. Loại belt nào sau đây là loại belt có nhược điểm lớn nhất có hiệu quả rung?
① Timing Belt ② V belt
③ Roller chain ④ Gear
18. Bản vẽ mà sao chép được gọi là bản vẽ gì ?
① Bản vẽ phân phối ② Bản vẽ phân phối
③ Bản vẽ của công ty ④ Bản vẽ vòng tròn
Máy
Notes: 26

## Slide 27
번호 | 정답
1 | 2
2 | 4
3 | 3
4 | 4
5 | 2
6 | 4
7 | 1
8 | 3
9 | 4
10 | 2
번호 | 정답
11 | 3
12 | 4
13 | 3
14 | 2
15 | 3
16 | 3
17 | 4
18 | 3
19 | 2
20 | 4
Máy
Notes: 27

## Slide 28
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Hình ảnh sau cho thấy sự tiếp xúc của thành phần cơ khí.
Tên của sự tiếp xúc trong hình là gì?
① 선 짝 dạng đường
② 면 짝
③ 점 짝 dạng điểm
④ 회전 짝 dạng quay
3 Vít exercise và vít coupling là gì?
① 사각나사 Vít hình vuông
② 사다리꼴 나사 Vít hình thang
③ 너클 나사 Vít Knuckle
④ 유니파이 나사 vít Unify
5.Khi gia công vít female M30 * 3.5 thì đường Φ là bao nhiêu mm?
① Φ 30㎜ ② Φ 29㎜ ③ Φ 27.5㎜ ④ Φ 26.5㎜
6. “ Thế nào là một gear biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng , khi kết hợp với Gear Pinion và ngược lại biến từ chuyển động thẳng thành chuyển động quay” .Hỏi là loại bánh răng nào dưới đây?
① ②
③ ④
7. “khi sử dụng spur gear hoặc là helical gear để có được tỷ lệ giảm tốc 10:1 thì compound gear train là bộ truyền bánh răng dẫn động và có ít nhất 1 gear trên trục. Nó bao gồm song song hoặc nối tiếp song song và khác sự kết với simple gear train.”.Loại giảm tốc nào được sử dụng? ① 사이크로 감속기 ② 웜기어 감속기
③ 유성기어 감속기 ④ 다단기어 감속기
8. 인벌류트 스플라인은 잇면이 인벌류트 곡선을 이루는
스플라인이며 각형 스플라인에 비하여 장점은 아닌것은?
① 치형이나 피치의 정밀도를 높이기 쉬우므로 원활한
회전력을 전달할 수 있다
② 축의 이뿌리 강도가 커서 동력전달능력이 크다.
③ 회전력이 작용하면 자동적으로 동심원이 된다.
④ 정확한 각속도비로 전달
9. Độ rộng của Timing Belt là bao nhiêu
“ 120 (D) XL 50 “
① 50㎜ ② 12.7㎜ ③ 120㎜ ④ 5.08㎜
10. Đâu không phải là đặc trưng của HSR theo tiêu chuẩn quốc tế của LM Guide?
① 볼 열의 접촉 각 45도 이다
② 총볼 타입이다
③ 앤드 플레이트로 지지 되어 볼이 탈락하지 않는다
④ 균형 있게 예압이 걸려지므로 일정한 낮은 마찰계수를
유지하면서 4 방향의 강성을 높일 수가 있다.
2. Khi giữ bề mặt đo của thước vernier callipers ở phía có ánh sáng, nếu có ánh sáng đi vào thì có khoảng cách là bao nhiêu?
① 0.05 ㎜
② 0.03 ㎜
③ 0.005 ㎜
④ 0.01 ㎜
4. Hình nào sau đây là sự kết hợp đúng của angular ball bearing?
① DT
② DF
③ DB
④ DB
11.Loại nào không phải là Type Ball Retainer của LM Guide?
① SHS ② SNR ③ SRS ④ SR
12. Điều nào không đúng với giải thích của phương thức end Cap trong phân loại theo phương thức Ball tuần hoàn của Ball Screw?
① 고속 이송에 가장 적합한 Nut 타입이다.
② 나사 축의 원호를 지나서 원래의 위치로 되돌아가서
무한 운동을 한다.
③ 볼은 엔드 Cap에 의해 안내 된다.
④ Nut의 관통 구멍을 통과해서 원래의 위치로 돌아가
무한 운동을 합니다.
13. 다음 나사의 호칭을 보고 설명이 잘못된 것을
고르시오? [ “ M50 -2” ]
① 우 1줄 나사다
② 보통 나사다
③ 가는 나사다
④ 나사의 바깥 지름은 50mm이다
Máy

## Slide 29
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
19. “불꽃에 의해 폭발을 일으킬 우려가 있는 광산, 공장
등에서 사용 된다.” 해당 되는 망치 무엇인가?
① 철공용 손망치 ② 방폭용 베릴륨 동합금 손망치
③ 고무 망치 ④ 합성 수지 망치
20. 옵셋 예압 방식에 해당 되지 않는 것은?
①
15. 직동 안내 방식의 보기 빈칸의 알맞은 것은?(순서대로)
① LM레일, 스플라인 축, LM Shaft, 나사축
② LM레일, LM Shaft, 스플라인 축, 나사축
③ LM Shaft, LM레일, 스플라인 축, 나사축
④ LM레일, 나사축, LM Shaft, 스플라인 축
16. 윤활 관리의 기초 5적 내용으로 맞지 않는 것은 ?
① 적법 – 적합한 공급 방법
② 적량 – 적정량을 결정
③ 적소 – 적합한 마찰부에 급유
④ 적기 – 기계가 필요로 하는 적정한 윤활제를 선정
17. A열 크기 제도 용지로 맞는 것은 ?
① A0 841 * 1089 ② A1 594 ＊ 841
③ A4 210 * 287 ④ A3 594 * 420
14. 그리스 주도로 가장 부드러운 것은?
① NLGI 0 (355~385) ② NLGI 2 (265~295)
③ NLGI 3 (220~250) ④ NLGI 1 (310~340)
18. 부분 생략 또는 부분 단면의 경계를 나타내는 선
또는 중간을 생략하는 선은?
① 표면처리선 ② 파단선
③ 절단선 ④ 숨은선
②
③
④
Máy
Notes: 29

## Slide 30
번호 | 정답
1 | 2
2 | 3
3 | 3
4 | 4
5 | 4
6 | 4
7 | 4
8 | 4
9 | 2
10 | 3
번호 | 정답
11 | 4
12 | 2
13 | 3
14 | 1
15 | 4
16 | 4
17 | 2
18 | 2
19 | 2
20 | 3
Máy
Notes: 30

## Slide 31
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
1. Đáp án nào không phải ngôn ngữ PLC tiêu chuẩn quốc tế?
①.LD ②.IL ③.SFC ④. SBC ⑤.FBD ⑥.ST
2. Đây là nội dung giải thích về cái gì?
[ Là thuật ngữ nói về tiếp điểm chuyển đổi theo hình thức chia sẻ tiếp điểm động được dùng chung bởi tiếp điểm A và tiếp điểm B, còn được gọi là Transfer Contact với ý nghĩa là tiếp điểm di chuyển bằng cách tiếp xúc với tiếp điểm B hoặc tiếp điểm A bằng lực điều khiển để chuyển đổi tín..]
① Tiếp điểm A ② Tiếp điểm B ③ Tiếp điểm C ④ Tiếp điểm D
3. Đây là mạch gì?
4. Đâu không phải là đáp án giải thích về Control Panel Relay?
① Tiếp điểm cơ ② khó thu nhỏ lại
③ Khó mở rộng hệ thống ④ Dễ bảo trì và sửa chữa
5. Hãy chọn đáp án giải thíc về cấu trúc của PLC tương ứng với các câu sau vào ô trống.
8. Đâu là đáp án không thuộc bộ nhớ chương trình/ Device??
1. Program 2. Device 3. file register 4. Parameter
9. Trong số những giải thích về các thay Pin của CPU, thời gian Backup nhờ tụ điện sau khi bỏ pin đi là ? ( )
① 3 phút ② 4 phút ③ 5 phút ④ 10 phút
1.CPU, I / O Unit, Power part, thiết bị xung quanh
2.CPU, I / O Unit, Power part, Loader
3.Micro Process. I / O Unit, Power part,Loader
4.Micro Process. I / O Unit, Power part,CPU
① mạch ưu tiên chạy, mạch ưu tiên dừng
② mạch ưu tiên dừng. Mạch OR
③ mạch ưu tiên chạy, mạch OR
④ mạch ưu tiên chạy. Mạch tự duy trì
- ( 1 ) đóng vai trò là hai não của con người, được cấu trúc chủ yếu bằng Microprocessor và Memory.
- ( 2 ) có vai trò kết nối tín hiệu với các thiết bị bên ngoài
- ( 3 ) có vai trò cung cấp nguồn cho các bộ phận
- ( 4 ) có vai trò ghi chép lại chương trình vào bộ nhớ
6. Nội dung sau là giải thích về cái gì?
[ Do chỉ dùng để đọc nên không thể thay đổi nội dung bộ nhớ. Do đó những thông tin được ghi vào là cố định. Đây là bộ nhớ bất biến, thông tin ở vùng nhớ này dù bị ngắt điện, nội dung được ghi nhớ vẫn được bảo toàn.]
1. ROM 2, RAM . 3 Program Memory 4. CPU
10 Hình dưới đây giải thích về vấn đề gì?
① Input Unit ② Output Unit ③ Unit đặc thù ④ Card đặc thù
7. Đâu là giả thích không đúng về RAM?
1. Có thể đọc và viết thông tin bộ nhớ.
2. Khi bị ngắt điện, nội dung thông tin đã nhớ sẽ bị mất.
3. Là bộ nhớ khả biến .
4. Không thể sử dụng như một bộ nhớ bất biến do Battery backup
12. Phạm vi I/O vào Card ở vị trí ① ở bên trên là?
① Y100~Y10F ② X100~X10F
③ Y110~Y11F ④ X120~X12F
13. Hãy đổi F14 hệ 16 thành hệ nhị phân .
①1110 0001 0100 ②1010 1001 0110
③ 1111 1110 1011 ④ 1111 0001 0100
11. Những đại lượng vật lí thay đổi tiên tục như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp lực, lưu lượng, tốc độ được gọi là gì ?
① Giá trị digital ② Giá trị Analog
③ Giá trị digital/ analog ④ Giá trị analog/ digital
※ Đây là cấu trúc hệ thống PLC cơ bản. Hãy trả lời vào chỗ trống bên dưới
14. Hãy đổi 458 hệ thập phân thành code BCD .
① 1100 0101 1000 ② 100 0101 1000
③ 101 1010 0001 ④ 100 0101 1001
15. Hãy chọn đáp án giải thích sai về Device .
① Device bên ngoài : Device sử dụng khi nhận input từ ngoài CPU hpawcj khi output
② Device bên trong: Device chỉ sử dụng ở bên trong CPU, không thể output trước tiếp đến bên ngoài CPU.
③ Bit Device : Device chỉ có thể điều khiển On/Off bằng cách Output đơn thuần hệ bát phân, tức là từ 0~7
④ Word Device : Device có thể điều khiển được với đơn vị Bit.Word
16. DEVICE sử dụng vùng USER MEMORY để mở rộng data Resister là gì ?
1. R 2. W 3. D 4 .M
17. Đâu không phải là Word Device?
① T ② F ③ D ④ R
Nguồn bên ngoài
Tiếp điểm
LED hiển thị
CPU
Thiết bị bên ngoài
Thiết bị bên trong
Photocoupler
Unit Input
Nguồn
PLC

## Slide 32
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
18. Đây là giải thích về byte.
Hãy chọn đáp án giải thích không đúng?
1. Gộp 8ea Bit vào là một Byte.
2. Có thể biểu hiện 256 loại thông tin
3. Có thể biểu hiện tất cả chữ số, chữ tiếng anh, kí tự đặc biệt.
4. 1 Byte cũng được gọi là 1 bit.
5. 1 Byte cũng được gọi là 1 kí tự.
19. Nhìn hình dưới đây và trả lời số 1, 2 là gì?.
1. 1 Scan , thực hiện tính toán chương trình
2. 1 Scan , Scan program Strat
3. 1 Scan , Chạy chương trình Scan
4, 1 Scan , lưu chương trình Scan
20 hãy chọn tất cả các đáp án sai trong số những giải thích về câu lệnh Count dưới đây.
① Count sẽ thực hiện đếm khi tín hiệu input tăng lên.
② Sau khi Count up, nếu có tín hiệu được input vẫn sẽ đếm.
③ Giá trị cài đặt của Count là K1~K32767.
④ Khi cài đặt giá trị cài đặt, ngoài việc cài đặt trược tiếp thông qua K có thể cài đặt gián tiếp thông qua D
Bắt đầu vận hành
Refresh vùng Input
Trạng thái tiếp điểm Module Input
Bắt đầu Scan program
Kết thúc Scan program
Refresh vùng Ouput
Xử lí End
Trạng thái tiếp điểm Module Output
PLC

## Slide 33
번호 | 정답
1 | 4
2 | 3
3 | 1
4 | 4
5 | 1
6 | 1
7 | 4
8 | 3
9 | 1
10 | 1
번호 | 정답
11 | 2
12 | 3
13 | 4
14 | 2
15 | 3
16 | 1
17 | 2
18 | 4
19 | 3
20 | 2
PLC

## Slide 34
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
3. Trong cấu trúc PLC cơ bản thì khi kiểm tra Error bằng lệnh CHK, và khi Annunciator F ON thì đèn LED bật sáng là?
1. ERROR LED, 2. USER LED
3. BOOT LED 4. BAT. ALARM LED
6. Trong giải thích về cách thay Batter CPU, sau khi tháo Battery thì thời gian Back up dựa vào Condenser là?
① 3 phút ② 4 phút ③ 5 phút ④ 10 phút
4. Cái nào không thuộc về bộ nhớ Device/Program?
1. Program
2. Device
3. File Register
4. Parameter
①.LD(Phương thức Ladder), IL(Phương thức Mnemonics)
②.IL(Phương thức Mnemonic), LD(Phương thức Ladder)
③.LD(Phương thức Ladder), SFC(Sequential Function Charts)
④.FBD(Function Block Diagram),IL(Phương thức Mnemonic)
5. Nguồn sử dụng trong PLC là mấy V?
1. 5V 2. 220V 3. 24V 4. 110V
9. Nếu định viết mạch tự duy trì, thì ở ( ) sẽ là gì?
7. Nhìn vào ảnh và cho biết đây là ảnh giải thích về gì?
① Unit đầu vào ② Unit đầu ra ③ Unit đặc thù ④ Card đặc thù
11. Mạch hoạt động đúng với Timing Chart sau là?
8. Cái nào không phải thuộc chủng loại đầu ra tại Unit đầu ra?
① Đầu ra Rơ le ② Đầu ra Transistor
③ Đầu ra SSR ④ Đầu ra SCR
10. Phạm vi I/O của Card ở vị trí ② là?
① XB0~XDF ② XCO~XCF
③ YBO~YDF ④ YBO~YEF
12. P/B số 1 ON → P/B số 2 ON → P/B
Số 1 ON → P/B số 2 ON. Rơ le nào sẽ hoạt động?
① R1 ② R2 ③ Cả R1,R2 ④ Không có
1 Ngôn ngữ PLC được định nghĩa theo tiêu chuẩn quốc tế, ảnh bên dưới là gì?
2. Đây là mạch giải thích cho điều gì?
① Mạch ưu tiên khởi động, Mạch ưu tiên dừng
② Mạch ưu tiên dừng, Mạch OR
③ Mạch Interlock, Mạch OR
④ Mạch ưu tiên khởi động. Mạch tự duy trì
PLC

## Slide 35
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Note Edit 2. Statement Edit
3. Device Edit 4. Program Edit
15. Đây là giải thích cho điều gì?
[Là chương trình chỉ được tiến hành ở (Thời gian tiến hành Program chạy tốc độ thấp) được cài đặt, và ở (Thời gian dư của Constant Scan). Trong trường hợp ưu tiên mức độ điều khiển và thời gian Scan được quy định thì cài đặt thời gian Constant Scan]
① Program loại tiến hành ban đầu ② Program tiến hành theo chu kỳ cố định
③ Program loại tiến hành tốc độ thấp ④ Program loại tiến hành Scan
16. Đây là ảnh giải thích cho điều gì?
① Lệnh PLS ② Lệnh PLF ③ Lệnh OUT ④ Lệnh FF
18. Timing Chart đúng với hoạt động của mạch Ladder sau là?
나타낸 것은?
※ Trả lời câu hỏi sau
13. Cái nào là mạch ưu tiên khởi động?
14. Cái nào là để giải thích phần đặc tính của Ladder?
?
17. Nhìn ảnh sau, đầu ra Y50 ON sau mấy giây?
① Sau 6s
② Sau 60s
③ Sau 15s
④ Sau 16s
19. Đây là giải thích về MC/MCR. Cái tương ứng với chỗ trống là gì?
1.M6 2. M7 3. M8 4. M9
20. Cái nào sai trong những giải thích về MC/MCR sau?
① Trường hợp lệnh MC OFF thì giá trị COUNT trong MC tương ứng được duy trì.
② Trường hợp MC OFF thì tất cả lệnh OUT trong MC tương ứng đều OFF.
③ Trường hợp MC OFF thì lệnh SET/RST trong MC tương ứng được duy trì.
④ Trường hợp MC OFF thì 10ms Timer trong MC tương ứng vẫn duy trì giá trị.
PLC

## Slide 36
Số | Đáp án
1 | 1
2 | 3
3 | 2
4 | 3
5 | 1
6 | 1
7 | 2
8 | 4
9 | 2
10 | 4
Số | Đáp án
11 | 3
12 | 1
13 | 2
14 | 2
15 | 3
16 | 2
17 | 1
18 | 1
19 | 2
20 | 4
PLC

## Slide 37
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Cái đúng với Dip Switch trong ROM tiêu chuẩn khi chỉ định Drive hữu hiệu Parameter của CPU là gì? ( )
① SW2 ON SW3 OFF ② SW2 OFF SW3 ON
③ SW2 OFF SW3 OFF ④ SW2 ON SW3 ON
2. Cái nào là sai khi giải thích về Data Resister? ( )
① Là Memory lưu Data trong PLC
② Data Resiste được cấu trúc 1 điểm 16Bit và có thể Read/Write theo đơn vị 16Bit
③ Data được lưu một lần ở Sequence Program sẽ duy trì đến khi lưu Data khác
④ Data đang lưu ở Data Resiste, khi Off nguồn hoặc Reset thì Latch của S/W bị Clear
3. Từ nào thích hợp điền vào [ ] ở câu sau? ( )
Phát sinh PLC Error trong trường hợp Run Scan Time muộn hơn so với thời gian [ ] ở nơi cài đặt Scan Time tối đa
① Device ② Constant Scan ③ WDT ④ PLC RAS
4. Cái mà không thể Tiếp tục/Dừng tính toán tại Tab cài đặt PLC RAS có ở PLC Parameter của tóm tắt Project Data là gì? ( )
① Error tính toán ② Fuse Error
③ Error tổ hợp I/O Unit ④ Error mở rộng Memory
5. Trong số lệnh MC/MCR, thì cái nào không phải lệnh duy trì trạng thái khi từ đang ON chuyển sang OFF? ( )
①SET ②RST
③OUT ④ Giá trị Timer tích hợp
7. Định viết một Program mà tiến hành sau 0.33s hoạt động của Timer nào đó. Phải dùng Timer nào? ( )
① -(T0 K33)- ②-(T0 K333)-
③ -(H TO K33)- ④-(H TO K333)
10. Lệnh đúng vưới timming chart sau là? ( )
①PLF ②PLS
③FF ④RST
8. Điều nào không đúng trong những giải thích về Device sau đây? ( )
① Device bên ngoài : sử dụng cho đầu vào/đầu ra bên ngoài CPU b
② Device bên trong : Device chỉ sử dụng bên trong CPU
③ Bit Device : Device chỉ có thể điều khiển bằng hệ nhị phân
④ Word Device : Device chỉ có thể điều khiển bằng đơn vị Word
9. Cái nào sai trong số những giải thích về Data Resister sau đây?
① Là Memory lưu trữ Data trong PLC.
② Là Resister dùng cho Data Link.
③ Có thể Read/Write với đơn vị 16Bit.
④ Sử dụng 2 điểm trong trường hợp sử dụng Data 32Bit.
11. Lệnh thích hợp đi vào ô trống sa là? ( )
① MCR N0
② MCR M98
③ MCR N0 M98
④ MCR MC N0
Y40
Y41
?
12. Giá trị cài đặt Timer của Q Series có thể sử dụng tới mấy điểm?
① T0~T199 ② T0~T255
③ T0~T2047 ④ Tùy theo giá trị được cài đặt trong Parameter
13. Program ( ) đơn vị độc lập được viết để có thể hoạt động chung quá trình thao tác được chạy lặp lại bên trong một program chủ
① Routine ② Subroutine ③ Interrupt ④ Graphic Loader
14. Tuổi thọ của Q6BAT nếu ở trạng thái kết nối tiếp xúc bình thường hoặc trạng thái không tiếp xúc với Module CPU là ( )năm. Số điền vào ( ) là?
① 3 năm ② 5 năm ③ 10 năm ④ 12 năm
15. Cái nào mà bảng điều khiển PLC không thể điều khiển . ( )
① Up Down Counter.
② Shift Resister.
③ Tính theo thuật toán, Tính theo logic
④ Timer.
16. Có thể truyền tối đa mấy BIT bằng lệnh DMOV.( )
① 8BIT ② 16BIT ③ 32BIT ④ 64BIT
6. Tiếp điểm TIMER là lệnh mấy Step?
① 4 Step ② 3 Step ③ 2 Step ④ 1 Step
PLC

## Slide 38
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
X1
SET Y40
RST Y40
X5
Y40
Y40
X1
Ví dụ 1
Ví dụ 2
X5
X5
Y40
Y40
②
③
④
①
18. Sequence ở ví dụ 1 và 2 sau đây hoạt động đồng nhất.
Logic nào có thể điền vào ô tròn ○? ( )
19. Timing Chart nào đúng với hoạt động của Program sau ?
[ PLF M0 ]
X0
[ PLS M1 ]
X0
M0
M1
X0
M0
M1
X0
M0
M1
X0
M0
M1
①
②
③
④
17. Phím tắt nào để chuyển sang Edit Mode? ( )
① F4 ② F2 ③ F7 ④ F5
20. Thứ tự sắp xếp theo độ lớn dung lượng ( )
① Bit < Word < Byte < Nibble
② Bit < Nibble < Byte < Word
③ Nibble < Bit < Byte < Word
④ Bit < Word < Nibble < Byte
PLC
Notes: 38

## Slide 39
번호 | 정답
1 | 4
2 | 4
3 | 3
4 | 4
5 | 3
6 | 4
7 | 3
8 | 4
9 | 2
10 | 3
번호 | 정답
11 | 1
12 | 3
13 | 2
14 | 3
15 | 4
16 | 3
17 | 2
18 | 2
19 | 4
20 | 2
PLC
Notes: 39

## Slide 40
점 수
①
1. Tên gọi nào đúng với Block ① của PLC
① CPU ② Device ③ Thiết bị xung quanh ④ Phần Memory
2. Cái nào không phải là Memory của PLC CPU Unit? ( )
① SRAM Card
② Rom tiêu chuẩn
③ Ram tiêu chuẩn
④ Program Memory
[ Ảnh (a)]
3. Đây là giải thích về Dip S/W của CPU Unit
Nhìn vào trạng thái ảnh (a) và Driver hữu hiệu
được lựa chọn là?( )
① ROM tiêu chuẩn
② Ram tiêu chuẩn
③ Flash Card
④ SRAM Card
4. Cái nào là để giải thích dòng đặc tính của Ladder? ( )
① Note
② Tên thiết bị
③ Statement
④ Comment
5. Cái nào không phải là hạng mục yêu cầu của phần I/O PLC?
① Phải sử dụng được với thiết bị bên ngoài có quy cách khác
② Phải dễ dàng tiếp xúc với thiết bị bên ngoài
③ Phải theo sát được từng trạng thái tiếp điểm của đầu vào/ra
④ Phải chặn Noise từ thiết bị bên ngoài không cho truyền vào phía CPU
6. Trường hợp chủng loại đầu ra là loại Transister, thì ta gọi phương thức đưa dòng điện vào tải từ cầu đấu đầu ra khi ON tiếp điểm đâu ra PLC là gì?
① Đầu ra tải
② Tự output
③ Đầu ra Source
④ Đầu ra Sink
7. Cái nào đúng với giải thích về Timer?
① Không thể sử dụng số âm cho giá trị cài đặt
② Có thể biểu hiện bằng K (hệ 10), H (hệ 16) trong trường hợp
cài đặt trực tiếp giá trị cái đặt
③ Có thể dùng Timer tốc độ cao tối ra đến 327.68s
④ Có thể thay đổi đơn vị tại Parameter
9. Ở Program bên dưới thì Y20 sẽ ON vào giây mấy? ( )
① Giây 832
② Giây 400
③ Giây 47.2
④ Giây 8.32
10. Tìm phạm vi I/O của (a) theo hình bên dưới
① XY100
② XY170
③ XY180
④ XY1A0
(a)
11. Hãy đổi hệ 16 (D4)  BCD
① 010000111101
② 010110011100
③ 001000010010
④ 11010100
12. Giải thích nào sai đối với chương trình sau đây?
① Program bắt đầu hoạt động từ việc X0 ON.
② Hoạt động của T0 là X0 ON sau 5s thì T0 ON.
③ Nếu T0 ON, thì Y40 hoạt động.
④ Nếu M0 ON, thì Y40 chỉ hoạt động trong 5s.
13. Trong những câu sau đây, cái nào sai khi giải thích về INDEX?
① INDEX Write khi chỉ định gián tiếp mã số thiết bị.
② Là đơn vị word.
③ Có thể sử dụng Z hoặc V.
④ Là đơn vị BIT.
8. Muốn làm cho Program sau nếu X1 On thì sau 2s T10 ON.
Cái nào sẽ điền vào (①) ? (Timer 10ms)
①K2 ②K20 ③H14 ④K200
< T10 >
(①)
X1
Bộ phận : ID : Tên :
PLC

## Slide 41
점 수
14. Điều nào sai khi giải thích về MC/MCR?
① Q Series có thể sử dụng 16 cái từ N0~N15
② Được sử dụng nhiều khi đổi động tác thủ công hoặc vận
hành tự động
③ Phải sử dụng số N của MC từ số nhỏ, số N của MCR là từ
số lớn ở giữa số sử dụng tại MC
④ Thời gian Scan ở MC/MCR hầu thư không có thay đổi
15. Cái nào được dùng để phòng tránh sử dụng trùng Coil ở chương trình PLC?
① Tìm mục lục Cross Reference
② Tìm Coil và tiếp điểm
③ Mục lục Device sử dụng
④ Tìm dãy ký tự
16. Nếu cài đặt số chữ Comment là 32 thì có thể viết được đến mấy Byte?
① 16Byte ② 32Byte
③ 64Byte ④ 8Byte
19~ 20. [Tự luận 10 điểm]
Hãy viết chương trình sao cho nếu đầu vào XD On 1 lần thì đầu ra Y42 sẽ hoạt động lặp lại 3 giây On 2 giây Off sau đó cho XD On lại một lần thì Off hoàn toàn.
17~18 . [Tự luận 10 điểm]
Hãy thể hiện chương trình sau theo Timing Chart gồm lệnh RST, coil Y72, coil C20, tiếp điểm C20
1
2
3
11
12
Bộ phận : ID : Tên :
PLC
Notes: 41

## Slide 42
번호 | 정답
1 | 3
2 | 1
3 | 4
4 | 1
5 | 1
6 | 3
7 | 4
8 | 4
9 | 3
10 | 2
번호 | 정답
11 | 3
12 | 3
13 | 4
14 | 1
15 | 1
16 | 2
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
PLC
Notes: 42

## Slide 43
번호 | 정답
1 | 3
2 | 1
3 | 4
4 | 1
5 | 1
6 | 3
7 | 4
8 | 4
9 | 3
10 | 2
번호 | 정답
11 | 3
12 | 3
13 | 4
14 | 1
15 | 1
16 | 2
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
PLC
Notes: 43

## Slide 44
점 수
1. Đáp án nào là sai trong số giải thích về bảng điều khiển PLC sau đây?
① Có tiếp điểm (độ tin tưởng cao, tuổi thọ dài, điều khiển
tốc độ cao)
② Dễ dàng mở rộng System
③ Duy trì tính tin cậy cao, dễ sửa chữa
④ Có thể thu nhỏ
2. Điều nào sai khi giải thích về LED trong PLC CPU?
① RUN LED: nhấp nháy khi RUN/STOP Switch chuyển từ STOP RUN, Write Parameter hoặc Program đang STOP.
② MODE LED: Nếu sáng đèn màu Cam thì là Mode Q.
③ BAT. LED: sáng khi phát sinh Battery Error do điện áp Battery của Memory Card trong CPU giảm dần.
④ USER LED: nhấp nháy khi đã Clear Latch.
3. Cái việc thực hiện tính toán thành công và đầu ra thực tế của Data lưu ở phạm vi đầu ra được gọi là gì?
① Refresh đầu ra ② Tính toán Program
③ Tự chẩn đoán ④ Xử lí END
4. Cái nào sai trong số giải thích về Program số phức của Q-Series CPU ?
① Sử dụng để quản lí Program theo tính hiệu suất
② Có thể vận hành thiết bị ổn định do có thể rút ngắn thời gian Scan
③ Tên Program có thể viết bằng tiếng Hàn, tiếng Anh
④ Dùng để phân loại Program thiết bị thành Loader, Unloader, Main v.v…rồi viết chương trình và sửa chữa duy trì
5. Đổi hệ 10 42 sang BCD CODE là?
① 1001 0111 0001 ② 0001 0111 0110
③ 0000 0010 1010 ④ 0000 0100 0010
6. Hạng mục không thể cài đặt Tiếp tục/Dừng tính toán khi Error tại cài đặt PLC RAS trong PLC Parameter?
① Error tổ hợp I/O Unit ② Error đứt dây Fuse
③ Cấp nguồn bên ngoài ON ④ Error tính toán
7. Đây là giải thích về Link Relay trong số PLC Device. Hãy chọn câu sai.
① Là Relay nội bộ dùng cho Data Link, và không thể output
ra bên ngoài.
② Sử dụng bằng Relay nội bộ phạm vi không được cài đặt theo
cài đặt thông tin Link ban đầu.
③ Không có giới hạn số sử dụng bên trong Program.
④ Có thể Read/Write theo đơn vị 16Bit, theo cấu trúc 1 điểm
16Bit dùng cho Data Link.
8. Điều nào sai trong số nội dung về Memory bên trong PLC CPU sau đây
① Người sử dụng có thể phân chia Memory PLC thành 3 loại Program Memory, Data Memory, System Memory.
② ROM được sử dụng do người sử dụng có thể đổi nội dung điều khiển theo phạm vi lưu chương trình đã viết
③ Data Memory là phạm vi lưu thông tin như giá trị hiện tại, giá trị cài đặt, trạng thái tiếp điểm của Counter và Timer, I/O
④ System Memory là phạm vi lưu chương trình hệ thống
9. Điều nào là đúng trong số giải thích sau đây về kết quả tính toán khoảng cách MCR từ MC trong trường hợp lệnh MC OFF? ① Giá trị hiện tại của TIMER 100ms,10ms được duy trì
② Giá trị TIMER, COUNT tích hợp được Clear về “0”
③ Lệnh OUT duy trì trạng như thế
④ Lệnh SET/RST, SFT duy trì trạng như thế
10. Điều nào sai khi giải thích về PLC ?
① Thay thế chức năng điều khiển LSI, Transistorv.v…đang sử dụng sang chức năng bảng điều khiển Rơ le Timer, Counter v.v…
② Thêm chức năng tính toán số học vào chức năng điều khiển Sequence cơ bản
③ Vai trò của PLC là điều khiển Sequence, điều khiển PID, điều khiển Analog v.v…
④ Có thể tiết kiệm chi phí và thời gian cần thiết cho thời gian
vận hành thử, thay đổi hệ thống điều khiển
* Hình ảnh bên dưới giống với cấu trúc ở KIT. Hãy trả lời câu hỏi
Power
UNIT
CPU
QX40
QX42
QY41
QY40
공Slot
Q64AD
QX42
QX42
Power
UNIT
Q62DA
(①)
11. Phạm vi Address của DA Card tại vị trí ① là?
① X100~X10F ② X120~X12F
③ X130~X13F ④ X140~X14F
12. Đổi hệ 16 3B sang BCD Code là?
① 0101 1001 ② 0011 1011
③ 0101 1011 ④ 0011 1010
13. Device nào duy trì giá trị hiện tại dù cho bị tĩnh điện ?
① M ② Y ③ L ④ Z
Bộ phận : ID : Tên :
PLC

## Slide 45
점 수
14. Điều nào là đúng trong số những giải thích về điều kiện đầu vào để ON được đầu ra Y30?
N0
M10
MCR
N0
X1
MC
M1
Y30
X2
M1
X0
① X0 Off, X1 On, X2 On
② X0 Off, X1 Off, X2 On
③ X0 On, X1 On, X2 On
④ X0 On, X1 Off, X2 On
15. Chương trình nào sau đây đúng với điều kiện Y10 chỉ ON 1 SCAN sau khi X1 ON/OFF 3s?
<Y10>
X1
<PLS Y10>
X1
<PLF Y10>
X1
<FF Y10>
X1
① ②
③ ④
16. Program nào được sử dụng trong trường hợp không cần tiến hành Scan tất cả mọi lần đầu ra của Printer ?
① Program tiến hành từ đầu
② Program tiến hành Scan
③ Program tiến hành tốc độ thấp
④ Program chu kỳ cố định
18. Mạch nào hoạt động đúng với mạch bên dưới?
SET
M0
RST
M0
X1
X0
M0
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
① ②
③ ④
17. Mong muốn có được kết quả đầu ra M0 bên trong sau khi điều kiện đầu vào X5 On đúng như Chart bên dưới. Giá trị kết quả đầu ra nào là khác?
① ②
③ ④
19. Mạch nào hoạt động đúng với mạch bên dưới?
② X0
Y70
③ X0
Y70
④ X0
Y70
1초
1초
① X0
Y70
10초
10초
( Y70 )
X0
( T1 )
Y70
Y70
T1
K10
20. 1/4 Bite gọi là gì?
① bit ② nibble
③ word ④ quarter
Bộ phận : ID : Tên :
PLC

## Slide 46
번호 | 정답
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 3
5 | 4
6 | 3
7 | 4
8 | 2
9 | 4
10 | 1
번호 | 정답
11 | 2
12 | 1
13 | 3
14 | 3
15 | 1
16 | 3
17 | 2
18 | 3
19 | 4
20 | 4
PLC
Notes: 46

## Slide 47
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Điều nào sai về tiếp điểm C?
① Là tiếp điểm chuyển đổi hình thức công khai tiếp điểm vận hành chung tiếp điểm A và tiếp điểm B
② Nếu cho phép dòng điện chạy vào Coil của Rơ le điện, thì tiếp điểm cố định tách ra từ tiếp điểm B của tiếp điểm vận hành rồi tiếp xúc với tiếp điểm A
③ Cũng có thể gọi là Transfer Contact
④ Hình thái của tiếp điểm theo cấu tạo đại diện của Relay điện, tiếp điểm vận hành từ đầu được tiếp xúc với tiếp điểm B
2. Điều nào là sai trong số giải thích về Unit đầu ra, đầu vào Analog?
① Những lượng vật lí thay đổi liên tục giống như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng v.v…gọi là giá trị Analog
② Để có đầu ra tín hiệu Analog ở thiết bị cơ khí giống như Motor thì sẽ biến đổi tín hiệu Digital của CPU sang Analog rồi đưa đầu ra
③ Giá trị Analog biến đổi liên tục cùng với thời gian
④ Tín hiệu Analog có thể input theo tín hiệu On, Off ở CPU của thiết bị Digital giống với PLC.
3. Switch nào OFF tất cả Data của phạm vi Latch được cài đặt ở Parameter hoặc đưa về “0”?
① Reset ② L. CLR
③ Dip Switch ④ Stop Switch
4. Chọn đáp án đúng với điều kiện.
(Biến đổi hệ nhị phân 0000 0001 0010 0101 sang BCD)
① 0000 0010 0110 0101 ② 0000 0001 0010 0101
③ 0000 0010 1000 1001 ④ 0000 0010 1001 0011
5. Nếu muốn kiểm tra PLC Card đang sử dụng có bình thường hay không thì phải kiểm tra Drop Down Menu nào?
① Chẩn đoán PLC ② Monitor
③ System Monitor ④ Error Monitor
6. Liên kết nào không đúng trong số giải thích về Device sau đây?
① F – Annunciator ② Z – Index Resister
③ W – Link Relay ④ R – File Resister
7. Khi viết PLC Ladder thì để giải thích cho đặc tính của Ladder thì phải viết gì?
① Comment Edit ② Note Edit
③ Parameter ④ Statement Edit
8. Đã cài đặt dung lượng tại File Register là 2K.
Phạm vi có thể sử dụng của File Register là?
① R0 ~ R2000 ② R0 ~ R2047
③ D0 ~ D1024 ④ D0 ~ D2048
9. Hạng mục nào dùng để tìm Device không sử dụng?
① Mục lục Cross Reference ② Khối Device đồng loạt
③ Mục lục Device người sử dụng ④ Tìm tiếp điểm hoặc Coil
10. Đây là bảng thông số của Digital Input Unit. Hãy chọn tất cả điện áp có thể điền vào ①,② dưới đây
① 16v trở lên ② 17v trở lên ③ 18v trở lên ④ 19v trở lên
⑤ 5v trở xuống ⑥ 6v trở xuống ⑦ 7v trở xuống ⑧ 8v trở xuống
11. Tùy theo loại CPU Battery mà tuổi thọ như sau. Thời gian điền vào ô trống là bao nhiêu?
① 120, 38 ② 110 , 48 ③ 120 , 48 ④ 110 , 38
12. Cái nào là dù cho không có Battery ở CPU thì cũng không mất Data?
① Parameter ② RAM tiêu chuẩn③ ROM tiêu chuẩn④ Flash ROM
13. Trường hợp tháo thẻ nhớ của CPU ra thì Rơ le đặc thù phải ON. Lúc này Rơ le đặc thù nào sẽ ON?
① SM604 ② SM605 ③ SM608 ④ SM609
14. Đây là giải thích về Counter. Câu nào sai?
① Thực Counter khi tín hiệu đầu vào tăng lên
② Sau khi Counter Up, dù cho có tín hiệu đầu vào thì cũng không Counter
③ Nếu tiến hành lệnh RST trước khi Counter Up thì giá trị hiện tại đổi sang “0”
④ Giá trị cài đặt của Counter là K0~K32767
15. X1 đã ON. Timer ở Lader dưới đây được cài đặt là mấy giây?
① 0s ② 32767s ③ 32768s ④ -32768s
PLC

## Slide 48
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
16. Hãy hoàn thành Timing Chart theo điều kiện dưới đây, điều kiện đầu vào X0 On thì nhận được kết quả của đầu ra Y76( Ghi lại cả thời gian Timer)
Input (X0)
Output (Y76)
X0
M1
T16
Y76
PLS
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
X0
Y40
C0
X0
( Y40 )
X1
X1
C0
RST
C0
17. X1 ON và trước khi RST Count thì giá trị hiện tại của Count là bao nhiêu?
① K4 ② K5 ③ K6 ④ K7
18. Hãy nhìn Program và Chart sau rồi chọn thời điểm C0 Counter Up đầu tiên.
X005
[ MC N0 M6 ]
X002
X006
K5
M6
N0
[ MC N1 M7 ]
X003
X007
K100
M7
N1
[ ]
X020
[ ]
ⓑ
ⓐ
T0
Y70
Y71
C0
19. Lệnh MC/MCR có thể sử dụng theo cấu tạo Nest như bên dưới, hãy điền thích hợp vào chỗ trống (ⓐ, ⓑ)?
① A: MCR M6 B: MCR M7 ② A: MCR N0 B: MCR N1
③ A: MCR M7 B: MCR M6 ④ A: MCR N1 B: MCR N0
X0
X1
C0
①
②
③
④
20. Muốn làm cho đầu ra Y40 trong Program sau hoạt động.
Hãy chọn Chart đúng của đầu ra Y40 khi On/Off điều kiện đầu vào.(Timer là 100ms)
PLC

## Slide 49
번호 | 정답
1 | 2
2 | 4
3 | 2
4 | 4
5 | 3
6 | 3
7 | 4
8 | 2
9 | 3
10 | 4,6
번호 | 정답
11 | 3
12 | 3
13 | 4
14 | 4
15 | 3
16 | -
17 | 3
18 | 4
19 | 4
20 | 2
input(X0)
output(Y76)
Thời gian
(10초)
16번
PLC
Notes: 49

## Slide 50
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Điều nào là sai trong số giải thích về bảng điều khiển Relay sau đây?
① Có tiếp điểm (tuổi thọ dài, điều khiển tốc độ cao)
② Khó mở rộng System
③ Hard Logic
④ Khó thu nhỏ
2. Điều nào là không đúng trong số giải thích về BIT DEVICE “B”?
3. Program nào chỉ tiến hành 1 lần khi đổi nguồn từ ON hoặc STOP sang RUN?
.
① Program loại tiến hành từ đầu
② Program loại tiến hành Scan
③ Program loại tiến hành tốc độ thấp
④ Program loại chờ
4. Program đơn vị được viết độc lập để có thể hoạt động chung quá trình thao tác thực hiện lặp lại trong một chương trình chủ được gọi là gì? ?
① Subroutine ② Interrupt
③ Graphic Loader ④ Rupture bên trong
5. Điều nào sai khi giải thích về lệnh MC / MCR ?
① Là Rơ le nội bộ dùng cho Data Register
② Sử dụng bằng Rơ le nội bộ phạm vi không được cài đặt theo cài đặt thông tin Link ban đầu.
③ Không thể output ra bên ngoài
④ Không giới hạn số lượng sử dụng bên trong Program
① Q,A Series có thể sử dụng 15 cái từ N0~N14
② Cái mà duy trì tất cả khi chương trình từ ON chuyển sang OFF là giá trị Timer tích hợp, giá trị Counter, lệnh SET, RST, SFT
③ Cái mà OFF tất cả khi chương trình từ ON chuyển sang OFF chỉ là lệnh OUT
④ Thời gian Scan tại MC~MCR hầu như không thay đổi
6. Cái việc thực hiện tính toán thành công và đầu ra thực tế của Data lưu ở phạm vi đầu ra được gọi là gì?
① Refresh đầu vào ② Tính toán Program
③ Refresh đầu ra ④ Xử lí END
7. Muốn hiển thị Comment tiếng Hàn theo 16 chữ. Giá trị cài đặt số chữ hiển thị là bao nhiêu?
① 8 ② 16 ③ 32 ④ 48
9. Cái nào không thể thành tín hiệu đầu vào Analog?
① Số vòng quay Motor ② Nhiệt độ
③ Lưu lượng ④ Điện áp
10. Hãy đổi số 975 là hệ 10 sang hệ 16 –Tự luận-
( )
11. Card đầu vào QX40 được lắp vào PLC Base Slot. “0” tại QX40 có ý nghĩa là gì?
① Số điểm chiếm hữu ② Điện áp đầu vào
③ Module đầu vào ④ Module đặc thù
12. Trong số những bộ phận sau bộ phận tương ứng với tiếp địa của Filter nguồn là?
① ② ③ ④
①
②
③
④
8. Cái nào không phải là tiếp điểm đầu ra của Unit đầu ra Digital?
① Đầu ra Relay ② Đầu ra SSR
③ Đầu ra TR ④ Đầu ra Magnet
13. Điều nào sai khi giải thích về Unit đầu ra, đầu vào Digital của PLC?
① Dùng để tiếp xúc với thiết bị bên ngoài
② Sử dụng Photo Coupler để không cho truyền Noise từ thiết bị bên ngoài
③ Không đồng nhất quy cách về điện với thiết bị bên ngoài
④ Gắn LED có thể giám sát trạng thái từng tiếp điểm đầu ra, đầu vào
PLC

## Slide 51
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
SET
M0
RST
M0
X1
X0
M0
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
20. Mạch nào hoạt động đúng với mạch bên dưới?
① ②
③ ④
19. Muốn nhận được kết quả đầu ra bên trong M0 sau khi On điều kiện đầu vào X5 như Chart bên dưới. Giá trị kết quả đầu ra nào là khác?
① ②
③ ④
18. Sử dụng Timer tốc độ cao và sau 0.33s mạch hoạt động thì cái thích hợp điền vào ô trống là gì??
① T0 K33 ② T0 K330 ③ H T0 K33 ④H T0 K330
( )
X0
① X0
Y70
( Y70 )
X0
( T1 )
Y70
Y70
T1
② X0
Y70
③ X0
Y70
④ X0
Y70
1초
1초
10초
10초
K10
17. Time Chart nào hoạt động đúng với mạch Ladder sau?
16. Sequence bên dưới là mạch nào?
① Mạch ưu tiên khởi động ② Mạch tự duy trì
③ Mạch Inter Lock ④ Mạch ưu tiên dừng
R
L
P/B A
P/B B
R
R
14. Program nào được sử dụng trong trường hợp không cần tiến hành Scan tất cả mọi lần đầu ra của Printer?
① Program tiến hành từ đầu
② Program tiến hành Scan
③ Program tiến hành tốc độ thấp
④ Program chờ
C0 K3
RST C0
X6
X7
15. Nhìn vào Program và Chart hoạt động của tiếp điểm đầu vào (X6, X7), hãy chọn thời điểm Count Up của C0.
X6
C0
X7
①
②
③
④
PLC

## Slide 52
번호 | 정답
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 4
7 | 3
8 | 4
9 | 1
10 | 3CF
번호 | 정답
11 | 1
12 | 3
13 | 3
14 | 3
15 | 4
16 | 4
17 | 1
18 | 3
19 | 2
20 | 3
PLC
Notes: 52

## Slide 53
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
ⓐ
Cái mà không thể lưu vào số Drive “0”?
① File Register ② Program
③ Parameter ④ Device
2. Đây là giải thích cho DEVICE nào?
-.Sử dụng Rơ le nội bộ phạm vi không được cài đặt theo cài đặt thông tin Link ban đầu.
-.Không giới hạn số lượng sử dụng bên trong Program.
① Link Relay ② Relay nội bộ
③ Link Resister ④ Relay đầu ra
3. Điều nào không phải là lí do sử dụng Program số phức?
① Quản lí chương trình bằng tính hiệu suất
② Đảm bảo nhiều dung lượng chương trình
③ Giảm Scan Time và quản lí thiết bị ổn định
④ Dễ dàng viết Program và sửa đổi, duy trì
4. Điền từ đúng vào ô trống? –tự luận-
Trường hợp ON nguồn Module CPU 1 ngày ( ) tiếng, thì tuổi thọ Battery của SRAM Card là khoảng ( ) năm. 됩니다
Q6BAT nếu ở trạng thái không tiếp xúc với Module CPU hoặc tiếp xúc nhưng ở trạng thái thông tin thông thường thì tuổi thọ là ( ) năm.
( 12 tiếng , 1.1 , 10 năm )
5.Trạng thái ON/OFF của Dip Switch số 2, 3 trong trường hợp vận hành ROM tiêu chuẩn là như thế nào?
① Tất cả SW2,3 đều ON
② Tất cả SW4,5 đều ON
③ SW2 ON, 3 OFF
④ SW4 OFF, 5 ON
6. Cái nào không thể cài đặt trong PLC Parameter?
① Thay đổi tùy ý số điểm phân bổ của Slot trống
② Cài đặt có/không sử dụng Program số phức
③ Cài đặt phạm vi Device Latch
④ Thay đổi/Thêm Comment
8. Phím tắt nào để thay đổi trong trường hợp đã Write chương
trình số phức vào nhiều nơi?
① F4 ② Shift + F4
③ Ctrl + F4 ④ Alt + Ctrl + F4
7. Phạm vi cài đặt liên quan đến Error và thời gian khởi động
PLC tại PLC Parameter là?
① PLC File ② Program
③ PLC RAS ④ Phân chia I/O
9. Điều nào sai khi nói về lệnh PLS?
① Khi lệnh PLS từ OFF → ON thì Device chỉ định ON 1 Scan
② Làm OFF ngoài những lúc như thế này (ON→ON, ON→OFF, OFF→OFF).
③ Sau khi tiến hành lệnh PLS, chuyển Switch RUN/STOP từ
RUN→STOP rồi RUN trở lại thì lệnh PLS cũng được thực hiện.
④ Khi đã chỉ định Latch Relay (L) ở lệnh PLS, tiến hành OFF nguồn Latch Relay(L) từ trạng thái đang ON sau đó nếu ON lại nguồn thì Device chỉ định ON 1 Scan.
10. Cái nào đúng với giải thích sau?
Là phương thức cấp điều kiện tiến hành sau khi sơ đồ hóa theo
thứ tự vài Program Block được viết theo phương thức Ladder Diagram hoặc Mnemonics.
① SFC ② List Chart
③ Mnemonics ④ Scan
11. Điều nào sai khi giải thích về Counter?
① Trường hợp giá trị Counter vượt quá K32767 hoặc khi là số âm thì Counter sẽ không hoạt động.
② Nếu có tín hiệu đầu vào sau khi Count Up thì Count hoạt động
③ Ở cài đặt gái trị, cài đặt trực tiếp bằng K ngoài ra có cài đặt gián tiếp bằng D (Data Register)
④ Giá trị cài đặt của Counter là K1~K32767
12. Điều nào sai khi giải thích về “X” của DEVICE đầu vào?
① Cấp lệnh hoặc Data từ thiết bị bên ngoài như Switch nhấn,
Limit Switch v.v…
② Sử dụng tiếp điểm A, tiếp điểm B trong Program
③ Không có giới hạn về số lượng sử dụng trọng Program
④ Nếu nguồn chuyển từ Off → On thì tiếp điểm sẽ OFF.
13. Câu nào đúng trong những câu sau?
① Bit < Word < Byte < Nibble
② Bit < Byte < Quater < Word
③ Bit < Nibble < Quater < Word
④ Bit < Nibble < Byte < Word
PLC

## Slide 54
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
14~15. Hãy viết chương tình sao cho Khi XB On lần 1
thì Y42 M101 On, On lần 2 thì sẽ Off.
(dùng trong số các lệnh Out, lệnh FF, lệnh PLS viết 2 chương trình), -tự luận- (Mỗi bài 5 điểm)
16. Chức năng Edit sử dụng khi muốn đảm bảo trước Step?
① Thêm hàng ② Thêm dãy
③ Thêm khối NOP ④ Thay thế khối Device
17. Điều nào không phải là giải thích về Bit?
① Là đơn nhỏ nhất của phương thức đếm số hệ nhị phân.
② Thay đổi và nhớ tất cả tín hiệu bằng hệ nhị phân.
③ Do hệ nhị phân chỉ có giá trị 0 hoặc 1 nên không thể phân biệt ngoài một loại một chữ số .
④ Bit là đơn vị nhỏ nhất đưa ra tín hiệu 1, 2 cùng nhau tại hệ nhị phân.
19. Cái nào không phải là chủng loại của Timer?
① Timer 100ms.
② Timer 10ms.
③ Timer tích hợp 100ms
④ Timer tích hợp 10ms
20. Hãy nhìn chương trình sau và vẽ Timing Chart
(Đơn vị Timer 100ms) [tự luận]
18. Điều nào không phải là giải thích về Bit?
① Là đơn nhỏ nhất của phương thức đếm số hệ nhị phân.
② Thay đổi và nhớ tất cả tín hiệu bằng hệ nhị phân.
③ Do hệ nhị phân chỉ có giá trị 0 hoặc 1 nên không thể phân biệt ngoài một loại một chữ số .
④ Bit là đơn vị nhỏ nhất đưa ra tín hiệu 1, 2 cùng nhau tại hệ nhị phân.
PLC

## Slide 55
번호 | 정답
1 | 1
2 | 1
3 | 2
4 | 12 1.1 10
5 | 1
6 | 4
7 | 3
8 | 4
9 | 3
10 | 1
번호 | 정답
11 | 2
12 | 4
13 | 4
14 | 주관식 뒷장
15 | 
16 | 3
17 | 3
18 | 3
19 | 4
20 | 
PLC
Notes: 55

## Slide 57
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
ⓐ
1. Điều nào sai trong số giải thích về lệnh MC/MCR?
① Có thể sử dụng Nesting từ N0~N15 trong trường hợp là Q Series
② Có thể sử dụng cùng số Nesting cũng được
③ Sử dụng trong Program chuyển đổi tự động/thủ công theo mục đích
④ Scan Time tại MC/MCR hầu như không thay đổi
2. Đổi 87 từ hệ thập phận sang BCD CODE?
① 1001 0111 0001 ② 0001 0101 0111
③ 0000 0010 1010 ④ 0000 1000 0111
5. Time Chart sau là hoạt động của lệnh nào?
① PLS ② PLF ③ FF ④SET
6 . Phạm vi I/O của Module Q62DA tại cấu trúc PLC là?
① Y170~Y17F ② Y110~Y11F
③ Y180~Y18F ④ Y120~Y13F
7. Điều nào sai trong số nội dung về Memory trong PLC CPU sau đây?
① Người sử dụng có thể phân chia Memory PLC thành 3 loại Program Memory, Data Memory, System Memory.
② ROM được sử dụng do người sử dụng có thể đổi nội dung điều khiển theo phạm vi lưu chương trình đã viết
③ Data Memory là phạm vi lưu thông tin như giá trị hiện tại, giá trị cài đặt, trạng thái tiếp điểm của Counter và Timer, I/O
④ System Memory là phạm vi lưu chương trình hệ thống
9. Trong số GPPW Project Menu thì Menu nào để sử dụng khi so
sánh điểm khác biệt của nội dung lưu trong PLC và CPU đang
thông tin?
① Đối chiếu ② Coppy ③ Data Edit ④ Macro
11. Program nào được sử dụng trong trường hợp không cần tiến hành Scan tất cả mọi lần đầu ra của Printer?
① Program tiến hành từ đầu
② Program tiến hành Scan
③ Program tiến hành tốc độ thấp
④ Program chu kỳ cố định
12. Điều nào đúng khi giải thích về PLS?
① Nếu ON điều kiện đầu vào ON thì thiết bị được chỉ định sẽ ON, và khi OFF điều kiện đầu vào thì vẫn duy trì trạng thái ON
② Khi điều kiện đầu vào từ ON → OFF thì thiết bị được chỉ định ON 1 Scan.
③ Khi điều kiện đầu vào từ OFF → ON thì thiết bị được chỉ định ON 1 Scan.
④ Khi điều kiện đầu vào từ OFF → ON thì Device được chỉ định ON .
13. Hãy biến đổi 0000 0000 1110 1010 từ hệ nhị phân sang hệ 16.
① EA ② 167
③ 359 ④ E10
14. DATA REGISTER lưu kết quả tính toán của lệnh ứng dụng,
lệnh cơ bản là?
① TIMER ② File Resister
③ Link Resister ④ Accumulator
3. Trong cấu trúc cơ bản của PLC, khi kiểm tra Error bằng lệnh CHK hoặc khi Annunciator F ON thì đèn LED nào sáng?
1. ERROR LED, 2. USER LED
3. BOOT LED 4. BAT. ALARM LED
4. Cái nào không phải là chức năng điều khiển của bảng điều khiển PLC?. ( )
① Up Down Counter.
② Shift Register.
③ Tính toán số học, Tính toán logic
④ Timer.
X
Y
Power
UNIT
CPU
QX42
( )
QY42
( )
QX42
( )
QY42
( )
Q64AD
( )
Q62DA
( ? )
8. Nội dung sau đây là giải thích cho Device nào?
“Device có thể chuyển đổi thông tin Data giữa nhóm trạm Local, trạm Master tại trạm Local, trạm Local tại trạm Master”
① W ② R ③ B ④ F
10. Điều nào sai khi giải thích về Counter?
① Counter đếm khi tín hiệu đầu vào tăng
② Đếm nếu có tín hiệu đầu vào sau khi Count Up
③ Nếu Count Up một lần thì giá trị hiện tại hay trạng thái tiếp điểm
không thay đổi cho đến khi thực hiện lệnh RST
④ Giá trị cài đặt Counter là K1~K32767
PLC

## Slide 58
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
15. Time Chart nào hoặt động đúng với mạch Ladder sau?
( Y70 )
X0
( T1 )
Y70
Y70
T1
K10
② X0
Y70
③ X0
Y70
④ X0
Y70
1s
1s
① X0
Y70
10s
10s
16. Đây là giải thích về Link Relay trong số PLC Device. Hãy chọn câu sai.
① Là Rơ le nội bộ dùng cho Data Link và không thể output ra bên ngoài.
② Sử dụng bằng Rơ le nội bộ phạm vi không được cài đặt theo cài đặt thông tin Link ban đầu.
③ Không giới hạn ở số lượng sử dụng trong Program.
④ Có thể Read/Write theo đơn vị 16Bit, theo cấu trúc 1 điểm 16Bit dùng cho Data Link.
18. Hãy xem Time Chart và viết 2 mạch Ladder
19. Có thể sử dụng lệnh MC/MCR theo cấu tạo Nest như bên dưới, hãy điền thích hợp vào ô trống (ⓐ, ⓑ)?
20. Xem Time Chart và viết mạch Ladder
17. Hãy điền thích hợp vào ô trống? –tự luận-
Trường hợp ON nguồn Module CPU 1 ngày ( ) tiếng, thì tuổi thọ Battery của SRAM Card là khoảng ( ) năm. 됩니다
Q6BAT nếu ở trạng thái không tiếp xúc với Module CPU hoặc tiếp xúc nhưng ở trạng thái thông tin thông thường thì tuổi thọ là ( ) năm.
( , , )
PLC

## Slide 59
번호 | 정답
1 | 1
2 | 4
3 | 2
4 | 4
5 | 3
6 | 2
7 | 2
8 | 1
9 | 1
10 | 2
번호 | 정답
11 | 3
12 | 3
13 | 1
14 | 4
15 | 4
16 | 4
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
20
19
18
17
PLC
Notes: 59

## Slide 60
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
ⓐ
1. A,B,C là gì ở bảng Block PLC ?
① A –Rơ le đặc thù đầu vào đầu ra, B-Phần tính toán Memory, C-CPU
② A –Phần tính toán Memory, B- Rơ le đặc thù đầu vào đầu ra, C-CPU
③ A –Phần tính toán Memory, B-CPU, C- Rơ le đặc thù đầu vào
đầu ra
④ A -CPU, B-Phần tính toán Memory, C- Rơ le đặc thù đầu vào
đầu ra
6. Điều nào sai khi giải thích về tính toán Program?
① Sử dụng theo Data hoặc điều kiện thông tin của tiếp điểm đầu vào Read từ quá tình Refresh đầu vào rồi thực hiện tính toán dựa theo Program được input và lưu kết quả ở Memory nội bộ hoặc Memory đầu ra
② Có thể chia chương trình ở PLC thành hai loại lớn là Main Program và Sub Program
③ Main Program là chương trình bắt buộc tiến hành nếu CPU của PLC ở trạng thái RUN.
④ Tiến hành Sub Program sau đó bắt đầu tính toán lại Main Program từ Step 0
8. Điều nào sai khi giải thích về “X” DEVICE đầu vào?
① Cấp lệnh hoặc Data từ thiết bị bên ngoài như Switch nhấn,
Limit Switch v.v…
② Sử dụng tiếp điểm A, tiếp điểm B trong Program
③ Không có giới hạn về số lượng sử dụng trọng Program
④ Không thể sử dụng bằng Coil tại Program
9. Khi viết PLC Ladder, cần viết gì để giải thích cho phần đặc tính của Ladder?
① Comment Edit ② Note Edit
③ Parameter ④ Statement Edit
10. Điều nào sai khi giải thích về lệnh MC / MCR
① A-Series có tổng cộng 8 cái từ N0~N7
② Scan Time ở MC~MCR hầu như không thay đổi
③ Khi program tại MC~MCR từ ON chuyển sang OFF thì số liệu Timer 100ms, Timer 10ms, tích hợp 100ms sẽ thành 0.
④ Có thể sử dụng khi chuyển đổi vận hành thủ công.
12. Điều nào sau đây là sai khi giải thích về Program loại tiến hành chu kỳ cố định?
① Là chương trình được tiến hành mỗi thời gian cố định
② Cài đặt loại tiến hành là “chu kỳ cố định” tại phần cài đặt PLC Parameter.
③ Có Program số phức loại tiến hành chu kỳ cố định
④ Trong số Network Refresh, nếu điều kiện tiến hành của Program loại tiến hành theo chu kỳ cố định được lập thì bắt đầu Network Refresh.
5. Giải thích nào là sai về Bit Device Y?
① Output tốt trong việc gửi ra bên ngoài tương đương tiếp điểm 1A
② Không giới hạn số lượng sử dụng trong Program
③ Có thể đối ứng Relay nội bộ M cho Y đối ứng ở phạm vi không gắn Unit và phạm vi gắn Unit đầu vào
④ Y duy trì tĩnh điện khi sử dụng bằng Relay nội bộ M
7. Cái việc tiến hành tính toán thành công và output thực tế Data
được lưu ở phạm vi đầu ra được gọi là gì?
?
① Refresh đầu vào ② Tính toán chương trình
③ Refresh đầu ra ④ Xử lí END
A
B
C
2. Điều nào sai trong số giải thích về Unit đầu vào đầu ra PLC?
① Sử dụng nguồn DC+24(V) bên trong PLC (TTL level)
② Tiếp xúc giữa đầu vào.ra với bên trong PLC (interface) là cần thiết mang tính quyết định cho sự ổn định System.
③ Phải nhất trí quy cách về điện với thiết bị bên ngoài.
④ Phải ngăn chặn Noise từ thiết bị bên ngoài truyền tới CPU. [Sử dụng Photo Coupler]
3. Điều nào sai trong số các giải thích về thông số của Unit đầu vào Digital?
① Điện áp đầu vào quy định DC 24V ( không cực) , AC 100~120V
② Điện áp hoạt động ON khi DC 18V, AC 80V trở lên
③ Điện áp hoạt động OFF khi DC 6V, AC 30V trở xuống
④ Biểu thị đầu vào là LED màu xanh
4. Điều nào sai khi giải thích về Unit Count tốc độ cao?
① Counetr trong CPU Scan chương trình nên chu kỳ SCAN hầu hết là trường hợp số μs trở xuống
② Unit Count tốc độ cao đếm Pulse độc lập với CPU của PLC và đếm những Pulse 10μs trở lên.
③ Có chức năng so sánh và output trạng thái giá trị Counter ( <, >, = ) với giá trị cài đặt
④ Chi viện Count tăng, giảm và cũng được sử dụng trong việc kiểm tra vị trí máy giống với CNC, khi giá trị đếm đồng nhất với giá trị cài đặt thì có tiếp điểm đầu ra bên ngoài.
11. Chọn câu đúng trong số các giải thích về COUNT sau đây?
① COUNT chỉ có thể thay đổi giá trị hiện tại về “0” bằng lệnh RST
② Dù cho là sau khi COUNT UP nếu có tín hiệu đầu vào vẫn đếm
③ Có thể sử dụng K0 ở giá trị đầu vào COUNT .
④ Trường hợp giá trị cài đặt COUNT quá 32767 thì gắn vào D
PLC

## Slide 61
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
13. Đây là giải thích về Dip Switch của CPU Unit
Hãy nhìn ảnh (a) và lựa chọn Drive hữu hiệu ( )
① ROM tiêu chuẩn
② Ram tiêu chuẩn
③ Flash Card
④ SRAM Card
[ Ảnh (a)]
14. Trong chương trình bên dưới thì Y20 ON vào giây mấy
① Giây 2.11
② Giây 21.1
③ Giây 1.21
④ Giây 12.1
15. Hãy chọn đáp án đúng với điều kiện sau.
(Đổi 0000 0001 0010 0101 từ hệ nhị phân sang BCD)
① 0000 0010 0110 0101 ② 0000 0001 0010 0101
③ 0000 0010 1000 1001 ④ 0000 0010 1001 0011
16. Hãy đổi 974 từ hệ 10 sang hệ 16 –tự luận-
( )
17. Trường hợp tháo Memory Card của CPU thì Relay đặc thù ON. Relay ON lúc này là ?
① SM604 ② SM605 ③ SM608 ④ SM609
Power
UNIT
CPU
QX40
QX42
QY41
QY40
Slot
trống
Q64AD
QX42
QX42
Power
UNIT
Q62DA
(①)
18. Phạm vi Address của Card DA được gắn ở vị trí ① là? –tự luận-
( )
19. Cái nào không đúng trong số giải thích về Byte sau đây?
1. Byte gồm 8 Bit gộp lại.
2. Có thể đưa ra 256 loại thông tin.
3. Có thể biểu hiện tất cả số, ký tự tiếng anh, ký tự đặc biệt.
4. 1Byte gọi là 1Bit.
5.1Byte gọi là 1Character.
20. Hãy vẽ Timing khi X0 hoạt động ON/OFF ?-tự luận-
PLC

## Slide 62
Câu | Đáp án
1 | 4
2 | 1
3 | 2
4 | 1
5 | 4
6 | 4
7 | 4
8 | 1
9 | 4
10 | 3
Câu | Đáp án
11 | 3
12 | 4
13 | 4
14 | 4
15 | 4
16 | 3CE
17 | 4
18 | X120~X12F
19 | 4
20 | 
PLC
Notes: 62

## Slide 63
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
PLC

## Slide 64
번호 | 정답
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
번호 | 정답
11 | 
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 
16 | 
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
PLC

## Slide 65
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
12. Đọc đúng độ lớn của điện trở sau ? ( )
① 5.6 [kΩ] ② 560 [Ω]
③ 650 [Ω] ④ 65 [kΩ]
녹청갈금
※ Nhìn vào kết quả dao động kí dưới đây và trả lời câu hỏi bên dưới (13~14 )
13. Giá trị Vp_p(Peak-peak) là bao nhiêu ? ( )
① 3[V] ② 6[V] ③ 12[V] ④ 24[V]
14. Giá trị có hiệu lực là bao nhiêu ? ( )
① 4.242[V] ② 3.822[V] ③ 4.2[V] ④ 3.8[V]
CH1 2.00V
M 250μs
15. Đáp án nào là công thức đúng để tính công suất định mức ?
① P = VR ② P = VI ③ P = V/R ④ P = I² V
16. Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào không phải là chất bán dẫn?
① Selium (Se) ② germanium(Ge) ③ Zincite ④ lưu huỳnh
17. Chọn đáp án sai trong các nội dung về hạt nhân nguyên tử ? ( )
① Hạt nhân nguyên tử: cấu trúc bằng proton và Neutron
② Khối lượng của proton và neutron gần như giống nhau, là hạt nặng gấp 1840 lần hạt electron
③ Proton và neutron gộp lại một chỗ gọi là nucleon
④ Đồng vị nguyên tố:là những nguyên giống nhau, nếu so sánh hai nguyên tử sẽ thấy số lượng proton giống nhau nhưng số khối của tổng số nucleon khác nhau
18. Chọn đáp án giải thích sai về mức năng lượng ( energy level) ? ( )
① Mức năng lượng: Năng lượng của electon sẽ lớn lên theo từng mức theo mức độ cách xa hạt nhân nguyên tử, electron có năng lượng trung gian có quan hệ không liên tục với năng lượng không tồn tại
② Mức cơ bản (Ground level): mức thấp nhất trong số các mức năng lượng
③ Cấp độ Fermi : Mức năng lượng của electron ngoài cùng
④ Mức cơ bản (Ground level): Mức cao nhất trong số các cấp năng lượng
19. Điện trở của vật chất sẽ thay đổi theo 4 yếu tố chính. Chọn đáp án không phải trong 4 yếu tố đó ? ( )
① Diện tích của dây điện
② Loại vật chất
③ Tiết diện dây điện
④ Chiều dài dây điện
Điện trở nào có nhiệt độ lớn nên không thể sử dụng trong mạch chính
xác được, và thường được gọi là điện trở carbon ? ( )
① Điện trở màng kim loại ② điện trở cement
③ Điện trở màng carbon nhỏ ④ Điện trở quấn dây
Đâu không phải là ưu điểm của Diot quang ? ( )
① Tính tuyến tính của ánh sáng tới và dòng điện output tốt.
② Tốc độ phản hồi nhanh
③ Nếu so sánh với phototransistor, độ nhạy ánh sáng thấp.
④ Biến động output ít thay đổi theo thay đổi của nhiệt độ xung quanh .
2. Đáp án nào không phải là đặc điểm của Photocoupler ? ( )
① Có ảnh hưởng của Input đến output.
② Tốc độ phản hồi nhanh
③ Có thể nâng cao mật độ bó
④ Dễ dàng truyền tải tín hiện giữa hai mạch có hiệu điện thế khác nhau
3.Yêu tố ở hình bên cạnh là kí hiệu của sơ đồ mạch Photocoupler.
Tên gọi của phần ⓐ là gì ? ( )
① Phototransistor
② LED
③ Photocoupler
④ FET
ⓐ
4. Output của tiếp điểm điện tử ở mạch output sensor là gì ? ( )
① NPN transistor Open Collector
② PNP transistor open Collector dạng xuyên qua
③ Dạng hai dây một chiều
④ Tiếp điểm Relay
5. Đáp án nào không phải là đặc điểm của Diot phát quang ? ( )
① Có thể hoạt động bằng dòng một chiều hay xoay chiều
② Tốc độ phản hồi nhanh, có thể biến đổi dựa vào tần số cao phát xung.
③ Hiệu năng phát quang cao và có thể nhận được output cao ở dòng điện cao.
④ Điện năng tiêu thụ thấp.
6. Ở mạch dưới đây, điện áp của hai bên hai phía của A, B theo thứ tự là ? ( )
① 11.3V, 0.7V
② 0.7V, 11.3V
③ 2.9V, 9.1V
④ 9.1V, 2.9V
R
+
ZD
(9.1V)
12[V]
A
B
7. Sau đây là giải thích về nội dung nào? ( )
‘Là tiếp điểm điện tử được On khi đang có tính hiện Input đưa vào, OFF khi tín hiệu Input biến mất, Input và Output được cách điện.
① SCR ② SSR ③ điện trở nhiệt ④ TRIAC
8. Khi phân loại TRANSISTOR theo Part no, TRANSISTOR dùng tần số thấp của PNP TYPE là gì ? ( )
① 2SAxx ② 2SBxx ③ 2SCxx ④ 2SDxx
9. Đáp án nào không phỉa là đặc tính của Diot ? ( )
① Cho dòng điện đi qua tốt theo một chiều.
② Hầu như không cho dòng điện đi qua theo hướng ngược lại.
③ Điện trở chiều xuôi thấp, ngược lại, điện trở hướng ngược lại rất cao.
④ Tất cả diot bán dẫn đa số đều có đặc tính hai hướng.
10. Giá trị được được hiển thị ở điện trở Chip bên dưới là “106”.
Giá trị điện trở là bao nhiêu ? ( )
① 106 Ω ② 106 ㏀
③ 10 ㏀ ④ 10 ㏁
106
11. Đáp án nào không phải đặc tính của coil ? ( )
① Đặc tính làm ổn định sự thay đổi của dòng điện
② Áp dụng hiện tượng tự cảm
③ Đặc tính của nam châm điện
④ Áp dụng hiện tượng khuếch đại dòng điện
Xanh lá
Xanh da trời
Đen
Điện

## Slide 66
1 | 3 | 11 | 4 | 
2 | 1 | 12 | 2 | 
3 | 1 | 13 | 3 | 
4 | 1 | 14 | 1 | 
5 | 3 | 15 | 2 | 
6 | 3 | 16 | 4 | 
7 | 2 | 17 | 4 | 
8 | 2 | 18 | 4 | 
9 | 4 | 19 | 1 | 
10 | 4 | 20 | 3 | 
Điện

## Slide 67
점 수
1. Chọn đáp án sai với nội dung cấu trúc nguyên tử? ( )
②
①
Proton
③
Neutron
Điện tích
④
Điện tử tự do
Điện tử OR
Khối lượng
Hạt
2. Chọn đáp án sai với nội dung về hạt nhân nguyên tử? ( )
① Hạt nhân nguyên tử: cấu trúc bằng proton và Neutron
② Khối lượng của proton và neutron gần như giống nhau, là hạt nặng gấp 1840 lần hạt electron
③ Proton và neutron gộp lại một chỗ gọi là nucleon
④ Đồng vị nguyên tố:là những nguyên giống nhau, nếu so sánh hai nguyên tử sẽ thấy số lượng proton giống nhau nhưng số khối của tổng số nucleon khác nhau
3. Chọn giải thích sai ( )
① Electron hóa trị : là các electron tồn tại ở lớp ngoài cùng của nguyên tử, lực liên kết với hạt nhân nguyên tử yếu nên dễ rời ra .
② Vỏ electron: Vỏ Electron là lớp electrong hình thành vòng tròn nhất định và xoay quanh hạt nhân nguyên tử.
③ Các lớp vỏ electron theo thứ tự từ xa hạt nhân nguyên tử tới gần được gọi là lớp K→ lớp L→ lớp M→ lớp N→…
④ Electron tự do: Là các Electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử ( electron hóa trị) đã nhận đủ năng lượng và được tách ra khỏi liên kết nguyên tử
4. Chọn đáp án không phải là giải thích về dòng điện ? ( )
① Cường độ dòng điện là lượng điện di chuyển trong chất dẫn điện trong vòng 1 giây
② Đơn vị của dòng điện là Ampe [A]
③ Công thức tính dòng điện là I=Q/T [A]
④ Nếu trong vòng 1 phút di chuyển một lượng điện 1[C] thì cường độ dòng điện là 1[A].
5. Ở Hàn Quốc dùng tần số 60[Hz], nếu dùng một pha thì hiệu
hiệu điện thế là bao nhiêu? ( )
① 180′ ② 150′ ③ 120′ ④ 90′
6. Nhìn hình dưới đây và tìm giá trị có hiệu dụng ? ( )
①
②
③
④
7. Chọn tất cả các đáp án không phải là giải thích về cầu dao dò dòng? ( )
① Chặn tất cả khi phát sinh dò dòng, đoản mạch, quá tải.
② Cũng có cầu dao dò dòng chỉ có mục đích chặn dò dòng
③ Button thử ELB màu xanh lá hoặc xanh lam thì chỉ chặn dò dòng, không chặn khi quá tải.
④ Được cấu trúc bởi phần chặn dò dòng, phần mạch điện tử và,THR
8. Chọn đáp án giải thích sau về chu kì và tần số ?( )
① Chu kì: Chiều dài thời gian mà một dạng sóng lặp lại được hoàn thành
② Tần số: Số lần lặp lại của một dạng sóng được hoàn thành trong vòng 1 giây
③ Kí hiệu chu kì : T , Kí hiệu tần số: f
④ Đơn vị tần số: Hr
10. Chọn đáp án không phải là cuộn cảm ( coil inductor)? ( )
① Cuộn cảm kháng (choke coil) ② bar anten
③ Choke dùng cho nguồn ④ máy biến thế
11. Sau đây là nội dung giải thích về cái gì? ( )
Coil này là coil đơn giản, phạm vi công suất có từ vài uH đến vài mH. Ở dưới vài uH có loại có lõi rỗng, nhưng thông thường sẽ sử dụng core.
① Choke Coil tần số cao ② Tunning Coil tần số cao
③ Tunning coil tần số trung gian ④ Bar Antenna coil
12. TRANSISTOR tần số thấp theo PNP Type khi phân loại TRANSISTOR theo Part No là gì? ( )
① 2SAxx ② 2SBxx ③ 2SCxx ④ 2SDxx
13. Chọn đáp án không phải vật liệu chất bán dẫn được sử dụng ở LED? ( )
① GaAs ② GaAsp ③ GaP ④ GaPs
14. Chọn đáp án không phải là đặc trưng của diot phát quang? ( )
① có thể dùng được cả dòng điện một chiều/ xoay chiều
② Tốc độ phản hồi nhanh, có thể thay đổi dựa vào tần số cao phát xung.
③ Hiệu năng phát quang cao và có thể đạt được out lớn.
④ Mức tiêu thụ dòng điện nhỏ
15. Mạch output Sensor trong hình dưới đây là phương thức nào? ( )
① Tiếp điểm Relay
② Hai dây một chiều
③ PNP Transistor
④ NPN Transistor
16. Chọn Sensor có thể phát hiện được mặt gương ? ( )
① Loại phản xạ hồi quy ② Loại xuyên thấu ③ Phản xạ khuếch tán ④ Sensor móng ngựa
17. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của điện trở nhiệt ? ( )
① Cấu trúc đơn giản nên có thể thiết kế nhỏ.
② Ưu tiên cường độ máy và tính gia công.
③ Tính sản xuất đại trà tốt, có khả năng cung cấp số lượng lớn với giá ổn định
④ Là tiếp điểm cơ nên tính tin cậy cao và ít bị biến đổi nhỏ.
18. Chọn kí hiệu của mạch SCR? ( )
① ② ③ ④
19. Chọn đáp án đúng với điện áp ở hai đầu điểm A trong mạch sau ? ( )
① 0V
② 15V
③ 0.7V
④ 14.3V
+5V
Si
A
20. Output tiếp điểm điện tử ở mạch output sensor là ( )?
① NPN Transistor open collector
② PNP Transistor Open collector dạng xuyên thấu
③ Hai dây một chiều
④ Tiếp điểm relay
Drain
Gate
Source
Emitter
Collector
Base
Bộ phận : ID : Tên :
Điện

## Slide 68
1 | 4 | 11 | 1 | 
2 | 4 | 12 | 2 | 
3 | 3 | 13 | 4 | 
4 | 4 | 14 | 3 | 
5 | 1 | 15 | 4 | 
6 | 3 | 16 | 1 | 
7 | 4 | 17 | 4 | 
8 | 4 | 18 | 1 | 
9 | 3 | 19 | 1 | 
10 | 4 | 20 | 1 | 
Điện

## Slide 69
점 수
1. Chọn đáp án sai với nội dung về tiếp địa?
① Cung cấp điện thế tiêu chuẩn.
② Đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và gia súc
③ Kết nối điện của thiết bị điện với nền đất .
④ Không thể ngăn hư hại cách điện cho thiết bị.
2. Hiện tượng electron quỹ đạo nhận được năng lượng
mạnh hơn rồi trở thành electron quỹ đạo tự do trong
nguyên tử gọi là?
① Kích thích ② Ion hóa
③ photon ④ phóng bức xạ điện từ
3. Chọn đáp án sai với giải thích về tụ điện
trong hình dưới đây?
① Là tụ điện phân cực, sử dụng tần số cao
② Điện dung là 47[㎌]
③ Sử dụng điện áp chịu được trong khoảng50[V]
④ Cực Lead dưới dây là (-)
4. Yếu tố quang có hiệu năng phát quang cao, công suất dòng
điện thấp cao, điện năng tiêu thụ nhỏ là gì ?
① CDS ② Port TR
③ LED ④ Cable quang
5. ‘Điện trở nhiệt có giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng được gọi
là gì ? ( )
① CTR ② NTC ③ PTC ④ TTR
6. Chọn đáp án sai khi giải thích về ‘SSR’? ( )
① Là chất bán dẫn không có tiếp điểm nên ít chịu ảnh hưởng của tạp âm.
② Vẫn hoạt động tốt khi có rung và không phát sinh hoạt
động sai.
③ Dù có sử dụng ở những nơi có nhiều bụi bẩn, nơi dùng khí gas dễ cháy cũng không phát sinh vấn đề.
④ Được cách điện hoàn toàn giữa đầu In/Out nê không có rò dòng
7. Biểu đồ dưới đây hiển thị đặc tính của yếu tố nào?
① Diot
② Transistor hiệu quả điện trường
③ Điện trở
④ Transistor
8. Chọn từ điền vào chỗ trống ?
- Tất cả các vật chất đều được tạo thành bởi tập hợp các phân tử hoặc nguyên tủ, nguyên tử được cấu trúc bở hạt nhân nguyên tử và các ( ? ) quang xung quanh nó.
① Hạt nhân nguyên tử ② Electron ③ nguyên tố ④ neutron
9. Đặc tính phát sinh điện áp xuay chiều ở coil do hiện tượng
điện cảm tương hỗ phát sinh trong trường hợp có một coil ở gần
một coil đang có dùng điện chạy qua được gọi là gì?
① hiện tượng tự dẫn ② điện cảm tương hỗ
③ hiện tượng tự cảm ④ điện dẫn hỗ cảm
10. Tên của điện trở dưới đây là gì ?
① Điện trở màng kim loại
② Điện trở SOLID
③ Điện trở cuộn dây
④ Điện trở tráng men
11. Trong số các mục đích sử dụng chính của tụ điện, trong
Trường hợp cấu trúc đường mạch như hình dưới đây thì tác dụng
nào được hình thành?
① Làm dòng điện xoay chiều thành một chiều
② Làm chậm chu kì xung
③ Chỉ lấy tín hiệu tần số cao trong số nhiều tín hiệu
④ Chỉ lấy tín hiệu tần số thấp trong số nhiều tín hiệu
12. Chọn đáp án không phải tính năng chính của Diot đa năng ?
① mạch chỉnh lưu ② tunning tần số cao
③ switching ④ phát hiện
13. Chọn đáp án không phải là đặc trưng của Photo Coupler ?
① Dễ dàng Interface với cống Logic và tốc độ phản hồi nhanh
② Do trọng lượng nhẹ kích thước nhỏ nên có thể bố trí với mật
độ cao
③ Có thể dễ dàng thay đổi output quang bằng cách điều khiển
dòng điện
④ Do sử dụng ánh sáng để truyền tải tín hiệu nên hoạt động tốt
dù có tạp âm
14. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của Sensor phản
xạ hồi quy ?
① Không gian lắp đặt nhỏ hơn so với dạng xuyên thấu
② Có khả năng phát hiện mặt gương
③ Hoạt động tốt dù lens bẩn
④ Có khả năng phát hiện bất kể hình dạng, màu sắc, chất
liệu của vật thể
15. Trong công thức tính điện dung của tụ điện sau, phần ⓐ là gì?
① Khoảng cách giữa các điện cực
② Diện tích của điện cực
③ Hằng số điện môi
④ Tỷ lệ hao tán điện môi
ⓐ
16. Trong số các tính năng và mục đích sử dụng của coil, chọn tên
gọi đúng với giải thích sau đây?
Dùng điện trở đối với tấn số cao và sử dụng để làm giảm
tần số cao
① Cuộn cảm kháng ( choke coil)
② Tunning Coil tần số cao
③ Bar Atenna
④ Choke dùng cho nguồn
Dòng điện thuận
Dòng
điện
ngược
Bộ phận : ID : Tên :
Điện

## Slide 70
점 수
17. Chọn đáp án đúng với quy cách của điện trở Chip ?
① 1.6[mm]*1.2[mm]
② 1.6[mm]*0.8[mm]
③ 1.6[mm]*1.0[mm]
④ 1.6[mm]*1.5[mm]
18. Chọn kí hiệu của NPN Transistor?
19. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của diot phát quang ? ( )
① Tốc độ phản hồi nhanh, có thể thay đổi dựa vào tần sóng cao hoạt động xung
② Có thể hoạt động được với cả dòng điện một chiều và xoay chiều
③ Điện năng tiêu thụ nhỏ.
④ Hiệu năng phát quang cao và có thể đạt được công suất cao ở dòng điện cao
20. Chọn đáp án không phải là tính năng của Thermistor ?
① Cấu trúc đơn giản có thể thu nhỏ
② Phản hồi nhanh, sai số do thời gian trì hoãn (Time lag) khá nhỏ
③ Do không có tiếp điểm nên có tính tính cậy cao và ít có thay đổi nhỏ
④ Độ mạnh và tính gia công về cơ khí tốt
①
②
③
④
Emitter
Emitter
Emitter
Emitter
Collector
Collector
Collector
Collector
Base
Base
Base
Base
Bộ phận : ID : Tên :
Điện

## Slide 71
번호 | 정답
1 | 4
2 | 2
3 | 1
4 | 3
5 | 3
6 | 4
7 | 1
8 | 2
9 | 2
10 | 1
번호 | 정답
11 | 4
12 | 2
13 | 3
14 | 3
15 | 2
16 | 1
17 | 2
18 | 2
19 | 4
20 | 2
Điện

## Slide 72
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 전자 방출에 필요한 에너지에 대한 그림이다
다음 중 “ 전도 전자의 위치” 를 고르시오
.
2. Bức ảnh dưới đây thể hiện tốc độ quay của bóng và năng lượng
hãy chọn đáp án đúng nhất giải thích về (a)
① Bóng quay nhanh thì năng lượng lớn
② Bóng quay nhanh thì năng lượng nhỏ
. ③ Bóng quay chậm thì năng lượng lớn
④ Bóng quay chậm thì năng lượng nhỏ
3. Thermistor 중에 어떠한 특정 온도에서 저항값이
급변하는 방식은?
① PTC ② NTC ③ CTR ④ NPN
4. Trong những đáp án dưới đây câu nào không phải mục đích của tiếp địa ?
① Đề phòng tai nạn cho con người(giật điện)
② Bảo vệ thiết bị
③ Ngăn hư hại thiết bị điều khiển các loại
④ Ngắt nguồn điện tiêu chuẩn
7. 파울리의 원리에 의한 궤도의 전자수가 다른 것은?
① K각=2
② L각=4
③ M각=18
④ N각=32
8. 반도체 물질의 종류가 아닌 것은?
① 홍 아연광 ② 알카리 수용액
③ 파라핀 ④ 산
9. 원자핵이 전자를 당기는 힘의 에너지를 무엇이라
하는가?
① 금지대 ② 대전 ③ 전하 ④ 전자
10. 접지저항 설명으로 맞지 않는 것은 ?
① 접지전극의 표면과 이것에 접하는 토양 사이의
접촉저항 이다
② 접지전극 주위의 토양성분의 저항
③ 접지선, 접지 전극의 도체저항
④ 제3종 접지 공사는 100[Ω] 이하 600 [V] 미만의 저압용
11. 접지저항과 절연저항에 대한 설명이다 다음중
맞는 내용은 어느 것인가?
① 접지저항은 낮을수록, 절연저항은 높을수록 좋다
② 접지저항,절연저항 모두 높을수록 좋다
③ 접지저항은 높을수록, 절연저항은 낮을수록 좋다
④ 접지저항,절연저항 모두 낮을수록 좋다
12. 오실로스코프에서 세종류 트리거 제공이 아닌 것은?
① 에지 ② 펄스폭 ③ 비디오 ④ 커플링
13. 저항기를 사용하는 경우에 중요한 포인트가 아닌
것은?
① 저항기의 저항값 ② 정격전력
③ 저항의 크기 ④ 저항값 오차
①
③
②
④
5. 금속 내부를 자유로이 움직일 수 있는 전자를 무엇
이라 하는가?
① 자유 전자 ② 구속 전자 ③ 전도 전자 ④ 금속 전자
ⓐ
6.Đâu không phải yếu tố quyết định điện trở điện của vật chất?
① Hằng số theo loại vật chất
② Chiều dài của dây điện
③ Số electron duy nhất trong vật chất
④ Diện tích mặt cắt của dây điện
14. Đáp án nào thể hiện từ viết tắt của hệ số nhiệt độ trong điện trở cố định
① TCR ② TCP ③ TRP ④ THR
15. 저주파 바이패스나 평활용으로 극성과 내전압에 주의
해야 될 콘덴서는 어느 것인가?
① 바이패스 콘덴서 ② 전해 콘덴서
③ 조주파 콘덴서 ④ 내 전압 콘덴서
16. 코일의 종류 중 일반적으로 바리콘(variable 콘덴서)와
병렬 접속되어 동조 주파수를 가변할 수 있도록 되어있는
코일은?
① 전원용 초크 코일 ② 중간 주파수 동조 코일
③ 바 안테나 코일 ④ 고주파 동조용 코일
Điện

## Slide 73
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
17. Chip Inductor (칩 인덕터)의 주요 용도가 아닌 것은?
① 저주파 노이즈 억제용
② 공진회로 & Impedance Matching
③ 이동통신 기기
④ 컴퓨터 및 주변기기, hhp, pager, clp, dbs 등
18. 최근의 Photo Transistor중 에미터는 어느 곳 인가?
19. 근접센서 종류 중 비철금속 검출거리가 Spec 보다
짧음 근접센서는 어느 것인가 ? ( )
① 고주파 발진형(자계)
② 정전 용량형(전계)
③ 고주파 발진형(전계)
④ 정전 용량형(자계)
20 다음 직류 2선식 Sensor 특성이 아닌 것은?
① tiết kiệm nguyên vật liệu
② 저소비전류
③ 반영구적으로 사용가능
④ 교류부하,직류부하 어느쪽이든 접속 가능
Điện

## Slide 74
번호 | 정답
1 | 3
2 | 1
3 | 3
4 | 4
5 | 3
6 | 3
7 | 2
8 | 4
9 | 1
10 | 4
번호 | 정답
11 | 1
12 | 4
13 | 3
14 | 1
15 | 2
16 | 3
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 4
Điện

## Slide 75
번호 | 정답
1 | 1
2 | 3
3 | 2
4 | 1
5 | 4
6 | 2
7 | 1
8 | 4
9 | 2
10 | 1
번호 | 정답
11 | 3
12 | 2
13 | 4
14 | 2
15 | 2
16 | 4
17 | 1
18 | 4
19 | 4
20 | 3
Điện

## Slide 76
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 부도체라 해도 전기가 흐르기 쉬운 물질과 혼합
되거나 또는 전기의 힘이 너무나 강하면 전기가
통하는 현상을 무엇 이라 하는가?.
3. 아래 그림 PNP Transistor의 E-B간 Diode 특성 전압
측정 시 몇 V 일 때 양품으로 판정 하는가?
① 0.2 ~ 0.5 [V]
② 0.5 ~ 0.7 [V]
. ③ 0.2 ~ 0.7 [V]
④ 0.5 ~ 1.0 [V]
4. 다음의 기호가 나타내는 소자의 설명이 맞지 않는 것은?
5. 다음 소자의 특징이 아닌 것은?
① 저 잡음
② 무 소음
③ 고 신뢰성
④ 고 감도
8. 절대온도 0[。K]에서의 최외각 전자의 에너지 준위를
무엇이라 하는가?
① 에너지 준위 ② 기저준위(바닥준위)
③ 탈출 준위 ④ 페르미준위
9. 도체에 전기를 흐르게 하려면 마치 물이 높은 곳에서
낮은 곳으로 흐르는 것과 같이 전기적인 높이의 차가
필요하다. 이 전기적인 높이 무엇이라 하는가 ?
① 전압 ② 전위
③ 전위차 ④ 전압차
10. 접지란 여러 가지 전기 설비, 구조물을 도체를
이용하여 ( ⓐ ) 에 전기적으로 완전히 접속하는
것을 의미한다 ( )안의 맞는 용어는 ?
① 대지 ② 절연체
③ 설비 ④ 구조물
11. 400[V] 이상 저압용 기구 접지공사는 몇 종 접지
공사 인가?
12. 다음 중 멀티미터로 측정이 안되는 것은?
① 교류 전압 ② 교류 전류 ③ 직류 전류 ④ 저항
13. 오실로스코프의 획득 모드는가 아닌 것은?
것은?
① 샘플 ② 평균
③ 피크 검출 ④ 실효
6. 광 다이오드의 특징이 아닌 것은?
① 응답속도가 빠르다
② 출력의 분산이 크다
③ 주위온도의 변화에 따른 출력변동이 적다
④ 입사광량과 출력전류의 직선성이 양호하다
7. 직류 3선식(NPN) Sensor의 결선 방법이 바르게 연결
된 것은?
① 갈색: +24V ② 흑색: -0V
③ 청색: OUT ④ 흑색: GND
14. 트리거 컨트롤 설명 중 “ 트리거 레벨은 트리거 신호의
피크 사이의 수직 중간 지점으로 설정” 하는 기능은?
16. 전류가 흐르는 코일에 다른 코일을 가까이 했을 경우
어떤 현상이 일어 나는 가?
① 상호 인덕턴스 ② 자기 인덕턴스
③ 자기 유도 작용 ④ 상호 유도 작용
① 절연파괴 ② 전도 ③ 반도체 ④ 대전 현상
2. 다음 그림 NPN Transistor의 Vo 전압은 무엇 인가?
① 인가 전압 ② 정 전압 ③ 장벽 전압 ④ 항복 전압
① TRIAC은 역병렬로 접속된 2개의 SSR과
거의 같은 기능을 가진 소자 이다
② 3단자의 교류 스위치 소자 이다
③ 어떠한 게이트 바이어스에서도 트리거
되도록 고안되어 있다
④ 제어 회로가 간단하고 부품수도 적게
든다
① 제1종 접지 공사 ② 제3종 접지 공사
③ 특별 제3종 공사 ④ 제2종 접지 공사
① TRIG MENU ② SET TO 50%
③ FORCE TRIG ④ TRIG VIEW
15. 다음 중 전압 파형 판독에서 실효치 기호는?
① VRMS ② VAVE ③ VP_P ④ VP
Điện

## Slide 77
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
17. 코일을 관통하는 자속을 변화시킬 때 기전력이
발생하는 현상을 무엇이라 하는가?
① 전자 유도 ② 자체 유도
③ 유도 기전력 ④ 상호 유도
19. Photo Transistor의 수광감도는 파장이 몇 근처 일 때
가장 좋은 효율을 갖는가?
20 그림과 같은 근접센서를 고르시오 ?
① 고주파 용량형
② 정전 용량형
③ 고주파 발진형
④ 정전 발진형
18. LED에 사용되는 반도체 재료가 아닌 것은? ( )
① GaAs ② GaAsp ③ GaP ④ GaPs
① 5000Å ② 6000Å ③ 7000Å ④ 8000Å
Điện

## Slide 78
번호 | 정답
1 | 1
2 | 3
3 | 2
4 | 1
5 | 4
6 | 2
7 | 1
8 | 4
9 | 2
10 | 1
번호 | 정답
11 | 3
12 | 2
13 | 4
14 | 2
15 | 2
16 | 4
17 | 1
18 | 4
19 | 4
20 | 3
Điện

## Slide 79
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 다음( ) 안의 들어갈 말은 ?.
① a:전압 b: 전위 c: 전압
② a:전압차 b: 전압 c: 전위
③ a:전위 b: 전위차 c: 전압
④ a:전압 b: 전압차 c: 전위
도체에 전기를 흐르게 하려면 마치 물이 높은 곳에서
낮은 곳으로 흐르는 것과 같이 전기적인 높이의 차가
필요하다. 이 전기적인 높이를 ( a )라고 하며,
그 차를 ( b ) , 또는 ( c ) 이라 한다
2. 다음 SSR의 특징 중 어떤 특징을 설명한 것 인가?
① 고신뢰성 ② 고기능
③ 고스위칭 ④ 저잡음
스위칭이 빠르고 위상제어가 가능하다
3. 아래 그림에서의 회로의 특징이 아닌 것은?
① 소형 경량이므로 실장밀도를 높일 수 있다
② 논리소자와의 Interface가 용이하고 응답속도가 빠르다
③ 신호전달이 양 방향이므로 출력으로부터 입력에
대한 영향이 없다
④ 빛을 이용하여 신호전달을 하기 때문에 잡음에 강하다
4. Sensor 구분에서 사용 방식이 다른 Sensor는 ?
① 광 Sensor ② 근접 Sensor
③ 화이버 Senor ④ 레이져 Sensor
5. 그림과 같은 Sensor 의 설명으로 맞지 않는 것은 ?
① 검출거리가 짧음
② 검출영역이 넓음
③ 광축 조정이 용이
④ 레이져 Sensor
6. 근접 Sensor 의 주의사항이 맞지 않는 것은 ?
① 철과 비철금속경우 검출 거리가 차이가 발생
하므로 주의가 필요하다
② Shield Type 의 경우 측면에서도 검출이 되므로
취부 및 감지여부에 주의가 필요하다
③ 정전용량형 근접센서는 유기물까지 모두 검출하므로
주의가 필요하다
④ 근접센서가 표준검출물체의 두께에 주의가 필요하다
7. 다음( ) 안의 들어갈 말은 ?.
8. 다음 그림의 A,B,C에 해당하는 것은?
proton수 Z = 양전하수 = ( a ) => ( b )와 동일
① a:원자번호, b:전자수 ② a: 전자수, b:원자번호
③ a:원자번호, b:양 전자수 ④ a:양 전자수, b:원자번호
B
C
① A:복귀 B:전리 C:여기
② A:여기 B:전리 C:복귀
③ A:여기 B:복귀 C:전리
④ A:전리 B:여기 C:복귀
9. 다음 중 에너지 준위에 해당 되는 곳은?
①
②
③
④
10. 직류와 교류의 설명 중 맞지 않는 것은?
① 전원을 분류하면 직류(DC)와 교류(AC)로 구분이 된다
② 직류는 시간에 관계없이 방향과 크기가 일정한 전기
에너지 이다
③ 교류는 규칙적으로 일정한 주기를 갖고 크기와 방향을
바꾸는 전원으로 보통 정현파(사인파)의 성격을 갖는다
④ 직류전원은 시간에 관계없이 일정하게 전압이 공급
되므로 극성 및 위상이 일정 하다
11. 정전기 노이즈에 대한 설명으로 현상이 다른 것은 ?.
① 불꽃방전에 의한 화재,폭발
② 전자기기의 오동작 또는 잡음에 의한 기능의 저하
③ 인체 감전 및 2차 재해
④ 정전도장 등의 공정 장애 및 품질의 저하.
Điện

## Slide 80
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
12. 다음( ) 안의 들어갈 말은 ?.
접지는 도전성 물체를 대지와 전기적으로 접속하여
그의 전위를 대지와 같은 전위 또는 ( )를 최소화
시키는 것을 말한다
① 전압차 ② 전위차
③ 저항 차 ④ 전류차
13. 다음 콘덴서의 설명으로 맞는 것은?
① 음성주파수대역의 고주파수에 사용된다
② 긴 쪽이 (-)이고 짧은 쪽이 (+) 이다
③ X표시로 마킹 하여 폭발시 안전하도록 방폭형
으로 설계되어 있다
④ 주로 대용량으로서 0.1[F] ~ 4,700[F]정도의
용량으로 생산되고 있다
14. 콘덴서 선택에 있어서 안정적인 발진을 요하는
회로의 궤환 에 사용되는 콘덴서는 ?
①
②
③
④
15. 아래 저항의 설명으로 틀린 것은 ?
① 정밀한 용도로는 적합하지 않다
② 현재 국내에서 가장 일반적으로 값싼 저항 이다
③ 정밀도가 필요한 일반 Analog회로에 사용 된다
④ 정격전압 이상의 고압 Pulse에 의한 Arc방전을
일으키기 쉽다
16. 코일의 분류 중 “코일 인덕터”에 해당 되지 않는 것은?
① 전원용 초크 ② 트랜스 초크
③ 초크 코일 ④ 바 안테나
17. 다음 중 전원제어 소자가 아닌 것은?
① SCR ② Diode
③ TRIAC ④ SSR
18.원자의 최 외각 궤도에 존재하는 전자로 원자핵
으로부터의 구속력이 약해 이탈하기 쉬운 전자를 무엇
이라 하는가?
① neutron ② 자유전자
③ proton ④ 가전자
19.가변 저항 종류가 아닌 것은 ?
① 실리콘 계 ② 탄소 피막계
③ 금속 피막계 ④ 코일
20.아래 그림의 소자 특징이 아닌 것은 ?
① 주위온도의 변화에 따른 출력변동이 적다
② 출력의 분산이 적다
③ 소형경량,장수명이다
④ 응답속도가 빠르다
Điện

## Slide 81
번호 | 정답
1 | 3
2 | 2
3 | 3
4 | 2
5 | 3
6 | 2
7 | 1,2
8 | 3
9 | 1
10 | 4
번호 | 정답
11 | 4
12 | 2
13 | 3
14 | 1
15 | 3
16 | 2
17 | 2
18 | 4
19 | 1
20 | 3
Điện

## Slide 82
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 마일러 콘덴서의 설명 중 맞지 않는 것은?.
9. 아래 설명하고 있는 코일의 종류는?.
① 일반적인 결합회로에 사용 된다
② 고 주파 용도는 사용하지 않는다
③ 유전체 손실도가 약간 크다
④ 대 전류 용도에 용의 하다
2. 콘덴서 주요 용도에서 고주파 신호만 꺼내는 회로는 ?
①
②
③
④
3. 릴레이를 비롯하여 PLC,TTL 로직회로등 대부분의
기기와 접속 가능한 출력회로 는?
① NPN트렌지스터(오픈컬렉터)
② PNP트렌지스터(오픈컬렉터)
③ 직류 2선식
④ 릴레이 접점
4. . 다음의 형식은 TR의 어떤 종류인가?
※ 2SC×××
① NPN 타입의 고주파용 ② PNP 타입의 저주파용
③ NPN 타입의 저주파용 ④ PNP 타입의 고주파용
5. 교류전압 주기(T)가 10[ms] 이다.주파수는 얼마인가?
① 100[Hz] ② 300[Hz]
③ 500[Hz] ④ 700[Hz]
6. DVM(Digital Volts Meter)을 회로에 직렬로 연결하여
측정해야 하는 것은 ?
① 전압 ② 저항
③ 전류 ④ 콘덴서
7. 아래 사진의 표시색 의미는 무엇 인가 ?
① 허용 공차
② 주파수 특성
③ 온도 특성
④ 용량 특성
8. 일정한 전압 이상이 되면 역방향 전류가 급격하게
흐르는 특성이 있는 다이오드 기호는?
①
②
③
④
IFT라고 불리는 코일로 FCZ 코일과 마찬가지로 금속
케이스에 들어가 있다．차이는 중간 주파수로 쓰여지는
455KHz나 10.7MH 에 동조한 콘덴서가 미리 병렬 접속
되어 있는 것이다
① 고주파 초크 코일 ② 고주파 동조용 코일
③ 중간 주파수 동조 코일 ④ 바 안테나 코일
10. 코일과 콘덴서를 이용하여 병렬회로를 구성 하였을
경우 공진 주파수는 어떻게 되는가 ?.
①
②
③
④
11. 다음 저항의 용량은 ?
① 95 [㏀]
② 8.4 [㏀]
③ 9.5 [㏁]
④ 8.5 [㏁]
12. 다음 저항의 오차 범위가 가장 큰 색은?
① 금색 ② 은색
③ 무색 ④ 백색
13. 반복되는 하나의 완성된 파형이 가지는 시간적 길이를
무엇이라 하는가 ?
① 주파수 ② 주기
③ 교류 ④ 직류
14. 다음 순시치에 해당 되는 곳은?
①
②
③
④
15. 다음 칩저항 “8R7” 저항 값은?
① 7Ω ② 8.7Ω
③ 87Ω ④ 8Ω
Điện

## Slide 83
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
16. 다음 ⓐ의 전압은 ?.
① 12 [V]
② 0.7 [V]
③ 6.2 [V]
④ 11.3 [V]
ⓐ
17. 소형 포토 마이크로 Sensor의 종류 이다.
명칭은 무엇인가? ( )
① 반사형
② 회귀 반사형
③ 말굽형(투과형)
④ 확산형(투과형)
18. MKS 단위계 중 틀린 것은? ( )
① 힘(뉴턴) - H ② 전기용량(패럿) - F
③ 에너지(줄) - J ④ 출력(와트) - W
19. Sensor 출력 회로 중 유점점 출력회로는 무엇인가?( )
① 아날로그 전류 출력 ② NPN TR 오픈컬렉터
③ 직류2선식 ④ 릴레이 접점
20. 세라믹콘덴서의 정면 표기가 ‘103Z’이다.
용량은 얼마인가? ( )
① 10000uF ② 0.1uF ③ 0.01uF ④ 0.001uF
Điện

## Slide 84
번호 | 정답
1 | 4
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 3
7 | 3
8 | 1
9 | 3
10 | 1
번호 | 정답
11 | 1
12 | 3
13 | 2
14 | 1
15 | 2
16 | 4
17 | 3
18 | 1
19 | 4
20 | 3
Điện

## Slide 85
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 여기 된 궤도 전자는 불안정하므로 안정된 더 낮은
준위로 내려 가려고 하며, 이 때에 남는 에너지를 빛
등의 전자기파로 공간 에 방사한다. 관련 있는 것은?
9. 다이오드 기호가 올바르지 않은 것은 ?.
① 여기 ② 전리 ③ 광자 ④ 복귀
2. 절대온도 0[。K]에서의 최외각 전자의 에너지 준위는
무엇인가 ?
① 에너지 준위 ② 전자의 에너지
③ 기저준위 ④ 페르미준위
3. 전기 용어 중 그 뜻이 다른 하나는 무엇인가?
① Short ② 합선
③ 지락 ④ 단락
4. . 접지 저항 값이 올바르지 않은 것은?
① 400 [V] 이상의 저압용의 것(특별 제3종접지 공사)
 10Ω 이하
② 400 [V] 미만의 저압용의 것(3종 접지 공사)
 10Ω 이하
③ 고압용 (1종 접지 공사)  10Ω 이하
④ 특별 고압용의 (1종 접지 공사)  10Ω 이하
5. 교류전압 주기(T)가 5[ms] 이다.주파수는 얼마인가?
① 100[Hz] ② 200[Hz]
③ 1000[Hz] ④ 2000[Hz]
6. 저항의 표기에서 색별 오차 기호가 틀린 것은?
① 황색 - D ② 청색 - B
③ 금색 - G ④ 은색 - M
7. 전기를 저장하거나 방출하는 축전지로서의 기능과 .
또 하나는 직류를 통하지 않는 성질을 이용하는
기능을 가진 소자는 무엇인가?
① Resistance ② capacitor
③ Inductance ④ Diode
8. 다이오드 양단의 전압(A)는 얼마인가?
① 제너 다이오드 ② 쇼트키 다이오드
③ 브리지 다이오드 ④ 바리캡
10. 다음 전원 제어소자 중 다른 하나를 찾으시오 ?.
11. 다음 그림의 TRIAC 의 Trigger Mode 의 감도는?
① 고감도
② 중감도
③ 저감도
④ 최악감도
R
D2
(Si)
+
A
5[V]
① 5V
② 0.7V
③ 0.5V
④ 0V
①
②
③
④
12. SSR (Solid State Relay) 특징 중 맞지 않는 것은?
① 저잡음
② 저소음
③ 내진동성
④ 고신뢰성
빛
C
E
13. 다음 그림의 검출기의 명칭은 무엇인가 ?
① Photo Coupler
② Photo Diode
③ Photo Transistor
④ Light Emitting Diode
Điện

## Slide 86
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
14. 온도가 상승하면 비례하여 저항 값이 감소하는 것은 ?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ 열전대
15. 소형 포토 마이크로 Sensor의 종류 이다.
명칭은 무엇인가? ( )
① 반사형
② 회귀 반사형
③ 말굽형(투과형)
④ 확산형(투과형)
16. Sensor 직류 2선식 특징 중 틀린 것은? ( )
① 배선의 절약 ② 고응답성
③ 저 소비전류 ④ 교류/직류 부하 어느쪽이던 접속 가능
17. Sensor 배선 중 맞는 것은 ?( )
① 흑색은 +V, 청색은 GND, 갈색은 OUT
② 갈색은 +V, 청색은 GND, 흑색은 OUT
③ 청색은 +V, 갈색은 GND, 흑색은 OUT
④ 갈색은 +V, 흑색은 GND, 청색은 OUT
18. MKS 단위계의 단위로 맞지 않은 것은? ( )
① 자속 밀도 – [wb]
② 자기장 – [A/㎡]
③ 인덕턴스 – [H]
④ 전기장 - [V/m]
CH1 2.00V
M 100μs
19. 평균 값은 얼마인가? ( )
① 4.242V
② 6V
③ 3.822V
④ 12V
20. 주파수는 얼마인가? ( )
① 25 [Hz]
② 250 [Hz]
③ 2500 [Hz]
④ 25000 [Hz]
※ 다음 파형을 보고 19, 20번 문제를 풀이 하세요.
Điện

## Slide 87
번호 | 정답
1 | 4
2 | 4
3 | 3
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 2
8 | 1
9 | 4
10 | 3
번호 | 정답
11 | 2
12 | 2
13 | 3
14 | 1
15 | 2
16 | 4
17 | 2
18 | 1
19 | 3
20 | 3
Điện

## Slide 88
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 다음 중 부도체 인것은 무엇인가?
① 알칼리의 수용액 ② 홍동광
③ 운모 ④ 산
2. 전자가 원자의 구속으로부터 탈출하는데 필요한
에너지에 상당하는 장벽을 무엇이라 하는가 ?
① 에너지 제1장벽 ② 제3장벽
③ 제2장벽 ④ 제4장벽
3. 물질의 에너지 준위 그림이다. 들어갈 순서대로
맞는 것은?
① (A):도체 , (B):반도체 , (C):부도체
② (A):반도체 , (B):부도체 , (C):도체
③ (A):반도체 , (B):도체 , (C):부도체
④ (A):부도체 , (B):반도체 , (C):도체
4. 전류를 구하는 공식으로 틀린 것은?
① I = E/R ② I = P/R
③ I = Q/T ④ I = P/E
5. 전압에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 전기를 흐르게 하려면 전기적인 높이 차가 필요하다.
전기적인 높이를 전위라고 한다.
② 두 점 사이에 전위의 높고 낮음을 생기는 힘을
기전력이라고 한다.
③ 1[V]는 1[C]의 양전기를 전위가 낮은점에서 높은점
으로 이동시키는데 필요한 일로 1J이 되는 전압니다.
④ Q[C]의 전기량이 도체를 이동하여 W[J]의 일을
하였다면 기전력E=W/Q[V]이다.
6. 대지 저항률을 설명하고 있는 것은?
① 기기와 접지 도선 사이의 저항
② 접지 전극의 표면과 이것에 접하는 토양 사이의
접촉저항.
③ 접지선,접지 전극의 도체 저항.
④ 접지 전극 주위의 토양 성분의 저항
7. 절연저항에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 절연 저항은 누설 여부를 판단하는 방법 중 하나이다.
② 절연 저항 측정 시 활선 상태에서는 절대로
측정해서는 안 된다.
③ 절연 저항 측정 시 교류 전원으로 사용한다.이는
교류가 안정적인 전원이기 때문이다.
④ 절연 저항 측정 전 절연 저항 측정기 영점 확인한다.
8. 오실로스코프의 기능 확인하는 내용 중 틀린 것은?
① 프로브 감쇠 스위치를 10X로 설정한다
② 프로브 팁과 기준 리드선을 PROBE COMP 커넥터에
연결한다.
③ 몇초내에 1KHZ에서 약5V 첨두치의 디스플레이에
사인파가 나타난다.
④ AUTOSET 버튼을 누른다.
9. 아래 저항의 저항 값은?
① 980[KΩ]± 5% ② 98[㏀]± 5%
③ 980[KΩ]± 10% ④ 98[㏀]± 10%
10. 평균 전력은 충분해도 정격 전압 이상의
고압 Pulse에 의한 Arc방전을 일으키기 쉬운 저항은
무엇인가?
① 금속피막저항 ② 소형탄소피막저항
③ 금속박저항 ④ 권선저항
11.콘덴서의 설명으로 틀린 것은?
① 직류에서는 전기를 저장하는 작용을 한다.
② 저장된 양을 정전 용량이라고 하며 pF 또는 uF을
단위로 사용한다.
③ 교류에서는 주파수에 의해 저항치가 변하는
저항으로서의 작용을 한다
④ 직류 전원은 통과를 시키고 교류 전원은 차단을
시키는 특성이 있다.
12. 여러 종류의 유기용제에 녹아버리는 결점을
가지고 있는 콘덴서는 무엇인가?
① 스트롤 콘덴서 ② 탄탈 콘덴서
③ 세라믹 콘덴서 ④ 마일러 콘덴서
(A) (B) (C)
백/회/등/은
Điện

## Slide 89
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
13. 전자 유도에 대한 설명이다. 틀린 것은?
① 전자 유도에 의해 발생된 기전력을 유도 기전력이라
한다.
② 전자 유도란 코일을 관통하는 자속을 변화시킬때
기전력이 발생되는 현상이다.
③ 유도기전력은 코일을 지나는 자속이 증가될때
증가되는 방향으로 발생된다.
④ 전자 유도의 종류에는 상호 유도와 자기 유도가
있다.
14. 다이오드에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 한쪽 방향으로 전류를 잘 통과시키지만
반대방향으로는 거의 전류가 통과할 수 없다
② 다이오드의 순방향 저항은 높고 역방향 저항은 낮다
③ 실리콘[Si] 다이오드는 다이오드 양단에 순방향으로
0.5V 이상의 전압이 인가되면 동작한다.
④ 다이오드는 대체적으로 단방향 특성을 가진다.
15. 다음 그림에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전류 이득 hfe = Ic/Ib로 나타낸다.
② 이미터 전류 Ie=Ic+Ib(A)로 구할 수 있다.
③ 테스터기로 양/불 판정 시 C-E간 Diode 특성 전압
약0.5~0.7V이 테스터기에 표시되면 양품으로 본다
④ Ⓑ=입력 , Ⓒ=출력 , Ⓐ=제어이고 제어 전원이
출력부 보다 0.7V이상 높으면 TR이 동작할 수 있다.
16. SCR의 Turn-on시간과 Turn-off시간에 대한
설명이다.틀린 것은?
① G단자에 +Pulse 전압이 인가되면 Turn-on된다.
② G단자에 전압이 인가되는 순간부터 SCR이
ON 될때까지의 시간을 SCR의 Turn-on 시간이라
하며 보통 0.1~1us이다.
③ SCR이 Turn-on되면 G단자에 G전압을 제거해도
SCR ON상태가 유지된다
④ SCR을 Turn-off시키려면 A단자에 인가되는 전압을
0V또는-전압을 인가해야 한다. Turn-off시간은
보통 1~50us이다
17. LED와 Photo Diode에 대한 설명으로 틀린 것은?
① Photo Diode는 광을 받으면 정방향으로 전류가
흐르는 수광 소자 이다.
② LED는 표시용과 무선 통신용으로 구분된다.
③ Photo TR보다는 Photo Diode가 광 감도가 낮다.
④ LED는 전류가 흐르면 발광하는 발광 소자이다
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
18. Thermistor의 온도 특성 그래프이다.
순서대로 나열된 것은?
① A:NTC , B:CTR , C:PTC
② A:PTC , B:NTC , C:CTR
③ A:NTC , B:PTC , C:CTR
④ A:CTR , B:NTC , C:PTC
19. 광 센서에 대한 설명 中 틀린 것은?
① 광 센서 中 경면체를 검출할 수 있는 센서는
회귀 반사형 센서이다
② 광 센서 출력 회로 中 저소비전류는 NPN트랜지스터
오픈 컬렉터 방식이다.
③ PNP형 센서가 동작하면 흑색 Cable에서 +전압이
출력한다.
④ 응차 거리라 함은 ON이 될 수 있는 구간과 OFF가
되는 구간의 차이 거리를 말한다
20. 센서 교체 시 주의 사항이다.틀린 것은?
① 출력 회로에 따라 부하 위치가 달라진다.
② 대부분의 근접센서가 표준검출물체를 철로
하고 있으므로 비철금속일 경우 검출거리의 차이가
크므로 주의해야 한다.
③ 회귀 반사형 센서는 반사판과 꼭 한Set이다.
④ 근접센서 Shield Type의 경우 측면에서도 검출이
가능하기 때문에 취부 및 감지 여부에 주의해야 한다.
A
C
B
C
Điện
Notes: 89

## Slide 90
번호 | 정답 | 번호 | 정답
1 | 3 | 11 | 4
2 | 1 | 12 | 1
3 | 4 | 13 | 3
4 | 2 | 14 | 2
5 | 1 | 15 | 3
6 | 4 | 16 | 4
7 | 3 | 17 | 1
8 | 3 | 18 | 4
9 | 4 | 19 | 2
10 | 2 | 20 | 4
Điện

## Slide 91
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 다음 중 도체가 아닌 것은?
① 소금 ② 알칼리의 수용액
③ 유황 ④ 산
2. neutron의 질량은 얼마인가?
① 1.672161x10-27 (Kg)
② 9.10956x 10-31 (Kg)
③ 1.67363x 10-31 (Kg)
④ 1.67491x10-27 (Kg)
3. 전자가 에너지를 얻어,에너지가 증가하면, ( )
를 벗어나 자유전자가 되고 자유전자는 원자 사이를
이동하게 된다.괄호( )에 들어갈 단어는?
① 가전자대 ② 금지대
③ 충만대 ④ 전도대
4. 열전대에 대해 설명한 것 중 맞지 않는 것은?
① 열원을 기초로 한 모든 분야에 온도변화의 수치를
가장 민감하게 감지할 수 있는 온도센서의 제품 임
② 기준 접점온도를 변화를 시키면 이 기전력에
의해 측온 접점의 온도를 알 수 있다.
③ 서로 종류가 다른 2개의 금속도체 양단을
전기적으로 접속시키고 이 양단에 온도차를 주면
회로 중에 전류가 흐른다
④ 열기전력을 이용하여 온도를 검출하므로 지시, 조절,
증폭, 제조, 변환 등의 정보처리가 용이하다.
5. [접지 저항측정기의 3개의 단자를 이용하여 한 개는
접지에, 한 개는 10M전방에, 한 개는20M전방에
땅에다 봉을 박고 여기에 선을 연결해서
동작시키면 접지 저항치를 측정할 수 있는 방법]
위에서 설명하는 접지 저항 측정 방법은?
① 1점 측정법 ② 2점 측정법
③ 3점 측정법 ④ 4점 측정법
6. ELCB에 대한 설명이다.틀린 것은?
① 접속된 전등기구 및 전로 등에 지락 사고가
발생할 경우 지락전류 의 크기에 해당하는 자속에
의하여 철심이 여자되어 영상변류기 1차 권선에
기전력이 발생된다
② 영상 변류기에서 발생한 전류를 전용IC에 받아들여
이를 증폭하고 그 크기를 판별하여 일정기준을
초과하면 출력을 발생시킨다.
③ 동일 케이스 내 조립된 것이다
④ 누전검출부, 전자회로부, 차단부등의 관계부품으로
구성됨
7. 아래 저항의 저항 값은?
① 730[KΩ]± 0.1% ② 73[㏀]± 5%
③ 630[KΩ]± 0.5% ④ 74[㏀]± 10%
8.DVM(테스터기)에서 0점 Setting의 중요성 중
잘못 된 것은?
① 측정값 판독 Miss와 회로제작의 동작불능은
관계가 없다.
② Setting이 안되어 있으면 측정한 값을
신뢰할 수 없다.
③ 보다 정확한 측정값을 얻을 수 있다.
④ 위험으로 부터 안전을 확보할 수 있다. (AC측정)
9.주파수에 대한 설명 中 틀린 것은?
① 하나의 완성된 파형이 1분 동안 반복되는 횟수를
말한다
② 기호는 f이고 단위는 Hz를 사용 한다
③ 주기와 주파수의 관계는 서로 반비례 특성을 가진다.
④ f=1/T 이다
10. [신호를 디지털화하는 방법을 정의하고 시간 축
설정은 획득의 시간 범위와 세부 레벨에 영향을
미친다.] 설명은 오실로스코프에서 무엇을 설명하고
있는 것 인가?
① 커플링 ② 피크 걸출
③ 트리거링 ④ 획득 모드
11. 저항에서 온도계수에 대한 설명 中 틀린 것은?
① 온도와 저항값의 관계를 나타낸다
② 온도 계수가 적은 저항이 정밀한 저항이다
③ 온도 계수의 기호는 TCR이다
. ④ 온도 계수가 큰 저항이 정밀한 저항이다.
12. 마일러 콘덴서 설명 中 틀린 것은?
① 전해 콘덴서보다는 작은 용량을 가진 콘덴서로서
0.001[μF] ~ 0.82[μF] 정도의 종류가 있다.
② 전해 콘덴서보다 높은 주파수 대역
(중주파수대역)에서 사용.
③ 일반적인 결합회로나 시정수 회로에 사용한다 .
④ 유전체 손실이 없기 때문에 대 전류의 용도에도
사용 가능하다
자/등/황/자
Điện

## Slide 92
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
13. 용어에 대한 설명 中 틀린 것은?
① 순시값이란 교류식에서 v 는 특정한 시간 t를
대입하여 구한 값
② 실효값이란 교류 전력과 동일한 일을 하는
직류 전력으로 나타낸 것
③ 평균값이란 교류(사인파) 1주기의 순시값을 더해서
평균을 낸 값
④ 첨두값이란 양의 최대값에서 음의 최대값 사이의 값
14. 가변 저항의 저항체 중 가격이 싸며 특성도
어느 정도 좋기 때문에 가장 많이 사용되어지는
것은?
① 탄소 피막계 ② 코일
③ 금속 피막계 ④ 비금속 피막계
15. 유전체 손실도 약간 크기 때문에 대 전류의 용도에도
좋지 않은 콘덴서는?
① 전해 콘덴서 ② 마일러 콘덴서
③ 세라믹 콘덴서 ④ 스트롤 콘덴서
16.필터회로의 원리로 사용되는 코일의 성질은?
① 공진을 하는 성질② 전원 노이즈 차단 기능
③ 상호 유도 작용 ④ 전류를 안정적으로 흘리는 성질
17. 교류 전력을 제어할수 있는 반도체 소자는?
① 트라이액 ② SCR
③ FET ④ TR
18. 경면체 검출이 가능한 센서는?
① 범용 회귀반사형 ② 편광필터형 회귀반사형
③ 확산반사형 ④ 투과형
19. PNP형 포토 센서의 출력 전압은 몇V 인가?
① +12V ② +5V
③ +24V ④ +V
20. 다음 소자의 특징이 아닌것은?
① 잡음이 없다
② 소음 발생이 없다
③ 스위칭 이 빠르다
④ 누설 전류가 없다
Điện

## Slide 93
번호 | 정답 | 번호 | 정답
1 | 3 | 11 | 4
2 | 4 | 12 | 4
3 | 2 | 13 | 3
4 | 2 | 14 | 1
5 | 3 | 15 | 2
6 | 1 | 16 | 1
7 | 1 | 17 | 1
8 | 1 | 18 | 2
9 | 1 | 19 | 4
10 | 4 | 20 | 4
Điện

## Slide 94
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
Khí nén
1. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của kĩ thuật khí nén.
① Có thể nhận được khí nén là nguồn một cách đơn giản.
② Có thể thay đổi tốc độ.
③ Có thể nhận được lực lớn.
④ truyền lực đơn giản và có thể truyền lực ở bất kể trạng thái nào.
2. Chọn đáp án không phải là đơn vị của áp lực?
①1013 bar ②0.1013 Pa
③1.033 Kgf/㎠ ④760 mmH2g
3. Chọn đáp án không phải là đặc tính của máy nén khí trục vít Screw?
① Trục xoay song song nên có thể xoay tốc độ cao và ít rung.
② Xả khí được nén liên tục nên không có hiện tượng bị rung động mạnh, không cần tank khí lớn.
③ Do có nhiều phần nhiễu bên trong máy nén nên dầu cấp phải sạch .
④ Ít tiếng ồn tần số thấp và dễ dàng loại bỏ tiếng ồn.
4. Loại máy nén nào đổi pha 90’ cho hay rotor để giữa casing với rotor được đóng kín, làm khí di chuyển ra phía cửa xả và xả mà không có sự thay đổi dung tích nào?
① Máy nén khí pittong đa tầng ② Máy nén khí trục Vít Screw
③ Máy nén khí cánh quạt ④ Root Blower
5. Giải thích về vật chất ô nhiêm dưới đây là nội dung nói về vật chất nào?
-Có thể gây ra các vấn đề thay đổi diện tích, giảm tuổi thọ máy, bám chặt vào valve do phát sinh cháy, nổ, ô nhiễm khi có NG Seal, tích tụ
① Carbon ② Chất dầu ③ nước ④ bụi
6. Đáp án nào không phải là đặc điểm của đường ống khí nén?
① Đường mạch khí nén là loại kín có trao đổi khí vào/khí thảo ra với không khí bên ngoài,
cần đường ống hồi giống như mạch thủy lực.
② Do không khí có quán tính hay độ nhớt nhỏ nên tổn thất áp lực so với thủy lực nhỏ.
③ Do không khí được nén có tính nén nên dù dùng đồng thời một vài thiết bị khí nén được nối với cùng một đường ống cũng ít sảy ra ảnh hưởng giữa các máy khí nén.
④ Ở khía cạnh tổn thất năng lượng di chuyển nhỏ và ảnh hưởng giữa các thiết bị ít, có thể lắp đường ống khí nén đến tận các góc của nhà máy.
7. Giải thích sau đây là giải thích về loại đường ống khí nén nào ??
“OOOO là đường ống di chuyển từ nguồn khí nén đến các máy khí nén hoặc thiết bị. Còn được chia làm hai loại là đường ống chính được lắp đặt trong nhà xưởng và đường ống phân nhánh nối từ đó đến với các máy ”
① Ống xả ② ống thông khí ③Ống điều khiển ④ Ống hút khí
8. Cylinder nào đúng với giải thích dưới đây?
① Cylinder cần đơn ② Cylinder cần đôi
③ diaphragm cylinder ④ Tandem Cylinder
Cylinder này có kích thước nhỏ hơn và cấu trúc đơn giản hơn so
với Cylinder loại pittong nên tiện lợi cho việc lắp đặt và đang sử
dụng nhiều để clamping.
Quãng đường hành trình tối đa khoảng 5[㎜]
9. Tên gọi của phần để dấu ? trong hình dưới là gì?
① Cover Pittong ② Fofit ③ Flange ④ Bearing Bush
( ? )
10. Phân loại Cylinder theo cách lắp, phương pháp lắp nào phù hợp với nội dung dưới đây?
“ Phụ tải vận động tịnh tiến, đây là cách lắp chắc chắt nhất trong số các cách lắp thông thường và cách này phải đồng nhất được trục tâm với hướng vận động của phụ tải. “
① Foot Type ② flange type
③ loại kẹp chữ U ④ loại trục quay
11. Chọn đáp án sai với kí hiệu giải thích về Cylinder dưới đây?
① Đây là Cylinder cần đơn.
② Mức độ tiêu thụ không khí lớn.
③ Quãng đường hành trình được giới hạn khoảng 100㎜.
④ Chủ yếu được sử dụng khi kẹp (clamping), nhấn (pressing), di chuyển.
12. Dưới đây là giải thích về linh kiện nào của Cylinder.
① Piston Rod ② Piston ③ Tie Rod ④ Clavis
Chất liệu là sắt, được làm để chịu được lực nén, sức căng.
trên bề mặt được phủ Crom cứng, có thể chịu tốt va chạm
bên ngoài.

## Slide 95
점 수
13. Chọn đáp án không đúng với ưu/nhược điểm của Cylinder?
① Lượng tiêu thụ khí của Cylinder cần đơn bằng ½ so với Cylinder cần đôi.
② Cylinder cần đôi ít bị giảm output.
③ Cylinder cần đơn có tổng chiều dài ngắn hơn so với Cylinder cần đơn có cùng quãng đường hành trình.
④ Cylinder cần đôi có đường kính tube là ø6~ø300 và đã được tiêu chuẩn hóa cả hành trình dài.
14. Chọn đáp án giải thích sai về Output của Cylinder?
① Đường kính của Cylinder tăng thì output cũng tăng.
② Lực lùi lớn hơn lực tiến.
③ Nếu áp lực Air lớn thì Output lớn.
④ Quãng đường hành trình của Cylinder không có liên quan đến Output.
15. Chọn đáp án không phải là điểm cần chú ý khi chọn Cylinder khí nén?
① Sử dụng trong khoảng stroke tối đa có thể sử dụng được.
② Lắp đặt Speed controller để điều chỉnh tốc độ hoạt động của cylinder từ tốc độ cao về tốc độ được quy định
③ Sử dụng pitting trong phạm vi không phát sinh hư hại do va chạm với mép stroke
④ Đối với Cylinder có stroke dài, do lực cản chống trượt lớn bởi pittong rod nghiêng nên khi sử dụng cần cân nhắc lắp đặt guide rồi lựa chọn
16. Chọn đáp án giải thích sai cho Xy lanh quay (rotary actuator) dạng cánh quạt?
① Dạng cánh quạt đơn có góc dao động trong khoảng 270~300℃.
② Dạng cánh quạt kép có góc dao động trong khoảng 90~120℃.
③ Dạng cánh quạt 3 lớp có góc dao động trong khoảng 60℃
④ Xy lanh quay dạng cánh quạt không có dò khí.
17.Trong số các Valve điều khiển áp lực, Valve nào có khả năng điều khiển thứ tự hoạt đông của các mạch khác theo áp lực bên trong mạch?
① Valve giảm áp ② Torque valve
③ Valve giảm áp ④ Valve tuần tự
Chất hút âm
Cover
End cap
18. Hình sau là gì ?
① Máy giảm thanh kháng
② Máy giảm thanh phản ứng
③ Máy giảm âm đa mục đích
④ Máy giảm thanh kết hợp
19. Chọn đáp án không phải là tính năng của counter?
① Có tịnh năng bộ nhớ ② có tính năng Preset
③ Có tính năng batch counter ④ Có tính năng Pre Scale
20. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của valve dạng POFIT?
① Hiệu quả tốt và dù Spring có bị hư hại, valve cũng được đóng lại nhờ áp lực của chất lỏng.
② Có khả năng điều chỉnh lưu lượng và phù hợp với các hole lớn.
③ Khả năng điều chỉnh Valve phải nhỏ hơn so với áp lực chất lỏng.
④ Quãng đường dichuyển của phần vận hành ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh.
Bộ phận : ID : Tên :
Khí nén

## Slide 96
번호 | 정답
1 | 3
2 | 4
3 | 3
4 | 4
5 | 1
6 | 1
7 | 2
8 | 3
9 | 4
10 | 2
번호 | 정답
11 | 2
12 | 1
13 | 3
14 | 2
15 | 2
16 | 4
17 | 4
18 | 1
19 | 1
20 | 3
Khí nén

## Slide 97
점 수
1. Chọn đáp án không phải là nhược điểm của kĩ thuật khí nén ?
① Có thể nhận được khí nén là nguồn một cách đơn giản.
② Khó điều khiển được tốc độ chính xác.
③ Không thể nhận được lực lớn.
④ Hiệu năng kém.
2. KHông khí được cấu trúc bởi nhiều thành phần .
Liệt kê các thành phần theo thứ tự từ thành phần thể tích lớn ?
① N2-O2-Ar-CO2-H2
② N2-Ar-O2-CO2-H2
③ O2-N2-Ar-H2-CO2
④ O2-Ar-N2-H2-CO2
3. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của khí nén?
① Khí nén là năng lượng bị nén lại.
② Tốc độ nhanh hơn so với thủy lực .
③ Nếu nhận được nhiệt ở áp lực nhất định, thể tích sẽ thu nhỏ lại.
④ Khí nén an toàn hơn các năng lượng khác.
4. Trong các loại máy nén khí được phân loại theo áp lực xả, áp lực xả không khí 10~16Kgf/㎠ là loại nào?
① Áp lực thấp ② Áp lực trung bình
③ Áp lực cao ④ Áp lực không khí
5. Dưới đây là giải thích về cái gì ?
‘Do chỉ vận động quay nên ít rung và có thể quay với tốc độ cao, khi xả không bị xung động do áp lực không khí. Và do không có valve hút xả cùng với máy nén hai chiều nên ít bị hỏng, không cần phải làm trơn phần nén nên có thể không cần cấp mỡ, phù hợp với những nơi cần lưu lượng nhiều .’
① Máy nén dạng Screw ② Máy nén khí cánh quạt
③ Root Blower ④ Máy nén khí Turbo
6. Chọn đáp án không đúng với giải thích về máy nén khí?
① Có máy nén khí hai chiều .
② Có máy nén khí dạng ốc ( dạng screw).
③ Có máy nén khí ly tâm .
④ Có thiết bị tạo khí nén từ không khí.
7. Chọn đáp án không phải là yếu tố để lựa chọn tank chứa khí?
① Thể tích cung cấp của máy nén ② tỷ lệ áp lực của máy nén
③ Lưu lượng của máy nén ④ Số Switching mỗi giờ
8. Dưới đây là giải thích về vật chất nhiễm nào?
Làm giảm tuổi thọ của máy móc, gây ô nhiễm, thay đổi vô cùng nhỏ về diện tích lưu lượng chảy qua, phồng phần valve bằng cao su, bám chặt vào spool
① Carbon ② dầu ③ nước ④ bụi
9. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của hệ thống khí nén .
tên gọi của phần để trống là ?
① Phần phát sinh áp lực không khí ② FRL
③ Phần truyền động ④ Phần điều khiển
?
10. Chọn đáp án không phải là hạng mục chú ý khi chọn nơi lắp
đặt máy nén khí?
① Lắp đặt ở nới có thể để nhiệt độ và độ ẩm thấp để làm phát
sinh ít drain.
② Chọn lắp đặt ở nơi có ít khí gas độc hại, ít vật chất có hại
③ Nếu nhiệt độ của không khí hút vào lên trên 50℃, hiệu suất
của máy nén sẽ giảm đi 30~40% .
④ Không được để máy dính nước mưa, tránh ánh sáng trực
tiếp, cân nhắc cả tường cách âm để ngăn tiếng ồn .
14. Nội dung sau đây giải thích về cái gì?
‘Được lắp đặt ở đường ống chính và đường ống phụ nối với máy nén khí với mục đích loại bỏ dị vật hoặc gỉ có khích thước khoảng
từ 50~75㎛ bên trong đường ống’
① Main line filter ② filter khí nén
③ Air dryer ④ filter
11. Những bụi bẩn nhỏ bên trong Air Filter sẽ được lọc bởi ( ) filter sau đó không khí sạch không có chất dị vật sẽ được đưa ra cửa xả. Chọn đáp án đúng điền vào ( ? )
① Deflector ② baffle
③ Diaphramg ④ element
15. Chọn đáp án không phải là đặt điểm của đường ống khí nén?
① Đường mạch khí nén là loại kín có trao đổi khí vào/khí thảo ra với không khí bên ngoài, cần đường ống hồi giống như mạch thủy lực.
② Do không khí có quán tính hay độ nhớt nhỏ nên tổn thất áp lực so với thủy lực nhỏ. .
③ Do không khí được nén có tính nén nên dù dùng đồng thời một vài thiết bị khí nén được nối với cùng một đường ống cũng ít sảy ra ảnh hưởng giữa các máy khí nén.
④ Ở khía cạnh tổn thất năng lượng di chuyển nhỏ và ảnh hưởng giữa các thiết bị ít, có thể lắp đường ống khí nén đến tận các góc của nhà máy.
12. Chọn đáp án không phải là một loại Cylinder khí nén?
① Cylinder thép ② Compact cylinder
③ Cylinder gắn tự do ④ Tie Rod Cylinder
13. Chọn nội dung không liên quan đến kí hiệu khí nén dưới đây?
① SPEED CONTROL V/V
② Check V/V
③ Needle V/V
④ Pilot V/V
16. Trong số các kí hiệu Valve dưới đây, chọn loại đóng 3/2 Way?
① ②
③ ④
Bộ phận : ID : Tên :
Khí nén

## Slide 98
점 수
17. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của valve dạng POFIT?
① Hiệu quả tốt và dù Spring có bị hư hại, valve cũng được đóng lại nhờ áp lực của chất lỏng.
② Có khả năng điều chỉnh lưu lượng và phù hợp với các hole lớn.
③ Khả năng điều chỉnh Valve phải nhỏ hơn so với áp lực chất lỏng.
④ Quãng đường dichuyển của phần vận hành ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh.
18 Chọn đáp án không phải là đặc điểm của Ejector?
① Loại nhỏ hơn khoảng mấy chục lần với các pump chân không khác
② Mức độ chân không ở phạm vi sử dụng thực tế hầu như tỷ lệ với áp lực cung cấp nên khó điều khiển chi tiết nhỏ
③ KHông có rung động, tính phản hồi tốt, không cần tank chân không, phù hợp với trường hợp phải lặp lại thao tác ON-OFF nhiều lần.
④ Là nguồn năng lượng giống với các thiết bị kí nén khác nên có khả năng dùng chung với valve điều khiển
19. Chọn đáp án không phải là một loại Counter?
① Counter cơ khí ② Counter điện từ
③ Counter pin ④ Counter điện tử
20. Chọn đáp án không phải là giải thích bằng sơ đồ mạch dưới đây?
① Sử dụng Cylinder kép.
Là mạch theo phương thức
meter out ( điều khiển air phía thải khí)
Vị trí ban đầu đang ở trạng thái
lùi.
Đang sử dụng 5/2 Way hai solenoid
Bộ phận : ID : Tên :
Khí nén

## Slide 99
번호 | 정답
1 | 1
2 | 1
3 | 3
4 | 2
5 | 4
6 | 3
7 | 3
8 | 2
9 | 4
10 | 3
번호 | 정답
11 | 4
12 | 1
13 | 4
14 | 1
15 | 1
16 | 4
17 | 3
18 | 2
19 | 3
20 | 4
Khí nén

## Slide 100
점 수
Không chỉ không khí mà tất cả các thể khí đều có những yếu tố quan trọng. Chọn đáp án sai?
① Áp lực ② Lưu lượng ③ Thể tích ④ Nhiệt đọ
2. Nội dung dưới đây là giải thích về định luật nào?
“ Khi duy trù áp lực của thể khí ở một áp lực nhất định, thể tích và nhiệt độ thay đổi thì thể tích và nhiệt độ sẽ tỷ lệ với nhau.“
T1T2 = V1V2 = nhất định
① Định luật Boyle ② Định luật Charles
③ Định luật Boyle- Charles ④ Định luật Pascal
3. Chọn đáp án là máy nén khí pittong đa tầng ?
① ②
③ ④
4. Chọn đáp án giải thích đúng về áp suất tuyệt đối?
① Áp suất không khí + Áp suất tương đôi
② Áp suất không khí – Áp suất tương đối
③ Áp suất không khí * Áp suất tương đối
④ Áp suất không khí/ áp suất tương đối
5. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của máy nén khí trong những đặc điểm sau?
① Lượng không khí dồi dào.
② Thay đổi đăch tính theo thay đổi nhiệt độ kém.
③ Máy nén khí sử dụng phải có thải khí.
④ Tốc độ thao tac của Actuator khí nén nhanh .
6. Có 3 loại cơ khí xả nước tự động. Một trong số đó là?
① Float type
② Pilot Type
③ Solenoide type
④ Dạng nén
7.Bên trái là hình của AIR FILTER.
Chọn tên gọi chính xác của phần có
mũi tên chỉ?
① Filter Alignment
② Baffles
③ Bộ làm lệch ( Deflector)
④ Case
?
Dòng chảy
không khí
Drain
KHông khí
đầu ra
KHông khí
phía vào
Tấm làm
lạnh
8. Hình bên là gì?
① Máy làm lạnh bằng nước
② Máy sấy khí
③ Máy làm lạnh không khí
④ Máy sấy khô
9. Chọn đáp án không phải hạng mục yêu cầu khi chọn máy sấy
không khí?
① Điểm ngưng tụ
② lượng không khí đi vào
③ Nhiệt độ không khí đi vào
④ Áp lực không khí
10. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của Plastic Tube?
① Tính chịu áp lực, chịu nhiệt tốt.
② Thao tác đường ống đơn giản và nhanh.
③ Giá cả đường ống bao gồm ống và vật liệu ống phải chăng.
④ Ống có tính mền dẻo nên dễ thao tác.
11. Chọn đáp án không liên quan đến cấu trúc hình bên dưới ( ontouch tube )?
① Phần Fitting tube
② Phần ốc
③ Body ( Housing)
④ Union
12. Tên gọi của phần có dấy hỏi chấm?
① Cover Pittong ② Fofit ③ Flange ④ Bearing Bush
( ? )
13 Dưới đây là giải thích về motor nào?
‘Đây là cấu trúc thổi đầy khí nén vào bên cánh rồi biến đổi năng lượng áp lực và tốc độ thành chuyển động quay để tạo nên lực quay. Thông thường loại motor này được sử dụng để nghiền mài có yêu cầu tốc độ cao, có thể đạt được số vòng quay khoảng 2.000~5.000rpm ’
① Motor cánh quạt
② Gear Motor
③ Motor Tuabin
④ Motor nén
14. Chọn đáp án không phải là phân loại của Cylinder?
① Phân loại theo hình thức pittong
② Phân loại theo hình thức tự động
③ Phân loại theo việc có thiết bị giảm xóc không
④ Phân loại theo hình thức của Rod
15. Hãy đổi 1Pa (Pascal) thành đơn vị Mpa ( mega Pascal) [ câu hỏi tự luận ]
[ ]
Bộ phận : ID : Tên :
Khí nén

## Slide 101
점 수
16 .ống khí nén không được kết nối đúng cách nếu sau
Vấn đề này xảy ra. Nó không phải là thích hợp cho vấn đề?
① là sụt áp, thiếu hụt dòng chảy.
② không thoát lối thoát.
③ mất sự cố, độ tin cậy của các thiết bị khí nén.
④ có thể là một kiểm tra hành chính.
17. Hình dưới đây là gì?
① Van giảm áp (Relief valve)
② Valve moment xoắn (Torque vavle)
③ Valve cảm áp
④ Valve tuần tự (Sequence vavle)
18. Chọn đáp án không phải là đặc điểm của khí nén?
① So với động cơ điện, hằng số thời gian quyết định tỷ lệ output so với quán tính lớn nên tắt/ mở linh hoạt và tỷ lệ công suất/ trọng lượng lớn
② Có thể sử dụng một cách án toàn ngay cả trong môi trường khí gas có tính cháy nổ.
③ Điều khiển tốc độ và thay đổi quay xuôi ngược một cách đơn giản.
④ Không bị hạn chế lớn về môi trường xung quanh như nhiệt độ, độ ẩm xung quanh như đối với động cơ chính.
19. Chọn giải thích sai về Actuator truyền động quay dạng cánh quạt ?
① Loại cánh quạt đơn có góc truyền động quay trong khoảng 270~300℃.
② Loại cánh quạt kép có góc truyền động quay trong khoảng 90~120℃.
③ Loại cánh quạt 3 tầng có góc truyền động quay trong khoảng 60℃
④ Actuator truyền động quay dạng cánh quạt không bị rò không khí.
20. Trong hình dưới đây, ở Speed Controller không khí đang chảy theo hướng mũi tên. Dòng chảy điều khiển là?
① Dòng chảy tự do
② Dòng chảy cưỡng chế
③ Dòng chảy điều khiển
④ Dòng thải khí
Needle Valve
Check valve
Bộ phận : ID : Tên :
Khí nén
Notes: 101

## Slide 102
번호 | 정답
1 | 2
2 | 2
3 | 4
4 | 1
5 | 3
6 | 4
7 | 1
8 | 3
9 | 2
10 | 1
번호 | 정답
11 | 4
12 | 4
13 | 3
14 | 4
15 | 0.1
16 | 4
17 | 1
18 | 1
19 | 4
20 | 1
Khí nén
Notes: 102

## Slide 103
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
3. 원터치 튜브피팅의 특징이 아닌 것은?
① 탈착시 에는 개방 링을 누르면서 튜브를
빼는 것만으로 완료된다.
② 배관은 접속하는 기기의 접속 구에 튜브 피팅을 장착
하고 필요한 길이로 절단된 튜브를 꽂아 넣는 것
만으로도 배관 작업이 완료되는 피팅이다.
③ 여러 가지 면에서 경제적이라 할 수있다.
④ 부품 분실 우려는 있지만,신뢰성이 높다.
4. 공압 실린더는 피스톤 형식에 따라 3가지로 분류된다.
다른 것은 무엇인가?
① 피스톤 형 ② 램 형 ③ 실린더 형 ④ 비피스톤 형
8. 공압 실린더 선정시 주의사항은 아닌 것은?
① 사용 가능한 최대 스트로크 이내에서 사용.
② 실린더의 구동속도는 스피드 컨트롤러를 설치해서
고속 측에서부터 소정의 속도로 조정
③ 피스톤이 스크로크 끝단에서 충돌 파손하지 않는
범위에서 사용
④ 스트로크가 긴 실린더,피스톤 로드의 처짐 등에 의해
접동저항이 크게 되므로 사용할때에는 가이드 설치
등을 고려하여 선정을 할 것
10. 유량 제어 밸브의 종류가 아닌 것은?
① 교축 밸브 ② 배기 밸브
③ 속도 제어 밸브 ④ 쿠션 밸브
5. 압력 제어 밸브 중 회로내의 압력에 따라 다른 회로의
작동 순서를 제어하는 기능을 하는 밸브는?
① 릴리프 밸브 ② 토크 밸브
③ 감압 밸브 ④ 시퀀스 밸브
9. 다음 공압 기호의 명칭은 무엇인가?
① 급속배기 밸브 ② 압력제한 밸브
③ 2압 밸브(AND) ④ 셔틀 밸브(OR)
11. 로타리 실린더에서 랙 피니언 타입에
해당되는 것은?
① 토오크가 작다 ② 요동 속도가 저속이다
③ 에어하이드로 사양이 없다
④ 질량이 대체적으로 작다
7. 방향제어 밸브 기호 설명 중
틀린 것은?
① 스위칭 위치는 사각형으로 나타낸다.
② 사각형의 수는 밸브의 스위칭 수이다.
③ 직선은 유체흐름, 화살표는 방향을 나타낸다.
④ 짧은 T-표기는 공급, 배기라인을 나타낸다.
12. 수동제어 공압 기호 중 서로 틀린 것은?
① 누름 버튼 : ② 레버 :
③ 폐달 : ④ 플란저 :
13. 전기회로에 사용되는 기기 중 제어 기기류가
아닌 것은?
① 솔레노이드 ② 제어용 릴레이
③ 전자 접촉기 ④ 타임 릴레이
14. 공압 기호 연결구 표시법이 틀린 것은?
① 가 – Y (14)
② 마 – P (1)
③ 다 – A (2)
④ 라 – L (5)
(다)
(가)
(라)
(마)
2.다음 중 공압 모터의 특징이 아닌 것은 ?
① 시동정지가 원활하며 출력/중량비가 크다
② 폭발 성 가스의 분위기 속에서도 안전하다
③ 속도제어와 정역 회전 변환이 간단하다.
④ 주위 온도,습도 등의 분위기에 대하여 다른 원동기
비해 제한을 받는다.
6.다음 ( )안에 들어갈 알맞은 말은 무엇인가?
공압 엑추에이터에는 피스톤 로드가 ( )을 하는 공압
실린더와 샤프트가 연속적으로 ( )을 하는 공압 모터,
그리고 샤프트가 한정된 각도 내에서만 ( )을 하는
요동형 엑추에이터가 있다
① 회전운동, 직선운동, 직선운동
② 직선운동, 회전운동, 회전운동
③ 회전운동, 직성운동, 회전운동
④ 직선운동, 회전운동, 직선운동
1. Từ đúng trong ngoặc sau là gì?
“Khí nén được tạo ra trên áp suất khí quyển vì mục đích nào đó là ( ).”
① Độ chân không ② Á suất đồng hồ đo
③ Áp suất dầu ④ Áp suất tuyệt đối
Khí nén
Notes: 103

## Slide 104
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
15.다음 설명하는 내용과 일치하는 공기압 기기의 기호는?
압축기에서 토출되는 압축공기는 고온이기 때문에 공기를
냉각시킴과 동시에 냉각에 의한 수분의 분리 제거를 목적
으로 한다.
① ② ③ ④
16.다음 빈칸에 알맞게 표기한 것은?
① 절대압력 ② 대기압
③ (+)게이지 압 ④ 진공압
1
2
3
4
17.랙 피니언식 요동형 액추에이터의 특징이 아닌 것은?
① 요동형 액추에이터 중에서 가장 효율이 좋다
② 구조가 조금 복잡하게 되는 단점이 있다
③ 효율=실린더 전단효율*기어와 베이링의 출력효율
④ 피스톤에 직결된 랙의 중심에 있는 피니언을 회전시킴
으로써 토크를 얻는다
19.포핏방식 밸브가 슬라이드방식과 비교하여 가질 수 있는
장점이 아닌 것은?
① 밀봉이 우수하다 ② 이물질에 둔감하다
③ 구조가 간단하다 ④ 작동력이 크다
18. 어느 한 제어 위치에서는 압축 공기를 통과시키고
다른 제어위치에서는 차단시키는 기능의 방향 변환
밸브로 주로 차단용 밸브로 이용된다.
다음 내용에 맞느 밸브는?
① 2 Port 2 Way ② 3 Port 2 Way
③ 2 Port 3 Way ④ 3 Port 3 Way
①
②
③
④
20. 다음 밸브의 동작 상태를 확인해보고 밸브의 기호를
고르시오
Khí nén
Notes: 104

## Slide 105
번호 | 정답
1 | 2
2 | 4
3 | 4
4 | 3
5 | 4
6 | 2
7 | 4
8 | 2
9 | 1
10 | 2
번호 | 정답
11 | 2
12 | 4
13 | 1
14 | 4
15 | 4
16 | 4
17 | 3
18 | 1
19 | 4
20 | 4
Khí nén
Notes: 105

## Slide 106
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 유압의 특징이다. 맞는 것은?
① 에너지 축적을 어큐뮬레이터로 저장
② 동력원의 집중이 용이
③ 동력원의 발생이 다소 용이
④ 압축성에 의한 폭발을 제외하고는 염려 없음
2. 프로세서 제어 분야에서 사용하는 압력은?
① 1kgf/㎠ ② 2kgf/㎠ ③ 3kgf/㎠ ④ 5kgf/㎠
3. 공기의 주성분 중 0.03%를 차지하는 요소는?
① N2 ② Ar ③ O2 ④ 이산화 탄소
4. 다음 빈칸에 알맞게 표기한 것은?
① 대기압 ② 진공압
③ (+)게이지 압 ④ 표준 대기압
1
2
3
4
5. 압력 단위 환산 중 1Pa를 mmHg로 환산시 얼마인가?
① 1× 10-5 ② 1.01972×10-5
③ 9.86923×10-5 ④ 7.50062×10-3
6. 샤를의 법칙이다 아래 빈칸에 들어갈 말은?
① 압력 ② 시간 ③ 온도 ④ 유량
7. 피스톤 압축기의 일반적인 압축 능력 중 2단 압축기는
얼마인가 ?
① 12kgf/㎠ ② 20kgf/㎠ ③ 30kgf/㎠ ④ 220kgf/㎠
8. 아래의 압축기는 무엇인가?
① 왕복식 압축기
② 스크류식 압축기
③ 베인식 압축기
④ 루트 블로어
9. 실린더의 지지 방식 중 요동 운동에 적합한 취부 방식은
무엇인가?
① 클레비스형
② 축 방향 푸트형 (내측)
③ 헤드측 플랜지형
④ 로드측 플랜지형
10. . 다음 공압 기호 중에서 차단 밸브를 올바르게 표시한
것은 어느 것인가?
11. 방향 제어 밸브의 주 밸브 구조가 아닌 것은?
① 포핏 방식
② 구름 방식
③ 스풀 방식
④ 미끄럼 밸브 방식
12. 실린더 튜브의 양단에 설치되어 피스톤행정의 위치를
결정하며 완충기구가 내장된 것도 있다.
이것은 무엇인가 ?
① 쿠션 조절나사
② 헤드 커버
③ 쿠션링
④ 피스톤실
13. 공압 실린더 구조 중 Work 의 이송을 하며 부하에
따라 압축, 인장, 굽힘, 진동 등 하중에 견딜 수 있어야
하는 것 은 무엇인가 ?
① 피스톤
② 피스톤 로드
③ 실린더 튜브
④ 로드 커버
14. 다음 설명으로 맞는 것은?
“기기의 수명 단축, 오염, 미소 유로 면적의 변화, 고무계 밸브의 부풀음, 스풀의 고착”
① 수분
② 유분
③ 먼지
④ 카본
①
②
③
④
Khí nén

## Slide 107
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
15. 공압 엑추에이터에는 피스톤 로드가 ( )을 하는
공압 실린더와 샤프트가 연속적으로 ( )을 하는
공압 모터, 그리고 샤프트가 한정된 각도 내에서만 ( )을 하는 요동형 엑추에이터가 있다
① 회전운동, 직선운동, 직선운동
② 직선운동, 회전운동, 회전운동
③ 회전운동, 직성운동, 회전운동
④ 직선운동, 회전운동, 직선운동
[보기]
배기 포트
공기탱크
FRL
윤활기
건조기
냉각기
압축기
공압모터
진공펌프
㉠
㉡
㉢
㉣
㉤
㉥
㉦
㉧
㉨
16. 다음 공압 기호의 명칭으로 잘못 짝지어진 것은?
① ㄱ, ㄹ ② ㄷ, ㅅ
③ ㄴ, ㅈ ④ ㅂ, ㅈ
17. 방향제어 밸브의 포트 표시 중 표시 방법이 맞는 것은?
① 작업 라인 : 2,4 , P
② 배기 라인 : 3,5, R, S
③ 제어 라인 : 11,12,14, Z,Y
④ 공급 라인 : 1 , A
18. 5포터 3위치제어 밸브의 중립위치 형태가 아닌 것은?
① 올포트 블록 (클로즈드 센터)형
② PAB접속 (프레셔 센터)형
③ ABR 접속 (엑조스트 센터)형
④ PAA 접속 (프레셔 포트)형
19. 아래 차트를 보고 공압 타이머의 회로로 맞는 것은?
①
②
③
④
20. 미터 아웃 방식의 설명이 아닌 것은?
① 실린더 후진 실이 자유 상태이므로 공기압이 상승한다.
② 전진실의 공기는 출구에서 교축되어 방출되므로 배기
속도는 제한된다
③ 실린더 전.후진실이 차압에 의한 추력으로 피스톤은
균일하게 움직인다
④ 공기의 압축성 때문에 피스톤의 급속 시동은 완전히
제거된다
Khí nén
Notes: 107

## Slide 108
번호 | 정답
1 | 1
2 | 1
3 | 4
4 | 1
5 | 4
6 | 3
7 | 3
8 | 3
9 | 1
10 | 1
번호 | 정답
11 | 2
12 | 2
13 | 2
14 | 2
15 | 2
16 | 1
17 | 2
18 | 4
19 | 3
20 | 4
Khí nén
Notes: 108

## Slide 109
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 압축기에 접속된 주관로와 부관로에 설치되어, 주관로
내의 약 50~70㎛의 녹이나 이물질의 제거를 목적으로
사용되는 공기 정화기기는 무엇인가?
① 공압필터 ② 공압 조정 유닛
③ 메인 라인 필터 ④ 냉각기
8. 방향제어 밸브 중 역류 방지용으로 사용되는 밸브는
무엇인가 ?
① 셔틀 밸브
② 이압 밸브
③ 체크 밸브
④ 교축 밸브
2. 공기 압축기 중 회전식이 아닌 것은?
① 베인 ② 다이어프램
③ 스크류 ④ 루트블로어
3. 스크류식 압축기에 대한 특징 중 틀린 것은?
① 회전축이 평행하므로 고속 회전이 가능하고 진동이 적다
② 고주파 소음이 적고 소음 제거가 용이하다.
③ 연속적으로 압축 공기가 토출되므로 맥동이 없고, 큰 공기
탱크가 필요하지 않다
④ 압축기 실내의 섭동 부분이 적으므로 급유하지 않아도 된다.
4. 공기 탱크의 구조 이다. Ⓐ 가 가르키는 것은 무엇인가?
① 안전 밸브 ② 차단밸브 ③ 드레인 밸브 ④ 압력계
Ⓐ
5. 공기 압축기 사용 시 배관의 수평 관로는 드레인 배출이
용이하도록 어느 정도의 경사를 주어야 하는가?
① 1/10 ② 1/20 ③ 1/100 ④ 1/200
6. 공압 모터의 특징으로 틀린 것은?
① 속도 제어와 정역 회전 변환이 간단하다. 속도의 가변
범위도 1:100 이상 된다
② 시동 정지가 원활하며 출력/중량비가 크다
③ 공압 모터의 자체 발열이 적다
④ 각 섭동부의 마찰열은 압축 공기의 단열 팽창으로
냉각 된다
7. 다음은 어떤 공압 제어밸브에 대한 기능인가?
회로내의 공기압력이 설정치를 초과할 때 유체를
배기시켜 회로 내의 공기 압력을 설정치 내로 일정
하게 유지시키는 역할을 한다
① 감압밸브 ② 릴리프 밸브
③ 교축밸브 ④ 시퀀스 밸브
9. 전기 회로에 사용되는 기기중 제어 기기류가 아닌 것은?
① 전자 접촉기
② 열동 계전기
③ 전자 밸브
④ 전자 카운터
10. 릴레이의 대표적인 기능이 아닌 것은?
① 분기 기능
② 증폭 기능
③ 분산 기능
④ 메모리 기능
11. 다음 밸브의 명명으로 맞는 것은 ?
① 3/2-Way N/O 페달 동작 Spring Return
② 3/2-Way N/C 페달 동작 Spring Return
③ 3/2-Way N/C 레버 동작 Spring Return
④ 3/2-Way N/O 레버 동작 Spring Return
12. 전자 밸브의 고장 원인 중 작동 불량 이다. 틀린 것은?
① 전원 전압이 낮다.
② 주의 온도 또는 유체의 온도가 높다.
③ 압력이 사양 범위를 벗어났다
④ 부품 불량
13. 공압에서 사용하는 기호 중 그림의 기호는?
① 한 방향으로만 회전가능한 공압모터
② 속도변환이 가능한 공압모터 .
③ 회전각이 제한된 공압모터
④ 진공펌프
14. 공압에서 사용하는 기호 중 그림의 기호는?
① 압력제한 밸브
② 시퀀스 밸브
③ 배기공이 있는 시퀀스 밸브
④ 배기공이 없는 압력조절 밸브
Khí nén

## Slide 110
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
15. 방향제어 밸브의 포트 표시 중 작업라인은?
18. 다음 기호의 설명으로 틀린 것은?
①
②
③
④
16. 아래 그림은 포펫 구조 밸브이다. 밸브의 종류는?
① 디스크형
② 3/2- Way N/O 밸브
③ 3/2- Way N/C 밸브 (공기작동형)
④ 3/2- Way N/O 밸브 (공기작동형)
17. 아래 방향제어 밸브의 공압기호인데 짧은 선분을
바르게 설명한 것은?
① 밸브의 초기위치 ② 밸브의 포트 수
③ 밸브의 스위칭 수 ④ 밸브의 유체흐름 차단
① 직접 작동형 밸브이다
② 메모리 특성을 가진 밸브이다
③ 수동조작 스위치가 있는 밸브이다
④ 5포트 2위치 전자밸브이다
19. 다음이 설명하는 타이머의 종류는 무엇인가?
전원 주파수에 동기되어 회전하는 모터가 감속기와 결합되어
시간을 만들어내는 원리로,타이머에 전원을 인가하면 전자석의
흡인 동작에 의해 크러치가 결합되어 클러치 다음 단의 캠이
회전하면서 접점을 동작시키는 구조로서 주로 장시간 설정용에
사용된다.
① 전자식 타이머
② 모터식 타이머
③ 계수식 타이머
④ 공기식 타이머
20. 다음 공압 기호의 설명으로 틀린 것은?
① 3포트 2위치 밸브
② 스프링에 의한 자동 복귀형
③ 전자방식의 밸브
④ 정상상태 닫힘형 밸브
Khí nén
Notes: 110

## Slide 111
번호 | 정답
1 | 3
2 | 2
3 | 2
4 | 3
5 | 3
6 | 1
7 | 2
8 | 3
9 | 3
10 | 3
번호 | 정답
11 | 2
12 | 2
13 | 2
14 | 1
15 | 1
16 | 4
17 | 1
18 | 1
19 | 2
20 | 3
Khí nén
Notes: 111

## Slide 112
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1.압력 공급원의 공압 기호로 올바른 것은 ?
① ②
③ ④
2.다음 중 공압 기술의 장점이 아닌 것은?
① 힘의 증폭이 용이하다.
② 취급이 간단하다.
③ 인화의 위험이 없다.
④ 정밀한 속도 제어가 가능하다.
3.릴레이의 기능중 틀린 것은?
① 분기 기능
② 증폭 기능
③ 경보 기능
④ 출력 기능
4.이젝터의 특징 중 틀린 것은?
① 다른 진공펌프에 비해 수십분의 1 정도의 소형
② 진공 발생부에는 가동부가 있고 고수명
③ 맥동이 없고 응답성이 좋으므로 진공 탱크가
불필요하고, ON-OFF를 반복할 경우에 적당하다
④ 실용 범위에서의 진공도는 공급 압력에 거의
비례하므로 세밀한 제어가 가능
7. 다음 방향제어 밸브의 공압 기호로 맞는 것은?
① ②
③ ④
8. 진공 이젝터 시스템에서 밸브의 역할은?
???
① 진공 전환 밸브
② 진공 파기 밸브
③ 진공 흡착 밸브
④ 진공 탈착 밸브
5.포핏식 밸브의 특징 중 틀린 것은?
① 실(seal)성이 양호하고 또한 스프링이 파손되어도
유체압에 의해 닫힌다
② 고압력용이나 자동 조작 밸브에 적합하다
③ 유량 조절이 가능하고 대구경에도 적합하다
④ 밸브의 조작력은 유체압에 비례해서 커져야 한다
6. 피스톤의 직선 운동을 크랭크를 사용하여 회전
운동으로 변환하는 것으로 요동 각도는 구조상
110˚ 이내로 제한하고 있다.
무엇을 의미하는가?
① 요크식 요동형 액추에이터
② 크랭크식 요동형 액추에이터
③ 나사식 요동형 액추에이터
④ 랙 피니언식 요동형 액추에이터
9. 엑추에이터로 부터 유출되는 공기의 배기량을 조절
하여 엑추에이터의 속도를 증가 시키는 것은?
① 일 방향 유량 제어 밸브
② 교축 밸브
③ 쿠션 밸브
④ 배기 교축 밸브
10.스피드 콘트롤러는 어떤 종류의 밸브에 속하는가?
① 방향 제어 ② 압력 제어
③ 유량 제어 ④ 온도 제어
Khí nén

## Slide 113
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
11. 전기회로에 사용되는 조작 스위치의 종류가 아닌 것은?
① 셀렉터 스위치 ② 나이프 스위치
③ 푸트 스위치 ④ 마이크로 스위치
12. 방향 제어 밸브 중 어느 한 제어위치에서는 압축공기를
통과시키고 다른 위치에서는 차단시키는 밸브는?
① 2/2Way 밸브
② 3/2Way 밸브
③ 4/2Way 밸브
④ 5/2Way 밸브
13. 다음 중 공압 실린더의 기호로 맞지 않는 것은?
① 단동실린더
② 복동실린더
③ 양로드 실린더
④ 로드레스 실린더
14.다음에서 설명하는 압축기는 무엇인가?
① 피스톤 왕복식 압축기 ② 스크류식 압축기
③ 베인식 압축기 ④ 루트 블로어
낮은 압력에서 높은 압력까지 사용할 수 있어 오늘날
가장 널리 사용되는 압축기
16. 실린더의 쿠션 장치 중 직경이 20mm 이상인 실린더
에서 주로 사용되는 것은 무엇인가?
① 고무 댐퍼
② 러버
③ 에어 쿠션
④ 스톱퍼
19. 다음 중 실린더 행정 끝단에서 충격력을 완화시키는
것을 무엇이라 하는가 ?
① 완충 장치
② 쿠션 링
③ 밀봉 링
④ 스크랲핑 링
17. 물체의 단위 표면적에 가해지는 힘의 크기로 정의
되는 것은?
① 절대 압력
② 압력
③ 파스칼
④ 진공압
18. 다음 밸브의 명명으로 맞는 것은 ?
① 3/2-Way N/O 페달 동작 Spring Return
② 3/2-Way N/C 페달 동작 Spring Return
③ 3/2-Way N/C 레버 동작 Spring Return
④ 3/2-Way N/O 레버 동작 Spring Return
15.다음 ( )안에 들어갈 말을 적으시오 –주관식-
20. 다음 그림과 같은 밸브는 어떤 구조인가?
① 디스크형
② 3/2 WAY N/O 밸브
③ 볼시트형
④ 3/2 WAY N/C 밸브
Khí nén
Notes: 113

## Slide 114
번호 | 정답
1 | 3
2 | 4
3 | 4
4 | 2
5 | 2
6 | 2
7 | 3
8 | 2
9 | 4
10 | 3
번호 | 정답
11 | 4
12 | 1
13 | 3
14 | 1
15 | 1,1,1,1,2
16 | 3
17 | 2
18 | 2
19 | 1
20 | 1
Khí nén
Notes: 114

## Slide 115
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
2. 다음 기호가 표현하는 공압 액추에이트의 설명으로
틀린 것은 ?
① 실린더의 직경이 한정적이다
② 큰 힘을 필요로 하는 곳에 사용한다
③ 행정 거리가 약 100㎜ 정도로 제한된다
④ 복동 실린더에 비해 출력이 2배이다
3. 공압 실린더의 구조를 보고 20㎛ 정도의 경질 크롬
도금하고 그 표면을 1.6S이하의 표면 거칠기로
가공한 곳은 어디인가?
① 헤드 커버 ② 피스톤 로드
③ 피스톤 ④ 실린더 튜브
4. 공압 진공 발생기 중 이젝터와 함께 사용되는 기기로
맞지 않은 것은?
① 압력 스위치 ② 전자 밸브
③ 필터 ④ 근접 센서
5. 최적의 변화 원리를 이용해서 공기를 압축하는 스크루
압축기의 특징이 아닌 것은?
① 저주파 소음이 적고 소음 제거가 용이하다
② 큰 압력을 만들수 있어 고속 회전이 가능하다
③ 맥동이 없고 큰 공기 탱크가 필요하지 않다
④ 압축기 실내의 섭동 부분이 적으므로 급유하지 않아도
된다
6. 압력의 단위 1.03kgf/㎠은 1.01Bar와 동일하다.
그러면 파스칼(Pa)로 환산 시 맞는 것은?
① 0.1MPa ② 1.03Pa
③ 1.03KPa ④ 10KPa
7. 아래 차트를 보고 공압 타이머의 회로로 맞는 것은?
①
②
③
④
8. 공기압 발생부에 속하는 것은 ?
① 드라이어 ② 전동기
③ 후부 냉각기 ④ 엑추에이터
9. 공기의 압력이 서로 다를 때에는 저압이 출구에 나오므
로 저압 우선형 밸브라 한다. 이 밸브는 무엇인가?
① 2압 밸브 ② 셔틀 밸브
③ 스톱 밸브 ④ 시간 시연 밸브
1. 원터치 튜브의 특징 중 틀린 것은?
① 필요한 길이로 절단된 튜브를 꽂아 넣는 것 만
으로도 배관 작업이 완료되는 피팅이다.
② 장착시에는 개방 링을 누르면서 튜브를 빼는 것만으로
완료된다
③ 튜브의 인출 방향이 접속구의 축 방향인 경우에는
컴팩트한 장착이 가능하다
④ 작업이 손쉽고 빠르며, 여러가지 면에서 경제적이라 할 수 있다.
Khí nén

## Slide 116
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
10. 공기 흐름을 정지시키거나 또는 통과시키는 기능의
밸브로서, 구조에 따라 글러브 밸브, 게이트 밸브,
콕 등이 있다. 이러한 밸브들은 구조가 간단하여
가격이 싸고 소형이어서 배관의 차단용에 주로 사용된다.
다음의 밸브 기호는 무엇인가?
① ②
③ ④
11. 설치비와 보수비는 높지만 열을 가하여 재생이 가능하
여 반영구적으로 사용가능한 에어 드라이어는?
① 공냉식 에어 드라이어
② 냉각식 에어 드라이어
③ 흡수식 에어 드라이어
④ 흡착식 에어 드라이어
12. 광전 스위치의 검출 형태가 아닌 것은?
① 유도형 ② 투과형
③ 미러 반사형 ④ 직접 반사형
①
②
③
④
16. 방향제어 밸브의 포트 표시 중 제어라인은?
13. 전자 밸브에서 간접 작동형에 대한 설명중 틀린 것은?
① 적은 전기 소모량
② 밸브 변환시간이 빠름
③ 적은 소음과 적은 발열량
④ 고장이 쉽게 나지 않음
14. 벤투리 원리를 이용하여 고체 마찰에 의한 마모를
방지하고 섭동 저항을 감소시켜 기기의 효율을 상승
시키는 기기는?
① 자동 배수기
② 윤활기
③ 필터
④ 압력 조절 밸브
17. 2차측의 압력이 스프링의 설정압력보다 높으면 밸브
가 작동하여 압축공기의 유로를 닫거나 또는 설정압력
보다 2차측의 압력이 높은 압만큼 릴리프 구멍으로
배기시키는 밸브는 ?
① 감압 밸브 ② 릴리프 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 급속배기 밸브
18. 실린더의 장착 분류 중 가장 견고한 설치 방법이며.
부하의 운동 방향과 축심을 일치시켜야 하는 장착
방법은 무엇인가?.
① 플랜지형
② 푸트형
③ 트러니언형
④ 클레비스형
19. 다음 기호의 설명으로 틀린 것은?
① 직접 작동형 밸브이다
② 메모리 특성을 가진 밸브이다
③ 수동조작 스위치가 있는 밸브이다
④ 5포트 2위치 전자밸브이다
15. 타이머 종류가 아닌 것은 ?
① 전자식 타이머 ② 공기식 타이머
③ 계수식 타이머 ④ 전기식 타이머
20. 다음 진공 펌프에 대한 기호로 알맞은 것은?
① ②
③ ④
Khí nén
Notes: 116

## Slide 117
번호 | 정답
1 | 2
2 | 3
3 | 4
4 | 4
5 | 2
6 | 1
7 | 1
8 | 4
9 | 1
10 | 3
번호 | 정답
11 | 4
12 | 1
13 | 4
14 | 2
15 | 4
16 | 4
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
Khí nén
Notes: 117

## Slide 118
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 공압 밸브에서 중립 위치를 사용하는 경우 PAB 접속
(프레셔 센터)에 해당하는 밸브의 기호는?
① ②
③ ④
2. 압력 단위 중 표준 대기압 1을 기준으로 압력의
단위중 바르지 못한 것은?
① 1.0325×106 Pa ② 1.01325 bar
③ 1.03323 kgf/㎠ ④ 7.60×102 mmhg
3. 다음 설명은 어떤 배관을 설명하는 것인가?
자유롭게 구부릴 수 있는 강관으로 서로 접속하는 작은
관으로는 동관, 알루미늄관 등이 사용되어 왔다
① 강관 ② 비철 금속관
③ 플라스틱 튜브 ④ 호스
4. 다음 기호로 알맞은 것은?
① 릴리프 밸브
② 직동형 갑압 밸브
③ 내부 파일럿형 감압 밸브
④ 외부 파일럿형 감압 밸브
5. 다음 밸브의 기호에서 설명으로 틀린 것은?
① 사각형의 수는 밸브의 스위칭 수를 나타낸다.
② 화살표는 유체의 흐름을 나타낸다.
③ 짧은 T – 표기는 유체의 흐름이 차단된 상태를 나타낸다.
④ 밸브의 포트 표시는 짧은 선분을 사각형 박스의 외부에
나타내며 이는 밸브의 초기 위치를 나타낸다.
8. 다음 그림을 보고 기호로 맞는 것은?
① ②
③ ④
(a) 초기상태
(b) 작동상태
6. 방향 변환밸브의 조작방식에 따른 분류 중 다음 기호와
설명이 바르게 짝지어진 것은?
① 인력 조작 방식 ② 전자 방식
③ 공기압 방식 ④ 기계 방식
(a) 초기상태
(b) 작동상태
9. 다음 그림을 보고 기호로 맞는 것은?
① ②
③ ④
10. 포핏식 밸브의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은
① 실(seal)성이 양호하고 또한 스프링이 파손되어도
유체압에 의해 닫힌다
② 가동 부분의 이동 거리가 짧아 개폐 속도가 빠르다.
③ 유량 조절이 가능하고 소구경에도 적합하다.
④ 밸브의 조작력은 유체압에 비례해서 커져야 한다.
7. 다음 카운터의 기능 중 입력의 무게를 부여하는 기능은
무엇인가?
① 프리셋 기능 ② 배치 카운터 기능
③ 프리스케일 기능 ④ 설정 값 기능
11. 광전 스위치는 검출 형태에 따라서 분류되는 것중
바르지 않은 것은?
① 투과형 ② 미러 반사형
③ 직접 반사형 ④ 확산 반사형
Khí nén

## Slide 119
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
12. 다음 그림을 보고 올바르게 설명한 것을 고르시오
① 저항형 ② 공명형
③ 팽창형 ④ 단면 방출형
13. 소음기의 구조 중 다음 의미하는 것은?
① 엘리먼트 ② 본체
③ 앤드 플레이트 ④ 커버
14. 다음의 특성을 갖는 패드의 재질은 무엇인가?
① 실리콘 고무 (Si) ② 우레탄 고무 (U)
③ NBR ④ 불소 고무 (F)
????
②
①
17. 다음 스피드 컨트롤러 방식중 설명이 틀린것은?
① 공기의 압축성 때문에 피스톤의 급속 시동은
완전히 방지하기 어렵다
② ②측의 압력은 자유 흐름 상태이므로 곧바로 대기압
상태로 떨어진다.
③ ①과 ②의 압력 균형이 맞지 않아 피스톤의 움직임은
불안정하다.
④ 공급 공기를 교축하므로 ①쪽의 압력이 까지는
시간이 걸린다.
18. LGD 에서 많이 사용하는 실린더로써 다음 그림에 맞는
실린더는 무엇인가?
① 콤팩트형 실린더 ② 타이로드 실린더
③ 박형 실린더 ④ 자유부착형 실린더
15. 피스톤식 요동형 액추에이터 중 다른 것은?
① 나사형 ② 랙 피니언형
③ 베인형 ④ 크랭크형
16. 필터의 선택 조건 중 바르지 못한 것은?
① 압력 손실이 커야 한다.
② 사용 기간이 길어야 한다.
③ 여과 면적이 커야 한다.
④ 엘리먼트 교환이 용이해야 한다.
19. 공압 시스템 구성 중 청정화부에 해당하지 않는 것은?
① 필터 ② 기름 분무 분리기
③ 드라이어 ④ 후부 냉각기
20. 공기 탱크의 구조에서 다음이 의미하는 것은??
① 압력계 ② 배수 밸브
③ 온도계 ④ 차단 밸브
ⓐ
ⓐ
Khí nén
Notes: 119

## Slide 120
번호 | 정답
1 | 3
2 | 1
3 | 2
4 | 4
5 | 2
6 | 2
7 | 3
8 | 1
9 | 2
10 | 3
번호 | 정답
11 | 4
12 | 3
13 | 1
14 | 3
15 | 3
16 | 1
17 | 1
18 | 3
19 | 4
20 | 1
Khí nén
Notes: 120

## Slide 121
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. 상시 폐쇄접점의 세팅 스위치, 당김에 의한 수동조작
의 기호는?
① ②
③ ④
2. 전자 밸브 고장 원인 중 소음이 발생 되고 있다 소음에
대한 고장 주요 원인이 아닌 것은?
3. 다음 밸브의 기호에서 설명으로 틀린것은?
8. 전기 공압 긱기에서 조작 스위치가 아닌 것은?
5. 공압 부속 기기 카운터의 종류가 아닌 것은?
6. 다음 Pad 선정 시 Work가 변형하기 쉬운 경우나,
Work의 이탈을 확실히 하고 싶을 경우에 사용 되는 것은?
① 평형/대형 Pad ② 평형 Lip부착형 Pad
③ 벨로우즈형 Pad ④ 롱스트로크 버퍼형 Pad
① 전원 전압의 저하 ② 철심 사이에 이물질 혼입
③ 흡인력 부족(코일단락) ④ 밸브 시트부에 이물질 침입
① 공기는 2에서 3으로 배기된다
② 공기는 1에서 4로 흐른다
③ 배기포트 5가 차단 된다
④ 5/3 way 전자 밸브 이다
4. 릴레이와 접촉기에 대한 전기기계식 동작기의 기호에서
여자 지연되는 전기기계적 동작기는?
①
①
②
③
④
① 계수식 카운터 ② 메커니컬 카운터
③ 전자(電子) 카운터 ④ 에어 카운터
7. . 다음 설명하는 타이머의 종류는 무엇인가?
장시간에서도 정확한 시간제어를 할 수 있다는 특징과 함께
온도/습도 등의 변화에 따른 시간 정밀도의 오차가 작다는
이점 등이 있다
① 전자식 타이머 ② 계수식 타이머
③ 공기식 타이머 ④ 모터식 타이머
① 리밋 스위치 ② 셀렉터 스위치
③ 로터리 스위치 ④ 나이프 스위치
9. 공압 실린더에서 헤드 커버가 받는 공압이나 충격력을
견딜 수 있도록 충분한 강도를 가져야 하기 때문에 주로
합금강이 사용되는 부분은 어디인가?
① 피스톤 로드 ② 피스톤 ③ 로드 커버 ④ 체결 로드
10. 토출 압력에 따른 공기 압축기의 분류에서 중압의
토출 공기 압력은?
① 1~8kgf/㎠ ②10~18kgf/㎠
③ 5~15kgf/㎠ ④ 10~16kgf/㎠
11. 공기 압축기의 분류 중 왕복식에 해당하지 않는 것은?
① ② ③ ④
12. 다음 그림은 실린더의 어떤 지지금구인가?
① 분리식 Clevis형
② 로드측 trunnion형
③ 헤드측 trunnion형
④ 분리식 eye형
13. 아래와 같은 타임차트를 가지는 공압기기는 무엇인가?
① ②
③ ④
Khí nén

## Slide 122
점 수
14 . 시스템의 작동 압력을 일정하게 유지하여 안정화
시키는 기능을 하는 곳은?
②
③
①
④
15. 다음 중 더블 베인형 요동 엑추에이터의 최대 회전
각도로 맞는 것은?
① 270~300℃ ② 90~120℃
③ 60 ~ 180℃ ④ 30 ~ 90℃
16. 다음 ( )안에 들어갈 알맞은 말은 무엇인가 ?
기체의 ( )을,를 일정하게 유지하면서 ( ) 및 ( )가 변화시 체적과 온도는 서로 비례한다
① 온도, 체적, 압력 ② 체적, 압력, 온도
③ 압력, 체적, 온도 ④ 온도, 압력, 체적
17. 다음 밸브의 설명으로 맞지 않는 것은 ?
① 공기 흐름을 정지시키거나 또는
통과시키는 밸브 이다
② 밸브들은 구조가 간단하여 가격이
싸다
③ 글러브 밸브, 게이트 밸브,
콕 밸브등이 있다
④ 이밸브는 안전용에 주로 사용된다.
18. 진공흡입기기(이젝터)의 특징이 아닌 것은?
① 진공 발생부에는 가동부가 없고 고수명
② 다른 진공펌프에 비해 수백분의 1 정도의 소형
③ 제어 밸브의 공통화가 가능
④ 에어탱크가 불필요하고 On-Off를 반복할 경우에 적당
19. 아래의 그래프는 공기의 상태 변화에 대한 관계식이다.
맞는것을 고르시오
① 파스칼의 원리
② 샤를-보일의 법칙
③ 샤를의 법칙
④ 보일의 법칙
20. 압축기 종류 중 토출 공기 압력이 표준압력에 속하는 방식은 무엇 인가?
① 왕복식 ② 터버식
③ 회전식 ④ 베인식
Khí nén
Notes: 122

## Slide 123
번호 | 정답
1 | 3
2 | 4
3 | 4
4 | 1
5 | 1
6 | 2
7 | 4
8 | 1
9 | 4
10 | 4
번호 | 정답
11 | 4
12 | 3
13 | 2
14 | 2
15 | 2
16 | 3
17 | 4
18 | 2
19 | 3
20 | 2
Khí nén
Notes: 123

## Slide 125
1. Giải thích nào là đúng ?
[Các electron nằm ở quỹ đạo ngoài cùng của nguyên tử chịu lực tác động của hạt nhân nhỏ. ]
① Electron tự do
② Dải hóa trị
③ Hạt nhân nguyên tử
④ Hạt Proton
2. Đáp án nào sai về số lượng hạt của các lớp Electron ?
① Lớp M = 18
② Lớp K = 4
③ Lớp N = 32
④ Lớp L = 8
3. Nội dung dưới đây đang mô tả điều gì?
[Năng lượng được tăng lên và dịch chuyển ra vòng xa hơn]
① Kích thích
② Lượng tử ánh sáng
③ Ion hóa
④ Phóng xung điện.
4. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60㎐ là bao nhiêu?
① 90
② 120
③ 180
④ 240
5. Dòng điện gây co cơ mạnh khi bị điện giật là bao nhiêu mA?
① 5 ~ 30
② 30 ~ 50
③ 50 ~ 100
④ Hơn 100
6. Giá trị đỉnh - đỉnh là 10V, vậy Vrms là bao nhiêu?
① 7,07
② 6,37
③ 3.535
④ 3,185
7. Oscilloscope không được dùng để đo giá trị của?
① Đỉnh
② Tần số
③ Xung giảm
④ Chu kỳ
8. Khi mã màu của điện trở là [Đỏ Đỏ Nâu Bạc]
Giá trị là bao nhiêu?
① 220Ω
② 330Ω
③ 2200Ω
④ 3300Ω
9. Điện trở nào được sử dụng cho các mạch Analog cơ bản, yêu cầu độ chính xác cao?
① Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
② Điện trở xi măng
③ Điện trở màng kim loại (màng mỏng)
④ Điện trở màng carbon nhỏ
10. Mạch nào sau đây không sử dụng chức năng của tụ điện?
① Mạch làm trơn
② Mạch chỉnh lưu
③ Mạch hẹn giờ
④ Mạch lọc
11. Tụ điện nào sau đây được dùng ở dải tần cao?
① Tụ điện Mylar
② Tụ sứ
③ Tụ Tantal
④ Tụ điện Styrol
12. Dòng dưới đây đang nói về điều gì?
[Sự biến thiên của từ thông quyết định phương hướng của lực điện động cảm ứng.]
① cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
13. Tên gọi của cuộn dây nào cho tiếp xúc song song cuộn cảm và tụ điện?
① FCZ
② FFC
③ RFC
④ IFT
14. Điện áp ngưỡng thuận của diode Zener 6.2V / Si là bao nhiêu?
① 0,2V
② 0,7V
③ 5,8V
④ 6.2V
15. Dòng hoạt động của Transistor dùng cho tín hiệu nhỏ là gì?
① Dưới 100㎃
② 200㎃ trở xuống
③ 300㎃ trở xuống
④ 400㎃ trở xuống
16. Đâu không phải là đặc điểm của Photo Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Đầu vào và đầu ra được cách điện
③ Có độ tin cậy cao
④ Chống rung
※Điện – điện tử: Câu 1 ~ 20

## Slide 126
17. Đâu không phải là đặc điểm của Điện trở nhiệt?
① Do hệ số nhiệt độ điện trở nhỏ so với nhiệt độ, nên việc đo
nhiệt độ nhỏ và chính xác tốt.
② Cấu trúc đơn giản, có thể thu nhỏ
③ Sản xuất đại trà, có thể cung cấp số lượng lớn với giá thành ổn định
④ Độ bền cơ khí và tính gia công vượt trội.
18. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 0,2V
③ 0,7V
④ 4,8V
19. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 11,3V
20. Tần số của dạng sóng phía dưới là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1khz
R
D
(Ge)
5[V]
R
ZD
(9.1V)
12[V]
CH1 2.00V
M 500μs

## Slide 127
PLC
28. Điều khiển hoạt động tăng tốc, giảm tốc và tốc độ cố định của động cơ. Là chức năng của bộ nào?
① Bộ định vị ② Bộ đếm tốc độ cao
③ Bộ chuyển đổi AD ④ Bộ chuyển đổi DA
29. Trong cấu hình PLC phía dưới, phạm vi I/O của Mô-đun Q64AD là bao nhiêu?
① Y160 ~ Y16F, ② Y100 ~ Y10F
③ Y80 ~ Y8F ④ Y170 ~ Y17F
30. Số nhị phân 110111 khi chuyển thành số hệ thập phân là bao nhiêu?
① 37 ② 27 ③ 55 ④ 103
31. Không thuộc Word Device?
① D ② A ③ R ④ S
32. Điều gì không được thực hiện trong cài đặt Parameter PLC?
① Kiểm tra thiết bị
② Cài đặt các chương trình
③ Thay đổi điểm thiết bị (DEV.Point)
④ Cài đặt sử dụng đăng ký tệp
33. Khi nguồn PLC được chuyển từ ON hoặc STOP sang RUN
Chương trình nào chỉ chạy một lần?
① Chương trình thực hiện ban đầu
② Chương trình thực hiện quét
③ Chương trình thực hiện tốc độ thấp
④ Chương trình kiểu chờ đợi
34. Hoạt động giữa MC và MCR khi lệnh MC TẮT
Mô tả kết quả nào là đúng?
① Giá trị Timer 100ms, 10ms được duy trì.
② Các giá trị đếm và đếm thời gian tích lũy được xóa thành “0”
③ Lệnh OUT vẫn được duy trì ở trạng thái trước đó
④ Các lệnh SET, RST, SFT vẫn duy trì trạng thái của chúng
35. Khi X1 bật trong 5 giây rồi TẮT, giá trị hiện tại của C0 là bao nhiêu?
① 1 ② 5 ③ 50 ④ 0
21. Điều gì sai trong phần giải thích về bảng điều khiển PLC?
① Không tiếp xúc
② Điều khiển bằng cách đấu dây giữa các bộ phận.
③ Bảo trì và sửa chữa dễ dàng
④ Có thể mở rộng hệ thống
22. Là Data Register lưu trữ kết quả tính toán của mệnh lệnh ứng dụng , mệnh lệnh cơ bản.?
① Timer ② File Register
③ Link Register ④ Accumulator
23. Parameter → Device đặt trong dấu (1)
Dự liệu đã khởi tạo có thể được xóa bằng bằng gì?
① Reset ② L.CLR
③ Dip Switch ④ Stop Switch
24. Nội dung bộ nhớ nào của CPU PLC là sai?
① Bộ nhớ PLC là bộ nhớ chương trình người dùng và bộ nhớ dữ liệu. Nó được chia thành ba loại bộ nhớ.
② RAM là bộ nhớ chứa các chương trình được sử dụng và nội dung điều khiển có thể thay đổi.
③ Data Memory là khu vực lưu trữ trạng thái tiếp điểm của đầu vào / đầu ra, bộ đếm thời gian và bộ đếm và thông tin như giá trị đặt và giá trị hiện tại.
④ RAM được sử dụng như chương trình hệ thống để xác định chức năng hoặc hiệu suất của PLC.
25. Để mô tả thiết bị khi viết PLC dạng ngôn ngữ Ladder
Cần làm gì?
① Ghi bình luận
② Thêm ghi chú
③ Ghi báo cáo
④ Ghi tham số
26. Điều gì sai với mô tả của Counter?
① Bộ đếm đếm khi tín hiệu đầu vào tăng lên.
② Khi bộ đếm đạt giá trị Counter Up, bộ đếm sẽ dừng lại ngay cả khi tín hiệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng lên.
③ Sau khi bộ đếm đặt giá trị Counter Up lần 1, có thể Reset Counter bằng lệnh [MOV k0 C0].
④ Giá trị cài đặt bộ đếm là K1 ~ K32767
27. Khi thay pin CPU, thời gian dự phòng của tụ điện bên trong là bao nhiêu?
① 1 phút
② 2 phút
③ 3 phút
④ 5 phút
※ PLC : Câu 21 ~ 40
전원
UNIT
CPU
QX42
QY42
QX42
QY42
Q64AD
( )
Q62DA
<C0 K50>
X1

## Slide 128
PLC
36. Điều khiển đầu ra M0 bằng cách bật tắt X5 như trong biểu đồ bên dưới. Kết quả của đầu ra M0 khác biệt nhất?
① ②
③ ④
37. Khi điều kiện đầu vào X0 được BẬT, muốn truyền dữ liệu từ M10 ~ M13 sang M100 ~ M103 trong 1 Scan.
Chương trình nào phù hợp ?
① MOVP K1M10 K1M100
② FMOV M10 M100 K4
③ BMOVP M10 M100 K4
④ BMOV K1M10 K1M100 K4
38. Trong menu Project của GPPW, CPU hiện đang giao tiếp
để so sánh sự khác biệt với nội dung được lưu trữ trong PC. Menu là gì?
① Tương phản
② Sao chép
③ Chỉnh sửa dữ liệu
④ Macro
39. Như hình dưới đây, điều kiện đầu vào X0 là Bật và đầu ra Y76. Khu vực A nhập Lệnh là gì?
① RST ② SET ③ PLS ④ PLF
40. Trong mạch điều khiển chính (MC) dưới đây, A, B lần lượt là gì?
① A: M2, B: M1 ② A: M1, B: M2
③ A: N2, B: N1 ④ A: N1, B: N2
Bấm nút(X0)
Đèn(Y76)
X0
M1
T16
Y76
( A )
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
Thời gian On
(10s)
X1
[ MC N1 M1 ]
[ MCR ( A ) ]
< Y40 >
X5
(N1)
(M1)
X2
[ MC N2 M2 ]
(N2)
(M2)
[ MCR ( B ) ]
4

## Slide 129
Khí nén
※ Khí nén : Câu 41 ~ 60
43. Chức năng nào không phải của bộ giảm thanh khí nén?
① Hiệu quả giảm tiếng ồn tốt.
② Không bị biến dạng do va đập hoặc rung động của ống xả
③ Lực kháng xả phải lớn và không làm ảnh hưởng tới hoạt động của bộ truyền động.
④ Nó phải có hình dạng nhỏ gọn, dễ lắp vào van điện từ, v.v.
46. Đặc điểm nào không phải của van đệm?
① Lực hoạt động của van nhỏ
② Thích hợp cho van vận hành tự động hoặc áp suất cao
③ Cấu trúc đơn giản và dễ sản xuất với độ chính xác cao
④ Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh.
49. Tùy theo phương thức hoạt động mà loại van điều hướng nào khác biệt nhất?
① ②
③ ④
45. Trong số các máy nén piston, phương pháp làm mát nào được sử dụng cho cỡ trung bình / lớn?
① Loại làm mát bằng nước
② Loại làm lạnh
③ Loại làm mát bằng không khí
④ Loại hấp phụ
48. Đâu không phải là nhược điểm của kỹ thuật khí nén?
① Không có độ đàn hồi
② Khó kiểm soát tốc độ chính xác
③ Hiệu quả kém
④ Ngừng giữa chừng khó khăn.
47. Quay đĩa quay với tốc độ cao, tăng lượng chuyển động của chất khí thông qua cánh làm tăng tốc độ và áp suất.
Động cơ khí nén trên là gì?
① Động cơ bánh răng ② Động cơ piston
③ Động cơ kiểu tuabin ④ Động cơ kiểu cánh gạt
44. Đáp án nào khác biệt khi mô tả mạch Meter In và Meter Out ?
① Khi mặt buồng ngược ở trạng thái tự do, áp suất khí nén tăng ngay lập tức.
② Vì áp suất trong buồng chuyển tiếp ở trạng thái dòng chảy tự do, giảm xuống áp suất khí quyển
③ Do không khí có khả năng nén nên quá trình khởi động nhanh của piston khó ngăn chặn hoàn toàn.
④ Do lực đẩy gây ra bởi chênh lệch áp suất giữa buồng tiến và buồng lùi, pít-tông di chuyển tương đối đồng đều
51. Câu nào sai khi nói về cách thức hoạt động của van điện từ?
① Chống va đập tốt
② Tiếng ồn van thấp và sinh nhiệt
③ Thời gian chuyển đổi van nhanh chóng
④ Tiêu thụ điện thấp
41. Thiết bị khí nén tạo chân không theo nguyên lý Venturi là gì?
① Công tắc áp suất ② Ejector
③ Tấm đệm ④ Van điện từ
42. Khi áp suất không khí trong mạch vượt quá giá trị đặt,
Để điều chỉnh áp suất, sử dụng van nào dưới đây?
① ②
③ ④
50. Điều gì sai với tên của ký hiệu van điều khiển hướng?
① ㉠ loại hoạt động trực tiếp ② ㉡ hoạt động thủ công
③ ㉢ vị trí ban đầu của van ④ ㉣ tín hiệu điện
㉡수동조작
㉢밸브초기위치
㉠간접작동형
㉣전기신호

## Slide 130
Khí nén
52. Đâu không phải là phương pháp làm khô của máy sấy khí?
① Máy sấy khí làm mát bằng nước
② Máy sấy khí hấp thụ
③ Máy sấy khí làm mát
④ Máy sấy khí hấp phụ
59. Giải thích đúng về chức năng của rơle dưới đây là gì?
Có thể cho dòng điện gấp hàng chục lần dòng điện nhập ở tiếp điểm đầu ra khi nhập lực điện từ tiêu thụ của coil rơ le.
① Chức năng bộ nhớ ② Chức năng rẽ nhánh
③ Chức năng khuếch đại ④ Chức năng chuyển đổi
53. Đâu không phải là ưu điểm của ống nhựa?
① Có khả năng tăng dung lượng nhiều hơn so với tỷ lệ đường kính ống.
② Giá thành đắt
③ Dễ duy trì, bảo dưỡng
④ Có tính mềm dẻo, linh động nên dễ thao tác và dễ sử dụng với cả ống dẫn của máy có bộ phận quay.
56. Cho khí nén đi qua tại một vị trí điều khiển nào đó và dừng tại vị trí điều khiển khác, được sử dụng chủ yếu với vai trò là van chuyên để dừng. Là loại van nào ?
① Van 3 cửa 2 vị trí ② Van chặn
③ Van áp suất ④ Van 2 cửa 2 vị trí
60. Sơ đồ mạch khí nén của van trễ thời gian là gì?
①
②
③
④
57. Có ưu điểm là tối thiểu hóa diện tích lắp đặt, lực đẩy tiến / lùi đồng nhất, dừng giữa chừng tốt.
Đang nói tới loại xilanh nào?
① ②
③ ④
54. Hoạt động độc lập ở hai hoặc nhiều vị trí điều khiển, có thể được gọi là van kiểm tra đôi. Là loại van nào?
① ②
③ ④
55. Duy trì áp suất chất khí cố định và khi nhiệt độ và thể tích thay đổi thì nhiệt độ và thể tích tỷ lệ thuận với nhau.
Là định luật nào ?
① Định luật Pascal ② Định luật Charles-Boyle
③ Định luật Charles ④ Định luật Boyle
58. Chọn đáp án có cấu trúc bên trong của van điều khiển hướng so với ký hiệu và vị trí cổng không khớp.
① ②
③ ④
A
R
Z
P
R
Z
2
1
3
2
12
P
A
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
P
R
A
12
Notes: 130

## Slide 131
Máy
※ Đề máy : Câu 61 ~ 80
61. Điều gì sai với mô tả kỹ thuật của máy?
① Máy được cấu thành bởi tổng hợp các linh kiện
② Chuyển đổi cung cấp năng lượng hữu hạn
③ Có những chuyển động phù hợp với mục đích của con người
④ Cần cung cấp năng lượng để làm việc
62. Phân loại TRỤC (Shaft) nào sau đây là sai?
① Phân loại theo chất liệu vật liệu
② Phân loại theo mục đích sử dụng
③ Phân loại theo hình dạng
④ Phân loại theo cấu trúc mặt cắt
63. Khớp nối nào sau đây được sử dụng để nối các trục
cắt nhau?
① Universal Coupling ② Oldham Coupling
③ Flange Coupling ④ Flexible coupling
64. Hình dưới đây là loại vòng bi nào?
① Single row deep groove ball bearing
② Magneto ball Bearing
③ Angular ball bearing
④ Self-aligning ball bearing
65. Vòng bi có chỉ số như sau 62 08 C2 P6
Đáp án nào sai?
① Là Self-aligning ball bearing .
② Đường kính trong là 40mm.
③ C2 là ký hiệu Clearance.
④ Độ chính xác là cấp 6.
66. Loại đinh ốc nào sau đây dùng để nối?
① Đinh ốc Square ② Đinh ốc buttress screw
③ Đinh ốc knuckle ④ Đinh ốc unified thread
67. Chốt Pin nào được sử dụng để ngăn chặn việc nới lỏng bu lông và đai ốc, và để kết nối các bản lề?
① Parallel pin ② Taper pin
③ Split Pin ④ Spring pin
68. Điều gì là chính xác từ lời giải thích của Woodruff key?
① Thường được sử dụng cho các trục lớn
② Độ bền của trục vượt trội
③ Thích hợp cho trục côn của ô tô và máy công cụ
④ Rất khó để xử lý và điều chỉnh.
69. Bánh răng nào sau đây không thuộc trục song song?
① Worm Gear
② Internal Gear
③ Helical Gear
④ Rack Gear
70. Có răng trên mặt nón, bánh răng có đường răng đồng nhất trên mặt trụ tròn. Bánh răng nào đang được nhắc tới?
① Bánh răng vít Hypoid
② Bánh răng Helicon
③ Bánh răng xoắn ốc
④ Bánh răng côn thẳng
71. Nêu tính năng của hộp giảm tốc đa hệ?
① Ít được sử dụng
② Được sử dụng cho tải trọng không cố định
③ Khi sử dụng góc xiên, nó sẽ trở thành trục chéo
④ Có thể sử dụng ở tốc độ quay cao, tiếng ồn thấp
72. Điều nào không đúng với đặc điểm của Timing Belt?
① Hoạt động chính xác, không bị trơn trượt
② Lực căng căng ban đầu cao
③ Chịu tải trọng tốt
④ Tiếng ồn thấp
73. Điều nào không đúng với đặc điểm của Ball Screw?
① Hiệu quả cao vì được truyền bằng ma sát lăn
② Có thể giảm thiểu Backlash
③ Lực kháng lăn lớn.
④ Tuổi thọ cao hơn so với thiết bị sử dụng ma sát trượt
74. Điều gì không đúng với các đặc điểm của Thanh dẫn LM?
① Xảy ra trơn trượt và không bị mất chuyển động.
② Cho tải trọng ban đầu phù hợp nên có thể tạo nên độ bền cao.
③ Có thể duy trì mức độ trong thời gian dài
④ Hệ số ma sát thấp nên hiệu suất chuyển động cao
7

## Slide 132
75. Tính năng đặc trưng của Ball Spline là gì?
① Có thể cho tải trọng ban đầu
② Không thể truyền mô-men xoắn
③ Không được dùng cho có tải trọng quá mức.
④ Không có Stick slip và Lost motion.
76. Thay đổi Home Pitch của Nut rồi cung cấp Preload.
Phương pháp Ball Screw nào đang được nhắc đến?
① Double Nut Type
② Precison(Grinding) Ball Screw
③ Offset Preload Type
④ Static Pressure Preload Type
77. Điều gì không đúng với mô tả về chất bôi trơn?
① Hầu hết các chất bôi trơn đều có nguồn gốc từ
dầu khoáng
② Cần có đủ độ dính (nhớt)
③ Tính nhớt có thể chịu được ở trạng thái bôi trơn có giới hạn
④ Phải có độ ổn định cao chống lại quá trình oxy hóa hoặc nhiệt
78. Đâu không phải là một trong ba yếu tố chính của thành phần bôi trơn?
① Chất làm cô đặc
② Chất ức chế gỉ
③ Chất phụ gia
④ Dầu cơ bản
79. Trong vẽ kỹ thuật, Đường vẽ nào được sử dụng ở đường quỹ đạo bước răng ghi trên răng của xích v.v?
① Leader line ② Pitch Line
③ Imaginary line ④ Cutting Plane Line
80. Khi chia 1 vạch lớn thước cặp Vernier Calipers thành 20 phần bằng nhau. Giá trị đo tối thiểu 1 vạch nhỏ là bao nhiêu?
① 0,01 ㎜
② 0,02 ㎜
③ 0,04 ㎜
④ 0,05 ㎜
Máy
8

## Slide 133
1. Đáp án sai khi nói về công thức của dòng điện (I) và điện áp (E)?
① I=E/R
② I=T/Q
③ E=W/Q
④ E=IR
2. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60Hz?
① 90 ② 180
③ 120 ④ 240
3. Đâu không phải hạng mục chú ý khi sử dụng SSR (Solid State Relay)?
① Cấm sử dụng tại nơi có chất GAS dễ cháy nổ
② Dù ở trạng thái OFF vẫn có dòng điện rò rỉ nhất định chạy qua phía đầu ra
③ Chú ý về đường dây đầu ra đầu vào
④ Cấn có đối sách cho tỏa nhiệt theo lượng tổn hao điện
4. Đáp án nào sai khi nói về đặc tính của cuộn cảm?
① Đặc tính duy trì ổn định sự biến đổi dòng điện
② Đặc tính khuếch đại
③ Tác động cảm ứng tương hỗ
④ Đặc tính nam châm điện
5. Đi ốt Si khoảng 0.7V, Đi ốt Ge khoảng 0.2V trở lên thì dòng điện tăng nhanh. Điện áp này được gọi là gì?
① Điện áp quy phục
② Điện áp ngưỡng
③ Điện áp ngược hướng
④ Điện áp tiêu chuẩn
6. Chu kỳ điện áp xoay chiều T là 2[ms]. Tần số là bao nhiêu?
① 100[Hz]
② 300[Hz]
③ 500[Hz]
④ 700[Hz]
7. Điện áp chạy qua R trong đoạn mạch dưới đây là bao nhiêu?
① 12 [V]
② 0.7 [V]
③ 11.3 [V]
④ 6.2 [V]
8. Loại cuộn dây nào có tụ điện mắc song song trước?
① IFT
② FFC
③ RFC
④ FCZ
9. Chọn cái khác trong các đáp án sau?
① Số Notron ② Số Proton
③ Số hiệu nguyên tử ④ Số Electron
10. Đáp án về số lượng Electron trên quỹ đạo theo nguyên lý Pauli?
① Lớp K=2 ② Lớp M=16
③ Lớp L=8 ④ Lớp N=32
11. Đáp án nào không phải đặc tính của Photo Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Dao động mạnh
③ Độ tin cậy cao
④ Đầu vào và đầu ra được cách điện
12. Yếu tố nào không phải là yếu tố quyết định điện trở của vật liệu?
① Không đổi theo loại chất
② Chiều dài
③ Trọng lượng
④ Diện tích mặt cắt ngang
13. Điều gì không phải đặc tính của Thermistor?
① Không nhạy cảm với áp suất, từ tính và yếu tố khác
② Cấu trúc đơn giản cho phép thu nhỏ
③ Vượt trội trong sản xuất đại trà, cho phép cung cấp hàng loạt với giá cả ổn định
④ Hệ số nhiệt độ của điện trở nhỏ do đó nhiệt độ vi mô và đo lường chính xác.
14. Điện trở nào là loại phổ thông giá rẻ, không thích hợp để sử dụng cho độ chính xác vì giá trị điện trở thay đổi nhiều do nhiệt độ?
① Điện trở màng kim loại
② Điện trở màng Cacbon nhỏ
③ Điện trở SOLID
④ Điện trở xi măng
15. Đi ốt có cấu tạo tiếp nối PN đặc biệt, nó thể hiện được đặc tính đóng mở tốc độ cao nên nó được sử dụng trong đóng mở mạch cao tần?
① Đi ốt Schooky Barrier
② Đi ốt Zener
③ Đi ốt PIN
④ Đi ốt để chỉnh lưu nguồn điện
16. Điện trở nào sử dụng tại mạch điện Analog thông thường cần thiết cho độ chính xác cao?
① Điện trở màng Cacbon nhỏ
② Điện trở xi măng
③ Điện trở màng kim loại (màng vỏ bọc)
④ Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
※Điện – điện tử: Câu 1 ~ 20
R
100Ω
ZD (SI)
(6.2V)
12[V]
+

## Slide 134
17. Chọn đáp án đúng khi nói về đặc tính của thiết bị điện có ký hiệu dưới đây?
① Sau khi cấp dòng điện vào cổng, ngay cả khi dòng điện cổng bị ngắt vẫn duy trì trạng thái dẫn.
② Có thể điều khiển dòng điện xả bằng dòng điện cổng
③ Có đặc tính hiệu ứng điện trường
④ Khi dòng điện cổng bị ngắt, dòng điện cực dượng bị ngắt
18. Hình thức chiếu ánh sáng vào đối tượng phát hiện và nhận ánh sáng phản xạ từ đối tượng phát hiện là gì?
① Loại hình thông qua
② Loại phản xạ hồi quy
③ Loại dao động tần số cao
④ Loại phản xạ khuếch tán
19. Đâu không phải mục đích của việc tiếp địa?
① Phòng tránh sự cố an toàn cho con người (điện giật)
② Bảo vệ thiết bị
③ Cung cấp điện thế tiêu chuẩn
④ Cung cấp của nguồn điện
20. Tần số của dạng sóng sin dưới đây là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1000 hz
CH1 2.00V
M 500μs
A
G
K
2

## Slide 135
PLC
27. Address cuối cùng để nhập (?) trong cấu hình PLC dưới đây là gì?
① 14F ② 13F ③ 12F ④ 10F
28. Cái nào sau đây là Relay bên trong dùng cho Data Link?
① Z ② M ③ B ④ W
29. Đáp án giải thích sai về COUNT?
① COUNT đếm khi tín hiệu đầu vào ON
② Ngay cả sau khi COUNT UP, khi có tín hiệu đầu vào sẽ COUNT
③ Sau khi COUNT UP, giá trị hiện tại và trạng thái tiếp điểm sẽ không thay đổi cho đến khi lệnh RST được thực hiện
④ Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi COUNT UP thì giá trị hiện tại sẽ trở thành 0.
30. Điều gì đúng khi giải thích đầu ra DEVICE “Y”?
① Nó là DEVICE lưu trữ / xuất DATA truyền kết quả tính toàn đến thiết bị đầu ra được kết nối với UNIT đầu ra PLC.
② Lưu trữ kết quả được tạo trong quá trình hoạt động của chương trình MAIN tại vùng đầu ra.
③ Y không có khả năng sử dụng bởi tiếp điểm tại PROGRAM
④ Khi sử dụng bằng Relay M bên trong thì Y có tính năng duy trì sự mất điện
31. Nếu ON X5 điều kiện đầu vào như thể hiện ở biểu đồ bên dưới sẽ nhận được kết quả đầu ra bên trong M0.
Chọn kết quả giá trị đầu ra khác?
②
③ ④
21. Là nơi cài đặt thời gian Scan tối đa trong trường hợp thời gian Run Scan chậm hơn thời gian này thì sẽ phát sinh PLC ERROR. Tính năng này gọi là gì?
① Constant Scan
② Chức năng tự chuẩn đoán
③ WDT (Watch dog timer)
④ System monitor
22. Program hoạt động đồng nhất với mạch điện dưới đây là?
②
④
23. Thẻ QX40 đầu vào kỹ thuật số được lắp vào khe cắm Basic PLC. “0” có ý nghĩa gì trong QX40?
① Số lượng sở hữu ② Điện áp đầu vào
③ Module đầu vào ④ Module đặc biệt
24. Chọn câu sai khi giải thích về bảng điều khiển PLC?
① Không tiếp điểm (độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, điều khiển tốc độ cao).
② Khó có thể mở rộng System.
③ Dễ dàng sửa chữa, bảo trì độ tin cậy cao.
④ Có tính năng thu nhỏ.
25. Unit đóng vai trò truyền tín hiệu Bit từ thiết bị bên ngoài đến phần hoạt động tính toán của CPU?
① Unit Digital đầu vào
② Unit Digital đầu ra
③ Unit Analog đầu vào
④ Unit Analog đầu ra
26. Unit điều khiển vận hành tăng giảm tốc độ, duy trì tốc độ của Motor là gì?
① Unit quyết định vị trí. ② Count Unit tốc độ cao.
③ Unit chuyển đổi AD. ④ Unit chuyển đổi DA.
※ PLC : Câu 21 ~ 40
ON
ON
X0 OFF
M0 OFF
1 Scan
1 Scan
Power
UNIT
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
Q64AD
QX42
( ? )
Slot trống

## Slide 136
32. Đâu không phải tín hiệu đầu vào Analog?
① Số lần quay Motor
② Nhiệt độ
③ Lưu lượng
④ Điện áp
33. Chương trình nào được sử dụng trong trường hợp không cần thực hiện Scan sau mỗi lần, chẳng hạn như in từ máy in?
① Program thực thi ban đầu
② Program thực thi Scan
③ Program thực thi tốc độ thấp
④ Program dạng chờ
34. Câu nào giải thích sai về Unit đầu ra, đầu vào Analog?
① Các đại lượng vật lý thay đổi liên tục như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp suất, tốc độ dòng chảy…được gọi là giá trị Analog.
② Để có đầu ra tín hiệu Analog đến thiết bị máy giống như Motor tín hiệu kỹ thuật số của CPU được chuyển đổi thành tín hiệu Analog và xuất ra.
③ Giá trị Analog thay đổi liên tục theo thời gian.
④ Tín hiệu Analog có thể được đưa vào dưới dạng ON/OFF tới CPU của thiết bị kỹ thuật số giống như PLC.
35. Chọn đáp án đúng với điều kiện dưới đây.
Chuyển đổi số thập lục phân A37 thành BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân)
① 0011 0100 0011 1010 ② 0000 1001 0011 0111
③ 0010 0110 0001 0101 ④ 0001 1100 0110 0110
36. Chọn câu sai khi giải thích về tiếp điểm C?
① Là tiếp điểm có thể hoàn chuyển tiếp điểm khởi động giữa tiếp điểm A và tiếp điểm B
② Khi dòng điện chạy vào cuộn cảm của Relay điện tử, tiếp điểm cố định tách khỏi tiếp điểm B của tiếp điểm hoạt động và tiếp xúc với tiếp điểm A.
③ Còn được gọi là Transfer Contact.
④ Là cấu trúc đại diện của relay điện tử, tiếp điểm tiếp xúc với tiếp điểm B tiếp điểm hoạt động ban đầu
37. X1 mà ON thì giá trị hiện tại của COUNT trước khi RST COUNT là bao nhiêu?
① K4 ② K5 ③ K6 ④ K7
38. Chọn đáp án đúng về Time Chart hoạt động của mạch điện Ladder dưới đây?
① ②
③ ④
39. Khi điều kiện đầu vào ON->OFF, mệnh lệnh nào ở đầu ra được ON chỉ trong 1 SCAN time?
① PLS ② PLF ③ FF ④ SET
40. Dữ liệu nào không phải Word Device?
① D ② T ③ R ④ S
10s
1s
1s
10s
4

## Slide 137
Khí nén
※ Khí nén : Câu 41 ~ 60
48. Cơ cấu truyền động nào có ưu điểm là giảm thiểu diện tích lắp đặt bằng cách chuyển động thẳng Table thông qua Yoke, nam châm, dây xích… đối với chuyển động của Pit-Tông?
① Xylanh không cần
② Xylanh loại cần kép
③ Bộ truyền động kiểu xả
④ Bộ truyền động bánh rang giá đỡ.
49. Chọn đáp án không phải là đơn vị của áp lực?
① 1013 bar
② 760 mmH2g
③ 1.033 Kgf/cm²
④ 0.1013 Pa
50. Đâu không phải là ưu điểm của ống plastic?
① Đảm bảo tốc độ dòng chảy lớn so với tỷ lệ đường kính ngoài của ống.
② Chi phí đường ống cao, bao gồm đường ống và vật liệu
③ Thao tác đường ống đơn giản và nhanh
④ Vì ống mềm và dẻo nên có thể sử dụng cho đường ống máy có chuyển động.
51. Van nào điều chỉnh lò xo bằng tay, mở van -> Không khí đi vào lần 1, tác động lên áp suất khí đối ứng với lực lò xo điều chỉnh ở Diaphragm và kiểm soát 1 phần đường đi của chất lỏng nhằm duy trì cân bằng giữa lực lò xo điều chỉnh và áp suất khí lần 2?
① Van giảm áp tác động trực tiếp ② Van relief
③ Van tuần tự ④ Van xả nhanh
52. Điều gì không phải là loại hình dòng chảy tại vị trí trung lập của Van 5/3 Way?
① Loại all port block ② Loại tiếp xúc PAB
③ Loại tiếp xúc ABT ④ Loại tiếp xúc ABR.
41. Khi áp suất không khí được tác động khác nhau thì áp suất thấp đi ra từ cửa ra nên cũng gọi là van ưu tiên áp suất thấp. Van này được gọi là gì?
① Van 2 áp ② Van shuttle
③ Van stop ④ Van trì hoãn thời gian
42. Đâu không phải ưu điểm của kỹ thuật khí nén?
① Có thể nhận khí nén từ nguồn điện một cách đơn giản
② Không dễ bị hỏng
③ Điều khiển tốc độ đơn giản và hiệu quả cao
④ Tích lũy năng lượng dễ dàng và hiệu quả cao
43. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc tính loại hình truyền điện động gián tiếp của van điện từ?
① Lượng tiêu thụ điện năng thấp.
② Không dễ bị hỏng
③ Thời gian thay van nhanh.
④ Tiếng ồn và lượng sinh nhiệt thấp.
44. Van dưới đây tên là gì?
① 5/2 Way ② 4/2 Way
③ 4/3 Way ④ 3/2 Way
45. Đâu không phải là hình thức của công tắc quang điện?
① Loại cảm ứng ② Loại thông qua
③ Loại gương phản xạ ④ Loại phản xạ trực tiếp
46. Ký hiệu điều khiển trong biểu thị Point của van điều khiển hướng là gì?
① A,B,C (2,4)
② P (1)
③ R, S, T (3, 5)
④ Z, X, Y (10, 12, 14).
47. Thiết bị nào sử dụng nguyên lý Venturi để chống mài mòn do ma sát và giảm khả năng chống nhiễu để tăng hiệu quả của thiết bị?
① Máy xả tự động ② Máy bôi trơn
③ Filter ④ Van điều chỉnh áp lực
A
B
P
R
5

## Slide 138
Khí nén
※ Khí nén : Câu 41 ~ 60
59. Điều gì sai khi nói về nhược điểm của công nghệ khí nén?
① Không có lực đàn hồi
② Khó kiểm soát tốc độ chính xác
③ Hiệu quả kém
④ Không thể nhận lực lớn
60. Chọn đáp án sai về phương thức làm khô của Air Dryer?
① Air Dryer làm mát bằng nước
② Air Dryer hấp thụ
③ Air Dryer loại làm mát
④ Air Dryer hút ẩm
53. Đơn vị áp suất 1.03Kgf/cm² bằng 1.01 Bar. Nếu khi chuyển đổi sang Pascal (Pa), đơn vị đúng là?
① 0.1MPa ② 1.03Pa
③ 1.03KPa ④ 10KPa
54. Định luật nào trong đó thể tích và nhiệt độ tỷ lệ thuận với nhau mà vẫn giữ cho áp suất không khí không đổi?
① Định luật Pascal ② Định luật Charles-Boyle
③ Định luật Charles ④ Định luật Boyle
55. Máy tạo chân không khí nén nào không thích hợp để sử dụng với Ejector?
① Công tác áp lực. ② Van điện từ
③ Filter. ④ Sensor tiếp cận.
56. Đâu không phải đặc tính của máy nén Screw nén không khí sử dụng nguyên lý thay đổi tối ưu?
① Tiếng ồn tần số thấp dễ dàng loại bỏ
② Có thể tạo ra áp suất lớn và khả năng quay tốc độ cao
③ Không rung và không cần Tank Air lớn
④ Bên trong máy nén có ít nhiễu loạn nên không cần bôi trơn
57. Điều gì sai khi giải thích về ký hiệu dưới đây?
① Là van hoạt động trực tiếp
② Là van mang đặc tính bộ nhớ
③ Là van có công tắc điều khiển bằng tay
④ Là van điện từ 2 vị trí 5 cửa
58. Xem xét về cấu trúc của xylanh khí nén, bộ phận nào sử dụng với mục đích ngăn rò rỉ dầu bên trong và tránh thâm nhập dị vật từ bên ngoài?
① Buồng Piston ② Rod Cover
③ Vòng làm kín ④ Scrapping ring (buồng Wiper)
6

## Slide 139
Máy
※ Đề máy : Câu 61 ~ 80
61. Câu nào sai khi giải thích về kỹ thuật của máy?
① Dựa vào ngoại lực để tạo thành tổ hợp các vật thể có sự đối kháng nhau
② Các vật sau khi tổ hợp lại với nhau sẽ được vận hành thử nghiệm định sẵn
③ Là trang bị cho phép sự chuyển động phù hợp với mục đích
④ Chuyển đổi năng lượng được cung cấp bằng thực hiện công việc hiệu quả
62. Phân loại TRỤC (Shaft) nào sau đây là sai?
① Phân loại theo chất liệu vật liệu
② Phân loại theo công dụng
③ Phân loại theo hình dạng
④ Phân loại theo hình dạng bản vẽ
63. Khớp nối nào sau đây được sử dụng để nối các trục
cắt nhau?
① Universal Coupling ② Oldham Coupling
③ Flange Coupling ④ Flexible coupling
64. Hình dưới đây là loại vòng bi nào?
① Bearing rãnh sâu
② Magneto ball Bearing
③ Angular ball bearing
④ Bearing tự sắp xếp
65. Giá trị đo của Height Gauge ?
① 46.48 mm.
② 70.48 mm.
③ 70.44 mm.
④ 46.44 mm.
66. Loại vít nào sau đây dùng để nối?
① Vít vuông ② Đinh ốc buttress screw
③ Đinh ốc knuckle ④ Đinh ốc unified thread
67. Chốt Pin nào được sử dụng để ngăn chặn việc nới lỏng bu lông và đai ốc, và để kết nối các bản lề?
① Pin song song ② Taper pin
③ Pin tách ④ Spring pin
68. Tên của ốc trong hình là gì?
① Screw dùng cho gỗ
② Tapping Screw
③ Screw liên kết
④ Screw dùng cho gỗ ép.
69. Bánh răng nào sau đây không thuộc trục song song?
① Worm Gear
② Internal Gear
③ Helical Gear
④ Rack Gear
70. Chọn đáp án không phải la ưu điểm của gear?
① Truyền lực hoặc xoay chắc chắn
② Cấu trúc khá đơn giản
③ Tuổi thọ cao
④ Truyền tải bằng chi phí vận hành chính xác
71. Đáp án đúng khi nói về đặc tính của máy giảm tốc Gear nhiều tầng?
① Tốt khi sử dụng dừng, khởi động thường xuyên
② Tính năng chế tác như máy giảm tốc phụ tải thấp
③ Trường hợp sử dụng Bevel trở thành trục giao nhau
④ Khi quay tốc độ cao tiếng ồn nhỏ
72. Điều nào không đúng với đặc điểm của Timing Belt?
① Hoạt động chính xác, không có slip
② Yêu cầu lực căng căng ban đầu cao
③ Dung lượng phụ tải lớn
④ Tiếng ồn thấp
73. Điều nào không đúng với đặc điểm của Ball Screw?
① Hiệu quả cao vì được truyền bằng ma sát lăn
② Có thể giảm thiểu Backlash
③ Khả năng chống lăn cao.
④ Tuổi thọ cao hơn so với ma sát trượt
74. Điều gì không đúng với các đặc điểm của Thanh dẫn LM?
① Xảy ra stick slip và không bị mất chuyển động roast.
② Tạo ra độ cứng cao bằng cách lắp đặt tải trước
③ Có thể duy trì mức độ trong thời gian dài
④ Hệ số ma sát thấp sẽ tiết kiệm chi phí vận hành máy
7

## Slide 140
75. Dưới đây là giải thích về cái gì?
“Là thiết bị thay đổi tốc độ sử dụng Gear, có thể nhận được lực lớn đồng thời giảm được số lần quay của phần động cơ thành số lần quay mong muốn”
① Bộ giảm tốc ② Gear
③ Belt. ④ Chain.
76. Tên gọi của đai ốc được biểu thị là L1N M30 x 3 – 2
Vậy khoảng cách 1 vòng xoáy là bao nhiêu?
① 1mm ② 4mm ③ 3mm ④ 6mm
77. Điều gì không đúng với mô tả về chất bôi trơn?
① Hầu hết các chất bôi trơn đều có nguồn gốc từ dầu khoáng
② Cần có đủ độ dính (nhớt)
③ Phải có độ nhớt chịu được trong trạng thái bôi trơn hạn chế
④ Phải có độ ổn định cao chống lại quá trình oxy hóa hoặc nhiệt
78. Đâu không phải là một trong ba thành phần Grease (mỡ bôi trơn)?
① Chất làm cô đặc
② Chất chống rỉ set
③ Chất phụ gia
④ Dầu gốc
79. Nhìn vào ký hiệu ốc vít theo “L2N M30 x 3 – 3”
Khoảng cách 1 Lead là?
① 9mm ② 6mm
③ 60mm ④ 30mm
80. Biểu thị đúng về Size theo đơn vị là?
① nm<mm<cm<m<dm
② nm<mm<cm<m<um
③ nm<um<cm<nm<Ả
④ um<mm<cm<dm<m
Máy
8

## Slide 141
※ Điện : Câu 1 ~ 20
1. Ý nào không đúng khi giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: gồm proton và nơtron
② Các proton và neutron có khối lượng gần như bằng nhau, và các electron có hạt lớn hơn khoảng 1840 lần
③ Số proton Z = số điện tích = số hiệu nguyên tử => giống số electron
④ Lượng hạt điện tích dương là chính xác nhưng lượng hạt trung tính có thể hơn kém vài đơn vị
2. Điện năng do các êlectron tự do di chuyển giữa các nguyên tử tạo ra được gọi là?
① Nhiễm điện
② Ion hóa
③ Điện tích
④ Điện ly
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, hiện tượng mất đi 1 phần pha của dòng điện xoay chiều thường gặp gọi là gì?
① Mất điện tức thời
② Giảm điện áp tức thời
③ Sấm sét
④ Nháy điện
4. Dạng sóng có giá trị đỉnh-đỉnh là 20V. Vậy giá trị Vave là bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy hiện sóng?
① Chu kỳ
② Đỉnh
③ Trung bình
④ Xung
6. Loại điện trở nào được mô tả dưới đây?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao. Nó rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt phong phú]
① Điện trở cố định màng carbon nhỏ
② Điện trở phim kim loại
③ Điện trở xi măng
④ Điện trở khả biến
7. Theo cấu tạo, đâu không phải là một loại biến trở ?
① Loại màng carbon
② Loại màng kim loại
③ Loại phủ sứ
④ Loại cuộn cảm
8. Tụ nào thông thường sử dụng ở mạch ghép hoặc mạch hằng số thời gian nhanh?
① Tụ hóa
② Tụ Mylar
③ Tụ sứ
④ Tụ Tantal
9. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi.
Hiện tượng đó được gọi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Suất điện động
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm tương hỗ
10. Tụ điện mắc song song trước sau là loại cuộn dây nào?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm cho nguồn điện
11. Là phần tử đóng mở, chuyên sử dụng cho điện áp ngược cao, dòng điện cao ?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Điều gì không phải là đặc điểm của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không phát ra tiếng
③ Chức năng cao
④ Khả năng chịu nhiệt tốt
13. Thành phần phù hợp của Photo Coupler là gì?
① LED + Diode
② LED + Photo Diode
③ Diode phát quang + Photo TR
④ Diode phát quang + Photo Diode
14. Trong số các loại điện trở nhiệt, loại nào khi nhiệt độ tăng
thì giá trị điện trở giảm?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
15. Trong số các loại cảm biến loại nhỏ, loại nào để lắp PCB?
① Kiểu móng ngựa
② Kiểu phản chiếu hồi quy
③ Loại phản xạ
④ Photo interrupter
1

## Slide 142
16. Khi kết nối cảm biến đầu ra là các chân I + và V + . Bạn cần sử dụng loại module AD nào?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin (ngưỡng) của Diode Ge là gì?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điều gì sai với phương pháp tắt SCR đã bật?
① Đưa điện áp cực dương về giá trị -
② Tắt điện áp cực dương bằng công tắc
③ Đưa điện áp cực dương về giá trị +
④ Đưa điện áp cực dương về giá trị 0
19. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4.3V
④ 5V
20. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Ⓐ
2

## Slide 143
PLC
* PLC: Câu 21 ~ 40
21. Để điều khiển sự hoạt động chính xác của Động cơ Servo AC. Sử dụng cái nào?
① Bộ định vị ② Bộ đếm tốc độ cao
③ Đơn vị chuyển đổi AD ④ Servo AMP
22. Hình dưới đây là mạch đơn vị đầu ra. Phương thức đầu ra và điện áp đầu ra phù hợp là gì?
① Đầu ra TR, 24V ② Đầu ra NPN, 0V
③ Đầu ra PNP, 24V ④ Đầu ra tương tự, 0V
23. Cần phải cách điện để ngăn nhiễu xâm nhập vào card đầu vào / đầu ra của PLC. Sử dụng cái nào dưới đây?
① Relay ② SSR ③ TR ④ Photo Coupler
24. KIT được cấu hình như trong hình bên dưới.
Tìm phạm vi đầu vào / đầu ra của thẻ Số ①.
① YE0 ~ YFF ② Y140 ~ Y15F
③ YE0 ~ YEF ④ Y140 ~ Y14F
25. Chuyển đổi số thập lục phân A37 thành BCD (số thập phân được mã hóa nhị phân).
① 0011 0100 0011 1010
② 0000 1001 0011 0111
③ 0010 0110 0001 0101
④ 0000 1010 0011 0111
26. Device nào sử dụng dạng số của các Device (X, Y, M, L, B, D, W,...)?
① D ② W ③ R ④ Z
27. Sau đây là xử lý hoạt động của PLC FLOW. Bên trong dấu ngoặc [ ] là gì?
① 1 Scan
② 1 Cycle
③ WDT
④ Program
28. Chương trình PLC GPPW viết dạng ngôn ngữ Ladder. Có thể thiết lập và chỉnh sửa viết chương trình sang dạng ngôn ngữ khác. Sử dụng chức năng nào dưới đây ?
① Write PLC ② Converter
③ Write Mode ④ Debug
29. Để cài đặt loại và phân bổ số điểm chiếm hữu của card trong PLC. Vào mục nào trong Parameter?
① I/O ② PLC RAS
③ Boot File ④ System
30. Đây là mô tả của Timer. Cái nào là đúng?
① Ngay cả khi giá trị cài đặt của Timer giờ là “0”, nó vẫn hoạt động.
② Timer là lệnh 4 Step. (Tuy nhiên tiếp điểm của Timer chỉ là 2 Step)
③ Giá trị cài đặt bộ hẹn giờ chỉ có thể được đặt trực tiếp.
④ Giá trị cài đặt bộ hẹn giờ là K1 ~ K32768.
31. Mạch nào hoạt động giống như biểu đồ thời gian
sau đây? (Timer sử dụng là loại 10ms)
전원
Unit
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
Q62DA
Q62AD
①
[ ??? ]
X10
T0
Y30
5s
①
②
③
④

## Slide 144
PLC
32. Nhìn vào chương trình và biểu đồ dưới đây. Chọn những thời điểm mà C0 On.
① ⓓ ② ⓑ, ⓒ ③ ⓑ, ⓓ ④ ⓒ, ⓓ
33. Đây là mô tả về các lệnh MC / MCR. Cái nào là
đúng?
① Trong trường hợp MC / MCR ON → OFF, lệnh OUT
là OFF.
② Trong trường hợp MC / MCR ON → OFF, lệnh SET
sẽ trở thành RST.
③ 100ms, 10ms, bộ hẹn giờ tích hợp được đặt thành
“0”
④ Nếu bạn sử dụng MC ~ MCR, bạn có thể tiết kiệm
thời gian quét.
34. Sau đây là giải thích về Latch Clear.
“Clear (…) được thiết lập bởi Latch.”
Chọn đáp án điền vào thích hợp.
① Memory Card
② Program Memory
③ Device Memory
④ Format Program & Memory Card
35. Trong mạch Ladder phía dưới, bật X0 trong 2 giây.
Giá trị của D20 là bao nhiêu?
① 0 ② 10 ③ 20 ④ 30
36. Chương trình tiếp theo K1 được truyền tới M bao nhiêu?
① M9 ② M10 ③ M120 ④ M119
37. Điều gì sai với mô tả của SM400?
① Là tiếp điểm luôn Bật
② Là một rơ le đặc biệt.
③ Có thể sử dụng không giới hạn.
④ Bật / tắt cứ sau 1 giây.
38. Trong Parameter, nơi đặt thanh ghi tệp R là ?
① PLC RAS
② PLC File
③ Device
④ System PLC
39. Để kiểm tra xem các Card PLC đang sử dụng có
Sử dụng chức năng nào?
① Chẩn đoán PLC ② Monitor
③ Giám sát hệ thống ④ Giám sát lỗi
40. Thời lượng pin Q6BAT là bao lâu? (Khi được kết nối với mô-đun CPU và luôn được cung cấp năng lượng)
① 7 năm ② 8 năm
③ 9 năm ④ 10 năm
X0
X1
C0
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
X0
K10
D10
MOV
K20
D10
MOVP
D10
D20
MOV
X0
[ FMOV K1 K3M0 K10 ]
4

## Slide 145
Khí nén
※ Khí nén : Câu 41 ~ 60
43. Sử dụng van 5/3 để vận hành Xi lanh. Khi các tín hiệu điều khiển hướng của cả hai mặt van bị chặn. Kiểu kết nối van nào cho phép xi lanh di chuyển trái / phải bằng tay?
① Tất cả các kiểu khối cổng ② Kiểu kết nối PAB
③ Kiểu kết nối ABR ④ Kiểu kết nối PRS
48. Theo sơ đồ của hệ thống khí nén, phần nào được đặt ngay sau máy nén khí?
① Động cơ điện ② Bộ tách dầu phun
③ Bộ làm mát phía sau ④ Máy sấy
41. Ý nào không đúng với đặc điểm của Vacuum Ejector?
① Mức độ chân không gần như tỷ lệ thuận với áp suất cung cấp
② Cần có tank chứa khí chân không.
③ Tuổi thọ cao do không có bộ phận chuyển động.
④ Có thể sử dụng van điều khiển chung.
42. Trong mạch hoạt động có hai hoặc nhiều mạch nhánh
Van nào điều khiển tuần tự bằng áp suất trong mạch?
① Van tuần tự ② Van áp suất
③ Van Shuttle ④ Van một chiều
45. Không phải mục đích của Tank ?
① Làm khô không khí
② Làm mát không khí
③ Lưu trữ không khí
④ Ngăn chặn xung động
50. Giải thích đúng về xi lanh khí nén có ký hiệu bên dưới là gì?
① Một số vị trí có thể được điều khiển bằng cách kết nối hai hoặc nhiều xi lanh tác động kép trên cùng một trục và điều khiển chúng độc lập.
② Vì khí nén được cung cấp cho hai piston, công suất mà thanh piston có thể tạo ra gấp đôi so với một xi lanh tác dụng kép có cùng đường kính.
③ Giá trị lực đẩy khi tiến và khi lùi là như nhau, tốt cho các trường hợp dừng ở giữa
④ Vòng bi giữ thanh piston nằm ở cả hai phía, do đó chuyển động qua lại trơn tru và nó có thể chịu được lực ngang và tải trọng tác dụng lên thanh ở một mức độ nào đó
46. Ký hiệu nào phù hợp với cấu tạo bên trong của van điều khiển hướng bên dưới?
① ②
③ ④
44. Điều gì không đúng với mô tả của van điều khiển tốc độ?
① Đây là van điều khiển lưu lượng một chiều
② Nếu khí đi theo chiều mũi tên, van một chiều bị chặn và khí đi qua van tiết lưu, do đó tốc độ dòng chảy được kiểm soát.
③ Nên lắp ở vị trí gần cửa xả hơn là gần cửa nguồn
④ Nếu đường ống dài, không khí trong đường ống ảnh hưởng đến việc điều khiển tốc độ.
㉠
[Thí dụ]
Z
A
P
R
1
3
2
12
12
1
3
2
10
1
3
2
10
1
3
2
49. Nhìn vào ký hiệu khí nén dưới đây, giá trị chính xác của đầu ra khi đồng thời cung cấp áp suất khí nén cho đầu vào là bao nhiêu?
① ⓐ5kgf / ㎠, ⓑ6kgf / ㎠ ② ⓐ3kgf / ㎠, ⓑ4kgf / ㎠
③ ⓐ3kgf / ㎠, ⓑ6kgf / ㎠ ④ ⓐ5kgf / ㎠, ⓑ4kgf / ㎠
5kgf/㎠
3kgf/㎠
4kgf/㎠
6kgf/㎠
ⓐ
ⓑ
47. Chọn đáp án sai về đặc điểm của van điện từ?
① Bền, chống va đập tốt
② Điện năng tiêu thụ thấp
③ Thời gian chuyển đổi van nhanh chóng
④ Tiếng ồn rất nhỏ.
5
Notes: 145

## Slide 146
Khí nén
57. Đáp án sai với tên ký hiệu van điều khiển hướng?
① ㉠ loại hoạt động trực tiếp ② ㉡ hoạt động thủ công
③ ㉢ vị trí ban đầu của van ④ ㉣ tín hiệu điện
54. Khi khả năng hấp thụ của chất hút ẩm trở nên bão hòa, chức năng của nó bị mất, nhưng phương pháp làm khô nào có thể được sử dụng bán vĩnh viễn khi nó được tái sử dụng bằng cách gia nhiệt?
① Loại hấp phụ ② Loại ngưng tụ
③ Loại làm lạnh bằng khí ④ Loại làm lạnh bằng nước
55. Chọn đáp án sai khi nói về van điều khiển tốc độ ?
① Do lực đẩy gây ra bởi chênh lệch áp suất giữa ㉠ và ㉡ nên piston chuyển động tương đối đều.
② Áp suất phía ㉡ ở trạng thái chảy tự do nên giảm ngay áp suất khí quyển.
③ Khí mặt bên ㉠ ở trạng thái tự do, áp suất khí nén tăng ngay lập tức
④ Do khả năng nén của không khí, khó có thể ngăn cản hoàn toàn sự khởi động nhanh của piston
56. Điều nào không đúng với đặc điểm của động cơ khí nén?
① Do khả năng nén của không khí, tốc độ quay dễ bị ảnh hưởng bởi tải trọng
② Khó điều khiển tốc độ và khó điều khiển quay ngược
③ So với động cơ, hằng số thời gian được xác định bởi tỷ lệ quán tính trên đầu ra nhỏ, do đó, dừng khởi động trơn tru và tỷ lệ đầu ra / trọng lượng lớn
④ Nếu bình chứa khí được lắp đặt làm nguồn khí nén, nó cũng có thể được sử dụng làm nguồn truyền động không sử dụng
59. Có thể kiểm soát thời gian chính xác ngay cả trong thời gian dài và ít sai số về độ chính xác thời gian do sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm là gì?
① Bộ hẹn giờ động cơ ② Bộ hẹn giờ Digital
③ Bộ hẹn giờ điện tử ④ Hẹn giờ khí nén
60. Ví dụ dưới đây là mô tả các tính năng của máy nén.
Chọn đáp án đúng.
Không có van hút hay van xả giống như máy nén hai chiều do cấu tạo làm tăng bằng áp suất không khí theo quy định khi dung tích thay đổi lên tới cửa xả tùy theo chuyển động quay của rotor.
Cung cấp khí nén liên tục một cánh nhẹ nhàng, do đó tiếng nhỏ và kích thước bé, được dùng nhiều với vai trò là nguồn khí nén trong motor nén khí
① Máy nén kiểu tuabin ② Máy nén kiểu trục vít
③ Máy nén kiểu cánh gạt ④ Máy nén kiểu cánh quạt
Mô tả
58. Hướng chuyển động của tải trọng và tâm trục phải phù hợp với nhau, và phương pháp lắp xylanh nào là chắc chắn nhất?
① ②
③ ④
㉡ Hoạt động thủ công
㉢ Vị trí ban đầu của van
㉠Loại hoạt động gián tiếp
Tín hiệu điện
53. Vì phần tiếp điểm và coil của rơ le được phân tách bằng điện nên có thể xử lí tín hiệu của các tính chất khác nhau.
Là chức năng nào của rơ le?
① Chức năng nhánh ② Chức năng khuếch đại
③ Chức năng ghi nhớ ④ Chức năng biến đổi
㉠
㉡
51. Đệm lót nào được sử dụng chủ yếu trong xi lanh có đường kính từ 20mm trở lên?
① Air Cushion ② Absorber
③ Đệm cao su ④ Stopper
52. Đáp án không liên quan đến ký hiệu khí nén sau đây?
① Speed controller
② Pressure Valve
③ Check Valve
④ Needle Valve
Notes: 146

## Slide 147
MÁY
※ Máy : Câu 61 ~ 80
61. Điều gì không phù hợp với mô tả của thiết bị truyền động?
① Khó thiết kế và khó quản lý nguồn điện
② Truyền động điện chủ yếu bằng động cơ.
③ Truyền động nén dầu thường được sử dụng khi cần một lượng công suất lớn.
④ Truyền động khí nén có độ lặp lại kém.
62. Điều gì không phù hợp với mô tả của trục?
① Khi đường kính lớn hoặc khi cần nhẹ, người ta sử dụng trục vòng đặc.
② Tùy theo hình dạng mà có trục thẳng, trục khủy và trục dẻo.
③ Trục Spindle quay với tốc độ cao 10000 vòng / phút.
④ Tải trọng tác động theo hướng trục là trục Pivot Journal
63. Điều gì là đúng về trục Arbor?
① Hình dạng và kích thước chính xác, ít bị biến dạng.
② Khi nó quay, lực và mômen xoắn tác động.
③ Khả năng chống mài mòn là rất quan trọng.
④ Nó được hỗ trợ bởi vòng bi.
64. Đáp án đúng khi mô tả về lắp trục?
① Ấn vào chỉ trường hợp xảy ra khi trục nhỏ và lỗ lớn.
② Kích thước tối đa cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
③ Dung sai kích thước = kích thước tối đa cho phép trừ đi kích thước tối thiểu cho phép
④ Kích thước tối thiểu cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
65. Được cấu tạo bằng hai tấm thép đúc có hình bán nguyệt dùng để che phủ chỗ nối hai trục với nhau thông qua một lỗ có vách ngăn ?
① Universal coupling ② Flange coupling
③ Seller’s coupling ④ Muff coupling
66. Mối ghép nào được sử dụng khi các đường trục cắt nhau?
① Universal coupling ② Rubber coupling
③ Clamp coupling ④ Seller’s coupling
67. Đâu không phải là đặc điểm của Rolling bearing?
① Mômen ma sát khởi động thấp.
② Nó tương thích và có thể được sử dụng thay thế cho nhau.
③ Dễ dàng sử dụng ở nhiệt độ cao và thấp.
④ Sức mạnh có thể được tăng lên bằng cách áp dụng tải trước.
68. Vòng trong được chia làm đôi và ở giữa dùng lớp lót bằng hợp kim đồng?
① Double row angular ball bearing
② Magneto ball bearing
③ Self-aligning ball bearing
④ Ổ bi tiếp xúc bốn điểm
69. Đinh ốc nào sau đây có góc ren là 30 độ?
① Đinh ốc Unified
② Đinh ốc ống.
③ Đinh ốc tròn
④ Đinh ốc Metric
70. Ý nào không đúng với cách giải thích về phương pháp chống nới lỏng đinh ốc?
① Vòng đệm vênh phù hợp với hoạt động rung.
② Vòng đệm răng thường chỉ sử dụng cho các thiết bị điện nhỏ.
③ Phương pháp chống lỏng bằng 2 đai ốc, đai ốc dưới được gọi là đai ốc khóa
④ Phương pháp chống lỏng bằng 2 đai ốc ,hãy sử dụng đai ốc dưới có chiều cao thấp hơn đai ốc trên
71. Khóa nào có đặc điểm làm giảm độ bền của trục?
① Khóa Sunk.
② Khó trượt.
③ Khóa tròn
④ Khóa bán nguyệt
72. Đáp án không phù hợp với mô tả của bánh răng?
① Truyền tỷ lệ tốc độ chính xác và mô-men xoắn lớn.
② Không có backlash.
③ Rack gear có trục song song.
④ Bánh răng trục vít có trục so le.
73. Mô tả đúng đặc điểm của bánh răng trục xoắn?
① Hai trục giao nhau.
② Tỷ lệ giảm tốc lớn
③ Giá rẻ.
④ Có cùng chiều quay với bánh răng phẳng.
74. Đặc điểm nào không phải của ổ đĩa Harmonic?
① Tỷ lệ giảm tốc cao
② Mô-men xoắn thấp
③ Hiệu suất cao
④ Vận hành tĩnh
75. Hộp giảm tốc thuộc loại nào?
① Động cơ bánh răng.
② Trục đồng tâm.
③ Loại nằm ngang.
④ Trục đặc.
7

## Slide 148
76. Trong số các loại Timing belt, dù có giảm
chiều rộng đi 60% thì độ bền gấp 4 lần?
① Power Giip HTD
② Power Giip GT
③ Poly Chain GT2
④ Power Giip GT2
77. Điều nào không phù hợp với đặc điểm của Ball Spline?
① Truyền mô-men xoắn thông qua chuyển động thẳng nhẹ nhàng.
② Có thể được sử dụng để thay thế cho Linear Bush
③ Cấu trúc không thể tải trước Preload
④ Được sử dụng khi áp dụng tải trọng và mômen
nhô ra
78. Phương pháp tải trước của Ball Screw sử dụng cấu trúc lò xo gọi là gì?
① Phương pháp Position
② Phương pháp Pressure
③ Phương pháp Offset
④ Phương pháp Deflector
79. Đáp án không đúng với mô tả về Ball screw?
① Phương pháp tải trước Double Nut, được chèn một miếng đệm.
② Phương pháp tải trước Static Pressure là phương pháp thay đổi Home Pitch.
③ Phân loại thành loại tuần hoàn bi và loại tải trọng trước.
④ Khi bảo quản Ball screw, hãy cất nó theo hướng nằm ngang.
80. Trong số các loại vạch dưới đây, vạch nào có độ
dày khác biệt nhất?
① Đường kích thước
② Đường trung tâm
③ Dòng chỉ thị
④ Đường ẩn
MÁY
8

## Slide 149
※ Máy: Câu1 ~ 20
Đáp án không phù hợp với ký hiệu tiêu chuẩn công nghiệp của mỗi quốc gia?
① Đức - DN ② Anh - BS
③ Thụy Sĩ-VSM ④ Nhật Bản-JIS
2. Điều gì không đúng với mô tả về trục Spindle?
① Đường kính trục lớn và chiều dài ngắn.
② Quay với tốc độ cao khoảng 10000 vòng/phút.
③ Có thể bẻ cong và bẻ ngược
④ Lượng biến dạng phải cực kỳ nhỏ
3. Chọn đáp án không thuộc về phân loại trục theo hình dạng?
① Trục Journal ② Trục Liner
③ Trục Alxe ④ Trục Crank
4. Dung sai kích thước là gì?
① Là kích thước tối đa cho phép đối với kích thước thực tế
② Là kích thước tối thiểu cho phép đối với kích thước thực tế
③ Là kích thước tối đa cho phép trừ kích thước tối thiểu cho phép
④ Là kích thước tối đa cho phép cộng kích thước tối thiểu cho phép
5. Coupling nào được sử dụng khi các đường trục cắt nhau?
① Cylindrical coupling ② Flange coupling
③ Seller coupling ④ Universal coupling
6. Đặc tính đúng của Clamp Coupling là gì?
① Dễ dàng tháo rời và lắp ráp, được sử dụng cho đường kính trục nhỏ hơn 200mm.
② Sau khi kết hợp với 3 bu lông dài, được cố định feather key trên cả hai trục.
③ Đặt phần flanges vào đầu của hai trục, cố định chúng bằng key và kết nối chúng bằng bu lông doa.
④ Nó được sử dụng khi hai trục song song và khoảng cách giữa hai trục tương đối ngắn.
7. Điều gì không phải là đặc điểm của ổ bi tiếp xúc 4 điểm?
① Vòng trong được chia thành hai
② Góc tiếp xúc giữa vòng trong và vòng ngoài là 35 độ.
③ Có thể được sử dụng thay cho angular ball bearing
④ Khi được sử dụng, nó được giữ bởi một tấm thép.
8. Đáp án phù hợp cho self-aligning ball bearing là gì?
① ② ③ ④
9. Đinh ốc nào được sử dụng khi hướng của áp suất không đổi, chẳng hạn như một máy ép?
① Đinh ốc vuông ② Đinh ốc hình thang
③ Đinh ốc răng cưa ④ Đinh ốc Knuckle
10. Đáp án không đúng khi mô tả của chốt Pin?
① Chốt Pin được sử dụng khi tải trọng tác dụng lên puli, bánh răng, ... và cách lắp đặt đơn giản.
② Chốt côn có các đầu bị chẻ ngọn và không thể gãy được.
③ Chốt knuckle được kết nối để hai thanh có thể thực hiện chuyển động riêng
④ Chốt Parallel được sử dụng để kết nối các thanh.
11. Key nào làm giảm sức bền của trục do độ sâu của rãnh?
① Saddle key ② Sliding key
③ Pyeong key ④ Vandal key
12. Điều gì không phù hợp với đặc tính bánh răng?
① Truyền động lực hay động lực quay chính xác.
② Tỷ lệ tốc độ vòng quay kém chính xác.
③ Cấu trúc tương đối đơn giản
④ Ít tiêu tốn điện năng
13. Bánh răng nào dùng cho trục so le?
① Spur Gear ② Internal Gear
③ Screw gear ④ Helical gear
14. Bánh răng nào được sử dụng khi hai trục cắt trên cùng một mặt phẳng, có răng trên bề mặt hình nón?
① Helicon gear ② Straight bevel gear
③ Spiral bevel gear ④ Rack gear
15. Điều gì không phù hợp với mô tả của bộ giảm tốc?
① Hộp giảm tốc bánh răng xoắn có hai trục so le nhau.
② Đối với hộp giảm tốc bánh răng côn, 2 trục cắt nhau tại một điểm.
③ Ổ đĩa Harmonic có Backlash nhỏ
④ Bộ giảm tốc đa tầng được sử dụng cho tải trọng cao.
16. Điều gì không phù hợp với đặc điểm của hộp giảm tốc bánh răng worm?
① Do có cấu tạo đơn giản nên có tính kinh tế cao, tiếng ồn, rung khi chuyển động thấp
② Chịu tải trọng lớn, do có cấu tạo trục giao nhau vuông góc nên có thể truyền, nhận lực theo cả hai hướng.
③ Cần vận hành một cách phù hợp và ít sinh nhiệt
④ Tỷ lệ giảm tốc lớn, hiệu suất xấu
17. Đáp án không phù hợp với thành phần và chất liệu của Timing Belt?
① Sợi gia cường ② Răng cao su
③ Cao su mặt bên ④ Vải bạt dưới

## Slide 150
18. Đâu không phải là phương pháp Preload trục Ballscrew?
① Static Pressure Preload Type
② Deflector method
③ Double nut method
④ Offset method
19. Điều gì được mô tả sai đặc điểm của phương pháp dẫn hướng Linear?
① Phương pháp dẫn hướng trượt có hệ số ma sát lớn, hiệu quả kém.
② Linear Bush có tải trọng cho phép lớn.
③ Thanh dẫn hướng LM hầu như không có hiện tượng trượt thanh và mất chuyển động.
④ Ball screw có thể giảm thiểu Backlash
20. Trong số các chức năng của bôi trơn, chức năng nào kéo dài tuổi thọ máy bằng cách giảm ma sát và hỏng hóc?
① Làm mát
② Phân tán tải trọng
③ Niêm phong
④ Giảm mài mòn
2

## Slide 151
※ Điện : Câu 1 ~ 20
Điện
1. Ý nào không đúng khi giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: gồm proton và nơtron
② Các proton và neutron có khối lượng gần như bằng nhau, và các electron có hạt lớn hơn khoảng 1840 lần
③ Số proton Z = số điện tích = số hiệu nguyên tử => giống số electron
④ Lượng hạt điện tích dương là chính xác nhưng lượng hạt trung tính có thể hơn kém vài đơn vị
2. Điện năng do các êlectron tự do di chuyển giữa các nguyên tử tạo ra được gọi là?
① Nhiễm điện
② Ion hóa
③ Điện tích
④ Điện ly
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, hiện tượng mất đi 1 phần pha của dòng điện xoay chiều thường gặp gọi là gì?
① Mất điện tức thời
② Giảm điện áp tức thời
③ Sấm sét
④ Nháy điện
4. Dạng sóng có giá trị đỉnh-đỉnh là 20V. Vậy giá trị Vave là bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy hiện sóng?
① Chu kỳ
② Đỉnh
③ Trung bình
④ Xung
6. Loại điện trở nào được mô tả dưới đây?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao. Nó rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt phong phú]
① Điện trở cố định màng carbon nhỏ
② Điện trở phim kim loại
③ Điện trở xi măng
④ Điện trở khả biến
7. Theo cấu tạo, đâu không phải là một loại biến trở ?
① Loại màng carbon
② Loại màng kim loại
③ Loại phủ sứ
④ Loại cuộn cảm
8. Tụ nào thông thường sử dụng ở mạch ghép hoặc mạch hằng số thời gian nhanh?
① Tụ hóa
② Tụ Mylar
③ Tụ sứ
④ Tụ Tantal
9. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi.
Hiện tượng đó được gọi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Suất điện động
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm tương hỗ
10. Tụ điện mắc song song trước sau là loại cuộn dây nào?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm cho nguồn điện
11. Là phần tử đóng mở, chuyên sử dụng cho điện áp ngược cao, dòng điện cao ?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Điều gì không phải là đặc điểm của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không phát ra tiếng
③ Chức năng cao
④ Khả năng chịu nhiệt tốt
13. Thành phần phù hợp của Photo Coupler là gì?
① LED + Diode
② LED + Photo Diode
③ Diode phát quang + Photo TR
④ Diode phát quang + Photo Diode
14. Trong số các loại điện trở nhiệt, loại nào khi nhiệt độ tăng
thì giá trị điện trở giảm?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
15. Trong số các loại cảm biến loại nhỏ, loại nào để lắp PCB?
① Kiểu móng ngựa
② Kiểu phản chiếu hồi quy
③ Loại phản xạ
④ Photo interrupter

## Slide 152
16. Khi kết nối cảm biến đầu ra là các chân I + và V + . Bạn cần sử dụng loại module AD nào?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin (ngưỡng) của Diode Ge là gì?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điều gì sai với phương pháp tắt SCR đã bật?
① Đưa điện áp cực dương về giá trị -
② Tắt điện áp cực dương bằng công tắc
③ Đưa điện áp cực dương về giá trị +
④ Đưa điện áp cực dương về giá trị 0
19. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4.3V
④ 5V
20. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Ⓐ
4

## Slide 153
Khí nén
12. Chi phí lắp đặt và bảo trì cao, nhưng máy sấy khí nào có thể được sử dụng bán vĩnh cửu vì nó có thể tái sinh bằng cách tác động nhiệt?
① Máy sấy khí làm mát bằng không khí
② Máy sấy khí làm mát
③ Máy sấy khí hấp thụ
④ Máy sấy khí hấp phụ
9. Chức năng nào không phải của bộ giảm thanh khí nén?
① Hiệu ứng tiếng ồn lớn
② Không bị biến dạng do va đập hoặc rung động của ống xả
③ Nó phải có hình dạng nhỏ gọn để dễ dàng gắn vào van điện từ, v.v.
④ Chịu được sự tắc nghẽn lớn để sử dụng lâu dài.
11. Chức năng nào không phải là chức năng đại diện của rơle?
① Chức năng chuyển đổi ② Chức năng rẽ nhánh
③ Chức năng nhân đôi tốc độ ④ Chức năng bộ nhớ
2. Phụ tùng nào có điện cảm ở bộ phận phân tích, phân tích lượng biến hóa dung lượng tĩnh điện đó do giữa đất và điện cực tồn tại vật thể phát tín hiệu đầu ra?
① Công tắc limit và micro
② Công tắc tiếp giáp
③ Công tắc điện dung
④ Công tăc quang điện
4. Cho điện chạy qua bộ hẹn giờ thì tiếp điểm được nối dựa vào hoạt động hút của nam châm điện, cam của đoạn sau tiếp điểm quay, hoạt động tiếp điểm?
① Hẹn giờ khí nén
② Hẹn giờ kỹ thuật số
③ Hẹn giờ kiểu động cơ
④ Hẹn giờ điện tử
8. Trong cấu tạo của Xilanh có bộ phận giảm chấn.
Cái nào dưới đây không được coi là giảm chấn?
① Cushion adjustment screw ② Scraping ring
③ Cushion ring ④ Sealing ring
3. Biểu tượng khí nén cho van điều khiển hướng dưới đây. Giải thích đúng cho mũi tên là gì?
① Vị trí ban đầu của van
② Hướng dòng chảy của van
③ Số cửa trên van
④ Ngắt dòng chất lỏng khỏi van
5. Công tắc không thuộc về loại không tiếp xúc?
① Công tắc micro
② Công tắc quang điện
③ Công tắc sóng siêu âm
④ Công tắc tiếp giáp
6. Đâu không phải là đặc điểm của thiết bị hút chân
không (ejector)?
① Không có bộ phận chuyển động trong bộ phận tạo
chân không nên có tuổi thọ cao.
② Có thể kiểm soát tốt
③ Có thể sử dụng van điều khiển chung
④ Có xung đột áp lực nên cần có bình chứa.
Thích hợp khi lặp lại On-Off
1. Van nào không thuộc van điều khiển áp suất?
① Van giảm áp ② Van tuần tự
③ Van Relief ④ Van xả cấp tốc
10. Ký hiệu khí nén nào đúng cho van định hướng sau đây?
① ②
③ ④
7. Không được phân loại theo phương pháp trở lại (return) của Valve?
① Trở lại bằng tác động con người
② Trở lại bằng lò xo
③ Trở lại bằng khí nén
④ Trở lại phát hiện
※ Khí nén : Câu 1 ~ 20
13. Nhìn vào ví dụ sau, hãy cho biết áp suất đầu ra đúng là bao nhiêu?
① ㉠: 4kgf / ㎠, ㉡: 6kgf / ㎠
② ㉠: 4kgf / ㎠, ㉡: 4kgf / ㎠
③ ㉠: 5kgf / ㎠, ㉡: 6kgf / ㎠
④ ㉠: 5kgf / ㎠, ㉡: 4kgf / ㎠
㉠
4kgf/㎠
5kgf/㎠
㉡
6kgf/㎠
4kgf/㎠
Notes: 153

## Slide 154
17. Các điều kiện lựa chọn khác nhau đối với bộ lọc khí nén là gì?
① Ít tổn thất áp suất
② Thời gian sử dụng phải lâu dài
③ Phạm vi lọc phải nhỏ
④ Phải có khả năng tách nước cao
20. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, mạch điện phù hợp cho bộ hẹn giờ (timer) khí nén là gì?
①
②
③
④
16. Trong số các phương pháp làm mát của máy nén khí piston đa tầng, phương pháp làm mát nào chủ yếu được sử dụng cho máy nén nhỏ?
① Loại làm mát bằng nước
② Loại làm mát bằng không khí
③ Loại hấp thụ
④ Loại làm mát
19. Giải thích nào về phương pháp điều khiển tốc độ là đúng?
① Vì áp suất ở phía ⓑ ở trạng thái chảy tự do, nó ngay lập tức giảm xuống áp suất khí quyển.
② Do không khí cung cấp bị hạn chế, nên cần thời gian để áp suất ở phía ⓐ tăng lên.
③ Do khả năng nén của không khí, khó có thể ngăn cản hoàn toàn sự khởi động nhanh của piston.
④ Chuyển động của piston không ổn định do sự cân bằng áp suất giữa ⓐ và ⓑ không đúng.
ⓐ
ⓑ
18. Điền đáp án thích hợp cho đồ thị sau đây?
①(áp suất
khí quyển)
② (áp suất
khí quyển)
③(+ Đồng hồ đo
áp suất)
④ (áp suất
chân không)
14. Hình bên dưới đây đề cập đến định luật nào?
① Định luật Charles-Boyle ② Định luật Pascal
③ Định luật Boyle ④ Định luật Charles
P1
V1
P2
V2
15. Đâu không phải là thành phần của One- touch fiiting?
① Thread part ② Tube fitting part
③ Housing part ④ Flange part
6
Notes: 154

## Slide 155
PLC
* PLC: Câu 1 ~ 20
1. Điều gì sai trong mô tả của bảng điều khiển relay?
① Có tiếp điểm
② Khó mở rộng hệ thống
③ Sử dụng thuật toán Logic
④ Khó giảm kích thước
2. Cấu hình của bộ nhớ trong của CPU PLC là gì?
① Thẻ nhớ ② RAM tiêu chuẩn
③ Bộ nhớ chương trình ④ ROM tiêu chuẩn
3. Khi xảy ra lỗi pin, cần kiểm tra xem đó là vấn đề pin CPU hay pin thẻ nhớ. Có thể kiểm bằng ?
① SM400 ② M500
③ SD52 ④ D502
4. Unit nào được sử dụng để nhận tín hiệu BẬT / TẮT từ các thiết bị bên ngoài?
① Unit đầu vào Digital ② Unit đầu ra Digital
③ Unit đầu vào Analog ④ Unit đầu ra Analog
5. Trong cấu hình PLC sau, phạm vi đầu vào / đầu ra của Mô-đun Q62DA là bao nhiêu?
① Y150 ~ Y15F ② Y160 ~ Y16F
③ Y110 ~ Y11F ④ Y100 ~ Y11F
6. Chuyển đổi 3B từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân là gì?
① 0101 1011 ② 0011 1011
③ 0101 1001 ④ 0010 0110
7. Sử dụng thông tin của tiếp điểm đầu vào được đọc từ mô-đun đầu vào như một điều kiện hoặc dữ liệu, thao tác sẽ được thực hiện theo chương trình đã nhập trước và kết quả được lưu trong bộ nhớ được gọi là gì?
① Refresh đầu vào ② Hoạt động chương trình
③ Refresh đầu ra ④ Xử lý End
8. Mô tả sau đây là Device nào?
“Thiết bị có khả năng trao đổi thông tin dữ liệu giữa trạm chính đến trạm cục bộ, trạm cục bộ với trạm chính và trạm cục bộ”
① W ② M ③ R ④ S
9. Chức năng nào phù hợp với mô tả dưới đây?
“Nếu có một tập tin Comment được lưu sau khi Read PLC của thiết bị, có thể sao chép và sử dụng Comment đó”.
① Cắt ② Sao chép ③ Nhập tệp ④ Dán
10. Phần nào của Parameter để đặt việc sử dụng vùng Latch và Timer tích hợp?
① PLC File ② Program
③ PLC RAS ④ Device
11. Thời gian dự phòng của tụ điện bên trong khi thay pin CPU là bao nhiêu?
① 1 phút ② 2 phút
③ 3 phút ④ 5 phút
12. Lệnh nào là hoạt động của biểu đồ thời gian tiếp theo?
① PLS ② PLF
③ FF ④SET
13. Điều gì sai với mô tả của Counter?
① Bộ đếm đếm khi tín hiệu đầu vào tăng lên.
② Giá trị cài đặt bộ đếm là K1 ~ K32767
③ Đối với giá trị cài đặt, có thể cài đặt trực tiếp bằng K và cài đặt gián tiếp bằng D.
④ Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi đếm lên, giá trị hiện tại được duy trì.
14. Để bật Y40 sau 2 giây khi nhấn X0.
Tiếp điểm nào trong () ?
① K20 ② X0
③ T0 ④ X2
전원
UNIT
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
QD75
Q62DA
( )
X
Y
1 Scan
1 Scan
<T0 K20>
X0
X2
( )
< Y40 >

## Slide 156
15. Device nào trong dấu () bên dưới?
① N0 ② X1
③ M98 ④ M0
16. Hoạt động giữa MC và MCR khi lệnh MC TẮT
Mô tả kết quả nào là đúng?
① Giá trị hiện tại của TIMER 10ms, 100ms được duy trì.
② Các giá trị Counter và Counter tích lũy được duy trì.
③ Lệnh OUT được duy trì.
④ Lệnh SET bị tắt.
17. Lệnh nào sau đây phù hợp với ()?
“Nếu X0 on, chuyển dữ liệu của 8 device bắt đầu từ D0
sang 8 device bắt đầu từ D8”.
① BMOVP ② MOV
③ MOVP ④ FMOV
18. Bật X0 trong 2 giây. Giá trị của D20 là bao nhiêu?
① 20 ② 30 ③ 10 ④ 0
19. Điện áp đầu ra đúng của mô-đun nguồn dòng Q là bao nhiêu?
① 5V (Single Output) ② 24V (Single Output)
③ 12V (Single Output) ④ 9V (Single Output)
20. Mục nào sau đây không được hiển thị cho phần mô tả của chương trình PLC?
① Comment ② Notes
③ Statement ④ System monitor
NO
M98
X1
MC N0 ( )
MCR N0
( )
D0
K8
X0
D8
X0
K10
D10
MOV
K20
D10
MOVP
D10
D20
MOV
PLC
8

## Slide 157
※ Máy: Câu 1 ~ 20
1. Tiêu chuẩn công nghiệp Thụy Sĩ được viết là gì?
① VSM
② DIN
③ BS
④ ISO
2. Trục nào không được phân chia theo hình dạng?
① Trục Axle ② Trục Liner
③ Trục Crank. ④ Trục Flexible.
3. Khi lắp trục mà trục lớn, lỗ nhỏ được gọi là gì?
① Vừa vặn. ② Lắp khít.
③ Ấn vào ④ Lắp lỏng.
4. Lời giải thích chính xác nhất cho dung sai là gì?
① Ấn vào xảy ra do sự khác biệt về kích thước, khi trục nhỏ và lỗ lớn.
② Kích thước tối đa cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
③ Kích thước dung sai bằng kích thước tối đa cho phép trừ đi kích thước tối thiểu cho phép
④ Kích thước tối thiểu cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
5. Khớp nối nào được sử dụng khi nối 2 đường trục song song?
① Universal coupling ② Flange coupling
③ Seller’s coupling ④ Oldham coupling
6. Khớp nối trục nào có thể truyền chuyển động tự do ngay cả khi có góc thay đổi nhỏ trong khi truyền động là gì?
① Universal coupling ② Rubber coupling
③ Clamp coupling ④ Seller’s coupling
7. Nêu đặc điểm của Rolling Bearing?
① Mômen ma sát khởi động lớn.
② Không thể được sử dụng để thay thế cho nhau
③ Chỉ sử dụng ở nhiệt độ cao.
④ Độ bền có thể được tăng lên bằng cách áp dụng tải trước.
8. Vòng bi nào phù hợp nhất khi đòi hỏi tốc độ quay cao, tiếng ồn thấp và độ rung thấp do mômen ma sát thấp?
① Double row angular ball bearing ② Magneto ball bearing
③ Self-aligning ball bearing ④ Deep groove ball bearing
9. Không phải là kiểu kết hợp của Angular ball bearing?
① DB ② DF ③ DG ④ DT
10. Khoảng cách giữa 2 Ren của đinh ốc được gọi là gì?
① Pitch.
② Lead.
③ Đường kính danh nghĩa.
④ Sườn.
11. Đinh ốc nào có góc ren nhỏ nhất?
① Đinh ốc Metric ② Đinh ốc Unified
③ Đinh ốc Pipe ④ Đinh ốc tròn
12. Chốt nào được sử dụng để ngăn việc nới lỏng các vít và đai ốc hoặc để ngăn các bộ phận lắp vào trục không bị bung ra?
① Chốt Parallel ② Chốt Split
③ Chốt Knuckle ④ Chốt côn
13. Không đúng với đặc điểm của bánh răng xoắn Screw Gear?
① Hai trục sole.
② Dễ dàng lắp đặt.
③ Giá thành cao.
④ Góc trục trung tâm và khoảng cách giữa hai trục không mẫn cảm với sự thay đổi
14. Điều gì không đúng với đặc điểm của Key bán nguyệt?
① Thường được sử dụng trên một trục nhỏ
② Tăng độ bền của trục.
③ Thích hợp cho trục côn như máy công cụ.
④ Dễ dàng lắp đặt và sửa chữa
15. Bộ giảm tốc thuộc loại nào?
① Động cơ bánh răng. ② Đồng tâm trục.
③ Loại nằm ngang. ④ Trục đặc.
1

## Slide 158
16. Điều nào không đúng với đặc điểm của Timing Belt?
① Hầu như không xảy ra hiện tượng trượt bánh hay dao động tốc độ.
② Không có tiếng ồn so với bánh răng hoặc xích.
③ Chống uốn gập cao hơn đai V.
④ Dây đai nhẹ và có thể tăng tốc độ.
17. Đáp án không đúng với đặc điểm của Ball Screw?
① Hiệu quả cao vì được tạo ra bởi ma sát
lăn của các viên bi thép
② Có thể giảm thiểu backlash, mang lại độ
chính xác cao
③ Nó có tuổi thọ thấp hơn so với ma sát trượt.
④ Lực kháng lăn thấp cho phép chuyển động cực kỳ nhỏ và
dễ dàng điều chỉnh
18. Cấu trúc tải trước Preload được sử dụng trong Static Presure Preload là gì?
① Sử dụng miếng đệm
② Sử dụng lò xo
③ Thay đổi độ cao home pitch
④ Chèn bộ làm lệch hướng
19. Dầu nào được sử dụng với mục đích là dầu động cơ máy bay và đầu làm nguội (dầu cắt gọt)?
① Dầu khoáng.
② Dầu béo.
③ Dầu hỗn hợp.
④ Dầu tổng hợp.
20. Đường nào sau đây có độ dày lớn nhất?
① Đường kích thước
② Đường trung tâm
③ Đường chỉ thị
④ Đường ẩn
Máy
2

## Slide 159
Điện
1. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Electron nhận được năng lượng và năng lượng của nó tăng lên, nó sẽ rời khỏi quỹ đạo và trở thành một Electron tự do, và tự do di chuyển giữa các nguyên tử. Điện năng được tạo ra theo cách này được gọi là (…)]
① Lượng tử ánh sáng
② Kích thích
③ Điện tích
④ Electron tự do
2. Đáp án nào không đúng với số êlectron của lớp êlectron?
① M = 16
② K = 2
③ N = 32
④ L = 8
3. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Các electron quỹ đạo trong nguyên tử trở thành các electron tự do. ]
① Kích thích
② Lượng tử ánh sáng
③ Ion hóa
④ Phóng xung điện
4. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60㎐ là bao nhiêu?
① 90 ② 120 ③ 180 ④ 240
5. Loại nhiễu như trong hình là gì?
① Tĩnh điện
② Biến động điện áp
③ Chắn tín hiệu điện tử
④ Chuyển mạch (Switching)
6. Nút kiểm tra ELCB cho bảo vệ chống dòng rò có màu gì?
① Vàng ② Xanh lam
③ Đen ④ Đỏ
7. Giá trị đỉnh - đỉnh là 10V. Vậy giá trị Vave là bao nhiêu?
① 7,07 ② 6,37 ③ 3.535 ④ 3,185
8. Mã màu của điện trở là [Đỏ Đỏ Nâu Bạc]
Sai số là bao nhiêu?
① 5%
② 10%
③ 15%
④ 20%
9. Loại điện trở nào đang được nhắc tới?
[Được làm bằng nhựa không cháy, không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao và có lớp cách nhiệt phong phú]
① Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
② Điện trở xi măng
③ Điện trở màng kim loại (màng mỏng)
④ Điện trở màng carbon nhỏ
10. Đáp án nào sau đây không phải là một loại của biến trở?
① Màng carbon
② Màng kim loại
③ Cuộn dây
④ Silicone
11. Tụ điện nào sau đây có cực tính?
① Tụ điện Mylar
② Tụ Sứ
③ Tụ Tantal
④ Tụ điện Styrol
12. Hiện tượng suất điện động xảy ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
13. Loại cuộn dây nào có tụ điện mắc song song ?
① FCZ ② IFT
③ RFC ④ FFC
14. Điện áp ngưỡng thuận của diode Zener 9.1V / Si
là bao nhiêu?
① 0,2V ② 0,7V
③ 2,9V ④ 9.1V
15. TR tần số thấp loại NPN?
① A XXX
② B XXX
③ C XXX
④ D XXX
16. Đâu không phải là đặc điểm của Photo Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Truyền tín hiệu dạng hai chiều
③ Có độ tin cậy cao
④ Chống ồn
※ Điện : Câu 1 ~ 20

## Slide 160
17. Nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở tăng là loại nào?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ RTS
18. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 0,2V
③ 0,7V
④ 4.3V
19. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau
đây là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 2,9V
④ 12V
20. Tần số của dạng sóng sin bên dưới là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1khz
CH1 2.00V
M 1000μs
R
D
(Ge)
5[V]
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Điện
4

## Slide 161
P
R
A
1
3
P
A
R
1
3
3
1
3
P
R
Z
A
A
P
※ Khí nén : Câu 1 ~ 20
3. Phía dưới đang nói về chức năng nào của rơle ?
Trạng thái đầu vào có thể được duy trì bằng tiếp điểm riêng của rơle, do đó, tín hiệu hoạt động có thể được ghi nhớ.
① Chức năng phân chia ② Chức năng biến đổi
③ Chức năng bộ nhớ ④ Chức năng khuếch đại
5. Xilanh nào được dùng ở nơi cần lực lớn và có giới hạn đường kính xi lanh?
① ②
③ ④
1. Đâu không phải là ưu điểm của kỹ thuật khí nén?
① Nhận khí nén từ nguồn điện một cách đơn giản.
② Không có nguy cơ bắt lửa
③ Có thể kiểm soát tốc độ chính xác
④ Có thể tích lũy năng lượng
2. Không phải là đặc điểm của van điện từ?
① Giá thành rẻ
② Không dễ bị hỏng
③ Không cần phải vệ sinh vật trung gian
④ Tiêu thụ điện thấp
9. Đâu không phải là tên 1 bộ phận của tube One - touch?
① Flange ② Đinh ốc
③ Housing ④ Tube fitting
6. Kiểm soát an toàn, kiểm soát chuyển động, chức năng kiểm tra, hoạt động logic, v.v.
Đang nói tới chức năng của van nào?
① ②
③ ④
10. Đáp án sai khi mô tả mạch meter - in và meter - out?
① Chuyển động của piston không ổn định do áp suất trong buồng tiến và buồng lùi không cân bằng.
② Piston chuyển động không đều và xảy ra hiện tượng trượt thanh.
③ Do không khí cửa nguồn được tiết lưu, nên cần thời gian để áp suất trong buồng đảo chiều tăng lên.
④ Không khí được tiết lưu ở cửa nguồn, do đó tốc độ xả bị hạn chế.
7. Chọn đáp án có cấu trúc van so với ký hiệu van không khớp nhau.
① ②
③ ④
4. Van nào có chức năng giảm áp suất từ nguồn khí nén, duy trì lượng áp suất không đổi tới các bộ phận phía sau ?
②
③ ④
8. Đáp án không đúng với đặc điểm của Ejector?
① Cần có tank chứa khí chân không
② Tuổi thọ cao do không có bộ phận truyền động bên trong.
③ So với các máy bơm chân không khác, nó có kích thước nhỏ bằng 1/10
④ Thích hợp để bật / tắt liên tục
Z
2
12
2
12
12
2
R
1
2
12
Khí nén
5
Notes: 161

## Slide 162
17. Điều gì sai với tên của ký hiệu van điều khiển hướng?
① ㉠ loại hoạt động trực tiếp ② hoạt động thủ công
③ ㉢ vị trí ban đầu của van ④ ㉣ tín hiệu điện
14. Động cơ khí nén thường được sử dụng để quay tốc độ cao, ít rung, tuổi thọ dài là gì?
① Động cơ kiểu cánh gạt ② Động cơ kiểu piston
③ Động cơ bánh răng ④ Động cơ tuabin
18. Điều gì không phải là đặc điểm của van poppet?
① Có thể kiểm soát dòng chảy và phù hợp với đường kính lớn
② Lực hoạt động của van phải được tăng lên tương
ứng với áp suất chất lỏng.
③ Cấu trúc đơn giản, dễ sản xuất và có độ chính xác
cao.
④ Khả năng niêm phong tốt, và ngay cả khi lò xo bị hỏng, nó được đóng lại bởi áp suất chất lỏng.
15. Trong số các loại máy nén khí piston, phương pháp làm mát nào được sử dụng cho máy nén khí nhỏ?
① Làm mát bằng không khí ② Làm mát bằng nước
③ Loại làm mát ④ Loại hấp thụ
16. Phân loại theo phương thức return của van, đâu là phân loại theo phương thức return của van khí nén?
① Return bằng khí nén
② Return bằng máy dò tìm
③ Return bằng con người
④ Return bằng Lò xo (Spring)
19. Định luật nào trong đó áp suất và thể tích tỉ lệ nghịch với nhau trong khi nhiệt độ của khí không đổi?
① Định luật Charles ② Định luật Boyle
③ Định luật Pascal ④ Định luật Charles-Boyle
20. Sơ đồ mạch khí nén cho van off delay là gì?
(Van tiết lưu mở 20%)
①
②
③
④
㉡ Hoạt động thủ công
㉢ Vị trí ban đầu của van
㉠ Loại hoạt động gián tiếp
㉣ Tín hiệu điện
13. Van nào có chức năng cấp khí nén ở một vị trí điều khiển và xả khí nén đã cấp ở một vị trí điều khiển khác?
① Van 3 cửa 2 vị trí ② Van một chiều
③ Van shuttle ④ Van 2 cửa 2 vị trí
11. Đáp án sai khi sử dụng bộ giảm thanh khí nén?
① Tránh những nơi có cấu trúc hoặc vật cản gần cửa xả.
② Chọn một loại có hiệu suất chống tiếng ồn tốt bất kể tốc độ và kích thước luồng không khí
③ Khi bị tắc, rửa sạch và sử dụng lại.
④ Hướng xả của bộ giảm thanh cần chú ý vào vị trí lắp đặt.
12. Không phải là điều kiện lựa chọn bộ lọc khí nén ?
① Màng lọc phải lọc dễ dàng
② Kích thước bộ lọc nhỏ gọn
③ Ít tổn thất áp suất
④ Có tuổi thọ lâu dài
Khí nén
6
Notes: 162

## Slide 163
PLC
* PLC : Câu1 ~ 20
1. Kí hiệu tiếp điểm dưới đây thuộc loại tiếp điểm nào?
① Tiếp điểm A ② Tiếp điểm B
③ Tiếp điểm C ④ Tiếp điểm A + B
2. Đây là mô tả về đèn LED của CPU PLC. Chuyện gì vậy?
① RUN LED: Nhấp nháy khi Program hoặc Parameter được ghi.
② MODE LED: Khi màu xanh lá cây bật, CPU là Q mode.
③ BAT. LED: Sáng lên khi xảy ra lỗi điện áp pin thấp
④ USER LED: Bật khi Relay M được kích hoạt.
3. Không thể lưu trong Drive “0”?
① File register ② Program
③ Paramter ④ Device
4. Trong cấu hình PLC sau đây, địa chỉ của Slot trống là gì?
① 0AF ② 10F ③ 09F ④ 0BF
5. 00FF hệ thập lục phân được chuyển đổi thành hệ BCD là bao nhiêu?
① 0000 0000 0101 0100 ② 0000 0010 0101 0100
③ 0000 0000 1111 1111 ④ 0000 0010 0101 0101
6. Card đầu vào Digital QX40 được cắm vào Base PLC. "0" có nghĩa là gì trong QX40?
① Điểm Occupation ② Điện áp đầu vào
③ Mô-đun đầu vào ④ Điểm start I/O
7. Đáp án nào sau đây là relay bên trong cho Data Link và không thể xuất ra bên ngoài?
① W ② B ③ R ④ Y
8. Giải thích nào sau đây về Device là đúng?
① Có 3 loại “T”, chẳng hạn như 100ms, 10ms, và bộ đếm thời gian tích lũy, và chỉ có thể sử dụng On Delay.
② “Y” có thể được thay thế cho Relay M. Nếu thay nó bằng M thì có thể duy trì trạng thái mất điện.
③ Relay “M” không thể duy trì sự cố mất điện.
④ Device X, Y, M đều có thể được sử dụng làm tiếp điểm và đầu ra.
9. Khi muốn kiểm tra sự hoạt động của các Card PLC đang sử dụng có bình thường hay không?
① PLC diagnosis ② PLC Error (help)
③ System monitor ④ Debug
10. Cách nào sau đây không phải là cách để nhập bình luận?
① Nhấp vào Device Comment menu trong menu Project và Edit comment trong cửa sổ đang hoạt động
② Nhấp vào Edit → Documentation → Comment và nhập bình luận trực tiếp vào Device.
③ Tools → Options → Nhấp vào Comment input menu để chỉnh sửa thiết bị và chỉnh sửa nhận xét
④ Parameter→ Device → Nhấp vào Comment Menu và nhập nhận xét vào thiết bị
11. Giá trị cài đặt của bộ đếm C0 là giá trị nào sau đây?
① K0, ② K4, ③ K5, ④ K6
12. Điều gì sai khi mô tả về Analog I/O Unit?
① D/A được sử dụng như một biến tần để điều khiển tốc độ của động cơ cảm ứng.
② A/D được sử dụng để điều khiển nhiệt độ, áp suất, tốc độ dòng chảy, v.v. với PLC.
③ Giá trị Analog thay đổi liên tục theo thời gian
④ D/A được sử dụng để điều khiển vị trí, độ chính xác cao của động cơ.
13. Sử dụng Timer để vận hành mạch sau 0,5 giây.
Chọn đáp án thích hợp cho chỗ trống dưới đây?
① H T0 K500 ② H T0 K50
③ T0 K50 ④ H T0 K5
Coil
전원
UNIT
CPU
QX41
QX41
QY42
QY40
Slot trống
Q64
AD
QX42
( ? )
( ? )
X0
X0
Y40
C0
X0
( Y40 )
X1
X1
C0
RST
C0 ??
7

## Slide 164
PLC
14. Đáp án sai khi nói về Timer?
① Có thể thay đổi đơn vị của Timer trong Parameter.
② Timer là lệnh 4 step.
③ Timer K10, H10, v.v. có thể được đặt trực tiếp.
④ Giá trị cài đặt Timer là K1 ~ K32767.
15. Khi muốn Reset data của D0 ~ D1 cùng một lúc.
Lệnh thực hiện là gì?
① RST D0 K2 ② DMOV K0 D0
③ FMOV D0 D1 K2 ④ BMOV K0 D0 K2
16. Lệnh nào được sử dụng để chuyển một lượng lớn dữ liệu có giá trị như dữ liệu Recipe/ Location data (nhiều hơn 10 ~ 100) đến vùng Latch?
(Lệnh ngắn nhất có thể viết khi viết chương trình)
① BMOV ② FMOV
③ MOV ④ DMOV
17. Khi viết PLC dạng Ladder, viết vào đâu để mô tả một phần cụ thể của Ladder?
① Edit Comment ② Edit note
③ Parameter ④ Edit Statement
18. Time Chart nào của mạch tự giữ sử dụng SET/RST là đúng?
19. Phím tắt để chuyển đổi và lưu nội dung được ghi sang CPU PLC cùng một lúc?
① Shift + F4 ② F4
③ F3 + Shift ④ F2
20. Mạch phía dưới là môđun nào?
① Unit đầu vào
② Unit đầu ra
③ Unit định vị
④ Standard Ram format
①
X1
SET Y40
RST Y40
X2
Y40
X1
X2
Y40
X1
X2
Y40
X1
X2
Y40
X1
X2
②
③
④
8

## Slide 165
1. Hiện tượng mà sự tiếp xúc của hai điểm trên mạch điện tử có điện trở bằng hoặc sấp sỉ bằng 0 = Đoạn mạch là hiện tượng gì?
① Đoản mạch ② Chập dây
③ Tiếp địa ④ Cách điện
2. Mạch nào có mang tính chất cộng hưởng trong số các tính chất của cuộn cảm?
① ②
③ ④
3. Ký hiệu đúng của điện áp, điện trở , dòng điện
① E, R, I ② U, R, I ③ V, R, I ④ V, R, A
4. Đồng hồ nào đo mạch điện tử?
① Clamp meter ② DVM
③ Mega tester ④ Oscilloscope
5. Ký hiệu của giá trị hiệu dụng khi đo tín hiệu?
① Vave ② Vrms ③ Vpeak ④ Vmax
6. Là van có một cửa xả và nhiều hơn 2 cửa vào, được gọi là ?
① Van xả cấp tốc ② Van chặn 1 chiều
③ Van điều khiển hướng ④ Van 2 áp
7. Double Check Valve, được dùng khi là hoạt động mang tính độc lập tại 2 vị trí điều khiển là khái niệm của van nào?
① Van Check ② Van Two Pressure
③ Van Shuttle ④ Van Stop
8. Đâu không phải đặc trưng của van Poppet?
① Bịt kín tốt và cho dù lò xo có bị hỏng thì cũng mở ra dựa vào áp suất khí
② Khoảng cách di chuyển phần khởi động ngắn, tốc độ đóng mở nhanh
③ Có thể điều chỉnh lưu lượng, phù hợp cả đường kính lớn
④ Lực tác động của van tỷ lệ nghịch với áp suất chất lỏng do đó lực tác động phải lớn
9. Thiết bị nào là thiết bị được lắp đặt trên nhiều đoạn của ống xy lanh, quyết định vị trí của hành trình piston và có cả thiết bị hoãn xung ở bên trong?
① Head cover, rod cover ② Piston
③ Scraping ring ④ Ống xi lanh
10, Cấu tạo cơ bản của Service Unit gồm những gì?
① Bộ lọc, van điều chỉnh áp suất
② Bộ lọc, van điều chỉnh áp suất, bộ tra dầu
③ Van điều chỉnh áp suất, bộ tra dầu
④ Van điều chỉnh áp suất, bộ lọc
11. Đâu không phải tính năng của counter?
① Preset ② Delay ③ Sắp xếp ④ Freescale
12. Thước thăm dò là dụng cụ dùng để làm gì?
① Là công cụ đo kheo hở hẹp
② Dùng đo kích thước vòng trong, vòng ngoài của phụ tùng
③ Sử dụng khi điều chỉnh vị trí khi lắp đặt 2 phụ tùng nào đó
④ Dùng đo kích thước vòng ngoài của phụ tùng
13. Góc tiếp xúc tiêu chuẩn của Ball của hệ thống LM Guide là bao nhiêu độ?
① 15º ② 30º ③ 90º ④ 45º
14. Tác dụng nào của bôi trơn là tác dụng ngăn sự hút các tạp chất như nước hoặc bụi giúp tăng chức năng của lực cấu thành màng lọc dầu?
① Làm sạch ② Niêm phong
③ Phân tán tải trọng ④ Giảm mài mòn
15. Dầu được sử dụng với mục đích là dầu máy (Spindle oil)?
① Dầu khoáng
② Dầu béo
③ Dầu hỗn hợp (Compounded Lubricating Oil)
④ Dầu tổng hợp (Synthetic milk)
16. Đáp án sai về đặc tính của Timing Belt?
① Truyền động chính xác, không trượt(slip)
② Bảo quản sửa chữa đơn giản
③ Truyền tải trên phạm vi rộng
④ Yêu cầu lực kéo khởi động cao, hiệu suất cao
17. Tên gọi của bearing nhận tải trọng theo hướng trục dọc?
① Radial bearing ② Bearing tổng hợp
③ Radial roller bearing ④ Thrust bearing
18. Phụ tùng nào giúp Ball không bị rơi ra ngay cả khi tháo bỏ LM Block?
① Base Plate ② Inner Seal ③ End Seal ④ End Plate
19. Grease nào có chất làm đặc làm từ urea, lấy dầu tổng hợp cao cấp từ dầu gốc, có đặc tính dao động thấp nổi trội, chuyên sử dụng cho môi trường sạch??
① AFA ② AFC ③ AFB ④ AFE
20. Không phải công việc cơ bản của Technician trong bảo trì hàng ngày?
① Ổn định hóa chất lượng ② Ổn định hóa thiết bị
③ Thực hiện và ổn định hóa MC ④ PM định kỳ
21. Tên của công đoạn dán POL và Panel ?
① Dán POL và Panel ② Dán POL
③ Dán Panel ④ Dán TAB
22. Không phải hạng mục tuân thủ cơ bản sau khi vào C/R?
① Không đùa nghịch trong Clean Rom
② Không mang găng tay/ giày chống bụi tại Clean Room
③ Không ngồi lên sàn hay tựa vào thiết bị
④ Không mang đồ ăn vào Clean room
1

## Slide 166
23. Thứ tự 6 bước công việc của PM?
① Identify (Nhận định)/ Planning (Lập kế hoạch)/ Scheduling (Lập Schedule)/ Assign (Bố trí người thao tác)/ Execution (Thực hiện)/ Analysis (Phân tích)
② Planning (Lập kế hoạch)/ Identify (Nhận định)/ Scheduling (Lập Schedule)/ Assign (Bố trí người thao tác)/ Execution (Thực hiện)/ Analysis (Phân tích)
③ Analysis (Phân tích)/ Planning (Lập kế hoạch)/ Identify (Nhận định)/ Scheduling (Lập Schedule)/ Assign (Bố trí người thao tác)/ Execution (Thực hiện)
④ Identify (Nhận định)/ Assign (Bố trí người thao tác)/ Planning (Lập kế hoạch)/ Scheduling (Lập Schedule)/ Execution (Thực hiện)/ Analysis (Phân tích)
24. Hình thức hóa phương pháp hoạt động PM đã được tối ưu hóa để tối thiểu hóa sai số thực hiện giữa những người thao tác là nói về điều gì ?
① Hợp lý hóa PM
② Tiêu chuẩn hóa PM
③ Tối ưu hóa PM
④ Hình thức hóa PM
25. Giải thích dưới đây của bảng điều khiển PLC thuộc phân loại nào? “Soft logic được điều khiển dựa vào sofrware được gọi là Program”
① Chức năng điều khiển
② Nhân tố điều khiển
③ Thay đổi nội dung điều khiển
④ Phương thức điều khiển
26. Nội dung sai về bảng điều khiển PLC?
① Không tiếp xúc
② Có thể thay đổi Program
③ Dễ bảo dưỡng, độ tin cậy cao
④ Khó mở rộng System
27. Relay nào chuyên sử dụng cho Data link là bit device ?
① W ② F ③ B ④ S
28. Loại Data Resister nào chuyên sử dụng cho Data Link là word device?
① W ② F ③ B ④ S
29. Cái nào sai trong số những giải thích về Data Resister sau đây?
① Là Memory lưu trữ Data trong PLC.
② Là Resister dùng cho Data Link.
③ Có thể Read/Write với đơn vị 16Bit.
④ Sử dụng 2 điểm trong trường hợp sử dụng Data 32Bit
30. Cái nào là sai khi giải thích về Data Resister? ( )
① Là Memory lưu Data trong PLC
② Data Resiste được cấu trúc 1 điểm 16Bit và có thể Read/Write theo đơn vị 16Bit
③ Data được lưu một lần ở Sequence Program sẽ duy trì đến khi lưu Data khác
④ Data đang lưu ở Data Resister, khi Off nguồn hoặc Reset thì Latch của S/W bị Clear
31. Đáp án nào nói về bộ phận đầu ra trong cấu tạo của PLC?
① Đóng vai trò truyền tín hiệu từ thiết bị bên ngoài vào bộ phận tính toán của CPU
② Là bộ phận truyền kết quả tính toán ở bên trong lên thiết bị tiếp xúc điện tử đã được làm tiếp xúc lên Solenoid để tạo chuyển động quay
③ Được phát triển để có thể sử dụng trong mục đích đặc biệt dựa theo phương thức điều khiển và đối tượng điều khiển
④ Có thể điều khiển dễ dàng chuyển động tăng tốc, giảm tốc, tốc độ cố định của Motor
32. Đâu không phải là bộ phận đầu ra trong cấu tạo của PLC?
① Sensor ② Relay ③ Transistor ④ SSR
33. Điểm I/O bắt đầu và kết thúc của Q62DA là bao nhiêu?
① X100~X10F ② X120~X12F
③ X130~X13F ④ X140~X14F
34. Thứ tự điểm chiếm hữu I/O của Q64AD, Q62DA, QY41 là?
① 16, 16, 32 ② 64,16, 32
③ 32, 32, 64 ④ 32, 16, 32
35. Dung lượng Program của CPU PLC - Q06HCPU là?
① 6k ② 60k
③ 600k ④ 6M
36. Trong cấu trúc PLC cơ bản thì khi kiểm tra Error bằng lệnh CHK, và khi Annunciator F ON thì đèn LED bật sáng là?
1. ERROR LED 2. USER LED
3. BOOT LED 4. BAT. ALARM LED
37. Điều nào sai khi giải thích về LED trong PLC CPU?
① RUN LED: nhấp nháy khi RUN/STOP Switch chuyển từ STOP RUN, Write Parameter hoặc Program đang STOP.
② MODE LED: Nếu sáng đèn màu Cam thì là Mode Q.
③ BAT. LED: sáng khi phát sinh Battery Error do điện áp Battery của Memory Card trong CPU giảm dần.
④ USER LED: nhấp nháy khi đã Clear Latch.
2

## Slide 167
37. Đây là mô tả về đèn LED của CPU PLC. Đáp án sai?
① RUN LED: Nhấp nháy khi Program hoặc Parameter được ghi.
② MODE LED: Khi màu xanh lá cây bật, CPU là Q mode.
③ BAT. LED: Sáng lên khi xảy ra lỗi điện áp pin thấp
④ USER LED: Bật khi Relay M được kích hoạt.
38. Cylinder nào đúng với giải thích dưới đây?
Cylinder này có kích thước nhỏ hơn và cấu trúc đơn giản hơn so
với Cylinder loại pittong nên tiện lợi cho việc lắp đặt và đang sử
dụng nhiều để clamping. Quãng đường hành trình tối đa khoảng 5[㎜]
① Cylinder cần đơn ② Cylinder cần đôi
③ diaphragm cylinder ④ Tandem Cylinder
39. Phân loại Cylinder theo cách lắp, phương pháp lắp nào phù hợp với nội dung dưới đây?
“ Phụ tải vận động tịnh tiến, đây là cách lắp chắc chắt nhất trong số các cách lắp thông thường và cách này phải đồng nhất được trục tâm với hướng vận động của phụ tải. “
① Foot Type ② flange type
③ loại kẹp chữ U ④ loại trục quay
40. Chọn đáp án sai với kí hiệu giải thích về Cylinder dưới đây?
① Đây là Cylinder cần đơn.
② Mức độ tiêu thụ không khí lớn.
③ Quãng đường hành trình được giới hạn khoảng 100㎜.
④ Chủ yếu được sử dụng khi kẹp (clamping), nhấn (pressing), di chuyển.
41. Chọn đáp án không đúng với ưu/nhược điểm của Cylinder?
① Lượng tiêu thụ khí của Cylinder cần đơn bằng ½ so với Cylinder cần đôi.
② Cylinder cần đôi ít bị giảm output.
③ Cylinder cần đơn có tổng chiều dài ngắn hơn so với Cylinder cần đơn có cùng quãng đường hành trình.
④ Cylinder cần đôi có đường kính tube là ø6~ø300 và đã được tiêu chuẩn hóa cả hành trình dài.
42. Chọn đáp án giải thích sai cho Xy lanh quay (rotary actuator) dạng cánh quạt?
① Dạng cánh quạt đơn góc dao động trong khoảng 270~300°
② Dạng cánh quạt kép góc dao động trong khoảng 90~120 °
③ Dạng cánh quạt 3 lớp có góc dao động trong khoảng 60 °
④ Xy lanh quay dạng cánh quạt không có dò khí.
43 Dưới đây là giải thích về motor nào?
‘Đây là cấu trúc thổi đầy khí nén vào bên cánh rồi biến đổi năng lượng áp lực và tốc độ thành chuyển động quay để tạo nên lực quay. Thông thường loại motor này được sử dụng để nghiền mài có yêu cầu tốc độ cao, có thể đạt được số vòng quay khoảng 2.000~5.000rpm ’
① Motor cánh quạt ② Gear Motor
③ Motor Tuabin ④ Motor nén
44. Thứ tự vận hành Spare parts code?
① Xác nhận/ Đăng ký/ Yêu cầu mua bán/ Nhập kho/ Cam kết sử dụng xuất kho/ Trang bị nhập kết quả
② Đăng ký/ Xác nhận/ Yêu cầu mua bán/ Nhập kho/ Cam kết sử dụng xuất kho/ Trang bị nhập kết quả
③ Đăng ký/ Yêu cầu mua bán/ Xác nhận/ Nhập kho/ Cam kết sử dụng xuất kho/ Trang bị nhập kết quả
④ Xác nhận/ Đăng ký/ Yêu cầu mua bán/ Nhập kho/ Trang bị nhập kết quả/ Cam kết sử dụng xuất kho
45. Chỉ tiêu thể hiện tỷ lệ của tất cả số lần thỏa mãn tiêu chuẩn H/W (BM) và chất lượng (PD) trong những lần tiến hành PM là tỉ lệ gì?
① Tỷ lệ thực hiện PM ② Tỷ lệ tuân thủ thời gian PM ③ Tỷ lệ PM thành công ④ Tỷ lệ PM thất bại
46. [Là điểm nguy hiểm được hình thành khi có sự chuyển động lặp đi lặp lại giữa bộ phận chuyển động và bộ phận cố định] là…?
① Va chạm ② Bị cuốn vào
③ Bị kẹp ④ Bị vật thể bắn vào
47. Tuân thủ lịch trình PM là ngày lên kế hoạch và ngày sửa đổi theo tiêu chuẩn thay đổi lịch PM phải từ mấy ngày trở lên ?
① Trước 1 ngày (D-1) ② Trước 3 ngày (D-3)
③ Trước 7 ngày (D-7) ④ Trước 30 ngày (D-30)
48. Công thức nào đúng với điện trở?
① (Điện trở) = (Hằng số loại vật chất) * (chiều dài) / (diện tích tiếp xúc)
② (Điện trở) = (Hằng số loại vật chất) / (chiều dài) * (diện tích tiếp xúc)
③ (Điện trở) = (Hằng số loại vật chất) * (chiều dài) * (diện tích tiếp xúc)
④ (Điện trở) = (Hằng số loại vật chất) / (chiều dài) / (diện tích tiếp xúc)
49. Điện trở của vật chất sẽ thay đổi theo 4 yếu tố chính. Chọn đáp án không phải trong 4 yếu tố đó ? ( )
① Diện tích của dây điện
② Loại vật chất
③ Tiết diện dây điện
④ Chiều dài dây điện
50. Điện trở nào có nhiệt độ lớn nên không thể sử dụng trong mạch chính xác được, và thường được gọi là điện trở carbon ?
① Điện trở màng kim loại ② điện trở cement
③ Điện trở màng carbon nhỏ ④ Điện trở quấn dây
51. ‘Điện trở nhiệt có giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng được gọi là gì ?
① CTR ② NTC ③ PTC ④ TTR
52. Đáp án nào đúng với định luật Ohm?
① E=I*R ② I=E*R ③ R=I*E ④ E=I/R

## Slide 168
53. Van điều khiển lưu lượng có mấy loại?
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5
54. Đâu không phải đặc trưng của bộ phần truyền động dạng xoay của Rack& Pinion
① Nhận mômen bằng cách quay pinion có ở trung tâm rack được nối trực tiếp với piston
② Hiệu suất 80~90%.
③ Thiết bị giảm xóc cũng có thể sử dụng nhưng nhược điểm là cấu tạo phức tạp
④ Thông thường loại được bán trên thị trường ở khoảng 100~370˚
55. Việc kiểm tra đối tượng không tiếp xúc bằng cách biến đổi độ tự cảm của cuộn kiểm tra trong switch kiểm tra là?
① Cảm biến quang
② Cảm biến không tiếp xúc
③ Cảm biến áp suất
④ Cảm biến khác
56. Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Spline theo trạng thái răng?
① Then hoa thân khai (involute spline) ② Spline dạng góc
③ Đường răng cưa ④ Spline răng ngoài
57. Chủng loại của Ball Spline như ảnh sau là gì?
① Loại Ball Spline LBH vuông
② Loại Ball Spline LBS xi lanh
③ Loại Ball Spline LBF flange
④ Loại Ball Spline LBR flange
58. Tính năng đặc trưng của Ball Spline là gì?
① Có thể cho tải trọng ban đầu
② Không thể truyền mô-men xoắn
③ Không được dùng cho có tải trọng quá mức.
④ Không có Stick slip và Lost motion.
59. Điều nào không phù hợp với đặc điểm của Ball Spline?
① Truyền mô-men xoắn qua chuyển động thẳng nhẹ nhàng.
② Có thể được sử dụng để thay thế cho Linear Bush
③ Cấu trúc không thể tải trước Preload
④ Được sử dụng khi áp dụng tải trọng và mômen
nhô ra
60. Đáp án sai về phương thức dẫn trượt?
① Mặt dẫn vừa chuyển động trượt vừa tiến hành dẫn
② Hệ số ma sát 0.15~0.3 lớn nên hiệu suất của máy giảm
③ Tốc độ thấp và cần tiếp nhiên liệu bắt buộc
④ Không phát sinh sự tiến gián đoạn (Stick slip)
61. Chọn đáp án không phải là đặc tính của Linear Bushing ?
① Ball hình cầu được xử lí nhiệt, tiếp xúc điểm với trục nên hệ số ma sát thấp.
② Ball tiếp xúc điểm với trục nên tải trọng cho phép nhỏ, được sử dụng để truyền tải cân nặng nhẹ .
③ Do giá trị cho phép của khe hở đường kính nhỏ nên yêu cầu mức độ lắp ráp khắt khe.
④ Chịu tốt va chạm khi di chuyển và có tính bám tốt khi di chuyển tốc độ cao
62. Chọn đáp án đúng với giải thích dưới đây ?
Có thể làm giảm tối thiểu Backlash nên có thể thực hiện mật độ cố định, cường độ cao, lực cản lăn nhỏ hơn so với ma sát trơn nên có thể di chuyển, điều chỉnh nhỏ
① LM Guide ② Ball Screw
③ Ball Spline ④ Linear Bushing
63. Phương pháp biến đổi chuyển động quay thành chuyển động thẳng là cái gì ?
① LM guide ② Ball screw
③ Linear bushing ④ Ball spline
64. Có mấy phương pháp biểu thị tỉ lệ bản vẽ?
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5
65. Tỉ lệ bản vẽ có ảnh nhỏ hơn so với thực tế
① 1:2 ② 2:1 ③ 1:1 ④ NS
66. Việc thay đổi Model của Touch Panel, Thay thế,điều chỉnh tất cả vị trí vật cơ khí của các Unit gọi là gì??
① BM ② CM ③ MC ④ PM
67. Thành phần để duy trì mỡ (Grease) ở trạng thái nửa lỏng nửa đặc là gì?
① Dầu khoáng ② Chất phụ gia
③ Chất làm cô đặc ④ Chất xúc tác